ПАСПОРТ   № _____

на промышленный фильтрующий противогаз

##### Ф. И.О.____________________________________________________

Профессия (должность)______________________________________

Цех_______________________________________________________

| Дата выдачи | Марка коробки | Размер маски | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выдавшего противогаз | Получившего противогаз |

#### Инструкция по пользованию, уходу и хранению фильтрующих противогазов.

1.Для защиты органов дыхания от сероводорода и других газов применяются фильтрующие противогазы с фильтрующими коробками (марки «А», «В», «КД», «М», «БКФ», «ДОТ»).

2.Промышленные фильтрующие противогазы применяются в том случае, если в воздушной среде содержится не менее 18% (объемных) кислорода, а концентрация вредных газов не превышает 0,5% (объемных).

3.В условиях возможного недостатка кислорода (в емкостях, резервуарах, колодцах и других изолированных помещениях подобного типа) разрешается использовать шланговые противогазы.

4.Промышленный фильтрующий противогаз состоит из маски, коробки с поглотителем, соединяющей коробку с маской и сумки для укладки противогаза.

5.Коробки фильтрующих противогазов имеют различный состав поглотителей, а по внешнему виду отличаются окраской.

| Обозначение класса вещества | Цветовой код фильтра | Марка фильтра | Класс вредных веществ |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Коричневый | А | органические газы и пары с температурой кипения выше 650С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.) |
| В | Серый | В | неорганические газы и пары (хлор, фтор, бром, гидрид серы, арсины, фосфористый водород, циан водорода и т.п.), за исключением оксида углерода |
| Е | Желтый | Е | кислые газы и пары (диоксид серы, хлористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); |
| К | Зеленый | К | аммиак и его органические производные; |
| NO | Синий, белый | NOР3 | оксиды азота и аэрозоли |
| Hg | Красный, белый | HgР3 | пары ртути и аэрозоли |
| Р | Белый | Р | аэрозоли (пыль, дым, туман). |

6.В промышленных фильтрующих противогазах используются резиновые шлем-маски ШПМ, которые выпускаются пяти размеров: 0,1,2,3,4.

7.Шлем – маска должна быть правильно подобрана. Выбор маски производится следующим образом:

-определяют длину (в см) круговой линии, проходящей по краю подбородка, щекам и через высшую точку головы (макушку),

-определяют длину (в см)  полуокружности, соединяющей ушные отверстия и проходящей над бровями,

-результат обеих измерений складывают и по таблице определяют размер (номер) маски.

Результат маски обозначен цифрой на ее подбородочной части.

| Сумма измерения в см | Номер шлем - маски |
| --- | --- |
| До 93 93-95 95-99 99-103 103 и выше | 0 1 2 3 4 |

8.Чтобы окончательно проверить соответствие выбранного размера маски, ее следует надеть. При правильно выбранной маске края ее плотно прилегают к лицу, но не давят ни в одной точке, а центры очковых стекол расположены против глаз.

9.Маску, гофрированную трубку  и коробку плотно соединяют между собой посредством гаек с резиновыми прокладками. Неплотное соединение частей противогаза может привести к отравлению.

10.Перед пользованием противогазом вынимается пробка или отворачивается колпак, закрывающий отверстие в дне коробки.

11.Перед входом в загазованную зону наружным осмотром проверяется шлем-маска, целостность стекол очков, исправность клапанов. При этом, порывы и проколы маски проверяются растягиванием небольших участков резины руками.

12. Плотность снаряжения шихты проверяется встряхиванием коробки. Коробка считается непригодной, если при встряхивании слышен шум перекатывания содержащейся в ней шихты.

13.При осмотре коробки необходимо обратить внимание на отсутствие проколов, вмятин ржавчины и др. Аналогичные требования предъявляются к соединительным элементам.

14.После внешнего осмотра необходимо убедиться в герметичности всего противогаза. Для этого надевают шлем-маску, вынимают коробку из сумки и закрывают ладонью отверстие в дне коробки. Если дышать становиться невозможно, то противогаз считается герметичным.

15.Прекращение защитного действия (отработка) коробок фильтрующих противогазов определяется появлением постороннего запаха.

16. При первом ощущении постороннего запаха необходимо, не снимая противогаза, немедленно выйти из загазованной зоны и заменить коробку.

17. Не следует привлекать к работе в противогазах  лиц с притупленным обонянием и другими медицинскими противопоказаниями.

18.Коробку противогаза следует оберегать от ударов. Противогазами с побитыми и помятыми коробками пользоваться нельзя.

19. Хранить в противогазных сумках посторонние предметы запрещается.

20. Запрещается передача противогазов одним лицом другому. В случае необходимости такой передачи, внутренняя поверхность маски должна быть вымыта и продезинфицирована

21.Противогаз выдается  для пользования определенному лицу и регистрируется в журнале.

22. На каждый выданный противогаз заводится паспорт. Коробки противогаза должны быть пронумерованы.

23. Проверка противогазов производится один раз в три месяца, производят ее лица, назначенные приказом, распоряжением по цеху, участку и т.д. Результаты проверки заносятся в паспорт противогаза в графу «результат проверки», делается запись «ГЕРМЕТИЧНО».

24.Лица, ответственные за проведение работ с применением противогазов (мастера, начальники смен и т.д.) обязаны перед началом работы проверить наличие противогазов у рабочих и несут ответственность за соблюдение этого требования.

#### С инструкцией ознакомлен  ___________________________________________________

Подпись

| дата | Результаты проверки | Подпись |
| --- | --- | --- |

Примечание: противогазы проверять периодически:

- рабочие противогазы – 1 раз в три месяца, согласно графику;

- аварийные противогазы – ежемесячно.