Тестовые задания для проверки знаний персонала на право проведения газоопасных работ

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

К газоопасным относятся работы, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека (п.1.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования

+ связанные с осмотром чисткой, ремонтом, разгерметизацией коммуникаций

+ внутри емкостей,

+ при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20 %).

?

К выполнению газоопасных работ допускаются (п.1.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ руководители

+ специалисты

+ рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ

+ обученные технологии проведения работ, правилами пользования средствами индивидуальной защиты (противогазами, спасательными поясами)

+ обученные способам оказания первой (доврачебной) помощи

+ аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и охраны труда.

?

Лица женского пола могут привлекаться к проведению (п.1.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ отдельных видов газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска

+ в зонах, в которых содержание газов в воздушной среде не превышает предельно-допустимой концентрации (ПДК)

- всех видов работ

- работ по проведению замеров внутри аппаратов

?

Первичное обучение лиц, допускаемых к выполнению газоопасных работ, должно проводиться (п.1.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в учебных центрах (УКК), имеющих соответствующее разрешение

- на предприятии

- в Территориальном органе Ростехнадзора

?

Практические навыки при обучении газоопасным работам должны отрабатываться (п.1.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ на учебных полигонах с действующими макетами газопроводов и газовым оборудованием

+ на рабочих местах по программам, согласованным с территориальными органами Ростехнадзора

- на предприятии в специально отведенном месте для тренировок

?

Проверка теоретических знаний технологии газоопасных работ может проводиться (п.1.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ одновременно с аттестацией и оформлением общего протокола, в котором, кроме результатов проверки знаний Правил, дается заключение о допуске к выполнению газоопасных работ

- при проведении газоопасных работ

?

Руководители, специалисты, связанные с проведением газоопасных работ, а также с осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить аттестацию (Приказ № 37):

+ не реже одного раза в 5 лет

- не реже одного раза в 3 года

- не реже одного раза в год

?

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ каждый работник должен пройти (п.1.6. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен

+ проверку знаний

+ инструктаж

?

Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению работ и руководство работами оформляется (п.1.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ приказом по предприятию

- распоряжением по цеху

- с письменного разрешения технического директора (главного инженера)

?

Работники, имеющие в процессе работы контакт с вредными веществами должны быть (п.1.8. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ проинструктированы об их свойствах

+ обучены безопасным приемам применения этих веществ

+ должны применять средства индивидуальной защиты

?

На проведение газоопасных работ выдается (п.1.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ наряд-допуск

- разрешение территориального органа Ростехнадзора

- специальное разрешение

?

Наряд-допуск предусматривает (п.1.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению газоопасных работ

- планирование мероприятий

- ознакомление с планом работ

?

Лица, имеющие право выдачи и утверждения нарядов, определяются (п.1.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ приказом по предприятию

- распоряжением

- с письменного разрешения технического директора (главного инженера)

?

Перечень газоопасных работ пересматривается и переутверждается (п.1.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ ежегодно

- один раз в 3 года

- один раз в 5 лет

?

Перечень газоопасных работ разрабатывается (п.1.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ по каждому цеху

- по предприятию в целом

- по участку

?

Работы, не включенные в перечень, должны быть внесены в него (п.1.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в установленном порядке в 10-ти дневный срок

- через год при пересмотре и переутверждении

- после проведения газоопасной работы

?

Должны ли быть ознакомлены специалисты и рабочие с перечнями газоопасных работ и соответствующими инструкциями (п.1.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ да

- по мере необходимости

- перед проведением работ

?

Наряд-допуск действителен (п.1.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в течение одной смены

- до окончания работы

- в течении 2-ух смен

?

Наряд-допуск выдается (п.1.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ на каждое место и вид работы каждой бригаде, проводящей газоопасные работы

- работнику, проводящему газоопасные работы

- каждому члену бригады

?

К наряду-допуску прилагается (п.1.13. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ исполнительный чертеж или выкопировка из него с указанием места и характера производимой работы

- изображение места работы

- чертеж оборудования

?

Наряды-допуски на газоопасные работы должны выдаваться (п.1.14. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ заблаговременно для необходимой подготовки к работе

- в день проведения работ

?

В наряде-допуске указывается (п.1.14., прил. № 1 Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ срок его действия, время начала и окончания работы

+ характер выполняемых работ

+ ответственный за подготовительные работы и ответственный за проведение работ

+ мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения

+ мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работы

+ согласование мероприятий с газоспасательной службой, со службой ОТ, с взаимосвязанными цехами

+ состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

+ анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

+ выполнение работы и закрытие наряда-допуска

?

При невозможности окончить газоопасную работу в установленный срок наряд-допуск подлежит (п.1.14. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ продлению лицом, выдавшим его

- закрытию ответственным лицом

- продлению по предоставленной ответственным лицом докладной записки

?

Наряды-допуски должны регистрироваться (п.1.14. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в специальном журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ

- в акте о проделанной работе

- в протоколе комиссии

?

Газоопасные работы, производимые без оформления наряда-допуска, но по утвержденным производственным инструкциям, обеспечивающим безопасное проведение (п.1.15. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+  периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой часть технологического процесса с постоянным составом работающих

- периодически повторяющиеся газоопасные работы на одном участке

- повторяющиеся газоопасные работы

?

В случае, когда аварийная ситуация от начала до конца ликвидируется аварийной службой составление наряда-допуска (п.1.16. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не требуется

- требуется в обязательном порядке

- по усмотрению руководства цеха

?

Газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий должны производиться в соответствии (п.1.17. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ с планом ликвидации аварий ПЛА

- с планом работ при авариях

- с инструкцией по предупреждению и ликвидации аварий

?

Газоопасные работы должны выполняться (п.1.18. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в дневное время

+ в исключительных случаях может быть разрешено в темное время суток в присутствии и под непосредственным руководством специалиста или руководителя

- в любое время суток

- по плану работ

?

При проведении газоопасных работ в темное время суток должны быть предусмотрены (п.1.18. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их выполнения в темное время суток

- компенсационные меры безопасности в темное время суток

- противопожарные и иные мероприятия

?

Контроль за организацией газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних обществах, где созданы и функционируют ГСС осуществляется (п.1.19. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ газоспасательной службой и службой промышленной безопасности и охраны труда

- службой промышленной безопасности и охраны труда предприятия

- территориальным органом Ростехнадзора

?

Контроль за организацией газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних обществах, где не созданы ГСС осуществляется (п.1.19. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ службой промышленной безопасности и охраны  труда

- территориальным органом Ростехнадзора

- газоспасательной службой

?

Система контроля и форма участия служб должны быть определены (п.1.19. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в инструкции, утвержденной главным инженером структурного подразделения или дочернего общества

- в графике контроля газоопасных работ, утвержденным главным инженером структурного подразделения или дочернего общества

?

Командированному персоналу наряд-допуск может выдаваться (п.1.20. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ на весь срок командировки

- на день проведения газоопасной работы

- без ограничения срока

?

Состав бригады (командированных) исполнителей и лиц ответственных за производство работ назначается (п.1.20. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ на основании документа сторонней организации подтверждающий факт командирования работников и производство работ контролируется лицом, назначенным организацией, производящей работы

- на основании распоряжения руководителя цеха, где будут производится газоопасные работы и производство работ контролируется лицом, назначенным распоряжением по цеху

?

К газоопасным работам, связанным с применением дыхательных аппаратов изолирующего типа допускаются (п.1.21. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в этих аппаратах и прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте

- лица, не имеющие противопоказаний в здоровье и прошедшие подготовку по данному виду работ

- лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие  документы установленного образца

?

На каждом опасном производственном объекте должен быть (п.1.22. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ аварийный запас СИЗОД соответствующих типов и марок

- аварийный запас воды

- аварийный запас специальной одежды и специальной обуви

?

Количество фильтрующих аварийных противогазов для каждого объекта комплектуется из расчета (п.1.22. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не менее 3 комплектов соответствующих марок и размеров

- 2 комплекта соответствующих марок и размеров

- 1 запасной комплект соответствующих марок и размеров

?

Количество аварийных шланговых противогазов для каждого объекта должно быть (п.1.22. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не менее двух комплектов

- 1 запасной комплект

?

Аварийный запас фильтрующих противогазов должен храниться (п.1.23. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в ящике под пломбой

- в специально отведенном месте

- в шкафу для специальной одежды

?

Аварийный запас шланговых противогазов должен храниться (п.1.23. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в опломбированных чемоданах

- в специально отведенном месте

- в деревянных коробках

?

Персонал должен знать (п.1.23. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ места хранения рабочих и аварийных СИЗОД

+ план ликвидации аварийных ситуаций

+ требования инструкций по безопасному ведению работ

+ правила эксплуатации и уметь применять приборы для измерения газовоздушной среды на загазованность

?

Газоопасные работы состоят из (п.1.24. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ этапа подготовки объекта к проведению газоопасных работ

+ этапа проведения газоопасных работ

?

Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасных работ назначается (п.1.24. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ инженерно-технический работник цеха, в ведении которого находится эксплуатационный персонал данного объекта

- любой инженерно-технический работник

- незанятый в технологическом процессе персонал

?

Ответственным за проведение газоопасной работы назначается (п.1.24. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ инженерно-технический работник, не занятый в период проведения такой работы ведением технологического процесса

- любой инженерно-технический работник

- незанятый в технологическом процессе персонал

?

В случае выполнения работы работниками сторонних организаций, ответственным за их проведение назначается (п.1.24. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ инженерно-технический работник, аттестованный по промышленной безопасности, имеющий допуск к руководству газоопасными работами, и в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ

- любой инженерно-технический работник, аттестованный по промышленной безопасности

- работник сторонней организации, имеющий допуск к руководству газоопасными работами

?

Сторонние организации, привлекаемые к работам по договору должны иметь (п.1.25. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ квалифицированный персонал

+ условия для обеспечения безопасности при производстве работ

- свой персонал для выполнения работ

?

Технический руководитель (главный инженер) предприятия несет ответственность (п.2.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ за организацию работ по обеспечению безопасного проведения газоопасных работ в целом по предприятию

- за обеспечение работников, участвующих в газоопасных работах специальной одеждой и с.и.з

- за сохранность инструментов, оборудования при проведении газоопасных работ

?

Технический руководитель (главный инженер) предприятия обязан (п.2.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ организовать и осуществить контроль за соблюдением руководителями и инженерно-техническими работниками цехов и участков требований правил и норм безопасности при ведении газоопасных работ

+обеспечить разработку и своевременную корректировку планов ликвидации возможных аварий, осуществлять контроль за обучением персонала по этим планам

+ обеспечить создание учебно-тренировочных полигонов и тренажеров для обучения безопасным методам проведения газоопасных работ

+ принимать меры по сокращению количества газоопасных работ

?

Начальник цеха на своем объекте несет ответственность (п.2.3., п. 2.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ за организацию безопасного проведения газоопасных работ

+ за правильность и полноту инструктажа (указаний) ответственного за подготовительные работы и ответственного за проведение работ

+ за правильность и полноту принятых мер безопасности

+ за допуск персонала к проведению подготовительных работ

+ за допуск персонала к непосредственному выполнению газоопасных работ

?

Начальник цеха обязан (п.2.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ обеспечить правильную организацию и безопасное проведение газоопасных работ в соответствии с технологическими регламентами и требованиями инструкций

+ назначить ответственного за подготовку и проведение работ, знающих порядок подготовки и правила проведения этих работ

+ проверить правильность составления схемы отключения оборудования, установки заглушек и утвердить ее

+ совместно с ответственными за проведение газоопасной работы определить с.и.з., состав исполнителей и установить режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.)

+ принять меры по обеспечению рабочего места необходимыми знаками безопасности, инструкциями, схемами и т.п.

?

Руководитель (установки, участка, мастер) обязан (п.2.6. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ обеспечить возможность безопасного проведения подготовительных и самих газоопасных работ

+ предупредить эксплуатационный персонал о проводимых газоопасных работах и сделать соответствующую запись в вахтовом журнале

+ проверить наличие у исполнителей работ квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний

+ при привлечении сторонней организации провести инструктаж ответственному руководителю работ из числа ИТР сторонней организации и присутствовать при проведении инструктажа с рабочими об основных опасностях и вредных факторах

+ проверить у руководителя газоопасных работ наличие удостоверения об аттестации по промышленной безопасности и охране труда

+ проверить готовность объекта к проведению газоопасных работ, а также полноту и качество выполнения этих работ по их окончании

+ поставить в известность ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о возможных отклонениях в работе производства

?

Ответственный за проведение подготовительных работ обязан (п.2.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ начинать подготовительные работы к проведению газоопасной работы только по согласованию с руководителем участка, установки, объекта

+ обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в «Журнале учета газоопасных работ», выполняемых без наряда-допуска

+ обеспечивать проведение анализа воздушной среды на месте работы после выполнения подготовительных мероприятий

+ после окончания подготовительной работы проверять ее полноту и качество и сдавать объект ответственному за проведение газоопасной работы

+ доводить до сведения ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о специфических особенностях производства, объекта и характерных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работы

?

Ответственный за проведение газоопасных работ несет ответственность (п.2.8. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ за правильность и полноту принятых мер безопасности

+ за достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ

+ за полноту и качество проведенного инструктажа

+ за руководство работой

+ за соблюдение работниками мер безопасности

?

Ответственный за проведение газоопасной работы обязан (п.2.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ совместно с ответственным за подготовку объекта проверять полноту выполнения подготовительных мероприятий и готовность объекта к проведению работ

+ проверять у исполнителей наличие и исправность с.и.з., инструмента и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ

+ проводить инструктаж с исполнителями о необходимых мерах безопасности при проведении газоопасных работ и порядке эвакуации пострадавшего из опасной зоны

+ сообщать начальнику или его заместителю, инженеру по ОТ о готовности объекта и исполнителей при ведении особо сложных работ в аппаратах, сосудах, работающих под давлением, резервуарах (в других случаях сообщение инженеру по ОТ необязательно)

+ по согласованию с руководителем участка (объекта) о возможности выполнения газоопасной работы давать указания исполнителям приступать к работе

+ контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по ОТ

+ обеспечивать последовательность и режим выполнения газоопасной работы

+ обеспечивать контроль за состояние воздушной среды

+ принимать меры, исключающие допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением

+ в случае возникновения опасности или ухудшения самочувствия исполнителей немедленно прекращать ведение работ, поставив об этом в известность начальника цеха (объекта), и принимать необходимые меры по обеспечению безопасности работ

+ по окончании регламентированных перерывов убедиться, что условия безопасного проведения работ не изменились

+ не допускать возобновления работы при выявлении изменения условий ее безопасного проведения и без определения наличия газа в среде рабочей зоны

+ по окончании работы совместно с руководителем объекта (участка, установки) проверить полноту и качество выполнения работы, закрыть наряд-допуск

?

Исполнитель проведения подготовительных работ несет ответственность (п.2.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ за правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения газоопасных работ

+ за выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в «Журнале учета газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска»

?

Исполнители газоопасных работ несут ответственность (п.2.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ за выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске или в инструкциях по ОТ для работ, регистрируемых в «Журнале учета газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска»

- за организацию подготовительных работ

?

Исполнители газоопасных работ обязаны (п.2.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ пройти инструктаж по безопасному проведению работ, расписаться в наряде-допуске, иметь при себе удостоверение о проверке знаний

+ ознакомиться с условиями, характером и объемом работ на месте их выполнения

+ выполнить только ту работу, которая указана в наряде-допуске

+ приступить к выполнению работ только по указанию ответственного за проведение этой работы

+ применять с.и.з. и соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском, знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны, уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться с.и.з., спасательным снаряжением и инструментом

+ прекратить работу и сообщить об этом ответственному за проведение работ при ухудшении собственного самочувствия или при появлении признаков недомогания у сотрудников

+ прекратить работу при возникновении опасной ситуации, а также по требованию начальника цеха, руководителя объекта (установки, участка), инженера по ОТ, представителей инспектирующих органов и ответственного работника за осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах

+ после окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструмент, приспособления

?

Наряды-допуски на газоопасные работы должны (п.3.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ выдаваться заблаговременно для необходимой подготовки к работе

- выдаваться перед проведением работ

- выдаваться в любое время суток

?

Наряд-допуск должен оформляться (п.3.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в двух экземплярах и регистрироваться в «Журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ»

- в одном экземпляре, регистрации не подлежит

- в нескольких экземплярах, необходимых для предоставления в специальные службы и смежные цеха

?

Срок хранения «Журнала регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ» (п.3.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ 5 лет

- 3 года

- 1 год

?

Наряд-допуск после окончания работ (п.3.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ один экземпляр передается в службу ОТ и хранится в делах службы

+ второй экземпляр находится у ответственного за проведение этих работ и после их окончания хранится в делах цеха

- третий экземпляр находится у сторонней организации

?

Срок хранения нарядов-допусков (п.3.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не менее одного года

- 3 года

- 5 лет

?

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод хранятся (п.3.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в исполнительно-технической документации на данный объект

- в службе охраны труда предприятия

- в технологической службе

?

Запрещается (п.3.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ заполнение наряда-допуска карандашом

+ исправление в тексте наряда-допуска

+ заполнение под копирку

?

Если работа оказалась незаконченной, при условии, что характер работы не изменился, то наряд-допуск (п.3.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ может быть продлен на следующую смену той же бригаде

- переоформляется заново

?

Наряд-допуск должен быть оформлен и выдан заново (п.3.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ при замене ответственного за производство работ

+ при изменении состава бригады

+ при изменении условий работы

?

В случае, когда подготовка и проведение газоопасной работы выполняются одним составом исполнителей  (п.3.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ допускается назначить одного руководителя за ее подготовку и проведение при условии, что он знает безопасные методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения

- не допускается назначать одного руководителя за подготовку и проведение газоопасной работы

?

Место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов должно быть (п.4.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ обозначено плакатами о газовой опасности: «Газоопасно!», «Осторожно отравляющий газ!», «Огнеопасно», «Работать только в противогазах», «Проезд запрещен

+ установлены ограждения

+ при необходимости выставлены посты с целью пребывания посторонних лиц, транспорта

?

Электроприводы движущихся механизмов должны (п.4.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ быть отключены от источников питания в РУ видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов

- быть отключены на определенное время, с последующим подключением

- работать в том же режиме

?

На пусковых устройствах и в электрораспределительных устройствах (п.4.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ вывешиваются плакаты «Не включать - работают люди»

- вывешивается знак безопасности «Опасно»

?

Проверка воздуха на загазованность должна проводиться (п.4.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ перед началом сварки в колодцах, котлованах, коллекторах

+ перед началом газовой резки в колодцах, котлованах, коллекторах

+ перед началом любых газоопасных работ

?

Объемная доля газа в воздухе (п.4.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не должна превышать 20 % от нижнего предела воспламеняемости

- не должна превышать 20 % от верхнего предела воспламеняемости

- не должна превышать 25 % от нижнего предела воспламеняемости

?

Газоопасные работы должны выполняться бригадой (в составе) (п.5.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не менее двух человек

- не более двух человек

- не менее трех человек

?

Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах должна быть (п..5.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ изготовлена из термостойких и антистатичных материалов

- стандартная

- хлопчатобумажная

?

Инструменты и приспособления, применяемые при работах, связанных с возможным выделением взрывоопасных продуктов должны быть (п..5.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ выполнены из материалов, не дающих искры

- выполнены во взрывозащищенном исполнении

- выполнены из легкосплавных металлов

?

Применение с.и.з. органов дыхания и длительность работы в них должны отвечать (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ требованиям инструкции по эксплуатации, указанных в паспортах изготовителей

- требованиям цеховых инструкций по охране труда

- требованиям руководителей газоопасных работ

?

Фильтрующий противогаз допускается применять (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ если содержание кислорода в воздухе не ниже 16 % объемных, а фильтры противогазов гарантируют поглощение паров и газов, концентрация которых не превышает 0,5 % объемных.

- если содержание кислорода в воздухе не ниже 18 % объемных, а фильтры противогазов гарантируют поглощение паров и газов, концентрация которых не превышает 0,5 % объемных.

- если содержание кислорода в воздухе не ниже 14 % объемных, а фильтры противогазов гарантируют поглощение паров и газов, концентрация которых не превышает 0,6 % объемных.

?

Срок единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не должен превышать 30 минут, с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее 15 минут

- не должен превышать 10 минут, с последующим отдыхом на чистом воздухе не менее 5 минут

?

Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ располагаться с наветренной стороны и закрепляться

- располагаться с подветренной стороны и закрепляться

?

При отсутствии принудительной подачи воздуха длина шланга не должна превышать (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ 10 м

- 20 м

- 8 м

?

Шланг не должен иметь (п..5.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ перегибов

+ защемлений

- потертостей

- помятостей

?

Противогазы проверяют на герметичность (п..5.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ перед выполнением работ

- в процессе работы

- по истечении работ

?

Противогаз считается исправным (п..5.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ если в противогазе с зажатым концом гофрированной трубки дышать невозможно

- если в противогазе с не зажатым концом гофрированной трубки легко дышать

- если в противогазе с зажатым концом гофрированной трубки и фильтром  легко дышать

?

Спасательные пояса должны иметь (п..5.11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ наплечные ремни с кольцом со стороны спины на их пересечении для крепления веревки

- наплечные ремни со стороны груди на их пересечении для крепления веревки

- поясные ремни, соединенные с наплечными ремнями

?

Спасательные пояса и веревки  должны иметь (п..5.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ бирки

- карточки

- паспорта

?

На бирках поясов и веревок указывается (п..5.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ инвентарный номер

+ дата выполненных испытаний

+  дата следующего испытания

?

Испытания спасательных поясов с веревками и карабинов должны производиться (п..5.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не реже 1 раза в 6 месяцев

- не реже 1 раза в год

- ежемесячно

?

Наружный осмотр поясов, карабинов и веревок должен производиться (п..5.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ перед выдачей в работу

+ после каждого применения

- после испытания

?

Длина применяемой веревки должна быть (п..5.13. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ не менее 10 метров

- не более 10 метров

- не менее 8 метров

?

При работе в емкостях, колодцах, котлованах и траншеях длина веревки должна быть (п..5.13. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ на 2 метра больше глубины емкости, колодца и т.д

- равна глубине емкости, колодца и т.д

-10 метров

?

Емкости, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке и ремонту должны быть (п.6.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ освобождены от продукта

+  отключены от действующего оборудования и системы трубопроводов

+ подвержены дегазации путем продувки паром, инертным газом или заполнением водой при открытом верхнем люке

?

Емкости, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке и ремонту должны быть отключены с помощью (п.6.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ стандартных заглушек

- стандартных задвижек

- стандартных переключателей

?

В случае дегазации емкости с водой необходимо (п.6.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ освободить ее от воды

+ проветрить после дегазации

+ отобрать пробу воздуха

- проветрить принудительно

?

Нагретые емкости перед спуском в них людей должны быть (п.6.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ охлаждены до температуры не превышающей 30 градусов

- очищены от пирофорных отложений

- приведены в состояние, пригодное для спуска в них людей

?

Ремонтные работы в колодцах, туннелях, траншеях и котлованах глубиной более 1 метра, в коллекторах и внутри резервуаров должны производится (п.6.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ бригадой в составе не менее, чем из 3-ех рабочих

- двумя рабочими

- 1 рабочим

?

Пребывание внутри емкости разрешается (п.6.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ одному человеку

- двум рабочим

- бригадой в составе 3-ех человек

?

При необходимости допускается пребывание в емкости двух человек, если они (п.6.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ в спасательных поясах

+ в шланговых или кислородно-изолирующих противогазах или воздушно-изолирующих аппаратах

- в фильтрующих противогазах

?

Применение фильтрующих противогазов в емкости (п.6.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ запрещается

- разрешается, после применения дополнительных мер безопасности

?

Разрешение на применение  кислородно-изолирующих противогазов дает (п.6.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ руководитель работ

- ответственный за проведение подготовительных работ

?

При работе в кислородно-изолирующем противогазе необходимо (п.6.6. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ следить за остаточным давлением кислорода в баллоне

- следить за достаточным содержанием кислорода

- следить за исправностью противогаза

?

Продолжительность работы в кислородно-изолирующем противогазе (п.6.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ без перерыва не должна превышать 30 минут

- с перерывом 15 минут

- составляет 45 минут

?

Время работы в кислородно-изолирующем противогазе следует (п.6.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ записывать в паспорт противогаза

- записывать в специальный журнал

- записывать в наряд-допуск

?

При работе в кислородно-изолирующем противогазе необходимо (п.6.6. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ следить за остаточным давлением кислорода в баллоне противогаза

- следить за достаточным давлением кислорода в баллоне противогаза

- следить за исправностью баллона

?

Система подачи условных сигналов устанавливается (п.6.8. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ если отсутствует зрительная связь между работающим и наблюдающим

- если отсутствует звуковая сигнализация между работающими

- если отсутствуют знаки безопасности

?

При проведении работ внутри емкости наблюдающие должны находится (п.6.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ у люка (лаза)

- внизу емкости

- вдали от проведения работ

?

При проведении работ внутри емкости должны применяться (п.6.9. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ шланговые противогазы марок ПШ-1 или ПШ-2

- фильтрующие противогазы

- кислородные противогазы

?

Переносные лестницы, применяемые для работы внутри емкости (п.6.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ должны испытываться в установленном порядке

- должны устанавливаться на специальные опоры

- должны крепиться с помощью специальных приспособлений к стенке емкости

?

Для освещения рабочих мест применяются (п.6.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ переносные светильники напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении

+ аккумуляторные светильники шахтного типа

- специальные фонари

?

Включение светильников осуществляется (п.6.12. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ вне рабочего места

- на месте производства работ

?

Рабочего эвакуируют из емкости, траншеи, колодца, котлована (п.6.13. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ если есть отклонения от обычного поведения

+ если есть признаки недомогания

+ если есть попытка снять маску противогаза

+ если угрожает его безопасности

?

На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть (п. 6.16. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ ограждены

+ в ночное время освещены

?

Огневые работы в емкостях должны проводиться (п.6.17. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ при полностью открытых люках (лазах)

+ при воздухообмене

?

Газоопасные работы должны быть аварийно прекращены в следующих случаях (п.7.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ при нарушении герметичности оборудования, коммуникаций на объекте и выделении газа в рабочую зону

+ при возникновении пожара на установке, возгорании пирофорных отложений

+ при несчастном случае на объекте

?

Действия работников при нарушении герметичности сосудов (оборудования), трубопроводов (п.7.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ поврежденный участок отключить от действующих коммуникаций

+ сообщить руководителю участка (объекта)

+ применить средства защиты органов дыхания

- немедленно устранить течь

?

Действия работников при повышении концентрации опасных и вредных веществ на месте работ (п.7.3. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ прекратить работы

+ выявить источник поступления вредных веществ

+ устранить причину

?

Действия работников при возникновении пожара на объекте (п.7.4. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ известить руководителя объекта

+ вызвать пожарную охрану, организовать ее встречу

+ приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения

?

Действия оказывающего помощь при травмировании, отравлении или внезапном заболевании (п.7.5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ устранить воздействие на организм факторов, угрожающих здоровью или жизни

+ вынести пострадавшего из загазованной зоны с использованием средств защиты

+ оценить состояние пострадавшего

+ вызвать скорую помощь

+ оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и не прекращать ее до прибытия медицинских работников

?

Планами ликвидаций аварийных ситуаций определяется (п.7.6. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ организация и порядок оповещения персонала об аварии

+ локализация и ликвидация аварийных ситуаций

+ взаимодействие служб различного назначения

- действие работников при оказании первой доврачебной помощи

?

По окончании работ исполнитель работ должен (п.8.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ известить непосредственного руководителя работ

+ передать наблюдающим инструмент, проверить отсутствие посторонних предметов внутри сосудов (аппаратов)

+ привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления

+ очистить от грязи оборудование, коммуникации и территорию вокруг рабочего места промывкой водой со шланга

?

Ограждения газоопасной зоны и предупредительные знаки безопасности снимают (п.8.2. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ после разрешения ответственного за проведение работ

- после разрешения ответственного за подготовительные работы

- исполнители работ по окончании работ

?

По окончании работ наряд-допуск закрывает (п.8.7. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в структурных подразделениях и дочерних организациях ОАО «Татнефть»):

+ ответственный руководитель работ

- ответственный за подготовительные работы

- главный инженер предприятия

?

Перечень газоопасных работ разрабатывается (п.1.8. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором от 20.02.1985 г.):

+ начальником цеха (установки)

- мастером участка (цеха, установки)

- службой ПБ и ОТ предприятия

?

Перечень газоопасных работ согласовывается (п.1.8. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором от 20.02.1985 г.):

+ с производственным (техническим, производственно-техническим) отделом

+ с газоспасательной службой

+ со службой ПБ и ОТ

- с территориальным органом Ростехнадзора

?

Перечень газоопасных работ утверждается (п.1.8. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором от 20.02.1985 г.):

+ главным инженером предприятия

- руководителем территориального органа Ростехнадзора

- руководителем предприятия

?

Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 10 мг/м3

- 3 мг/ м3

- 20мг/ м3

?

Предельно допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами (п.1.26.9 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 3 мг/ м3

- 10 мг/м3

- 100 мг/м3

?

Предельно допустимая концентрация углеводородов:

+ 300 мг/м3

- 3 мг/м3

- 10 мг/м3

?

Предельно допустимая концентрация сероводорода в населенных пунктах (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 0,008 мг/м3

- 10 мг/ м3

- 3 мг/ м3

?

Пределы взрываемости сероводорода в смеси с воздухом (п.1.26..5. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 4,3 – 45,5 %

- 1 – 18 %

- 1 – 45 %

?

Пределы взрываемости углеводородов в смеси с воздухом:

+1 – 18 %

- 4,3 – 45,5 %

- 1 – 45 %

?

Порог ощущения запаха сероводорода (п.1.26.7. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 0,012 – 0,014 мг/м3

- 0,07 – 0,1 мг/м3

- 0,004 – 0,006 мг/м3

?

Плотность сероводорода (п.1.26.2. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 1,54 кг/м3

- 1,84 кг/м3

- 2,04 кг/м3

?

Для защиты органов дыхания от сероводорода применяются (п.3.2. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ фильтрующие противогазы с коробками марок В, КД ,БКФ

+ изолирующие шланговые типа ПШ-1 и ПШ-2

?

Промышленные фильтрующие противогазы применяют  (п.3.5. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ при температуре от минус 30? С до плюс 50? С

- при температуре от минус 10? С до плюс 25? С

- без ограничения температурных интервалов

?

Размеры шлем-масок фильтрующих противогазов  (п.3.7 таблица 2 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ 0, 1, 2, 3, 4

- 1, 2, 3, 4

- 1, 2, 3, 4, 5

?

Проверка фильтрующих противогазов производится  (п.3.22 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ один раз в три месяца

+ перед каждым применением

- один раз в полгода

- один раз в год

?

Шланговые противогазы типа ПШ-1 и ПШ-2 применяются  (п.3.24 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ при недостатке кислорода в воздухе рабочей зоны и при наличии больших (выше 0,5 % объемных) концентраций вредных газов

- при недостатке кислорода в воздухе рабочей зоны и при наличии больших (ниже 0,5 % объемных) концентраций вредных газов

- при недостатке кислорода в воздухе рабочей зоны

?

Предохранительные пояса и спасательные веревки испытывают (п.3.41 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ не реже двух раз в год статической нагрузкой, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта и прикреплением на пояс или веревку бирок с отметкой о сроке испытания

- 1 раз в год статической нагрузкой, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта и прикреплением на пояс или веревку бирок с отметкой о сроке испытания

- перед каждым использованием статической нагрузкой, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя

?

Определение концентрации сероводорода в емкостях, колодцах и т.д. должно производиться (п.3.41 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ перед каждым началом

+ в процессе работ

+ после окончания работы

- по решению руководителя работ

?

Отбор проб в колодцах производится (п.3.41 Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ из средней и нижней зон колодца

+ у места планируемой работы

- у люка колодца

?

Отбор проб в аппаратах и резервуарах производится (п.5.7. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ люки лазовые (у приемно-раздаточных труб и у сифонного крана)

+ люк смотровой верхний и люк отбора проб (внутри резервуара по днищу и на высоте 1,5-2 м)

- из плохо вентилируемых углов, лотков

?

Совмещение огневых работ внутри аппарата с другими видами работ (п.6.5.31. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ запрещается

- разрешается по согласованию с пожарной частью

- производится с разрешения главного инженера предприятия

?

При отравлении сероводородом рекомендуется (п.7.2.3. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ вдыхание раствора хлора (хлорной извести)

- вдыхание раствора нашатырного спирта

- вдыхание раствора борной кислоты

?

При отравлении сероводородом и болях в глазах рекомендуется (п.7.2.3. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 % объемных, Альметьевск, НИС, 2002 г.):

+ делать прохладные примочки 3-х процентной борной кислотой

+ поместить пострадавшего в темное помещение

- делать прохладные примочки водой