Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Газорезчик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ФЗ о ПБ: Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116-ФЗ с изменениями на 01.08.2008

2. ПБ 03-576-03: «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Утверждены постановлением Ростехнадзора от 11.06.03 № 91.

3. ПОТ Р М-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при элекро- и газосварочных работах. –Москва: «Издательство НЦ ЭНАС»,2001.

4. Соколов И.И. Газовая сварка и резка.-М.: «Высшая школа»,1986.

5. Лупачев В.Г. Газовая сварка.-Минск: «Высшая школа»,2001.

6. Полякова Р.Г. Газосварщик.- С.Петербург: «Политехника»,2003.

7. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщика и газорезчика. М.: «Academa», 1999.

8. КуликовО.Н. Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ. М.: «Academa», 2006.

9. Чернышов.Г.Г. Сварка и резка металлов.- М. «ПрофОбрИздат», 2002.

10. ГОСТ 12.1.007-76

11. Федеральный закон от 20.06.97г. №116- ФЗ

12. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,2005.

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для азота? (ПБ 03-576-03 таб.17)

+ Черный цвет с коричневой полосой

-  Черный цвет

-  Серый цвет с зеленой полосой

-  Белый цвет

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для углекислого газа? (ПБ 03-576-03 таб.17)

-  Черный цвет с коричневой полосой

+ Черный цвет

-  Серый цвет с зеленой полосой

-  Белый цвет

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для аргона? (ПБ 03-576-03 таб.17)

-  Черный цвет с коричневой полосой

-   Черный цвет

+  Серый цвет с зеленой полосой

-   Голубой

?

Какую окраску или цветовые полосы должны иметь рукава кислородного баллона? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.98)

+  Синий

-  Красный

-  Желтый

-  Зеленый

?

Как правильно перемещать баллоны на небольшие расстояния (в пределах рабочего места)? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.290)

+ Путем кантовки в слегка наклонном положении

- На руках

- На плечах

- На специально приспособленных для этих целей носилках

?

Кто должен производить разборку и ремонт вентилей баллонов в случае неисправностей? (Лупачев В.Г. Газовая сварка. стр.380)

-  Сварщик

+ Цех (завод) - наполнитель

-  Пользователь

-  Слесарь -  ремонтник

?

Каким ключом должен пользоваться работник для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка. стр.291)

+  Специальный торцевой ключ

-  Обычный гаечный ключ

-  Любой из вышеназванных

?

Как должны соединяться при ремонте шланга отдельные его куски? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка. стр.292)

-   С помощью отрезков гладких трубок

+  Специальными ниппелями

-   Подмоткой изоляционной лентой

-   Все перечисленное верно

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан - бутана или природного газа, а также открытого огня от групп баллонов предназначенных для ведения газопламенных работ? (Лупачев В.Г. Газовая сварка. 17.1 стр.379)

+  Не менее 5 м

-   10 м

-   Не более 5 м

-   Не менее 10м

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан - бутана или природного газа, а также открытого огня от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах при ручных работах? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.30)

-  1,5 м

+ 3 м

-  5 м

-  Менее 5м

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан - бутана или природного газа, а также открытого огня от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах при механизированных работах? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.30)

+  1,5 м

-   3 м

-   5 м

-  10м

?

В каком радиусе от мест хранения ила  запрещено курение и применение открытого огня? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.11.2)

-   3 м

-   5 м

+  10 м

-   20 м

?

Какие требования предъявляются к закреплению газопроводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.28)

-   Должно быть надежным

-   Должно быть выполнено с помощью хомутов

+  Можно закрепить шланги не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой

-   На ниппели водяных затворов шланги закрепить

?

В каких местах разрешается резка металла с использованием пропан – бутановых смесей? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.31)

+  На открытых площадках

+   В помещениях цехов

-   В замкнутых помещениях

-   В труднодоступных помещениях

?

Как часто проводится проверка состояния «закрыт - открыт» в водяном затворе поста при использовании сухого затвора? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.9)

-   1 раз в смену

-   2 раза в смену

-   3 раза в смену

+  Не реже 3 раз в смену

?

На какое число оборотов должен открываться при работе клапан вентиля ацетиленового баллона? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.22)

-   2,5 - 3,0

-   2,0 – 2,5

-   1,0 – 2,0

+  0,7 – 1,0

?

Как часто шланги должны подвергаться осмотру и испытанию? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.15.24)

-    Не реже одного раза в смену

+   Не реже одного раза в месяц

-    Не реже одного раза в квартал

-   При сдаче рабочего места сменщику

?

Кому разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать газовые баллоны? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.17.5)

-   Сварщику

-   Руководителю сварочных работ

+ Лицу, прошедшему обучение по обращению с баллонами

+ Лицу, имеющему соответствующее удостоверение

?

В зависимости от чего зависит выбор конкретных типов средств индивидуальной защиты? ? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.21.2)

+   От вида работ

+   Применяемых веществ

+   Применяемых материалов

?

Чем следует тушить загоревшийся ацетилен? (КуликовО.Н. Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ стр.131)

-   Водой

+  Углекислотными огнетушителями

+  Сухим песком

-  Все вышеперечисленное верно

?

В какой цвет окрашивается корпус баллона для ацетилена? (ПБ 03-576-03 таб.17)

-   Черный

-   Красный

-   Голубой

+  Белый

?

В какой цвет окрашивается корпус баллона для горючих газов? (ПБ 03-576-03  таб.17)

-   Черный

+  Красный

-   Голубой

-  Темно-зеленый

?

Как часто проводится освидетельствование баллонов? (ПБ 03-576-03  п.10.2.10)

-   1 год

-   3 года

-   4 года

+   5 лет

?

Очками, с какими светофильтрами должны пользоваться газорезчики для защиты глаз? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.21.7)

-   Г -1

+  Г -3

-   В -1

-   В -2

?

Укажите, какое давление должно быть в наполненном ацетиленом баллоне? (Полякова Р.Г. Газосварщик. стр.62)

-   150 кгс/кв. см   при + 20 градусов Цельсия

+  19 кгс/ кв. см   при + 20 градусов Цельсия

-   50 кгс/ кв. см   при + 20 градусов Цельсия

-    Не более 6 кгс/ кв. см.

?

Кто несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы и соблюдение действующих норм по технике безопасности? (ПОТ Р М-020-2001 п.1.1.3)

-   Сварщик

+  Работодатель

-  Общественный контроль

-  Руководитель сварочных работ

?

Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов? (ПОТ Р М-020-2001 п. 2.19.6)

-  С разрешения администрации

-   Да

+  Нет

-   По необходимости

?

Какое расстояние должно быть при резке на открытом воздухе  от места  сварки  до огнеопасных материалов? (ПОТ Р М-020-2001 п 2.15.29)

-  1 м

-  5 м

+ 10 м

+  более 10 м

?

Укажите допустимое напряжение светильников местного освещения при работах в колодцах? (Никифоров Н.И. Стр.233.)

+  12 В

-   42 В

-   220 В

-   360 В

?

На каком расстоянии должны находится токоведущие провода от ацетиленового генератора, баллонов? (ПОТ Р М-020-2001 п 2.18.22)

- 1 м

- 3 м

+ 5 м

?

На каком расстоянии  от ацетиленового генератора, баллонов должен находиться радиатор? (ПОТ Р М-020-2001 п 2.17.7)

+   1 м

-    5 м

-    10 м

-    Более 10 м

?

Что относится к опасным и вредным производственным факторам  в процессе сварки? (ПОТ Р М-020-2001 п. 1.2.1)

+   Твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля

+   Интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне

+   Интенсивное тепловое излучение свариваемых изделий и сварочной ванны

?

Несчастный случай на производстве – это … (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ.стр.47)

+ Случай, происшедший с работающим вследствие воздействия опасного производственного фактора

-   Случай на бытовой почве

-   Случай, происшедший с работающим по неосторожности

-   Случай, несвязанный с работой, но происшедший на производстве

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Стоп", "Запрещение"?  (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. стр.101)

+  Красный

-   Желтый

-   Зеленый

-   Синий

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Внимание"? (Куликов О.Н. .стр.101)

-   Красный

+  Желтый

-   Зеленый

-   Синий

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Безопасность", "Разрешение"? (Куликов О.Н. стр.101)

-   Красный

-   Желтый

+   Зеленый

-   Синий

?

Какое напряжение применяется для светильников местного освещения в помещениях с повышенной опасностью? (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. стр.95)

+ Для стационарно установленных не более 42 В, а для переносных светильников – 12 В.

- Для стационарно установленных не более 42 В, а для переносных светильников – 36 В.

- Для стационарно установленных не более 220 В, а для переносных светильников – 12 В.

- Для стационарно установленных не более 220 В, а для переносных светильников – 36 В.

?

Что необходимо предусмотреть (при необходимости) для обеспечения улавливания сварочных аэрозолей непосредственно у места их образования при проведении сварочных работ в закрытых помещениях? (ПОТ Р М-020-2001 п 2.14.2)

+   Местные отсосы

-   Фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду

-   Зачистку поверхности металла на 5 см от места сварки

+  Общую вентиляцию

?

На какие классы опасности разделены вредные вещества по степени воздействия на организм человека (ГОСТ 12.1.007-76)?

-    Вещества неопасные

+    Вещества малоопасные

+   Вещества умеренно опасные

+   Вещества высокоопасные

+   Вещества чрезвычайно опасные

?

Что такое техника безопасности на производстве? (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ.стр.5)

+ Система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

- Система организационных и технических мероприятий, предотвращающих травматизм.

- Система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих выполнение работ с опасностью для жизни.

?

Чем определяется тип разделки кромок? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.15)

-   Возможностью сварки на минимальных токах.

-   Возможностью сварки на максимальных токах.

+  Возможностью  обеспечить полное проплавление и минимальным количеством наплавленного металла.

?

Укажите, какая форма шва является предпочтительной для угловых и тавровых соединений с полным проваром?(Лупачев В.Г. Газовая сварка. стр.26)

-   Форма шва не существенна.

+  Предпочтительны нормальные и вогнутые швы.

-   Предпочтительны выпуклые швы.

-   Форму шва выбирает сварщик по своему усмотрению.

?

Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка стр.114)

+  Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение, ударная вязкость, твердость, сопротивление статическому изгибу.

-   Жаропрочность, жаростойкость и хладостойкость металла.

-   Механическое старение, сопротивление усталости, сопротивление срезу.

?

Какая из углеродистых сталей, охлаждающихся с одинаковой скоростью, имеет более высокую твердость? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка стр.220)

-   Сталь с 0,2% С.

-   Сталь с 0,4% С.

+  Сталь с 0,6% С.

?

При какой температуре происходит магнитное превращение в железе?

+ 768°С.

- 910°С.

- 554°С.

?

Что происходит с пластическими свойствами стали при отрицательных температурах?

-   Повышаются.

+  Снижаются.

-  Температура не оказывает влияние.

?

Сталь – это сплав железа с углеродом с содержанием углерода…(Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. стр.283)

-   до 1%.

-   до 1,7 %.

+  до 2,14%.

-   до 2,5%.

-    до 3%.

?

Какие сварочные деформации называют остаточными? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.118)

-   Деформации, появляющиеся во время сварки.

+  Деформации, появляющиеся по окончании сварки.

-   Деформации, образующиеся под действием эксплуатационных нагрузок.

?

На какие виды можно разделить сварочные напряжения и деформации? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.115)

-   Начальные и конечные

+  Временные и остаточные

-  Эксплуатационные и технологические

?

От чего зависит величина деформации разрезаемого металла? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.129)

-   От склонности металла к закалке.

+  От неравномерности нагрева.

-   От марки электрода, которым производят сварку.

?

Укажите, какие из перечисленных свойств металлов относятся к физическим?

-  Твердость, пластичность, упругость, вязкость.

-   Стойкость к коррозии, жаропрочрость, окалиностойкость.

+  Теплопроводность, плотность, температура плавления, тепловое расширение.

?

Укажите, на какие группы подразделяются металлы? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.)

-   Группа драгоценных и полудрагоценных.

-   Группа легких и тяжелых.

+  Группа черных и цветных.

?

Примеси каких элементов постоянно содержатся в углеродистой стали? (Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. стр.69)

-    Алюминий, марганец, сера, титан.

+   Марганец, кремний, сера, фосфор.

-    Кремний, медь, сера, фосфор.

?

Что такое кипящая сталь? (Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. стр.69)

+   Содержащая не более 0,07 % кремния, не полностью раскисленная при выплавке.

-   Нагретая до температуры свыше 1000° С.

-   Содержащая более 10 мл водорода на 100 г. металла.

?

Какие углеродистые стали относятся к группе удовлетворительно сваривающихся? (Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. стр.98)

-    С содержанием углерода до 0, 25 %

+   С содержанием  углерода. 0,25-0,36%

-    С содержанием углерода 0,36-0,45%

?

Какое действие оказывает углерод на свойства стали? (Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов стр.98)

-  Уменьшает прочность и твердость, увеличивает пластичность понижает склонность к образованию пор и трещин.

+ Увеличивает прочность и твердость, уменьшает пластичности, повышает склонность к образованию трещин и пор.

- Увеличивает прочность, твердость и увеличивает пластичность, понижает склонность к образованию трещин  и пор.

?

Какой ток наиболее опасен для человека? (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. стр.141)

-   Переменный с частотой 100 Гц

-   Переменный с частотой 150 Гц

+  Переменный с частотой 50 Гц

-   Постоянный

?

Какую окраску или цветовые полосы должны иметь рукава кислородного баллона? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка. стр.98)

-  Желтый

-   Зеленый

-   Красный

+  Синий

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон « О безопасности в промышленности производственных объектов»

+ Федеральный закон « О промышленной безопасности  опасных производственных объектов»

-  Федеральный закон « О безопасности   производственных объектов»

- Федеральный закон « Об охране труда опасных  производственных объектов»

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ ст.1)

-   отказ технических устройств;

-   отклонение от режима технического процесса;

+  разрушение технических устройств;

-   повреждение технических устройств.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+ отклонение от режима технического процесса;

-  неконтролируемый взрыв.

?

В каком положении пострадавшего можно наносить удар кулаком по грудине при его реанимации в ограниченном пространстве?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.16)

+  В положении пострадавшего "сидя"

+  В положении пострадавшего "лежа"

-   В положении пострадавшего "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности

-   В любом положении

?

В каком положении должен находиться пострадавший при проведении ему комплекса реанимации в ограниченном пространстве? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.17)

+  В положении пострадавшего "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности

-   В положении пострадавшего "сидя"

-   В положении пострадавшего "лежа"

-   В любом положении

?

Что означает термин "состояние комы" у пострадавшего? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.73)

+  Нет сознания, но есть пульс на сонной артерии

-   Есть сознание, но пульс на сонной артерии прослушивается с трудом

-   Нет сознания и нет пульса на сонной артерии

-   Есть сознание, и есть пульс на сонной артерии

?

В каком положении должен ожидать прибытия врачей пострадавший, находящийся в состоянии комы? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.18)

+   В положении "лежа на животе"

-    В положении  "сидя"

-    В положении "лежа на спине"

-    В любом положении

?

Что из перечисленного можно использовать как холод для прикладывания к голове пострадавшего, находящегося в состоянии комы? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.19)

+   Пузырь со льдом

+   Бутылки и пакеты с холодной водой или снегом

+   Гипотермический пакет

?

Какое из нижеуказанных действий нужно выполнить первым в случаях артериального кровотечения у пострадавшего? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.21)

-   Освободить  от одежды

+  Прижать пальцами или кулаком артерию

-   Приложить холод

-   Вызвать "скорую помощь"

?

На какое предельное время можно накладывать на конечность кровоостанавливающий жгут? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.22)

+  Не более чем на 1 час

-   Не более 1 час 15 мин

-   Не более 1 часа 30 мин

-   Не более чем на 2 часа

?

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с проникающим ранением груди? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.26)

+  Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия

-   Транспортировка в положении "сидя"

-   Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха

-   Наложить герметичную повязку или лейкопластырь

?

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с проникающим ранением живота? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.29)

+  Вправлять выпавшие органы

+  Давать пить

-   Транспортировать в положении пострадавшего "лежа на спине"

-   Приподнять ноги и пристегнуть поясным ремнем

?

В каком положении должен находиться пострадавший с проникающим ранением живота в ожидании помощи и при транспортировке? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.29)

+   В положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами

-    В положении "сидя"

-    В положении "лежа на животе"

-    В любом из перечисленных положениях

?

Какие действия должны быть выполнены на месте происшествия при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? (инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.30)

+   Подставить под струю холодной воды на 10-15 мин

+   Приложить холод на 20-30 мин

-   Смазывать маслами и жирами

-   Все перечисленные действия неверны

?

Каковы действия при оказании первой помощи при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.33)

+   Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды

+   Промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

-    Применять нейтрализующую жидкость

-    Все перечисленные действия верны

?

Укажите действие, которое должно быть выполнено сначала при оказании первой помощи в случае открытого перелома. (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.34)

+  Наложить повязку

-   Зафиксировать поверхность с помощью складных шин

-   Наложить шину

-   Подложить валик из одежды под колени

?

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему, если он лежит в позе "лягушки"? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.35 )

+   Зафиксировать конечность с помощью шин

-    Подложить валик из одежды между ног

-    Фиксировать кости бедра

-    Все перечисленные действия разрешены

?

В каком радиусе от места касания электрическим проводом земли есть риск попадания под "шаговое" напряжение? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.42 )

+   8 м

-   10 м

-   12 м

-   20 м

?

Укажите требования к передвижению в зоне "шагового" напряжения. (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.43)

-    Передвигаться в диэлектрических ботах

-    Передвигаться в диэлектрических галошах

-    Передвигаться "гусиным шагом"

+   Все перечисленное верно

?

Что запрещено при перемещении в зоне действия "шагового" напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.43)

-    Отрывать подошвы от поверхности земли

-    Делать широкие шаги

+   Приближаться бегом к лежащему проводу

-    Все перечисленное не верно

?

Какие действия запрещены, если пострадавший, упавший с высоты, находится в позе "лягушки" при сохранении сознания? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.47)

+  Перемещать пострадавшего

+  Снимать с пострадавшего одежду

+  Позволять пострадавшему шевелиться

-   Положить валик из одежды между ног

?

Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему в случае его поражения электрическим током? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.47)

+   Недопустимо прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания;

+  Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.

-   Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 м.

?

На какой высоте в соответствии с ГОСТ 12.4.059 рабочие места необходимо оборудовать ограждениями?

- Расположенные выше 1 м

+ Расположенные выше 1,3 м

- Расположенные выше 2 м

- Расположенные выше 2,5 м

?

Какова периодичность проведения повторного инструктажа по технике безопасности газорезчиков?

- Не реже 1 раза в год

+ Не реже 1 раза в 6 месяцев

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в 2 года

?

Основные параметры режима кислородно-дуговой резки? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка. стр.123)

+   Мощность подогревающего пламени;

+   Давление режущего кислорода;

+   Скорость резки;

?

От чего зависит устойчивость процесса и качество вырезаемых деталей? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка. стр.124)

-   Мощность пламени;

+  Скорость резки;

-   Положения реза;

-   Давления режущего кислорода.

?

Какие условиям должны соответствовать металлы, подвергаемые резке? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.138)

+  Температура воспламенения металла в кислороде должна быть ниже температуры его плавления;

-  Температура воспламенения металла в кислороде должна быть выше температуры его плавления;

-  Температура воспламенения металла в кислороде должна быть равна температуре его плавления;

?

Как классифицируются ручные резаки? (Соколов И.И. Газовая сварка и резка.стр.141)

+ по роду горючего газа;

+ по принципу смешения горючего газа, на котором они работают;

+ по назначению;

+ по виду резки;

?

В каком радиусе от мест хранения ила запрещено курение и применение открытого огня? (ПОТ Р М-020-2001)

-   3 м;

-   5 м;

+  10 м;

-   20 м.

?

Какими типами защитных очков должны быть обеспечены газорезчики и газосварщики при ручной и механизированной газовой резке? (ПОТ Р М-020-2001 п.2.21.7)

+   Должны быть обеспечены защитными очками закрытого типа со стеклами марки ТС-2, имеющие светофильтры плотностью ГС-3.

-   Должны быть обеспечены защитными очками закрытого типа со стеклами марки ТС-2, имеющие светофильтры плотностью Г-1.

+  Должны быть обеспечены защитными очками открытого типа со стеклами марки ТС-2, имеющие светофильтры плотностью ГС-2.

?

Какими правилами определяется режим труда и отдыха работников, занятых всеми видами газопламенной обработки металлов? (ПОТ Р М-020-2001 п.2.20.1)

-   Определяется  ФЗ « Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

-   Определяется Трудовым кодексом Российской Федерации;

+  Определяется правилами внутреннего трудового распорядка организации.

?

Какое требование предъявляется к шлангам? (ПОТ Р М-020-2001 п.2.15.23)

+  Не допускается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена или наоборот;

- Допускается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена или наоборот;

-  Допускается использование  шлангов для подачи горючих газов  для подачи кислорода.

?

Что такое «вредный производственный фактор»? (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ.стр.4)

+   производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

-   производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;

-    производственный фактор,  слабо воздействующий   на работника.

?

Понятие «опасная зона» (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. стр.4)

-    участок, где находятся опасные механизмы;

+  пространство, в котором возможно  воздействие на человека опасного и (или) вредного фактора;

-  пространство, где осуществляется производственная деятельность.

?

Баллоны для пропан-бутана выпускаются вместимостью…(Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. Стр.132.)

-  40-60 литров.

-   12- 55 литров.

+  50-80 литров.

?

Признаки отравления окисью углерода. (Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ. Стр.166.)

-   внезапная слабость, головокружение, нетвердая походка, судороги, шум в ушах.

+  головная боль, сердцебиение, слабость, рвота, ослабление  сердечной деятельность и дыхания, бессознательное состояние.

-  головная боль, сердцебиение, слабость, рвота, судороги, шум в ушах.

?

Каков порядок оказания первой помощи при несчастном случае? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях стр.5)

+  оценить состояние пострадавшего (наличие или отсутствие  пульса и сознания);

+ если нет пульса и сознания – немедленно приступить к реанимации;

+ при артериальном кровотечении – наложить жгут;

+ при наличии ран – наложить повязки;

+ если есть признаки переломов костей конечностей – наложить шины.

?

Какой должна быть длина шлангов для газовой сварки и резки? (ПОТ Р М-020-2001 п.2.15.26)

+ Не должна превышать 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м.

-  Может превышать 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м.

-  Не должна превышать 25 м, а при производстве монтажных работ – 30 м.