Тестовые задания для персонала выполняющего работы на высоте

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

? К работам на высоте относятся работы:

+ при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более

- выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила

? Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте *:

- менее 0, 5 м

+ менее 0,7 м

- менее 1 м

? Грузоподъемные механизмы, в том числе и механизмы, предназначенные для подъема людей (телескопические вышки, гидроподъемники и т.п.), должны подвергаться полному техническому освидетельствованию:

- не реже одного раза в месяц

- не реже одного раза в 6 месяцев

+ не реже одного раза в 12 месяцев

? Кто обязан организовать правильное хранение, осмотр, подготовку к работе, выдачу и

учет оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного механизированного

и другого инструмента?*:

+ администрация

- профсоюз

- служба охраны труда

? Кем разрешается переход работника из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно?:

- напарником

+ производителем работ

- администрацией

? Верхолазными считаются работы:

- при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более

+ выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила

? Светильники общего освещения напряжением в сети 127 и 220 В устанавливаются

на высоте:

- не менее 2,0 м от уровня земли, пола, настила

+ не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила

- не менее 3,0 м от уровня земли, пола, настила

? Электрооборудование талей, имеющее сопротивление изоляции менее 0,5 МОм,

должно подвергаться:

+ сушке

- увлажнению

- замене или ремонту

? Грузоподъемные крюки, захваты, зажимы и другие приспособления для подъема стальных и сборных несущих конструкций должны:

+ иметь размеры, форму, обеспечивающие безопасный захват без повреждения частей несущих конструкций и их надежную транспортировку

+ иметь маркировку с указанием максимально разрешенной нагрузки при самых неблагоприятных условиях подъема

- плакат с правилами строповки

? Какой должна быть масса предохранительного пояса:

- не более 1, 2 кг

+ не более 2,1 кг

- не более 2, 5 кг

? Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается:

- на работника

- на службу охраны труда

+ на работодателя

? Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть:

- для каменных работ - не менее 1,5 м, для штукатурных - 1 м, для малярных и монтажных - 0,8 м

- для каменных работ - не менее 2,5 м, для штукатурных - 2 м, для малярных и монтажных - 1,5 м

+ для каменных работ - не менее 2 м, для штукатурных - 1,5 м, для малярных и монтажных - 1 м

? Коэффициент запаса прочности пластинчатых цепей, применяемых в грузоподъемных машинах, должен быть:

- не менее 3 при машинном приводе и не менее 2 - при ручном

+ не менее 5 при машинном приводе и не менее 3 - при ручном

- не менее 7 при машинном приводе и не менее 5 - при ручном

? При выполнении плотницких работ основными опасными и вредными производственными факторами являются:

+ расположение рабочего места на значительной высоте

+ острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов и оборудования

+ движущиеся машины и механизмы

+ повышенный уровень вибрации

? Каски, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутренней

оснастки:

+ должны быть заменены

- должны быть отремонтированы

- могут использоваться для работы

? Основными опасными производственными факторами при работе на высоте являются:

+ расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)

+ падение предметов на работника

- несоблюдение требований охраны труда

? Длина приставных лестниц должна быть:

- не более 3 м

- не более 4 м

+ не более 5 м

? Коэффициент запаса прочности пеньковых канатов должен быть:

- не менее 3

- не менее 5

+ не менее 8

? При какой скорости ветра запрещено выполнение кровельных работ:

- более 5 м/с

+ более 15 м/с

- более 25 м/с

? В какие сроки должны проводиться освидетельствование и испытание

предохранительного верхолазного устройства:

- ежемесячно

+ раз в 6 месяцев

- раз в год

? Причины падения работников с высоты*:

+ технические

- экономические

+ психологические

+ технологические

+ метеорологические

? Защитные и страховочные ограждения окрашиваются:

+ в желтый сигнальный цвет

- в красный предупреждающий цвет

- в синий успокаивающий цвет

- в цвет фасада здания

? Срок службы когтей, лазов (кроме шипов):

- 1 год

- 3 года

+ 5 лет

? При какой скорости ветра запрещены работы по кладке промышленных кирпичных

труб:

- более 5 м/с

+ более 15 м/с

- более 25 м/с

? Ловители с вертикальным страховочным канатом должны выдерживать падение груза

массой:

+ 100 кг

- 200 кг

- 300 кг

? Причины падения предметов на работника:

+ падение груза, перемещаемого грузоподъемными машинами, вследствие обрыва грузозахватных устройств, неправильной строповки (обвязки), выпадения штучного груза из тары и др.;

+ падение монтируемых конструкций вследствие нетехнологичности конструкций, несоответствия по стыкуемым размерам и поверхностям, нарушения последовательности технологических операций и др.;

+ аварии строительных конструкций вследствие проектных ошибок, нарушения технологии изготовления сборных конструкций, низкого качества строительно-монтажных работ, неправильной эксплуатации и др.;

+ падение материалов, элементов конструкций, оснастки, инструмента и т.п. вследствие нарушения требований правил безопасности - отсутствия бортовой доски у края рабочего настила лесов и др

? Высота бортового ограждения должна быть:

+ не менее 0,10 м

- не менее 0,5 м

- не менее 1 м

? Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная

с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит:

- отключению

- подключению

+ заземлению (занулению)

? При работе над водой не допускается работа только:

+ в одиночку

- вдвоем

- втроем

? При какой длине страховочного каната должны устанавливаться промежуточные

опоры:

- 10 м

+ 12 м

- 15 м

? Наряд - допуск выдается:

+ на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ

- ежедневно

- на календарный месяц

? Испытание люлек производится статической нагрузкой:

+ превышающей расчетную на 50%

- превышающей расчетную на 100%

- превышающей расчетную на 200%

? До начала работ по пробивке отверстий пиротехническим инструментом необходимо уточнить места расположения:

+ пустот в бетоне

- электророзеток

- водопроводных коммуникаций

? Использование лестниц - стремянок при выполнении отделочных работ:

- не допускается

- допускается

+ допускается как исключение и только для выполнения мелких отделочных работ

? Гарантийный срок хранения и эксплуатации касок:

- 1 год

+ 2 года

- 5 лет

? В проекте производства работ отражаются требования:

+ по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования

+ по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности

+ по безопасному размещению машин и механизмов

+ по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности

? Грузоподъемные механизмы и устройства подлежат осмотру и испытаниям:

+ при вводе в эксплуатацию

+ каждый раз после монтажа на месте производства работ

+ регулярно с периодичностью в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя

+ после ремонта или внесения в конструкцию изменений

? Работники, допущенные к работе с ручным электрифицированным инструментом, должны иметь группу по электробезопасности:

- I группу

+ не ниже II группы

- не ниже V группы

? Высота, на которую разрешается подниматься на опору при работе на ВЛ работникам

со II группой по электробезопасности:

- при всех видах работ до верха опоры

+ при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры

+ при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние не менее 2 м

? Что выдается работникам, производящим работы в лежачем, сидячем положениях

или в положении "с колена":

+ маты

+ наколенники

- войлочные коврики

? В проекте производства работ указываются:

+ номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников и определяется потребность в них;

+ средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

+ требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

- стоимость выполняемых работ

? Все вращающиеся элементы привода подъемника закрываются:

+ кожухами

- предупредительными плакатами

- коробами с угрожающими надписями

? Работники, занятые на работах с использованием ручного пневматического инструмента ударного или вращательного действия, должны быть обеспечены:

- бронежилетом

+ защитными очками (щитками) с небьющимися стеклами

+ рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони

? При работе на антенно - мачтовых сооружениях должны выполняться следующие

требования к персоналу:

+ работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, производитель работ - не ниже IV

+ работники, поднимающиеся на антенно - мачтовые сооружения, должны быть допущены к верхолазным работам

+ перед подъемом на антенно - мачтовые сооружения должны быть отключены сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и вывешены плакаты "Не включать. Работают люди"

? Что выдается работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением:

- молоко

+ мыло

- стиральный порошок

? Если в зоне работы на высоте проходят электрические и др. действующие коммуникации, производство работ:

- не разрешается

- разрешается по наряду - допуску

+ разрешается по наряду - допуску, согласованному организацией, в чьем ведении находятся эти коммуникации

? На грузоподъемных механизмах, находящихся в работе, указываются:

+ наименование организации

- график работы и время обеденного перерыва

+ инвентарный номер

+ грузоподъемность

+ дата следующего технического освидетельствования

? При работе со слесарно - монтажным инструментом ударного действия работник

должен пользоваться:

- упорным устройством

+ защитными очками (щитками) с небьющимися стеклами

- противогазом

? Допустимое рабочее время стеклопротирщиков:

- 8.00 до 17.00

- 6.00 до 24.00

+ светлое время суток

? За чей счет производится выдача работникам специальной одежды, специальной обуви

и других средств индивидуальной защиты?*:

- за счет работника

- за счет профсоюза

+ за счет работодателя