Тест  по профессии: «Машинист буровых установок на нефть и газ»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 08-624-03;

2. Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода.

?

После оформления, какого документа разрешается приступать к проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования? (ПНГП п.3.6.59).

+    Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

-    Заказа на проведение работ.

-    Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

-    Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

?

Что необходимо предусмотреть перед началом ремонтных работ на рабочих местах? (ПНГП п.3.6.61)

- Подготовить исправный инструмент.

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

-  Подготовить рабочее место.

-  Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

?

При каких обстоятельствах ремонтные работы должны быть немедленно прекращены? (ПНГП п.3.6.67)

+   При появлении газа, а также при аварии на соседней установке или объекте.

-    В темное время суток.

-    При отключении освещения.

-    При отсутствии ответственного за проведение работ.

?

С чьего разрешения можно проводить ремонтные работы в ночное время? (ПНГП п.3.6.70)

-    С разрешения ответственного за проведения работ.

-    С разрешения инспектора территориального органа Ростехнадзора России.

+    С письменного разрешения начальника установки.

-    С письменного разрешения начальника ремонтной бригады.

?

Где должна производиться запись о проведенном ремонте оборудования? (ПНГП п.3.6.75)

+    В паспорте оборудования.

-    В журнале инструктажей.

-    В руководстве завода-изготовителя.

-    В журнале учета.

?

Какими клапанами должен быть оснащен каждый резервуар? (ПНГП п.3.5.4.225)

-    Предохранительными и шаровыми.

-    Перепускными и сливными.

+    Дыхательными и предохранительными.

-    Обратными и вентиляционными.

?

?

В каких случаях запрещается эксплуатировать емкости (резервуары)? (ПНГП п.3.5.4.236)

-    При нарушении слоя окраски.

+    С неисправными лестницами и площадками обслуживания.

-    При нарушении катодной защиты.

-    При неисправном освещении территории.

?

Какое устройство должно быть предусмотрено для парового змеевика расположенного внутри резервуара? (ПНГП п.3.5.4.239)

-    Для предотвращения замерзания в зимнее время при прекращении подачи пара.

+    Для спуска из него конденсата.

-    Для предупреждения превышения давления пара выше рабочего.

-    Для обслуживания парового змеевика.

?

Чем должен быть снабжен замерный люк на резервуарах? (ПНГП п.3.5.4.242)

-  Герметичной крышкой с запорным устройством.

+ Герметичной крышкой с педалью для открывания ногой.

-  Герметичной крышкой с приспособлением для открывания рукой.

-  Герметичной крышкой с уплотнительной прокладкой.

?

С какой стороны следует становиться при открывании замерного люка, замере уровня, отборе проб, а также при дренировании резервуаров? (ПНГП п.3.5.4.243)

-    С подветренной стороны.

+    С наветренной стороны.

-    Ниже замерного люка.

-    На усмотрение работника, производящего отбор проб, с учетом соблюдения безопасности при проведении работ.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (ПНГП п.3.6.1)

-    Первичный инструктаж.

-    Внеочередной инструктаж.

-    Инструктаж на рабочем месте.

+    Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (ПНГП п.3.6.3)

+    В светлое время суток.

-    В темное время суток.

-    В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

-    В темное время суток только в аварийных ситуациях.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (ПНГП п.3.6.8)

-    Предохранительными клапанами.

+    Заземлением.

-    Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

-    Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (п.3.6.12)

-    Проведен инструктаж.

+    Проведен анализ воздушной среды.

-    Назначен ответственный за проведение работ.

-    Проверены средства индивидуальной защиты.

-    Проверены страховочные средства

?

Что должны использовать лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха? (ПНГП п.3.6.14)

-    Средства страховки.

+    Дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз.

-    Светильник во взрывозащищенном исполнении.

-    Радиосвязь.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (ПНГП п.3.6.20)

-    Один наблюдающий.

+    Не менее двух наблюдающих.

-    Один наблюдающий и руководитель работ.

-    Два наблюдающих и руководитель работ.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (ПНГП п.3.6.22)

-    Спецодежду.

-    Противогазы.

-    Прорезиненные перчатки.

-    Все перечисленное.

+    Спасательные пояса с лямками.

?

Какие светильники должны применяться для освещения внутри аппаратов и резервуаров? (ПНГП п.3.6.45)

+   Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 12 В.

-    Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 24 В.

-    Светильники напряжением до 110 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Светильники напряжением до 220 В во взрывозащищенном исполнении.

?

Как должен производиться налив в цистерны? (ПНГП п.3.5.4.168)

+    Равномерной струей под уровень жидкости.

-    Равномерной струей на уровень жидкости.

-    В зависимости от свойств наливаемого продукта.

-    Равномерной струей через шланг, опущенный на дно цистерны.

?

При каком остаточном давлении паров продукта запрещается налив в цистерны? (ПНГП п.3.5.4.170)

-    Менее 0,03 МПа (0,3 атм.).

-    Менее 0,04 МПа (0,4 атм.).

+    Менее 0,05 МПа (0,5 атм.).

-    Менее 0,06 МПа (0,6 атм.).

?

Какое количество работников должны выполнять работу по сливу-наливу цистерн? (ПНГП п.3.5.4.172)

-    Один.

-    Два.

+    Не менее двух.

-    Три.

?

Какое управление и установка, какого оборудования должны предусматриваться для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты? (ПНГП п.3.5.4.75)

-    Ручное управление и установка на линии нагнетания предохранительного клапана.

+    Дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, как правило, с дистанционным управлением.

-    Дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания обратных клапанов.

-    Установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, как правило, с ручным управлением.

?

Какие насосы как правило применяются для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей? (ПНГП п.3.5.4.77)

-    Центробежные бессальниковые насосы, с одинарным торцевым уплотнением.

-    Центробежные насосы, с двойным торцевым уплотнением.

+  Центробежные бессальниковые насосы, с двойным торцевым уплотнением, а в обоснованных случаях  с одинарным торцевым дополнительным уплотнением.

-    Поршневые насосы.

?

Какой клапан должен быть установлен на напорном трубопроводе центробежного насоса? (ПНГП п.3.5.4.78)

-    Обратный и предохранительный клапаны.

+    Обратный клапан.

-    Шаровой и предохранительный.

-    Шаровой.

?

Корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие продукты, должны: (ПНГП п.3.5.4.79)

-    Быть выполнены из коррозионно стойких материалов.

-    Иметь дренажное устройство.

+    Быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами.

-    Иметь отверстие для продувки.

?

Какие параметры должны контролироваться во время эксплуатации насосов? (ПНГП п.3.5.4.84)

+    Давления нагнетания.

-    Число двойных ходов.

-    Давление на стороне всасывания.

-    Производительность.

В соответствии, с каким документом должна проводиться эксплуатация компрессоров? (п.3.5.4.92)

-    С регламентом.

+    C инструкцией завода изготовителя.

-    С руководством по обеспечению качества работ.

-    С руководством по эксплуатации, утвержденным техническим руководителем организации.

-    С регламентом и руководством по эксплуатации, утвержденным техническим руководителем организации.

?

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах компрессора, должна: (п.3.5.4.95)

+    Быть максимально приближена к нему и находиться в зоне, удобной для обслуживания.

-    Иметь соответствующую окраску.

-    Быть опрессованной на рабочее давление.

-    Соответствовать проходному диаметру трубопровода.

-    Быть изготовлена их коррозионно стойких материалов.

?

Соединения компрессоров и их газопроводы необходимо систематически проверять на герметичность в соответствии со сроками, установленными: (п.3.5.4.96)

-    Технологическим регламентом.

-    Правилами безопасности при эксплуатации газокомпрессорных установок.

+    Инструкциями завода-изготовителя и технологическим регламентом.

-    Инструкциями завода-изготовителя.

-    Планом работ, утвержденным техническим руководителем предприятия.

?

После каждой остановки компрессора необходимо осмотреть: (ПНГП п.3.5.4.101)

-    Недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали и убедиться в их целостности.

+    Недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали и убедиться в отсутствии превышения допустимых температур нагрева.

-    Недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали и проверить уровень масла.

-    Недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали и проверить их крепление.

?

В соответствии с какой документацией должна производиться эксплуатация воздушных компрессоров? (ПНГП п.3.5.4.104)

-    С регламентом, утвержденным техническим руководителем предприятия.

+    С инструкцией завода-изготовителя и требованиями, установленными Ростехнадзором России.

-    С планом работ, согласованным с Ростехнадзором России.

-    С правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

?

Откуда должен производиться забор воздуха компрессором? (ПНГП п.3.5.4.107)

-    В безопасной зоне, на расстоянии 20 м от помещения компрессорной.

-    В безопасной зоне, на расстоянии 15 м от помещения компрессорной.

+    Вне помещения, в зоне, не содержащей примеси горючих газов и пыли.

-    Вне помещения, на расстоянии 5 м от помещения компрессорной.

?

При работе нескольких компрессоров в общую сеть на каждом воздухопроводе для каждого из них должны быть установлены: (ПНГП п.3.5.4.108)

-    Запорная арматура.

+    Обратный клапан и отсекающая задвижка или вентиль.

-    Обратный и предохранительный клапаны.

-    Расходомер и манометр.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? (ПНГП п.3.5.4.9)

+    При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

-    Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

-    В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

-    Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПНГП п.3.5.4.12)

-    Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-    Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-    Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+    Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование установки? (ПНГП п.3.5.4.18)

+    Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе.

-    Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

-    Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

-    Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (ПНГП п.3.5.4.19)

-    При отсутствии средств пожаротушения.

-    При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+    При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

-    При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть... (ПНГП п.3.5.3.12)

+    Жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

-    Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

-    В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

-    Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

?

Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях? (ПНГП п.3.5.3.13)

-    Не допускается.

+    Допускается в пределах установленных норм.

-    Допускается при наличие в системе компенсаторов.

-    Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП п.3.5.1.2)

-    Вредных веществ в воздухе.

-    Уровни шума, вибраций.

-    Других вредных факторов.

+    Всех перечисленных.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности помещений, рабочих мест: (ПНГП п.3.5.1.5)

-    После реконструкции систем освещения.

-    После реконструкции помещения.

+    Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

-    Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП п.3.5.1.6)

+    Санитарными постами.

+    Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

+    Комнатами отдыха, местами для курения.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (ПНГП п.3.5.1.11)

-    Обратный и шаровой клапаны.

-    Предохранительный и шаровой клапаны.

+   Обратный и предохранительный клапаны.

-    Запорный и шаровой клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПНГП п.3.5.1.11)

+    Обратный клапан.

-    Предохранительный клапан.

-    Запорный клапан.

-    Шаровой клапан.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПНГП п.3.5.1.12)

-    Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+    Должны исключать пропуск продукта.

-    Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-    Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП п.3.5.1.14)

+    Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-    Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-    Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-    Иметь свидетельство Энергонадзора России.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться: (ПНГП п.3.5.1.17)

-    В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

-    По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

-    Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+    По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП п.3.5.1.19)

-    Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+    Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-    Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-    Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно: (ПНГП п.3.5.1.20)

-    Обезвожен.

+    Осушен.

-    Подогрет.

-    Очищен.

?

На какое время работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики должен иметь запас сжатого воздуха ресивер: (ПНГП п.3.5.1.21)

-    Для работы в течении не менее 30 минут.

+    Для работы в течение не менее 1 часа.

-    Для работы в течение не менее 1,5 часов.

-    Для работы в течение не менее 2 часов.

?

Что должны иметь расположенные на щитах управления диспетчерского пункта, а также отдельных технологических процессов и оборудования контрольно-измерительные приборы: (ПНГП п.3.5.1.23)

-    Обозначения и градуировку.

-    Штамп свидетельствующий о калибровке.

-    Дату проведения калибровки.

+    Надписи с указанием определяемых параметров.

?

Что должны обеспечивать мероприятия по подготовке к зиме: (ПНГП п.3.5.1.25)

-    Предотвращение замерзания технологических систем.

+    Нормальную работу установки и возможность контроля за технологическим процессом в зимний период.

-    Безопасную работу технологических систем.

-    Безопасную, безаварийную работу технологических систем в зимнее время.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (ПНГП п.3.5.1.33)

-    Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

-    Отключению трубопровода от общей системы.

+    Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

-    Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (ПНГП п.3.5.1.34)

+    Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

-    Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

-    Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

-    Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (ПНГП п.3.5.1.35)

+    Крюками, ломами и трубами.

-    Пневмоприводами.

-    Гидроприводами.

-    Электроприводами.

?

Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте нескольких подразделений одной организации? (ПНГП п.1.2.16)

+    Регламентом, устанавливаемым работодателем (руководителем организации).

-    Положением о производственном контроле.

-    Наряд-допуском, оформленным техническим директором (ответственным лицом) организации.

-    Графиком взаимодействия, согласованным с вышестоящей организацией.

?

Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации? (ПНГП п.1.2.23)

+   Специальное разрешение Ростехнадзора России.

-    Специальное разрешение Госстандарта России.

-    Специальное одобрение от Госстроя России.

-    Сертификат промышленной безопасности.

?

В соответствии с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности? (ПНГП п.1.2.25)

-    Закон о труде Российской Федерации.

+ Трудовой кодекс Российской Федерации.

-    Конституция Российской Федерации.

-    Указ Президента Российской Федерации

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (ПНГП п.1.4.12)

-    Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-    Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

-    Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности? (ПНГП п.1.4.12)

+   Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно.

-    Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

-    Ежедневно с записью показаний в журнале.

-    Ежесменно, после реконструкции помещений, систем освещения.

?

С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений? (ПНГП п.1.4.13)

+   С учетом максимального использования естественного освещения.

-    С учетом режима экономии электроэнергии.

-    С учетом эстетических требований.

-    С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (ПНГП п.1.4.14)

+    Не менее 1 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Не менее 0,75 м.

-    Не более 0,5 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (ПНГП п.1.4.14)

-    Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

-    Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+   Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

-    Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПНГП п.1.4.15)

-    До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-    До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+   До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП п.1.4.16)

-    Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-    Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+   Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

-    Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП п.1.4.16)

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП п.1.4.18)

+    Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-    Доски толщиной не менее 40 мм.

-    Все перечисленное.

-    Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (ПНГП п.1.4.18)

-    Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-    Нет, категорически запрещено.

+    Допускается если они выполнены до выхода Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

-    Нет, по рекомендации Пожнадзора и Минэнерго России.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (ПНГП п.1.4.20)

-    Не реже одного раза в квартал.

+    Не реже двух раз в год.

-   Один раз в год.

-    Ежемесячно.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (ПНГП п.1.5.9)

+   Вывести из эксплуатации.

-    Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-    Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-    Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (ПНГП п.1.5.17)

+    На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-    На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-    На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-    В любом месте по желанию заказчика.

?

Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. На какую величину давление опрессовки должно превышать рабочее давление? (ПНГП п.1.5.21)

-    Не менее чем на 10 %.

+   Не менее чем на 25 %.

-    Не менее чем на 15 %.

-    Не менее чем на 50 %.

?

Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования? (ПНГП п.1.5.26)

+   Разработчиком или организацией-изготовителем.

-    Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-    Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

-    Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

Кто имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? (ПНГП п.1.5.27)

-    Поставщик.

+   Экспертная организация.

-    Разработчик.

-    Организация-изготовитель.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП п.1.5.36)

-    С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+   С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-    С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-    С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната? (ПНГП п.1.5.33)

+   От характера и условий работы.

-    Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-    От требований нормативных документов поставщика.

-    От требований территориального органа Ростехнадзора России.

?

Чем должны быть оборудованы ячейки распредустройства буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 кВ? (ПНГП п.1.6.1.2)

-    Камерой видеонаблюдения и звуковой сигнализацией.

+    Запорным устройством и блокировкой.

-    Секущим устройством и плавким предохранителем.

-    Надежным освещением и охранной сигнализацией.

?

Что следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в распределительном устройстве буровой установки со снятием напряжения на вводе каждой питающей линии? (ПНГП п.1.6.1.8)

-    Блокиратор.

+  Линейный разъединитель.

-    Запорное устройство.

-    Прерыватель.

?

Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ? (ПНГП п.1.6.1.9)

-    Стационарными светильниками 12 В во взрывозащищенном исполнении.

+    Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Переносными вентиляторами напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехническим персоналом обслуживающий электропривод буровых установок до и выше 1000 В? (ПНГП п.1.6.1.10)

-    Не ниже V.

+    Не ниже IV.

-    Не ниже VI.

-    Решает главный энергетик организации.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (ПНГП п.1.6.1.11)

-    Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-    Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

+   Нет, ни при каких обстоятельствах.

-    Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

-    Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-    Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-    Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+    Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПНГП п.1.7.2)

+    Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-    Не реже одного раза в год по желанию.

-    Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-    Периодичность устанавливает работодатель.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП п.1.7.6)

-    Больше одной недели.

-    Менее срока проверки знаний.

+    Менее двух недель.

-    Менее одного месяца.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП п.1.7.12)

+  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

?

##### Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте несколькими предприятиями? (ПНГП п.1.2.16)

-Положением о производстве работ каждого предприятия, утвержденным руководителем (работодателем) организации.

-Положением о производстве работ, согласованным с региональным управлением Рострудинспекции и утвержденным вышестоящей организацией.

+Положением о взаимодействии между предприятиями, утвержденным совместно работодателями (руководителями этих организаций).

-Положением о производстве работ, утвержденным территориальным органом Ростехнадзора России.

?

Какова норма освещенности пути движения талевого блока? (ПНГП 2.5.10)

+30 лк;

-75 лк;

-10 лк;

-100 лк.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП п.3.5.1.19)

-Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Освещенность роторного стола и насосного блока буровых установок (ПНГП п.2.5.10)

+роторного стола - 100 лк, насосного блоков - 75 лк;

-роторного стола и насосного блоков - 100 лк;

-роторного стола - 100 лк, насосного блоков - 100 лк;

-роторного стола - 75 лк, насосного блоков - 75 лк

?

В каком случае стальной канат подлежит отбраковке? (ПНГП п.1.5.33)

+Уменьшение диаметра в результате поверхностного износа или коррозия каната составила более 7 % от номинального; канат не соответствует сертификату качества;

-Уменьшение диаметра в результате поверхностного износа или коррозия каната составила более 7 % от номинального;

-Канат не соответствует сертификату качества;

-При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на 40 % и более;

?

Предельно - допустимая концентрация сероводорода в воздухе в рабочей зоне? (ИБТВО п.1.33.9)

+10 мг/м³;

-7 мг/м³;

-3 мг/м³;

-200 – 250 мг/м³.

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами? (ИБТВО п.1.33.9)

+3 мг/м³

-30 мг/м³

-300 мг/м³

-1000 мг/м³

?

Манометр допускается к эксплуатации, если имеется:(ПНГП п.3.5.1.18)

+Пломба или клеймо Госповерки, красная метка на рабочее давление;

-Клеймо Госповерки, красная метка на допустимое рабочее давление;

-Красная метка на рабочее давление;

-Пломба Госповерки, регистрационный номер, дата следующей Госповерки;

?

Какой вид заземления выполняется в целях защиты обслуживающего персонала от действия электрического тока? (ПНГП п.1.6.1.5)

+Защитное заземление;

-Рабочее заземление;

-Заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-Грозозащитное заземление.

?

Для чего служит заземление? (ПНГП п.1.6.1.5)

-Для нормальной работы электрооборудования;

+Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

-Для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

-Для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

# Какой документ на строительство скважины является основным? (ПНГП п.2.1.2)

+рабочий проект, разработанный и утвержденный в соответствии с требованиями нормативных документов;

-геолого-технический наряд, утвержденный руководством предприятия и согласованный с заказчиком;

-лицензия на строительство скважин, выданная лицензирующим органом (Ростехнадзором РФ);

-акт приемки опасного производственного объекта или положительное заключение экспертизы.