Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Машинист крана-манипулятора»

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 10-257-98;

2. РД 22-330-03;

3. РД 10-107–96;

4. СНиП 12-03-2001;

5.  РД 220-12-98.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Краны-манипуляторы относятся к грузоподъемным машинам ……

+Повышенной опасности

-Пониженной опасности

-Безопасным

-Не относятся к грузоподъемным машинам

?

Работать по профессии оператора крана-манипулятора могут:

-Лица не моложе 16 лет

+Лица не моложе 18 лет

-Лица не старше 60 лет

?

Где должна проводиться подготовка и аттестация оператора крана-манипулятора?

+В  учреждениях, имеющих разрешение Ростехнадзора.

-В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

-Подготовка по профессии оператор крана-манипулятора не требуется.

?

Как оформляется допуск  к работе оператора крана-манипулятора?

+Приказом владельца крана.

-Устным распоряжением владельца крана.

-Предписанием инспектора Ростехнадзора.

?

В каком случае может быть допущен к самостоятельной работе оператор крана-манипулятора при переводе с одного крана на другой той же  конструкции, но другой модели?

+После ознакомления с особенностями устройства  и обслуживания такого  крана, стажировки.

-После внеочередной проверки заний.

-После обучения по соответствующим программам и аттестации.

?

Из числа каких рабочих назначается сигнальщик

-из числа любых рабочих, обслуживающих грузоподъемный кран

+из числа опытных стропальщиков

-из числа лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

?

Кому подчиняется стропальщик в своей работе

-главному инженеру

-инженеру по охране труда

+лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

-оператору крана-манипулятора

?

Кто определяет количество стропальщиков, обслуживающих один кран

-инженерно-технический работник, осуществляющий надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

-инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии

+лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

?

В каком случае могут быть допущены к самостоятельной работе операторы крана-манипулятора после перерыва в работе по специальности более одного года?

+После проверки знаний в квалификационной комиссии и стажировки.

-Перерыв в работе не влияет на опыт оператора крана-манипулятора.

-После обучения по соответствующим программам.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний оператора крана-манипулятора квалификационной комиссией?

+Периодически (не реже одного  раза в 12 месяцев).

-Достаточно первичной аттестации.

-По требованию  инженера по охране труда

-По требованию владельца крана

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний оператора крана-манипулятора квалификационной комиссией?

-По требованию стропальщика.

+При переходе на другое место работы.

-По требованию  владельца крана

-По требованию инженера по охране труда.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний оператора крана-манипулятора квалификационной комиссией?

-По требованию стропальщика.

+По требованию инспектора Ростехнадзора.

-По требованию  владельца крана

-По требованию инженера по охране труда.

?

Перед допуском к работе оператора крана-манипулятора владелец крана обязан

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение).

-Выдать под роспись крановщику наряд-допуск.

-Выдать под роспись крановщику  паспорт крана.

-Провести проверку знаний производственной инструкции

?

Оператор крана-манипулятора  вместе со стропальщиком обязан проверить:

+Соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза.

-Определить температуру, окружающей среды

-Наличие протокола испытаний канатов.

?

Когда производится осмотр крана и его механизмов?

+В начале смены.

-В конце смены.

-В любое время в течение смены.

?

Допускается ли осмотр крана-манипулятора  производить при работающих механизмах?

-Допускается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами.

+Запрещается

?

Какие должны быть действия оператора крана-манипулятора при обнаружении во время осмотра крана неисправностей или недостатков в его состоянии?

+При невозможности устранить их своими силами, доложить об этом ИТР, ответственного  за содержание крана в исправном состоянии.

-При невозможности устранить их своими силами, поставить в известность владельца крана

-Покинуть рабочее место

-При невозможности устранить их своими силами, поставить в известность инженера по охране труда

?

Прежде чем приступить к работе оператор крана-манипулятора должен:

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

-Получить задание и разрешение на работу от владельца крана-манипулятора

-Поставить в известность ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов о начале работы.

?

Чем должен руководствоваться оператор крана-манипулятора при работе грузоподъемного крана?

+Требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации крана.

-Должностной инструкцией.

-Знаниями, полученными при обучении.

?

При необходимости ухода с крана оператор крана-манипулятора обязан:

+Остановить двигатель, приводящий в движение механизмы крана.

-Перепоручить управление краном своему помощнику или стажеру.

?

Разрешается ли входить на кран или сходить с него во время работы механизмов передвижения, поворота или подъема?

+Не разрешается.

-Разрешается только обслуживающему персоналу.

?

Если в  работе механизмов был перерыв, то перед их включением оператор крана-манипулятора обязан:

+Подать предупредительный звуковой сигнал.

-Получить разрешение от лица, ответственного за безопасное производство работ.

?

Допускается ли передвижение крана-манипулятора под линией электропередачи?

+Допускается при опущенной стреле (в транспортном положении)

-Не допускается

?

Кто имеет право снимать перед работой с неповоротной части крана стропы и подкладки под дополнительные опоры и  укладывать их  на место?

+Лично оператор крана-манипулятора, работающий на данном кране.

-Стропальщик.

?

Каковы условия установки крана-манипулятора на краю откоса котлована (канавы)?

+Должны быть соблюдены мин. допустимые расстояния от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана согласно Правилам.

-Минимальное допустимое расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана должно быть не менее 1 м.

- Минимальное допустимое расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана должно быть не менее 2 м.

?

Как следует устанавливать кран-манипулятор для выполнения строительно-монтажных работ?

+В соответствии с проектом производства работ кранами.

-На усмотрение крановщика, при условии обеспечения безопасного выполнения строительно-монтажных работ.

-В месте удобного подъезда

?

В каких местах не разрешается устанавливать краны-манипуляторы для работы?

+На неподготовленной для этого площадке (с учетом категории и характера  грунта).

+На свеженасыпанном неутрамбованном грунте.

+На площадке с уклоном, превышающим допустимый для данного крана в соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-Вблизи линии электропередачи.

?

Устанавливать кран следует так, чтобы при работе расстояние между выступающими частями крана-манипулятора (при любом его положении)  и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее ...

+1 м.

-2 м.

-0,5 м.

?

Разрешается ли оператору крана-манипулятора самовольная установка крана вблизи линии электропередач?

+Самовольная установка крана вблизи линии электропередач запрещается.

-Разрешается при соблюдении безопасного расстояния от крана до проводов линии электропередач.

?

В каких случаях оператор крана-манипулятора должен работать под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами?

-При загрузке и разгрузке полувагонов.

+При перемещении груза несколькими кранами.

+При работе вблизи линии электропередачи.

+Во всех случаях, когда это предусмотрено проектами производства работ или технологическими регламентами.

?

В каких случаях допускается перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?

+После разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

+По согласованию с органами Ростехнадзора.

+Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

-В любых случаях

?

При перемещении грузов оператор крана-манипулятора должен руководствоваться следующими правилами:

+Работать краном можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по установленному на предприятии порядку.

+Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех лиц около крана о необходимости уйти из опасной зоны.

+Загружать и разгружать автомашины разрешается при отсутствии людей на транспортных средствах.

-Перед подъемом груза подать сигнал голосом.

?

При подъеме груза оператор крана-манипулятора должен руководствоваться следующими правилами:

+При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 200-  300 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 500 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-Предварительный подъем груза не требуется.

?

Кто несет ответственность за повреждения, причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного стропальщиком сигнала?

+Оператор крана-манипулятора и стропальщик.

-Только стропальщик.

-Только оператор крана-манипулятора.

?

В каких случаях оператор крана-манипулятора обязан выполнять сигнал «Стоп»?

+Во всех случаях независимо от того, кто его подает.

-Только в случае, если его подает стропальщик.

?

В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+В случае, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки.

-Во всех случаях.

-В случае, если груз находится на высоте не более 2 м от уровня площадки.

?

Каков порядок производства работ краном-манипулятором вблизи линии электропередачи (ЛЭП)?

+Все работы краном выполняются по наряду-допуску,  выдаваемому крановщику на руки перед началом работы.

+Работа крана вблизи ЛЭП должна производиться под непосредственным  руководством лица, отв. за безопасное производство работ кранами.

+Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно указать крановщику место установки крана.

-Наряд-допуск не требуется.

?

При производстве работ оператору крана-манипулятора запрещается:

+Освобождать крюком защемленные грузом грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.).

-Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями (или не имеющих их ) путем их строповки  «на удавку».

+Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи.

+Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками.

?

Что обязан сделать оператор крана-манипулятора при возникновении неисправностей?

+Опустить груз.

+Прекратить работу крана.

+Сообщить о неисправностях лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

-Покинуть рабочее место.

?

В каких случаях оператор крана-манипулятора обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

+При приближении грозы, сильном ветре.

+При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз.

+При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана.

-При наступлении обеденного перерыва или окончания смены.

?

Что должен сделать оператор крана-манипулятора при потере устойчивости крана (проседание грунта, поломка выносной опоры, перегруз и т.п.)?

+Немедленно прекратить подъем.

+Подать предупредительный сигнал.

+Опустить груз на землю или площадку.

-Немедленно покинут кран.

?

Что должен сделать оператор крана-манипулятора, если элементы крана (стрела, канаты) оказались под напряжением?

+Предупредить работающих об опасности.

+Отвести стрелу от проводов линии электропередачи.

+Если отвести стрелу от проводов невозможно- покинуть   кран, не касаясь металлоконструкций.

-Вызвать аварийную бригаду организации, эксплуатирующей линию электропередач.

?

Что должен сделать оператор крана-манипулятора при возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.)?

+Прекратить работу.

+Опустить груз на землю.

+Покинуть кабину.

+Уйти в безопасное место.

-Сообщить в службу МЧС.

?

Если во время  работы крана имели место авария или несчастный случай, то оператор крана-манипулятора должен:

+Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

+Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая

-Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора.

?

Обо всех аварийных ситуациях оператор крана-манипулятора обязан:

+Сделать запись в вахтенном журнале.

+Поставить в известность ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

-Написать докладную записку владельцу крана.

?

По окончании работы крана оператор крана-манипулятора обязан соблюдать следующие требования:

+Не оставлять груз,  грейфер в подвешенном состоянии.

+Установить стрелу и крюк в положение, указанное в руководстве по эксплуатации крана.

+Занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов и элементов крана.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, об окончании работы.

?

Что должен сделать оператор крана-манипулятора к, сдающий смену своему сменщику?

+Сообщить сменщику обо всех неполадках в работе крана.

+Сдать смену

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами об окончании работы.

?

Какие требования должен выполнять оператор крана-манипулятора при обслуживании крана?

+Требования, изложенные в руководстве по эксплуатации крана.

-Требования, изложенные в Правилах  устройства и безопасной эксплуатации крана.

-Требования, изложенные в производственной инструкции по безопасной эксплуатации крана.

?

В соответствии с каким документом производится плановые ремонтные работы на кране?

+В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

-В соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-В соответствии с Правилами  устройства и безопасной эксплуатации крана.

?

Какую ответственность несет оператор крана-манипулятора за нарушение требований производственной инструкции и руководства по эксплуатации крана?

+В установленном законодательством порядке.

-Только уголовную.

-Только административную.

-За все нарушения несет ответственность владелец крана.

?

Какие сроки осмотра траверс, клещей и других захватов и тары?

+1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра стропов?

-1 раз в месяц.

+1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра редко используемых  грузозахватных приспособлений?

-1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

+Перед выдачей их в работу.

?

Как производится подъем примерзшего груза?

+Груз нужно сначала отдолбить, освободить, затем поднимать в соответствии  со схемой строповки.

-Груз следует сначала оторвать краном, зацепив его с одной  стороны, а затем  поднимать  в соответствии со схемой строповки.

?

Как изменяется грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета?

+С увеличением вылета грузоподъемность крана уменьшается.

-С увеличением вылета грузоподъемность крана увеличивается.

?

Как подбирается длина ветвей стропа?

+Чтобы угол между ветвями стропа был не более 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропа был не менее 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропы был не более 60 град.

?

Что такое вылет крана?

+Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа.

-Расстояние по горизонтали от выносных опор до вертикальной оси грузозахватного органа.

-Вылет крана равен длине его стрелы.

?

Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током:

+Пострадавшего необходимо освободить от действия тока, уложить на спину,  сделать искусственное дыхание, а затем массаж сердца.

-Пострадавшего необходимо освободить от действия тока, положить на спину  и зарыть в землю.

?

Какие требования предъявляются к площадкам  для складирования груза?

+В проходах и проездах размещать груз не допускается.

+Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортного средства.

+Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям и рытвин, зимой очищены от снега.

+В зоне разгрузочной площадки не должны находиться  действующие электрические линии.

-Площадки для складирования груза должны иметь навес или крышу.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться следующие меры безопасности:

+Эти работы следует производить в соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в сопроводительной документации.

+Эти работы следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности и указаний по безопасности.

+Эти работы следует производить с соблюдением всех мер предосторожности,не допуская толчков, ударов,  и т.п.

-Подъеме и перемещении опасных грузов производится также как и обычно, но необходимо покинуть опасную зону и управлять грузом оттяжкой.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться следующие меры безопасности:

+Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производятся при выкл. двигателе автомашины и нахождении водителя вне опасной зоны.

+Эти работы должны производиться под контролем ответственного лица – представителя грузоотправителя, сопровождающего груз.

+Перевозку опасных грузов автотранспортом следует осуществлять в соответствии с паспортом безопасности вещества.

-Эти работы должны производить специально обученные бригады с применением спецтехники.

?

При работе грейферных кранов должны выполняться следующие меры безопасности:

+Следует обозначать зону работы крана и не допускать нахождение людей и производства каких-либо работ в ней.

+Стропальщики и др. рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к работе после того, как грейфер или магнит будут опущены на землю.

-Стропальщики и другие рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться к выполнению работы после того, как пройдут спец. обучение.

?

При погрузке (разгрузке) турбовозов не допускается:

+Проносить трубы над кабиной водителя.

+Резко сбрасывать трубы.

+Вытаскивать трубы из штабеля до разборки вышележащих слоев.

+Нахождение водителя в кабине турбовоза и в пределах опасной зоны.

-Использовать манипулятор для разгрузки турбовозов.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема?

-200-300 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

+1000 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся предметами на его пути?

-1000 мм

-700 мм

+500 мм

-200 мм

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-Осторожно.

+Стоп.

-Повернуть стрелу.

-Окончание работ.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте?

-Осторожно.

-Стоп.

-Повернуть стрелу.

+Поднять груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте?

-Осторожно.

-Стоп.

-Повернуть стрелу.

+Опустить груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом:  движение вытянутой рукой вверх из опущенного положения, ладонь обращена вверх?

+Поднять стрелу.

-Стоп.

-Повернуть стрелу.

-Передвинуть кран

-Поднять груз или крюк

?

Динамические испытания крана-манипулятора проводятся грузом :

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

+Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

Статические испытания крана-манипулятора проводятся грузом :

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

-Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

+Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

При динамических испытаниях:

-Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

+Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

При статических испытаниях:

+Груз отрывается от земли на 100-200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

-Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

Строительно-монтажные работы ведутся:

-В соответствии с мерами безопасности, изложенными в  технологических картах.

+В соответствии с мерами безопасности, изложенными в  проектах производства работ кранами.

-По наряду-допуску.

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся:

+В соответствии с мерами безопасности, изложенными в  технологических картах.

-В соответствии с мерами безопасности, изложенными в  проектах производства работ кранами.

-По наряду-допуску.

?

Монтаж технологического оборудования ведется:

-В соответствии с мерами безопасности, изложенными в технологических картах.

+В соответствии с мерами безопасности, изложенными в проектах производства работ кранами.

-По наряду-допуску.

?

Схемы строповки груза должны:

+Выдаваться стропальщику на руки перед началом работ.

+Вывешиваться в видных местах на участках производства работ.

-Разрабатываются лично стропальщиком.

?

Укажите  минимальное  расстояние  в  метрах между  выступающими частями крана-манипулятора при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами.

+1 м

-0,5 м

-0,75 м

?

Допускается ли установка автомобильного крана-манипулятора не на все имеющиеся выносные опоры?

-Допускается при установке выносных опор со стороны поднимаемого груза.

+Не допускается.

-Допускается при установке крана в стесненных условиях.

?

Допускается ли установка автомобильных кранов-манипуляторов на краю откоса

котлована (канавы)?

-Не допускается.

-Допускается не ближе 3 м.

+Допускается  с соблюдением расстояний, указанных в Правилах безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов, в зависимости от глубины котлована (канавы) и типа грунта.

?

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на ... превышающей их паспортную грузоподъемность?

-10%

-15%

+25%

?

Подлежат ли ремонту стропы?

-Подлежат не более двух раз.

+Не подлежат.

?

Какие сведения должны содержаться на металлической бирке,  прикрепленной к  грузозахватным приспособлениям?

-Наименование приспособления.

+Номер приспособления.

+Паспортную грузоподъемность.

+Дату испытания.

?

Кем производится вывод крана-манипулятора в ремонт?

+Инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

-Владельцем крана.

-Инспектором Ростехнадзора.

?

Допускаются ли эксплуатация крана при выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей, крюков,  блокировочных устройств и приборов безопасности?

+Не допускается.

-Допускается под руководством ИТР  по надзору за безопасной  эксплуатацией грузоподъемных кранов.

-Допускается по приказу владельца крана.

?

Ограничитель механизма подъема груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа (при подъеме  без  груза) так, чтобы зазор  между  грузозахватным органом и упором был ...

-Не менее 50 мм.

+Не менее 200 мм.

-Не менее 100 мм.

?

При  какой  массе  груза ограничитель грузоподъемности (предохранительный клапан) должен автоматически отключить механизмы подъема груза и изменения вылета   крана, если его грузоподъемность при данном вылете равна 5,0 т?

-5,0 т.

-5,1 т.

+5,5 т.

?

Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию?

-Не реже одного раза в 12 месяцев.

+Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 5 лет.

?

Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию?

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 6 месяцев.

-Не реже одного раза в месяц.

?

В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

-После замены стрелы.

-После капитального ремонта.

-После реконструкции.

-После ремонта металлоконструкций с применением сварки или замены расчетных элементов.

+После технического обслуживания крана?

?

Что должно включать в себя полное техническое освидетельствование крана-манипулятора

-Осмотр и проверку работы  крана-манипулятора

+Осмотр и проверку работы, статические и динамические испытания крана-манипулятора

-Статические и динамические испытания крана-манипулятора, регулировку тормозов.

?

По какому документу должны проводиться установка и работа крана-манипулятора на расстоянии менее 30 м. от крайнего провода линии электропередачи?

+По наряду-допуску.

-По приказу предприятия, проводящего работы.

-По производственной инструкции оператора крана-манипулятора.

?

Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа вблизи линии электропередачи?

+Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами.

-Мастера.

-Начальника участка.

-Представителя Энергонадзора.

?

Какое расстояние должно быть выдержано между строениями, штабелями грузов и другими предметами и краном-манипулятором при его установке?

+Не менее 1000 мм.

-Не менее 2000 мм.

-Не менее 500 мм.

?

Что должно включать в себя частичное техническое освидетельствование крана-манипулятора

-Осмотр и динамическое испытание крана-манипулятора.

+Осмотр и проверку работы крана-манипулятора.

-Осмотр и статическое испытание  крана-манипулятора.

-Проверку работы приборов и устройств безопасности, регулировку тормозов.

?

В каком объеме должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала?

-В объеме настоящих Правил.

+В объеме производственных инструкций.

-В объеме типовых инструкций.

?

Безопасное расстояние от  крана-манипулятора до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

-1,0 м.

+1,5 м.

-2,0 м.

-3,0 м.

?

Безопасное расстояние от крана-манипулятора до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

-1,0 м.

-1,5 м.

-2,0 м.

+3,0 м.

?

Безопасное расстояние от крана-манипулятора до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

-2,0 м.

-3,0 м.

+4,0 м.

-5,0 м.

?

Каким  сигнальным устройством   должны   быть снабжены краны?

-Световым.

+Звуковым.

-Световым и звуковым.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

-Бегом.

+Гусиным шагом.

-Перекатыванием.

-Обычным шагом.

?

При погрузке-разгрузке транспорта во время  перемещения груза стропальщик может находиться:

-в кузове автомобиля.

-в кузове автомобиля на безопасном расстоянии от перемещаемого груза

+нахождение  в кузове запрещено.

?

Подъем  кирпича в поддонах разрешается:

+при погрузке, разгрузке (на землю) транспортных средств

-при подъеме груза на строящиеся здания.

-во всех случаях.

?

Подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии

-разрешается

-запрещается

+разрешается при наличии приемных площадок или специальных приспособлений

?

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик обязан:

-Под роспись ознакомиться  с проектом производства работ

+Под роспись ознакомиться  с технологической картой

-Под роспись ознакомиться  с мерами безопасности изложенными в наряд-допуске

?

При производстве работ грузоподъемными кранами вблизи линий электропередач выполненной гибким кабелем:

-оформляется   наряд-допуск

+наряд-допуск не требуется

?

Производственная тара заполняется грузом:

+на 100 мм ниже края борта

-по край борта

-уровень заполнения на усмотрение стропальщика

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

+технологических картах

-проекте производства  работ кранами.

?

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами.

?

Монтаж технологического оборудования ведется в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами

?

Складирование труб диаметром  до 300мм:

+в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель

-пирамидой в седло до 3м

?

Складирование труб диаметром  свыше 300мм:

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель

+пирамидой в седло до 3м

?

Складирование  плит перекрытия:

+в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель   без  прокладок между рядами

?

Складирование круглого леса:

+в штабель до 1,5 м на подкладки с прокладками между рядами

-в штабель   без  прокладок между рядами

-в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами

?

При строповке крупных стеновых блоков и других высоких грузов необходимо использовать:

-приставные лестницы

+переносные площадки

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 30 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?

-Более 5

-Более 10

-Более 14

+Более 16

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 3 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?

-Более 2

+Более 4

-Более 6

-Более 16

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 6 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?

-Более 5

+Более 6

-Более 14

-Более 16

?

Где должны находиться схемы строповки (графическое изображение)?

-Должны быть выданы на руки стропальщикам

-Должны быть выданы на руки крановщикам

+Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ

-Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+200-300 мм

-400-500 мм

-800-900 мм

-900-1000 мм

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

-700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

+1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

?

Стальной канат подлежит браковке:

+разрыв одной пряди

-обрыв одной пряди не влияет на стальной канат, так он имеет 6 кратный запас прочности

-повреждении защитного лакокрасочного покрытия

?

Стальной канат подлежит браковке при уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии на:

+7%

-15%

-25%

-50%

?

Стальной канат подлежит браковке при уменьшении диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на:

-10%

-20%

+40%

-50%

?

При производстве работ кранами вблизи ЛЭП, выполненной гибким кабелем

+наряд-допуск не требуется

-работы ведутся по наряду-допуску

-вблизи такой линии работа кранами запрещена

?

Складирование грузов производиться

+на подготовленной площадке с уклоном не более 5 градусов

-на указанное крановщиком место

-на подготовленной площадке с уклоном не более 10 градусов

?

Массу груза можно определить

+по карте масс, выдавемой стропальщику перед началом работ

-используя приборы безопасности крана при пробном подъеме груза

+по маркировке на грузе

?

Старшего стропальщика назначают

+при обслуживании крана двумя или более стропальщиками

-при обслуживании крана рабочими, не имеющими удостоверения стропальщика

-если он имеет стаж работы более 3 лет

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов более

+6

-4

-2

-3

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25%

?

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Кто имеет право снимать перед работой с неповоротной части крана стропы и подкладки под дополнительные опоры и  укладывать их  на место?

+Лично крановщик, работающий на данном кране.

-Стропальщик.

?

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При перегибах каната строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Цепные стропы подлежат браковке

+при удлинении звена цепи более 3%

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

-при истекшем сроке хранения

?

Цепные стропы подлежат браковке

-при удлинении звена цепи более 2%

+при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

-при отсутствии фиксатора цепей

?

Испытания стропов производят

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа, один раз в 6 мес.

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 8 м составляет

+4 м

-7 м

-10 м

-3,5 м

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 14 м составляет

+7 м

-5 м

-10 м

-3,5 м