Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии:  «Монтажник технологических трубопроводов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Назначение предохранительных  клапанов?

-Для регулирования давления;

-Для управления процессом перекачки жидкости;

-Для стравливания воздушных пробок;

+Для предотвращения разрушения оборудования;

?

Виды прокладочных материалов, применяемых  на  фланцевых соединениях?

-Сальниковые набивки;

-Герметики и манжеты;

+Паронит, асбест, винипласт;

+Сталь, медь, свинец;

?

Классификация   газов, перекачиваемых по трубопроводам?

-Идеальные;

-Реальные;

+Сжатые;

+Сжиженные;

?

Сколько  операций нужно  выполнить по правилам эскизирования?

-Две;

-Четыре;

-Пять;

+Шесть;

?

Виды строительных  приборов, применяемых для планировки осей трубопроводов?

-Уровень;

-Компас;

+Нивелир;

+Теодолит;

?

Принцип  чтения чертежей состоит из скольких процессов?

-Пять;

-Три;

+Четыре;

-Шесть;

?

Виды  производственных инструктажей?

+Первичный;

-Вторичный;

+Внеочередной;

+Периодический;

?

Какие бывают виды  приводов запорной арматуры?

+Пневматические;

+Электрические;

+Ручные;

-Гидравлические;

?

Для чего служит наружный  центратор  при сборке трубопроводов?

- Выравнивание трубы  при монтаже по оси расположения;

- Выравнивание краев трубы при стыковке по оси расположения;

+ Выравнивание торцов трубы при сварке по оси расположения;

- Выравнивание и рихтовка торцов трубы по оси расположения;

?

Виды центраторов труб?

-Кольцевой;

-Щелевой;

+Звенный;

+Наружный;

?

Виды  соединений труб при монтаже трубопроводов?

- Байонентные;

+ Сварные;

- Клепанные;

- Резьбовые;

?

Испытательное давление на какую величину должно превышать рабочее давление?

-На 10%;

-На 20%;

+На 25%;

-На 15%;

?

Куда  должен  опираться трубопровод  после  укладки  в траншею?

-На песчаную подушку;

-На опору;

+На материковый грунт;

+На утрамбованный грунт ;

?

Обратная засыпка траншеи производится  в:

+Два приема;

-Один прием;

-Сразу после укладки;

?

Перед сборкой деталей в укрупненные узлы трубопроводов необходимо проверить?

-Размеры;

+Маркировку;

-Наличие сертификатов;

?

Какие виды документов прилагаются к укрупненным узлам трубопроводов?

-Копии сертификатов на материалы;

-Журнал сварочных работ;

-Акты гидравлических испытаний;

-Акт на изготовление;

+Все варианты правильные;

?

Глубина присыпки грунтом над верхом трубы при укладках в траншею?

-0,15- 0,2м;

+0,25- 0,3м;

-0,35- 0,45м;

-0,3- 0,5м;

?

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах компрессора должна быть установлена:

+Максимально приближенной к нему и находиться в зоне удобной для обслуживания;

-Согласно  монтажной документации и по указаниям гл. механика;

-Возможны оба варианта;

?

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных факторов?

-Ограждения с предупредительными надписями;

-Заземления с указанием символов;

+Предупредительные знаки и надписи;

?

Перед вводом в эксплуатацию трубопровод должен подвергаться?

+ Очистке полости и испытаниям на прочность и герметичность;

- Внешнему осмотру и покраске;

-Установке КИП и А, системы сигнализации;

?

Комплекс работ по монтажу технологических трубопроводов включает в себя?

-Монтажные и испытательные;

+Подготовительные, монтажные, сварочные, изоляционные и испытательные;

-Подготовительные и монтажные;

-Сварочно- сборочные, монтажные, изоляционные;

?

Перед резкой или сваркой труб с заводской полиэтиленовой изоляцией необходимо ее удалить от кромки или места среза на расстояние не менее чем?

-На 50мм;

+На 100мм;

-На 125мм;

-На 75мм;

?

Неподвижные опоры трубопроводов закрепляются к конструкциям оборудования?

+После соединения труб с оборудованием;

-После соединения труб с опорой;

-Последовательность не имеет значения;

-После выполнения всех соединений;

?

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов проводится?

+По специальной инструкции;

-По проекту на монтаж;

+Специальной комиссией;

-По разрешению заказчика;

?

Назначение   предохранительных  клапанов  ППК ?

-Предотвращение повышения рабочего давления;

+Предотвращение разрушения оборудования;

-Оба варианта правильные;

?

В местах прохода труб через стены зданий должны быть установлены?

-Резиновые манжеты;

+Патроны с уплотнителем;

-Футляры из асбестоцементных труб;

-Свободный зазор с монтажной пеной;

?

Какие обозначения являются обязательными на корпусе задвижки?

+Условные диаметр и давление;

+Марка материала корпуса;

+Знак завода- изготовителя;

?

Требования каких документов необходимо учитывать при монтаже трубопроводов?

+Проекта, инструкций по технике безопасности ;

-Инструкций завода-изготовителя;

-Возможны оба варианта;

?

Если в паспорте компрессора не указано название газа, то можно ли его компримировать?

-Можно;

-Можно по согласованию с технологом;

+Нельзя;

?

При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними принимается?

+350мм и под углом не менее 60градусов;

-500мм и под углом не менее 45градусов;

-Возможны оба варианта;

?

Основные недостатки задвижек?

-Высокая стоимость;

+Большая высота;

-Сложная конструкция;

?

Чем диктуются требования к прочности арматуры?

-Агрессивностью перекачиваемой среды;

-Сроком службы арматуры;

+Рабочим давлением в трубопроводе;

?

Чему равен диаметр условного прохода арматуры?

+Больше диаметра проходного сечения;

-Меньше диаметра проходного сечения;

-Равен диаметру проходного сечения;

?

Как укладываются трубопроводы на поперечных уклонах гор?

-На специальных опорах;

-В тоннелях;

+На полках;

?

Что необходимо проверять на трубопроводах перед зимней эксплуатацией?

-Наличие теплоизоляции трубопровода;

-Состояние теплоизоляции трубопровода;

+Утепление дренажных вентилей и трубопроводов;

+Выявленные случаи нарушений теплоизоляции устранить;

?

При любой схеме укладки труб высота штабеля не должна превышать?

-Более 2,0-х метров;

-Более 2,5метров;

+Более 3,0–х метров;

-Более 1,5 метров;

?

Что должно быть установлено при работе нескольких компрессоров в общую сеть на каждом технологическом воздухопроводе?

-Обратный клапан и регулятор давления;

+Обратный клапан и отсекающая задвижка или вентиль;

-Отсекающая  арматура и манометр;

?

На каком расстоянии от бровки необходимо укладывать вынутый из траншеи грунт?

-Не более 0,5м;

-Не более 1,0м;

-Не более 0,75м;

+Не менее 0,5м:

?

Когда необходимо производить засыпку траншеи грунтом?

-После проверки целостности трубопровода;

-После подсыпки основания песком;

+После получения письменного разрешения заказчика;

-После проверки трубопровода по проекту;

?

Как укладывается трубопровод в скальных и каменистых грунтах?

-Дно траншеи выравнивают, чтобы не было камней;

+Устраивают подсыпку из мелкозернистого грунта;

-Обетонируют места касания с камнями;

-Футеруют негорючими материалами;

?

При применении запорных кранов со съемными рукоятками на квадратном хвостовике должны быть вырезаны:

+Указатели  направления прохода в пробках;

-Указатели  направления движения воздуха;

-Указатели  положения рукоятки;

?

Разрешается соединение трубопроводов подачи воздуха для КИП и А с трубопроводами подачи воздуха для технических целей?

-Разрешается на короткое время во время аварии;

+Запрещается;

-Разрешается, если воздух очищен и осушен;

?

В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо?

-Прекратить работу и предупредить мастера;

-Принять меры по устранению источника загазованности;

+Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности;

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование в местах проведения монтажных работ?

-Дежурным электриком, имеющим допуск;

-Электрослесарем;

+Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе;

?

Кем разрабатывается проект производства работ (ППР) при монтаже трубопроводов?

-Экспертной организацией;

-Заказчиком;

+Подрядчиком;

-Монтажной организацией;

?

Какие данные  должны быть нанесены на  технологические  трубопроводы?

-Давление и температура газа или воздуха;

-Название продукта и давление предельное;

+Стрелки, указывающие направление движения продукта;

+Цветовые кольца безопасности;

?

Когда необходимо проверять качество изоляционного покрытия трубопроводов?

+На стеллаже изоляционного стенда;

-При отсутствии  контролеров и отметки в паспорте;

+Перед укладкой в траншею;

+После укладки в траншею;

?

Какое расстояние допускается Правилами безопасности между отдельными механизмами и для рабочих проходов?

-Не менее 1,25м  и  1,0м;

+Не менее  1,0м  и  0,75м;

-Не менее  0,75м  и  0,5м;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом;

+ Гусиным шагом;

- Перекатыванием;

- Обычным шагом;

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны;

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей;

- Большое кровавое пятно на одежде;

- В случаях «синдрома сдавления» до освобождения конечностей;

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы;

- При частой рвоте;

+ При проникающих ранениях брюшной полости;

- При проникающих ранениях грудной клетки;

- При ранении шеи;

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

-  5 - 10 минут;

+ 10 - 15 минут;

- 10 - 20 минут;

- 15 - 20 минут;

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра;

- 5 метров;

- 7 метра;

+ 10 метров;

- 15 метров;

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод;

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод;

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод;

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод;

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод;

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут;

- 3 минут;

+ 4 минут;

- 5 минут;

- 6 минут;

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут;

+ 3 минут;

- 4 минут;

- 5 минут;

- 6 минут;

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее?

- не менее 2 см;

- 2 - 3 см;

+ 3 - 4 см;

- 4 - 5 см;

- более 5 см;

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении;

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине;

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине;

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении;

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении;

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды?

-5 - 10 минут;

+10 - 15 минут;

-15 - 20 минут;

-5 - 15 минут;

-10 - 20 минут;

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод;

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод;

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод;

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод;

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод;

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-Не более чем на 0,5 часа;

+Не более чем на 1 час;

-Не более чем на 1,5 часа;

-Не более чем на 2 часа;

-Не более чем на 3 часа;

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания;

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания;

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания;

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания;

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания;

?

Признаки закрытого перелома костей конечности?

-Видны костные обломки;

+Деформация и отек конечности;

-Наличие раны, часто с кровотечением;

+Синюшный цвет кожи;

+Сильная боль при движении;

?

Признаки артериального кровотечения?

+Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей;

+Над раной образуется валик из вытекающей крови;

+Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-Очень темный цвет крови;

-Кровь пассивно стекает из раны;

?

Признаки венозного кровотечения?

-Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей;

-Над раной образуется валик из вытекающей крови;

+Очень темный цвет крови;

+Кровь пассивно стекает из раны;

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)?

+Отсутствие сознания;

+Нет реакции зрачков на свет;

+Нет пульса на сонной артерии;

-Появление трупных пятен;

-Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами;