Тест по профессии «Оператор по добыче нефти и газа» (расширенный)

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

В формуле для определения суточной производительности УШГН коэффициент подачи имеет единицу измерения:

-проценты;

+доли единиц;

-куб.м*сут/атм;

-куб.м*сут/МПа;

-куб.м/сут.

?

По динамограмме можно определить следующий коэффициент, участвующий в определении коэффициента подачи ШГН:

-учитывающий утечки в НКТ;

-учитывающий утечки в насосе;

-характеризующий изменение объема нефти при подъеме на поверхность;

+учитывающий различие в длине хода устьевого штока и плунжера насоса;

-наполнения насоса.

?

В формуле теоретической производительности УШГН величина Fн определяет:

-площадь сечения цилиндра насоса;

+площадь сечения плунжера насоса;

-площадь сечения обсадной колонны;

-средняя площадь сечения насосных штанг;

-площадь сечения НКТ.

?

Коэффициент, характеризующий изменение объема нефти при подъеме на поверхность для безводных девонских нефтей равен:

-0,81;

+0,87;

-0,92;

-0,96;

-0,98.

?

Коэффициент, характеризующий изменение объема нефти при подъеме на поверхность для каменноугольных нефтей равен:

-0,81

-0,87

-0,92

+0,96

-0,98

?

Какое количество зажимов устанавливаются на каждом конце канатной подвески?

-1;

+3;

-2;

-4;

-5;

?

Какое расстояние должно быть между зажимами канатной подвески?

+не менее 6 диаметров каната;

-не менее 5 диаметров каната;

-не менее 4 диаметров каната;

-не менее 3 диаметров каната;

-не менее 2 диаметров каната;

?

Какой угол поворота колонны штанг обеспечивает штанговращатель ШВ-08-01?

-6 град;

-2 град.;

+5,5 град.;

-4 град.;

-7 град.

?

Требования к ограждениям движущихся частей СКН;

+высота перильного ограждения должна быть не менее 1.5 м, расстояние до движущихся частей не менее 0,35 м;

-высота перильного ограждения должна быть не менее 1.8 м, расстояние до движущихся частей не менее 0,4 м;

-высота перильного ограждения должна быть не менее 1.7 м, расстояние до движущихся частей не менее 0,4 м;

-высота перильного ограждения должна быть не менее 1.6 м, расстояние до движущихся частей не менее 0,35 м;

-высота перильного ограждения должна быть не менее 1.5 м, расстояние до движущихся частей не менее 0,5 м;

?

Установленный срок службы штанг?

+не менее 3 лет;

-более 3 лет;

-5 лет;

-7 лет;

-10 лет.

?

Средний срок службы штанг?

-5 лет;

-7 лет;

+не менее 5,5 лет;

-3 года;

-10 лет.

?

Какому значению соответствует зазор между плунжером и цилиндром насоса группы посадки Fit 2?

-0,075

-0,025

+0,050

-0,100

-0,125

?

Рекомендуемая группа посадки насосов, для скважин эксплуатирующих девонские отложения в ОАО "Татнефть"?

-Fit-1

-Fit-2

+Fit-3

-Fit-4

-Fit-5

?

Какой глубины на поверхности тела штанг допускаются без удаления продольные и поперечные дефекты?

+0,5 и 0,1 мм;

-0,4 и 0,1 мм;

-0,5 и 0,2 мм;

-0,3 и 0,1 мм;

-0,6 и 0,2 мм.

?

Допустимое расстояние от нижней точки кривошипа до земли?

-не менее 300 мм;

+не менее 200 мм;

-не менее 100 мм;

-не менее 150 мм;

-не регламентировано.

?

Заземляющие проводники, соединяющие раму привода с кондуктором, должны быть заглублены в землю не менее?

-0,1 м;

-0,2 м;

-0,3 м;

-0,4 м;

+0,5 м.

?

Расстояние между подвеской и устьевым сальником в крайне нижнем положении головки балансира должно быть?

-100мм;

-150 мм;

+не менее 200мм;

-более 500 мм;

-не регламентировано.

?

Глубина залегания терригенных отложений верхнего девона (пласты До -Д1)  :

-1550-1700м

+1700-1750м

-1000-1100м

-1100-1250м

-900-1000м

?

В группу  малодебитных скважин входят скважины:

-С содержанием нефти в воде до 1 тн/сут.  при высоте подъема до 1400м.

-С содержанием нефти в воде более 1тн/сут.при высоте подъема до 1400м.

-С дебитом нефти более 5 тн/сут. при высоте подъема до 1400м.

+С дебитом жидкости менее 5куб.м/сут при высоте подъема до 1400м.

-С дебитом нефти и газа 10 тн/сут. при высоте подъема до 1400м.

?

Определение высокосернистых скважин в процентном отношении содержания серы в  нефти:

-от 0,5 до 2

-2 и менее.

-1,5 и менее.

+2 и более.

-до 1

?

Определение высокопарафинистых скважин в процентном отношении парафина в нефти:

-менее 1,5

-от 0,5 до 2

-от 0,5 до 6

+более 6

-от 1,5-10

?

Какие скважины относятся к среднеобводненным в процентном отношении к добываемой продукции?

-от 0 до 40

-от 20 до 40

-от 15 до 35

+от 40 до 80

-от 80 до 90

?

К высоковязким нефтям (ВВН) относятся нефти, вязкость которых в пластовых условиях превышает:

-20 мПа с

-25 мПа с

+30 мПа с

-35 мПа с

-50 мПа с

?

С малой глубиной спуска насоса принято классифицировать следующие скважины, у которых:

-Прием насоса на глубине до 300м

+Прием насоса на глубине до 450м

-Прием насоса на глубине до 450-1350м

-Прием насоса на глубине до 1350-1500м

-Прием насоса на глубине до 1500-1600м

?

Давление насыщения газом нефти нижнего карбона составляет:

-1-3 МПа

+4,5 Мпа

-5,0 МПа

-8,0 МПа

-9,0 МПа

?

Пластовая температура среднего карбона составляет:

+20-24

-23-27

-25-32

-30-40

-38-42

?

Освоение скважин проводится в режимах:

-непрерывном ручном, непрерывном автоматическом, циклическом ручном, циклическом автоматическом

-непрерывном ручном, непрерывном автоматическом, циклическом автоматическом

+непрерывном, циклическом ручном, циклическом автоматическом

-циклическом ручном, циклическом автоматическом

-непрерывном автоматическом, циклическом ручном, циклическом автоматическом

?

Минимально допустимое давление на приеме насоса  для скважин, работающих на девоне:

-1,5 МПа

-2,0 МПа

-2,5 МПа

+3,0 МПа

-3,5 МПа

?

Освоение скважин в непрерывном режиме проводится, если:

-скважина ремонтировалась без глушения, типоразмер насоса изменен незначительно, насос спущен под Ндин

-скважина ремонтировалась с глушением, типоразмер насоса изменен, Ндин < 0,8Нпн

-скважина ремонтировалась с глушением, без изменения типоразмера насоса, Ндин > 0,8Нпн

+скважина ремонтировалась без глушения, без изменения типоразмера насоса, Ндин < 0,8Нпн

-скважина ремонтировалась без глушения, без изменения типоразмера насоса, Ндин > 0,8Нпн

?

Максимальное понижение Ндин при непрерывном освоении обусловлено:

-пластовым давлением

-глубиной скважины

-производительностью насоса

+плотностью жидкости глушения

-коэффициентом продуктивности скважины

?

Контроль за освоением после запуска ШГНУ производится:

-замерами на ГЗУ

-периодической отбивкой динамических уровней

-периодический

+замерами на ГЗУ и периодической отбивкой уровней

-периодической отбивкой динамических уровней и снятием динамограммы

?

Коэффициент подачи насоса для среднедебитной скважины:

-0.7 - 0.9

-0.6 - 0.8

+0.5 - 0.7

-0.4 - 0.6

-0.3 - 0.5

?

Время контроля за динамическим уровнем при циклическом ручном режиме освоения:

-каждый час по технологической карте

+в течение часа и по последнему изменению Ндин

-в течение смены

-до снижения Ндин до Нпн

-после установки Ндин

?

Какой из перечисленных факторов является основным источником загрязнения призабойной зоны и ствола скважины?

+Промывки и глушение скважин жидкостями, отрицательно влияющими на фильтрационную характеристику пласта.

+Продукты коррозии и АСПО.

+Механические загрязнения, заносимые во время ремонтов скважин.

+Остатки цементного раствора.

?

Какие химические реагенты должны применяться для приготовления технологических жидкостей при промывках и глушении скважин?

-Не оказывающие вредного влияния на окружающую среду и организм человека.

+Имеющие сертификат и разрешение на применение в нефтяной промышленности в установленном порядке.

-Не вызывающие коррозию глубинно-насосного оборудования и обсадной колонны.

-Обеспечивающие нейтрализацию сероводорода при газопроявлениях.

-Не образующие высоковязких эмульсий.

?

В каких случаях промывки ствола скважины до забоя являются обязательными?

+После КРС, при переводе с УСШН на ЭЦН и наоборот, при ПРС по причине засорения скважинного оборудования и после длительного срока его работы (более 600 суток).

-Каждый второй ремонт, связанный с подъемом насоса, а также после длительной его работы (более 1000 суток)

-Только после КРС и отбивки забоя выше указанного в плане работ.

-При перекрытии шламом интервалов перфорации.

-При ПРС по причине засорения и запарафинивания оборудования.

?

При измерении уровня жидкости с избыточным давлением в затрубном  пространстве применяется метод:

-эхометрирование

+волнометрирование

-звукометрирование

-электрометрирование

?

При измерении уровня жидкости, когда давление газа в затрубном пространстве скважины близко к атмосферному, применяется метод:

+эхометрирование

-волнометрирование

-звукометрирование

-электрометрирование.

?

Каким документом назначается комиссия по выбору площадок и трасс коммуникаций нефтепроводов, водоводов, ВЛ и ТМ:

-распоряжением по цеху;

+приказом по НГДУ;

-приказом по ОАО "Татнефть";

-РД.

?

Какой толщины должна быть песчаная подушка при монтаже привода штангового насоса:

-50...100мм;

-100...150мм;

+200...300мм;

-250...350мм;

-300...450мм.

?

Куда должен подключаться контур заземления при монтаже привода УСШН:

-к любому металлическому сооружению;

-к манифольдной линии;

+к эксплуатационной колонне;

-к  ГЗУ;

-к гребенке.

?

С мая 2002г. в ОАО "Татнефть" с целью сокращения сроков ввода скважин из бурения принята  схема обустройства куста скважин с расстоянием между скважинами:

-5м;

-10м;

+15м;

-20м;

-25м.

?

Чем лучше уравновешен привод УШГН тем ...

-больше нагрузка на головку балансира в точке подвеса штанг

-ниже КПД электродвигателя

-меньше нагрузка на головку балансира в точке подвеса штанг

+выше КПД электродвигателя

-выше коэффициент наполнения насоса

?

Сила гидродинамического трения при ходе штанг вниз пропорциональна ...

-вязкости жидкости

-скорости движения жидкости в НКТ

-скорости движения головки балансира

-числу качаний балансира

+скорости движения штанг

?

Для откачки высоко вязкой нефти (ВВН) рекомендуется применение...

-применение метода использования сил гравитации (МИСГ)

+насосов с диаметром плунжера 44мм и 57мм с увеличенным размером всасывающего клапана

-применение НКТ с защитным покрытием DPC и ПЭП-585

-применение глубинных дозаторов

-применение глубинных нагревателей

?

От чего зависит величина энергозатрат на подъем продукции из скважин

+режим откачки

+типоразмер оборудования

+степень уравновешенности привода штангового насоса

+условия эксплуатации

?

Силы гидродинамического сопротивления пропорциональны...

-режиму откачки

-эффективной вязкости продукции

-скорости подъема продукции в НКТ

-силам трения

+эффективной вязкости продукции и скорости ее подъема в НКТ

?

Потребная эффективная мощность эл.двигателя меньше ...

+чем лучше уравновешен привод штангового насоса

-чем меньше длина хода УШГН

-чем меньше число качаний балансира

-чем меньше режим откачки

-чем больше режим откачки

?

Какие факторы влияют на величину энергозатрат на подъем продукции из скважины?

+типоразмер оборудования, степень уравновешенности привода штангового насоса, условия эксплуатации и режим откачки

-плотность добываемой продукции, диаметр НКТ, число качаний балансира

-вязкость нефти, длина и диаметр штанговой колонны, мощность эл.двигателя

-глубина залегания продуктивного пласта, мощность эл.двигателя

-вязкость добываемой продукции, степень уравновешенности привода штангового насоса

?

От чего существенно зависит КПД эл.двигателя при циклическом режиме работы свойственном приводам УШГН?

-от типоразмера ШГН

-от глубины спуска насоса

-от мощности эл.двигателя

+от неравномерности его загрузки

-пункты 2,4 вместе

?

Что может оказаться целесообразно для снижения гидродинамических потерь при высокой вязкости продукции и дебитах более 25-30 куб.м/сут

-увеличение числа качаний балансира

-уменьшение длины хода полированного штока

-уменьшение режима откачки

-уменьшение числа качаний балансира

+применение НКТ большего диаметра

?

В каких пределах заключены фактические удельные затраты на добычу нефти для среднедебетных скважин

+10-15 кВт•ч/куб.м•км

-5-10 кВт•ч/куб.м•км

-3-5 кВт•ч/куб.м•км

-15-20 кВт•ч/куб.м•км

-5-7 кВт•ч/куб.м•км

?

В каких пределах заключены фактические удельные затраты на добычу нефти для высокодебитных скважин (более 35 куб.м/сут)

-5-7 кВт•ч/куб.м•км

+5-10 кВт•ч/куб.м•км

-3-5 кВт•ч/куб.м•км

-15-20 кВт•ч/куб.м•км

-10-15 кВт•ч/куб.м•км

?

КПД УШСН зависит от ...

-КПД насоса

-КПД эл.двигателя

+КПД электродвигателя, наземной и подземной части установки

-КПД станка-качалки

-пункты 2 и 3 вместе

?

Каким  требованиям  должны  удовлетворять средства  контроля  производительности  скважин  :

+не  нарушать  технологический  процесс  добычи  жидкости   из  скважин

+должны  быть  работоспособны  в  широком  диапазоне  изменения  температуры и  давления.

+средства  контроля  должны  быть  сертифицированы  Госстандартом  РФ.

+иметь  возможность  оперативной  проверки.

?

Какой  тип  ГЗУ  применяется  для   замера  дебита  скважин   по  жидкости от  5-10 куб.м/ сут. :

+"Спутник  АМ", "Спутник  Б"

-"Спутник  АС", "Спутник  С".

-Установка   " Квант ", "Спутник  АС", "Спутник  Б".

-ГЗУ   " Дельта", "Спутник  АМ", "Спутник  Б".

-ГЗУ   " Альфа", "Спутник  АМ", "Спутник  Б".

?

В  каких  температурных  режимах   эксплуатируют  ГЗУ?

-от  -40+55

-от  -50+30

-от  -25+50

+от  -55+50

-от  -60+50

?

Диапазон  измерения  расхода  жидкости  установки  типа  "Спутник  АМ"

-от  20-300 куб.м/сут

+от 10-400  куб.м/сут.

-от  5-200  куб.м/сут

-от  10- 500 куб.м/сут

-от  10-350 куб.м/сут

?

Регулятор  уровня  обеспечивает  качественный  замер  за  счет  чего:

-турбулентного  режима  движения  жидкости  через  счетчик.

-циклического  прохождение  жидкости  через  счетчик  в  пульсирующем  режиме.

-постоянство  уровня  жидкости  в  емкости.

-давление  газа  в  емкости.

+циклического  прохождения  жидкости  через  счетчик  с  постоянными  скоростями.

?

Предел  измерения  по  жидкости  на  установке  "  Спутник  Б" составляет:

-от  10-400   куб.м/сут.

- от  5-300   куб.м/сут.

- от  1-400   куб.м/сут.

+ от  5-400   куб.м/сут.

- от  5-200   куб.м/сут.

?

Оптимальная  продолжительность  замера   дебита  скважины  до  5 куб.м/сут., счетчиком  ТОР  составляет:

-6 часов

-7 часов

+8 часов

-9  часов

-10  часов

?

Оптимальная  продолжительность  замера   дебита  скважины  до  5 куб.м/сут счетчиком  СКЖ составляет:

-3 часа

+4 часа

-5 часов

-6  часов

-7  часов

?

Какова  периодичность  проверки  цикла  замеров  ГЗУ   :

+1  раз  в  месяц.

-1  раз  в  2 месяц .

-1  раз  в  3 месяц .

-1  раз  в  1 год .

-1  раз  за  полгода .

?

Периодичность    корректировки  циклов  замеров  ГЗУ  проводят  в  следующих  случаях при:

+недостоверности  получаемых  замеров

+вводе  и  выводе  скважин  из  эксплутационного  добывающего  фонда

+изменении  режимов  отбора  из  скважин.

+изменении  системы  нефтесбора.

?

В  каких   случаях  увеличивают  время  замера  дебита  скважин  на   ГЗУ?

-при  уменьшении  дебита  скважины.

-при  получении  недостоверных  данных.

-по  указанию  начальника  ЦДНГ.

+при  большом  разбросе  получаемых  замеров

-при  увеличении  дебита  скважины.

?

Какое  новое  ГЗУ   применяется  в  ОАО  " Татнефть" для  замера  продукции  скважины  с  дебитом  жидкости  от  0,001 до 120 куб.м/сут.?

-" Спутник АМ"  с  счетчиком  "СКЖ".

-" Спутник АС"  с  счетчиком  "СКЖ".

-" Спутник Б "  с  счетчиком  "ТОР".

+ГЗУ  " Дельта"  с  счетчиком  "СКЖ"

-ГЗУ " Дельта"  с  счетчиком  "ТОР".

?

В  каких  случаях  применяется  мобильный  вариант  индивидуальной  замерной  установки ?

- при высоком  газовом  факторе  жидкости.

- для оперативного  контроля   высокодебитных   скважин.

- при  выходе  из  строя  счетчика  на  ГЗУ.

+ для оперативного индивидуального контроля   малодебитных  скважин

- при  большой  обводненности.

?

Какова  периодичность  передачи  информации  при  автоматической  системе  контроля, с  дебитом  скважины  менее   5 куб.м/сут.?

- ежедневно

- 2 раза  в  неделю

- 3  раза  в  неделю

+ 1  раз  в  неделю

- 3  раза   в  месяц

?

Увеличение глубины погружения насоса на 100 м увеличивает температуру на его приеме на:

-1-2град;

-2-3град;

+3-4град;

-4-5град;

-3-5град.

?

Какой ингибитор парафиноотложения применяется в ОАО "Татнефть":

-ИСБ-1;

-СНПХ-5313;

+ТНПХ-1а;

-Реапон;

-СНПХ-5312т.

?

При отклонении оси скважины от вертикали в месте установки насоса более 12о искривление ствола скважины не должно превышать на 10 м:

-3 мин;

-10 мин;

-12 мин;

-20 мин;

+30 мин.

?

При вязкости жидкости до 90 мПа*с рекомендуемая глубина погружения насоса под динамический уровень:

-200 м;

+250 м;

-290 м;

-300 м;

-320 м.

?

Частота качаний цепного привода ЦП-60-18-3-0,5/2,5 находится в пределах:

-1-2 в мин;

-0,5-1,5 в мин;

+0,5-2,5 в мин;

-0,5-3,5 в мин;

-1-3 в мин.

?

Рекомендуемая глубина подвески насоса в скважинах эксплуатирующих верхний девон:

-1100 м;

-1150 м;

+1200 м;

-1250 м;

-1300 м.

?

Какая группа посадки (по стандарту АНИ) рекомендуется в случае откачки высоковязкой продукции:

-fit-1;

-fit-2;

-fit-3;

+fit-4;

-fit-5.

?

Обычный вес тяжелого низа колонны насосных штанг для условий ОАО "Татнефть" находится в интервале:

-1000-2000 Н;

-1500-2500 Н;

-2000-2500 Н;

+2000-3000 Н;

-2000-4000 Н.

?

Рекомендуемая глубина подвески насоса в скважинах эксплуатирующих нижний карбон:

-1000 м;

-950 м;

+900 м;

-800 м;

-850 м.

?

Рекомендуемая глубина подвески насоса в скважинах эксплуатирующих средний карбон:

-650 м;

-750 м;

+700 м;

-850 м;

-800.

?

Фиксированная длина хода цепного привода ЦП-60:

-1,5 м;

-2 м;

-2,5м;

+3 м;

-3,5 м.

?

Рекомендуемая глубина погружения насоса под динамический уровень, при вязкостях жидкости от 90-180 мПа*с:

-250 м;

-260 м;

-270 м;

-280 м;

+290 м.

?

Рекомендуемая глубина погружения насоса под динамический уровень, при вязкостях жидкости от 180-350 мПа*м:

-310 м;

+320 м;

-330 м;

-340 м;

-350 м.

?

Условно вертикальными принято считать скважины с углами наклона не более:

-2-3 град;

-4-5 град;

-6-8 град;

+8-10 град;

-9-11 град.

?

Что означают цифры маркировке станка-качалки ПНШТ 80 - 3 -63 :

-Крутящий момент на валу редуктора - максимальное число качаний - масса СК

-Допустимая нагрузка на головку СК - максимальная длина хода -крутящий момент на валу редуктора

+Допустимая нагрузка на головку СК - максимальная длина хода -передаточное отношение редуктора

-Максимальный дебит - максимальная длина хода -передаточное отношение редуктора

-Допустимая нагрузка на головку СК - максимальная длина хода - масса СК

?

Теоретическая подача насоса с условным размером  175 при длине хода 3 м и 1 качании

составляет, куб.м/сут  :

-4.25

-5.6

+6.7

-7.8

-9.7

?

На нагруженность колонны штанг для насоса условного размера 175 оказывают влияние:

+Ндин и rжид  и Р буф

-rжид и Р затр

-Типоразмер СК

-Ндин

-Крутящий момент на валу редуктора СК

?

В целях снижения вероятности обрыва штанговой колонны при сохранении отбора жидкости рекомендуется :

-Уменьшить диаметр насоса и увеличить число качаний

-Увеличить диаметр насоса и уменьшить длину хода

-Увеличить число качаний и уменьшить длину хода

-Уменьшить число качаний и диаметр насоса

+Увеличить длину хода и диаметр насоса, уменьшить число качаний.

?

При внедрении новых подвесок штанг не рекомендуется :

-Оснащать штанги скребками-центраторами

+Составлять подвеску из штанг разных марок стали и видов термообработки, но одной группы прочности

-Составлять многоступенчатую колонну штанг

-Производить спуск штанг со скоростью более 0.2 м/с

-Укладывать штанги на мостки более 2х рядов.

?

Работа УШСН считается нормальной если коэффициент подачи высоко и средне дебитных скважин находится в пределах:

-0.3 - 0.7

-0.5 -  1.2

-0.3 -  1.0

-больше 0

+0.5 - 0.6

?

Стандартная длина плунжера составляет :

-1925  мм

-1425 мм

+4 фута плюс 3 дюйма

-4 фута плюс 5 дюймов

-4 фута плюс 2.25 дюйма

?

Основное отличие в принципе работы вставного насоса от трубного:

-Отсутствует сегрегация фаз

-Уменьшены сопротивления в нагнетательном клапане

-Потери хода за счет растяжения сжатия НКТ и штанг уменьшены

+Нет различий

-Меньший объём "мертвого пространства"

?

Основным критерием при подборе привода УШСН является :

+Дебит скважины, глубина спуска

-Дебит скважины

-Глубина скважины

-Кривизна скважины

-Диаметр нефтепровода

?

Длины цилиндра и удлинителей выбираются исходя из :

-Общей длины насоса

+Хода плунжера с учетом растяжения сжатия штанг и НКТ

-Глубины спуска насоса

-Длины полированного штока

-Диаметра насоса

?

Наиболее широко применяются  в ОАО Татнефть насосы типа:

-RW и ТН

-RW и RH

+RH и ТН

-RW

-ТН

?

Допустимое приведенное напряжение в штангах для УШГН с насосом 44 мм составляет:

-40 Н/ кв. мм

-44 Н/ кв. мм

+46 Н/ кв. мм

-49 Н/ кв. мм

-50 Н/ кв. мм

?

Можно ли рассчитать приведенные напряжения в полированном штоке по показаниям динамографа ?

+Да

-Нет

-Да, при известной компоновке штанг

-Да, при числе качаний менее 5

-Да, при длине хода менее 3 м

?

Какая минимальная глубина погружения ЭЦН под динамический уровень:

+которая обеспечивает газосодержание потока на приеме не больше 0,15-0,25;

-которая обеспечивает газосодержание потока на приеме не меньше 0,01-0,02;

-которая обеспечивает газосодержание потока на приеме не больше 0,35-0,45;

-500 м.;

-200 м.

?

Скорость всплывания газовых пузырьков при обводненности больше 50% составляет (см/с):

+0,16

-0,12

-0,08

-0,04

-0,02

?

Потери напора на преодоление сил трения в НКТ при движении потока зависят от:

-диаметра труб и дебита жидкости;

-диаметра труб и глубины подвески насоса;

+диаметра труб, глубины подвески насоса, дебита жидкости и свойств продукции скважины;

-диаметра труб, глубины подвески насоса, дебита жидкости и мощности погружного двигателя;

-диаметра труб, глубины подвески насоса, дебита жидкости, свойств продукции скважины и мощности погружного двигателя.

?

При подборе УЭЦН для нефтяной скважины возможно следующее допущение:

+коэффициент продуктивности скважины имеет постоянное значение;

+инклинограмма скважины является неизменным во времени параметром;

+пластовое давление в районе скважины имеет постоянное значение;

+обводненность продукции скважины имеет постоянное значение;

?

Скорость всплывания газовых пузырьков при обводненности меньше 50% составляет (см/с):

-0,16;

-0,12;

-0,08;

-0,04;

+0,02.

?

На какую глубину спускается шаблон при шаблонировке эксплуатационной колонны, перед спуском УЭЦН?

-До забоя;

+На глубину превышающую глубину установки насосного агрегата  в скважине , на 100-150 м;

-На глубину превышающую глубину установки насосного агрегата  в скважине , на 50-80  м;

-На глубину установки насосного агрегата;

-До зоны перфорации.

?

Какой длины должен быть шаблон, при шаблонировке эксплуатационной колонны, перед спуском УЭЦН?

+Длина шаблона должна быть равной длине насосного агрегата , но не менее 10м;

-Длина шаблона должна быть равной длине насосного агрегата , но не менее 5м;

-5 м;

-7 м;

-6 м.

?

На каком расстоянии от устья скважины оборудованной УЭЦН, устанавливается станция управления и трансформатор?

-Не менее 10м;

-Не менее 15м;

+Не менее 20 м;

-Не менее 30 м;

-Не менее 25м.

?

На каком расстоянии от устья скважины нужно устанавливать кабеленаматыватель при ПРС ?

-5-10 м;

-10-15 м;

+15-20 м;

-20-25 м;

-10-20 м;

?

На какой высоте подвешивается на мачте подъемного агрегата кабельный ролик?

-12 м;

+8-10 м;

-5 м;

-7 м;

-11 м.

?

С какой скоростью разрешается спуск УЭЦН?

+Не более 0,25 м/с;

-Не более 0,20 м/с;

-Не более 1 м/с;

-Не более 0,10 м/с;

-Не более 0,5 м/с;

?

При прохождении УЭЦН через участки кривизны, с темпом набора более 30 минут  на 10 м, скорость спуска должна быть?

-Не более 0,25м/с;

-Не более 0,5м/с;

-Не более 0,20м/с;

-Не более 0,30м/с;

+Не более 0,1м/с;

?

На каком расстоянии от муфты НКТ устанавливаются монтажные хомуты кабеля УЭЦН?

-500мм;

+250-300 мм;

-100-200мм;

-400 мм;

-150 мм.

?

Через сколько метров, при спуске, производится измерение сопротивления кабеля?

+Через каждые 300 м;

-Через каждые 50 м;

-Через каждые 100 м;

-Через каждые 1000 м;

-Через каждые 500 м;

?

При какой  величине сопротивления изоляции требуется прекратить спуск УЭЦН?

-Менее 8 Мом;

-Менее 3 Мом;

+Менее 5 Мом;

-Менее 4 Мом;

-Менее 7 Мом.

?

Какой диаметр шаблона необходимо использовать для проверки проходимости эксплуатационных колонн для группы установки насос ЭЦНМ6 ПЭДУ 123В5:

-119

-20

-127

+140

-147

?

Какой минимальный внутренний диаметр обсадной колонны необходим для группы установки насос ЭЦНМ5  ПЭД 117 ЛВ5:

-121,7

+123,7

-130

-144,7

-148,3

?

Какой максимальный диаметр УЭЦН для группы установки насос ЭЦНМ5А ПЭД 117ЛВ5?

-113,5

-120

+126

-137

-140,5

?

Для эксплуатации скважин с УЭЦН существуют схемы обвязки:

-в зависимости от климатических условий

-в зависимости от Т0 и Р

-в зависимости от рельефа

+типовые

-в зависимости от производственной необходимости

?

При индивидуальном варианте скважины устанавливается ли клеммная коробка в обвязке:

+да

-по мере необходимости

-в зависимости от условий эксплуатации

-в зависимости от напряжения в линии

-нет

?

При обвязке скважины с УЭЦН кабель прокладывается:

+до клеммной коробки под землей, после нее - над поверхностью

-до клеммной коробки над поверхностью, после нее - под землей

-до СУ под землей, после нее - над поверхностью

-до ТМПН над поверхностью, после нее - под землей

-до ТМПН под землей, после нее - над поверхностью

?

Используется ли на кустовых скважинах КТППН:

-обязательно

-или КТП, или КТППН

-в зависимости от условий эксплуатации

+нет

-в зависимости от мощности куста

?

КТППН используются:

-для питания эл. двигателя УЭЦН

+для питания эл. двигателей УЭЦН, СК

-для преобразования элетроэнергии

-для питания эл.двигателя СК

-для уменьшения напряжения

?

КТППН изготавливаются для климатических условий:

+для холодной зоны

-для умеренной зоны

-нет ограничений

-ограничение по Т0 до - 400

-ограничение по Т0 до + 500

?

При кустовой обвязке при наличии УЭЦН и СК

-скважины могут работать от одной КТППН

-скважины могут работать от одной СУ

+скважины могут работать от одной КТП и индивидуальных СУ

-скважины могут работать от одной ТМПН и СУ

-скважины могут работать от одной КТП, ТМПН и СУ

?

Номинальное напряжение на КТППН:

-220 В

-380 В

-1000 В

-6000 или 1000 В

+6000 или 10000 В

?

Какова максимальная допустимая кривизна ствола скважины при эксплуатации УЭЦН ?

-Максимальный темп набора кривизны ствола скважины - 2градуса на 100 м, а в зоне работы установки - 3 минуты на 100 м.

-Максимальное отклонение от вертикали - не более 400.

-Максимальный темп набора кривизны ствола скважины в зоне работы установки - 30 на 10 м., а максимальное отклонение от вертикали не более 400.

-Максимальный темп набора кривизны ствола скважины 30 на 10 м., а в зоне работы установки 20 на 10 м.

+Максимальный темп набора кривизны ствола скважины - 20 на 10 м., а в зоне работы установки -3 минуты на 10 м., отклонение от вертикали - не более 400.

?

Для чего предназначена гидрозащита погружных маслонаполненных электродвигателей УЭЦН ?

-Для защиты от проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость ПЭД.

-Для компенсации утечек масла.

-Для обеспечения смазки подшипников ПЭД.

+Для защиты от проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость ПЭД, компенсации утечек масла и тепловых изменений объема масла.

-Для поддержания заданного температурного режима работы ПЭД.

?

Для чего предназначен обратный клапан УЭЦН ?

-Для  предотвращения обратного вращения ЭЦН под действием столба жидкости в НКТ при остановках скважины.

-Для облегчения запуска установки.

-Для предотвращения засорения ЭЦН.

+Для предотвращения обратного вращения ЭЦН при остановке скважины, облегчения ее запуска, а также для опрессовки НКТ после спуска установки в скважину.

-Для обратной промывки ствола скважины.

?

Что отражает цифра 1200 в условном обозначении установки УЭЦНМ-125-1200 ?

-Максимальную глубину спуска УЭЦН (м.).

-Максимальный напор (м.)

-Напор (м.) при минимальной подаче.

+Номинальный напор (м.) при номинальной подаче.

-Напор (м.) при максимальной подаче.

?

При какой температуре окружающего воздуха допускается монтаж УЭЦН и перемотка кабеля?

-Не ниже минус 300.

-Не ниже минус 350.

+Не ниже минус 400.

-Не ниже минус 420.

-Не ниже минус 250.

?

Что означает буква "М" в условном обозначении установки УЭЦНМ 5-125-1200?

-Модернизированный.

-Многокорпусный.

+Модульный.

-Увеличенной мощности.

-Малогабаритный.

?

На какое максимальное рабочее давление рассчитана арматура типа АУЭ-140-50?

-На 50 МПа.

-На 25 МПа.

-На 20 МПа.

-На 15 МПа.

+На 14 МПа.

?

При какой температуре окружающей среды допускается использование кабелей с полиэтиленовой изоляцией марки КПБК, КПБП в качестве кабельных линий для УЭЦН?

-До + 95.

+До + 90.

-До + 85.

-До + 80.

-До + 75.

?

В каких случаях станция управления УЭЦН отключает ПЭД от аномальных режимов?

+При перегрузке.

+При перегрузке и недогрузке.

+При перегрузке, недогрузке и снижении напряжения питания ниже 0,75 от номинального.

+Блокирует включение ПЭД при турбинном вращении.

?

Что входит в состав УЭЦН?

-Только электродвигатель, гидрозащита, насос и кабель.

-Электродвигатель, гидрозащита, насос, кабель, КТППН.

+Электродвигатель, гидрозащита, насос, клапан обратный, клапан сливной, кабель, пояса, КТППН, клеммная коробка, НКТ, устьевое оборудование, газосепаратор (по заказу).

-Электродвигатель, гидрозащита, насос, клапан обратный, кабель, КТППН, НКТ, устьевое оборудование.

-Электродвигатель, гидрозащита, насос, клапан обратный, клапан сливной, кабель, пояса, КТППН, клеммная коробка.

?

Гидростатическое давление в месте подвески погружной установки должно быть не более:

-17,5 МПа.

-20,0 МПа.

-22,5 МПа.

+25,0 МПа

-27,5 МПа.

?

Погружные центробежные установки предназначены для откачки пластовой        жидкости из нефтяных скважин максимальной плотностью:                                                                  )

-900 кг/куб.м

-1000 кг/куб.м

-1200 кг/куб.м

-1300 кг/куб.м

+1400 кг/куб.м

?

В установившемся режиме погружной ЭЦН должен иметь погружение под        динамический уровень не менее:

-100 м

-200-300 м

-300-500 м

+400-600 м

-600-800 м

?

Не допускается дальнейшая эксплуатация УЭЦН, если сопротивление изоляции системы "кабель - двигатель" составляет:

+менее 0,05 МОм

-менее 0,01 Мом

-менее 0,1 МОм

-менее 0,5 МОм

-менее 1 МОм

?

Монтаж УЭЦН на устье скважины не производится, если скорость ветра:

-более 8 м/с

-более 10 м/с

+более 11 м/с

-более 12 м/с

-более 15 м/с

?

При эксплуатации скважин УЭЦН значение динамического уровня определяется не реже одного раза:

-в неделю

-в 10 дней

-в 2 недели

-в  месяц

+в квартал

?

Максимальная температура перекачиваемой жидкости в зоне работы погружного агрегата:

-70

-80

+90

-100

-110

?

При эксплуатации скважин УЭЦН анализ состава скважиной жидкости и содержания в ней попутной воды производится не реже одного раза:

-в сутки

+в неделю

-в две недели

-в месяц

-в квартал

?

При эксплуатации скважинУЭЦН максимальная концентрация сероводорода        для  насосов обычного исполнения должна быть:

-0, 005 г/л

+0,01 г/л

-0,05 г/л

-0,1 г/л

-0,25 г/л

?

При эксплуатации скважин УЭЦН максимальное содержание свободного газа

( по объему ) на входе насоса:

+25 %

-30 %

-40 %

-50 %

-55 %

?

Монтаж УЭЦН на устье скважины не производится, если температура    окружающего воздуха ниже:

-26

+27

-28

-30

-32

?

Замер дебита жидкости по скважинам с дебитом более 5 т/сут при наличии автоматизированной системы контроля и передачи информации должен осуществляться:

+ежедневно;

-еженедельно;

-не менее 1 раза в месяц;

-не менее 3 раз в месяц;

-не менее 5 раз в месяц.

?

Замер дебита жидкости по скважинам с дебитом более 5 т/сут при отсутствии автоматизированной системы контроля и передачи информации должен осуществляться:

-ежедневно;

-еженедельно;

-не менее 1 раза в месяц;

+не менее 3 раз в месяц;

-не менее 5 раз в месяц.

?

Погрешность измерения АГЗУ "СПУТНИК-АМ" составляет, %:

- ±1,5;

+ ±2,5;

- ±3,5;

- ±3,75;

- ±4,0.

?

Количество усов, подключаемых на замер к установке "Спутник Б-40-14-400" составляет:

- 8;

- 12;

+ 14;

- 24;

- 40.

?

На каком методе основано измерение количества жидкости в ГЗУ "Дельта":

-объемном;

+массовом.

?

Минимальное значение дебита скважин замеряемой ГЗУ "Дельта" составляет, т/сут:

+ 0,001;

- 0,005;

- 0,01;

- 0,1.

- 1.

?

Какими транспортабельными установками может быть осуществлен индивидуальный контроль производительности скважины эксплуатируемой УЭЦН:

+АСМА-Т-03-400;

-ГЗУ "Дельта";

-"Спутник Б-40-14-400";

-АГЗУ "СПУТНИК-АМ".

-КВАНТ УИДС 40-8-200

?

На каком методе основано измерение количества жидкости в установке "АСМА-Т-04-400":

-объемном;

+массовом.

?

Время измерения количества жидкости для каждой скважины в измерительных установках устанавливается в зависимости от:

-обводненности продукции;

+дебита скважины;

-инструкции по эксплуатации завода изготовителя;

-вязкости продукции;

-протяженности нефтепровода от скважины до ГЗУ.

?

Какие факторы для эксплуатации скважин УЭЦН в условиях ОАО "Татнефть" являются осложняющими.

-Повышенная вязкость продукции, образование стойких, высоковязких водонефтяных эмульсий.

-Отложение гидратов, отложение солей, высокая температура добываемой продукции, высокое содержание свободного газа в добываемой продукции.

-Интенсивный износ рабочих органов и опор насоса, высокая коррозийная активность среды, падение оборудования на забой скважины.

-Отложение парафина, солей на забое скважины, в подъемных трубах, в наземном и подземном оборудовании.

+АСПО, отложения солей наличие мех.примесей в продукции скважин, кривизна ствола скважины, высокая вязкость продукции, образование стойких водонефтяных эмульсий, а в ряде случаев коррозийная активность среды.

?

Какая обводненность вызывает минимальную интенсивность парафинизации УЭЦН.

-от 0 до 40 %

+от 20 до 50 %

-от 40 до 80 %

-от 35 до 80 %

-от 80 до 90 %

?

Какая особенность полимерных покрытий НКТ делает их непригодными для применения тепловых методов борьбы с АСПО.

-низкая герметичность резьбовых соединений

-низкая механическая прочность

-уменьшение внутреннего диаметра

-большое температурное расширение полимерного покрытия НКТ

+невысокая термостойкость

?

Какие ингибиторы используются на промыслах ОАО "Татнефть" для борьбы с солеотложениями.

+ИСБ-1, Инкредол, СНПХ-5301, СНПХ-5312с, СНПХ-5312т

-СНПХ-6301, ДИН, Напор-1007, СНПХ-1004

-СНПХ-4480, Дисольван-4490, ТМ-10Д

-Сепароль WK 25, Ойпласт, СНПХ-6438, СНПХ-7941

-СНПХ-7970, СНПХ-7971, СНПХ-7930, СНПХ-7905

?

Ингибитор ИСБ-1 (нитрилотриметилфосфоновая кислота) хорошо растворяется в

+воде, кислотах, щелочах

-органических растворителях и нефти

-пластовой воде, нефти, керосине

-спирты, щелочи, бензин

-вода, органические растворители и кислоты

?

Предупреждение отложений неорганических солей достигается при применении ингибитора солеотложений ИСБ-1 в дозировке ...

-1-5 мг/л обрабатываемой жидкости

+1-5 мг/л обрабатываемой воды

-5-10 мг/л обрабатываемой воды

-5-10 мг/л обрабатываемой жидкости

?

Ингибитор солеотложений ИСБ-1 рекомендуется применять в виде ...

+0,1-1 % раствора в пресной воде, а в зимних условиях в виде раствора его в антифризе (гликоли)

-0,1-1 % раствора в пластовой воде, а в зимних условиях раствора его в антифризе

-0,1-1 % раствора в пластовой воде, а в зимних условиях раствора его в гликоли

-0,1-1 % раствора в нефти или бензине

-1-2 % раствора в нефти или бензине

?

Ингибитор солеотложений Инкредол-1 применяется для предупреждения отложений ...

-карбонатов

-сульфатов

+сульфата кальция (гипса) и карбоната кальция

-гипса

-сульфатов и карбонатов

?

Ингибитор солеотложений Инкредол-1 растворим в ...

+пресной и пластовой воде

-пресной воде

-пластовой воде

-нефти

-нефти и нефтепродуктах

?

На сколько часов после закачки ингибитора солеотложений необходимо закрыть скважину для адсорбции и распределения в порах пласта

-6-8ч

-8-12ч

-12-24ч

+8-24ч

-24-36ч

?

Повторную закачку ингибитора солеотложений в призабойную зону пласта осуществляют при снижении содержания ингибитора в добываемой воде ниже ...

-0,1 г/куб.м

+1 г/куб.м

-10 г/куб.м

-0,1-10 г/куб.м

-1-5 г/куб.м

?

При каких условиях необходимо применять УЭЦН в износостойком исполнении

+содержание мех.примесей в концентрации свыше 0,1 г/л, а твердость песка в которых выше 5 баллов по Моосу.

-содержание мех.примесей в концентрации свыше 0,1 г/л, а твердость песка в которых выше 5 баллов по Роквеллу

-содержание мех.примесей в концентрации свыше 0,1 г/л, а твердость песка в которых выше 5 баллов по Бринелю

-содержание мех.примесей в концентрации свыше 1 г/л, а твердость песка в которых выше 5 баллов по Моосу.

-содержание мех.примесей в концентрации свыше 1 г/л, а твердость песка в которых выше 5 баллов по Бринелю

?

В насосах износостойкого исполнения рабочие колеса изготовлены

-высокопрочной стали

-из бронзы

-из ковкого чугуна

+из полиамидной смолы

-пластмассы

?

Для условий ОАО "Татнефть" УЭЦН могут работать при величинах эффективной вязкости перекачиваемой среды не более

-350 СПз

-350 Сст

+350 мПа•с

-350 мПа

-350 Мпа

?

Как   осуществляется  освоение  скважин ?

+в  ручном  режиме

-в   автоматическом  режиме.

-по  заданной   программе.

-в  механическом  режиме.

-в  ручном  и  автоматическом   режиме.

?

Кто  допускается  к  освоению  скважин  ?

+лица прошедшие  проверку  знаний  ТБ,  не  ниже   2-ой  квалификационной  группы   по  электробезопасности.

-оператор   по  добыче   нефти.

-лица прошедшие  проверку  знаний  ТБ.

-мастер  по  добыче.

-оператор  по  исследованию  скважин.

?

Кто  производит вывод  установки  на   режим  ?

-мастер  по  добычи  нефти  прошедший  специальное  обучение.

-оператор  по  добычи  нефти  прошедшие  специальное  обучение.

+работники   технологической   службы  прошедшие  специальное  обучение.

оператор  по  исследованию  скважин.

-мастер и  оператор по   добыче  нефти.

?

На  кого  возлагается  контроль  за  освоением  скважины ?

-ведущего  геолога   ЦДНГ.

+ведущего  технолога  ЦДНГ.

-зам. начальника   ЦДНГ.

-оператор  по  исследованию  скважин.

-мастер  по добыче  нефти.

?

За  какими   показаниями  необходимо  следить  в  процессе  пускового  режима ?

-за показаниями  амперметра  и  вольтметра и  динамическим   уровнем.

+за показаниями  амперметра  и  вольтметра.

-давление  на  устье.

-расходом  жидкости  по   ГЗУ.

-давлением  на   забое  скважины.

?

Через  какой  период  контролируют   динамический  уровень  при  освоении  скважины?

-через   каждые  10-15 мин.

-не  более   1 часа  через   каждые  15-30 мин.

-не  более  2   часов  через   каждые  10-15 мин.

-не  более   1  часа  через   каждые  5-10 мин.

+ не  более  1  часа  через   каждые  10-15 мин.

?

За  какими  показателями  в  процессе  работы  система   СКАД-2   осуществляет  контроль?

-контроль  давления  и  температуры  масла  в  ПЭД

-контроль  температуры  масла  электродвигателя .

-давление  и  температура  жидкости  на  устье   скважины.

-температура  и  давление.

+контроль  температуры  масла  электродвигателя  и  давления  в  зоне  подвески  ЭЦН.

?

На  сколько  пусковых  нагрузок  рассчитан  ресурс  работы  ПЭД ?

+170-200.

-150-170.

-200-220.

-100-120.

-120-150.

?

Чем  вызвана  необходимость  освоения  скважин  с  УЭЦН  после  ПРС?

-очисткой  призабойной   зоны  скважины.

-снижением  дебита  скважины.

-возможностью  засорения  насоса.

+ вероятностью  выхода  УЭЦН  из  строя  или   снижением   ресурса  ПЭД

-очисткой  ствола  и  забоя  скважины.

?

Работник,  участвующий  в  освоении,  должен  знать :

-давлением  на  забое  скважины , устье  скважины, динамическим  уровнем.

-техническую  характеристику   скважинного  оборудования, удельный  вес  пластовой  жидкости.

-физические  свойства  горных  пород (  пористость, проницаемость ).

+технологическую  характеристику  скважинного  оборудования , удельный  вес и  объем   жидкости  глушения

-диаметром  штуцера  на  устьевой  арматуре

?

В  случае  срабатывании  защиты по  перегрузке  или  недогрузке  срабатывает:

+Сигнальная   лампа.

-звуковой  сигнал.

-появиться  сигнальный  блинкер.

-отключиться  станция  управления.

-сигнальная  лампа и  звуковой  сигнал.

?

Время  необходимое   для  подъема  жидкости  из  скважины  после  запуска установки  зависит от

+статического  уровня  скважины.

-динамического  уровня  скважины.

-температуры  добываемой   жидкости.

-давление  на  устье  скважины.

-продуктивности  пласта.

?

Где  записывается    информация  о  выводе  установки  на  режим ?

-журнал  регистрации  замеров.

-в  бланк  освоения.

-в  бланк  сдачи   скважины.

+в  бланк  освоения, гарантийный  паспорт

-журнал  дежурного  диспетчера.

?

Что означает цифра 18 в название цепного привода ПЦ60-18-3-0,5/2,5:  (РД 153–39.1-254-02 пункт 3.1)

-Передаточное отношение редуктора.

+ Максимальная величина тягового усилия.

- Максимальная мощность электродвигателя, который можно установить на привод.

?

Какая устьевая арматура должна применяться для скважины с цепным приводом: (РД 153–39.1-254-02 пункт 3.4)

-только арматура, выпускаемая Лениногорским заводом АУ-140-50.

+любая устьевая арматура, выпускаемая разными заводами-изготовителями, которая выпускается серийно и применяется на скважинах с УШСН.

-специальная арматура, которая изготавливается на БМЗ.

?

Область применения ПЦ60-18-3-0,5/2,5 с насосом диаметром 57 мм при эффективной вязкости 1000 мПа·с находится в пределах глубин спуска насоса: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.1.3)

+ 400 – 600 м.

- 450 – 1050 м.

- 400– 1450 м

?

Общий вес уравновешивающего груза для ПЦ60-18-3-0,5/2,5 определяется по формуле: (РД 153–39.1-254-02

пункт 5.2.3)

-Р(у) = [Р(max) - Р(min)]/2

+Р(у) = [Р(max) + Р(min)]/2

-Р(у) = 2[Р(max) + Р(min)]/Р(min)

?

Изменение уравновешивания ПЦ60-18-3-0,5/2,5 производится при изменении режима откачки и в зависимости от показаний: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.2.7)

- вольтметра.

- омметра.

+ амперметра.

?

В каком положении надо остановить цепной привод после установки технологического зажима: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.4.1)

+  когда подвеска находится в крайнем нижнем положении.

-  когда подвеска не дошла до нижнего положения 20-30см.

-  когда подвеска находится в среднем положении.

?

Уравновешенность ПЦ60-18-3-0,5/2,5 считается удовлетворительной, если разность между показаниями

амперметра при ходах вверх и вниз не превышает: (РД 153–39.1-254-02 пункт 5.2.7)

+      ± 10 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

-       ± 5 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

-       ± 15 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл

?

В каком месте подвески полированного штока на цепном приводе  устанавливается переносной динамограф:

(РД 153–39.1-254-02 пункт 5.3.1)

-  На подвижной плите подвески.

-  На подвеске.

+ Между подвижной плитой и подвеской.

?

Какие длины хода полированного штока можно установить на цепном приводе марки ПЦ60-18-3-0.5\2.5, м:

(РД 153–39.1-254-02 пункт 3.1)

-  1,2;  2,5;  3.

-  1,6;  2,4;  3.

+  3.

?

Какое минимальное расстояние между пластами необходимо для оборудования скважины УОРЭ, м:

(РЭ 153–197-04 пункт 2.1.3)

-  1.

-  10.

+  3.

?

Какие параметры скважины ограничивают область применения УОРЭ: (РЭ 153–197-04 пункт 2.1)

+ Диаметр колонны, наличие не менее 2-х объектов разработки, расстояние между разрабатывающимися пластами, отсутствие гидрологической связи между пластами, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

-  Диаметр колонны, наличие не менее 2-х объектов разработки, глубина скважины, наличие зумпфа, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

-  Диаметр колонны, наличие не менее 3-х объектов разработки, расстояние между разрабатывающимися пластами, обводненность продукции, суммарный теоретический дебит пластов, наличие АСПО.

?

Когда забойное давление при однолифтовой ОРЭ по оптимальным параметрам у верхнего объекта больше, чем у нижнего, продукция из объекта с меньшим забойным давлением поступает в цилиндр насоса через:

(РЭ 153–197-04 пункт 1.4.1.1)

+  Основной всасывающий клапан.

- Дополнительный всасывающий клапан.

- Из обоих клапанов.

?

Местом расположения дополнительного бокового всасывающего клапана при ОРЭ выбирается точка, делящая цилиндр насоса по длине: (РЭ 153–197-04 пункт 1.4.1.1)

+ Пропорционально дебитам объектов.

- Пропорционально забойным давлениям объектов.

- Пропорционально пластовым давлениям объектов.

?

При подготовке к внедрению УОРЭ  допускается использование материалов ранее проведенных исследований скважин сроком не более: (РЭ 153–197-04 пункт 2.2.8.)

-  3 месяцев.

-  6 месяцев.

+  1 года.

?

При подготовке к внедрению УОРЭ  необходимо провести исследование скважины, объектов включающее в себя: (РЭ 153–197-04 пункт 2.2.1.)

-  Определение количества содержания АСПО.

-  Определение 8-ми членного химического анализа воды.

+ Определение обводненности, динамического уровня, динамометрирование и снятие кривой восстановления  давления.

?

Изменением, каких параметров достигается дебит, равный сумме оптимальных дебитов для каждого из объектов на скважинах оборудованных ОРЭ: (РЭ 153–197-04 пункт 2.3.8.)

-  изменением глубины подвески.

-  установкой штуцера на манифольдной линии.

+  изменением длины хода и числа качаний.

?

С какой целью в скважинах, оборудованных ОРЭ, устанавливается пакерующее устройство: (РЭ 153–197-04 пункт 1.3.1)

+  для разобщения продуктивных эксплуатируемых объектов.

-  для предотвращения попадания жидкости из пластов в межтрубное пространство.

-  для закрепления насоса в эксплуатационной колонне.

?

Какие пакеры могут быть использованы для УОРЭоднолифтовой конструкции: (РЭ 153–197-04 пункт 1.3.2)

+  пакеры М1-Х, ПРО-ЯДЖ, ПРО-ЯМО, ПДМ.

+  пакер - гильза ПГД-ГРИ, СПИОТ.

+  любой пакер, обеспечивающий герметичное разобщение объектов в скважине.

?

Забойное давление при эксплуатации скважины с УСШН с контроллерами не должно быть ниже (Дополнение к РД 153–39.1-254-02 пункт 6)

+  Минимально-допустимого.

-  Оптимального.

-  10% от пластового.

?

Система автоматизации скважины с УСШН должна обеспечивать (Дополнение к РД 153–39.1-254-02 пункт 3)

+  Функции контроля и регулирования технологических параметров, а также контроля и диагностики состояния, управления и защиты оборудования скважин с УСШН.

- Функции позволяющие следить за сохранностью наземного оборудования, с передачей информации на контрольный пункт охраняемых органов.

- Функции позволяющие предотвратить аварийные ситуации на скважине,  которые могут повлиять на выход из строя оборудования.

?

Расчёт времени накопления для скважин УСШН, оснащенных контроллером и стационарным динамографом записывается по формуле (Дополнение к РД 153–39.1-254-02 пункт 7)

+  t(2)=[F/(K(пр)gr)]Ln(2n-1)

-  t(2)=[F/(K(пр)gr)]Lg(2n-1)

-  t(2)=[F/(K(под)gr)][Ln(2n-1)g]