Тест по профессии «Оператор по исследованию скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются: (5.1.1)

- специальными предприятиями

+ специализированными организациями

- узконаправленными организациями

- предприятиями, имеющими лицензию от соответствующих органов

- органами Ростехнадзора

?

Геофизические работы разрешается проводить после : (п.5.1.3)

- подготовки приборов и оборудования

+ спецподготовки территории и ствола скважины

- спуска приборов в скважину

- получения наряд-допуска

- установки лубрикатора

?

Каротажные подъемники должны быть укомплектованы: (п.5.3.2)

- подвесными и направляющими блоками, упорными башмаками

- средствами визуального контроля за глубиной спуско-подъема кабеля, скоростью его продвижения и натяжения

- соединительными кабелями, автоматизированным кабелеукладчиком

+ все вышеперечисленное

?

Геофизические работы, проводимые в скважинах под давлением должны: (п.5.3.3)

- проводиться после стравливания давления

- проводиться после глушения скважины

- проводиться при установленном превенторе

+ проводиться при установленном лубрикаторе

?

Геофизические работы проводятся оборудованием, аппаратурой и кабелем имеющими: (п.5.3.4)

+ сертификат качества

- паспорт

- инструкцию по эксплуатации

- все вышеперечисленное

?

Конструкция приборных головок должна обеспечивать: (п.5.3.6)

- герметичность соединений всех узлов

+ присоединение приборов к унифицированным кабельным наконечникам и сборку компоновок комплексной или комбинированной многопараметровой аппаратуры.

- присоединение других узлов

- укомплектованность кабельными узлами

?

Прочность крепления прибора к кабелю с помощью кабельных наконечников должна быть: (п.5.3.7)

+ ниже разрывного усилия соответствующего типа кабеля

- выше разрывного усилия соответствующего типа кабеля

- равно разрывному усилию соответствующего типа кабеля

- не имеет значения

?

Кабельный наконечник должен иметь конструкцию, обеспечивающую: (п.5.3.6)

-  его соединение с другим инструментом

- его ремонт

+ его захват ловильным инструментом

- его изоляцию

?

При геофизических работах должен применяться кабель: (п.5.3.7)

- имеющей броневое покрытие толщиной не менее 2мм

+ не имеющий нарушений броневого покрытия

- с тремя жилами диаметром не менее 16мм

- диаметром не более 16мм

?

Сохранность брони должна: (п.5.3.8.)

+ периодически  проверяться

- периодически подвергаться испытаниям на разрывное усилие

- периодически заменяться на новую

- ремонтироваться по мере разрушения

?

Сохранность брони после работы в агрессивной среде должна: (п.5.3.8.)

- периодически  проверяться

+ периодически подвергаться испытаниям на разрывное усилие

- периодически заменяться на новую

- ремонтироваться по мере разрушения

?

Установка станции геолого-технических исследований должна соответствовать: (п.5.4.1)

- регламенту

+ типовой схеме привязки к буровой установке

- распоряжением руководства

- распоряжением надзирающих органов

?

Соединительные кабели и газовоздушные линии должны быть: (п.5.4.1)

- подвешены на опорах

- размещены в охранных приспособлениях

+ вышеперечисленное

- заглублены в грунт

?

Газовый каротаж не должен проводиться при: (п.5.4.4)

- высокой степени минерализации бурового раствора

- высоком содержании сероводорода в скважине

+ добавках в буровой раствор

- использовании глинистого бурового раствора

?

При каротаже пробуренного ствола скважины  подъемник и лаборатория должны устанавливаться так, чтобы обеспечивался: (п.5.4.7)

-  обзор устья скважины, отсутствие опасности загазованности, связь с устьем

- безопасное обслуживание газовоздушной линии, проход работников

+ обзор устья скважины, свободный проход на мостки, сигнализационная связь  с устьем

- безопасное расположение лаборатории и подъемника

?

Спуск и подъем прибора проводится: (п.5.4.10)

- с контролем скорости спуска

- с контролем глубины, скорости спуска

+ с контролем глубины, натяжения кабеля, скорости спуска

- с контролем натяжения кабеля, скорости спуска

?

При исследовании добывающих скважин через НКТ и по межтрубному пространству скорость подъема кабеля должна быть: (п.5.5.10)

- не более 0.25м/с

- не более 0.1 м/с

+ снижена при прохождении башмака труб и насоса

- изменяется соответственно регламента

?

Опасные зоны при прострелочно-взрывных работах вокруг мест работы составляют не менее:  (п.5.6.14)

- места снаряжения аппаратуры – 20м, устья скважины радиусом – 20м

- места снаряжения аппаратуры – 25м, устья скважины радиусом – 50м

+ места снаряжения аппаратуры – 20м, устья скважины радиусом – 50м

- места снаряжения аппаратуры – 50м, устья скважины радиусом – 50м

?

Проверка исправности простререлочно-взрывной аппаратуры: ( п.5.6.18)

+ замеряют сопротивление электровзрывной сети после спуска аппарата в скважину на глубину более 50м

- измеряют силу тока, пропускаемого аппаратом, перед спуском в скважине

- замеряют эдс аппарата, создаваемого в аппарате, перед спуском в скважине

- проверяют все контакты и зарядку прибора в соответствии с инструкцией

?

При оставлении в скважине кабеля, прибора необходимо: (п.5.7.5)

+ использовать ловильный инструмент

- разбурить бурильным инструментом

- зацементировать и проводить дальнейшее бурение с использованием дозиметра

- сбить на забой и зацементировать

?

Геофизические работы должны проводиться в объеме и с периодичностью, предусмотренными: (п.5.1.2)

- геолого-техническим нарядом на бурение, проведения ремонтных работ, планом проведения геофизических работ

- планом на бурение, проведения ремонтных работ, геолого-техническим  состоянием и эксплуатацией скважин и ее оборудования

- геолого-техническим нарядом на бурение, планом проведения ремонтных работ,

планом проведения ремонтных работ, состоянием и эксплуатацией скважин

+ геолого-техническим нарядом на бурение, планом проведения ремонтных работ, состоянием и эксплуатацией скважин и ее оборудования

?

Геофизические работы должны проводиться в присутствии : (п.5.1.4)

- гос.инспектора Ростехнадзора

- инспектора по охране труда

- супервайзера

- представителя организации-заказчика

+ представителя организации, в ведении которого находится скважина

?

Готовность скважины к проведению геофизических работ подтверждается: (п.5.1.3)

- приказом по предприятию – заказчику

- распоряжением по геофизическому предприятию

+ двусторонним актом

- двусторонним договором

- наряд-допуском

?

Общее руководство работами, в том числе при привлечении работников заказчика к производству геофизических работ, возлагается на: (п.5.1.5)

- заказчика

- представителя предприятия

+ представителя геофизической организации

-представителя Ростехнадзора

?

Виды исследования скважин:

+ лабораторные, промысловые, гидродинамические, геофизические.

- мобильные, стационарные, скважинные.

- механические, гидравлические, электрические, комплексные.

- лабораторные, стационарные, , электрические.

?

Расходограмма – это зависимость:

+ скорости потока жидкости от времени

- объема жидкости от давления

- объема газа от времени

- скорости потока жидкости от температуры

?

Дефектомером   снимаются:

+ порывы, трещины, износ и локальные дефекты обсадной колонны

- порывы, вздутия, смятия, трещины обсадной колонны

- порывы, вздутия, смятия обсадной колонны

- порывы, трещины и локальные дефекты обсадной колонны

?

Для определения заколонных перетоков используются:

+ гамма-каротаж, термометрия, дефектометрия

- гамма-каротаж, термометрия, дебитометрия

- гамма-каротаж, дебитометрия, акустические

- дебитометрия, термометрия, дефектометрия

?

К гидродинамическим исследованиям относятся:

- КВД и гидропрослушивание

+ установившийся и неустановившийся режимы фильтрации

- установившийся и неустановившийся режимы, КВД

- установившийся и неустановившийся режимы, гидропрослушивание

?

К гидродинамическим исследованиям не относятся:

- установившийся и неустановившийся режимы,

- гидропрослушивание

- КВД

+ динамометрирование

?

Формула Дюпюи служит для определения:

- забойного давления

- температуры пласта

+ дебита

- проницаемости пласта

?

Формула Дарси служит для определения:

- забойного давления

- температуры пласта

+ скорости фильтрации

- проницаемости пласта

?

Коэффициент проницаемости определяется по формуле:

+ Дарси

- Дюпюи

- Менделя

- Трингера

?

Измерение коэффициента проницаемости пласта:

- доли единицы

- процентами

- мкм

+ кв.мкм

?

Измерение коэффициента пористости пласта:

+ доли единицы

- мкм

- кв.мкм

- м

?

Градиент давления - это:

- перепад давления на изменение температуры на 1градус

+ перепад давления на единицу длины

- изменение давления от скорости отбора жидкости

- постоянная величина давления

?

Градиент температуры - это:

+ перепад температуры на единицу длины

- перепад температуры на изменение давления на 0,1МПа

- изменение температуры от скорости отбора жидкости

- постоянная величина температуры

?

Давления насыщения – это такое давление, при котором:

- вода в эмульсии находится полностью в связанном состоянии

- вода и нефть находится в раздельном состоянии

- газ полностью растворён в нефти

+ растворённый в нефти газ начинает выделяться в виде пузырьков

?

Депрессия – это:

+ разница давления в пласте и на забое

- разница давления и температуры

- разница температуры в пласте и на забое

- зависимость давления от температуры

?

Геофизические исследования включают:

+ электроиндукционный, радиоактивный, термический, акустический методы

- электроиндукционный, радиоактивный, термический методы, динамометрия

- эхометрия, динамометрия, радиоактивный, термический методы,

- радиоактивный, термический, акустический методы, эхометрия

?

Геофизические методы применяют для:

+изучения технического состояния скважины

- повышения эффективности геологических изысканий

- уменьшения внутриколонных перетоков

- улучшение исследования скважин

?

Геофизические исследования не включают в себя:

- контроль положения скважин

- измерения диаметра и профиля ствола скважины

+ исследования работы скважинного насоса

- исследования состояния цементного камня

?

Геофизические исследования не включают в себя:

- контроль за состоянием обсадной колонны

- определения заколонных перетоков

- определение мест прихвата инструмента

+ исследование работы скважинного насоса

?

Геофизические исследования не включают в себя:

+ исследование работы скважинного насоса

- определения забоя, уровня воды, нефти

- исследования зон гидроразрыва пласта

- определение местоположения утечек в обсадной колонне скважины

?

Динамограф необходим для:

- контроля за состоянием обсадной колонны

- определения заколонных перетоков

- определение мест прихвата инструмента

+ исследование работы скважинного насоса

?

На кривой ГК (газового каротажа) максимумом отмечаются породы:

- песчаные

- доломитные

- известняковые

+ глинистые

?

Для определения реальной производительности насоса используют формулу:

- Q = 1440FnSoL

+ Q = 1440FnSoК2Sэф/Sо

- Q = 1440FnSoК2

- Q = FnSoLК2Sэф/Sо

?

Динамограф предназначен для:

- измерения дебита скважины

- определения давления на устье

+ контроля работы скважинного насоса

- контроля перемещения колонны НКТ

?

При освоении скважин с УЭЦН используют:

+ Эхометрирование

- Волнометрирование

- Расходометрирование

- Динамометрирование

?

При освоении скважин с УСШН используют:

- Эхометрирование

- Волнометрирование

- Расходометрирование

+ Динамометрирование

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами