Вопросы для тестирования по профессии: «Приемщик баллонов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Выберете определение для баллона (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+ сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

?

Выберете правильное соотношение единиц измерения давления (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа.

+ 1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 = 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

?

Рабочее давление в сосуде это (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- давление, на которое производится расчет на прочность.

+ максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление в сосуде это (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+ максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

?

Расчетное давление в сосуде это (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+ давление, на которое производится расчет на прочность.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Пробное давление в сосуде это (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

+ давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Условное давление это (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

+ расчетное давление при Т= 20оС.

- расчетное давление при Т= 15оС.

- расчетное давление при Т= 0оС.

- расчетное давление при Т= 25оС.

?

Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- Манометр.

- Предохранительный клапан.

- Обратный клапан.

+ Вентиль или кран.

?

Из каких материалов не изготавливаются сосуды (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- из стали.

- из цветных металлов и сплавов.

+ из углеводородов.

- из чугуна.

?

Запорная арматура должна соответствовать (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- расчетному или рабочему давлению.

- условному диаметру.

- требуемому материалу.

+ всему выше перечисленному.

+ всему выше перечисленному.

?

Какому давлению должна соответствовать запорная арматура (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- Пробному или условному

+ Расчетному или рабочему.

- Давлению срабатыванию.

- Разрешенному.

?

В каком случае манометр не допускается к применению (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- при отсутствии красной черты.

- если установлен на высоте более 2м.

- если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Что такое класс точности манометра (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- абсолютная погрешность измерения.

+ процент ошибки показания прибора.

- диапазон шкалы.

- истинное значение давления.

?

В каком случае манометр допускается к применению (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- просрочен срок поверки.

+ если установлен на высоте более 2м.

- стрелка не возвращается на ноль.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- не ниже 1,5.

+ не ниже 2,5.

- 3.

- 4.

?

Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- для продувки манометра.

- для поверки манометра с опломбированием.

- для контроля.

+ для проверки манометра с помощью контрольного.

?

Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- в первой трети шкалы.

+ во второй трети шкалы.

- в третьей трети шкалы.

- посередине шкалы.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ не ниже 1,5.

- не ниже 2,5.

- 3.

- 4.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- на стекле.

- на корпусе.

+ на шкале.

- на стекле и на корпусе.

?

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

- две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+ металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра.

- красная черта на стекле.

?

Требования к установке манометра (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- шкалой к обходу.

- на высоте до 2м.

- в вертикальной плоскости.

+ чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу.

?

Как часто проводится поверка манометров с опломбированием (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- по графику.

- не реже 1 раза в полгода.

+ не реже 1 раза в 12 месяцев.

- 1 раз в год.

?

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- дата следующей поверки.

+ квартал и год поверки.

- квартал и год следующей поверки.

- дата поверки.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

- 1 раз в 10 лет.

- 1 раз в 2 года.

+ 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 4 года.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03):

+ 1 раз в 10 лет.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 4 года.

?

Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- главный инженер предприятия-владельца сосуда.

+ ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

- ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- по паспорту сосуда.

- по руководству по эксплуатации сосуда.

+ по инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

- по приказу предприятия.

?

Кто допускается к обслуживанию сосудов (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов.

- лица, не моложе 18 лет.

- лица, прошедшие медицинское освидетельствование.

- все выше перечисленное.

?

Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- никакое.

- не более 0,05МПа.

+ не менее 0,5 кгс/см2.

- не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- на расстоянии не менее 5м.

- на расстоянии не менее 3 м.

+ на расстоянии не менее 1м.

- на расстоянии не менее 3,25м.

?

Какого цвета баллон с пропаном (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ красного.

- голубого.

- белого.

- серого

?

Каким требованиям должны соответствовать сосуды, приобретаемые за границей (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

- стандартам страны, изготовляющей сосуд

- требованиям, оговариваемым сторонами при заключении контракта на поставку

?

Какой вместимости баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов должны быть снабжены паспортом по форме, установленной Правилами (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- 25 л

- от 25 до 45 л

- более 40 л

+ более 100 л

- более 50 л

?

Какие данные не выбиваются на верхней сферической части баллона (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ температура рабочей среды

- номер баллона

- вместимость баллона, (л)

- дата изготовления и год следующего освидетельствования

- рабочее давление Р, МПа (кгс/см)

?

В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для ацетилена и надписи на них (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ белый - красный

- голубой - черный

- желтый - черный

- черный - белый

- темно-зеленый - красный

?

В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для бутана и надписи на них (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- белый - красный

+ красный - белый

- черный - белый

- серый - красный

?

В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для воздуха и надписи на них (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- белый - красный

+ черный - белый

- серый - черный

- черный - желтый

?

В какой цвет окрашиваются соответственно корпуса баллонов для кислорода и надписи на них (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- белый - красный

- черный - белый

+ голубой - черный

- черный - желтый

?

Кем не может производиться освидетельствование баллонов (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ органами Ростехнадзора

- наполнительными станциями

- испытательными пунктами

?

В какой организации предприятие должно зарегистрировать оттиск клейма, выбиваемого на баллоне при удовлетворительных результатах его освидетельствования (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ в органах Ростехнадзора

- в министерстве (ведомстве)

- в Госстандарте

- в префектуре

- в экспертной организации

?

Что не выбивается на баллоне при удовлетворительных результатах освидетельствования (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ клеймо диаметр 10 мм

- клеймо диаметром 12 мм

- дату проведенного и следующего освидетельствования

?

Каков диаметр клейма, которое наносится на баллон после освидетельствования (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- 10 мм

+ 12 мм

- не нормируется

?

С какой периодичностью проводится освидетельствование баллонов для ацетилена (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- не реже чем через 24 месяца

- один раз в два года

- один раз в три года

+ не реже чем через 5 лет

- не реже чем через 12 месяцев

?

От чего должны быть защищены баллоны с газами, хранящиеся на открытом воздухе (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ от солнечных лучей и от атмосферных осадков

- от охлаждения

- не нормируется

?

В каких случаях не запрещается наполнять газом баллоны (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- отсутствуют надлежащая окраска и надписи

- при неисправных вентилях

+ если срок назначенного освидетельствования истекает через месяц

- если отсутствуют установленные клейма

- в баллоне отсутствует избыточное давление газа

?

Где должна производиться замена вентилей на баллонах (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- в металлоремонтной мастерской

+ на пунктах по освидетельствованию баллонов

- в ремонтных мастерских организации-владельца баллонов

- в ремонтных мастерских организации-владельца баллонов, если рабочие имеют удостоверение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением, и проинструктированы

?

Какова должна быть высота укладки баллонов в штабель (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- до 1,0 м

+ не более 1,5 м

- не более 2,0 м

- не более 3,0 м

- если вентили баллонов при укладке в штабель обращены в одну сторону, то высота укладки не нормируется

?

Какой должна быть высота (от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия) складских помещений для баллонов (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- не менее 2,7 м

- не менее 3,0 м

+ не менее 3,25 м

- не менее 5,0 м

- если склад для баллонов оснащен системой искусственной вытяжной вентиляции во взрывобезопасном исполнении, то высота не нормируется

?

Каким образом должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

- с помощью веревочного блока

+ специально приспособленных для этого тележках или других устройствах

- допускается переносить вручную, если не менее 2 человек и баллон переносится в горизонтальном положении

- если на баллоны навернуты колпаки и есть прокладки между баллонами, то способ перемещения не имеет значения

?

В каких случаях эксплуатация сосуда, работающего под давлением, не должна быть запрещена (Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03 576-03)?

+ Если будут выявлены отсутствует на рабочем месте производственная инструкция для персонала

- Если будут выявлены дефекты или нарушения Правил, угрожающие безопасности

- Если будут выявлены истечение установленного изготовителем срока эксплуатации или срока очередного освидетельствования

- Если будут выявлены не назначенные и не прошедшие проверку знаний в установленном - Правилами порядке лица, ответственные за исправное состояние и безопасное действие сосуда

- Если будут выявлены неисправная автоматика безопасности, аварийная сигнализация

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами