Тест  по профессии «Электросварщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Кто несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы и соблюдение действующих норм по технике безопасности?

- Сварщик

+ Администрация предприятия

- Общественный контроль

- Руководитель сварочных работ

?

Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов?

- С разрешения администрации

- Да

+Нет

- По необходимости

?

Какое расстояние должно быть при сварке на открытом воздухе  от места  сварки  до огнеопасных материалов?

- 1 м

- 5 м

+10 м

- более 10 м

?

Сколько квадратных метров производственной площади должно приходиться на каждый сварочный пост?

- 2,8 кв. м

+4 кв. м

- 6 кв. м

- Произвольно

?

Какой должен быть уклон лестниц - стремянок при работе на высоте при подъеме с одной отметки на другую?

- Не более 1:2

+Не более 1:3

- Не более 1:4

- Любой величины

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан-бутана или природного газа, а также открытого огня от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами?

+5 м

- Более 5 м

- 10 м

- Более 10 м

?

Допустимое напряжение светильников местного освещения

+12 В

- 42 В

- 220 В

- 360 В

?

Стационарные рабочие места при сварке металлоконструкций должны быть оборудованы сварочными стендами и грузоподъемными устройствами в соответствии с санитарными нормами при массе:

- 10 кг

- 13 кг

+15 кг

- 20 кг

?

На какой высоте в соответствии с ГОСТ 12.4.059 рабочие места необходимо оборудовать ограждениями?

- Расположенные выше 1 м

+Расположенные выше 1,3 м

- Расположенные выше 2 м

- Расположенные выше 2,5 м

?

На какой высоте в соответствии с ГОСТ 26887 рабочие места необходимо сооружать леса (площадки) из несгораемых материалов?

- Более 2 м

- Более 3 м

- Более 3,5 м

+Более 5 м

?

Какие требования предъявляются к лицам допущенным к выполнению сварочных работ?

+ Не моложе 18 лет

+Прошедшие медицинское освидетельствование

+Прошедшие инструктаж, имеющие удостоверение о проверке знаний требований безопасности

?

На каком расстоянии должно находится рабочее место сварщика от газопровода?

+3 м

- 5 м

- Более 5 м

- 10 м

?

На каком расстоянии должны находится токоведущие провода от ацетиленового генератора, баллонов?

+1 м

- 3 м

- 5 м

- Более 5 м

?

На каком расстоянии  от ацетиленового генератора, баллонов должен находиться радиатор?

+1 м

- 5 м

- 10 м

- Более 10 м

?

Что относится к опасным и вредным производственным факторам  в процессе сварки?

+ Твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля

+ Интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне

+ Интенсивное тепловое излучение свариваемых изделий и сварочной ванны

?

От чего зависит интенсивность излучения сварочной дуги в оптическом диапазоне?

+ От мощности дуги

+ От применяемых сварочных материалов

+ От защитных и плазмообразующих газов

?

От чего зависит напряженность электромагнитных полей?

- от мощности дуги

- от применяемых сварочных материалов

+от конструкции и мощности сварочного оборудования

+от конфигурации свариваемых изделий

?

При сварке внутри изделий, размещенных в помещении температура подаваемого вентиляционными установками воздуха не должна быть ниже

- температуры в помещении

+20 градусов С

- 25 градусов С

- 36 градусов С

?

Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь электросварщики?

- Первую

+Не ниже второй

- Не ниже третьей

- Значения не имеет

?

Несчастный случай на производстве – это

+Случай, происшедший с работающим вследствие воздействия опасного производственного фактора

- Случай на бытовой почве

- Случай, происшедший с работающим по неосторожности

- Случай, несвязанный с работой, но происшедшие на производстве

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Стоп", "Запрещение"?

+Красный

- Желтый

- Зеленый

- Синий

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Внимание"?

- Красный

+Желтый

- Зеленый

- Синий

?

Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Безопасность", "Разрешение"?

- Красный

- Желтый

+Зеленый

- Синий

?

Какова периодичность проведения повторного инструктажа по технике безопасности газоэлектросварщиков?

- Не реже 1 раза в год

+Не реже 1 раза в 6 месяцев

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в 2 года

?

При каком минимальном напряжении должны наноситься предупредительные знаки и обеспечиваться блокировка шкафов?

- 36 В переменного или 80 В постоянного тока

+42 В переменного или 100 В постоянного тока

- 60 В переменного или 127 В постоянного тока

- 80 В переменного или 110 В постоянного тока

?

Какое должно быть минимальное сечение медного токоподводящего провода при силе сварочного тока до 100 А?

- 12 кв.мм

+16 кв.мм

- 23 кв.мм

- 25 кв.мм

?

Светофильтры какой марки следует применять электросварщику при силе сварочного тока свыше 75 до 200 А включительно?

- Э-1

+Э-2

- Э-3

- Э-4

?

Как заземляется сварочное оборудование?

-Должен быть предусмотрен приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

+На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «Земля».

- На оборудовании должен быть предусмотрен зажим, расположенный в доступном месте с надписью «Земля».

- Всё перечисленное

?

На каком расстоянии должны располагаться кабели электросварочных машин от трубопроводов ацетилена и других горючих газов?

+Не менее 1 м

- Не менее 5 м

- Не более 5 м

- Не менее 10 м

?

Какое допускается максимальное напряжение холостого хода (среднее значение) для источников постоянного тока при ручной дуговой сварки?

- 80 В

+100 В

- 110 В

- 127 В

?

Какое допускается максимальное напряжение холостого хода (действующее значение) для источников переменного тока при ручной дуговой сварки?

+80 В

- 100 В

- 110 В

- 220 В

?

На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока?

- Не далее 10 м

+Не далее 15 м

- Более 15 м

- Не далее 25 м

?

Где должен подключаться токопровод к изделиям больших размеров для выполнения сварки?

- В самом толстом месте конструкции, при условии надежного контакта.

+В непосредственной близости к месту сварки, при условии надежного контакта.

- На расстоянии  5 м от места сварки

- Место крепления токопровода не зависит от места сварки.

?

Что включает в себя понятие «плотность электрического тока»?

+Сила тока, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения проводника.

- Сила тока в наиболее тонком поперечном сечении проводника.

- Сила тока в наибольшем поперечном сечении проводника.

- Сила тока, приходящаяся на единицу объема проводника.

?

Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – амперметром?

+Силу электрического тока в цепи.

- Силу электромагнитного поля.

- Напряжение в сварочной цепи.

- Мощность, потребляемую электрической цепью.

?

Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором – вольтметром?

- Силу электрического тока в цепи.

+Напряжение в электрической цепи.

- Силу электромагнитного поля.

- Электрическую мощность, потребляемую электрической цепью.

?

Каким образом включают в электрическую цепь амперметр для измерения силы электрического тока?

+Амперметр включают в электрическую цель последовательно с остальными элементами.

- Амперметр подключают параллельно участку цепи, на котором измеряют силу электрического тока.

- Амперметр подключают параллельно вольтметру.

- Амперметр подключается последовательно вольтметру.

?

Каким образом включают в электрическую цепь вольтметр для измерения напряжения на участке электрической цепи?

+Вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение.

- Вольтметр включают в электрическую цепь последовательно с остальными элементами цепи.

- Вольтметр включают последовательно с добавочным резистором и остальными элементами участка цепи.

- Вольтметр включается в электрическую цепь параллельно амперметру.

?

Какой основной критерий при выборе провода для электрических цепей?

+Исходя из допустимой плотности тока.

- Исходя только из длины проводника

- Исходя из удельного сопротивления проводника.

- Исходя из удельного сопротивления проводника и его длины.

?

Какова частота промышленного переменного тока, вырабатываемого электростанциями в России?

+50 Гц.

- 60 Гц.

- 100 Гц

- 150 Гц.

?

Для чего применяется импульсный стабилизатор горения дуги?

+Для облегчения повторного возбуждения дуги при переходе на обратную полярность.

- Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

- Для облегчения возбуждения дуги.

- Для преобразования частоты.

?

Для чего служит трансформатор?

- Для преобразования частоты переменного тока.

+Для преобразования напряжения переменного тока.

- Для преобразования напряжения постоянного тока.

- Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

?

Что такое режим холостого хода сварочного источника питания?

- Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

+Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

- Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

- Первичная обмотка трансформатора разомкнута, а вторичная обмотка замкнута.

?

Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе?

+Сварочные трансформаторы.

- Сварочные выпрямители.

- Инверторные источники питания.

- Все перечисленные.

?

Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном токе?

- Сварочные трансформаторы.

- Сварочные источники любого типа.

+Сварочные выпрямители, генераторы, тиристорные источники питания.

- Только инверторные источники питания.

?

Что такое сварочный выпрямитель?

+Преобразователь энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

- Генератор для преобразования энергии сети в энергию перемененного тока, используемую для сварочных работ.

- Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

- Преобразователь энергии сети в энергию переменного тока.

?

Что представляет собой сварочный выпрямитель?

+Трансформатор и полупроводниковый блок выпрямления.

- Трехфазный трансформатор и сварочный генератор в однокорпусном исполнении.

- Сварочный генератор и полупроводниковый блок выпрямления.

- Всё перечисленное

?

Для чего применяется осциллятор?

+Для возбуждения дуги и повышения устойчивости ее горения.

- Для повышения качества сварных швов.

- Для улучшения динамических характеристик источника питания.

- Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

?

Чему равно общее напряжение нескольких одинаковых источников ЭДС, соединенных последовательно?

- Напряжению одного из соединенных источников ЭДС

- Произведению напряжений соединенных источников ЭДС

+Алгебраической сумме напряжений соединенных источников ЭДС

- Наибольшему напряжению одного из соединенных источников ЭДС

?

Чему равно общее напряжение нескольких одинаковых источников ЭДС, соединенных параллельно?

+Напряжению одного из соединенных источников ЭДС

- Произведению напряжений соединенных источников ЭДС

- Алгебраической сумме напряжений соединенных источников ЭДС

?

Какая внешняя характеристика наиболее приемлема для ручной дуговой сварки?

+Крутопадающая.

- Жесткая

- Возрастающая

- Пологопадающая

?

Какие вольт-амперные характеристики имеют сварочные источники питания?

+Возрастающая, пологопадающие, крутопадающие и жесткие.

- Падающие, жесткие и возрастающие.

- Пологопадающие, жесткие и крутовозрастающие.

- Падающие и возрастающие.

?

Как надо подключить источник постоянного тока при сварке на обратной полярности?

- Отрицательный полюс к электроду.

+Положительный полюс к электроду

- Не имеет значения.

?

Какая максимальная длина гибкого кабеля допускается при подключении передвижной электросварочной установки к коммутационному аппарату?

- 10 м

+15 м

- 20 м

- 30 м

?

С какой квалификационной группой по электробезопасности допускаются электросварщики для проведения электросварочных работ?

+Не ниже второй.

- Не ниже третьей.

- Не ниже четвертой.

- С первой

?

Кто должен присоединять и отсоединять от сети электросварочные установки?

- Сварщик, работающий на этих установках, под наблюдением мастера или начальника участка.

- Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже II.

+Электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Работники по приказу предприятия.

?

Какое напряжение применяется для светильников местного освещения в помещениях с повышенной опасностью?

+Для стационарно установленных на более 42 В, а для переносных светильников – 12 В.

- Для стационарно установленных на более 42 В, а для переносных светильников – 36 В.

- Для стационарно установленных на более 220 В, а для переносных светильников – 12 В.

- Для стационарно установленных на более 220 В, а для переносных светильников – 36 В.

?

На какой минимальной высоте над рабочим местом разрешается подвешивать временную электропроводку?

+2,5 м

- 3,5 м

- 6 м

- 3 м

?

На какой минимальной высоте над проходами разрешается подвешивать временную электропроводку?

- 2,5 м

+3,5 м

- 6 м

- 3 м

?

На какой минимальной высоте над проездами разрешается подвешивать временную электропроводку?

- 2,5 м

- 3,5 м

+6 м

- 3 м

?

На каком расстоянии должны располагаться сварочные кабели от баллонов с кислородом?

- Не менее 5 м.

+Не менее 0,5 м.

- Не менее 8,5 м.

- Не менее 1 м

?

В соответствии с требованиями каких документов должны выполняться сварочные работы?

+Государственных стандартов

+Правил пожарной безопасности

+Указаний заводов-изготовителей электросварочного оборудования

- Документов работодателей

?

В соответствиями требованиям  каких документов необходимо выполнять электросварочные работы во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях?

+Государственных стандартов по взрывобезопасности

+Инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных объектах

- Инструкций предприятий

- Всё перечисленное

?

Каким должно быть напряжение распределительных электрических сетей, к которым допускается присоединять источники сварочного тока?

+Не выше 660В

- Выше 660В

- 1000 В

- Не выше 1000 В

?

Какой кабель должен использоваться для подвода сварочного тока от источника к электрододержателю установки ручной дуговой сварки?

+Гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке

- Кабель с изоляцией из полимерных материалов

- Гибкий сварочный медный кабель в оболочке из полимерных материалов

- Любой кабель с изоляцией

?

На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться переносная (передвижная) электросварочная установка?

+Не более 15 м.

- Более 15 м.

- Не более 20м.

- Не менее 20 м.

?

Что необходимо предусмотреть (при необходимости) для обеспечения улавливания сварочных аэрозолей непосредственно у места их образования при проведении сварочных работ в закрытых помещениях?

+Местные отсосы

- Фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду

- Зачистку поверхности металла на 5 см от места сварки

- Общую вентиляцию

?

Что должно быть установлено в вентиляционных устройствах помещений для электросварочных установок с целью исключения выброса вредных веществ в окружающую среду?

- Местные отсосы

+Фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду

?

Какие работники должны допускаться к выполнению электросварочных работ?

- Не младше 16 лет

+Имеющие документ о сварочном образовании

+Прошедшие инструктаж и проверку знаний требований безопасности

+Имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения

?

Чем обязан пользоваться сварщик, при выполнении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности?

- Металлическими щитками

+Диэлектрическими перчатками

+Галошами и ковриками.

+Спецодеждой

?

Что необходимо применять сварщику при выполнении электросварочных работ в замкнутых или труднодоступных пространствах?

+Защитные каски

- Металлические щитки

- Спецодежду

- Всё перечисленное

?

Допускается ли производство сварочных работ на закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, баллоны, трубопроводы), и сосудах, содержащих воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества?

+Не допускается

- Допускается

- Допускается по приказу предприятия

- В зависимости от квалификации сварщика

?

Какова последовательность установки переносного заземления?

- Присоединить к заземляющему устройству. Установить на токоведущие части. Проверить отсутствие напряжения.

- Установить на токоведущие части. Проверить отсутствие напряжения. Присоединить к заземляющему устройству.

- Проверить отсутствие напряжения. Установить на токоведущие части. Присоединить к заземляющему устройству.

+ Проверить отсутствие напряжения. Присоединить к заземляющему устройству. Установить на токоведущие части.

- В любой последовательности

?

Как разделяются электросварочные установки по степени механизации технологических операций?

- Ручные и автоматические

- Полуавтоматические и автоматические

- Ручные и полуавтоматические

+Ручные, полуавтоматические и автоматические

?

На каком расстоянии от сварочного поста электросварочной установки должен располагаться однопостовой источник сварочного тока?

+Не далее 15 м.

- Далее 15 м

- 20 м

- Не далее 20 м

?

Каким должно быть номинальное напряжение первичной цепи электросварочной установки?

+Не выше 660 В

- 660 В и выше

- 1000 В

- 1000 В и выше

?

Какой ширины должны быть предусмотрены проходы в помещениях для электросварочных установок для обеспечения удобства и безопасности производства сварочных работ и доставки изделий к месту сварки и обратно?

+Не менее 0,8 м.

- 0,5 м

- Не менее 0,5 м

- Не регламентируется

?

Каковы минимальные размеры специальных кабин, в которых должны быть размещены сварочные посты для ручной дуговой сварки?

+Не менее 2 на 1,5 м.

- Не менее 2 на 2 м.

- Не менее 1,5 на 1,5 м.

- Размеры не регламентируются.

?

При каких электросварочных работах должен быть предусмотрен отсос газов непосредственно из зоны сварки?

+При ручной сварке толстообмазанными электродами

- При ручной сварке любыми покрытыми электродами

+При автоматической сварке под флюсом

- Всё перечисленное неверно

?

Где следует устанавливать регулятор сварочного тока?

+Рядом со сварочным трансформатором или над ним

- Под сварочный трансформатором

- Место установки значения не имеет.

- Там где есть место

?

Какой ширины должны быть проходы с каждой стороны стеллажа для выполнения ручных сварочных работ на крупных деталях или конструкциях?

+Не менее 1 м.

- Не менее 0,5 м

- Менее 1 м

- Ширина проходов не регламентируется

?

Каким должно быть напряжение холостого хода источников переменного тока при ручной сварке при номинальном напряжении питающей электрической сети?

+80 В

- 140 В

- 100 В

- не более 140 В