Тесты   для  персонала, обслуживающего отопительное газовое оборудование с суммарной тепловой мощностью установленного оборудования до 360 кВт.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва  (ПБ 12-529-03 п.10.55):

- не более 1 часа;

+ не более 30 минут

- не более 15 минут;

- не нормируется;

?

Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ  после проверки знаний рабочий должен пройти  стажировку  в течение

(ПБ 12-529-03 п.1.2.5.):

- одного месяца;

- одной недели;

+ первых десяти рабочих смен;

- первых шести рабочих смен;

?

При какой концентрации  топливного газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности  (ПБ 12-529-03 п.10.38.):

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

+ 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ (ПБ 12-529-03 п.10.56):

-  внешним осмотром;

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки;

-  внутренним осмотром;

-  любым удобным методом;

?

Какой нагрузкой и в течение  какого времени испытываются спасательные веревки  (ПБ 12-529-03 п.10.60):

+   нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  250 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  300 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 15 мин;

?

Какой нагрузкой и в течение какого времени испытываются поясные карабины  (ПБ 12-529-03 п.10.58):

+   нагрузкой  200 кг в течение 5 мин;

-    нагрузкой  200 кг в течение 15 мин;

- нагрузкой  100 кг в течение 5 мин;

- не нормируется;

?

Какой средой проводится контрольная опрессовка газопровода (ПБ 12-529-03 п.10.23):

- любым газом;

- водой;

- воздухом или водой;

+  воздухом;

?

Куда записываются результаты контрольной опрессовки  (ПБ 12-529-03 п.10.23):

+  в наряд - допуск;

- в журнал регистрации наряд - допусков;

- в вахтенном журнале;

?

При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется  взрывоопасная смесь  (ГОСТ 5542-87)

- 3-10%;

+   5-15%;

- 5-10%;

- 1-5%;

?

В какой срок подлежат метрологической поверке  переносные и стационарные газоанализаторы   (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

+   1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 18 месяцев;

- 1 раз в 3 месяца;

?

Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов (манометров) в газовом хозяйстве  (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.):

- не реже 2 раз в год;

+   не реже 1 раза в 12 месяцев;

- один раз в пол года;

- один раз в три года;

?

Нижний и верхний пределы взрываемости топливного газа в смеси с воздухом    (Е.Б.Столпнер, стр. 44)

-   1-18%;

+   5-15%;

- 3-15%;

?

Низшая теплота сгорания топливного  газа (Е.Б.Столпнер, стр. 44):

- 10000 ккал\м3;

+   8500 ккал\м3;

- 12000 ккал\м3;

?

Скорость распространения топливного газа (Е.Б.Столпнер, стр. 44)

- 0,37 м\сек;

- 0,42 м\сек;

+   0,67 м\сек;

?

Жаропроизводительность топливного газа (Е.Б.Столпнер, стр. 44)

+ 2040 градус С;

-  1040 градус С;

-  2500 градус С;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы (ПБ 12-529-03 п.2.3.9.):

-  красный;

+ жёлтый;

-  защитного цвета;

-  чёрный;

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах   (ПБ 12-529-03 п.10.44):

- давление газа;

-  материал, из которого изготовлен газопровод;

-  диаметр газопровода;

+  давление газа, диаметр газопровода;

?

Какая из газогорелочных устройств работает с принудительной подачей воздуха  (Л.Р.Стоцкий, стр.237)

- диффузионная;

- инжекционная;

+   смесительная;

?

Способы обнаружения утечек газа в соединениях газопроводов  (ПБ 12-529-03 п.5.3.8.):

+ обмыливание;

+ использование газоанализатора;

+ использование газосигнализатора;

?

На какое расстояние от котельной  выводится шланг, опущенный в ведро с мыльным раствором для первичной продувки газопровода  (ПБ 12-529-03 п.5.9.5.)

+   3-5м;

- 1-3м;

- 10м;

- не нормируется;

?

Допустимое содержание кислорода в составе топливного газа  (ГОСТ 5542-87)

+   не более 1 %;

- не более 2%;

- не более 5%;

- не менее 5%;

?

Каким давлением воздуха производится контрольная опрессовка внутренних газопроводов и газового оборудования  промышленных предприятий  (ПБ 12-529-03 п.10.23.)

- 500  мм в. ст.;

+   1000 мм.в.ст.;

- 2000 мм.в.ст.;

- 2500 мм.в.ст.;

?

К какой категории относится газопровод  с давлением газа 300 мм.в.ст. (ПБ 12-529-03 п.2.1.6.)

+   IV категории;

- III категории;

- II категории;

- I  категории;

?

Допустимые колебания давления газа на выходе ГРП (ГРУ) (ПБ 12-529-03 п.5.6.4.)

+   не более 10%;

- не более15%;

- не более 25%;

?

Кто имеет право выдавать наряды-допуски на выполнение газоопасных работ (ПБ 12-529-03 п.10.6.):

- начальник установки;

- главный инженер;

- мастер;

+   лицо, назначенное  приказом по предприятию;

?

Какие газоопасные работы могут производиться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным инструкциям  (ПБ 12-529-03 п.10.7.)

+ периодически повторяющиеся газоопасные  работы, выполняемые постоянным  составом работающих;

- газоопасные работы, проводимые в газовых колодцах;

- газоопасные работы, проводимые в траншеях и котлованах;

?

Каким должен быть количественный состав бригады при производстве газоопасных работ  (ПБ 12-529-03 п.10.2.)

- не более 3 человек;

+  не менее 2 человек, под руководством  специалиста;

- устанавливает руководитель работ;

- не менее 5 человек;

?

Срок хранения  наряда-допуска   (ПБ 12-529-03 п.10.15.)

- не менее 6 месяцев;

+  не менее 12 месяцев;

- не менее 3 месяцев;

?

Срок хранения  наряда-допуска на первичный пуск газа в газопровод  (ПБ 12-529-03 п.10.15.):

- 2 года;

- 15 лет;

+   40 лет;

?

Допустимая величина падения давления при контрольной опрессовке внутренних газопроводов промышленных предприятий  (ПБ 12-529-03 п.10.23.)

+   60 мм.в.ст. в течение 1 часа;

- 60 мм.в.ст. в течение 2 часов;

- 100 мм.в.ст. в течение 1 часа;

?

Класс точности манометров, устанавливаемых в ГРП  (ПБ 12-529-03 п.2.5.17.)

- не ниже 2,5;

- не ниже 2;

+  не ниже 1,5;

- не ниже 4;

?

На какой отметке шкалы манометра, установленного в ГРП или ГРУ, должна быть нанесена  красная черта  (ПБ 12-529-03 п.5.7.7.)

+   на давление, соответствующее максимальному  рабочему давлению;

- на давление, соответствующее расчетному давлению;

- на давление, соответствующее пробному давлению;

- на давлении, соответствующем разрешенному давлению;

?

Сроки проведения госповерки манометров, устанавливаемых в ГРП (ПБ 12-529-03 п.5.7.5.)

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 24 месяца;

+   1 раз в 12 месяцев;

?

Разновидности топлива по физическому состоянию (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.39):

+ твердое;

+ жидкое;

+ газообразное;

?

Температура воспламенения природного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.5):

- 250°С;

- 300°С;

- 500°С;

+ 640°С;

?

При неполном горении образуется  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

- углекислый газ;

- угарный газ;

- сернистый газ;

?

Количество воздуха, необходимое для сжигания 1 м3 природного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.42):

+ 10 м3;

-  24 м3;

- 16 м3;

?

Основным компонентом природного газа является  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

- этан;

+ метан;

- пентан;

- бутан;

?

Процентное содержание метана в составе природного газа (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

- 15%;

- 80%;

+ 98%;

?

В качестве одоранта  природного газа применяется (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

+ этилмеркаптан;

- фенолфталеин;

-  аммиак;

?

Какое количество одоранта необходимо  для придания запаха газу (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.40):

+ 16 г на 1000 м3 ;

-  26 г на 1000 м3 ;

-  20 г на 1000 м3 ;

?

Недостатки газового топлива (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.41):

+ взрывоопасность;

+ пожароопасность;

+ обладает удушающими свойствами;

?

По месторасположению газопроводы бывают (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.44):

+ подземные;

+ надземные;

+ наземные;

- импульсные;

?

Газорегуляторный пункт размещается (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.47):

- в металлическом шкафу;

- к котельной;

+ в отдельно стоящем здании;

?

В помещении ГРП должна быть вентиляция, обеспечивающую (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ не менее трехкратного воздухообмена в час;

-  не менее пятикратного воздухообмена в час;

-  не менее однократного воздухообмена в час;

?

Температура воздуха в помещении ГРП должна быть (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ не ниже предусмотренной в паспорте завода – изготовителя;

- не выше предусмотренной в паспорте завода – изготовителя;

- не ниже + 5°С;

?

Помещение ГРП должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения - это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.51):

+ песок;

+ лопата;

+ огнетушитель;

- бочка с водой;

?

Устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание газового топлива и регулирование процесса горения (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.117):

+ горелка;

- форсунка;

?

Проскок пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

+ перемещение факела внутрь горелки;

- удаление пламени от выходного отверстия горелки;

?

Отрыв пламени – это (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.119):

-  перемещение факела внутрь горелки;

+ удаление пламени от выходного отверстия горелки;

?

Недостатки диффузионных горелок  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.123):

+ высокий столб пламени;

+ не дают полноты сгорания;

- большое потребление электроэнергии;

?

Краны, применяемые в газовом хозяйстве (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.95):

+ флажковые;

+ сальниковые;

+ шаровые;

+ натяжные;

?

В помещении должны устанавливаться краны  (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.95):

+ имеющие ограничители поворотов;

- не имеющие ограничители поворотов;

?

Фильтр газовый предназначен (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.52):

+ для  очистки газа от механических примесей;

-  для одоризации газа;

-  для сбора конденсата;

?

Давление, измеряемое жидкостными У-образными манометрами (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+ до 1000 мм.в.ст.;

- до 2000 мм.в.ст.;

- до 1 кгс/см2;

?

Какой документ выдается на проведение газоопасных работ (ПБ 12-529-03 п.10.4.):

- заявка;

- наряд;

+ наряд-допуск;

?

Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в футлярах  диаметром больше газопровода (ПБ 12-529-03 п.2.2.21.):

+ не менее, чем на 100 мм;

-  не менее, чем на 10 мм;

-  не менее, чем на 20 мм;

?

Срок хранения нарядов-допусков на первичный пуск газа и врезку в действующий газопровод (ПБ 12-529-03 п.5.1.5.):

- в течение месяца;

- не менее 5 лет;

+ постоянно (до ликвидации объекта);

?

Допускается ли заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены (ПБ 12-529-03 п.3.1.27.):

- допускается;

- допускается лишь при наличии разрешения;

+ не допускается;

?

Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь противогаз (ПБ 12-529-03 п.10.55.):

+ шланговый или кислородно-изолирующий;

- фильтрующий;

?

Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий могут окрашиваться (ПБ 12-529-03 п.2.3.9.):

+ под цвет ограждающих конструкций здания;

- только голубой;

- только в желтый;

?

В каком положении должна находиться запорная арматура на газопроводе безопасности после отключения газоиспользующей установки (ПБ 12-529-03 п.5.9.15.):

- закрытом;

+ открытом;

?

Газоходы котлов, печей и других агрегатов выведенных в ремонт, должны отключаться от общего борова  с помощью (ПБ 12-529-03 п.5.9.16):

- армированного полиэтилена;

- задвижек;

+ шиберов или глухих перегородок;

?

Проверка герметичности разъемных соединений на газопроводе проводится (ПБ 12-529-03 п.3.3.33.):

- открытым пламенем;

+ мыльной эмульсией;

+ с помощью высокочувствительных приборов – газоискателей;

?

Действие природного газа на организм человека (Правила технической эксплуатации, требования безопасности труда в газовом хозяйстве, стр. 145):

- отравляющее;

+ удушающее;

- возбуждающее;

- наркотическое;

?

Действие угарного газа на организм человека (Правила технической эксплуатации, требования безопасности труда в газовом хозяйстве, стр. 145):

+ отравляющее;

- удушающее;

- возбуждающее;

- наркотическое;

?

Ликвидация утечек газа (временная) допускается с помощью наложения на газопровод (ПБ 12-529-03 п.11.12.):

+ бандажа;

+ хомута;

+ бинта из мешковины с шамотной глиной;

?

На маховиках арматуры должно быть обозначено (ПБ 12-529-03 п.2.4.14.):

- направление потока среды;

+ направление вращения при открытии и закрытии арматуры;

- параметры рабочей среды;

?

Внутренние газопроводы должны быть выполнены (ПБ 12-529-03 п.2.7.10.):

- из полиэтиленовых труб;

+ металлических труб, как правило на сварке;

?

На какую величину настраиваются предохранительные клапаны  паровых котлов (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.):

-   на 5% выше разрешенного;

+  на 10 % выше разрешенного;

-   на 15 % выше разрешенного;

-   на 25% выше разрешенного;

?

Паровые котлы, какой производительности  должны быть оборудованы установками для докотловой обработки воды (ПБ 10 574-03 п.8.1.1..):

+ Паропроизводительностью 0,7 т\час и выше;

- Паропроизводительностью 0,5 т\час;

- С камерным  сжиганием топлива паропроизводительностью 0,5 т\час;

- Паропроизводительностью  1 т\час;

?

Кто даёт распоряжение на пуск котла в работу (ПБ 10-574-03 п. 10.4.3):

+ лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию котла

- главный энергетик предприятия;

- старший оператор по смене;

- аппаратчик ХВО;

?

Посторонние лица в котельную могут допускаться (ПБ 10 574-03 п.9.1.3.):

- только с разрешения владельца и без его сопровождения;

+ только с разрешения владельца  и в сопровождении его представителя;

- ограничений по допуску нет;

?

При каком давлении котёл с рабочим давлением 1,0 МПа (10 кгс\см2) должен    быть немедленно остановлен (ПБ 10 574-03 п.6.2.15.):

- если давление поднялось до 1,03 МПа ( 10,3 кгс\см2);

- если давление поднялось до 1,05 МПа ( 10,5 кгс\см2);

- если давление поднялось до 1,1 МПа ( 11 кгс\см2);

+ если давление поднялось выше  1,1 МПа ( 11 кгс\см2);

?

Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации паровые котлы должны быть оснащены  (ПБ 10 574-03 п.6.):

+ указателями уровня воды и питательными устройствами;

+ манометрами и предохранительными устройствами;

+ запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

?

Суммарная пропускная способность устанавливаемых  на паровом котле  предохранительных устройств  должна быть не менее (ПБ 10 574-03 п.6.2.7.):

+ номинальной паропроизводительности котла;

-  0, 5 номинальной паропроизводительности котла;

- двух номинальных  паропроизводительностей котла;

-  не нормируется;

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ (ПБ 12-529-03, 10.56):

-  внешним осмотром;

+ зажатием конца гофрированной дыхательной трубки;

-  внутренним осмотром;

-  любым удобным методом;

?

Периодическая проверка знаний  персонала, обслуживающего котлы должна проводиться не реже 1 раза (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+  в 12 месяцев;

-   в 6 месяцев;

-   9 месяцев;

-   в 3 месяца;

?

Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.):

-  сменном журнале;

+ производственной инструкции оператора котельной;

-  паспорте котла;

-  ремонтном журнале;

?

Причины аварийной остановки котла оператор записывает в (ПБ 10 574-03 п.9.4.2.):

- паспорт котла;

+ сменный журнал;

- суточную ведомость работы котлоагрегата;

- ремонтный журнал;

?

Проверка исправности  действия манометра, ПК, указателей уровня воды и питательных насосов  для котлов давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки (ПБ 10 574-03 п.9.3.1.):

- не реже одного раза в сутки;

+ не реже одного раза в смену;

- не реже одного раза в месяц;

- по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Если давление в барабане котла  поднялось выше разрешённого на 10 % и продолжает расти, то персонал должен (ПБ 10 574-03 п.9.4.1.):

+ немедленно остановить котёл;

- доложить ответственному лицу и ждать его распоряжений;

- запитать котёл  водой до верхнего уровня;

-  продуть водоуказательные стёкла;

?

Внеочередная проверка знаний оператора котельной проводится (ПБ 10 574-03 п.9.2.5.):

+ при переводе котла на сжигание другого вида топлива;

-  при перерыве в работе более 1 месяца;

-  при  перерыве в работе более 3 месяцев;

-  по решению старшего оператора;

?

Допустимая толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла, паропроизводительностью менее 0,7т\ч (ПБ 10 574-03 п.8.1.3.):

- 10 мм;

+ 0,5 мм;

- 0,8 мм;

- 15 мм;

?

Кем производиться наладка установок докотловой обработки воды и разработка режимных карт (ПБ 10 574-03 п.8.1.5.):

- Ответственным лицом.

+ Наладочной организацией.

- Организацией, эксплуатирующей котельную.

- Органами Ростехнадзора.

?

Норма прозрачности  питательной воды для паровых котлов давлением 9-14 кгс\см2 по шрифту (ПБ 10 574-03 п.8.2.):

- 10 см.

- 20 см.

+ 30-40 см.

- 50 см.

?

Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее (ПБ 10 574-03 п.6.2.4.):

+  20мм

-  15мм

-  10мм.

?

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться (ПБ 10 574-03 п.6.8.6.):

+ специализированной организацией по проектированию котельной

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

-  территориальным органом Ростехнадзора;

?

Возможные причины возникновения гидравлического удара на работающем водогрейном котле (А.В.Сергеев «Справочное пособие» стр. 144):

-  плохое качество сетевой воды;

-  пропадание тяги в топке;

+ вскипание сетевой воды и образование  паровых пузырьков

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного

(ПБ 10 574-03 п.9.3.2.):

-  не реже одного раза в неделю;

-  не реже одного раза в месяц;

-  не реже одного раза в квартал;

+ не реже одного раза в 6 месяцев

?

Давлением называют (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+физическую величину, характеризующую отношение нормально направленной силы к площади поверхности, на которую она действует;

- физическую величину, характеризующую отношение мощности к площади поверхности;

?

Атмосферное давление измеряют (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  барометром;

- манометром;

- дифманометром;

?

Абсолютное давление равно (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  сумме избыточного и атмосферного давлений;

- разности избыточного и атмосферного давлений;

?

Атмосферное давление по-другому называют (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

- абсолютным;

- избыточным;

+  барометрическим;

?

Найдите правильное соотношение (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  1ат =101 кПа = 0.098 МПа

- 1 ат= 1010 кПа = 0,98 МПа

- 1 ат = 10 кПа = 1 МПа

?

Технический манометр измеряет (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  избыточное  давление;

- разрежение;

- перепад давлений;

?

Из какого материала сделана трубка Бурдона? (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158)

- из  легированной стали;

-  из серого чугуна;

+   из бронзы или латуни;

?

Принцип работы пружинного манометра основан на (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  деформации чувствительного элемента;

- изменении  давление внутри замкнутого пространства;

- расширении чувствительного элемента;

?

Что является чувствительным  элементом  в ЭКМ (А.В.Сергеев «Справочное пособие – топливное хозяйство котельных» стр.158):

+  одновитковая трубчатая пружина;

- мембрана;

- мембранная коробка;