Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Рабочий люльки подъемника»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Лица, какого возраста могут допускать для выполнения обязанностей рабочего люльки  подъемника (вышки)?

- Не моложе 16 лет.

+ Не моложе 18 лет.

- Не моложе 20 лет.

- Не моложе 21 года.

?

В каком объеме должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала?

- В объеме настоящих Правил.

+ В объеме производственных инструкций.

- В объеме типовых инструкций.

- В объеме учебной программы, согласованной с Ростехнадзором.

?

Как часто должна проводиться экзаменационной комиссией повторная проверка знаний рабочего люльки  подъемника (вышки)?

+ Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.

- Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев.

+ По требованию специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника (вышки)

+ По требованию инспектора Ростехнадзора.

+ При переходе на другое место работы.

?

Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа по при использовании нескольких подъемников (вышек) одновременно.

- Бригадира.

- Инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника (вышки).

+ Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками (вышками).

- Мастера.

- Начальника участка.

?

В каких случаях должна быть прекращена работа подъемника (вышки)?

+ Во время снегопада, дождя или тумана.

+ Когда (машинист) не различает сигналы рабочего люльки.

+ Когда скорость ветра превышает 10 м/сек. на высоте свыше 10 м.

- При температуре окружающей среды ниже минус 30 град.С.

- При температуре окружающей среды превышает 30 град.С.

- С случаях, оговоренных в инструкции по эксплуатации крана-манипулятора.

?

По какому документу должны проводиться установка и работа подъемника (вышки) на расстоянии менее 30 м. от крайнего провода линии электропередачи?

+ По наряду-допуску.

- По приказу предприятия, проводящего работы.

- По производственной инструкции машиниста подъемника (вышки).

?

Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа вблизи линии электропередачи?

+ Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемника (вышки).

- Мастера.

- Начальника участка.

- Представителя Энергонадзора.

- Энергетика.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Выдвинуть или задвинуть стрелу»?

- Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения.

- Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой.

+ Движение руками, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Опустить колено (стрелу)»?

- Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

- Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

+ Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука  вытянута.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Указание направления»?

- Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения.

- Движение вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения.

- Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой.

- Движение двумя руками, согнутыми в локте в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука вытянута.

+ Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Подъем»?

+ Вращательное движение руки, вытянутой вверх по часовой стрелке.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Поднять груз или крюк»?

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука вытянута.

+ Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

- Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

- Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

?

Какой знаковый сигнал соответствует операции «Стоп»?

- Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

+ Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз.

- Рука, поднятая вверх, совершает вращательные движения.

- Скрещенные руки подняты вверх.

- Скрещенные руки согнуты в локте на уровне пояса.

?

Безопасное расстояние от подъемника (вышки) до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

- 1,0 м.

+ 1,5 м.

- 2,0 м.

- 2,5 м.

- 3,0 м.

?

Безопасное расстояние от подъемника (вышки) до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

- 1,0 м.

- 1,5 м.

- 2,0 м.

- 2,5 м.

+ 3,0 м.

?

Безопасное расстояние от подъемника (вышки) до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае  песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

- 2,0 м.

- 3,0 м.

+ 4,0 м.

- 5,0 м.

- 6,0 м.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью подъемника (вышки). при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

+ 1000 мм.

- 1200 мм.

- 1500 мм.

- 600 мм.

- 800 мм.

?

Каков угол наклона рабочей площадки для установки подъемника (вышки).

- Не регламентируется.

+ Согласно паспортным данным подъемника (руководству по эксплуатации).

- До 3-х градусов.

+ До трех градусов если не предусмотрено руководством по эксплуатации подъемника.

?

Высота перил люльки должна быть не менее:

+ 1 м.

- 0,75 м.

- 1,2 м.

?

Усилие поднятия (выдвижения) вручную опор должно быть не более:

- 1000 Н.

- 500Н.

+ 200Н.

?

Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении допускает уклон до:

- 3градусов

+ 5градусов

- 7градусов

?

Переговорное устрой устройство устанавливается не подъемнике (вышке) с высотой подъема свыше:

- 10 метров

+ 22 метров

- 36 метров

?

Правила выхода из зоны действия напряжения шага заключаются:

- в  выходе большими шагами;

+ в  выходе короткими шагами без отрыва ног от земли и одной ступени от другой;

- в  выходе короткими шагами с кратковременным отрывом ног от земли

?

При поражении электрическим током оказывающий первую помощь пострадавшему в первую очередь должен:

- оказать пострадавшему первую помощь;

+ отключить рубильник или, если это не возможно, освободить пострадавшего от токоведущего элемента;

- отправить пострадавшего в медицинский пункт.

?

При несчастном случае в первую очередь:

+ необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать медицинского работника;

- необходимо оказать доврачебную помощь;

- необходимо создать условия для нормального дыхания.

?

При ранениях и кровотечении нельзя:

- обрабатывать рану перекисью водорода 3%;

- освобождать рану от остатков одежды;

+ промывать рану водой.

?

При артериальных кровотечениях, наложенный жгут нельзя держать более:

- 30 минут;

+ 1 часа;

- 45 минут.

?

При ушибах и растяжениях на повреждённое место накладывается:

+ холод;

- тепло;

- свободная повязка.

?

При переломах костей конечностей накладывается шина:

- выше области перелома;

- ниже области перелома;

+ выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов.

?

При черепно-мозговой травме:

+ необходимо положить на голову холод;

- необходимо положить на голову тепло;

- необходимо положить на голову марлевую повязку.

?

При попадании в глаз щёлочного раствора:

- необходимо промыть глаз мыльным раствором;

+ необходимо промыть глаз проточной водой в большом количестве;

- необходимо промыть глаз слабым раствором борной кислоты.

?

Частота раздувания лёгких пострадавшего при ИВЛ должна составлять:

- 5 - 6 раз в минуту;

+ 10 - 12 раз в минуту;

- 15 - 18 раз в минуту.

?

Реанимационный цикл «ИВЛ + МАССАЖ» выполняется в соотношении:

- 1 : 6;

- 2 : 8;

+ 2 : 15.

?

При ожоге нельзя:

+ вскрывать пузыри;

+ касаться обожженного участка кожи;

- обливать холодной водой поражённый участок кожи (для ожога первой степени).

?

Допуск к работе рабочего люльки подъемника (вышки):

+ должен оформляться приказом (распоряжением) по организации;

- проводиться устным распоряжением лица, ответственным за безопасное производство работ кранами;

- проводиться устным распоряжением  любого руководителя предприятия.

?

Анемометр – это:

+ прибор для определения силы ветра;

- прибор для определения угла наклона крана;

- прибор определяющий массу поднимаемого груза.

?

Каково определение термина «Вышка»?

+ Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

- Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

?

Каково определение термина «Подъемник»?

- Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

+ Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

?

Каковы предельные характеристики окружающей среды, при которых должна происходить работа подъемников (кроме тех, которые предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях)?

- Влажность воздуха не более 95 %.

- Сейсмическая активность до 5 баллов.

+ Скорость ветра не более 10 м/с на высоте до 10 м.

+ Температура от минус 40 град.С. до плюс 40 град.С.

?

Какой должна быть максимальная высота от поверхности земли или с посадочной площадки до входа в люльку и на поворотную платформу подъемника?

- 200 мм.

- 300 мм.

+ 400 мм.

- 500 мм.

?

Верхняя поверхность перил люльки (площадки) подъемника должна быть...

- Изготовлена из неэлектропроводного материала.

+ Облицована малотеплопроводным материалом.

+ Удобна для обхвата рукой.

?

Какая должна быть минимальная ширина входа в люльку подъемника?

- 300 мм.

- 400 мм.

+ 500 мм.

?

Каким должен быть минимальный диаметр круглой люльки подъемника?

- 500 мм.

- 600 мм.

+ 700 мм.

?

Какими должны быть минимальные размеры пола люльки подъемника?

- 400х600 мм.

- 500х500 мм.

+ 600х600 мм.

?

Какой должна быть минимальная площадь пола люльки подъемника из расчета на одного человека?

- 0,25 кв.м.

- 0,3 кв.м.

+ 0,5 кв.м.

?

Какой минимальной высоты должно быть ограждение люльки (площадки) подъемника?

+ 1000 мм.

- 1200 мм.

- 500 мм.

- 800 мм.

?

Какую минимальную гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой должны обеспечивать конструкция и установка люльки для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В?

- 0,1 МОм.

- 0,3 МОм.

+ 0,5 МОм.

?

На какой высоте от настила должна быть дополнительная ограждающая планка между обшивкой и перилами по всему периметру ограждения?

- 200 мм.

- 400 мм.

+ 500 мм.

?

По периметру настила люльки (площадки) подъемника должна быть непрерывная обшивка высотой не менее...

+ 100 мм.

- 120 мм.

- 50 мм.

- 80 мм.

?

Какую минимальную концентрированную нагрузку в разных направлениях должны выдерживать элементы ограждения люльки и места крепления карабинов предохранительных поясов рабочих?

- 1000 Н.

+ 1300 Н.

- 800 Н.

?

В каких случаях для связи между машинистом подъемника и рабочим в люльке должен быть назначен сигнальщик?

+ Когда зона обслуживания подъемником не просматривается с поста управления машиниста.

+ Когда нет радио- или телефонной связи между машинистом и находящимися в люльке рабочими.

- При высоте подъема люльки выше 12 м.

- При высоте подъема люльки выше 20

?

В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?

+ Запрещено во всех случаях.

- Разрешается, если люлька находится в крайнем нижнем положении.

- Разрешается, если скорость движения подъемника не превышает 5 км/час.

?

Какие требования необходимо выполнять при перемещении люльки подъемника?

+ Вход и выход из люльки должны осуществляться только через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

+ Масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

- Машинист подъемника должен иметь допуск к работе на высоте.

+ Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте; работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки. Машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быт

+ Рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки.

?

При каких условиях должна быть прекращена работа подъемника?

- При влажности воздуха ниже указанной в паспорте подъемника.

+ При грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когла видимость затруднена.

+ При скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м.

- При скорости ветра 9 м/с на высоте 10 м.

+ При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника.

?

При каком подъеме люльки работающего подъемника между рабочими, находящимися в ней, и машинистом должна непрерывно поддерживаться знаковая сигнализация?

+ Более 10 м.

- Более 22 м.

- Более 6 м.

?

Какие требования предъявляются к площадке, на которой будет производиться работа подъемником?

- На площадке не должно допускаться движение любых других машин и механизмов.

+ Наличие подъездного пути.

+ Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте - на подкладки с шипами.

+ Свеженасыпанный неутрамбованный грунт должен быть уплотнен.

+ Уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте.

?

Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной частью работающего подъемника, при любом его положении, и строениями, штабелями грузов, другими предметами (оборудованием)?

- 0,5 м.

- 0,8 м.

+ 1 м.

?

На каком расстояния от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением свыше 42 В установка и работа подъемников должна осуществляться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы?

- 50 м.

- Менее 100 м.

+ Менее 30 м.

?

Под непосредственным руководством должна производиться работа подъемника вблизи ЛЭП?

- Владельца подъемника.

+ Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

- Представителя организации, эксплуатирующей ЛЭП.

?

При выполнении работ с применением подъемника вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем,...

- Обязательно должен быть оформлен наряд-допуск.

+ Порядок выполнения работ определяет владелец линии.

?

При каком условии может быть выдан наряд-допуск на производство работ в охранной зоне ЛЭП или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей?

- После уведомления организации, эксплуатирующей ЛЭП, о предстоящем проведении работ и о сроках их проведения.

- Только по разрешению специалиста по надзору за подъемниками.

+ Только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП.