Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Вышкомонтажник»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ПНГП – ПБ 08-624-03. Правила безопасности  в нефтяной и газовой промышленности. 2003

2. ТБ БОНГП – РД 08-272-99. Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности. 1999

3. ПБСРД – ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 2003

4. ППБ – ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности и Российской Федерации. 2003

5. ТК РФ-№197 ФЗ от 30.12.01 Трудовой кодекс Российской Федерации. 2001г. с изменениями

6. ПОТ РМ-ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. 2000

7. Постановление Госгортехнадзора РФ от 08.06.1999 № 40, Об утверждении положения о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, 1999 г. с изменениями.

8. ИБТВО-Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6%. 2005

9. ИБРК – РД 06-435-02. Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте, 2002

?

Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте несколькими предприятиями? (ПНГП п.1.2.16)

-Положением о производстве работ каждого предприятия, утвержденным руководителем (работодателем) организации.

-Положением о производстве работ, согласованным с региональным управлением Рострудинспекции и утвержденным вышестоящей организацией.

+Положением о взаимодействии между предприятиями, утвержденным совместно работодателями (руководителями этих организаций).

-Положением о производстве работ, утвержденным территориальным органом Ростехнадзора России.

?

Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте нескольких подразделений одной организации? (ПНГП п.1.2.16)

+Регламентом, устанавливаемым работодателем (руководителем организации).

-Положением о производственном контроле.

-Нарядом-допуском, оформленным техническим директором (ответственным лицом) органции.

-Графиком взаимодействия, согласованным с вышестоящей организацией.

?

Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации? (ПНГП п.1.2.23)

+Специальное разрешение Ростехнадзора России .

-Специальное разрешение Госстандарта России.

-Специальное одобрение от Госстроя России.

-Сертификат промышленной безопасности.

?

В соответствии с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности? (ПНГП п.1.2.24)

-Закон о труде Российской Федерации.

+ Трудовой кодекс Российской Федерации.

-  Постановление Правительства Российской Федерации.

-  Конституция Российской Федерации.

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (ПНГП п.1.4.12)

-  Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-  Должны иметь надежную охрану.

+  Должны быть освещены.

-Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности? (ПНГП п.1.4.12)

+Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно.

-  Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

-  Ежедневно с записью показаний в журнале.

-  Ежемесячно, согласно графику планово-предупредительного ремонта.

?

С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений? (ПНГП п.1.4.13)

+  С учетом максимального использования естественного освещения.

-  С учетом режима экономии электроэнергии.

- С учетом эстетических требований.

-  С учетом требований Минэнерго России.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (ПНГП п.1.4.14)

+  Не менее 1 м.

-  Не более 1,5 м.

-  Не менее 0,75 м.

-  Не более 0,5 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (ПНГП п.1.4.14)

-  Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+  Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

-  Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПНГП п.1.4.15)

-  До 1,0 м-ступени, а на высоту выше 1,0 м-лестницами с перилами.

-  До 1,0 м-ступени, а на высоту выше 1,5 м-лестницами с перилами.

-  До 0,5 м-ступени, а на высоту выше 0,75 м-лестницами с перилами.

+  До 0,75 м-ступени, а на высоту выше 0,75 м-лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП п.1.4.16)

-  Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

-  Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-  Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП п.1.4.18)

-  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-  Доски толщиной не менее 40 мм.

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения,  доски толщиной не менее 40 мм.

-  Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (ПНГП п.1.4.18)

-  Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-  Нет, категорически запрещено.

+Допускается если они выполнены до выхода Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03

- Нет, рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (ПНГП п.1.4.20)

-  Не реже одного раза в год.

-  Ежеквартально.

- Один раз в год.

+Не реже двух раз в год.

?

Какова норма освещенности пути движения талевого блока? (ПНГП 2.5.10)

+30 лк;

-75 лк;

-10 лк;

-100 лк.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (ПНГП п.1.5.9)

+Вывести из эксплуатации.

-  Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

- Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-  Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (ПНГП (п.1.5.17)

+На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-  На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-  На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-  На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

?

Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. На какую величину давление опрессовки должно превышать рабочее давление? (ПНГП п.1.5.21)

-Не менее чем на 10 %.

+Не менее чем на 25 %.

-  Не менее чем на 15 %.

-Не менее чем на 50 %.

?

Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования? (ПНГП п.1.5.26)

+ Разработчиком или организацией-изготовителем.

-  Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-  Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

-  Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП п.1.5.36)

-  С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-  С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-  С использованием разрывной машины.

?

От чего зависит частота осмотров каната? (ПНГП п.1.5.33)

+От характера и условий работы.

-  Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-  От требований нормативных документов поставщика.

-  От требований территориального органа Ростехнадзора России.

?

Чем должны быть оборудованы ячейки распредустройства буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 кВ? (ПНГП п.1.6.1.2)

-  Камерой видеонаблюдения и звуковой сигнализацией.

+Запорным устройством и блокировкой.

-  Секущим устройством и плавким предохранителем.

-  Прерывателем и запорным устройством.

?

Что следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в распределительном устройстве буровой установки со снятием напряжения на вводе каждой питающей линии? (ПНГП п.1.6.1.8)

-  Блокиратор.

+Линейный разъединитель.

-  Запорное устройство.

-  Прерыватель

?

Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ? (ПНГП п.1.6.1.9)

-  Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-  Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+Переносными светильниками напряжением 12 В во взрыво защищенном исполнении.

-  Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

-  Переносными вентиляторами напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (ПНГП п.1.6.1.11)

-  Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-  Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

+ Нет, ни при каких обстоятельствах.

-  Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года-ежегодные).

-  Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года-ежегодные).

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПНГП п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три года согласно Трудовому Кодексу РФ.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП п.1.7.12)

+Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность? (ПНГП 1.2.17)

- Согласно инструкции.

- После инструктажа на рабочем месте.

+По наряду-допуску.

- По устному распоряжению  руководителя работ

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП п.3.5.1.19)

-Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

В каком случае стальной канат подлежит отбраковке? ( ПНГП п.1.5.33)

+Уменьшение диаметра в результате поверхностного износа или коррозия каната составила более 7 % от номинального; канат не соответствует сертификату качества;

- Уменьшение диаметра в результате поверхностного износа или коррозия каната составила более 7 % от номинального;

-  Канат не соответствует сертификату качества;

- При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на 40 % и более;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе в рабочей зоне? (ИБТВО п.1.33.9.)

+10 мг/м3;

-1000мг/м3;

-3 мг/м3;

-200 – 250 мг/м3.

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами? (ИБТВО п.1.33.9.)

+3 мг/м3

-30 мг/м3

-300 мг/м3

-1000 мг/м3

?

Манометр допускается к эксплуатации, если имеется: ( ПНГП п.3.5.1.18)

+Пломба или клеймо Госповерки, красная метка на рабочее давление;

-Клеймо Госповерки, красная метка на допустимое рабочее давление;

-Красная метка на рабочее давление;

-Пломба Госповерки, регистрационный номер, дата следующей Госповерки;

?

Какой вид заземления выполняется в целях защиты обслуживающего персонала от действия электрического тока? ( ПНГП п.1.6.1.5)

+Защитное заземление;

-Рабочее заземление;

-Заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-Грозозащитное заземление.

?

Для чего служит заземление? ( ПНГП п.1.6.1.5)

-  Для нормальной работы электрооборудования;

+Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

- Для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

- Для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

Какой документ на строительство скважины является основным? (ПНГП п.2.1.2)

+рабочий проект, разработанный и утвержденный в соответствии с требованиями настоящих правил и нормативными документами;

-геолого-технический наряд, утвержденный руководством предприятия и согласованный с заказчиком;

-лицензия на строительство скважин, выданная лицензирующим органом (Ростехнадзором РФ);

-акт приемки опасного производственного объекта или положительное заключение экспертизы.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих? (ПНГП п.1.7.3)

-  Ежесменно.

-  Ежеквартально.

+ Ежегодно.

-  Один раз в пять лет.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПНГП п.1.8.5)

-Руководитель предприятия;

-Буровой мастер и его помощник;

+Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия;

-Сам работник.

?

Какие условия должны быть соблюдены, чтобы произвести пуск в работу буровой установки после её монтажа? (ПНГП п. 2.1.5.)

-После проверки качества монтажа буровой установки и наличии укомплектованной бригады;

-После обкатки оборудования, проверки качества работ по решению рабочей комиссии;

+После полного завершения и проверки качества строительно-монтажных работ, обкатки оборудования, при наличии укомплектованной  буровой бригады по решению рабочей комиссии с участием представителя территориального органа Ростехнадзора РФ;

-После проверки буровой установки рабочей комиссии с участием представителя территориального органа Ростехнадзора РФ.

?

Какова норма освещенности превенторной установки? (ПНГП п.2.5.10)

-30 лк;

+75 лк;

-10 лк;

-100 лк.

?

Какой  величины параметра «Допустимая нагрузка на крюке» от расчетной массы бурильной колоны не должна превышать нагрузка на крюке буровой установки? (ПНГП п.2.5.6.)

+ 0,6.

-0,9.

-1,0.

-1,2

?

Кем и с учетом, каких требований составляется задание на проектирование скважины?   (ПНГП п. 2.2.4.)

-составляется заказчиком с учетом привязки к проектам на идентичных по геологическим условиям;

+составляется заказчиком (пользователем недр) с учетом требований проекта геологоразведочных работ и технологического проекта (схемы) разработки месторождения;

-составляется подрядчиком (производителем работ) по согласованию с заказчиком с учетом проекта разработки месторождения;

-составляется подрядчиком с учетом сведений по ранее пробуренным скважинам и утверждается пользователям недр.

?

Какому давлению подлежат испытанию нагнетательные трубопроводы буровых насосов, их детали и арматура после ремонта с применением сварки? (ПНГП п.2.6.9.)

-Гидравлическому давлению на максимальное рабочее давление насоса.

-Пневматическому испытанию на максимальное рабочее давление компрессоров.

+Давление опрессовки должно быть равно рабочему, умноженному на коэффициент запаса прочности.

-Гидравлическому давлению, составляющему 1,5 от рабочего.

?

При наличии каких документов могут быть начаты вышкомонтажные работы по монтажу буровой установки?    (ПНГП п. 2.4.4.)

+Наряд на проведение вышкомонтажных работ;

+Технические условия на монтаж оборудования и привышечных сооружений;

+Регламент безопасной организации работ;

+Рабочая документация проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами

?

При какой силе ветра и видимости запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек?    (ПНГП п. 2.4.6.)

+При скорости ветра свыше 8м/с, видимости менее 20м.;

-При скорости ветра свыше 5м/с, видимости менее 25м.;

-При скорости ветра свыше 10м/с, видимости менее 50м.;

-При скорости ветра свыше 7м/с, видимости менее 75м..

?

Что должны исключать применяемые крепления всех приспособлений и устройств, применяемых на вышках? Дать наиболее правильный ответ.   (ПНГП п. 2.5.17)

-Травмирование обслуживающего персонала;

+Самопроизвольное раскрепление и падение;

-Применение резьбовых соединений без смазки;

-Отсутствие контроля за резьбовыми соединениями.

?

Кем и как устанавливается порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудования?   (ПНГП п. 2.6.1.)

-Заводом изготовителем по результатам испытаний;

-Буровым предприятием по согласованию с заводом изготовителем (производителем продукции);

-Буровым предприятием с учетом положения о проведении графика планово-предупредительного ремонта;

+Буровым предприятием с учетом инструкций по эксплуатации, предоставляемых производителем продукции.

?

Допустимое расстояние по горизонтали от крайнего провода ЛЭП напряжением 6-10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосного блока, бытовых и других сооружений буровой установки. (ПНГП п.1.6.1.3.)

+Не менее 2 м.

-Не менее 1.5 м.

-Более 2 м.

- Ограничивается охранной зоной.

?

На какое давление должна быть испытана пневмосистема буровой установки после монтажа и ремонта?    (ПНГП п. 2.6.2)

-Превышающее рабочее в 1,5 раза;

-На максимальное расчетное, ожидаемое в процессе эксплуатации;

+Превышающее рабочее в 1,25 раза, но не менее чем на 3 кГс/см2 (0,3 МПа);

-Превышающее номинальное рабочее в 1,15 раза.

?

Какова норма освещенности помещения вышечного и насосного блоков? (ПНГП п.2.5.10.)

-30 лк;

+75 лк;

-10 лк;

-100 лк.

?

Первые действия при пожаре на буровой? (ППБ п.4.1.)

+ Отключить электроэнергию на буровой, вызвать по телефону пожарную охрану и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

-Приступить к пожаротушению, используя первичные средства пожаротушения;

-Покинуть место пожара.

?

Какова периодичность испытания предохранительных поясов? ( ПНГП п.1.4.20)

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в год.

+Не реже двух раз в год.

-С периодичностью, указанной в инструкции по эксплуатации предохранительных поясов.

?

Периодичность профилактического осмотра подъемного оборудования буровой бригадой (лебедки, талевого блока, крюка и т.д.)? (ПНГП п.2.7.2.11.)

-Ежедневно.

-Ежесменно.

-После каждого переезда.

+Ежесменно, с записью в журнале.

?

Кто не несет ответственность за обеспечение сохранности аварийной и пожарной сигнализации? (ПНГП п.1.8.5)

-Руководитель предприятия.

-Прораб.

+Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

-Сам работник.

?

Какова периодичность проверки манометров на воздухосборниках с их  опломбированием (или клеймением)? (5.3.11)ПБ03-576-03

-Не реже одного раза в квартал;

-Не реже одного раза в шесть месяцев;

+Не реже одного раза в один год;

-Не реже одного раза в месяц.

?

Кто не несет ответственность за обеспечение сохранности средств контроля загазованности в помещениях? (ПНГП п.1.8.5)

-Руководитель предприятия.

-Буровой мастер и его помощник.

+Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

-Сам работник.

?

До какой высоты допускается укладка труб в штабели на стеллажах? (ПНГП п. 2.5.14)

-Не более 2 м;

-Не более 1,5 м;

+Не более 1,25 м;

-Не более 1 м.

?

Кто не несет ответственность за применение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты? (ПНГП 1.7.14)

-Руководитель предприятия;

-Прораб;

-Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия;

+ Сам работник.

?

Кем и куда записываются результаты технического освидетельствования сосуда, работающего под давлением?   (ПБСРД п. 6.3.8.)

+Лицом, производившим освидетельствование. Запись производится в паспорте сосуда;

-Лицом, производившим освидетельствование. Запись производится в эксплуатационном журнале;

-Инспектором Ростехнадзора. О результатах испытания составляется акт;

-Ответственным за осуществление производственного контроля. Запись производится в паспорте сосуда.

?

Какое наибольшее расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПНГП п. 1.4.17)

-Не более 15 см.

-Не более 25 см.

+Не более 35 см.

-Не более 40 см.

?

Что необходимо выполнить при ведении верхолазных работ, где возникли опасные производственные факторы, не предусмотренные нарядом-допуском? (.  ПОТ РМ п. 1.18)

-работы приостанавливаются и возобновляются после доработки мероприятий в наряде-допуске;

составляется дополнение к ранее составленному наряду-допуску;

-составляются дополнительные мероприятия, и проводится с членами бригады дополнительный инструктаж;

+работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновляется после выдачи нового наряда-допуска.

?

Какое минимальное расстояние должно быть между винтовыми зажимами соединения канатов? ( ПНГП п. 1.5.32)

-Не менее двух диаметров каната.

-Не менее четырех диаметров каната.

-Не менее восьми диаметров каната

+ Не менее шести диаметров каната

?

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе населенных пунктов?(ИБТВ0 п.1.26. 9)

+0,008 мг/м3;

-0,08 мг/м3;

-0,8 мг/м3;

-8,0 мг/м3.

?

Буровая установка обеспечивается переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением не более (ПНГП п.1.6.1.9)

+12 В;

-24 В;

-36 В;

-50 В.

?

Какие меры должны быть предусмотрены в проекте производства работ для предупреждения опасности падения работников с высоты?   (ПОТ РМ п. 1.26.)

+Сокращение объемов верхолазных работ;

+Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций, средств подмащивания;

+Пути и средства подъема к рабочим местам;

+Временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям охраны труда; +Места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов.

?

С чем должны ознакомить работников их непосредственный руководитель перед их допуском к верхолазным работам?   (ПОТ РМ п. 1.21)

-ознакомить с планом производства работ и с расстановкой по рабочим местам;

-провести первичный инструктаж с записью в журнале инструктажа;

+ознакомить с мероприятиями по безопасному производству работ и провести целевой инструктаж с записью в наряде-допуске;

-ознакомить с рабочим местом и показать безопасные приемы работы

?

Какой  величины параметра «Допустимая нагрузка на крюке» от расчетной массы обсадной колоны не должна превышать нагрузка на крюке буровой установки? ( ПНГП 2.5.6)

-0,6.

+0,9.

-1,0.

-1,1.

?

Первоочередные действия при пожаре или признаках горения? (ППБп.4.1)

+Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

-Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара.

-Принять по возможности меры по сохранению материальных ценностей.

-Все перечисленные случаи.

?

Какие работы производят по наряду-допуску на кустовой площадке при бурении, освоении, эксплуатации скважин?    (ИБ РКп. 3.10.)

+демонтаж буровой установки, перфорация, освоение скважин;

+монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин, электрогазосварка;

+обвязка и подключение скважин, рекультивация площадки куста;

+передвижки вышечно-лебедочного блока на новую скважину.

?

В каких случаях допускается изменить обстановку на месте аварии на опасном производственном объекте до начала расследования?  (Пост-е п.1.5.2)

-После получения сообщения об обстановке на месте аварии руководитель организации принимает решение о необходимости сохранения обстановки;

-Решение принимается председателем комиссии по расследованию аварии;

+При необходимости ведения работ по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей;

-Не допускается.

?

Скважины на кустовой площадке размещаются группами. Какое минимальное количество скважин в группе устанавливается проектом и какое минимальное расстояние должно быть между группами?    (ИБ РК п. 2.2.)

-количество скважин не более 8, расстояние не менее 10 метров;

+количество скважин не более 8, расстояние не менее 15 метров;

-количество скважин не более 10, расстояние не менее 10 метров;

-количество скважин не более 10, расстояние не менее 20 метров.

?

На каком расстоянии по горизонтали от крайнего провода  воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ допускается установить бытовые помещения? (ПНГП 1.6.1.3)

-Не менее 1м.

+Не менее 1,5м.

-Не менее 2м.

-Вне охранной зоны.

?

Где разрешается курить на объектах с возможным выделением сероводорода? (ИБТВО п.1.27.)

-место определяется исходя из того, что оно оборудовано вентиляцией, средствами пожаротушения и имеет надпись «Место для курения»;

+за пределами взрывопожароопасной зоны, в специально отведенных местах, обозначенных предупреждающими знаками, оборудованных и согласованных с пожарными службами;

-за пределами объекта;

-курить не разрешается.

?

Каковы действия обслуживающего персонала при появлении запаха сероводорода в воздухе рабочей зоны?    (ИБТВО п.1.34.)

+немедленно прекратить работу;

+покинуть загазованную зону;

+при надетом противогазе проверить газоанализатором загазованность рабочей зоны;

+при обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК сообщить руководителю работ;

?

Что необходимо сделать при ощущении постороннего запаха под маской противогаза во время работы?   (ИБТВО п. 3.19)

-прекратив работу проверить герметичность противогаза;

-сообщить руководителю работ, выйти из загазованной зоны для замены противогаза;

-покинув загазованную зону, выяснить причину появления, при необходимости заменить коробку противогаза;

+не снимая противогаза, немедленно выйти из загазованной зоны и заменить коробку.

?

С какой периодичностью должно производиться определение концентраций сероводорода в плохо проветриваемых местах и в производственных помещениях? (ИБТВО п. 4.1)

+не реже одного раза в смену;

-перед началом работ, в процессе работы и после окончания работы;

-определяется руководством объекта;

-по мере необходимости в зависимости от условий работы.

?

Какова норма освещенности лестниц, маршей, сходов, приемных мостов. ( ПНГП  2.5.10)

-30 лк;

-75 лк;

+10 лк;

-100 лк

?

Расстояние по горизонтали от крайнего провода ЛЭП напряжением 6-10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосного блока, бытовых и других сооружений буровой установки. ( ПНГП 1.6.1.3)

+не менее 2 м.

-не менее 1.5 м.

-более 2 м.

-ограничивается охранной зоной.

?

Какие данные наносятся на табличке, прикреплённой к буровой установке? (ПНГП п.2.6.15.)

-наименование изделия, заводской номер, допустимая грузоподъёмность, дата следующего технического освидетельствования;

+дата изготовления вышки, завод-изготовитель, заводской номер вышки, грузоподъёмность (номинальная вышки), срок следующего испытания вышки.

-дата выпуска, инвентарный номер, грузоподъёмность номинальная, срок следующего испытания;

-дата выпуска, заводской номер, сертификат изготовителя, допустимая грузоподъёмность вышки, срок следующего испытания.

?

Какое минимальное количество витков талевого каната надо навить на 1 ряд барабана лебёдки при замене талевого каната? (ПНГП п.1.5.34.)

-не менее 2-х витков;

+не менее 3-4-х витков;

-не менее 5-ти витков;

-не менее 6-ти витков.

?

При каком уменьшении диаметра   талевого каната от первоначального, в результате  поверхностного  износа  или коррозии, он  должен  быть отбракован? (ПНГП п.1.5.33.)

-более 5%;

+7% и более;

-на 5%;

-на 2%;

-на 4%.

?

Допускается ли изменять обстановку на месте несчастного случая до начала его расследования?   (ТК РФ ст.228)

-допускается во всех случаях;

-не допускается во всех случаях;

+сохраняется, если не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии;

-решение об изменении обстановки принимает руководитель предприятия;

-решение об изменении обстановки принимает государственный инспектор.

?

В течение какого времени расследуются несчастные случаи с тяжелым или летальным исходом?   (ТК РФ ст.229.1)

-в течение 15 дней;

+в течение 15 дней, при необходимости сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней;

-в течение 3 дней;

-в течение 1 месяца.

?

Параметры, указываемые на грузоподъемных машинах и механизмах (ПНГП п. 1.5.5)

+грузоподъемность, дата очередного технического освидетельствования;

-заводской номер, дата выпуска, грузоподъемность;

-грузоподъемность, дата проведенного и следующего технического освидетельствования;

-регистрационный номер, дата следующего технического освидетельствования, грузоподъемность.

?

Где следует располагать первичные средства пожаротушения в помещениях? (ППБ п. 19.3)

+на высоте не более 1,5 метра в коридорах, проходах вблизи выходов при условии, что они не препятствуют безопасной эвакуации людей;

-в любых легкодоступных местах на высоте роста человека;

-в местах, где обеспечен доступ к ним и рядом с местами возможного возникновения пожара;

-определяются распоряжением по объекту и согласования с противопожарной службой.

?

Какие требования должны быть отражены в проекте производства выполнения строительно-монтажных работ?   (ПОТ РМ п. 1.24.)

+по обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

+по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

+по безопасному размещению машин и механизмов и организации рабочих мест с применением технических средств безопасности;

?

Какие работы относится к работам на высоте?   (ПОТ РМ п. 1.1.1)

+работы, когда работник находится на расстоянии не менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более;

-все виды работ на высоте более 1 метра, требующие применения предохранительных поясов;

-работы на неогражденой поверхности, находящейся на высоте более 0,75 метра;

-рабочая поверхность находится на высоте, она не ограждена перилами высотой 1,25 метра и бортовой доской по периметру.

?

Какие работы относятся к верхолазным работам?   (ПОТ РМ п. 1.1.2.)

-работы на высоте более 3 метров, требующие оформления наряда на производство работ с разработкой мер безопасности;

-одновременные работы на двух ярусах, один из которых находится на минимальной высоте более 2,5 метров;

+работы на высоте более 5 метров от поверхности земли, рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией при их монтаже или ремонте, когда основным средством является предохранительный пояс;

-все виды работ на любой высоте с применением предохранительных поясов.

?

По какому документу проводятся верхолазные работы?  (ПОТ РМ п. 1.13.)

-после проверки готовности объекта к верхолазным работам и выполнения организационно-технических мероприятий составляется акт;

+проводятся по наряду-допуску, в котором предусматриваются организационные и технические мероприятия по подготовке и выполнению этих работ;

-согласно схемепроизводства работ и расстановки людей;

-должна быть разработана технологическая карта ведения работ.

?

Какую динамическую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс? (ПОТ РМ п. 4.1.9.)

-нагрузку, возникшую при падении груза с высоты 2 метра массой 125кг.;

+нагрузку, возникшую при падении груза массой 100кг. с высоты, равной двум длинам фала;

-груз массой 150кг. сбрасывается с высоты равной длине 1 фала;

-динамическая нагрузка определяется паспортом завода изготовителя.

?

Причины каких аварий подлежат техническому расследованию? (Пост-е п.1.3 )

+Разрушение сооружений или технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также неконтролируемые взрывы или выбросы вредных веществ;

-Вывод из стоя технических устройств, оборудования, приведших к выбросам веществ или материальным затратам;

-Разливы вредных для здоровья веществ, поломки технических устройств, оборудования, приведение к остановке производства более 3 дней;

-Отнесение разливов, выбросов, пожаров, поломок оборудования к авариям решается руководителем организации по согласованию с Ростхнадзором.

?

Какой минимальный зазор должен быть между кожухом и ребордами шкивов талевой системы?   (ТБ БОНГП п.2.3.7)

+Не более 0.25 диаметра каната;

-Не более 3/4 диаметра каната;

-Не более 0,5 диаметра каната

-Не более 0,75 диаметра каната

?

Какими должны быть ограждения оборудования, подлежащего частому осмотру? (НГП п.3.1.2)

-Должны быть прочными и предотвращать доступ обслуживающего персонала к оборудованию во время его работы;

-Должны быть металлическими и полностью ограждать вращающиеся и движущиеся части оборудования;

+Должны быть быстросъемными или открывающимися, для чего в конструкции должны быть предусмотрены рукоятки, скобы и другие устройства, обеспечивающие быстрое, безопасное снятие и установку ограждений;

-Должны быть рассчитаны на прочность.

?

Какие  минимальные размеры должен иметь приемный мост буровой установки? (НГП п.2.10.1)

+Длина не менее 14 м., шириной не менее 2м;

-Длиной не менее 12м., шириной не менее 2м;

-Длиной не менее длины применяемых труб плюс 2м., шириной не менее 2.5м;

-Размеры определяются в зависимости от типа буровой установки.

?

Что должны сделать организации на основании и в соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03? (ПНГП п.1.1.3)

+Разработать и утвердить инструкции по промышленной безопасности по профессиям и видам работ.

-Разработать и согласовать технологические регламенты с учетом специфики производства и рабочих мест.

-Получить одобрение от территориальных органов Ростехнадзора на дальнейшее производство работ.

-Привлечь экспертную организацию к разработке собственных норм и требований.

?

Какого цвета баллон с пропаном?

+красного.

-голубого.

-белого.

-серого

?

Что необходимо использовать при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В?

+ Углекислотный огнетушитель ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10;

- Огнетушитель химический пенный ОХП-10;

- Пожарный гидрант с водой;

- Любые подручные средства.