Тесты для проверки знаний по безопасному ведению работ при свабировании.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

К какой классификационной группе зон относится зона, в которой маловероятно появление взрывоопасных смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени? (ПБ в НГП РД 08-624-03, п.1.6.2.1., стр.35)

-  зона 1.

+ зона 2.

-  зона 3.

-  зона 4.

?

Каким сечением должен быть заземляющий проводник? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, п.13.7.2., стр.111)

-  не менее  8 мм 2

+  не менее 16 мм 2

-  не менее 10 мм 2

-  не менее 12 мм 2

?

Какой длины должна быть жесткая сцепка при буксировке грузов на санях, гусеничных прицепах и других транспортных средствах? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, гл.1, п.1.5., стр.5)

-  3,5- 4,0 м.

-  2,5- 4,5 м.

+  2,5- 4,0 м.

-  2,5- 5 м.

?

При перевозке грузов боковой уклон не должен превышать? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, гл.1, п.1.7., стр.6)

-   8 град.

+  10 град.

- 12 град.

-  12,5 град.

?

Каким должно быть максимальное тяговое усилие тартальной лебедки для эффективного проведения работ комплексом оборудования для свабирования скважин? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.36)

-  не менее 60 кН.

+  не менее 70 кН.

-  не менее 80 кН.

-  не менее 85 кН.

?

Какая должна быть реализуемая при свабировании производительность по воде? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.36)

-  до 60 куб.м/сут.

-  до 70 куб.м/сут.

+  до 80 куб.м/сут.

-  до 85 куб.м/сут.

?

Какая должна быть скорость спуска сваба перед погружением в жидкость и прохождения суженых участков подъемного лифта? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.39)

-не более 2-3 м/сек.

+ 2-3 м/сек.

-не менее 3-4 м/сек.

-3-4 м/сек

?

На каких скоростях проводится свабирование при очистке забоя скважин от механических примесей? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта.,гл.3., стр.38)

-  на возможных скоростях

-  на минимально возможных скоростях

+  на максимально возможных скоростях

-  на средних скоростях

?

На какую глубину необходимо спустить НКТ перед гидросвабированием? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.46)

-  выше перфорационных отверстий

+  ниже перфорационных отверстий

-  до забоя

-  не доходя до забоя 2м.

?

Каким должно быть давление закачки на устье для первого цикла при гидросвабировании? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.З., стр.47)

-  около 3,0 Мпа

-  около 4,0 Мпа

+  около 5,0 Мпа

?

Какой объем жидкости необходимо удалить из скважины после кислотной обработки методом свабирования? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.38)

-  не менее объема скважины плюс половина объема всей закаченной рабочей жидкости

+  не менее объема скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

-  не менее двух объемов скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

-  не более двух объемов скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

?

При каком силе ветра запрещается производить спуско - подъемные операции? (ПБ в НГП РД 08-624-03, п.4.6.13., стр.222.)

+  15 м/сек и более. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-  20 м/сек

-  22 м/сек

-  25 м/сек

?

Сколько участников должно производить сцепку-расцепку транспортного средства и прицепа? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, гл.1, п. 1.14., стр.7)

-  1 человек, с разрешения руководителя работ.

-  2 человека, с разрешения руководителя работ.

- 2 человека

+    3 человека.

?

С какой скоростью должен спускаться сваб в скважину? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., стр.39)

-  не более 2 м/сек.

-  не более 3 м/сек.

+  не более 4 м/сек.

-  не более 4,5 м/сек.

?

На каком расстоянии от крайнего провода линии эл. передач напряжением до 1000 В должен устанавливаться подъёмный агрегат? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, гл.5,п.5.1.5., стр.29)

-  на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 3 м.

-  на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2 м., с наветренной стороны.

+ на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2 м.

- на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2,5м.

?

С какой скоростью разрешается передвижение агрегата А-50 под линиями электропередач? (Технические условия на монтаж передвижных агрегатов и подключение электрооборудования при капитальном и текущем ремонтах скважин, гл.1, п.1.11., стр.6)

+   не более 10 км/час

-  не более 12 км/час

-  не более 15 км/час

-  не более 20 км/час

?

Кто допускается к работе на объектах с высоким содержанием сероводорода? (ПБ в НГП РД 08-624-03, п.6.8.2., стр. 264)

+  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний пользования средствами защиты органов дыхания.

-  все перечисленное

?

Способы освоения скважины? (Пособие по освоению механизированных скважин после подземного и капитального ремонта., гл.3., стр.10)

+  желонирование, свабирование, замена скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-  желонирование, свабирование, замена жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-  свабирование, замена скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-   все перечисленное

?

Что производится перед началом работ на скважинах I и II категории опасности по ГНВП? (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., гл.5, п.12.13., стр.63)

-  инструктаж на рабочем месте по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

-  разовый инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

+  дополнительный инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

-  все перечисленное

?

Перед проведением работ на скважине бригада должна быть ознакомлена? (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., гл.5, п.2.5., стр.61

-  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

+  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию.

?

Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе?

(ПБ в НГП РД 08-624-03, п.1.7.10., стр.41)

-  должны пройти стажировку на рабочем месте с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  должны пройти обучение с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

+  должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  все перечисленное

?

Какая периодичность проверки знаний у руководящих работников и специалистов? (ПБ в НГП РД 08-624-03, п.1.7.3., стр.40)

-   не реже одного раза в год.

-   не реже одного раза в два года.

+   не реже одного раза в три года.

-   не реже одного раза в пять лет.

?

Кто допускается к работе на объектах с высоким содержанием сероводорода? (ПБ в НГП РД 08-624-03,6.8.2)

+  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний пользования средствами защиты органов дыхания.

-  все перечисленное

?

На основании какого документа может осуществляться деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.1.2.1)

-    Свидетельства о регистрации.

-    Разрешения на производство работ.

-    Акт готовности объекта.

+    Лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

-    Сертификата соответствия.

?

Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.1.2.23)

+    Специальное разрешение Госгортехнадзора России.

-    Специальное разрешение Госстандарта России.

-    Специальное одобрение от Госстроя России.

-    Специальное согласование от Минприроды России.

?

Чем должны быть обеспечены каждая бригада по ремонту и освоению скважин? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.1.6.1.9)

- Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

- Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+ Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

- Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

(ПБ в НГП РД 08-624-03,п.3.5.1.19)

-    Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+    Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-    Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-    Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Что должна обеспечивать конструкция устья скважины? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.2.3.6)

-  подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании;

-   возможность аварийного глушения скважины;

-   герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин;

+   перечисленное выше.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.1.8.5)

-   Руководитель предприятия.

-   Буровой мастер и его помощник.

+   Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

-   Сам работник.

?

Где и с какой целью устанавливается противовыбросовое оборудование? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.2.6.6.3)

-  В насосном блоке для автоматического отключения насосов при превышении давления выше давления опрессовки нагнетательного трубопровода;

+  На устье скважины на обсадной колонне для оперативной герметизации устья при обнаружении признаков газонефтеводопроявления;

-  На устье скважины с целью создания противодавления на вскрываемые пласты.

?

Какая периодичность проверки знаний и переподготовка у работников и специалистов по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»? (ПБ в НГП РД 08-624-03,п.4.8.5., стр.228)

-   не реже одного раза в год.

-   не реже одного раза в два года.

+   не реже одного раза в три года.

-   не реже одного раза в пять лет.

?

Скважины по степени опасности возникновения газонефтеводопроявлений распределяются по следующим категориям: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

- первая категория

- вторая категория

- третья категория

+ всё перечисленное

?

К первой  категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

+  нефтяные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1,3.

-  нефтяные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1,2.

-  нефтяные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1,1.

-  нефтяные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1,4.

?

К первой  категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

+ нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

при этом  коэффициент аномальности Ка>1,2.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

при этом  коэффициент аномальности Ка>1,3.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

при этом  коэффициент аномальности Ка>1,1.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

при этом  коэффициент аномальности Ка>1,4.

?

К первой  категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

-  нефтяные скважины на участках закачки газа.

-  нефтяные скважины на участках закачки воздуха.

-  нефтяные скважины на участках внутрипластового горения.

+  нефтяные скважины на участках закачки газа, воздуха и внутрипластового горения.

?

К первой категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

- нефтяные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1,3.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

при этом  коэффициент аномальности Ка>1,2.

- нефтяные скважины на участках закачки газа, воздуха и внутрипластового горения.

+ всё перечисленное

?

Ко второй категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

+ нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1.

-  нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>2.

-  нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>3.

-  нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>4.

-  нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>5.

?

Ко второй категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

- нефтяные и нагнетательные скважины, где коэффициент аномальности Ка>1.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород до 4%,

при этом коэффициент аномальности  Ка<1,2.

+ всё перечисленное

?

К третьей категории относятся скважины: (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения и ремонта скважин ОАО Татнефть., п.1., стр.4)

+ нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары не содержат сероводород,

где коэффициент аномальности Ка меньше 1.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары содержат сероводород,

где коэффициент аномальности Ка меньше 1.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары не содержат сероводород,

где коэффициент аномальности Ка меньше 1,2.

- нефтяные скважины, в которых попутный газ или нефтяные пары не содержат сероводород,

где коэффициент аномальности Ка меньше 1,3.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производствест.43).

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производствест.69).

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

?

.В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производствест.ст.71).

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.51).

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.43).

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии.)? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.18).

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.67).

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.62).

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.10).

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.26).

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.22).

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.66).

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.30).

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.22).

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.13).

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.13).

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности.(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.77).

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения.(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.73).

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения.(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.73).

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой) (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.ст.72).

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами