Тестовые задания для проведения аттестации у ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1.Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. РД-10-40-93 
2. Сборник "ПБ". Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны.

?

Какой документ в организации устанавливает требования для инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Устав предприятия.

+Должностная инструкция.

-Распоряжение инженера по охране труда (технике безопасности).

-Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Приказ директора.

?

В соответствии с каким документом владелец грузоподъемных машин должен назначить инженерно-технического работника (службу) по надзору за их безопасной эксплуатацией?

-Основами законодательства об охране труда.

-Положением о Госгортехнадзоре России.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

-Трудовым соглашением.

-Приказом органа госгортехнадзора.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.

?

Кто определяет численность и структуру службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Орган госгортехнадзора.

-Инспекция по охране труда.

+Владелец грузоподъемных машин по согласованию с органом госгортехнадзора

-Инженер по технике безопасности (охране труда).

?

Кто может исполнять обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин при отсутствии соответствующих специалистов у владельцев этих машин?

-Инженерно-технический работник другой организации по заключенному с ним договору, прошедший проверку знаний.

+Работник специализированной организации.

-Специалист инженерного центра, имеющий разрешение (лицензию) органов госгортехнадзора на проведение данных работ, по заключенному с ним договору и по согласованию с органом госгортехнадзора.

-Работник организации - владельца грузоподъемных машин, не моложе 18 лет и со стажем работы не менее 5 лет.

?

Кто имеет право быть назначен инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-ИТР не моложе 18 лет, прошедший проверку знаний, и по согласованию с органом госгортехнадзора.

-ИТР со стажем работы не менее 5 лет, прошедший проверку знаний, и по согласованию с органом госгортехнадзора.

+ИТР, назначенный приказом после проверки знаний им Правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя органа госгортехнадзора.

-Специалист с высшим техническим образованием, прошедший проверку знаний комиссией с участием инспектора госгортехнадзора.

?

В течение какого срока проводится периодическая проверка знаний инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Один раз в 3 месяца.

-Один раз в 6 месяцев.

-Один раз в 12 месяцев.

+Один раз в 3 года.

?

Кому подчиняется инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Инспектору органа госгортехнадзора.

-Директору предприятия.

+Главному инженеру (техническому руководителю) предприятия или его заместителю по технике безопасности).

+Подчиненность определяется владельцем по согласованию с органом госгортехнадзора в случае отсутствия соответствующих должностных лиц.

?

На основе какого документа строится работа инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Программы работ, согласованной с инспектором госгортехнадзора.

-Плана работ, согласованного с инженером по охране труда.

+Плана работы, утвержденного должностным лицом, которому подчинен ИТР.

-Личного производственного ежемесячного плана.

?

Кто исполняет обязанности инженерно-технического работника по надзору на время отпуска, командировки, болезни или в других случаях его отсутствия?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности).

-Начальник цеха (производственного участка).

-Заместитель ответственного лица.

+Работник, назначенный приказом, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший проверку знаний Правил.

?

Что из указанного должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (требования для грузоподъемных машин с электроприводом).

+Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (требования для грузоподъемных машин с электроприводом).

-Правила сертификации грузоподъемных машин и механизмов.

+Должностную инструкцию.

+Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных машин предприятий-изготовителей.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

+

?

Что из приведенного должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Должностные инструкции для ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, и производственные инструкции для персонала по обслуживанию грузоподъемных машин.

+Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

+Методические указания по обследованию грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы.

-Порядок выдачи разрешения (лицензии) на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений.

+Информационные письма и другие указания органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных машин.

?

Что из перечисленного обязан выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приcпособлений, тары, крановых путей и принимать меры по предупреждению нарушений правил безопасности.

-Инструктировать обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) по безопасному выполнению работ.

+Проводить освидетельствование грузоподъемных машин, выдавать разрешение на их эксплуатацию в случаях, предусмотренных правилами безопасности.

+Контролировать выполнение выданных органами госгортехнадзора и своих предписаний, а также других указаний органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений.

+Контролировать соблюдение графиков ремонта, технических обслуживаний и периодических осмотров грузоподъемных машин, крановых путей и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары

?

Что из указанного обязан выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Обеспечивать обслуживающий персонал (крановщиков, стропальщиков) необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ.

+Участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний обслуживающего и ремонтного персонала.

+Проверять соблюдение установленного правилами безопасности порядка допуска персонала к обслуживанию грузоподъемных машин, а также знания персонала на рабочем месте.

+Контролировать наличие и выполнение инструкций обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками.

?

Какие из приведенных обязанностей должен выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Контролировать проведение в установленные сроки обследований грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы.

+Проверять на участке работ наличие технической документации по эксплуатации грузоподъемных машин, соответствие ее правилам безопасности.

+Контролировать соблюдение установленного правилами безопасности порядка ввода грузоподъемных машин в эксплуатацию.

-Обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки ограничителей грузоподъемности кранов.

?

Что из нижеприведенного входит в обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Проверять соблюдение установленного владельцем порядка выделения и направления стреловых самоходных кранов и кранов-манипуляторов на объекты.

-Следить, чтобы на местах производства работ кранами были вывешены (или выданы на руки крановщикам и стропальщикам) графические изображения способов обвязки и зацепки грузов.

+Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания (совещания) с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками по вопросам состояния аварийности, травматизма и анализом нарушений при эксплуатации грузоподъемных машин

+Присутствовать при обследованиях состояния технической безопасности грузоподъемных машин представителями органов госгортехнадзора.

?

На что должен обратить особое внимание инженерно-технический работник при проверке выполнения требований правил безопасности, проектов производства работ и технологических карт при производстве работ грузоподъемными машинами?

+На правильность установки грузоподъемных кранов и подъемников при их работе.

+На соблюдение нарядов-допусков при выполнении работ на крановых путях мостовых и консольных передвижных кранов вблизи линий электроэнергии.

-На соблюдение обслуживающим персоналом мер противопожарной безопасности при перемещении и складировании грузов

+На правильность применяемых способов строповки грузов и выбора съемных грузозахватных приспособлений и тары.

+На соблюдение габаритов складирования грузов.

+На применение работающими правильных приемов работы и соблюдение ими мер личной безопасности.

?

В каких случаях инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Если обслуживание ведется неаттестованным крановщиком, оператором, машинистом подъемника, стропальщиком.

-Если обслуживающий персонал не обеспечен инструментом и спецодеждой.

+Если не назначены ИТР, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и за безопасное производство работ кранами.

+Если истек срок технического освидетельствования грузоподъемной машины или специального обследования машины, отработавшей нормативный срок службы.

+Если не выполнены предписания по обеспечению безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, выданные инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией или органами госгортехнадзора.

?

В каких случаях инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Если на грузоподъемной машине выявлены технические неисправности.

+Если отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара или они неисправны.

+Если работы ведутся без проектов производства работ, технологических карт, наряд-допусков.

-Если не обеспечена охрана складируемых грузов.

?

В каких из указанных случаев инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках.

+Отсутствуют, утеряны паспорт грузоподъемной машины или сведения о ее регистрации в органах госгортехнадзора.

-Отсутствует письменное разрешение инженера по технике безопасности (охране труда) на проведение работ.

+Работы с применением грузоподъемных машин ведутся с опасными нарушениями правил и инструкций, что может привести к аварии или травмированию людей.

?

Какие из перечисленных права имеет инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Посещать в любое время участки, где работают грузоподъемные машины, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, соблюдение ИТР и обслуживающим персоналом правил безопасности и производственных инструкций.

+Останавливать работу грузоподъемных машин в установленных Типовой инструкцией случаях.

+Требовать от технических служб предприятия, ИТР, ответственных за безопасное производство работ кранами, предъявления для проверки документов по вопросам, связанным с эксплуатацией грузоподъемных машин.

-Отстранять от выполнения работ персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков, машинистов), нарушающих требования производственных инструкций.

?

Какие из приведенных права имеет инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Давать обязательные для администрации цехов, участков предписания и устанавливать сроки устранения выявленных нарушений.

+Ставить вопрос перед администрацией предприятия (организации) об отстранении от обслуживания грузоподъемных машин необученных и неаттестованных лиц, а также лиц, нарушающих правила безопасности и инструкции.

+Ставить вопрос о наказании работников, ответственных за нарушения правил безопасности и инструкций.

-Назначать вместо себя на время своего отпуска, болезни, командировки лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

?

За что несет ответственность в соответствии с действующим законодательством инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+За нарушения им правил безопасности и невыполнение должностной инструкции.

+За непринятие мер по предупреждению работы грузоподъемных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей.

-За сохранность перемещаемых и складируемых грузов.

-За невыполнение требований и предписаний инженера по технике безопасности (охране труда).

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Тракторные.

-Краны-трубоукладчики.

-Краны-манипуляторы.

-Подъемники (вышки).

-Автопогрузчики.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате, или электромагнитом.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером.

-Краны, установленные на морских и речных судах.

-Краны с ручным приводом.

-Монтажные полиспасты.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Электрические тали.

-Ручные тали.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером.

-Электропогрузчики.

-Путе- и мостоукладчики.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны полукозловые.

-Пневмоколесные краны.

+Автопогрузчики.

-Краны мостовые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

?
На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны гусеничные.

-Краны башенные грузоподъемностью до 1 т.

+Краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками, буровым оборудованием и т.п.).

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

-Краны автомобильные грузоподъемностью до 1 т.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Тракторные краны грузоподъемностью до 1 т.

-Пневмоколесные краны.

+Краны-трубоукладчики.

-Электрические тали.

-Краны козловые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

?

Определение крана мостового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

?

Определение крана стрелового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный).

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

?

Определение крана стрелового?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

+Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

?

По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны?

+По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода.

?

Что включает в себя грузоподъемность нетто стрелового крана?

+Массу груза и грузозахватного приспособления.

-Массу грузозахватного органа.

-Массу груза и грузозахватного органа.

-Массу грузозахватного приспособления и тары.

?

Каково значение минимально допустимого усилия, требующегося для поднятия (выдвижения) выносных опор стреловых кранов, выше которого ручной привод опор должен быть заменен на гидравлический или механический привод?

-100 Н.

-150 Н.

+200 Н.

-250 Н.

-300 Н.

?
Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент?

-Шлицевые.

-Шпоночные.

-Болтовые.

+Сварные.

?

Какие минимальные коэффициенты запаса торможения допустимы для каждого из двух тормозов механизма подъема стрелы крана и как должно производиться наложение этих тормозов?

-У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производится одновременно.

+У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,4; у второго - 1,45. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

?

Какой минимальный коэффициент запаса торможения допустим для тормоза каждого привода механизма подъема стрелы крана с двумя одновременно включаемыми приводами?

-1,1.

-1,2.

+1,25.

-1,3.

-1,35.

?

Выше какой минимальной скорости перемещения крана, предназначенного для работы в помещении на крановом пути, на механизмах его передвижения должны устанавливаться тормоза?

-15 м/мин.

-24 м/мин.

+32 м/мин.

-35 м/мин.

-40 м/мин.

?

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности крана, выше которого крюки кранов (за исключением крюков специального назначения) должны устанавливаться на упорных подшипниках качения?

-2 т.

-2,5 т.

+3 т.

-3,5 т.

-4 т.

?

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности кованного и (или) штампованного крюка, выше которого гайки крепления крюков, с целью исключения их самопроизвольного свинчивания, укрепляются стопорной планкой?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

-4,5 т.

+5 т.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром до 15 мм?

-3.

+4.

-5.

-6.

-7.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 15 мм до 28 мм?

-4.

+5.

-6.

-7.

-8.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 28 мм до 60 мм?

-3.

-4.

-5.

+6.

-7.

?

Каково значение допустимой минимальной длины свободного конца каната при его креплении на барабане, измеренной от прижимной планки на барабане?

-Минимальная длина свободного конца каната равна одному диаметру каната.

+Минимальная длина свободного конца каната равна двум диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна трем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна четырем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна пяти диаметрам каната.

?

Каково значение минимально допустимого расстояния конца петли каната от прижимной планки?

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно одному диаметру каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно двум диаметрам каната.

+Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно трем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно четырем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно пяти диаметрам каната.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии канат крана подлежит браковке?

-3 % по отношению к его номинальному диаметру.

-4 % по отношению к его номинальному диаметру

-5 % по отношению к его номинальному диаметру.

-6 % по отношению к его номинальному диаметру.

+7 % по отношению к его номинальному диаметру.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат крана подлежит браковке?

-4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

+3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов.

-5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

-7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов.

-8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов.

?

При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии канат крана подлежит браковке?

-20 %.

-30 %.

+40 %.

-50 %.

-55 %.

?
При какой минимальной потери сечения металла проволок канат крана подлежит браковке?

-12 %.

-15 %.

+17,5 %.

-20,5 %.

-25 %.

?
При каком минимальном диаметре спирали волнистости (в случае несовпадения направления волнистости и свивки каната, а также неравенства шагов спирали волнистости и свивки каната) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

+4/3 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-5/4 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-6/5 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-7/6 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-8/7 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

?

Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах?

-12 В.

-24 В.

-36 В.

+42 В.

-65 В

?
Какое минимальное число ступеней изоляции допускается при изоляции незаземленных корпусов электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, от заземленных частей крана?

-2.

+3.

-4.

-5.

-6.

?
Каково значение минимально допустимого сопротивления каждой ступени изоляции между незаземленными корпусами электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, и заземленными частями вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана?

-5 МОм.

-7 МОм.

-9 МОм.

+10 МОм

-12 МОм.

?

Что должна исключать гидравлическая система кранов?

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

+Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов, рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов и рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

?

Что должна предусматривать гидравлическая система кранов?

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при ремонте без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при ремонте без попадания жидкости на землю

+Полное и безопасное удаление рабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

?

Что должна обеспечивать конструкция гидравлической системы?

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране со сливом рабочей жидкости из гидробака.

+Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и трубопроводов на кране без слива рабочей жидкости из гидробака

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

?

Каково значение допустимой минимальной скорости подъема груза, при которой на кране должен быть установлен дополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя и переключающий схему на пониженную скорость подъема?

-20 м/мин.

-25 м/мин.

-30 м/мин.

-35 м/мин.

+40 м/мин.

?

Какой минимальный зазор между упором и грузозахватным органом при его остановке в случае подъема без груза должен обеспечить ограничитель механизма подъема груза или стрелы крана (кроме электрических талей)?

-150 мм.

+200 мм.

-250 мм.

-300 мм.

-350 мм.

?

На каком минимальном расстоянии до упора ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей?

-На расстоянии, равном 0,5 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 0,75 полного пути торможения.

+На расстоянии, равном полному пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,25 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,5 полного пути торможения.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности башенных (с грузовым моментом до 20 тм включительно) и портальных кранов должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

-10 %.

-12 %.

+15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана (кроме башенных с грузовым моментом до 20 тм включительно и портальных) должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

+10 %.

-12 %.

-15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана ограничитель грузоподъемности мостового крана и крана кабельного типа должен отключить механизм подъема груза?

-10 %.

-15 %.

-20 %.

+25 %.

-30 %.

?
Каково значение максимально допустимой грузоподъемности башенных кранов, при превышении которой краны должны оборудоваться регистраторами параметров их работы?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?

Какова максимально допустимая грузоподъемность башенных кранов, до значения которой включительно краны должны оснащаться устройствами для учета наработки в моточасах?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?

Какие краны должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте для рабочего состояния крана?

-Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м и мостовые краны-перегружатели.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и портальные краны.

+Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны и мостовые краны-перегружатели.

-Мостовые краны-перегружатели и козловые краны с пролетом более 16 м.

?
На каком максимальном расстоянии от рельсов допускается устанавливать опорные детали на случай поломки колес и осей ходовых устройств кранов, передвигающихся по крановому пути?

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-25 мм.

-30 мм.

?

При каком максимальном значении угла между горизонталью и стрелой башенного крана при ее минимальном вылете должны быть установлены упоры и другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы?

-40°.

-45°.

-50°.

-60°.

+70°.

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-1100 мм.

-900 мм.

+500 мм.

-700 мм.

-300 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от верхней точки крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше?

+100 мм.

-200 мм.

-300 мм.

-400 мм.

-500 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от настила площадок и галереи опорного крана, передвигающегося по надземному крановому пути, (за исключением настила концевых балок и тележек) до сплошного перекрытия или подшивки крыши, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше?

-1000 мм.

-1200 мм.

-1400 мм.

-1600 мм.

+1800 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей торцов крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до колонн, стен здания и перил проходных галерей при условии симметричного расположения колес крана относительно рельса?

+60 мм.

-80 мм.

-100 мм.

-120 мм.

-140 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы могут быть люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?

+2000 мм.

-1700 мм.

-1500 мм.

-1300 мм.

-1000 мм.

?
Каково значение допустимого минимального расстояния от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

-600 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей кабины управления крана, передвигающегося по надземному крановому пути, и кабины для обслуживания троллеев до предметов, относительно которых кабина передвигается?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

-600 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-400 мм.

-600 мм.

+700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+400 мм.

-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-1500 мм.

-1200 мм.

+1000 мм.

-800 мм.

-600 мм.

?

Какова периодичность сертификационных испытаний изготовленных кранов?

-Один раз в год.

-Один раз в два года.

+Один раз в три года.

-Один раз в четыре года.

-Один раз в пять лет.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации башенного крана?

+Схемы складирования грузов.

-Способы регулировки тормозов.

-Перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ.

-Порядок проведения технического освидетельствования.

-Срок службы крана.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации козлового крана?

-Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии

-Требования безопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращения энергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза на крюке).

-Нормы браковки канатов

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт

?
Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации мостового крана?

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт

-Срок службы крана и указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его конструкции.

-Регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске.

+Устройство грузозахватных органов.

-Порядок проведения технического освидетельствования

?

Какие из перечисленных документов не требуются для получения разрешения на ремонт, реконструкцию и монтаж кранов с применением сварки?

-Паспорт.

-Технические условия, содержащие указания о способах контроля качества сварки, нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий.

-Руководство по эксплуатации крана.

-Справку о наличии аттестованных сварщиков

+Кинематические, гидравлические и электрические схемы

?
Какие требования предъявляются к прихваткам, выполненным в процессе сборки металлоконструкции крана?

-Прихватки должны удалятся

-Прихватки не удаляются

-Прихватки могут не удаляться и не очищаться от шлака, если при сварке они полностью или частично переплавляются

-Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью или частично переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака

+Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

?

Какие из перечисленных эксплуатационных документов не требуется поставлять с кранами, их узлами, механизмами и приборами безопасности, приобретаемыми за рубежом?

-Паспорт.

-Инструкция по монтажу

-Руководство по эксплуатации

-Ведомость запасных частей, инструменты и приспособления

+Технические условия на изготовление

?

Кто принимает решение о возможности применения крана, механизмов крана и приборов безопасности, приобретаемых за рубежом?

-Организация, заключающая контракт на поставку

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом экспертного заключения специализированной организации

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом заключения экспертизы промышленной безопасности

-Территориальный орган Госгортехнадзора России

+Госгортехнадзор России

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска их в работу?

-Краны тракторные грузоподъемностью до 1 т включительно

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом

-Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

-Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота

-Электрические тали

?

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

-После передачи крана другому владельцу

-После реконструкции

-После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт

-После перестановки крана мостового типа на новое место

+После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности

?

При выполнении каких требований органы Госгортехнадзора России выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана.

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе.

+На основании частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе.

-На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведенного специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя

-На основании технического освидетельствования крана, проведенного инспектором Госгортехнадзора России

?

Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между частичными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-18 месяцев.

-6 месяцев.

+12 месяцев.

-2 года.

-2,5 года.

?

Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между полными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-1,5 года.

-18 месяцев.

+3 года.

-4 года.

-5 лет.

?

Какой нагрузкой проводятся статические испытания крана?

-На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность

+На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

?

Какой нагрузкой проводятся динамические испытания крана?

+На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность

?

Какова предельная разность диаметров ходовых колес кранов, связанных между собой кинематически, выше которой указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,2 %.

-0,3 %.

-0,4 %.

+0,5 %.

-0,6 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности реборды ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 %.

-30 %.

-40 %.

+50 %.

-55 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности катания ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 0,5 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,5 %.

+Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,5 %.

?

Каково значение предельного износа ручьев блоков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначального радиуса ручья.

-30 % от первоначального радиуса ручья.

-35 % от первоначального радиуса ручья.

+40 % от первоначального радиуса ручья

-45 % от первоначального радиуса ручья.

?

Каково значение предельного износа ручьев барабанов по профилю, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,5 мм.

-1,0 мм.

-1,5 мм.

+2,0 мм.

-2,5 мм.

?

Каково значение предельного износа зева крюков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

+10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-12 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

?

Каково значение предельного износа рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-10 % от первоначальной толщины.

-15 % от первоначальной толщины.

-20 % от первоначальной толщины.

+25 % от первоначальной толщины.

-30 % от первоначальной толщины.

?

Каково значение предельного износа тормозной накладки, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-35 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-40 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

+50 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-55 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

?

Какова предельная величина разности высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути башенных кранов?

-20 мм

-30 мм.

+40 мм.

-50 мм.

-60 мм.

?

Какова предельная величина допустимого износа головки рельса рельсового пути опорных грузоподъемных кранов?

+15 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля

-18 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля

-20 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля

-22 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-25 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

?

Кем и с учетом чего определяется численность службы надзора за грузоподъемными кранами?

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется с учетом количества работников, эксплуатирующих грузоподъемные краны

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется территориальным органом Госгортехнадзора России с учетом их количества и условий эксплуатации.

+Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем грузоподъемных машин с учетом их количества, условий эксплуатации и согласовывается с территориальным органом Госгортехнадзора России

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем грузоподъемных машин с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя.

?

На кого могут возлагаться обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, если владелец не имеет соответствующих специалистов?

-На ответственного за безопасное производство работ кранами

-На специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии

+На работника специализированной организации, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России

-При отсутствии соответствующих специалистов (ИТР по надзору) эксплуатация грузоподъемных кранов должна быть запрещена.

?

Какие требования должны выполняться при назначении инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин назначается приказом после проверки знаний им правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя территориального органа Госгортехнадзора России.

-Периодическая проверка знаний инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должна проводиться не реже одного раза в три года комиссией без участия представителя территориального органа Госгортехнадзора России.

-Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должен работать по плану, утвержденному территориальным органом Госгортехнадзора России.

-Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин вправе, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России, возложить надзор за безопасной эксплуатацией съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей на лицо, ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

-Нормы браковки стальных канатов

+Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

-Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты.

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Правильные способы зацепки и строповки грузов

-Порядок складирования грузов.

-Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами

+Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных машин предприятий-изготовителей

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией обязан инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъемных кранов, по вопросам состояния аварийности и травматизма на предприятии.

-Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями.

-Непосредственно руководить работами при перемещении груза вблизи линии электропередачи.

-Хранить паспорта и техническую документацию на грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тару.

?

За что, согласно Типовой инструкции, несет ответственность ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Непринятие мер по предупреждению работы грузоподъемных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей

-Нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом

-Выдачу указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных работников нарушать правила и производственные инструкции

-Самовольное возобновление работ кранами, остановленными органами Госгортехнадзора России

?

В каком случае выполнение обязанностей инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на одного инженерно-технического работника?

-Если количество регистрируемых в органах Госгортехнадзора России кранов менее 10 единиц

+Если количество регистрируемых в органах Госгортехнадзора России кранов три и менее.

-Правилами не предусмотрено

-Если количество лиц, ответственных за исправное состояние кранов менее 5.

?

Кому может быть поручено управление автомобильным краном?

-Только аттестованному крановщику

+Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией

-Водителю автомобиля после инструктажа и проверки навыков работы

-Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и стажировки, срок которой должен быть не менее 7 рабочих смен

?
Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк крана груза без предварительной обвязки?

-Только аттестованные стропальщики

-Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков подвешивания

+Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе

-Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной программе

?

Какие требования должны выполняться при подготовке и аттестации крановщиков и их помощников, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности?

-Подготовка и аттестация указанных лиц должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, имеющих лицензию территориального органа Госгортехнадзора России

-Участие представителя органов Госгортехнадзора России в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации указанных лиц не обязательно.

+Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными учреждениями и согласованным с Госгортехнадзором России

-Повторная проверка знаний указанных лиц должна проводиться по требованию ответственного за содержание кранов в исправном состоянии

?
При выполнении каких условий рабочие основных профессий допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта?

+Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в установленном владельцем кранов порядке

-Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в порядке, согласованном с территориальным органом Госгортехнадзора России

-Рабочие основных профессий должны проходить повторный инструктаж каждые 6 месяцев

-Рабочие основных профессий допускаются после обучения по программе, согласованной с органами Госгортехнадзора России, и аттестации в квалификационной комиссии предприятия, участие в которой представителя органа Госгортехнадзора необязательно

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+200-300 мм.

-400-500 мм.

-600-700 мм.

-800-900 мм.

-900-1000 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-850 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

-950 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

+1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения ?

-Опустить груз или крюк.

-Передвинуть кран (мост).

+Передвинуть тележку.

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

+Повернуть стрелу.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

-Опустить груз или крюк.

-Повернуть стрелу.

+Стоп (прекратить подъем или передвижение).

-Поднять груз или крюк.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

-Поднять стрелу.

-Передвинуть кран (мост).

-Передвинуть тележку.

+Опустить стрелу.

-Поднять груз или крюк.