Тестовые задания для лиц, ответственных за безопасное производство работ на кранах манипуляторах

Использованная литература:

1. Сборник "ПБ". Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны

2.  Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов ПБ 10-257-99

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

В соответствии с какими документами разработана Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами?

+Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N1540).

+Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N263).

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

-Закон Российской Федерации "О сертификации продуктов и услуг" (от 10.06.93 N5151-1).

?

Какой документ, разработанный и утвержденный в организации, устанавливает требования для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами?

-Устав предприятия.

+Должностная инструкция.

-Распоряжение инженера по охране труда (технике безопасности).

-Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Приказ директора

?

п.1.1. В соответствии с каким нормативным документом руководство организации возлагает ответственность за безопасное производство работ кранами на работников?

-Основ законодательства об охране труда.

-Положение о Госгортехнадзоре России.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Трудовое соглашение.

-Приказом органа Госгортехнадзора.

?

п.1.2. Hа какую категорию работников организации может быть возложена ответственность за безопасное производство работ кранами?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности).

+Мастер.

+Начальник участка

+Прораб, бригадир.

-Крановщик, машинист.

?

п.1.3. Hа каких производственных участках организации назначаются лица, ответственные за безопасное производство работ?

-По усмотрению главного инженера организации.

-В месте нахождения крана

+На производственных участках, где ведется работа кранами.

?

п.1.4. Кто из работников имеет право быть назначенным ответственным за безопасное производство работ кранами?

-ИТР с высшим техническим образованием.

-Работники со стажем работы не менее 5 лет.

+Работники, прошедшие проверку знаний.

+Работники, получившие удостоверение.

+Работники, получившие должностную инструкцию.

-Лица, не моложе 18 лет.

?

п.1.4. В каких случаях обязательно включение инспектора Госгортехнадзора в комиссию по проверке знаний?

-По решению территориального органа госгортехнадзора.

+Обязательно всегда.

-Только при первичной проверке знаний.

-По заявке организации - владельца крана.

?

п.1.4. В течение какого срока проводится повторная проверка знаний комиссией?

-Один раз в 3 месяца.

-Один раз в 6 месяцев.

-Один раз в 12 месяцев.

+Один раз в три года.

?

п.1.5. Какая информация о лице, назначенном ответственным за безопасное производство работ кранами, должна находиться на участке производства работ кранами?

+Фамилия этого лица, указанная на табличке, вывешенной на видном месте.

+Копия приказа о назначении.

-Копия протокола комиссии о проверке знаний

-Телефон и местонахождение ответственного лица.

-Список подчиненного обслуживающего персонала.

?

п.1.6. При каких условиях владелец крана может назначить ответственным за безопасное производство работ кранами работника другой организации?

-По решению вышестоящей организации.

-По приказу руководства организации, эксплуатирующей краны.

-По решению органа госгортехнадзора.

+По договору, заключенному с этой организацией.

+При согласовании с органом госгортехнадзора.

-При согласовании с инженером по охране труда (технике безопасности).

?

п.1.7. Кто исполняет обязанности ответственного за безопасное производство работ на время его отпуска, командировки, болезни?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности).

-Начальник цеха (участка).

-Заместитель ответственного лица.

+Работник, назначенный приказом руководителя организации.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Соответствующие разделы Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Требования электробезопасности при организации и ведении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами.

-Требования к санитарному состоянию производственной площадки.

+Должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

+Общие сведения по устройству кранов.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Производственные инструкции для крановщика и стропальщика.

+Инструкцию по осмотру стропов и тары.

-Характеристики поднимаемого груза.

+Требования к проектам производства строительно-монтажных работ и технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов.

+Требования к установке кранов.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Правильные способы строповки и зацепки грузов.

+Требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре.

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений, тары, стальных канатов и цепей.

-Сведения о сертификации крана.

+Порядок складирования грузов.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Требования к крановым путям.

+Требования к организации и обеспечению безопасного производства работ стреловыми кранами вблизи линий электропередач.

+Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами.

-Требования по охране груза.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Организацию технического надзора и безопасного обслуживания кранов на предприятии.

-Порядок выдачи разрешения (лицензии) на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений.

+Информационные письма и директивные указания органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами.

+Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Предоставлять обслуживающему персоналу (крановщикам, операторам, стропальщикам) время, необходимое для приема и сдачи смены.

+Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами.

+Организовывать ведение работ кранами в соответствии с правилами безопасности, проектами производства работ, техническими условиями, технологическими регламентами.

-Не допускать к работе обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) моложе 18 лет.

+Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы.

+Не допускать к обслуживанию кранов необученный и неаттестованный персонал.

+Не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

-Не допускать к работе крановщиков и стропальщиков со стажем работы менее 5 лет.

+Не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления и тару.

+Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

+Непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза кранами над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться люди, при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки.

+Контролировать соблюдение марочной системы при работе мостовых кранов.

+Не допускать производство работ без наряда-допуска.

+Не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ кранами.

-Обеспечивать обслуживающий персонал служебным помещением для подготовки к работе, отдыха и питания.

+Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, проектов производства работ и технологических регламентов.

+Не допускать установки стреловых кранов на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного крана, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей на недопустимом расстоянии.

+Вывешивать на месте производства работ список перемещаемых краном грузов с указанием их массы.

+Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Требовать от крановщика установки стрелового крана на дополнительные опоры, когда это требуется по грузовой характеристике.

+Обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки ограничителей грузоподъемности башенных кранов.

-Обеспечивать охрану складированных грузов.

+Не допускать работу крана при отсутствии в путевом листе или вахтенном журнале записи о его исправности.

+Следить, чтобы на местах производства работ кранами были вывешены или выданы на руки крановщикам и стропальщикам графические изображения способов обвязки и зацепки грузов.

+Не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Не допускать перемещения краном кирпича на поддонах без ограждения над людьми.

+Не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее погрузке и разгрузке

+Не допускать подачи материалов, изделий в оконные и другие проемы без приемных площадок.

+Выполнять предписания инспектора госгортехнадзора и инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

-Требовать выполнения обслуживающим персоналом (крановщиками, операторами, стропальщиками) санитарно-гигиенических норм.

+Не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей.

?

п.2.2. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами при эксплуатации магнитных и грейферных кранов?

+Обозначить зону работы этих кранов, не допуская нахождения людей и производства каких-либо работ в этой зоне.

+Не допускать нахождения людей на платформах, автомашинах, в полувагонах и другом подвижном составе при разгрузке или погрузке их магнитными или грейферными кранами.

+Следить, чтобы грейфер не использовался для подъема людей и выполнения работ, для которых он не предназначен.

-Следить за противопожарным состоянием зоны работы магнитных и грейферных кранов.

?

п.2.3. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами при работе стреловых кранов вблизи линии электропередачи?

+Организовать работу в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом-допуском.

+Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде-допуске.

+Проинформировать крановщика или оператора и стропальщиков (под роспись в наряде-допуске) о мерах безопасности при работе.

-Проинформировать инженера по технике безопасности (охране труда) о проведении работ вблизи линии электропередачи.

+Постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать соблюдение крановщиком или оператором и стропальщиками мер безопасности.

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и возле работающего крана во избежание зажатия людей и травмирования их грузом.

+На строгое соблюдение способов строповки, зацепки грузов и правильное применение грузозахватных приспособлений и тары.

+На недопустимость перемещения краном людей или груза с находящимися на нем людьми.

-На недопустимость работы крановщиков и стропальщиков без спецодежды.

+На опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам крюком крана и перемещения грузов при наклонном положении грузовых канатов.

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость подъема краном груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива.

+На правильность установки стреловых кранов.

+Недопустимость перегруза грузоподъемных кранов.

-На строгое соблюдение обслуживающим персоналом внутреннего режима работы в организации.

+На строгое соблюдение порядка производства работ стреловыми кранами вблизи линии электропередачи.

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость нахождения людей на подвижном составе при его погрузке и разгрузке кранами.

+На соблюдение установленного порядка выполнения работ, связанных с выходом людей на крановые пути мостовых кранов.

+На необходимость строгого соблюдения требований проектов производства работ и технологических процессов перемещения грузов.

+На соблюдение мер безопасности при строповке и перемещении взрывопожароопасных и ядовитых грузов.

-На соблюдение графиков ремонта, технического обслуживания и периодических осмотров грузоподъемных машин, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары.

?

п.2.5. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работу крана?

+При неблагоприятных метеорологических условиях - сильном снегопаде, тумане, ливне, сильном ветре

+При выявлении в техническом состоянии крана опасных дефектов, неисправностей

+При недопустимой просадке и появлении опасных дефектов кранового пути.

+При отсутствии обученных и аттестованных крановщиков и стропальщиков.

-При отсутствии разрешения инженера по технике безопасности (охране труда).

?
п.2.5. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работу крана?

+При отсутствие необходимых грузозахватных приспособлений и тары.

-При отсутствии маркировки на перемещаемых взрывопожароопасных и ядовитых грузах.

+При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана.

+При недостаточной освещенности места производства работ краном.

+При проявлении причин, влияющих на безопасность ведения работ.

?

п.2.6. Что обязан сделать ответственный за безопасное производство работ кранами при возникновении аварии или несчастного случая при работе кранов?

+Сообщить администрации предприятия (владельцу) о происшествии.

-Сообщить в орган госгортехнадзора.

-Сообщить в инспекцию по охране труда.

+Обеспечить сохранность обстановки на месте аварии (несчастного случая).

-Составить акт (протокол) расследования несчастного случая.

?

п.3.1. Какие права имеет ответственный за безопасное производство работ кранами?

-Допускать к работе под личным контролем обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) с истекшим сроком периодической проверки знаний.

+Отстранять от выполнения работ крановщиков, операторов, стропальщиков, нарушающих требования производственных инструкций.

-На время своего отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия назначать вместо себя ответственного за безопасное производство работ кранами.

+Ставить вопрос перед администрацией предприятия (владельца) о наказании крановщиков, операторов и стропальщиков, нарушающих производственные инструкции.

?

п.4.1. За что несет ответственность в соответствии с действующим законодательством лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами?

+За допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции независимо от того, привело это или нет к аварии или несчастному случаю.

+За нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом.

+За выдачу подчиненному персоналу указаний или распоряжений, принуждающих его нарушать Правила и производственные инструкции.

-За сохранность перемещаемых и складируемых грузов.

+За самовольное возобновление работ кранами, остановленными принудительно органами госгортехнадзора и инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

-За невыполнение требований и предписаний инженера по технике безопасности (охране труда).

?

п.1.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов распространяются...

-На манипуляторы, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях.

-На манипуляторы, применяемые в робототехнических системах.

-На манипуляторы по обработке древесины.

-На специальные краны-манипуляторы военного ведомства.

+На грузозахватные органы, применяемые на грузоподъемных кранах-манипуляторах.

+Съемные грузозахватные приспособления.

?

п.1.4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов не распространяются...

-На краны-манипуляторы и грузозахватные органы.

+На манипуляторы, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях.

+На манипуляторы, применяемые в робототехнических системах; манипуляторы по обработке древесины

+На краны-манипуляторы, предназначенные для работы только со специальным навесным оборудованием.

+На специальные краны-манипуляторы военного ведомства.

-На съемные грузозахватные приспособления.

?

п.2.1.3. Какая температура рабочего состояния должна предусматриваться при проектировании кранов-манипуляторов?

+До -40 град.С.

-До -50 град.С.

-До -60 град.С.

?

п.2.1.3 Какая температура нерабочего состояния и хранения должна предусматриваться при проектировании кранов-манипуляторов?

-Не ниже -15 град.С.

-Не ниже -20 град.С.

-Не ниже -30 град.С.

-Не ниже -40 град.С.

+Не ниже -50 град.С.

?

п.2.1.3. При какой температуре эксплуатации должно предусматриваться исполнение ХЛ при проектировании кранов-кранипуляторов?

-Ниже -20 град.С.

-Ниже -30 град.С.

+Ниже -40 град.С.

-Ниже -50 град.С.

-Ниже -60 град.С.

?

п.2.1.5. Как должна быть проверена устойчивость кранов-манипуляторов?

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 1 град.

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 2 град.

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 3 град.

+Расчетом в соответствии с нормативными документами.

-При подъеме груза предельной массы.

?
п.2.1.13. Каким требованиям должно соответствовать гидрооборудование кранов-манипуляторов?

-Завода-изготовителя.

-Предприятия-владельца крана-манипулятора.

-Отраслевых стандартов.

-Государственной инспекции по охране труда.

+Правил безопасности при эксплуатации кранов-манипуляторов, государственных стандартов и других нормативных документов.

?

п.2.1.14. Какой документ должны иметь комплектующие гидрооборудования?

-Инструкцию завода-изготовителя.

-Сертификат.

-Чертеж.

+Паспорт или другой документ, подтверждающий их качество.

?

п.2.1.15. Что должна исключать конструкция гидросистемы кранов-манипуляторов?

-Возможность удаления воздуха из гидросистемы.

-Возможность слива рабочей жидкости без попадания ее на землю.

-Герметичность мест подключения приборов.

-Герметичность соединения трубопроводов

+Возможность повреждения гидрооборудования, разрыва трубопроводов, рукавов, их соединений, повреждения их элементов

?

п.2.1.24. Что должно быть указано на гидробаке крана-манипулятора?

-Объем бака.

+Максимальный и минимальный уровни рабочей жидкости.

-Объем бака и максимальный уровень рабочей жидкости

-Объем бака и минимальный уровень рабочей жидкости

?

п.2.2.1. Как определяются размеры и основные параметры грузовых крюков?

-Принимаются по расчетам проектной организации.

+Принимаются по ГОСТ 6627.

-Определяются отраслевыми стандартами.

-Определяются инструкцией по эксплуатации крана-манипулятора.

?
п.2.2.2. В каких случаях допускается производить стопорение гайки грузового крюка штифтами?

-Во всех случаях.

-По согласованию с органами госгортехнадзора

-По согласованию с проектной организацией.

+Если грузоподъемность крюка менее 5 т.

-Если грузоподъемность крюка менее 10 т.

?
п.2.2.3. Что должен иметь грузовой крюк?

-Защелку.

-Скобу.

-Запирающее устройство.

+Предохранительный замок.

?

п.2.2.3. Крюки, какой грузоподъемностью должны быть установлены на подшипниках качения?

-Более 1 т.

-Более 2 т.

+Более 3 т.

-Более 4 т.

-Более 5 т.

?

п.2.2.4. Что указывается в паспорте грузовых крюков специального исполнения?

-Дата испытания.

-Дата изготовления.

+Предприятие-изготовитель.

+Номер крюка.

+Грузоподъемность.

+Материал, из которого он изготовлен.

+Технические условия.

-Дата следующего испытания.

?

п.2.2.6. Что должна исключать конструкция грейфера?

-Самопроизвольное опускание.

-Самопроизвольное перемещение.

+Самопроизвольное раскрытие.

-Самопроизвольное отключение.

-Самопроизвольный подъем.

?

п.2.3.4. Чему должно быть равно число проколов каната каждой прядью при заплетке, если диаметр каната до 15 мм?

-2

-3

+4

-5

-6

?

п.2.3.4. Чему должно быть равно число проколов каната каждой прядью при заплетке, если диаметр каната от 15 до 28 мм?

-3

-4

+5

-6

-7

?
п.2.3.4. Сколько диаметров каната должен составлять шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом?

-3

-4

-5

+6

-7

?

п.2.3.5. Какое минимальное количество прижимных планок должно быть при креплении каната к барабану?

+2

-3

-4

-5

-6

?п.2.3.5. Чему должна быть равна минимальная длина каната от последнего зажима при креплении каната к барабану?

+Двум диаметрам каната.

-Трем диаметрам каната.

-Пяти диаметрам каната.

?

п.2.4.1. Допускается ли применять на кранах-манипуляторах в качестве грузовых якорные цепи?

-Не допускается.

-Допускается только по согласованию с органами госгортехнадзора

-Допускается применять якорные цепи только с распорками

-Допускается применять якорные цепи только без распорок

+Якорные цепи могут применяться без распорок и с распорками

?

п.2.4.4. Чему равен минимальный коэффициент запаса прочности грузовой сварной цепи, работающей на гладком барабане?

-4.

-5.

+6.

-7.

?
п.2.4.4. Чему равен минимальный коэффициент запаса прочности грузовой сварной цепи, работающей на звездочке (калиброванной)?

-6

-7

+8

-9

?

п.2.4.5. После сращивания цепь должна быть испытана нагрузкой на сколько процентов превышающей наибольшее натяжение, указанное в паспорте крана-манипулятора?

-25 %.

+30%.

-20%.

?
п.2.4.5. В течение какого времени должна быть испытана цепь под нагрузкой после сращивания?

-5 минут.

+10 минут.

-30 минут.

-45 минут.

-1 час.

?

п.2.5.3. Сколько витков каната должно оставаться навитыми на барабане при возможном нижнем положении грузозахватного органа?

+Не менее 1,5.

-Не менее 2.

-Не менее 3.

-Не менее 4.

-Не менее 5.

?

п.2.5.3. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при возможном нижнем положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее:

-Одного витка каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством

+Полутора витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством

-Пяти витков каната, считая витки, находящиеся под зажимным устройством

?

п.2.5.4. В каких случаях допускается применение гладких барабанов?

+Когда по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан.

+При навивке на барабан цепи.

-Когда по конструктивным причинам необходима однослойная навивка каната.

-Если высота подъема грузозахватного органа не превышает 2,5 м.

-В случаях, когда, кроме стропальщика, назначается сигнальщик.

-Во всех случаях.

?

п.2.5.5. На сколько диаметров каната должны возвышаться реборды барабана над верхним слоем навитого каната?

-Не менее чем на один.

+Не менее чем на два.

-Не менее чем на пять.

?

п.2.5.5. Какие барабаны могут не иметь реборд?

-Гладкие барабаны для однослойной навивки каната.

-Гладкие барабаны для многослойной навивки каната

-Барабаны с канавками для многослойной навивки каната.

+Барабаны с канавками для однослойной навивки двух ветвей каната от краев барабана к середине.

?
п.2.5.5. На какую величину должны возвышаться реборды барабана над верхним слоем навитой цепи?

-Не менее чем на 5 мм.

-Не менее чем на 10 мм.

+Не менее чем на ширину звена цепи.

-Не менее чем на две ширины звена цепи

-Не менее чем на три ширины звена цепи

?

п.2.5.7. Какой максимальный процент от диаметра каната должен составлять зазор между устройством, исключающим выход каната из ручья блока?

-10.

-15.

+20

-25.

-30.

?

п.2.6.1. Какими тормозами должны быть снабжены грузовые и стреловые лебедки с машинным приводом?

-Ручными ленточными

-Нормально открытого типа

-Грузоупорными.

+Нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

-Любыми

?
п.2.6.2. Какой минимальный коэффициент запаса торможения должен быть у тормоза грузовой лебедки крана-манипулятора?

-1,1.

-1,25.

+1,5.

-2.

-2,5.

?

п.2.6.3. Какие тормоза должны устанавливаться на механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов?

+Нормально закрытого типа

-Нормально открытого типа

-Ленточные.

-Колодочные

-Любые.

?

п.2.6.3. В каких случаях на механизмах передвижения кранов-манипуляторов должны устанавливать стояночные тормоза?

-Во всех случаях.

-Если кран-манипулятор предназначен для работы на площадках с уклоном более 5 град.

-На механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов.

-На самоходных кранах-манипуляторах, механизмы передвижения которых не оборудованы тормозами

+На самоходных кранах-манипуляторах, механизмы передвижения которых оборудованы управляемыми тормозами нормально открытого типа.

?
п.2.6.4. Какие тормоза устанавливаются на механизмах поворота кранов-манипуляторов, работающих на открытом воздухе?

-Правилами не регламентируется

-Нормально открытого типа

-Червячная передача в качестве тормоза

-Ленточные.

+Нормально закрытого типа

?

п.2.7.2. В каких случаях допускается применение безребордных и одно-ребордных ходовых колес на механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов?

-Во всех случаях.

-Когда длина рельсового пути не превышает 150 м.

-Когда скорость передвижения крана-манипулятора не превышает 10 м/мин

+При наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов.

-Правилами не допускается

?
п.2.8.2. Каким должно быть усилие для поднятия, выдвижения вручную выносных опор кранов-манипуляторов или их частей?

-Не более 100 Н.

-Не более 150 Н.

+Не более 200 Н.

-Не более 250 Н.

-Не более 300 Н.

?
п.2.8.3. На каком максимальном расстоянии от рельсов должны устанавливаться опорные детали кранов-манипуляторов?

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-30 мм.

-40 мм

?

п.2.9.2. Что должны обеспечивать концевые выключатели после отключения механизма?

-Возможность движения в прямом и обратном направлениях.

-Возможность движения в прямом направлении.

+Возможность движения в обратном направлении

-Возможность включения механизма не ранее чем через три минуты после отключения.

?

п.2.9.3. Какой должен быть минимальный зазор между грузозахватным органом и конструкциями при установке концевого выключателя механизма подъема груза с канатной подвеской на кране-манипуляторе?

-50 мм

-75 мм.

-100 мм

-150 мм.

+200 мм

?

п.2.9.5. При подъеме груза какой массой должно происходить автоматическое отключение механизма подъема груза ограничителем грузоподъемности на кранах-манипуляторах?

+Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %.

-Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 20 %.

-Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 20 %.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная внутренняя высота кабины для самоходных кранов-манипуляторов?

-1500 мм.

-1600 мм.

+1800 мм.

-1900 мм.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная длина кабины в зоне рычагов управления для самоходных кранов-манипуляторов?

-1000 мм.

-1200 мм.

-1300 мм.

+1500 мм.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная ширина кабины для самоходных кранов-манипуляторов?

-500 мм.

-700 мм.

-800 мм.

+920 мм.

?

п.2.10.17. Какую вертикальную нагрузку без остаточных деформаций должны выдерживать несущие металлоконструкции кресла и его крепления к крану-манипулятору?

-1200 Н.

-1400 Н.

-1500 Н.

+1600 Н.

?

п.2.11.2. Какой должен быть максимальный зазор между щитком и рельсом у ходовых колес кранов-манипуляторов, передвигающихся по рельсовому пути?

+10 мм.

-15 мм.

-20 мм.

-25 мм.

-30 мм.

?

п.2.11.3. Какие части крана-манипулятора не должны быть обязательно ограждены?

-Зубчатые, цепные и червячные передачи.

-Соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода.

-Барабаны, расположенные вблизи рабочего места оператора (машиниста) или в проходах

-Валы, расположенные в местах, предназначенных для прохода.

+Неизолированные токоведущие части оборудования с напряжением менее 42 В.

?

п.2.12.2. В случае применения настилов с отверстиями для площадок и проходов какими должны быть размеры отверстий?

-Один из размеров отверстия не должен превышать 15 мм.

+Один из размеров отверстия не должен превышать 20 мм.

-Настилы должны быть без отверстий.

-Один из размеров отверстия не должен превышать 30 мм.

?

п.2.12.2. Какую нагрузку должен выдерживать настил площадок и проходов?

-1400 Н, приложенную в кругу диаметром 100 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

+1500 Н, приложенную в кругу диаметром 125 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

-1600 Н, приложенную в кругу диаметром 130 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

?
п.2.12.3. Какая должна быть высота перил на площадках кранов-манипуляторов?

-500 мм.

-800 мм.

+1000 мм.

-1200 мм.

?

п.2.12.3. Какой минимальной высоты должно быть непрерывное ограждение по низу площадки на кранах-манипуляторах?

-50 мм.

+100 мм.

-300 мм.

-500 мм.

?
п.2.12.3. Какую горизонтальную нагрузку должны выдерживать без остаточных деформаций перила площадок на кранах-манипуляторах?

-100 Н, распределенную по длине 100 мм.

+300 Н, распределенную по длине 100 мм.

-500 Н, распределенную по длине 100 мм.

?

п.2.12.4. Какая должна быть минимальная ширина лестниц для доступа на площадки КМУ рельсовых и стационарных кранов-манипуляторов?

-500 мм.

+600 мм.

-800 мм.

?

п.2.12.4. Какая должна быть ширина лестниц высотой более 1500 мм, расположенных на самом кране-манипуляторе?

-Не менее 350 мм.

+Не менее 500 мм.

-Не менее 600 мм.

?

п.2.12.4. Какая должна быть ширина лестниц высотой менее 1500 мм, расположенных на самом кране-манипуляторе?

-Не менее 300 мм.

+Не менее 350 мм.

-Не менее 400 мм.

-Не менее 500 мм.

?

п.2.12.4. Какую нагрузку без остаточных деформаций должны выдерживать ступени и перекладины лестниц, расположенных на кране-манипуляторе?

-До 1200 Н, распределенную по длине 100 мм.

+До 1500 Н, распределенную по длине 100 мм.

-До 1600 Н, распределенную по длине 100 мм.

?

п.2.12.5. Какое расстояние должно быть между ступенями для лестниц с углом наклона от 75 до 90 град. на кране-манипуляторе?

-Не более 250 мм.

+Не более 300 мм.

-Не более 400 мм.

?
п.2.12.5. Какое максимальное расстояние должно быть между ступенями для лестниц с углом наклона 75 град. на кране-манипуляторе?

-200 мм.

+250 мм.

-350 мм.

?
п.2.13.1. Кто должен производить проектирование грузозахватных приспособлений (стропов, захватов, траверс и т.д.)?

+Специализированная организация, имеющая разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России.

-Конструкторский отдел организации, эксплуатирующей грузоподъемные машины

-Головной научно-исследовательский институт по краностроению.

-Конструкторский отдел организации, изготавливающей грузоподъемные машины

?

п.2.13.3. Каким должен приниматься угол между ветвями при расчете стропов общего назначения, имеющих несколько ветвей?

-45 град.

-75 град.

+90 град.

-120 град.

?

п.2.13.3. Какой коэффициент запаса прочности следует принимать при расчете стропов из стального каната?

-Не менее 5.

+Не менее 6.

-Не менее 8.

?
п.2.13.4.Какой минимальный коэффициент запаса прочности следует принимать при расчете стропов из пеньковых, капроновых, хлопчатобумажных канатов?

-5

-6

-7

+8

?
п.2.13.6. Сколько проколов должна иметь заплетка петли у пенькового или хлопчатобумажного каната?

-Не менее трех полных проколов.

-Не менее шести половинных проколов.

-Не менее трех полных и одного половинного прокола.

+Не менее двух полных и двух половинных проколов

?

п.3.2.1. Кем должны проводиться реконструкция и ремонт крана-манипулятора с применением сварки?

-Предприятиями-изготовителями кранов-манипуляторов

-Любыми машиностроительными предприятиями

-Предприятиями, имеющими рекомендации головной научно-исследовательской организации по краностроению

-Организациями, имеющими необходимую техническую документацию и квалифицированный персонал

+Организациями, имеющими разрешение (лицензию) органов госгортехнадзора на проведение реконструкции и ремонта

?

п.3.2.2. По каким документам должна проводиться реконструкция и ремонт крана-манипулятора?

+По проекту и техническим условиям, разработанным специализированной организацией

-По методическим указаниям министерства (ведомства)

-По руководящим документам Госгортехнадзора России

-По проекту, разработанному предприятием-изготовителем крана-манипулятора

?

п.3.2.4. Что должно отразить в паспорте крана-манипулятора предприятие, проводившее его реконструкцию или ремонт?

-Фамилию и должность лица, ответственного за проведение реконструкции или ремонта

-Порядок приемки узлов крана-манипулятора

+Характер выполненной работы

+Сведения о примененном материале с указанием сертификата

-Выписки из документов, подтверждающих качество примененного материала и сварки, фамилии сварщиков, принимавших участие в реконструкции или ремонте крана-манипулятора.

-Номер технических условий, по которым проводилась реконструкция или ремонт, нормы браковки сварных соединений

?

п.3.2.4. Каким документом должно быть подтверждено качество материала, примененного при изготовлении, реконструкции и ремонте кранов-манипуляторов?

-Отраслевыми стандартами

-Нормативными документами, разработанными головной научно-исследовательской организацией

-Нормативными документами министерства (ведомства).

-Заключением Госгортехнадзора России

+Сертификатом предприятия-поставщика

?

п.5.1.1. Какие краны-манипуляторы подлежат регистрации в органах госгортехнадзора?

-Устанавливаемые на фундаменте

-Грузоподъемностью до 1 т включительно

-Предназначенные для учебных целей

+Автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые

-С грузовым моментом до 4 т*м включительно

?
п.5.1.2. Какие краны-манипуляторы не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора?

-Короткобазовые.

-На специальном шасси.

+Предназначенные для учебных целей

-На шасси колесного и гусеничного тракторов

-Железнодорожные.

?

п.5.1.3. Как проводят регистрацию крана-манипулятора в органах госгортехнадзора?

-По письменному заявлению владельца и техническим условиям на изготовление крана-манипулятора

+По письменному заявлению владельца и паспорту крана-манипулятора

-По письменному заявлению владельца и заключению специализированной организации

-По письменному заявлению владельца и рекомендации вышестоящей организации

?
п.5.1.5. В каких случаях не требуется перерегистрация крана-манипулятора в органах госгортехнадзора?

-После ремонта, если был составлен новый паспорт

+После текущего ремонта

-После реконструкции

-После доизготовления

-После передачи новому владельцу

?

п.5.1.7. В какой срок со дня получения документов органы госгортехнадзора должны дать ответ владельцу на заявление о регистрации крана-манипулятора?

+Не позднее чем через 5 дней

-Не позднее чем через 10 дней

-Не позднее чем через 30 дней

-Не позднее чем через 60 дней

?

п.5.1.8. В каких случаях владелец обязан сообщить о направлении на работу крана-манипулятора в другие регионы органу госгортехнадзора, в котором этот кран-манипулятор зарегистрирован?

-Если срок более 2 недель

-Если срок более 1 месяца

+Если срок более 3 месяцев

?

п.5.1.8. Какие сведения о кране-манипуляторе, направляемом для работы в другие регионы на срок более 3 месяцев, сообщаются в орган госгортехнадзора, в котором этот кран-манипулятор зарегистрирован?

-Марка крана-манипулятора

+Регистрационный номер

+Пункт назначения

+На какой срок кран-манипулятор направляется

-Завод-изготовитель и предприятие-владелец

?

п.5.1.9. В каких случаях кран-манипулятор подлежит снятию с регистрации в органах госгортехнадзора?

-При состоянии, требующем его капитального ремонта

-После аварии

+При его списании

+При передаче на баланс другому владельцу

-После непрерывной работы крана-манипулятора в течение 10 лет

?

п.5.2.1. В каких случаях не требуется получение разрешения от органов госгортехнадзора на пуск в работу крана-манипулятора, подлежащего регистрации в этих органах?

-После реконструкции

-После доизготовления

-После ремонта металлоконструкций с заменой расчетных элементов и узлов

-Перед пуском в работу вновь зарегистрированного или поставленного на учет крана-манипулятора

+После текущего ремонта

?
п.5.2.2. В какие сроки до начала выполнения работ владелец обязан уведомить орган госгортехнадзора о предстоящем пуске крана-манипулятора в работу?

-Не менее чем за 3 дня

+Не менее чем за 5 дней

-Не менее чем за 10 дней

-Не менее чем за 30 дней

?

п.5.3.2. Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию?

-Не реже одного раза в 12 месяцев

+Не реже одного раза в 3 года

-Не реже одного раза в 5 лет

?

п.5.3.2.Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию?

-Не реже одного раза в месяц

-Не реже одного раза в 6 месяцев

+Не реже одного раза в 12 месяцев

-Не реже одного раза в 3 года

?
п.5.3.3. В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

-После реконструкции или доизготовления

-После ремонта металлоконструкций с применением сварки или замены расчетных элементов

+После текущего ремонта

-После капитального ремонта

-После замены стрелы

?

п.5.3.8. Что должно включать в себя полное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

-Статические и динамические испытания крана-манипулятора, регулировку тормозов

+Осмотр и проверку работы, статические и динамические испытания крана-манипулятора

-Статические и динамические испытания, обследование крана-манипулятора

-Осмотр и проверку работы, обследование крана-манипулятора

?

п.5.3.8. Что должно включать в себя частичное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

+Осмотр и проверку работы крана-манипулятора

-Осмотр и статическое испытание крана-манипулятора

-Осмотр и динамическое испытание крана-манипулятора

-Проверку работы приборов и устройств безопасности, регулировку тормозов

-Регулировку тормозов, проверку работы механизмов на холостом ходу

?

п.5.3.10. Груз какой массы поднимают краном-манипулятором при проведении статических испытаний?

-Которая превышает его грузоподъемность на 10 %.

+Которая превышает его грузоподъемность на 25 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 40 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 100 %.

?

п.5.3.11. Груз какой массы поднимают краном-манипулятором при проведении динамических испытаний?

+Которая превышает его грузоподъемность на 10 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 20 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 25 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 50 %.

?

п.5.3.16. В какие сроки в процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений владелец должен периодически производить их осмотр?

[1]Грейферов, траверс, клещей и захватов –

[1]...каждый месяц.

[2]Стропов, кроме редко используемых –

[2]...каждые 10 дней.

?
п.5.4.2. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов?

-Один раз в месяц.

-Один раз в три месяца.

-Один раз в год.

+Один раз в три года.

?

п.5.4.5. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний ИТР, ответственного за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии?

-Один раз в шесть месяцев.

-Один раз в год.

+Один раз в три года.

-Один раз в пять лет.

?

п.5.4.7. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами?

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в 6 месяцев

+Не реже одного раза в 12 месяцев

-Не реже одного раза в 3 года.

?

п.5.4.13. Кто назначает сигнальщиков?

-Мастер.

-Начальник цеха.

-Бригадир.

+Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Прораб.

?
п.5.4.13. Кто может быть назначен сигнальщиком?

+Аттестованный стропальщик.

-Рабочий любой специальности

-Бригадир

-Мастер.

-Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-манипуляторами.

?

п.5.4.14. Лица какого возраста могут допускать для выполнения обязанностей оператора (машиниста) крана-манипулятора, электромонтера, слесаря, стропальщика?

-Не моложе 16 лет.

+Не моложе 18 лет

-Не моложе 20 лет

-Не моложе 21 года

?

п.5.4.19. Как часто должна проводиться экзаменационной комиссией повторная проверка знаний машинистов, электромонтеров, слесарей, стропальщиков?

-Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев.

+Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев

+При переходе на другое место работы.

+По требованию инспектора госгортехнадзора

+По требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов

?
п.5.4.19. В каком объеме должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала?

-В объеме настоящих Правил.

+В объеме производственных инструкций.

-В объеме типовых инструкций.

-В объеме учебной программы, согласованной с Госгортехнадзором России

?

п.5.4.21. Аттестация каких специалистов должна проводиться экзаменационной комиссией с обязательным участием инспектора госгортехнадзора?

-Стропальщиков.

+Операторов (машинистов).

-Электромонтеров.

-Слесарей.

-Наладчиков приборов безопасности

?

п.5.4.21. В какой срок органы госгортехнадзора (инспектор) должны быть уведомлены о дате проведения экзамена?

-Не менее чем за месяц.

-Не менее чем за 3 недели

+Не менее чем за 10 дней.

-Не менее чем за 5 дней.

?

п.5.4.25. Как часто стропальщик должен осматривать съемные грузозахватные приспособления?

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в 10 дней.

-Не реже одного раза в 3 дня.

+Перед их применением

-В конце работы

?
п.5.5.2. В соответствии с каким документом должно производиться перемещение груза несколькими кранами-манипуляторами?

-Строительные нормы и правила

-Настоящие Правила

-Письменное распоряжение ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов

-Инструкция по эксплуатации крана-манипулятора

+Проект производства работ или технологическая карта

?

п.5.5.2. Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа по подъему и перемещению груза несколькими кранами-манипуляторами?

-Инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов

+Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Начальника участка.

-Мастера.

-Бригадира

?

п.5.5.3. Что должно быть указано на табличке находящегося в эксплуатации крана-манипулятора?

-Дата испытания

-Фамилия лица, ответственного за исправное состояние крана-манипулятора

-Предприятие-владелец

+Регистрационный номер

+Грузоподъемность

+Дата следующего частичного или полного технического освидетельствования

-Завод-изготовитель

?

п.5.5.6. Как должно производиться перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки?

-В строповке груза должны принимать участие два стропальщика.

-Начальник участка должен разработать схему строповки на месте

+В присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Под личную ответственность крановщика

-Под личную ответственность прораба

?

п.5.5.8. В каких случаях должна быть прекращена работа крана-манипулятора?

-Когда скорость ветра превышает 10 м/сек.

+Во время снегопада, дождя или тумана.

+Когда оператор (машинист) не различает сигналы стропальщика или груз.

-При температуре окружающей среды превышает 30 град.С.

-При температуре окружающей среды ниже минус 30 град.С.

-С случаях, оговоренных в инструкции по эксплуатации крана-манипулятора.

?

п.5.5.9. При каком условии стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

-Если груз поднят на высоту не более 200 мм от уровня площадки.

-Если груз поднят на высоту не более 300 мм от уровня площадки.

-Если груз поднят на высоту не более 400 мм от уровня площадки.

-Если груз поднят на высоту не более 500 мм от уровня площадки.

+Если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

?

п.5.5.9. Под чьим непосредственным руководством

-Мастера.

-Энергетика.

-Представителя Энергонадзора.

+Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Начальника участка

?

п.5.5.9. По какому документу должны проводиться установка и работа крана-манипулятора на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи?

-По приказу предприятия, проводящего работы

+По наряду-допуску

-По производственной инструкции оператора (машиниста) крана-манипулятора.

?

п.5.5.10. Как следует подбирать стропы общего назначения?

-По расчету

-Чтобы угол между ветвями не превышал 60 град.

+Чтобы угол между ветвями не превышал 90 град.

-Чтобы угол между ветвями не превышал 120 град.

-По грузоподъемности и длине ветвей стропов.

?

п.5.5.10. На какую высоту от встречающихся на пути предметов должны быть предварительно подняты груз или грузозахватное устройство при их горизонтальном перемещении?

-На 200 мм.

+На 500 мм.

-На 1000 мм.

?

п.5.5.10. На какую высоту должен быть предварительно подняты груз при его подъеме для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов?

-Не более 100 мм.

+Не более 200-300 мм.

-Не более 500 мм.

-Не более 600 мм.

?

п.5.5.13. Какое расстояние должно быть выдержано между строениями, штабелями грузов и другими предметами и краном-манипулятором при его установке?

-Не менее 500 мм.

+Не менее 1000 мм.

-Не менее 2000 мм.

?

п.6.1. Кого должен уведомить владелец при авариях кранов-манипуляторов, зарегистрированных в органах госгортехнадзора, и несчастных случаях, происшедших при эксплуатации?

-Прокуратуру по месту нахождения завода-изготовителя крана-манипулятора.

-Министерство труда и социального развития Российской Федерации

+Органы госгортехнадзора

-Фонд социального страхования Российской Федерации

-Межрегиональную государственную инспекцию труда

?
Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Поднять груз или крюк"?

+Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

-Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука вытянута

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука вытянута

?
Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Опустить груз или крюк"?

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

+Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута

-Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута

?
Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Выдвинуть или задвинуть стрелу"?

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

-Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

+Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

-Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения.

-Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой

?
Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Повернуть стрелу"?

-Движение вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения

-Движение двумя руками, согнутыми в локте в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой

-Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой

+Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

-Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Стоп"?

-Скрещенные руки подняты вверх

-Скрещенные руки согнуты в локте на уровне пояса

-Рука, поднятая вверх, совершает вращательные движения

-Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

+Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Осторожно"?

-Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом опущены вниз.

+Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх.

-Плавное движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз.

-Плавное движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вверх

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх.

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска их в работу?

-Краны тракторные грузоподъемностью до 1 т включительно

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом

-Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

-Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

-Электрические тали.

?

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

-После передачи крана другому владельцу

-После реконструкции

-После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт.

-После перестановки крана мостового типа на новое место

+После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности

?

Определение крана стрелового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный).

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

?

Определение крана стрелового?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

+Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

?

В каких из перечисленных случаях не требуется получение разрешения на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора?

-Перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана.

-После монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов).

-После реконструкции крана.

-После ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки.

+После установки гусеничного крана на новый объект.

?

Что включает в себя полезная грузоподъемность стрелового крана?

-Массу грузозахватного приспособления

-Массу грузозахватного органа

-Массу груза и грузозахватного органа

-Массу грузозахватного приспособления и тары

+Массу груза и грузозахватного приспособления

?

Какова максимальная продолжительность перерыва между периодическими осмотрами грузозахватных приспособлений в процессе их эксплуатации (траверс, клещей, других захватов и тары)?

-10 дней.

-15 дней.

+Месяц.

-Два месяца.

-Три месяца

?

Какова максимальная продолжительность перерыва между периодическими осмотрами грузозахватных приспособлений в процессе их эксплуатации (стропов, за исключением редко используемых)?

+10 дней.

-20 дней.

-Месяц.

-Полтора месяца.

-Два месяца.

?

В каком случае проводится периодический осмотр редко используемых грузозахватных приспособлений?

-По истечении 20 дней с начала их эксплуатации

-По истечении месяца с начала их эксплуатации

-По истечении двух месяцев с начала их эксплуатации

-По истечении трех месяцев с начала их эксплуатации

+Перед выдачей их в работу.

?

Как следует подбирать стропы (с учетом числа ветвей)?

-Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 50°.

-Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 60°.

-Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 70°.

+Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

-Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 120°.

?

При каких минимальных значениях удлинения звена цепи и уменьшении диаметра сечения цепной строп подлежит браковке?

-При удлинении звена цепи на 2 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 4 %.

-При удлинении звена цепи на 4 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 6 %.

-При удлинении звена цепи на 5 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 8 %.

+При удлинении звена цепи на 3 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 10 %.

-При удлинении звена цепи на 2 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 6 %.

?
При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 30 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?

-5

-7

-10

-14

+16

?

Какие грузозахватные приспособления применяются для строповки железобетонных ферм?

-Захваты.

+Траверсы.

-Стропы.

-Грузоподъемные электромагниты.

-Вакуумные захваты.

?

Что должен выполнить ответственный за безопасное производство работ кранами при установке стрелового крана вблизи линии электропередачи?

-Проверить правильность установки крана и выдать разрешение крановщику на работу крана.

-Проверить выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана.

-Проверить правильность установки крана и выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске.

+Проверить правильность установки крана, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана с записью в вахтенном журнале

-Проверить правильность установки крана, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана.

?

Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами?

-Энергетик

-Механик.

-Монтажник.

-Слесарь.

+Мастер.

?

Какие из перечисленных пунктов не входят в обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

-Не допускать нахождение людей в кузове автомашины при ее погрузке краном

-Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

+Проводить совместно с крановщиком техническое обслуживание крана

-Не допускать производство работ кранами без наряда-допуска в случаях, предусмотренных Правилами

-Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций.

?
Какие из перечисленных пунктов не обязательно знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

-Инструкцию по осмотру стропов и тары

+Руководство по эксплуатации крана

-Правильные способы строповки грузов

-Порядок складирования грузов

-Нормы браковки грузозахватных приспособлений

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

-Требования к установке кранов на участке работ

+Требования по ремонту кранов

-Правильные способы строповки и зацепки грузов

-Нормы браковки грузозахватных приспособлений

-Производственные инструкции для крановщиков

?

Какие из перечисленных пунктов не входят в обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

-Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению работы.

-Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами

+Подавать электропитание (включать рубильник) к башенным и портальным кранам

-Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

-Руководить работами при погрузке (разгрузке) кранами полувагонов

?
Какие указания крановщику не должен давать ответственный за безопасное производство работ кранами?

-Не допускать перемещения краном людей или груза с находящимися на нем людей

-Не допускать перегрузки крана

+Работать краном вблизи линии электропередач без наряда-допуска

-Соблюдать меры безопасности при строповке груза

-Не допускать нахождения людей в полувагоне при опускании груза

?

В каких случаях не требуется аварийная остановка стрелового крана?

-При нарушениях видимости (туман, снегопад и т.п.).

-При температуре воздуха ниже допустимой

+При работе крана без выносных опор согласно паспортной характеристике крана

-При недопустимой просадке выносных опор.

-При обрыве грузового каната.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

-1,0 м.

+1,5 м.

-2,0 м.

-2,5 м.

-3,0 м.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

-1,0 м.

-1,5 м.

-2,0 м.

-2,5 м.

+3,0 м

?
Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

-2,0 м.

-3,0 м.

+4,0 м.

-5,0 м.

-6,0 м.

?

Каков порядок складирования металлопроката?

-В штабелях.

+В стеллажах.

-В таре.

-В кассетах.

-На площадках.

?

Где должна находиться схема строповки (графическое изображение)?

-Должны быть выданы на руки стропальщикам.

-Должны быть выданы на руки крановщикам.

+Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ

-Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами

-Должны быть выданы на руки стропальщикам и лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами

?

При какой минимальной высоте возводимого здания и сооружения должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь между крановщиком и стропальщиком?

-22 м.

-25 м.

+36 м.

-40 м.

-44 м.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-3 % по отношению к его номинальному диаметру

-4 % по отношению к его номинальному диаметру

-5 % по отношению к его номинальному диаметру

-6 % по отношению к его номинальному диаметру

+7 % по отношению к его номинальному диаметру

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

+3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов

-5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

-7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов

-8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+200-300 мм.

-400-500 мм.

-600-700 мм.

-800-900 мм.

-900-1000 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-850 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-950 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

+1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-1100 мм.

-900 мм.

+500 мм.

-700 мм.

-300 мм.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения?

-Опустить груз или крюк.

-Передвинуть кран (мост).

-Передвинуть тележку.

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

+Повернуть стрелу.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-400 мм.

-600 мм.

+700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+400 мм.

-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-1500 мм.

-1200 мм.

+1000 мм.

-800 мм.

-600 мм.

?
Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

-Опустить груз или крюк.

-Повернуть стрелу

+Стоп (прекратить подъем или передвижение).

-Поднять груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

-Поднять стрелу.

-Передвинуть кран (мост).

-Передвинуть тележку.

+Опустить стрелу.

-Поднять груз или крюк.