Тест  по профессии «Машинист крана-трубоукладчика»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Нормативные документы использованные при создании теста:

1.Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. РД 10-276-99;

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков ПБ 10-157-97;

3. РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами.

?

Краны-трубоукладчики относятся к грузоподъемным машинам …

+Повышенной опасности

-Пониженной опасности

-Безопасным

-Не относятся к грузоподъемным машинам

?

Работать по профессии машиниста крана-трубоукладчика могут:

-Лица не моложе 16 лет

+Лица не моложе 18 лет

-Лица не старше 60 лет

+Лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами мед. освидетельствования

?

Где должна проводиться подготовка и аттестация машинистов?

+В профессионально-технических учебных заведениях.

+На курсах и в технических школах обучения.

-В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

?

Как оформляется допуск  к работе машинистов кранов-трубоукладчиков?

+Приказом владельца крана.

-Устным распоряжением владельца крана.

-Предписанием инспектора Ростехнадзора.

?

Машинист, переводимые с крана-трубоукладчика одного типа   на  кран-трубоукладчик другого типа  должны быть:

-Обучены по соответствующим программам.

-Аттестованы в порядке, установленном Правилами.

+Ознакомлены с особенностями устройства и обслуживания такого крана-трубоукладчика, пройти стажировку и после проверки знаний и практических навыков допущены к работе.

?

В каком случае могут быть допущены к самостоятельной работе машинисты при переводе с одного крана-трубоукладчика на другой той же  конструкции, но другой модели?

+После ознакомления с особенностями устройства  и обслуживания такого крана.

+После стажировки.

+После проверки практических навыков.

-После обучения по соответствующим программам и аттестации.

?

В каком случае могут быть допущены к самостоятельной работе машинист после перерыва в работе по специальности более одного года?

+После проверки знаний в квалификационной комиссии

+После стажировки.

-После обучения по соответствующим программам.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний машинистов квалификационной комиссией?

+Периодически (не реже одного  раза в 12 месяцев).

+При переходе на другое место работы.

+По требованию ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией  кранов-трубоукладчиков.

+По требованию инспектора Ростехнадзора.

-Периодически (не реже одного  раза в три года).

?

Перед допуском к работе машиниста владелец крана-трубоукладчика обязан:

+Оформить соответствующий приказ (распоряжение).

+Выдать под роспись машинисту утвержденную    инструкцию по безопасной эксплуатации крана-трубоукладчика.

+Ознакомить оператора   с приказом о порядке работы крана-трубоукладчика вблизи линий электропередачи.

-Выдать под роспись машинисту  паспорт крана-трубоукладчика.

?

Машинист вместе со стропальщиком обязан проверить:

+Соответствие  грузозахватных приспособлений массе и характеру груза.

+Исправность  грузозахватных приспособлений.

+Наличие клейм или бирок на   грузозахватных приспособлениях с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

-Наличие протокола испытаний канатов.

?

Когда производится осмотр крана-трубоукладчика и его механизмов?

+В начале смены.

-В конце смены.

-В любое время в течение смены.

?

Допускается ли осмотр крана-трубоукладчика производить при работающих механизмах?

-Допускается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

+Запрещается

?

Какое напряжение должно быть у переносной лампы, используемой при осмотре крана-трубоукладчика?

-Не более 12 В.

+Не более 24 В.

-Не более 220 В.

?

Какие должны быть действия крановщика при обнаружении во время осмотра крана-трубоукладчика неисправностей или недостатков в его состоянии?

+При возможности устранить их своими силами

+При невозможности устранить их своими силами - доложить об этом ИТР, ответственного  за содержание крана-трубоукладчика в исправном состоянии.

+При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

-При невозможности устранить их своими силами - поставить в известность владельца крана-трубоукладчика

?

Прежде чем приступить к работе машинист должен:

+Произвести приемку крана-трубоукладчика.

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

+Получить задание и разрешение на работу от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

-Поставить в известность ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-трубоукладчиков о начале работы.

?

Чем должен руководствоваться машинист при работе  крана-трубоукладчика?

+Требованиями и указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика.

+Производственной инструкцией.

-Должностной инструкцией.

?

При необходимости ухода с крана-трубоукладчика машинист обязан:

+Остановить двигатель, приводящий в движение механизмы крана.

-Перепоручить управление краном своему помощнику или стажеру.

?

Разрешается ли входить на кран или сходить с него во время работы механизмов передвижения, подъема?

+Не разрешается.

-Разрешается только обслуживающему персоналу.

?

Если в  работе механизмов был перерыв, то перед их включением машинист обязан:

+Подать предупредительный звуковой сигнал.

-Получить разрешение от лица, ответственного за безопасное производство работ.

?

Допускается ли передвижение крана под линией электропередачи?

+Допускается при опущенной стреле (в транспортном положении)

-Не допускается

?

Каковы условия установки крана-трубоукладчика на краю откоса котлована (канавы)?

+Эти условия должны быть указаны в проекте производства работ кранами.

+Должны быть соблюдены минимально допустимые расстояния от основания откоса котлована до ближайшей опоры крана согласно Правилам.

-Минимальное допустимое расстояние от основания откоса котлована до гусеницы крана-трубоукладчика должно быть не менее 1 м.

?

Как следует устанавливать кран-трубоукладчик для выполнения строительно-монтажных работ?

+В соответствии с проектом производства работ кранами.

+Согласно указаниям лица, ответственного за безопасное производство работ.

-На усмотрение машиниста, при условии обеспечения безопасного выполнения строительно-монтажных работ.

?

В каких местах не разрешается устанавливать краны-трубоукладчики для работы?

+На неподготовленной для этого площадке (с учетом категории и характера грунта).

+На свеженасыпанном неутрамбованном грунте.

+На площадке с уклоном, превышающим допустимый для данного крана- трубоукладчика в соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-Вблизи линии электропередачи.

?

Устанавливать кран следует так, чтобы при работе расстояние между выступающими частями крана (при любом его положении)  и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее ...

+1 м.

-2 м.

-0,5 м.

?

Разрешается ли машинисту самовольная установка крана-трубоукладчика вблизи линии электропередач?

+Самовольная установка крана-трубоукладчика вблизи линии электропередач запрещается.

+Установка крана вблизи линии электропередач разрешается после получения наряда-допуска, инструктажа, на место указанное лицом, ответственным за безопасное производство работ.

-Разрешается при соблюдении безопасного расстояния от крана до проводов линии электропередач.

?

В каких случаях машинист должен работать под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ?

+При перемещении груза несколькими кранами.

+При работе вблизи линии электропередачи.

+При перемещении груза, на который не разработана схема строповки.

+Во всех случаях, когда это предусмотрено проектами производства работ или технологическими регламентами.

?

При перемещении грузов машинист должен руководствоваться следующими правилами:

+Работать краном-трубоукладчиком можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по установленному на предприятии порядку.

+Необходимо определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность крана для каждого вылета.

+Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех лиц около крана о необходимости уйти из опасной зоны.

+Устанавливать крюк подъемного механизма над грузом так, чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната.

?

При подъеме груза машинист должен руководствоваться следующими правилами:

+При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 200-  300 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана-трубоукладчика и т.п.

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 500 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-Предварительный подъем груза не требуется.

-При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 1м, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

?

Кто несет ответственность за повреждения, причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного стропальщиком сигнала?

+Машинист и стропальщик.

-Только стропальщик.

-Только машинист.

?

В каких случаях машинист обязан выполнять сигнал «Стоп»?

+Во всех случаях независимо от того, кто его подает.

-Только в случае, если его подает стропальщик.

?

В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+В случае, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки.

-Во всех случаях.

-В случае, если груз находится на высоте не более 2 м от уровня площадки.

?

Каков порядок производства работ краном-трубоукладчиком вблизи линии электропередачи (ЛЭП)?

+Все работы краном выполняются по наряду-допуску,  выдаваемому крановщику на руки перед началом работы.

+Работа крана вблизи ЛЭП должна производиться под непосредственным руководством лица, отв. за безопасное производство работ кранами.

+Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно указать машинисту место установки крана.

+Лицо, отв. за безопасное производство работ кранами, должно произвести запись в путевом листе крановщика о разрешении работы.

+Работа крана  должна производиться на безопасном расстоянии от частей крана-трубоукладчика или груза в любом их положении до ближайшего провода ЛЭП.

?

Может ли машинист приступить к выполнению работ во взрыво- и пожароопасных зонах или с ядовитыми, едкими грузами без специального (письменного) указания от лица, ответственного за безопасное производство работ?

+Не может.

-Может при соблюдении мер безопасности.

?

При производстве работ машинисту запрещается:

+Допускать к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не имеющих удостоверения стропальщика.

+Применять грузозахватные приспособления, не соответствующие  массе и характеру груза, без бирок или клейм.

+Поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета.

+Производить подъем груза с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стрелой.

+Опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза.

+Производить резкое торможение при подъеме стрелы с грузом.

+Подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при наклонном положении канатов, и передвигать транспортные средства при помощи крюка.

?

При производстве работ машинисту запрещается:

+Отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами и т.п.

+Освобождать крюком защемленные грузом грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.).

-Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями (или не имеющих их ) путем их строповки  «на удавку».

+Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи.

+Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками.

?

Что обязан сделать машинист при возникновении неисправностей?

+Опустить груз.

+Прекратить работу крана.

+Сообщить о неисправностях лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

-Сообщить о неисправностях  инспектору Ростехнадзора.

?

В каких случаях машинист обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками?

+При возникновении неисправностей.

+При приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для данного крана и указанную в его паспорте.

+При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика или груз.

+При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана-трубоукладчика.

+При закручивании канатов грузового полиспаста.

-При наступлении обеденного перерыва или окончания смены.

?

Что должен сделать крановщик при потере устойчивости крана (проседание грунта, перегруз и т.п.)?

+Немедленно прекратить подъем.

+Подать предупредительный сигнал.

+Опустить груз на землю или площадку.

+Установить причину аварийной ситуации.

-Немедленно вызвать лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

?

Что должен сделать машинист, если элементы крана (стрела, канаты) оказались под напряжением?

+Предупредить работающих об опасности.

+Отвести стрелу от проводов линии электропередачи.

-Вызвать аварийную бригаду организации, эксплуатирующей линию электропередач.

?

Что должен сделать машинист при возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.)?

+Прекратить работу.

+Опустить груз на землю.

+Покинуть кабину.

+Уйти в безопасное место.

-Сообщить в службу МЧС.

?

Если во время  работы крана-трубоукладчика имели место авария или несчастный случай, то машинист должен:

+Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

+Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного

-Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора.

?

Обо всех аварийных ситуациях машинист обязан:

+Сделать запись в вахтенном журнале.

+Поставить в известность ИТР, ответственного за содержание кранов-трубоукладчиков  в исправном состоянии.

-Написать докладную записку владельцу крана.

?

По окончании работы крана-трубоукладчика машинист обязан соблюдать следующие требования:

+Не оставлять груз в подвешенном состоянии.

+Поставить кран в предназначенное для стоянки место, затормозить его и закрыть кабину на замок.

+Установить стрелу и крюк в положение, указанное в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика.

+Остановить двигатель.

+Занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов и элементов крана-трубоукладчика.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, об окончании работы.

?

Что должен сделать машинист, сдающий смену своему сменщику?

+Сообщить сменщику обо всех неполадках в работе крана-трубоукладчика.

+Сдать смену

+Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

-Поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками об окончании работы.

?

Какие требования должен выполнять машинист при обслуживании крана-трубоукладчика?

+Требования, изложенные в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика.

-Требования, изложенные в Правилах  устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

-Требования, изложенные в производственной инструкции по безопасной эксплуатации крана-трубоукладчика.

?

В соответствии с каким документом производится плановые ремонтные работы на кране-трубоукладчике?

+В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

-В соответствии с руководством по эксплуатации крана.

-В соответствии с Правилами  устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

?

Какую ответственность несет  машинист крана-трубоукладчика за нарушение требований производственной инструкции и руководства по эксплуатации крана?

+В установленном законодательством порядке.

-Только уголовную.

-Только административную.

-За все нарушения несет ответственность владелец крана.

?

Какие сроки осмотра траверс, клещей и других захватов и тары?

+1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра стропов?

-1 раз в месяц.

+1 раз в 10 дней.

-1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра редко используемых  грузозахватных приспособлений?

-1 раз в месяц.

-1 раз в 10 дней.

+Перед выдачей их в работу.

?

Как производится подъем примерзшего груза?

+Груз нужно сначала отдолбить, освободить, затем поднимать в соответствии со схемой строповки.

-Груз следует сначала оторвать краном, зацепив его с одной  стороны, а затем поднимать  в соответствии со схемой строповки.

?

Как изменяется грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета?

+С увеличением вылета грузоподъемность крана уменьшается.

-С увеличением вылета грузоподъемность крана увеличивается.

?

Как подбирается длина ветвей стропа?

+Чтобы угол между ветвями стропа был не более 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропа был не менее 90 град.

-Чтобы угол между ветвями стропы был не более 60 град.

?

Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током:

+Пострадавшего необходимо освободить от действия тока, уложить на спину, сделать искусственное дыхание, а затем массаж сердца.

-Пострадавшего необходимо освободить от действия тока, положить на спину и зарыть в землю.

?

Какие требования предъявляются к площадкам  для складирования груза?

+На площадках для складирования груза должны быть обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними.

+В проходах и проездах размещать груз не допускается.

+Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортного средства.

+Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям и рытвин, зимой очищены от снега.

+В зоне разгрузочной площадки не должны находиться  действующие электрические линии.

-Площадки для складирования груза должны иметь навес или крышу.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться следующие меры безопасности:

+Эти работы следует производить в соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в сопроводительной документации.

+Эти работы следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности и указаний по безопасности.

+Эти работы нельзя производить при выявлении несоответствия тары требованиям нормативных документов, ее неисправности и т.д.

+По окончании работ места производства работ, подъемно-транспортное оборудование и средства инд. защиты подвергаются санитарной обработке.

+Запрещается производство погрузочно-разгрузочных работ с взрыво- и пожароопасными грузами во время грозы.

+Эти работы следует производить с соблюдением всех мер предосторожности, не допуская толчков, ударов,  и т.п.

-Подъеме и перемещении опасных грузов производится также как и обычно, но необходимо покинуть опасную зону и управлять грузом оттяжкой.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться следующие меры безопасности:

+Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производятся при выкл. двигателе и нахождении машиниста вне опасной зоны.

+Погрузочно-разгрузочные работы с ядовитыми веществами производятся с обеспечением охраны, исключая допуск посторонних лиц.

+Эти работы должны производиться под контролем ответственного лица – представителя грузоотправителя, сопровождающего груз.

+Перевозку опасных грузов автотранспортом следует осуществлять в соответствии с паспортом безопасности вещества.

-Эти работы должны производить специально обученные бригады с применением спецтехники.

?

При погрузке (разгрузке) трубовозов не допускается:

+Проносить трубы над кабиной водителя.

+Резко сбрасывать трубы.

+Вытаскивать трубы из штабеля до разборки вышележащих слоев.

+Нахождение водителя в кабине трубовоза и в пределах опасной зоны.

+Нахождение стропальщика в кузове трубовоза.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема?

-200-300 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

+1000 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-1500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся предметами на его пути?

-1000 мм

-700 мм

+500 мм

-200 мм

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-Осторожно.

+Стоп.

-Передвинуть кран.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте?

-Осторожно.

-Стоп.

-Передвинуть кран.

+Поднять груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте?

-Осторожно.

-Стоп.

-Передвинуть кран.

+Опустить груз или крюк

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом:  движение вытянутой рукой вверх из опущенного положения, ладонь обращена вверх?

+Поднять стрелу.

-Стоп.

-Передвинуть кран.

-Поднять груз или крюк

?

Динамические испытания крана-трубоукладчика проводятся грузом:

-Масса которого равна грузоподъемности крана-трубоукладчика.

+Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана-трубоукладчика.

-Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана-трубоукладчика.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана-трубоукладчика.

?

При динамических испытаниях:

-Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

+Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

При статических испытаниях:

+Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

-Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

Строительно-монтажные работы ведутся:

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в технологических картах.

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  проектах производства работ кранами-трубоукладчиками.

-По наряду-допуску.

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся:

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в технологических картах.

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  проектах производства работ кранами-трубоукладчиками.

-По наряду-допуску.

?

Монтаж технологического оборудования ведется:

-В соответствии с мерами безопасности, изложенных в  технологических картах.

+В соответствии с мерами безопасности, изложенных в проектах производства работ кранами-трубоукладчиками.

-По наряду-допуску.

?

Схемы строповки груза должны:

+Выдаваться стропальщику на руки перед началом работ.

+Вывешиваться в видных местах на участках производства работ.

-Разрабатываются лично стропальщиком.

?

Укажите  минимальное  расстояние  в  метрах между  выступающими  частями  крана-трубоукладчика при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами.

+1 м

-0,5 м

-0,75 м

?

Допускается ли установка кранов-трубоукладчиков на краю откоса котлована (канавы)?

-Не допускается.

-Допускается не ближе 3 м.

+Допускается  с соблюдением расстояний, указанных в Правилах устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков в зависимости от глубины котлована (канавы) и типа грунта.

?

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на ... превышающей их паспортную грузоподъемность?

-10%

-15%

+25%

?

Подлежат ли ремонту стропы?

-Подлежат не более двух раз.

+Не подлежат.

?

Какие сведения должны содержаться на металлической бирке,  прикрепленной к  грузозахватным приспособлениям?

-Наименование приспособления.

+Номер приспособления.

+Паспортная грузоподъемность.

+Дата испытания.

?

Кем производится вывод крана-трубоукладчика в ремонт?

+Инженерно-техническим работником, ответственным за содержание кранов-трубоукладчиков в исправном состоянии.

-Владельцем крана.

-Инспектором Ростехнадзора.

?

Допускаются ли эксплуатация крана-трубоукладчика при выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей, крюков, приборов безопасности?

+Не допускается.

-Допускается под руководством ИТР  по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-трубоукладчиков.

?

Ограничитель механизма подъема груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа (при подъеме  без  груза) так, чтобы зазор  между  грузозахватным органом и упором был ...

-Не менее 50 мм.

-Не менее 200 мм.

+Не менее 100 мм.

?

На какое давление должен быть отрегулирован  предохранительный клапан каждого гидравлического контура крана?

+На давление, соответствующее работе крана с номинальным грузом.

-На давление, превышающее рабочее не более, чем на 10%.

-На давление, превышающее рабочее не более, чем на 15%.

?

Какое  минимальное  количество  витков  должно оставаться на барабане при  наинизшем  положении  груза,  не считая витков,  находящихся  под  зажимным  устройством?  Не менее...

+1,5.

-2,0.

-2,5.

?

Каким   типом   тормоза   должны   снабжаться механизмы подъема груза и  изменения  вылета крана?

+Тормозом нормально закрытого типа, автоматически размыкающимся при включении привода.

-Тормозом нормально pазомкнутого типа, автоматически замыкающимся при включении привода.

?

Каким  сигнальным устройством   должны   быть снабжены краны?

-Световым.

+Звуковым.

-Световым и звуковым.

?

Старшего стропальщика назначают

+При обслуживании крана двумя или более стропальщиками

-При обслуживании крана тремя или более стропальщиками

?

Стропальщик обязан выполнять команды и распоряжения

+ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками

-начальника участка или лицо замещающего его

-мастера участка, где производятся работы

-крановщика

?

В маркировочной бирке стропа указывается

+товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов более

+6

-4

-2

-3

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения более чем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 25%

-деформации коуша или износ его сечения более чем на 20%

?

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При перегибах каната строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 3%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

+износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 10%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 8%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

+остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5%

?

Испытания стропов производят

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

-динамической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

?

Угол между ветвями многоветвевого стропа не должен превышать

+90 град.

-75 град.

-120 град.

?

Производственная тара подлежит периодическому осмотру

+один раз в месяц

-один раз в год

-каждый день

-один раз в неделю

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 8 м составляет

+4 м

-7 м

-10 м

-3,5 м

?

Крановщику выдается наряд допуск при необходимости работы от ВЛ

+ближе 30 м

-ближе 25 м

-ближе 20 м

-ближе 15 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 1 КВ составляет

+2 м

-1 м

-3 м

-4 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 20 КВ составляет

+10 м

-15 м

-5 м

-20 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 35КВ составляет

-20 м

-10 м

-30 м

+15м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1 кВ составляет

+1,5 м

-5 м

-10 м

-3 м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 10 кВ составляет

+2 м

-5 м

-7 м

-3 м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 80 кВ составляет

+4 м

-5 м

-11 м

-10 м

?

Что обозначает знаковая сигнализация: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

+стоп (прекратить подъем или перемещение)

-осторожно

-поднять стрелу

?

Что обозначает знаковая сигнализация: движение вытянутой рукой,  ладонью по направлению требуемого движения крана-трубоукладчика

+передвинуть  кран-трубоукладчик

-стоп

-поднять стрелу

-повернуть стрелу

?

Что обозначает знаковая сигнализация: прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

+поднять груз или крюк

-опустить груз или крюк

-опустить стрелу

-поднять стрелу

?

Каково значение предельного износа рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов-трубоукладчиков выбраковываются?

-10 % от первоначальной толщины.

-15 % от первоначальной толщины.

-20 % от первоначальной толщины.

+25 % от первоначальной толщины.

?

Каково значение предельного износа тормозной накладки, выше которого указанные элементы кранов-трубоукладчиков выбраковываются?

-25 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-35 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-40 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

+50 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

?

Каково значение предельного износа зева крюков, выше которого указанные элементы кранов-трубоукладчиков выбраковываются?

-4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

+10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

?

Каково значение предельного износа ручьев блоков, выше которого указанные элементы кранов-трубоукладчиков выбраковываются?

-25 % от первоначального радиуса ручья.

-30 % от первоначального радиуса ручья.

-35 % от первоначального радиуса ручья.

+40 % от первоначального радиуса ручья.

?

Действия при выполнении знаковой сигнализации «ОСТОРОЖНО»

+кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

-прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

-резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

?

Порядок обмена сигнала между стропальщиком (сигнальщиком) и машинистом устанавливается

-правилами по кранам

-стропальщиком и крановщиком

+производителем работ

?

Знаковая сигнализация одной или двумя руками на подъем, перемещение и опускание груза, приведенная в Правилах по кранам является

-обязательной для использования

+рекомендуемой, которая может быть изменена или дополнена недостающими сигналами

-обязательной при работе  кранов-трубоукладчиков с длиной стрелы  более 10 м

?

Площадки для складирования грузов должны

+ быть ровными, желательно с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5 град.

+быть обеспечены отводом поверхностных (ливневых) вод

+иметь проходы для работников и проезды для транспортных и грузоподъемных средств

-складирование может производиться на любых площадках

?

Подкладки и прокладки служат

+для сушки лесоматериалов в штабеле

+для большей устойчивости складируемого груза

+для возможности освобождения из под элементов штабеля стропов

?

В качестве подкладок и прокладок используются:

+деревянные бруски прямоугольного сечения

-кирпичи

-любой подручный материал

?

Трубы складируют

+в штабель

+пирамидой

-в специальные кассеты

?

Металлопрокат складируют

-в штабелях

+в стеллажах

-в таре

?

Лесоматериалы складируют

+в штабелях

-в кассеты

-в таре

?

К «мертвому» грузу относится

+груз зарытый в землю

+груз прижатый другим грузом

+груз примерзший к земле

?

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ

-стропальщик должен разработать сам

-выбираются стропальщиком произвольно

?

Владелец крана или эксплуатирующая организация должны

+вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

+выдать на руки стропальщику список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

+обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями

?

Соединение концов стальных канатных стропов выполняется

-только заплеткой

-заплеткой, опрессовкой алюминиевыми втулками или путем оковки каната кольцами

+заплеткой или опрессовкой алюминиевыми втулками

?

Применение коушей для подсоединения ветвей канатных стропов к звеньям

+является обязательным требованием к конструкции стропов

-рекомендуется Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

?

На маркировочной бирке стропа указывают

+товарный знак завод-изготовителя,номер стропа, паспортную грузоподъемность стропа, дату испытания (месяц, год)

-только паспортную грузоподъемность

-только паспортную грузоподъемность и дату испытания

?

При техническом освидетельствовании стропы испытываются нагрузкой

+в 1,25 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 1,5 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 2 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

?

Для обеспечения защиты стропальщика от случайного прикосновения к токоведущим частям применяются следующие способы и средства:

+защитные ограждения;

+знаки безопасности;

+средства индивидуальной защиты.

?

Допуск к работе машиниста:

+должен оформляться приказом (распоряжением) по организации;

-проводиться устным распоряжением лица, ответственным за безопасное производство работ кранами;

-проводиться устным распоряжением крановщика (машиниста).

?

Повторная проверка знаний машинистов проводится комиссией предприятия:

+периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

+при переходе с одного предприятия на другое;

+по требованию инспектора Ростехнадзора.

?

Во время работы машинист:

-может не иметь при себе удостоверение машиниста крана-трубоукладчика;

+должен иметь при себе удостоверение машиниста крана-трубоукладчика.

?

Машинист в своей работе подчиняется:

-стропальщику;

+лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками;

-инспектору Ростехнадзора.

?

Перед началом работ машинист знакомится с проектом производства работ краном, технологическими картами, мерами безопасности, изложенными в наряде-допуске:

+под роспись;

-без подписи;

-под расписку или без расписки, по усмотрению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками.

?

Масса груза может быть:

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть вывешен на месте производства работ;

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть выдан стропальщику  и машинисту крана-трубоукладчика на руки;

+указана на маркировке груза.

?

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов:

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ;

-стропальщик должен разработать сам;

-определяются машинистом крана-трубоукладчика.

?

Перед подъемом груза машинисту   необходимо:

+проверить, нет ли на грузе незакреплённых деталей;

+убедиться в том, что во время подъёма груз не может ни за что зацепиться;

+убедиться в отсутствии людей возле груза.

?

Подъём и перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки:

+должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками;

-производиться запрещается;

-должны производиться опытным стропальщиком.

?

Правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана, действие тормозов проверяется машинистом  при поднятом грузе на высоту:

-100 мм;

-500 мм;

+200–300 мм.

?

Соответствие вылета стрелы крана массе поднимаемого груза проверяется стропальщиком:

-визуально;

+по указателю грузоподъёмности крана-трубоукладчика;

-по указателю угла наклона крана.

?

Груз должен быть поднят выше встречающихся на пути предметов не менее, чем на:

-300 мм при перемещении краном;

-400 мм при перемещении краном;

+500 мм при перемещении краном.

?

Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма или перемещения применяются:

+специальные оттяжки;

+багры;

-любые подручные средства.

?

Устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы предназначены для:

+сохранения устойчивого положения стрелового оборудования;

-правильной установки всех кранов;

-предотвращения аварий кранов, связанных с подъёмом груза, масса которого превышает грузоподъёмность крана.

?

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик обязан:

-Под роспись ознакомиться  с проектом производства работ.

+Под роспись ознакомиться  с технологической картой.

-Под роспись ознакомиться  с мерами безопасности изложенными в наряд-допуске.

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

+технологических картах

-проекте производства  работ кранами.

?

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами.

?

Монтаж технологического оборудования ведется в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

-наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами.

?

Складирование труб диаметром  до 300мм:

+в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами.

-в штабель.

-пирамидой в седло до 3м.

?

Складирование труб диаметром  свыше 300мм:

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами.

-в штабель.

+пирамидой в седло до 3м.

?

Складирование  плит перекрытия:

+ в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами.

-в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами.

-в штабель   без  прокладок между рядами.

?

Складирование круглого леса:

+в штабель до 1,5 м на подкладки с прокладками между рядами.

-в штабель   без  прокладок между рядами.

-в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами.

?

Канат бракуется при уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии:

-на 7 % и более;

-на 3 % и более;

+на 40 % и более.

?

Канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволоки при уменьшении диаметра каната в результате износа или коррозии:

-на 10 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната;

-на 3 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната;

+на 7 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната.

?

Как следует устанавливать кран-трубоукладчик для выполнения строительно-монтажных работ?

+В соответствии с проектом производства работ кранами.

+Согласно указаниям лица, ответственного за безопасное производство работ.

-На усмотрение машиниста, при условии обеспечения безопасного  выполнения строительно-монтажных работ.

?

Расстояние установки крана-трубоукладчика от начала откоса  до края гусеницы при ненасыпном песчаном и гравийном грунте при глубине траншеи 1м, составляет:

+1,5м

-1м

-2м

-3м

?

Расстояние установки крана-трубоукладчика от начала откоса до края гусеницы при ненасыпном песчаном и гравийном грунте при глубине траншеи 2м, составляет:

-1,5м

-1м

-2м

+3м

?

Расстояние установки крана-трубоукладчика от начала откоса  до края гусеницы при ненасыпном песчаном и гравийном грунте при глубине траншеи 3м, составляет:

-1,5м

+4м

-2м

-3м

?

Расстояние установки крана-трубоукладчика от начала откоса  до края гусеницы при ненасыпном песчаном и гравийном грунте при глубине траншеи 4м, составляет:

-4м

-2м

-3м

+5м

?

Расстояние установки крана-трубоукладчика от начала откоса  до края гусеницы при ненасыпном песчаном и гравийном грунте при глубине траншеи 5м, составляет:

-4м

+6м

-3м

-5м

?

Каково значение предельного износа зева крюков, выше которого указанные элементы кранов-трубоукладчиков выбраковываются?

-4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

+10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.