Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Машинист гранулирования пластических масс»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованные нормативные документы:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116ФЗ от 20.06.97 г.

2.  ПБ 08-624-03;

3. ПБ 09-540-03;

4.  Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ;

5. Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода;

6. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

+  разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

+  неконтролируемый взрыв;

+  выброс опасных веществ;

-  отказ технического устройства.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ, ст. 1)

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+  отклонение от режима технологического процесса

-  неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-  состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

-  разрушение технических устройств;

-  выброс опасных веществ;

?

Что такое вредный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным? (Ф ПрБ, стр.16)

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью? (Ф ПрБ, стр.18)

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений.

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (ПНГП п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПНГП

п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП п.1.4.16)

-  Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

-  Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

-  Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПНГП п.1.4.17)

+    не более 35 см;

-  не более  25 см;

-  не более 30 см;

-  не более 40 см;

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП п.1.4.18)

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-  Доски толщиной не менее 35 мм.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-  Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП п.1.4.16)

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? (ПНГП п.1.4.21)

-  При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

-  Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

-  При ликвидации утечек опасных жидкостей.

-  Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПНГП, п.14.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м.

-  При высоте механизма менее 1,3 м.

-  При высоте механизма менее 2 м.

-  При высоте механизма менее 0,8 .м

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятных производственных факторов)? (ПНГП п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три года согласно Закону о труде.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПНГП п.3.1.7)

-  Проведения первичного инструктажа.

-  Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-  Аттестации в органах Ростехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: (ПНГП п.3.1.8)

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

-  Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

-  Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

-  Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

-  Все перечисленные средства.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность: (ПНГП п.3.1.9)

-  Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+  Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

-  Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

-  Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

-  Выполнения всех перечисленных мероприятий.

?

Содержание, каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП п.3.5.1.2)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных показателей.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП п.3.5.1.6)

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПНГП п.3.5.4.12)

-  Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-  Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Куда должна иметь выход система контроля и защиты стационарных установок: (ПНГП п.3.1.5.9)

-  На диспетчерский пульт.

+  На пункт управления.

-  На диспетчерский пульт и пункт управления.

-  В общую систему управления, автоматизации и контроля за производственными процессами.

- На систему аварийного останова технологического процесса.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (п.3.5.1.8)

-  Прочности.

-  Коррозионной стойкости.

-  Надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

-  Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПНГП п.3.5.1.11)

+  Обратный клапан.

-  Предохранительный клапан.

-  Запорный клапан.

-  Шаровой клапан.

-  Двухходовой клапан.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПНГП п.3.5.1.12)

-  Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

-  Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-  Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

-  Должны иметь международное признание.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-  Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-  Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

С  какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно: (ПНГП п.3.5.1.20)

- Обезвожен.

+ Осушен.

- Подогрет.

- Очищен.

- Все перечисленное.

?

На какое время работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики должен иметь запас сжатого воздуха ресивер: (ПНГП п.3.5.1.21)

- Для работы в течении не менее 30 минут.

+ Для работы в течение не менее 1 часа.

- Для работы в течение не менее 1,5 часов.

- Для работы в течение не менее 2 часов.

- Для работы в течение не менее 3 часов.

?

Что должны иметь расположенные на щитах управления диспетчерского пункта, а также отдельных технологических процессов и оборудования контрольно-измерительные приборы: (ПНГП п.3.5.1.23)

- Обозначения и градуировку.

- Штамп свидетельствующий о калибровке.

- Дату проведения калибровки.

+ Надписи с указанием определяемых параметров.

- Все перечисленное.

?

Какие мероприятия должны быть проведены на трубопроводах при подготовке к зиме: (ПНГП п.3.5.1.27)

+ Проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

-  Проверена гидроизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены.

- Проверена катодная защита и теплоизоляция, все изношенные аноды заменены

- Проведен контрольный осмотр с устранением обнаруженных дефектов в покрытии.

-  Проведены контрольный осмотр трубопровода с устранением обнаруженных дефектов в покрытии и профилактический ремонт вентилей с их утеплением.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (ПНГП п.3.5.1.28)

-  Допускается.

+ Не допускается.

-  Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

-  Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

-  Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (ПНГП п.3.5.1.33)

-  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

-  Отключению трубопровода от общей системы.

-  Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

-  Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (ПНГП п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

-  Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

-  Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из перечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (ПНГП п.3.5.1.35)

-  Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

-  Пневмоприводами.

-  Гидроприводами.

-  Электроприводами.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (ПНГП п.3.5.4.19)

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (ПНГП п.3.5.4.24)

-  Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

-  Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

-  Еженедельно для отчета руководству.

-  По решению технического руководителя предприятия.

?

Какие требования предъявляются к резервным насосам на насосных станциях? (ПНГП п.3.5.4.29)

-  Количество резервных насосов должно быть не менее двух.

+ Должны находиться в постоянной готовности к пуску.

-  Должны быть заполнены нейтральной жидкостью.

-  Должны находиться в отдельном помещении.

-  Должны быть выкрашены в желтый цвет.

?

Кем из специалистов должна обслуживаться электрическая часть установки? (ПНГП п.3.5.4.35)

+  Электротехническим персоналом, имеющим допуск на проведение работ с электроустановками напряжением выше 1000 В.

-  Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Что должно иметь ограждение площадки электродегидратора? (ПНГП п.3.5.4.38)

-  Предупреждающие надписи.

+  Блокировку, снимающую напряжение при открывании дверцы ограждения.

-  Заземление.

- Запорное устройство.

-  Все перечисленное верно.

?

Во время работы электродегидратора на лестнице подъема на него должна быть вывешена предупреждающая надпись? (ПНГП п.3.5.4.40)

-  «Сероводород»;

+  «Не влезай – убьет»;

-  «Входить здесь»;

-  «Высокое напряжение – опасно для жизни».

?

Какое устройство должен иметь электродегидратор? (ПНГП п.3.5.4.41)

-  Сигнализирующее при понижении уровня продукта в аппарате.

-  Предохраняющее от превышения давления.

-  Регулирующее уровень продукта в аппарате.

-  Отключающее подачу продукта в аппарат при отключении электроэнергии.

+  Отключающее напряжение при понижении уровня продукта в аппарате.

?

После заполнения электродегидратора продуктом, перед подачей напряжения, должны быть: (ПНГП п.3.5.4.42)

-  Проверена герметичность соединений.

+  Удалены скопившиеся в нём газы и пары.

-  Проверено заземляющее устройство.

-  Проверена блокировка ограждений.

-  Все перечисленное.

?

Дренирование воды из электродегидраторов и отстойников должно быть: (ПНГП п.3.5.4.45)

+ Автоматизированным и осуществляться закрытым способом.

- Автоматизированным и осуществляться открытым способом.

- С ручным управлением и осуществляться закрытым способом.

- С ручным управлением и осуществляться открытым способом.

- Регулярным.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (ПНГП п.3.6.1)

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (ПНГП п.3.6.8)

- Предохранительными клапанами.

- Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+  Заземлением.

- Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

- Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (ПНГП п.3.6.17)

-  Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

-  Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

-  Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

-  Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

+   Все перечисленное.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (ПНГП п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

-  Два человека.

-  Один работающий и один наблюдающий.

-  Два работающих и один наблюдающий.

-  Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (ПНГП п.3.6.20)

-  Один наблюдающий.

+  Не менее двух наблюдающих.

-  Один наблюдающий и руководитель работ.

-  Два наблюдающих и руководитель работ.

-  Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (ПНГП п.3.6.21)

-  Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

-  Все перечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (ПНГП п.3.6.24)

-  Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

-  Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

-  Работы продолжить после извещения руководителя работ.

-  Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПНГП п.3.8.14)

-  Ежесменно.

-  Раз в неделю.

+  Не реже одного раза в месяц.

-  Не реже одного раза в пол года.

-  Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (ПНГП

п.3.8.19)

- Проведения соответствующего инструктажа.

- Получения наряда-допуска.

- Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

+  Всего перечисленного.

- Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (ПНГП п.3.8.24)

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (ПНГП п.3.8.25)

-  20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+  30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-  40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-  45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-  Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (ПНГП п.3.8.29)

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-   Резервный комплект спецодежды.

-   Резервный комплект защитных очков.

-   Резервный комплект резиновых перчаток.

-   Резервный комплект резиновых ботов.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (ПНГП

п.3.8.40)

-   От попадания влаги.

+   От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

-   От действия отрицательных температур.

-   От хищения.

-   От всего перечисленного.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (ПНГП п.3.8.46)

-  Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+  Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

-  Любым из перечисленных.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (ПНГП п.3.8.47)

-  Разрешается.

-  Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

-  Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

-  Разрешается при аварийных ситуациях.

+    Запрещается.

?

Чем должны быть смочены узлы и детали технологического оборудования во избежания самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах? (ПНГП п. 6.5.3.6.)

-  Водой

+  Техническими моющими средствами

-  Нефтью

-  Поверхностно-активными веществами

?

Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03 п.2.12.)

-  Допускать к самостоятельной работе не ранее, чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

-  Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала.

-  Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления.

+  Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средств управления.

?

Каких тренингов не бывает при обучении персонала? (ПБ 09-540-03 п. 2.12)

-   Начального;

+  Специального;

-  Повторного;

-  Периодического.

?

Чем должны быть оборудованы печи с открытым огневым процессом  для их изоляции  от газовой среды при авариях? (ПБ 09-540-03 п. 4.5.8.3)

+  паровой завесой;

-  сигнализацией;

-  паровой завесой и сигнализацией;

-  аварийное отключение печи.

?

Как  происходит срабатывание автоматических систем ПАЗ? (ПБ 09-540-03 п.4.6.3.)

-  по заданным параметрам и программам

+  по заданным программам

-  по заданным параметрам

-  по регламентированным программам

?

В каких случаях допускается применение для нагнетания ЛВЖ и ГЖ поршневые насосы? (ПБ 09-540-03 п. 5.4.7.)

-  При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

-  При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

-  При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

+  В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

?

Разрешается ли применять во взрывоопасных технологических системах гибкие шланги в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки горючих сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ? (ПБ 09-540-03 п. 5.5.2.)

+  Не рекомендуется.

-  Разрешается.

-  Разрешается по указанию главного инженера.

?

В каких случаях допускается применение трубопроводов из неметаллических коррозионностойких материалов? (ПБ 09-540-03 п. 5.3.3)

+  На установках с технологическими блоками 3 категории взрывоопасности.

-  На установках с технологическими блоками 2 категории взрывоопасности.

-  На установках с технологическими блоками 1 категории взрывоопасности.

-  На установках всех категорий взрывоопасности

?

Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития? (ПБ 09-540-03 п.5.6.1)

-  Все устройства, задействованные в системе ПАЗ, включая исполнительные механизмы.

-  Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

+  Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекатели и другие отсекающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

-  Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

?

Какова должна быть скорость срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для технологических блоков II и III категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03  п.3.21.3. 3)

-  Не менее 12 секунд.

+ Не более120 секунд.

-  Не менее 300 секунд.

-  Для блоков II категории взрывоопасности 12 секунд, для блоков III категории 120 секунд.

?

Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, ЛВЖ и ГЖ? (ПБ 09-540-03, п.4.1.5.)

-  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

-  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости.

-  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

+  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

?

Каковы требования к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы? (ПБ 09-540-03 п. 5.2.4.)

-  Оборудование должно быть изолировано от действующей системы и, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено.

+  Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем.

-  Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем.

-  Оборудование должно быть демонтировано.

?

Где устанавливаются средства защиты от распространения пламени? (ПБ 09-540-03 п.5.6.9)

-  на дыхательных и стравливающих линиях;

-  на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ;

-  на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализатором;

+  все перечисленное верно;

?

Как должен осуществляться возврат объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? (ПБ 09-540-03 п. 6.3.5)

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

+   Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию ПАЗ.

?

Каковы требования к обозначению средств автоматики, используемой по плану локализации аварийных ситуаций? (ПБ 09-540-03 п. 6.16)

+  Должны быть обозначены по месту их размещения, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Должны быть обозначены по месту их размещения, на мнемосхемах и инструкциях.

-   Должны быть обозначены на мнемосхемах, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Требования к обозначению определяются при разработке ПЛАС.

?

Что должно предусматриваться в помещениях управления?  (ПБ 09-540-03 п. 6.2.3)

+  Световая и звуковая сигнализация

-  Световая сигнализация

-  Звуковая сигнализация

-  Световая, звуковая сигнализация и вытяжная вентиляция

?

Как должен осуществляться возврат объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? (ПБ 09-540-03 п. 6.3.5)

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

+   Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

-  Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию ПАЗ.

?

Чем обеспечивается надежность контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса на объектах с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03 п.6.3.11)

-  Установкой на каждый прибор двух независимых датчиков с раздельными точками отбора и сопоставлением значений технологически связанных параметров.

-  Дублированием систем контроля параметров с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

+   Дублированием систем контроля параметров, наличием систем самодиагностики с индикацией рабочего состояния, с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

-  Технические решения по обеспечению надежности контроля параметров разрабатываются и обосновываются разработчиком проекта.

?

Что понимается под предупредительным значением параметра? (ПБ 09-540-03 приложение 3)

-    Значение параметра, вышедшее за пределы регламентированного и приближающееся к предельно допустимому значению.

+     Значение параметра на границе регламентированных (допустимых) значений параметра технологического процесса.

-  Значение параметра в середине допустимых значений.

-  Значения взрывопожароопасной среды, отличающиеся от критического значения параметра на величину, равную сумме ошибки его эксперементального или расчётного определения и погрешности измерения, средств контроля, регулирования параметров и ПАЗ в технологическом процессе.

?

Что проверяется перед пуском установки? (ПБ 09-563-03 п.2.16)

-  работоспособность систем энерго-, тепло-, водоснабжение;

-  снабжение инертными газами;

-  систем отопления и вентиляции;

+    все перечисленное верно.

?

В каких состояниях  запрещается выгрузка из реактора катализатора? (ПБ 09-563-03 п.3.3)

-  в не регенерированном

-  в не пассивированном.

-  в  обоих состояниях разрешается

+  запрещается в обоих состояниях

?

Что не относится к мерам борьбы с пирофорными соединениями? (ПБ 09-563-03 п.3.17)

- Аппараты и трубопроводы после вывода оборудования из работы и их освобождения от продуктов должны быть пропарены водяным паром.

+  Аппараты и трубопроводы после пропарки водяным паром должны быть заполнены инертным газом.

- После освобождения аппарата от конденсата должен быть вскрыт нижний штуцер или люк и взята проба воздуха для анализа на содержание в нем опасных концентраций паров продукта \не более 20% от НКПВ\.

- Во время чистки аппаратов необходимо смачивать отложения находящие на стенках аппарата.

- При чистке аппаратов должны применяться инструменты не дающие искр.

- Пирофорные отложения извлеченные из оборудования должны поддерживаться во влажном состоянии до их захоронения в землю или удаления в специально отведенное безопасное в пожарном отношении

?

На каком расстоянии от трубчатых печей нефтеперерабатывающего  завода должны находиться запорные органы установленные на общих трубопроводах: (ПБ 09-563-03 п.5.3.)

- 3 метра от печи

+  не ближе 10 метров от печи

- не ближе 5 метров от печи

- 15 метров от печи

?

Какие насосы следует применять для перемещения жидкостей I и II класса   опасности: (ПБ 09-563-03 п.5.4.1.)

- Герметичные.

- Мембранные.

- Мембранные и центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением

+  Герметичные, мембранные и центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением.

?

Что обязаны знать работники, обслуживающие технологическую установку?

+ схему установки;

+  назначение аппаратов;

+ назначение трубопроводов, арматуры, КИПиА;

-  фамилию начальника установки.

?

В каких случаях запрещается включать в работу резервные горячие насосы?

+ без предварительного нагрева;

-  без технического осмотра;

+ с неисправной системой охлаждения насосов;

-  без включенной вентиляции.

?

Что не должна содержать вода, отходящая из конденсаторов и холодильников?

+ охлаждаемого продукта;

-  кислород;

-  азот;

- соли.

?

Какими пробоотборниками должен производиться отбор проб углеводородного газа, сжиженного газа и углеводородного конденсата?

+ рассчитанные на максимальное давление продукта в аппарате;

- с неисправными игольчатыми вентилями;

- с просроченным сроком поверки пробоотборников;

- с бирками и табличками.

?

В каких случаях не допускается эксплуатация нагревательных печей?

+  при отсутствии либо неисправности систем регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара;

+ при отсутствии либо неисправности блокировок, прекращающих поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров, а также при прекращении электро- и пневмопитания приборов КИПиА;

+ при неисправности средств сигнализации о прекращении поступления топлива и воздуха при их принудительной подаче в топочное пространство;

-  при отсутствии либо неисправности индивидуальных средств защиты оператора.

?

За состоянием какого оборудования должен быть обеспечен периодический визуальный контроль во время работы печи?

+  труб змеевика;

+ трубных подвесок;

+  кладки печи;

-  воздуходувки.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация печи?

+  при наличии деформации труб,

+  при деформации кладки или подвесок,

-  при неисправности манометра;

-  при отсутствии пробоотборника газа.

?

Что  необходимо сделать при прогаре труб?

+  прекратить эксплуатацию печи согласно режиму аварийной остановки.

-  начать ремонт печи;

- начать газосварочные работы;

-  сделать анализ газовоздушной среды.

?

Что должно быть установлено на паропроводе или трубопроводе инертного газа, служащего для продувки змеевика печи при остановках или аварии?

+ обратные клапаны;

+ по две запорные задвижки;

+ между задвижками необходимо предусмотреть пробный (продувочный) краник для контроля за герметичностью задвижки и спуском конденсата.

-  предохранительный клапан.

?

Что следует сделать работникам при прекращении работы вентиляции в производственных помещениях установки получения серы?

+ надеть СИЗОД;

+ открыть окна и двери;

+ известить старшего по смене для принятия немедленных мер по ее исправлению.

-  вызвать газоспасателей.

?

Укажите требования к газу, подаваемому на сероочистку?

+ газ не должен содержать конденсата;

-  газ не должен выходить через неплотности в запорной арматуре;

-  газ должен быть прозрачным и бесцветным;

-  газ не должен содержать углеводороды.

?

Какое требование должно соблюдаться во время приготовления раствора амина на установке сероочистки?

+ верхний люк емкости должен быть закрыт;

- верхний люк емкости должен быть открыт;

-  боковой  люк емкости должен быть закрыт;

-  боковой люк емкости должен быть открыт.

?

Что запрещается в инструкции по безопасному ведению работ по разливу серы?

+  вставать на застывшую серу;

+  стоять над открытым люком хранилища серы;

+  находиться вблизи желоба для разлива серы;

-  замер уровня серы в приямке хранилища производить через приспособленный для этого штуцер, не открывая люка, с применением СИЗОД и светильников во взрывозащищенном исполнении;

-  наблюдать за разливом серы следует, находясь с наветренной стороны.

?

В какие пробоотборники должен осуществляться отбор проб паровой фазы над серой?

+ выполненные из диэлектрического материала;

- в удобные и легкие;

-  в резиновые шарики;

-  в стеклянные газометры.

?

Чем характеризуется аварийная ситуация на уровне А?

+  развитием аварийной ситуации в пределах одного блока объекта;

- аварийная ситуация переходит а пределы одного блока;

- аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории организации;

?

Как часто в цехах по одной или нескольким позициям оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "Б" должны проводиться учебные тревоги?

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в квартал.

+   Не реже одного раза в год.

- После аварии или инцидента.

?

Какой размер шлем маски №4?

-  95-99см.

- 93-95см.

- 99-103 см.

+  Свыше 103 см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода?

- 100мг/мз

+  1000мг/мз

- 10 мг/мз

- 200- 280мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны?

- 100мг/мз

- 3мг/мз

+  10 мг/мз

- 0,008 мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами?

- 100мг/мз

+  3мг/мз

-  10 мг/мз

-  0,008 мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах?

- 100мг/мз

- 3мг/мз

-  10 мг/мз

+   0,008 мг/мз.

?

Как разрешается отогревать замерзший продукт в дренажном трубопроводе?

+  при закрытой задвижке аппарата.

- при открытой задвижке аппарата.

- открыта или закрыта задвижка не имеет значения.

- при работающем автоматическом дренажном клапане.

?

На какой высоте от уровня пола или площадка находится рабочая зона- места постоянного или временного пребывания рабочих?

+     2м

- 1,5 м

- 2,5 м

- 3м

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти.

- 10 мг/куб. м.

- 100 мг/куб. м.

+ 300 мг/куб. м.

- 350 мг/куб.м.

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в?

- диэлектрические галоши;

+  диэлектрические перчатки;

- диэлектрические резиновые коврики;

- изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится

- один раз в год;

- один раз в 6 месяцев;

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца;

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы.

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится

- один раз в 6 месяцев;

- один раз в год;

+ один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев;

- один раз в квартал.

?

Как часто вахтовый персонал должен проверять наличие и исправность противогазов при обслуживании установок по подготовке нефти

- 1 раз в год;

- 2 раза в год;

+ каждый раз при приеме вахты;

-  каждый раз перед использованием.

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД

- кислых газов, сернистого газа;

+  сероводорода и аммиака;

- всех газов;

- сероводорода и сернистого газа.

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с     воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха.

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте?

-  для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы

-  с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-  с целью обучения для получения разряда

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества.

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.