Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Машинист технологических насосов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

2. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

3. ПБ 09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов.

4. ПБ 03-108-96 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

5. Бухаленко Е.И. Справочник по нефтепромысловому оборудованию.

6. Карелин В.Я. Насосы и насосные станции, 1986.

?

Какое давление называется избыточным

-  давление, выше давления насыщенных паров

-  давление, выше рабочего давления

-  давление, выше предельно допустимого давления

+   давление, выше атмосферного

?

Выберете правильное соотношение единиц измерения давления:

- 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа.

+ 1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =  1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

?

Что такое напор центробежного насоса?

- это сила, действующая на единицу поверхности рабочего колеса центробежного насоса;

+ это высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, если бы он работал на вертикальную трубу;

- это перепад давлений на входе и выходе центробежного насоса;

-  это вес столба жидкости насоса.

?

Какие трубопроводы относятся к трубопроводам среднего давления?

- у которых давление до 6 кгс/см2

- у которых давление от  6 до 16 кгс/см2

+ у которых давление от  16 до 64 кгс/см2

- у которых давление от  64 и выше кгс/см2

?

Назовите неправильную причину отсутствия и снижения подачи и напора центробежных насосов:

-  Недостаточное заполнение насоса жидкостью;

-  Засорение рабочих колес;

+  Нарушение центровки вала насоса с валом электродвигателя;

-  Уменьшение числа оборотов электродвигателя.

?

Что необходимо сделать при снижении подачи и напора центробежного насоса при увеличении сопротивления в напорной линии?

-  повторить заливку насоса

+ проверить задвижку

-  остановить насос на ППР

- проверить электровдвигатель

?

Какой режим движения жидкости называется турбулентным?

+  Слои  вдоль стенок двигаются параллельно, а в остальной части они перемешаны между собой

-  Слои жидкости двигаются параллельно друг другу и стенкам трубопровода

-  При увеличении скорости потока параллельность слоев нарушается

-  Это такой режим, при котором происходит потеря напора.

?

Что происходит в местном сопротивлении трубопровода?

+  потеря напора

-  поворот среды

-  гидравлический удар

-  эффект Бурдона

?

Что такое эффект Бурдона?

- это механический удар струи, возникающий из- за резкого перекрытия трубопровода

- это сужение потока при полузакрытой задвижке, в обратном клапане

+  под действием давления согнутые трубопроводы стремятся выпрямиться, что может привести к порыву  трубопровода

-  это турбулентный режим движения жидкости

?

Как классифицируется запорная арматура по назначению, устанавливаемая на трубопроводах?

- Запорная арматура - краны,  вентили,  задвижки- для предотвращения движения жидкости в обратном направлении

+ Предохранительная арматура - предохранительные клапаны для сброса избытка давления

-  Запорная невозвратная арматура - регулирующие клапана- для перекрытия трубопроводов

+ Регулирующая арматура - регуляторы давления, уровня, расхода и температуры для регулирования потоков среды

?

Назовите причину повышенной вибрации насосного агрегата:

+  Нарушена балансировка ротора;

-  Засорена сетка на приеме;

-  Просачивание воздуха через трубопровод и сальники;

-  Увеличено сопротивление в напорной линии (закрыты задвижки на выкиде).

?

Назовите причину повышенной вибрации насосного агрегата:

+  Вибрация трубопроводов.

+  Расцентровка агрегата.

+  Увеличены зазоры в подшипниках насоса.

+  Изношен подшипник

-  Насос не заполнен жидкостью

?

Что называется подачей или производительностью насоса?

+  Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени;

-  Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу;

-  Отношение полезной мощности к потребляемой мощности;

-  Мощность, потребляемая электродвигателем.

?

В каких единицах измеряется подача центробежного насоса?

- м.вод.ст.

+  куб м / час

-  киловатт

- процентах

?

При каких давлениях и проходных сечениях применяются вентили?

+ давление до 160 кгс/ см2 и диаметр условного прохода до 150 мм

-  давление до 40кгс/ см2 и диаметр условного прохода до 50 мм

-  давление до 16 кгс/ см2 и диаметр условного прохода до 100 мм

-  давление диаметр условного прохода не имеют значение

?

Как классифицируются насосы по типу перекачиваемой жидкости?

+  нефтяные

-  газовые

+ водяные

-  мультифазные

?

Объемные насосы делятся

-  по конструкции рабочего органа

+  по ведущему рабочему органу

+  по виду рабочих органов

+  по характеру движения рабочих органов

?

Как делятся насосы по типу исполнения

+ консольные

+  секционные

-  динамические

- лопастные

?

Как подразделяются динамические  (лопастные) насосы?

+  по виду рабочих органов - центробежные, осевые, вихревые;

+  по прохождению жидкости за рабочим колесом – со спиральным, кольцевым отводами, с направляющим аппаратом;

+ по конструкции рабочего органа – с закрытым и открытым рабочим колесом;

-  по характеру движения рабочих органов – поступательно-поворотные и вальные;

?

Что не указывается в маркировке задвижки?

+  направление среды.

-  условное давление.

-  клеймо завода- изготовителя.

-  диаметр условного прохода.

?

Какие указатели должны быть на запорной арматуре?

-  дата следующей поверки.

-  дата следующих  поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

+  направления вращения при открытии и закрытии.

-  давление срабатывания

?

Какие требования к сальниковым уплотнениям запорной арматуры?

-  Чтобы были из пеньковой набивки.

+  Чтобы не было течи.

-  Чтобы чуть пропускали для смазки шпинделя.

-  Чтобы были дешевыми.

?

Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек?

-  монтировкой или трубой.

+  ключем- усилителем.

-  руками.

-  щипцами.

?

Из скольких частей состоит поршневой насос?

-  одной

+ двух

-  трех

- четырех

?

Что называется коэффициентом полезного действия насосного агрегата?

-  Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени;

-  Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу;

+  Отношение полезной мощности насоса к потребляемой мощности электродвигателем;

-  Мощность,потребляемая электродвигателем.

?

Что называется КПД электродвигателя?

+   это  есть отношение полной мощности подводимой к двигателю к мощности на валу электродвигателя

- Отношение полезной мощности к потребляемой мощности электродвигателем.

-  Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени;

-  Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен

?

Какие виды обратных клапанов Вы знаете?

+  шарнирные

+  тарельчатые

-   пружинные

-  игольчатые

?

Каких регулирующих клапанов не бывает?

-  электроприводных

- пневматических

-  пружинных

+ электростатических

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? -  Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

-  Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

-  Еженедельно для отчета руководству.

?

Центробежный насос предназначен

- для сброса избытка давления

+ для увеличения напора жидкости

-  для направления движения  жидкости

-  для увеличения давления газа

?

Назовите детали центробежного насоса

+  крышка с приемным патрубком,

+   крышка с выкидным патрубком,

+  секции, количество которых равно количеству  рабочих колес,

+  за каждым рабочим колесом имеется направляющий аппарат.

-  червячная пара с зубчатым колесом

?

Что называется секцией насоса ЦНС?

+  Одно рабочее колесо и один направляющий аппарат;

-  Гидравлическая пята;

-  Крышка с приемным патрубком;

-  Кронштейны.

?

Укажите принцип действия центробежного насоса.

+  Жидкость по приемному патрубку подается к центру рабочего колеса, который вращается с большой скоростью.

+  Жидкость вращается и в системе с колесом приобретает центробежное ускорение, под действием центробежной силы, которой отбрасывает жидкость к перефирии.

?

Где указаны набор графических характеристик, которые позволяют выбирать и менять режим работы насоса применительно своими условиями?

+  в паспорте насоса

-  в сменном журнале

- в инструкции для персонала на рабочем месте

- в правилах безопасности

?

Что такое графические  характеристики насосного агрегата?

+  Это полученные   экспериментальным  путем   линии  зависимости   напора от  подачи

+  Это полученные   экспериментальным  путем   линии  зависимости   мощности от  подачи

+  Это полученные   экспериментальным  путем   линии  зависимости   КПД от  подачи.

-  Это полученные   экспериментальным  путем   линии  зависимости   подачи от напора

?

Назначение предохранительных устройств.

- для открывания и закрывания трубопроводов.

+ от повышения давления выше допустимого значения.

- от пропуска потока в обратном направлении.

- для регулирования сбрасываемых потоков.

?

Принцип работы предохранительного клапана основан:

-  на открывании предохранительного клапана при повороте штурвала.

+  на открывании клапана при превышении давления выше допустимого, на которое тарируется клапан.

-  на пропуске среды в прямом направлении и запирании в обратном.

-  на изменении проходного сечения клапана при превышении давления.

?

Укажите действия машиниста при подготовке насосного агрегата к пуску:

+  Проводим проверку на целостность всего агрегата, комплектность крепежа и его затяжку, чтобы не было течи, наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях и защитного ограждения на муфтовом соединении.

+  Проверить, чтобы не было посторонних предметов на агрегате, электродвигателе и трубопроводе.

+  Проверить КИП: наличие всех термодатчиков в подшипниках, чтобы не было обрывов соединительных кабелей, исправность манометров (наличие пломбы)

-  Нажимаем кнопку Пуск и следим за набором давления на выкиде, когда давление достигнет рабочего, плавно открываем выкидную задвижку.

?

Укажите действия машиниста при пуске насосного агрегата:

-  Открываем приемную задвижку, воздушный кран на насосе и заполняем насос жидкостью до появления жидкости в воздушном кране.

-  Убедиться, что выкидная задвижка закрыта.

- Проверяем сальники при заполненном насосе, они не должны протекать.

+  Нажимаем кнопку Пуск и следим за набором давления на выкиде

+  Когда давление достигнет рабочего, плавно открываем выкидную задвижку, чтобы не перегрузить электродвигатель

+  Регулируя степень открытия задвижки, получить нужную подачу или напор.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (п.3.5.1.11)

+  Обратный клапан.

-  Предохранительный клапан.

-  Запорный клапан.

-  Шаровой клапан.

-  Двухходовой клапан.

?

Выберете правильную техническую характеристику насосного агрегата ЦНС 180-128:

+  180 м3/час- подача

+  128 м вод ст.- напор

-  180 м вод ст. – напор

-  128 м3/час – подача

?

Марка насоса ЦНС180-128 означает – центробежный насос секционный с напором:

-  180 мм ртутного столба;

-  180 м водного столба;

-  120 мм ртутного столба;

+  128 м водного столба.

?

Укажите классификацию центробежных насосов  по опоре вала.

-  одноколёсные  (одноступенчатые)

-  многоколёсные  (многоступенчатые)

+  секционные

+  консольные

?

Укажите марки консольных насосов

-  ЦНС – центробежный насос секционный

+ К - вал насоса имеет специальную опору насоса

+  КМ- вал насоса является продолжением электродвигателя

+  ВК – горизонтальный одноступенчатый вихревой насос

?

Для чего применяется параллельная перекачка?

+   для увеличения объема перекачиваемой жидкости

-  для увеличения напора перекачиваемой жидкости

-  для улучшения перекачки  жидкости

-  для увеличения напряжения перекачиваемой жидкости

?

При последовательной перекачке жидкости насосами

-  общая подача будет равна объему подачи двух насосов

-  по напору работа насосов должна быть одинаковой

+  производительность насосов должна быть одинаковой

+  напоры насосов одинаковыми быть не обязательно должны

?

Контрольно-измерительные приборы подразделяются на:

-  образцовые, рабочие, технические;

-  образцовые, лабораторные, технические;

+  образцовые, рабочие;

-  рабочие, лабораторные, технические.

?

Для чего предназначены сигнализаторы?

+  для выдачи сигналов на пульт управления о предельно- допустимых значениях температуры, давления, уровня, расхода

-   для измерения уровня жидкости в емкостях, сосудах, резервуарах

- для сигнализирования предельно- допустимых значений температур

-  для выдачи сигнала на пульт управления о величине расхода

?

Что является датчиком?

-  это прибор по месту на трубопроводе или аппарате

+  техническое устройство, которое воспринимает изменение параметра, при этом изменяется какое-то его свойство.

-  это регулирующий клапан

-  это регулятор технологического параметра

?

В каком случае манометр не допускается к применению?

+ отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- при отсутствии красной черты.

- если установлен на высоте более 2м.

- если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Что такое класс точности манометра?

- абсолютная погрешность измерения.

- диапазон шкалы.

+ процент ошибки показания прибора.

- истинное значение давления.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в аппарате до 2,5 МПа?

-  не ниже 1,5.

+ не ниже 2,5.

-  3.

-  4.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

-  Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+  Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-  Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-  Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-  Чтобы предел измерения не превышал полуторократное рабочее давление.

?

Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было:

-  в первой трети шкалы.

+  во второй трети шкалы.

-  в третьей трети шкалы.

-  посередине шкалы.

?

Как часто манометры должны проходить Государственную поверку?

+ 1 раз в год

-  1 раз в полгода

-  1 раз в месяц

-  1 раз в квартал

?

Как часто манометры должны проходить контрольную  проверку?

-  1 раз в год

+  1 раз в полгода

-  1 раз в месяц

-  1 раз в квартал

?

Что является чувствительным элементом пружинного манометра?

+  Полая элипсообразная трубчатая пружина

-  Передаточный механизм

-  Тугая сплошная закрученная пружина

-  Указательная стрелка и шкала

?

На какое давление манометры НЕ выпускаются?

-  от 1 до 500 атмосфер

-  от 1 до 1000 атмосфер

-  от 1 до 350 атмосфер

+  свыше 1000 атмосфер

?

В зависимости от вида и величины измеряемого давления манометры условно подразделяются на:

-  манометры избыточного давления, барометры, электрические манометры, дифференциальные манометры, вакуумметры

-  барометры, дифференциальные манометры, вакуумметры, мановакуумметры

+  мановакуумметры, манометры избыточного давления, барометры, вакуумметры, дифференциальные манометры

-  манометры избыточного давления, барометры, грузопоршневые манометры, вакуумметры.

?

Для  чего применяют моновакуумметры?

-  Для измерения переменного разряжения в аппарате или трубопроводе;

+  Для измерения избыточного давления в аппарате;

-  Для измерения переменных давлений;

+  Для измерения вакуума в аппарате или трубопроводе.

?

Укажите правильную характеристику насосов Д и НД

+  Д- относятся горизонтальные одноступенчатые насосы двухстороннего входа с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу.

+  НД- относятся горизонтальные одноступенчатые насосы двустороннего входа с двухсторонним подводом жидкости в рабочее колесо.

-  НД- относятся горизонтальные одноступенчатые насосы двухстороннего входа с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу.

-  Д- относятся горизонтальные одноступенчатые насосы двустороннего входа с двухсторонним подводом жидкости в рабочее колесо.

?

Что называется силой тока?

+  это количество зарядов, протекающих через сечение проводника в единицу времени

- это сила, заставляющая заряженные частицы двигаться в определенном направлении

- это разность потенциалов  между концами проводника, заставляющая ток идти  по проводнику

-  это свойство проводника оказывать сопротивление движению тока.

?

Какой прибор предназначен для измерения объемного количества воды?

+  Счетчик воды вихревой ультразвуковой

-  Счетчик воды переменного перепада давления ТОР

-  Расходомер турбинный ТОР

-  Счетчик воды электромагнитный типа  НОРД

?

Укажите практические  пути  изменения  производительности  и  напора насоса.

+  Регулируем в пределах графической характеристике насоса, прижимая выкидную задвижку, увеличиваем напор (но уменьшается КПД), и полное открытие, снижаем напор, увеличиваем подачу (увеличивается мощность электродвигателя).

+  Изменением частоты вращения вала. При уменьшении частоты вращения уменьшается подача-Q и напор H, а при увеличении  - Q, H увеличиваются.

+  Обтачивание рабочих колес при ППР, когда надолго необходимо изменить напор и подачу.

+  Изменением угла наклона направляющих лопастей перед входом в рабочее колесо при ППР,  изменяют напор и подачу до 3%.

- Применение последовательной перекачки для увеличения подачи и параллельной для  увеличения напора.

?

Как  достигается изменение числа оборотов насосного агрегата?

+  за счет изменения числа полюсов электродвигателя (690,1500,3000 об/мин).

+ за счет применения промежуточного редуктора, за счет числа передачи зубчатых колес в нем.

-  за счет регулирования в пределах графической характеристике насоса, прижимая выкидную задвижку

-  за счет применения клиноременной передачи

?

Укажите пускорегулирующую аппаратуру насосного агрегата.

+  автоматические выключатели

+   рубильники

+  тепловые реле

+   реле тока

-  трансформатор тока

?

Какая деталь не относится к узлу гидроразгрузки центробежного насоса типа ЦНС?

+  упорная камера;

-  втулка гидропяты;

-  трубка разгрузки;

-  диск разгрузки.

?

Укажите особенности центробежного насоса.

+   Насос не развивает давление на выкиде больше своего напора, работая даже на закрытую задвижку, он начинает работать сам на себя, нагревается и отключается.

+ Насосы  очень чувствительны  к содержанию газа, его не должно быть, так как  начинается кавитация.

-  Насос перекачивает вязкие жидкости, при повышении вязкости нефти существенно изменяется течение жидкости в каналах рабочего колеса,  из-за чего снижается давление, подача, КПД, а увеличивается потребляемая мощность.

-  На выходе насоса получается пульсирующий поток, что хорошо для технологии.

?

Укажите условия применения центробежного насоса.

+  содержание твердых частиц, их должно быть не более 0,2% по массе.

+  размеры твердых частиц не более 0,2 мм.

+  отдельные частицы могут быть до 5 мм, но не более 2% содержания твердых частиц.

-  максимальное давление на входе должно быть для всех типов насоса ЦНС не более 30 кгс/см2.

?

Что применяется в качестве электрических машин для привода насоса?

+  асинхронные электродвигатели

+  синхронные электродвигатели.

-  генератор переменного напряжения

-  трансформатор

?

Укажите допустимый  осевой  разбег  ротора насоса  типа ЦНС при числе ступеней 8- 10?

+ 5мм.

- 2мм

-  4мм

-  3мм

?

В каких случаях    увеличивается осевой разбег ротора насоса ЦНС?

+  При износе разгрузочного устройства.

+  При работе без жидкости.

+  При пуске и остановке.

-  При перегреве подшипников

?

Как определяют допустимый  осевой  разбег  ротора насоса  типа ЦНС?

+  по рискам

+  по указателю осевого сдвига ротора

- по температуре четвертого подшипника

-  по величине давления нагнетания

?

По показаниям,  какого прибора определяется величина  напряжения:

-  Фазометра;

-  Амперметра;

+  Вольтметра;

-  Счетчика.

?

Какое действие машиниста не относится  к обслуживанию ЦНС при нормальной работе?

-  контроль давления воды на выкиде и приеме;

-  контроль температуры подшипников;

+  заливка насоса жидкостью;

-  контроль постороннего шума, стука и вибрации.

?

Ограждение муфтового соединения насосного агрегата должно быть:

+ Сетчатым

-  Перильным

+ Сплошным

-  В виде металлических стоек

?

Чем опасны кавитационные пузырьки?

-  они вызывают коррозию металла насоса;

-  из этих пузырьков освобождаются высокие давление и разряд и разрушают металл.

-  они повышают нагрузку на электродвигатель;

+  они схлопываются  с сопровождением треска, при этом  из этих пузырьков освобождаются высокие давление и температура и разрушают металл.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (п.3.5.1.13)

-  Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

-  Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

-  Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

-  Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Какого температурного предела не должны превышать подшипники центробежных насосов при их эксплуатации

+  на 50 °С температуру воздуха в машинном отделении и не поднимать выше 70 °С

-  на 60 °С температуру воздуха в машинном отделении и не поднимать выше 80 °С

-  на 40 °С температуру воздуха в машинном отделении и не поднимать выше 50 °С

-  на 30 °С температуру воздуха в машинном отделении и не поднимать выше 60 °С

?

Укажите причины  кавитации:

+  Недостаточный подпор жидкости на входе, т.е. жидкость не успевает вовремя к центру рабочего колеса и перед ним образуется разряжение.

+  Подсос воздуха на входе, через воздушный кран, через сальники, через другие неплотности, пузыри воздуха попадают в поток и таким образом нарушают его  сплошность.

+  Работа насоса в режиме за пределами допустимого кавитационного запаса.

-  Разбалансировка ротора

-  Несоосность центра вала насоса и электродвигателя. (расцентровка)

?

Укажите  меры борьбы с кавитацией.

+  Необходимо прижать выкид, чтобы повысить давление в насосе /наполняемость насоса/.

+  Проверить давление на входе, если оно низкое, то повысить его: проверить полностью ли открыта входная задвижка  и другие задвижки по ходу, проверить чистоту сетки, позвонить в операторную о том что  снизился подпор.

+  Проверить герметичность линии на входе, нет ли подсоса воздуха через сальники /если есть, увеличить подпор сальников /.

+  Если все исправно, но кавитация продолжается, значит работаем за пределами кавитационного запаса, то необходимо заглубить насос.

-  Остановить агрегат и повторить заливку его перекачиваемой жидкостью.

?

Что такое магнитный пускатель и для чего он предназначен?

+ это электромагнитный пусковой аппарат, который служит для дистанционного управления электродвигателем.

- это стальной сердечник, в пазы которого уложены алюминиевые стержни, а по концам кольца, он служит для создания электромагнитного поля.

- это пусковой или отключающий аппарат, который служит для ручного включения и отключения электроцепи.

-  это реле, которое предназначено для отключения электрических цепей, при перегрузке (тепловые) и коротких замыканиях.

?

Укажите правильные действия при обслуживании насосного агрегата?

+ Следим  за  утечками  через  сальники

+ Слушаем,  чтобы  не  было  постороннего  шума, стука  и  вибрации,  если  это  обнаружили  необходимо  остановить  насосный  агрегат.

- Центруем насосный агрегат, применяя подкладки и микрометр

-  Устанавливаем заглушку во фланцевом соединении запорной арматуры

?

Укажите правильные действия при обслуживании насосного агрегата?

+  Следим,  чтобы  не  было  утечек  в  запорной  арматуре,  во  фланцевых  соединениях,  в  импульсных  трубках,  КИП.

+  Проверяем  трубку  разгрузки,  нормальная  работа - трубка  не  греется.

-  Сливаем подтоварную воду через сифонный кран

-  Надавливаем на рычаг, если слышен свист или шум, то нормально

?

Какие полумуфты насосных агрегатов не бывают?

-  упругопальцевые;

+  керамические;

-  зубчатые;

-  упругие пластинчатые.

?

Назовите причины отказа упруго- пальцевой муфты.

-  излом зубьев

+  раскручивание гаек,

+  истирание резиновых втулок,

+  несоостность, обрыв шпонки.

-  срыв накидного корпуса.

?

Укажите правильные действия при текущей остановке центробежных насосов.

+   закрыть выкидную задвижку и нажать кнопку «Стоп».

-   нажимаем кнопку «Стоп»  и  затем перекрываем необходимые задвижки

- отключаем кнопкой «Стоп» (часть жидкости выбрасывается из насоса). Закрываем приемную и выкидную задвижки, сливаем жидкость  из насоса и устанавливаем заглушки.

-   на кнопку «Пуск» вешаем табличку  «Не включать! Работают люди!»,   а на задвижках  «Не открывать! Работают люди».

?

Какая деталь не является  деталью  шестеренчатого маслонасоса?

-  2 шестеренки;

-  вал;

-  регулирующий перепускной клапан;

+  гидравлическая пята.

?

Требования к закачиваемой  в пласт  сточной воде по коэффициенту взвешенных частиц составляет:

-  не более 2-3 мг/л;

+  не более 60 мг/л;

-  не более 1%;

-  не более 150 мг/л.

?

Какие подшипники применяются в  насосных агрегатах ЦНС?

+  Подшипники качения;

+  Подшипники скольжения;

-  Подшипники керамические;

+  Роликовые подшипники.

?

Что такое гидрофобный фильтр в очистном технологическом резервуаре?

-  Это песчаный слой;

-  Это гигроскопический впитывающий материал;

-  Это металлическая сетка;

+  Это слой нефти.

?

Каким насосом производится подача деэмульгатора в нефть.

-  РЗ

+  НД

-  ЦНС

-  ВК

?

Укажите значение маркировки насоса- дозатора 2,5 НД 10/100

+   2,5- точность подачи

-   100 л/час – подача

+  100 кгс/см2 – давление нагнетания

-  2,5 кгс/ см2

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса?

-  Обратный и шаровой клапаны.

-  Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

-  Запорный и шаровой клапаны.

-  Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

К каким видам термометров относятся стеклянные термометры?

-  Термопарам.

-  Термометрам сопротивления.

-  Манометрическим термометрам.

+  Термометрам расширения.

?

Каких расходомеров не бывает?

-   электромагнитных

+  деформационных

-  ультразвуковых

-  пневмометрических

?

Назовите правильно последовательность подготовительных слоев при монтаже днища резервуара:

+ днище- фундамент- гидрофобный слой- песчаная подушка- грунтовая подсыпка

- днище- песчаная подушка- фундамент- гидрофобный слой-  грунтовая подсыпка

-  днище- фундамент- песчаная подушка - гидрофобный слой-  грунтовая подсыпка

- днище- фундамент- гидрофобный слой- грунтовая подсыпка - песчаная подушка

?

Какой вместимостью бывают резервуары?

+ 100 кубических метров

+ 1000 кубических метров

+ 5000 кубических метров

- 500000 кубических метров

?

Для чего предназначены дыхательные клапаны резервуаров?

+  для поддержания в газовом пространстве резервуара расчетного давления и вакуума, для сокращения потери нефти и нефтепродуктов от испарения, что достигается за счет ограничения выхода газов и паров при наполнении или освобождении резервуара, изменении температуры окружающей среды, атмосферного давления и упругости паров в течение суток.

- для поддержания в газовом пространстве резервуара расчетного давления, для сокращения потери нефти и нефтепродуктов от испарения, что достигается за счет ограничения выхода газов и паров при наполнении или освобождении резервуара, изменении температуры окружающей среды, атмосферного давления и упругости паров в течение суток.

- для поддержания в газовом пространстве резервуара расчетного давления и вакуума, для сокращения потери нефти и нефтепродуктов от испарения, что достигается за счет ограничения выхода газов и паров при наполнении  резервуара, изменении температуры окружающей среды, атмосферного давления и упругости паров в течение суток.

- для поддержания в газовом пространстве резервуара расчетного давления и вакуума, для сокращения потери нефти и нефтепродуктов от испарения, что достигается за счет ограничения выхода газов и паров при наполнении или освобождении резервуара, изменении температуры окружающей среды в течение суток.

?

Для чего  предназначены предохранительные клапана резервуаров?

+ для регулирования давления в резервуаре при неисправности дыхательного клапана

+ для регулирования давления в резервуаре, если проходное сечение дыхательного недостаточно для быстрого пропуска  газа или воздуха

- для поддержания в газовом пространстве резервуара расчетного давления и вакуума

- для сброса избытка давления и предохранения резервуара, таким образом, от разрыва

?

Сифонный кран,  назначение, место расположения.

+ предназначен  для  спуска  из  резервуара  отстоявшейся  подтоварной   воды и устанавливают   в   первом   поясе   корпуса   резервуара на высоте  350 мм от дна.

- предназначен  для  спуска  из  резервуара  отстоявшейся  грязной   воды и устанавливают   во втором поясе   корпуса   резервуара.

-  предназначен  для  спуска  из  резервуара  отстоявшейся  товарной   воды и устанавливают   на высоте  350 мм от дна.

-  предназначен  для  спуска  из  резервуара  отстоявшейся  сточной  воды и грязи, устанавливают   в   специально оборудованном отводе.

?

Схема резервуарного парка по сырой нефти.

-  Узел учета- технологический сырьевой резервуар- буферный сырьевой резервуар, КДФ-2 ступень сепарации- на установку подготовки нефти.

-  КДФ - Узел учета - 2 ступень сепарации - технологический сырьевой резервуар - буферный сырьевой резервуар - на установку подготовки нефти.

+  Узел учета - КДФ-2 ступень сепарации - технологический сырьевой резервуар - буферный сырьевой резервуар - на установку подготовки нефти.

-  Буферный сырьевой резервуар -  технологический сырьевой резервуар - КДФ-2 ступень сепарации- узел учета - на установку подготовки нефти.

?

Схема товарного парка по товарной нефти.

-  Технологический товарный резервуар - насос – узел учета - буферный товарный резервуар - магистральный нефтепровод.

-  Насос – узел учета - технологический товарный резервуар - буферный товарный резервуар - магистральный нефтепровод.

+  Технологический товарный резервуар – буферный товарный резервуар - насос – узел учета - магистральный нефтепровод.

-  Буферный товарный резервуар - технологический товарный резервуар - насос – узел учета - магистральный нефтепровод.

?

Схема очистных сооружений.

-  Насос - буферный резервуар - резервуар-отстойник с гидрофобным фильтром.

-  Пруд - нефтеловушка - резервуар-отстойник с гидрофобным фильтром - буферный резервуар - насос.

+  Резервуар-отстойник с гидрофобным фильтром - буферный резервуар - насос.

-  Насос - смеситель с коагулянтом - отстойник-осадитель - фильтр тонкой очистки - насос.

?

Химическая формула метана

+  СН4

-  С3Н8

-  С2Н4

-  С2Н6

?

С каким количеством углеродных атомов углеводороды – жидкости?

-  От 1 до 5

-  От 7 до 10

+  От 5 до 15

- Свыше 15

?

Вязкость жидкости это:

+  Это внутренне трение жидкостей.

-  Свойство жидкости не сопротивляться перемещению ее частиц под воздействием приложенной силы.

-  Это внешнее трение жидкостей.

-  Свойство жидкости – не перемещаться ее частицам под воздействием приложенной силы.

?

В каких единицах измеряется кинематическая вязкость?

- Па/сек

+ м2/сек

- Пуаз

-  градусах ВУ

?

Первое действие   операторов  при  загорании  на  территории  установки

+  Отключить   все  электроустановки.

-  Закрыть  входящие  и  выходящие  нефтепровода.

-  Сообщить  в  ПЧ,  руководству  цеха,  начальнику  товарного парка,  диспетчеру  ЦИТС

-  Пустить  в  работу  систему  пенотушения в насосных, подслойное тушение на резервуарах, пожарные гидранты там, где они подведены.

?

Что такое заземление и его устройство?

+  это соединение корпуса аппарата с заземляющим проводником

+ заземляющий проводник закапывается на глубину 0,5м

+ заземляющий проводник соединяется с заземлителем или контуром заземления, который закапывается на глубину не промерзания грунта до 2,2 м

+  сопротивление заземления должно быть не более 4- 10 Ом

- это молниеприемник и токоотвод

?

Из какого оборудования состоит маслосистема насосных агрегатов ЦНС. Дайте полный ответ?

-  Масляный насос шестеренчатый, бак масляный,  маслоохладитель, трубопроводы и запорная арматура,  датчик циркуляции масла, манометры.

-  Масляный насос шестеренчатый, бак масляный,  маслоохладитель, масляный фильтр, трубопроводы и запорная арматура,  датчик циркуляции масла.

-  Масляный насос шестеренчатый, бак масляный,  маслоохладитель, масляный фильтр, трубопроводы и запорная арматура,  датчик температуры, манометры.

+  Масляный насос шестеренчатый, бак масляный,  маслоохладитель, масляный фильтр, трубопроводы и запорная арматура,  датчик циркуляции масла, манометры.

?

Как часто необходимо осматривать наружные  трубопроводы?

+ 1 раз в сутки

-  1 раз в смену

-  1 раз в год

-  по графику, но не реже 1 раза в 10 дней

?

Кто допускается к обслуживанию технологических трубопроводов?

+  лица не моложе 18 лет, сдавшие техминимум и знающие схему

-  лица обученные, аттестованные и имеющие при себе удостоверения

-  лица не моложе 21 года, прошедшие медицинское и психиатрическое освидетельствование

- все перечисленное верно