Тест по профессии «Оператор по подземному ремонту скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Изменение напора установки ЭЦНМ достигается: (2, п.3.2., стр.17)

+ путем изменения количества или номера модуль - секций

-  путем изменения номера модуль - секций

-  путем изменения количества - секций

-  путем добавления количества - секций

?

Визуальные признаки при скорости ветра около 15 м/сек: (5, стр.128)

-  возникают затруднения в ходьбе, качаются стволы деревьев

+ возникают затруднения в ходьбе против ветра, качаются стволы деревьев

- возникают затруднения в ходьбе, сильно качаются стволы деревьев

- возникают затруднения в ходьбе, очень сильно качаются стволы деревьев

?

Максимальная высота установки индикатора веса? (5, стр.46)

+ не более 3,5 м.

-  не менее 3,5 м.

-  более 3,5 м.

-  более 4,5 м.

?

Какое натяжение должны иметь оттяжки подъёмного агрегата? (1, п.4.4.7, стр.210)

-  не более 400 –500 кгс

+ не менее 400 –500 кгс

-  менее 400 –500 кгс

-  менее 300 –400 кгс

?

Допустимый минимальный радиус изгиба промывочного шланга? (5, п.5.1.72, стр.56)

-  не более 760 мм.

-  менее 760 мм.

+ не менее 760 мм.

-  менее 860 мм.

?

С какой скоростью разрешается передвижение агрегатов под линиями электропередач? (5, п.1.13., стр.11)

+ не более 10 км /час.

-  не более 20 км /час.

-  более 10 км /час.

-  более 30 км /час.

?

При какой температуре окружающего воздуха не допускается производство монтажа УЭЦН и перемотка кабеля? (2, п.3.2., стр.17)

- выше 40 °С

- ниже 50 °С

+ ниже 40 °С

- ниже 30 °С

?

При какой продолжительности перерыва в работе по подъёму и спуску труб устье скважины герметизируется? (1, п.4.6.13, стр.222)

- разрешается оставлять устье скважины незагерметизированным  независимо  от  продолжительности  перерывов  в  работе

+ запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным  независимо  от  продолжительности  перерывов  в  работе

-    запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным

-   разрешается оставлять устье скважины незагерметизированным  во время обеда

?

Кем и с какой периодичностью проверяется комплектность и работоспособность противовыбросового оборудования? (6, п.3.12, стр.63)

+ мастером бригады ежедневно

-  представителем Ростехнадзора

-  оператором бригады ежедневно

-  представителем АВО

?

С  какой  периодичностью  должно  осуществляться  проведение  учебно - тренировочных занятий в бригадах ТРС? (1, п.6.8.4, стр.265)

- не реже 3-х раз в месяц

- не реже 2-х раз в месяц

+ не реже 1 раза в месяц

- не реже 4-х раз в месяц

?

Ремонт скважин с аномально высоким давлением разрешается: (6, п.2.8, стр.58)

-  до  снижения давления

+ только после снижения давления

-  по усмотрению

-  представителем Ростехнадзора

?

На  период  тепловой  и  комплексной  обработки  вокруг  скважины  должна  быть  установлена  опасная  зона  радиусом: (1, п.3.5.3.8, стр.131)

- не  менее  20  м.

- не  более 50  м.

+ не  менее  50  м.

- не  более 30  м.

?

На  каком  расстоянии  от  устья  скважины  должна  размещаться  компрессорная  установка  при  производстве  работ? (1, п.3.5.3.9, стр.132)

+ не  менее  25  м.

- не  более  25  м.

-  не менее  35  м.

-  не менее  50  м.

?

На каком расстоянии от инструментальной будки должна размещаться ППУ при пропарке труб и штанг на приёмных мостках? (1, п.3.5.3.60, стр.138)

-  не менее  20м.

+ не менее  10 м.

-  не более  10 м.

-  не более  20 м.

?

У какого штангового насоса плунжер поднимается на штангах? (3, п.2.6., стр.27)

-  у трубного насоса, у невставного насоса, НГМ, НСН

-  у трубного насоса, у вставного насоса, НГН, НСН

+ у трубного насоса, у невставного насоса, НГН, НСН

-  у трубного насоса, у вставного насоса, НГМ, НСН

?

На какое расстояние разрешается подходить к выкидному трубопроводу при его пропаривании? (1, п.3.5.3.61, стр.138)

-   на расстояние менее 20 м., запрещается

+  на расстояние менее 10 м., запрещается

-   на расстояние более 10 м., запрещается

-   на расстояние более 20 м., запрещается

?

Что производится перед началом работ на скважинах I и II категории опасности по возникновению ГНВП? (6, п.2.13., стр.59)

- инструктаж  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

- инструктаж на рабочем месте  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

+ дополнительный  инструктаж  по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

- разовый инструктаж по  предупреждению ГНВП и открытых  фонтанов  с  записью   в  «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте»

?

Что отражает цифра « 5 » в основном обозначении установки

ЭЦНМ5-125-1200? (2, п.3.2., стр.17)

+   5- группа насоса.

-   5- напор  в  метрах

-   5- подача (м3 / сут)

-   5- подача (м3 / час)

?

Что отражает цифра «125 » в основном обозначении установки

ЭЦНМ5-125-1200? (2, п.3.2., стр.17)

-   125- группа насоса.

-   125- напор  в  метрах

+  125- подача (м3 / сут)

-   125- подача (м3 / час)

?

Что отражает цифра «1200 » в основном обозначении установки

ЭЦНМ5-125-1200? (2, п.3.2., стр.17)

-   1200- группа насоса.

+  1200- напор  в  метрах

-   1200 подача (м3 / сут)

-   1200- подача (м3 / час)

?

Рекомендуемый минимальный момент свинчивания отечественных НКТ с условным диаметром 89 мм, Н-м: (4, п.6.10., стр.17)

-  1250 Н.М.

-  1240 Н.М.

+ 1260 Н.М.

-  1230 Н.М.

?

Подключение струбцины заземляющего провода рамы культбудки и электрооборудования необходимо производить: (5, п.11.7.6, стр.119)

+ до подачи напряжения

-  после подачи напряжения

-  во время подачи напряжения

-  после проверки изоляции

?

Периодичность проверки состояния электрооборудования и заземляющих устройств в бригаде ПРС: (5, п.11.8.16, стр.126)

-  по  графику, но не реже 1 раза в месяц с записью в вахтовом журнале

+ по  графику, но не реже 2 раз в месяц с записью в вахтовом журнале

-  по  графику, но не реже 3 раза в месяц с записью в вахтовом журнале

-  по  графику, но не реже 4 раза в месяц с записью в вахтовом журнале

?

Периодичность осмотра состояния заземляющих устройств и кабелей в бригаде ПРС: (5, п.11.8.16, стр.126)

- при приеме вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования.”

- ежесменно   после сдачи вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования.”

+ ежесменно   при приеме вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования.”

- ежесменно во время сдачи вахты, с последующей записью в “Журнале осмотра оборудования.”

?

Стальные пояса (клямцы) при креплении кабеля к НКТ должны затягиваться: (2, стр.126)

-  до момента деформации брони

+ до момента начальной деформации брони

-  после момента начальной деформации брони

-  до деформации брони

?

Срок стажировки рабочих основных профессий перед допуском к самостоятельной работе: (1, п.1.7.6, стр.40)

+ устанавливается работодателем, но не может быть менее двух недель

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее трех недель

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее одной недели

-  устанавливается работодателем, но не может быть менее четырёх недель

?

«Прерывистое движение рукой, сгибаемой в локте или над головой, ладонь обращена в сторону требуемого движения» является условным сигналом: (5, п.1.17., стр.13)

+  «Назад»

-  «Вперед»

-  «Внимание»

-  «Внимание-вперед»

?

На какое расстояние перед началом подъёма мачты должны быть удалены все работающие, несвязанные с подъёмом: (5, п.5.1.32, стр.39)

- охранная зона ЛЭП

- не  более  высоты  мачты + 10 м.

+ не  менее  высоты  мачты + 10 м.

- охранная зона ВЛ

?

Что  отражает  буква  «Н»  в  основном  обозначении  установки  ЭЦНМ 5-125-1200? (2, п.3.2, стр.16)

-   Н    -  насос вставной

-   Н    -  насос трубный

+   Н    -  насос

-   Н  -  модульный

?

Газосепаратор в составе УЭЦН устанавливается: (2, п.3.2)

+ между гидрозащитой и насосом с целью отделения газа от нефти

( содержание свободного газа на приеме насоса более 25 % и до 55 %).

- между гидрозащитой и газосепаратором с целью отделения газа от нефти

( содержание свободного газа на приеме насоса более 25 % и до 40 %).

- между гидрозащитой и клапаном с целью отделения газа от нефти

( содержание свободного газа на приеме насоса  не более 25 % и до 55 %).

- между гидрозащитой и электродвигателем с целью отделения газа от нефти

( содержание свободного газа на приеме насоса  не более 25 % и до 55 %).

?

Что означает сокращение «fit» для штангового насоса? (3, п.2.6, стр.26)

-  группа крепления

-  группа насосов

+ группа посадки

-  группа крепления насосов

?

Подача пара под  давлением  для  пропарки  штанг через  резиновый  рукав:  (1, п.3.5.3, стр.138)

+ запрещается

-  разрешается

-  разрешается с разрешением администрации

-  представителем Ростехнадзора

?

Угол наклона мачты АзИНМАШ-37А в рабочем положении должен быть: (5, п.5.1.4, стр.31)

-  не менее 4 ° 36'

+ не более 4 ° 36'

-  более 4 ° 36'

-  не менее 5 ° 36'

?

Проведение спуско-подъёмных операций при неполном составе вахты: (1, п.4.6.13, стр.222)

+ запрещается

-  разрешается

-  разрешается с разрешения мастера

-  представителем Ростехнадзора

?

Рекомендуемый максимальный момент свинчивания отечественных НКТ с условным диаметром 73 мм, Н-м: (4, п.6.10., стр.71)

-   1300 Н.М.

-   1800 Н.М.

+  1500 Н.М.

-   1400 Н.М.

?

Рекомендуемый минимальный момент свинчивания отечественных НКТ с условным диаметром 60 мм, Н-м: (4, п.6.10., стр.71)

-  565 Н.М.

+ 585 Н.М.

-  595 Н.М.

-  575 Н.М.

?

Тип резьбовой смазки выбирается: (4, п.6.6., стр.69)

+ в зависимости от условий эксплуатации НКТ

-  в зависимости от температуры

-  в зависимости от резьбы муфты

-  в зависимости от диаметра резьбы муфты

?

Рекомендуемый минимальный момент свинчивания отечественных НКТ с высаженными наружу концами условным диаметром 73 мм, Н-м: (4, п.6.10., стр.71)

-   2000 Н.М

+  1700 Н.М

-   1500 Н.М

-   1600 Н.М

?

В  каких  случаях  запрещается  производить  работы  на  высоте  по  ремонту  мачт  подъемных  агрегатов? (1, п.4.4.6, стр.210)

- при  скорости  ветра не более  15 м/сек.,  во  время  грозы,  ливня,  снегопада  и  при  гололедице,  а  также  в  темное  время  суток  без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ

- при  скорости  ветра  не менее 15 м/сек.,  во  время  грозы,  ливня,  снегопада  и  при  гололедице,  а  также  в  темное  время  суток  без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ

+ при  скорости  ветра  более  15 м/сек.,  во  время  грозы,  ливня,  снегопада  и  при  гололедице,  а  также  в  темное  время  суток  без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ

- при  скорости  ветра не более  17 м/сек.,  во  время  грозы,  ливня,  снегопада  и  при  гололедице,  а  также  в  темное  время  суток  без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ

?

Чем оборудуется объект, для обслуживания которого требуется подъём рабочего на высоту 0,9 м? (1, п.1.4.15, стр.22)

+ лестницами  с  перилами

-  стремянками

-  переходными мостиками

-  стремянками и переходными мостиками

?

Чем оборудуется  объект, для обслуживания которого требуется  подъём рабочего на высоту до 0,5 м? (1, п.1.4.15, стр.22)

+  ступенями

-  лестницами  с  перилами

-  переходными мостиками

-  стремянками и переходными мостиками

?

Как  должно  производиться  свинчивание – развинчивание  штанг? (3, п.2.6., стр.72)

-  по техники безопасности

-  с помощью ключей

+ только  за  квадратную  шейку

-  по плану работ

?

Ориентировочный  момент  затяжки  соединения  для  насосных  штанг  диаметром  19 мм: (3, п.2.6., стр.72)

-   800 Н.М

-   600 Н.М

+  500 Н.М

-   700 Н.М

?

Ориентировочный  момент  затяжки  соединения  для  насосных  штанг  диаметром  22 мм: (3, п.2.6., стр.72)

+ 700 Н.М.

-  800 Н.М.

-  900 Н.М.

-  600 Н.М.

?

Допускается  ли  транспортировка  штанг  без  упаковки  в  транспортные  пакеты? (3, п.2.6., стр.74)

- штанги  без  упаковки  транспортируют  штанговозами  и  транспортом  других  видов,  имеющим   не ровную  платформу,  превышающую  длину  штанг

- штанги  с упаковкой  транспортируют  штанговозами  и  транспортом  других  видов,  имеющим  ровную  платформу,  превышающую  длину  штанг

+ штанги  без  упаковки  транспортируют  штанговозами  и  транспортом  других  видов,  имеющим  ровную  платформу,  превышающую  длину  штанг

- штанги  без  упаковки  транспортируют  штанговозами  и  транспортом  других  видов,  имеющим   ровную  платформу,  не превышающую  длину  штанг

?

Что  отражает  буква  «R»  в  основном  обозначении  насоса  20-125-RНАМ-10-4-3? (3, рис.2.13., стр.76)

-   R - толстостенный  цилиндр;

+  R -  вставной  насос;

-   R -  трубный  насос;

-   R -  расположение  замка  верхнее;

?

Что  отражает  буква  «Н»    в  основном  обозначении  25-150- RНАМ -12-4-4? (3, рис.2.13., стр.76)

+ Н -  толстостенный  цилиндр;

-  Н -  расположение  замка  верхнее

-  Н -  механический  тип  крепления  насоса;

-  Н -  номинальная длина цилиндра, в футах;

?

Что отражает буква «М»в основном обозначении  насоса  20-175-ТНМ-11-4-4? (3, рис.2.13., стр.76)

-  М - толстостенный  цилиндр;

-  М - трубный  насос;

+ М - механическое  крепление  всасывающего  клапана;

-  М - механический  тип  крепления  насоса;

?

В  каких  случаях  запрещается  передвижение  оборудования  бригад  ТРС? (1, п.4.4.1, стр.209)

- при  снегопадах, тумане,  пылевых бурях  при видимости   менее  50 м.

и  порывах  ветра  более  15 м/с.

+ при  снегопадах, тумане,  пылевых бурях  при видимости      менее  50 м.

и  порывах  ветра  более  30 м/с.

- при  снегопадах, тумане,  ливне, пылевых бурях  при видимости менее  50 м.  и  порывах  ветра  не более  15 м/с.

- при  снегопадах, тумане, ливне, пылевых бурях при видимости менее 100 м.  и  порывах  ветра  не более  15 м/с.

?

Запрещается  ли  проведение  работ  на  высоте по  ремонту  мачты  в  темное  время  суток: (1, п.4.4.6, стр.210)

-  разрешается без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

-   запрещается  без  искусственного  освещения.

+ запрещается  без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

-  разрешается с письменного разрешения начальника цеха.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами