Тест  по профессии «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток?

-Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-Должны иметь надежную охрану.

+Должны быть освещены.

-Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

+Не менее 1 м.

-Не более 1,5 м.

-не менее 0,75 м.

-Не более 0,5 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?

-Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

-Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

-Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?

-До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

+До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?

-Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

-Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц?

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

+Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой?

-Не реже одного раза в год.

-Не реже двух раз в полгода.

-Ежемесячно.

+Не реже двух раз в год.

?

Как следует производить резку канатов?

-С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-С использованием разрывной машины.

?

От чего зависит частота осмотров каната?

+От характера и условий работы.

-Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-От требований нормативных документов поставщика.

-От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Назначение фильтрующего противогаза.

-для защиты головы от механических повреждений;

-ля защиты глаз от дыма;

-для защиты слизистых оболочек от ядовитых газов;

+для защиты органов дыхания от отравляющих газов.

?

Что необходимо использовать при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В?

+углекислотный огнетушитель ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10;

-огнетушитель химический пенный ОХП-10;

-пожарный гидрант с водой;

-любыми подручными средствами.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация элеваторов при спуске и подъёме бурильных труб,   колонны?

+износ посадочной опорной поверхности;

+неисправность фиксирующего устройства;

+отсутствие акта о проведённой дефектоскопии;

?

На какое давление срабатывания рассчитывается предохранительное устройство буровых насосов при соответствующем диаметре цилиндровых втулок?

-на 5% превышающее рабочее давление;

+на 10% превышающее рабочее давление;

-на 20% превышающее рабочее давление;

-на давление, равное давлению опрессовки нагнетательного трубопровода.

?

Допустимая концентрация сероводорода в воздухе в рабочей зоне.

+10 мг/куб.м

-1 мг/куб.м

-3 мг/куб.м

-200 – 250 мг/куб.м

?

При подъеме на какую высоту для обслуживания объекта, последний оборудуется лестницами с перилами?

- до 0,5м;

- до 0,6м;

- до 0,75м;

+ более 0,75м.

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами.

+3 мг/куб.м

-30 мг/куб.м

-300 мг/куб.м

-1000 мг/куб.м

?

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

-допускается до 220В;

+допускается до 1000В;

-допускается до 3,5кВ;

-допускается до 6,0кВ.

?

На каком минимальном расстоянии должен располагаться блок ГСМ от устья скважины?

-20м;

-30м;

-40м;

+50м.

?

Предельно – допустимая концентрация паров углеводородов в рабочей зоне:

+3 мг/куб.м

-30 мг/куб.м

-до 300 мг/куб.м

-300 мг/куб.м

?

Буровая установка обеспечивается переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении напряжением не более:

+12В;

-24В;

-36В;

-42В;

?

ПДК сероводорода в воздухе населенных мест:

+0,008 мг/куб.м

-0,08 мг/куб.м

-0,8 мг/куб.м

-8,0 мг/куб.м

?

Вид инструктажа, проводимый с вновь поступившим работником:

-разовый;

-специальный;

+вводный;

-внеочередной;

?

В какой зоне запрещено находиться рабочему персоналу при работе с АКБ-3М2 во время СПО?

-между лебедкой и ротором;

-между ротором и подсвечником;

-между ротором и пультом управления АКБ-3М2;

+между ротором и ключом АКБ-3М2.

?

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В?

-ОП, ОХП;

-ОХВП, ОВП;

+ОУ, ОП;

-ОП, ОХП, ОВП.

?

При какой минимальной скорости ветра запрещается проводить СПО?

+20 м/сек;

-10 м/сек;

-12 м/сек;

-15 м/сек;

?

Манометр допускается к эксплуатации, если имеется:

+пломба или клеймо Госповерки, красная метка на рабочее давление;

-клеймо Госповерки, красная метка на допустимое давление;

-красная метка на рабочее давление;

-пломба Госповерки, регистрационный номер, дата следующей Госповерки;

?

Высота перил для рабочих площадок расположенных на высоте:

+1,25м;

-1,5м;

-1,75м;

-не ограничивается;

?

Допустимое содержание кислорода в воздухе при использовании фильтрующих  противогазов:

-не менее 21%;

+не менее 18%;

-не менее 15%;

-не имеет значения.

?

Что указывается на бирке грузового стропа?

-дата изготовления стропа, грузоподъемность;

-грузоподъемность, диаметр каната (мм), длина стропа (м);

+номер стропа, грузоподъемность, дата испытания стропа;

-вес и длина стропа, заводской номер, дата испытания.

?

Каким канатом обматывается буровой шланг?

-стальным канатом диаметром 12,5мм;

+мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5мм;

-стальным канатом диаметром более 12,5мм;

-капроновым фалом диаметром не менее 20мм;

?

На какую длину страховой канат больше рабочего для машинного ключа УМК-1

+на 5-10см;

-на 10-15см;

-на 20-25 см;

-имеют одинаковую длину.

?

В каких случаях запрещается проводить СПО?

+потере видимости при тумане и снегопаде;

+неполном составе вахты, скорости ветра более 20 м/с;

+неисправности ограничителя подъёма талевого блока, ограничителя грузоподъёмности лебёдки;

?

Первоочередные действия при пожаре.

-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место пожара, свою фамилию);

-немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

-принять меры по сохранности материальных ценностей

?

Какова максимальная высота укладки труб на стеллажах в штабели ?

-1,35м;

+1,25 м;

-1,15 м;

-1,0 м.

?

Какой вид заземления выполняется в целях защиты рабочего персонала?

+защитное заземление;

-рабочее заземление;

-заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-заземление от действия атмосферного электричества.

?

Для чего служит защитное заземление?

-для нормальной работы электрооборудования;

+для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

-для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

-для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

Какова периодичность испытания предохранительных поясов?

-Не реже одного раза в месяц;

-Не реже одного раза в год;

+Не реже двух раз в год;

-С периодичностью указанной в инструкции по эксплуатации предохранительных поясов.

?

На какое давление срабатывания рассчитывается предохранительное устройство буровых насосов при соответствующем диаметре цилиндровых втулок?

-на 5-10% превышающее рабочее давление;

+на 10-15% превышающее рабочее давление;

-на 15-20% превышающее рабочее давление;

-на давление, равное давлению опрессовки нагнетательного трубопровода.

?

Какое минимальное расстояние должно быть между винтовыми зажимами соединения канатов?

- Не менее двух диаметров каната.

- Не менее четырех диаметров каната.

+ Не менее шести диаметров каната.

- Не менее восьми диаметров каната.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих?

-Ежесменно.

+Ежегодно.

- ежеквартально

- Один раз в пять лет

?

Какое наибольшее расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок?

- Не более 15 см.

+ Не более 35 см.

- Не более 25 см

- Не более 40 см

?

Какой должен быть минимальный диаметр стального каната, на котором подвешиваются машинные ключи?

-Не менее 9 мм.

+Не менее 12,5 мм.

-Не менее 15 мм.

-Не менее 18 мм.

?

Допускается к работе по обслуживанию электроприводов буровых установок персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности?

-Допускается.

+Не допускается.

-Допускается под руководством бурового мастера.

-Допускается по разрешению главного энергетика предприятия.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты?

-Руководитель предприятия.

-Буровой мастер и его помощник.

-Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+Сам работник.

?

Какова периодичность проверки манометров на воздухосборниках с их  опломбированием (или клеймением)?

-Не реже одного раза в квартал.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

+Не реже одного раза в один год.

-Не реже одного раза в месяц

?

На какую величину должен быть длиннее страховочный канат по отношению к рабочему канату машинного ключа?

+На 5-10 см.

-На 10-15 см.

-15-20 см

-На 20-25 см.

?

Какова норма освещенности роторного ствола буровой установки?

- 30 лк;

+100 лк.

-10 лк

-75 лк

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

-Согласно инструкции.

-После инструктажа на рабочем месте.

+По наряду-допуску.

-По устному распоряжению  руководителя работ