Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Слесарь - инструментальщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

ПБ 03-517-02 Общие правила промышленной безопасности

гл. IV. п.3 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на  опасных производственных объектах

В какой срок должен быть составлен акт расследования причин аварии?

-    30 дней.

+   10 дней.

-    20 дней.

- Предельный срок не устанавливается.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-  состояние защищенности технических устройств от аварии;

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+ отклонение от режима технического процесса

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.51-68

Назначение разметки

+ обозначение границ обрабатываемых заготовок

- украшение поверхности изделия

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.51

Виды разметки

+  плоскостная

+ пространственная (объемная)

- геометрическая

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.52

Инструменты, применяемые при разметке?

+ инструмент для нанесения и накернивания рисок ( чертилки, рейсмасы, керны, циркули и т.п.)

+ инструмент для нахождения центров деталей

- инструмент для вырубки заготовок

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.78

Что такое правка металла?

+ операция, предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, выпучивания, неровностей и пр.)

- операция для придания заготовке формы по заданному контуру

- операция по обработке металла резанием

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.68

Что такое рубка металла?

- операция, предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, выпучивания, неровностей и пр.)

- операция для придания заготовке формы по заданному контуру

+ операция по обработке металла резанием

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.68

Что такое гибка металла?

- операция, предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, выпучивания, неровностей и пр.)

+ операция для придания заготовке формы по заданному контуру

- операция по обработке металла резанием

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.3 стр.114

Что такое «опиливание» и «зачистка»?

+ процесс снятия слоя металла с помощью инструмента

- операция, предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин и пр.)

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.28стр.401

Что такое «Шабрение»?

+ отделочная операция, для выравнивания плоских и криволинейных поверхностей для получения плотного прилегания

- обработка поверхностей с помощью абразивных материалов

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.30стр.424

Что представляет собой процессы «Притирка, доводка и полирование»?

- отделочная операция, для выравнивания плоских и криволинейных поверхностей для получения плотного прилегания

+ обработка поверхностей с помощью абразивных материалов (порошков или паст) для снятия мелких неровностей

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.24 стр.340

Что такое «зенкерование, развертывание»?

+обработка предварительное просверленных отверстий для достижения более высокой точности, снижения шероховатости, устранение отклонений от округлости и др. дефектов

- обработка цилиндрических и конических углублений и фасок под головки болтов, винтов, заклепок

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.24 стр.343

Что такое «зенкование»?

-обработка предварительное просверленных отверстий для достижения более высокой точности, снижения шероховатости, устранение отклонений от округлости и др. дефектов

+ обработка цилиндрических и конических углублений и фасок под головки болтов, винтов, заклепок

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.23 стр.300

Сверло, его составные части

+ рабочая часть

+ хвостовик  для закрепления в патроне

- резец

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.25 стр.364

Для чего применяются метчики?

+ для нарезания внутренней резьбы в отверстиях

- для нарезания наружной резьбы

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.25 стр.367

Для чего применяются плашки?

- для нарезания внутренней резьбы в отверстиях

+ для нарезания наружной резьбы

?

Н.И.Макиенко «Слесарное дело» гл.2 стр8-25

Требования к тискам

+ сменные планки губок тисков не должны иметь сношенных насечек рабочей поверхности

+ насечка губок должна быть перекрестной с шагом 2-3 мм и глубиной 0,5-1мм.

- насечка губок должна быть параллельной с шагом 4-5 мм и глубиной 0,5-1мм.

+ при закрытых тисках зазор между поверхностями сменных планок должен быть не более 0,1 мм

- при закрытых тисках зазор между поверхностями сменных планок должен быть не более 0,5 мм

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.18 стр.213

Требования к инструменту ударного действия зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.)

+ должен иметь гладкую затылочную часть (без трещин, заусенцев, наклепа, сколов)

+ длина инструмента должна быть не менее 150мм

- длина инструмента должна быть не менее 300мм

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.18 стр.213

Требования к гаечным ключам

+ ключи должны иметь №, четко нанесенный на нерабочую часть

+  рабочая часть не должна быть сношена или иметь зазубрины (прочие дефекты)

+ запрещается использовать прокладки

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.2 стр.80

Требования к молоткам

+ боек должен иметь слегка выпуклую поверхность без косины, сбоев, трещин и пр.

- рукоятка выполняется из мягких пород дерева

+ рукоятка выполняется из твердых пород дерева

+ при насадке бойка на рукоятку производится расклинивание рукоятки в отверстии бойка с помощью металлического ерша

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело» гл.2 стр.80

Требования к напильникам

+ рабочая поверхность должна иметь четкий рисунок, без сношенных «проплешин»

+ заостренный конец должен насаживаться на рукоятку

- в отдельных случаях допускается работать без рукоятки

+ рукоятка должна быть закреплена с помощью металлического бандажного кольца

?

И.Г. Космачев «Слесарь-инструментальщик» §5 стр.41

Требования к заточным станкам

+ величина зазора между подручником и кругом должна составлять 2-3 мм

- величина зазора между подручником и кругом должна составлять 5-7 мм

+ абразивный круг должен иметь стальное ограждение нерабочей части, рабочая часть должная ограждаться защитным экраном

- абразивный круг должен иметь стальное ограждение нерабочей части, рабочая часть может не ограждаться

?

И.Г. Космачев «Слесарь-инструментальщик» §4 стр.34

Требования к заточным станкам

+ механизма подъема экрана должен быть сблокирован с механизмом пуска-останова

- работать можно как с боковой, так и с торцевой частью круга

+ работать с боковой поверхностью круга запрещается

- работать с торцевой частью круга запрещается

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.3 стр.173

Требования к сверлильным станкам

+ к столу станка тиски должны крепиться специальными приспособлениями

+ при креплении инструмента в шпинделе с помощью клиньев, винтов, планок эти элементы не должны выступать за пределы шпинделя

- работать на станке следует в рукавицах

+ стружка из просверленных отверстий должна удаляться с помощью магнитов, металлическими крючками

- допускается стружку из просверленных отверстий удалять руками

?

И.Г. Космачев «Слесарь-инструментальщик» гл.10 стр.377-379

Требования к электрифицированному инструменту

+ кабель в местах ввода в электроинструмент должен защищаться от истирания эластичной трубкой из изоляционного материала

+ инструментом 1 класса работать в диэлектрических перчатках

- электроинструментом П и Ш класса работать в диэлектрических перчатках

+ работать с инструментом, имеющим непросроченный срок периодической проверки

?

И.Г. Космачев «Слесарь-инструментальщик» гл.10 стр.377

Какова периодичность проверки электроинструмента?

+ не реже 1 раза в 6 месяцев

- не реже 1 раза в 3 месяца

- не реже 1 раза в 12 месяцев

?

И.Г. Космачев «Слесарь-инструментальщик» гл.10 стр.378

Требования к пневматическому инструменту

+ присоединять гибкие шланги следует с помощью ниппелей  и стяжных хомутов

- присоединять гибкие шланги следует с помощью ниппелей  и проволоки

+ шлифмашинки, пилы и т.п. должны иметь ограждение рабочей части.

+ работать без шумоглушителя запрещается

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.25 стр353

Для чего используют стопорение резьбовых соединений?

+ для предохранения от развинчивания.

- для ослабления затяжки соединения

- для контроля степени затяжки соединения

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.25 стр358

Виды стопорения?

+  стопорение контргайкой, самостопорящимися гайками

+ стопорения шплинтом, шайбами, проволокой

+ стопорение накерниванимем или сваркой

-стопорение самосрезаемыми штифтами

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.5 стр.255

В каких случаях применяется сборка с тепловой посадкой?

+ когда производится сборки соединений со значительным натягом

-   когда производится сборки соединений со значительным зазором

?

Б.С. Покровский «Слесарное дело» гл.5 стр.260

Цель сборки соединений путем пластических деформаций деталей (вальцевание, бортование, обжатие и пр.)?

+ обеспечить неподвижность и герметичность собираемых соединений.

- обеспечить прочность соединения

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.31 стр434-438

Пайка. Что это такое?

+способ образования соединения путем смачивания соединяемых поверхностей легкоплавким металлом (припоем)

- способ соединения деталей путем склеивания поверхностей

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.31 стр435

Какие  материалы используются в качестве припоя наиболее часто?

+ система олово-свинец

- система железо-никель

- система медь-цинк

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.31 стр438

Для чего при пайке используются флюсы?

+ для предотвращения образования окисной пленки на поверхности припоя

+ снижение поверхностного натяжения припоя.

- снижение температуры припоя

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.26 стр378-392

В каких случаях применяются заклепочные соединения?

+ когда сопрягаемые детали плохо поддаются сварке

+ когда сборочные единицы подвергаются большим динамическим нагрузкам

- когда требуется повышенная прочность соединения

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.15 стр173-192

Рабочие столы для слесарных работ (верстаки)

+ должны иметь жесткую и прочную конструкцию и быть устойчивыми

+ поверхность верстака должна обиваться листовой сталью

- поверхность верстака может быть деревянной

+ для защиты рядом работающих от отлетающих частиц металла должны устанавливаться защитные экраны высотой не менее 1 м

+при двусторонней работе экраны устанавливаются посредине верстака

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.15 стр173-192

Требования к гидравлическим прессам

+ для контроля давления на трубопроводах и магистралях каждого пресса должны устанавливаться манометры

+ для поглощения гидравлических ударов пресса должны снабжаться предохранительными клапанами или иными аналогичными устройствами

- для поглощения гидравлических ударов пресса должны снабжаться буферами, деревянными подушками

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.16 стр188

Требования к площадкам для проведения сборки металлоконструкций.

+ рабочие площадки на высоте должны иметь настил из металлических листов с насечками для предотвращения скольжения

- рабочие площадки на высоте должны иметь настил из деревянных досок толщиной 20мм

+ перила, высотой не менее 1,25м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга

+ понизу борта, высотой не менее 15 см

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.16 стр189

Техническая документация на сборку узлов и конструкций

+ рабочий чертеж

+ сборочный чертеж

- сборочный эскиз

+ технологический процесс на сборку узла (конструкции)

?

Н.И. Макиенко «Слесарное дело с основами материаловедения» гл.16 стр190

Требования к стеллажам для  хранения деталей, поступающих на сборку.

+ стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки

+ стеллажи должны подвергаться периодическим испытаниям

-  стеллажи должны подвергаться только приемочным испытаниям

?

Вопросы по курсу «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.16.

В каком положении пострадавшего можно наносить удар кулаком по грудине при его реанимации в ограниченном пространстве

+В положении пострадавшего "сидя"

+В положении пострадавшего "лежа"

- В положении пострадавшего "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности

- В любом положении

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.17.

В каком положении должен находиться пострадавший при проведении ему комплекса реанимации в ограниченном пространстве

+В положении пострадавшего "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности

- В положении пострадавшего "сидя"

- В положении пострадавшего "лежа"

- В любом положении

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.18-19

Что означает термин "состояние комы" у пострадавшего

+Нет сознания, но есть пульс на сонной артерии

- Есть сознание, но нет пульса на сонной артерии прослушивается с трудом

- Нет сознания и нет пульса на сонной артерии

- Есть сознание и есть пульс на сонной артерии

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.18

В каком положении должен ожидать прибытия врачей пострадавший, находящийся в состоянии комы

+В положении "лежа на животе"

- В положении  "сидя"

- В положении "лежа на спине"

- В любом положении

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.19

Что из перечисленного можно использовать как холод для прикладывания к голове пострадавшего, находящегося в состоянии комы

+ Пузырь со льдом

+ Бутылки и пакеты с холодной водой или снегом

+ Гипотермический пакет

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.20

Какое из нижеуказанных действий нужно выполнить первым в случаях артериального кровотечения у пострадавшего

- Освободить  от одежды

+Прижать пальцами или кулаком артерию

- Приложить холод

- Вызвать "скорую помощь"

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.22

На какое предельное время можно накладывать на конечность кровоостанавливающий жгут

+Не более чем на 1 час

- Не более 1 час 15 мин

- Не более 1 часа 30 мин

- Не более чем на 2 часа

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.26

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с проникающим ранением груди

+Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия

- Транспортировка в положении "сидя"

- Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха

- Наложить герметичную повязку или лейкопластырь

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.28

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с проникающим ранением живота

+Вправлять выпавшие органы

+Давать пить

- Транспортировать в положении пострадавшего "лежа на спине"

- Приподнять ноги и пристегнуть поясным ремнем

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.29

В каком положении должен находиться пострадавший с проникающим ранением живота в ожидании помощи и при транспортировке

+В положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами

- В положении "сидя"

- В положении "лежа на животе"

- В любом из вышеперечисленных положениях

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.30

Какие действия должны быть выполнены на месте происшествия при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей

+Подставить под струю холодной воды на 10-15 мин

+приложить холод на 20-30 мин

- Смазывать маслами и жирами

- Все перечисленные действия неверны

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.33

Каковы действия при оказании первой помощи при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ

+Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды

+ Промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

- Применять нейтрализующую жидкость

- Все перечисленные действия верны

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.34

Укажите действие, которое должно быть выполнено сначала при оказании первой помощи в случае открытого перелома.

+Наложить повязку

- Зафиксировать поверхность с помощью складных шин

- Наложить шину

- Подложить валик из одежды под колени

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.35

Что из перечисленного запрещено при оказании первой помощи пострадавшему, если он лежит в позе "лягушки"

+Зафиксировать конечность с помощью шин

- Подложить валик из одежды между ног

- Фиксировать кости бедра

- Все перечисленные действия разрешены

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.42

В каком радиусе от места касания электрическим проводом земли есть риск попадания под "шаговое" напряжение

+8 м

- 10 м

- 12 м

- 20 м

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.43

Укажите требования к передвижению в зоне "шагового" напряжения.

+Передвигаться в диэлектрических ботах или галошах

+Передвигаться "гусиным шагом"

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.43

Что запрещено при перемещении в зоне действия "шагового" напряжения"

+Отрывать подошвы от поверхности земли

+Делать широкие шаги

+Приближаться бегом к лежащему проводу

?

«Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи» стр.47

Какие действия запрещены, если пострадавший, упавший с высоты, находится в позе "лягушки" при сохранении сознания

+Перемещать пострадавшего

+Снимать с пострадавшего одежду

+Позволять пострадавшему шевелиться

-Положить валик из одежды между ног

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §24 стр106

Что обозначает буква «А» в маркировке стали 30ХМА, 30ХГСА?

-Содержание азота в стали.

-Содержание алюминия в стали.

+Пониженное содержание серы и фосфора - сталь высококачественная.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §24 стр107

Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных сталей?

-Клейма заводов-изготовителей.

-Обозначения номера плавки и партии металла.

+Обозначение химических элементов и их процентный состав.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр94

Какие из перечисленных сталей относятся к углеродистым?

+Ст3сп, сталь10, сталь 15, сталь 18кп

-09Г2С, 17Г1С, 09Г2ФБ.

-08Х18Н9, 10Х2М, 15ХМ.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §24 стр103

Какой буквой русского алфавита обозначают углерод и никель в маркировке легированных сталей?

-Углерод — «У»; никель — «Н».

-Углерод — «С»; никель — «Л».

+Углерод не обозначают буквой; никель — «Н».

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр100

Для каких инструментов применяют углеродистые инструментальные стали?

+ слесарно-монтажный и ручной режущий инструмент

-  станочный режущий инструмент, работающий на невысоких скоростях резания

-  станочный режущий инструмент, работающий на высоких скоростях резания

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр101

Для каких инструментов применяют легированные инструментальные стали?

- слесарно-монтажный и ручной режущий инструмент

+  станочный режущий инструмент, работающий на невысоких скоростях резания

-  станочный режущий инструмент, работающий на высоких скоростях резания

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр101-102

Для каких инструментов применяют быстрорежущие инструментальные стали?

- слесарно-монтажный и ручной режущий инструмент

-  станочный режущий инструмент, работающий на невысоких скоростях резания

+  станочный режущий инструмент, работающий на высоких скоростях резания

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §29 стр134

Какие изменения свойств происходят при закалке малоуглеродистых сталей?

-Пластичность увеличивается, прочностные характеристики не меняются.

+Возрастают прочностные характеристики, пластичность уменьшается.

-Возрастает и прочность, и пластичность.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §10 стр41

Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов?

+Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение, твердость, ударная вязкость.

-Жаропрочность, жаростойкость и хладостойкость металла.

-Твердость, сопротивление изгибу и количество циклов ударного нагружения до разрушения металла.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр101-102

Для чего в сталь вводятся легирующие элементы?

+Для придания стали специальных свойств.

-Для улучшения свариваемости стали.

-Для снижения содержания вредных примесей (серы и фосфора) в стали.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §24 стр102

Укажите, чем отличается Ст3кп от Ст3сп?

-Содержанием углерода.

+Содержанием кремния.

-Содержанием вредных примесей S и P и газов.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §10 стр42

Какие основные характеристики приняты для оценки механических свойств металлов?

+  Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и сужение, ударная вязкость, твердость, сопротивление статическому изгибу.

-   Жаропрочность, жаростойкость и хладостойкость металла.

-   Механическое старение, сопротивление усталости, сопротивление срезу.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §29 стр135

Какая из углеродистых сталей, охлаждающихся с одинаковой скоростью, имеет более высокую твердость?

-   Сталь с 0,2% С.

-   Сталь с 0,4% С.

+  Сталь с 0,6% С.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр104

При какой температуре происходит магнитное превращение в железе?

+ 768°С.

- 910°С.

- 554°С.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §10 стр44

Что происходит с пластическими свойствами стали при отрицательных температурах?

-   Повышаются.

+  Снижаются.

-  Температура не оказывает влияние.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Укажите, какие из перечисленных свойств металлов относятся к физическим?

-  Твердость, пластичность, упругость, вязкость.

-   Стойкость к коррозии, жаропрочность, окалиностойкость.

+  Теплопроводность, плотность, температура плавления, тепловое расширение.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Какие химические элементы в металле сварного шва в наибольшей степени снижают его пластические свойства?

-Церий и титан.

+ Сера и фосфор.

-Хром и никель.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Укажите, на какие группы подразделяются металлы?

-   Группа драгоценных и полудрагоценных.

-   Группа легких и тяжелых.

+  Группа черных и цветных.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр100

Примеси каких элементов постоянно содержатся в углеродистой стали?

-    Алюминий, марганец, сера, титан.

+   Марганец, кремний, сера, фосфор.

- Кремний, медь, сера, фосфор.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §23 стр101

Какое действие оказывает углерод на свойства стали?

-  Уменьшает прочность и твердость, увеличивает пластичность понижает склонность к образованию пор и трещин.

+ Увеличивает прочность и твердость, уменьшает пластичности, повышает склонность к образованию трещин и пор.

- Увеличивает прочность, твердость и увеличивает пластичность, понижает склонность к образованию трещин  и пор.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Какие из названных методов способствуют снижению остаточных сварочных напряжений?

-Проковка швов.

+Высокий отпуск.

-Методы, перечисленные в ответах 1 и 2.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев?

-Для снижения количества дефектов в сварном шве и ЗТВ.

+Для выравнивания неравномерности нагрева при сварке, снижения скорости охлаждения и уменьшения вероятности появления холодных трещин.

-Для снижения содержания водорода в металле шва.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость стали?

-Не влияет.

-Повышает свариваемость при условии предварительного подогрева стали.

+Способствует появлению трещин и ухудшает свариваемость стали

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §18 стр75

Сталь – это сплав железа с углеродом с содержанием углерода

-   до 1%.

-   до 1,7 %.

+  до 2,14%.

-   до 2,5%.

- до 3%.

?

«Технология металлов» Н.Н. Кропивницкий §8 стр36

Укажите, какие из перечисленных свойств металлов относятся к физическим?

-  Твердость, пластичность, упругость, вязкость.

-   Стойкость к коррозии, жаропрочность, окалиностойкость.

+  Теплопроводность, плотность, температура плавления, тепловое расширение.

?

(Соколов И.И. Газовая сварка и резка.)

Укажите, на какие группы подразделяются металлы?

-   Группа драгоценных и полудрагоценных.

-   Группа легких и тяжелых.

+  Группа черных и цветных.

?

(Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. §4.4 стр.69)

Примеси каких элементов постоянно содержатся в углеродистой стали?

-    Алюминий, марганец, сера, титан.

+   Марганец, кремний, сера, фосфор.

-    Кремний, медь, сера, фосфор.

?

(Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. §6.3 стр.98)

Какое действие оказывает углерод на свойства стали?

-  Уменьшает прочность и твердость, увеличивает пластичность понижает склонность к образованию пор и трещин.

+ Увеличивает прочность и твердость, уменьшает пластичности, повышает склонность к образованию трещин и пор.

- Увеличивает прочность, твердость и увеличивает пластичность, понижает склонность к образованию трещин  и пор.

?

(Г.Г. Чернышов. Сварка и резка металлов. §6.3 стр.98)

Какое действие оказывает углерод на свойства стали?

-  Уменьшает прочность и твердость, увеличивает пластичность понижает склонность к образованию пор и трещин.

+ Увеличивает прочность и твердость, уменьшает пластичности, повышает склонность к образованию трещин и пор.

- Увеличивает прочность, твердость и увеличивает пластичность, понижает склонность к образованию трещин  и пор.