Тест  по профессии «Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»

Использованная литература:

1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03.

2. Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче, подготовки нефти, содержащей сероводород не более 6%об

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно?

-если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом.

-при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления.

-при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок.

+ при неисправности манометра, но возможности определить давление по другим приборам.

?

Куда записывается причины аварийной остановки сосуда?

-в паспорт предохранительного устройства.

-в режимный лист

+в сменный журнал.

-в паспорт сосуда.

?

Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление?

+ремонт сосуда и его элементов

-проверка исправности предохранительного клапана.

-проверка КИП иА.

-осмотр корпуса.

?

Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом?

-манометр.

-прокладки фланцев с хвостовиком.

+заглушка с хвостовиком.

-табличка «Не открывать, работают люди!»

?

Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда?

-безопасные светильники на напряжение не выше 36 вольт.

-безопасные светильники на напряжение не выше 24 вольт.

+безопасные светильники на напряжение не выше 12 вольт.

-безопасные светильники на напряжение не выше 9 вольт.

?

Какой документ необходим для работы внутри сосуда?

-специальной разрешение.

-режимный лист.

-сменный журнал.

+ наряд-допуск.

?

Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах?

-никакое.

-не более 0,05МПа.

+не менее 0,5 кгс/см2.

-не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны?

-на расстоянии не менее 5 м.

-на расстоянии не менее 3 м.

+на расстоянии не менее 1 м.

-на расстоянии не менее 3,25 м.

?

Какого цвета баллон с пропаном?

+красного.

-голубого.

-белого.

-серого

?

Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно-регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА?

+для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации.

-для открывания и закрывания трубопроводов.

-для измерения давления.

-для предохранения сосуда от разрыва.

?

Где должна устанавливаться запорная и запорно-регулирующая арматура?

-на трубопроводах.

-на штуцерах.

+на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

-на подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Где должны устанавливаться обратные клапана?

-на трубопроводах.

-на штуцерах.

-на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

+на подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Запорная арматура должна соответствовать:

+расчетному или рабочему давлению.

+условному диаметру.

+требуемому материалу.

?

Какому давлению должна соответствовать запорная арматура?

-пробному или условному

+расчетному или рабочему.

-давлению срабатывания.

-разрешенному.

?

Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ.

+люками и лючками.

-предохранительными устройствами.

-запорной и запорно-регулирующей арматурой.

-приборами для измерения давления.

?

Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры?

-организацией заказчика.

-монтажной организацией.

+разработчиком проекта.

-заводом изготовителем.

?

Что не указывается в маркировке задвижки?

+направление среды.

-условное давление.

-клеймо завода-изготовителя.

-диаметр условного прохода.

?

Какие указатели должны быть на запорной арматуре?

-дата следующей поверки.

-дата следующих поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

+направления вращения при открытии и закрытии.

-давление срабатывния.

?

Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры:

-чтобы были из пеньковой набивки.

+чтобы не было течи.

-чтобы чуть пропускали для смазки шпинделя.

-чтобы были дешевыми.

?

Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек?

-монтировкой или трубой.

+ключем-усилителем.

-руками.

-щипцами.

?

При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт

-более 10мм.

+более 20мм.

-более 30мм.

-более 40мм.

?

Назначение предохранительных устройств:

-для открывания и закрывания трубопроводов.

+от повышения давления выше допустимого значения.

-от пропуска потока в обратном направлении

-для регулирования сбрасываемых потоков.

?

Принцип работы предохранительного клапана основан:

-на открывании предохранительного клапана при повороте штурвала.

+на открывании клапана при превышении давления выше допустимого, на которое тарируется клапан.

-на пропуске среды в прямом направлении и запирании в обратном.

-на изменении проходного сечения клапана при превышении давления.

?

От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств?

-от максимально рабочего давления.

-от разрешенного давления.

+от расчетного давления.

-от пробного давления.

?

Расчетное давление в сосуде 2 кгс/кв.см. При каком давлении сработает предохранительное устройство?

-2кгс/кв.см.

+0,25 МПа.

-2,2 кгс/кв.см.

-0,23 МПа.

?

Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство?

-1,5 МПа.

+11,5 кгс/кв.см.

-1,1 кгс/кв.см.

-11 МПа.

?

Предохранительные устройства не бывают

-пружинный предохранительный клапан.

-рычажно-грузовой предохранительный клапан.

+электромагнитный предохранительный клапан.

-предохранительное устройство с разрушающейся мембраной.

?

Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства?

-в паспорт предохранительного устройства.

-в режимный лист.

+в сменный журнал.

-в паспорт сосуда.

?

В каком случае установка манометров не разрешается?

-на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения.

-на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения.

-от 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения.

+свыше 3 м от уровня площадки наблюдения.

?

В каком случае манометр не допускается к применению?

+отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

-при отсутствии красной черты.

-если установлен на высоте более 2 м.

-если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Когда устанавливают приборы для измерения температуры?

-когда измеряют температуру.

-когда есть граница раздела фаз.

+когда их необходимость определяет разработчик проекта.

-по решению эксплуатационной организации.

?

Что такое класс точности манометра?

-абсолютная погрешность измерения.

+ процент ошибки показания прибора.

- диапазон шкалы.

- истинное значение давления.

?

В каком случае манометр допускается к применению?

- отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- просрочен срок поверки.

+ если установлен на высоте более 2 м.

- стрелка не возвращается на ноль.

?

Что такое реперы?

- реперы - это указатели давления в сосуде.

+ реперы - это указатели тепловых перемещений корпуса сосуда.

- реперы - это указатели тепловых перемещений арматуры.

- реперы - это указатели номеров запорной арматуры.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа?

- не ниже 1,5.

+ не ниже 2,5.

-3.

-4.

?

Где должен устанавливаться манометр?

-на видном месте.

-на трубопроводе.

+на штуцере сосуда, или трубопроводе между сосудом и запорной арматуры.

- на сосуде.

?

Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром?

-для продувки манометра.

-для поверки манометра с опломбированием.

-для контроля.

+для проверки манометра с помощью контрольного.

?

Что не требуется при установке указателя уровня?

- Указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосуда и продувки.

- должна быть хорошая видимость уровня.

+ на значении рабочего уровня должна быть красная черта.

- должны быть отмечены верхний и нижний уровни.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа?

+ не ниже 1,5.

- не ниже 2,5.

-3.

-4.

?

Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой?

-чтобы лучше измерял.

+от воздействия агрессивной среды

- для удобства обслуживания.

- для контрольной проверки.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление?

- на стекле.

- на корпусе.

+ на шкале.

?

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты?

- две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

- две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+ металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра.

- красная черта на стекле.

?

Требования к установке манометра:

- шкалой к обходу.

- в вертикальной плоскости.

+ чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу.

?

Как часто проводится поверка манометров с опломбированием?

-по графику.

- не реже 1 раза в полгода.

+ не реже 1 раза в 12 месяцев

-1 раз в квартал.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки?

+ не менее 100 мм.

- не менее 160 мм

- не менее 250 мм.

- должна быть дополнительная площадка для обслуживания.

?

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра?

+ дата следующей поверки.

- квартал и год следующей поверки.

- дата проведенной поверки.

?

Какое давление не указывается в табличке изготовителя?

-рабочее.

+ разрешенное.

- расчетное.

- пробное.

?

Что не указывается в табличке изготовителя?

+ вместимость.

- масса.

-допустимая максимальная и минимальная температуры.

- наименование.

?

Что указывается в табличке изготовителя?

- вместимость.

- разрешенное давление.

- температура окружающего воздуха.

+ порядковый номер.

?

Каждый сосуд изготовителем поставляется:

- с инструкцией по безопасному обслуживанию.

- с инструкцией для ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- со схемой источника давления.

+ с паспортом сосуда и руководством по эксплуатации.

?

Когда проводится регистрация сосудов?

+ до пуска их в работу.

- после технического освидетельствования.

- до монтажа.

- в течение всего времени эксплуатации.

?

Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией?

- данные о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных деталях.

- данные об арматуре, КИПиА.

+ данные о ремонтах и техническом освидетельствовании.

- заводской номер.

?

Какие данные заносит в паспорт изготовитель?

+ давление, температуру, рабочую среду, вместимость.

- регистрационный номер.

- место установки.

- сведения о ремонте и техническом освидетельствовании.

?

У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды?

- у ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- у главного инженера предприятия-владельца сосуда.

- у инспектора Ростехнадзора.

+ у ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда?

- паспорт.

- удостоверение о качестве монтажа.

+ руководство по эксплуатации.

- схема.

?

Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100м.куб.?

- у ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- у главного инженера предприятия-владельца сосуда.

+ у инспектора Ростехнадзора.

- у ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре?

+ на открытой площадке в местах, исключающих скопление людей.

- в жилых помещениях.

- в бытовых зданиях.

- в помещениях, примыкающих к административному корпусу.

?

Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре

- на открытых площадках, исключающих скопление людей

- в отдельно стоящих зданиях.

+ в жилищно-общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.

- с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов:

-1 раз в 12 мес.

+1 раз в 4 года

-1 раз в 2 года.

-1 раз в 8 лет.

?

Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов:

-1 раз в 12 мес.

-1 раз в 4 года.

-1 раз в 2 года.

+1 раз в 8 лет.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год.

-1 раз в 12 мес.

-1 раз в 4 года.

+1 раз в 2 года

-1 раз в 8 лет.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год.

+1 раз в 12 мес.

-1 раз в 4 года.

-1 раз в 2 года.

-1 раз в 8 лет.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год:

-1 раз в 10 лет.

-1 раз в 2 года.

+1 раз в 5 лет.

-1 раз в 4 года.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия:

+1 раз в 10 лет.

-1 раз в 2 года.

-1 раз в 5 лет.

-1 раз в 4 года.

?

Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании:

+ не менее 5 мин.

- не менее 10 мин.

- в зависимости от толщины стенки, но не менее 10 мин.

- не менее 20 мин

?

В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование?

+ если сосуд не эксплуатировался более 6 месяцев.

- если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте;.

- после ремонта, если по объему восстановительных работ это необходимо.

- по требованию Ростехнадзора или ответственного за производственный контроль.

?

Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после:

+ после его регистрации.

+ на основании технического освидетельствования.

+ проверки организации обслуживания и надзора.

?

Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре?

- ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- главным инженером предприятия-владельца сосуда.

- инспектором Ростехнадзора.

+ ответственным за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию?

-в паспорт предохранительного устройства.

-в режимный лист.

-в сменный журнал.

+в паспорт сосуда.

?

Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию?

-регистрационный номер

- разрешенное давление

- число, месяц и год следующего наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания

+ наименование сосуда.

?

Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом?

- тщательное наблюдение за оборудованием путем осмотра.

+ проведение наружного и внутреннего осмотров.

- проверка действия арматуры и КИП.

- проверка действия предохранительных и блокировочных устройств.

?

Как называется инженерно-технический работник, непосредственный руководитель обслуживающего персонала?

- главный инженер предприятия-владельца сосуда.

+ ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

- ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда?

- по паспорту сосуда.

- по руководству по эксплуатации сосуда.

+ по инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

- по приказу предприятия.

?

Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов?

- главный инженер предприятия-владельца сосуда.

- ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

+ ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Кто допускается к обслуживанию сосудов?

+ лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов.

- лица, не моложе 18 лет.

- лица, прошедшие медицинское освидетельствование.

?

Что указывается в удостоверении персонала обслуживающего сосуды

?

- наименование сосуда.

- квалификационный разряд.

- место работы.

+ наименование сосуда и параметры рабочей среды.

?

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала?

-1 раз в 5 лет.

-1 раз в 3 года.

+1 раз в 12 месяцев.

-1 раз в 6 месяцев.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

-Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Что должна обеспечивать конструкция устья скважины?

+Подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании;

+ Возможность аварийного глушения скважины;

+ Герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин;

?

Освещенность буровых установок

+ Роторного стола - 100 лк, насосного блоков - 75 лк;

- Роторного стола и насосного блоков - 100 лк;

- Роторного стола - 100 лк, насосного блоков - 80 лк;

- Роторного стола - 75 лк, насосного блоков - 50 лк

?

Назначение фильтрующего противогаза.

- Для защиты головы от механических повреждений

- Для защиты глаз от дыма;

- Для защиты слизистых оболочек от ядовитых газов;

+ Для защиты органов дыхания от отравляющих газов.

?

Что необходимо использовать при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В?

+ Углекислотный огнетушитель ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10;

- Огнетушитель химический пенный ОХП-10;

- Пожарный гидрант с водой;

- Любыми подручными средствами.

?

В каком случае стальной канат подлежит отбраковке?

+ Уменьшение диаметра в результате поверхностного износа или коррозия каната составила более 7 % от номинального;

+ Канат не соответствует сертификату качества;

+ При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии на 40 % и более;

?

В каких случаях запрещается эксплуатация элеваторов при спуске и подъёме бурильных труб, колонны?

+ Износ посадочной опорной поверхности;

+ Неисправность фиксирующего устройства;

+ Отсутствие акта о проведённой дефектоскопии;

?

На какое давление срабатывания рассчитывается предохранительное устройство буровых насосов при соответствующем диаметре цилиндровых втулок?

- На 5 % превышающее рабочее давление;

+ На 10 % превышающее рабочее давление;

- На 20 % превышающее рабочее давление;

- На давление, равное давлению опрессовки нагнетательного трубопровода.

?

В каких случаях запрещается проводить СПО?

+ Неполном составе вахты;

+ Неисправности оборудования, инструмента;

+ Неисправности ограничителя подъёма талевого блока, ограничителя грузоподъёмности лебёдки;

?

Допустимая концентрация сероводорода в воздухе в рабочей зоне.

+10 мг/куб.м.;

-1 мг/куб.м;

-3 мг/куб.м;

-200 – 250 мг/куб.м.

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами.

+3 мг/куб.м

-30 мг/куб.м

-300 мг/куб.м

-1000 мг/куб.м

?

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

-Допускается до 220 В;

+ Допускается до 1000 В;

- Допускается до 3,5 кВ;

- Допускается до 6,0 кВ.

?

На каком минимальном расстоянии должен располагаться блок ГСМ от устья скважины?

-20м

-30м

-40м

+50м

?

Предельно – допустимая концентрация паров углеводородов в рабочей зоне:

-3 мг/куб.м

-30 мг/куб.м

- До 300 мг/куб.м

+300 мг/куб.м

?

Буровая установка обеспечивается переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении напряжением не более:

+12 В;

-24 В;

-36 В;

-42 В;

?

ПДК сероводорода в воздухе населенных мест:

+0,008 мг/куб.м

-0,08 мг/куб.м

-3 мг/куб.м

-10 мг/куб.м

?

В какой зоне запрещено находиться рабочему персоналу при работе с АКБ-3М2 во время СПО?

- Между лебедкой и ротором;

- Между ротором и подсвечником;

- Между ротором и пультом управления АКБ;

+Между ротором и ключом АКБ.

?

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В?

-ОП, ОХП;

- ОХВП, ОВП;

+ ОУ, ОП;

- ОП, ОХП, ОВП.

?

При какой минимальной скорости ветра запрещается проводить СПО?

+20 м/сек;

-10 м/сек;

-12 м/сек;

-15 м/сек;

?

На каком минимальном расстоянии от кислородных баллонов допускается проводить работы с применением открытого огня?

- Не менее 2 м;

- Не менее 15 м;

- Не менее 5 м;

+Не менее 10 м;

?

Манометр допускается к эксплуатации, если имеется:

+пломба или клеймо Госповерки, красная метка на рабочее давление;

- Клеймо Госповерки, красная метка на допустимое давление;

- Красная метка на рабочее давление;

- Пломба Госповерки, регистрационный номер, дата следующей Госповерки;

?

Допустимое содержание кислорода в воздухе при использовании фильтрующих противогазов:

- Не менее 21 %;

+ Не менее 18 %;

- Не менее 15 %;

- Не имеет значения.

?

Каким канатом обматывается буровой шланг?

- Стальным канатом диаметром 12,5 мм;

+ Мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5 мм;

- Стальным канатом диаметром более 12,5 мм;

- Капроновым фалом диаметром не менее 20 мм;

?

В каких случаях запрещается проводить СПО?

+ Потере видимости при тумане и снегопаде;

+ Неполном составе вахты, скорости ветра более 20 м/с;

+ Неисправности ограничителя подъёма талевого блока, ограничителя грузоподъёмности лебёдки;

?

Первоочередные действия при пожаре.

- Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+ Немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место пожара, свою фамилию);

- Немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- Принять меры по сохранности материальных ценностей

?

Какой вид заземления выполняется в целях защиты рабочего персонала?

+ Защитное заземление;

- Рабочее заземление;

- Заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

- Заземление от действия атмосферного электричества.

?

Для чего служит защитное заземление?

- Для нормальной работы электрооборудования;

+ Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

- Для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии

- Для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

На какое давление срабатывания рассчитывается предохранительное устройство буровых насосов при соответствующем диаметре цилиндровых втулок?

-На 5-10 % превышающее рабочее давление;

+ На 10-15 % превышающее рабочее давление;

- На 15-20 % превышающее рабочее давление;

- На давление, равное давлению опрессовки нагнетательного трубопровода.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих?

- Ежесменно.

+ Ежегодно.

- Ежеквартально

- Один раз в пять лет.

?

Какой должен быть минимальный диаметр стального каната, на котором подвешиваются машинные ключи?

- Не менее 9 мм.

+ Не менее 12,5 мм.

- Не менее 15 мм.

- Не менее 18 мм.

?

Допускается к работе по обслуживанию электроприводов буровых установок персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности?

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается под руководством бурового мастера.

- Допускается по разрешению главного энергетика предприятия.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты?

- Руководитель предприятия.

- Буровой мастер и его помощник.

- Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+ Сам работник.

?

Какова периодичность перемотки льняных пожарных рукавов на новую складку?

-Не реже одного раза в три месяца.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

+ Ежегодно.

- С периодичностью, указанной в инструкции изготовителя по эксплуатации рукава.

?

Какова периодичность проверки манометров на воздухосборниках с их опломбированием (или клеймением)?

- Не реже одного раза в квартал.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

+ Не реже одного раза в год

- Не реже одного раза в месяц

?

Какова норма освещенности роторного ствола буровой установки?

-30 лк;

-75 лк;

-10 лк;

+100 лк.

?

Периодичность проверки состояния ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя подъема талевого блока?

- Через каждые 2 часа;

- Через каждые 4 часа;

+ Пред началом работы каждой вахты;

- Не реже одного раза в сутки.

?

Выберете определение для сосуда:

- герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

+ герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

- герметически закрытая емкость, установленная на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенная для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

?

Выберете определение для баллона:

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+ сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

?

Выберете определение для цистерны:

+ передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- передвижной сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

?

Выберете определение для бочки:

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ

-сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

+сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ

- сосуд с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

?

Выберете правильное соотношение единиц измерения давления:

-1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

-1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа.

+1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

-1атм = 1 кгс/см2 = 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

?

Рабочее давление в сосуде это-

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- давление, на которое производится расчет на прочность.

+ максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление в сосуде это-

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+ максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

?

Расчетное давление в сосуде это-

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+ давление, на которое производится расчет на прочность.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Пробное давление в сосуде это-

+ давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20 град.С.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Условное давление это-

+ расчетное давление при Т= 20 град.С.

- расчетное давление при Т= 15 град.С.

- расчетное давление при Т= 0 град.С.

- расчетное давление при Т= 25 град.С.

?

Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?

- манометр.

- предохранительный клапан

- обратный клапан.

+ вентиль или кран.

?

Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть:

- надежными.

- приварными.

+ съемными.

- прочными.

?

Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром:

- не более 400 мм.

+ не менее 400 мм.

- не менее 325 мм.

- не менее 80 мм.

?

Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром:

- не более 400 мм.

- не менее 400 мм.

+ не менее 80 мм

- не менее 325 мм.

?

При каком весе крышек люков должны быть подъемно-поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания

- при массе более 10 кг.

- при массе более 15 кг.

+ при массе более 20 кг.

- массе более 25 кг.

?

Материалы, при применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение:

- эксплуатационного срока службы.

- необходимого срока службы.

+ расчетного срока службы.

- до тех пор, пока не выйдет из строя.

?

Из каких материалов не изготавливаются сосуды

- из стали.

- из цветных металлов и сплавов.

+ из углеводородов.

- из чугуна.

?

Какие меры предосторожности следует применять к устью скважины?

+ Запрещается оставлять устье скважины открытым.

+ Необходимо устанавливать устройство, предупреждающее падение посторонних предметов в скважину.

- Запрещается закрывать устье скважины.

?

При подъеме из скважины труб и других элементов компоновки колонны...

+Наружные поверхности их должны очищаться от остатков бурового раствора с помощью специальных приспособлений.

- Остатки бурового раствора должны стекать на подсвечник, а оттуда смываться водой.

?

Размеры сменных клиньев пневматического клинового захвата ротора...

+Должны соответствовать наружным диаметрам бурильных труб.

- Должны соответствовать диаметру замков бурильных труб.

?

Вес колонны бурильных труб при применении пневматического клинового захвата ротора (ПКР) не должен превышать...

+ Грузоподъемность ПКР.

- Грузоподъемность буровой вышки.

?

Во время работы клинового захвата запрещается:

+ Находиться на роторе членам буровой бригады.

+ Поднимать или спускать колонну труб при не полностью поднятых клиньях.

+ Вращать стол ротора при поднятых клиньях.

+ Работать с деформированными бурильными или обсадными трубами.

- Находиться на подсвечнике.

?

При спуске и подъеме колонны бурильных труб...

+Клинья пневматического клинового захвата должны быть подняты из ротора.

- Необходимо убрать элеватор со стола ротора.

?

Разрешается ли поднимать или спускать колонну бурильных труб при не полностью отведенном автоматическом ключе для бурильных труб?

+Запрещается.

- Допускается при спуске-подъеме свечей утяжеленных бурильных труб.

?

Когда помощникам бурильщика следует подходить к ротору во время спуска и подъема колонны бурильных труб?

+ Только после полной остановки колонны бурильных труб.

- В момент начала торможения колонны бурильных труб.

?

Как должны раскрепляться замковые соединения бурильных свечей?

+ Механизированными буровыми ключами или машинными ключами с применением пневмораскрепителя.

- С помощью пневмоклиньев ротора вращением ротора.

?

На какое усилие должен быть отрегулирован предохранительный клапан пневмораскрепителя?

+ На 5,6 кгс/кв.см, что соответствует усилию натяжения 6000 кгс при КПД 0,85 и диаметре ПРС 400 мм.

- На 6,4 кгс/кв.см, что соответствует усилию натяжения 6000 кгс при КПД 0,85 и диаметре ПРС 400 мм.

?

Диаметр тягового каната на пневмораскрепителе свечей должен быть...

+ Не менее 18 мм.

- Не менее 12 мм.

?

Разрешается ли при спуске колонны бурильных труб осуществлять ее торможение клиновыми захватами?

+ Запрещается.

- Разрешается при допуске инструмента на забой скважины.

?

При креплении утяжеленных бурильных труб с помощью пневмораскрепителя величина крутящего момента:

+ Не должна превышать максимально допустимых величин.

+ Регламентируется давлением в цилиндре раскрепителя.

- Регламентируется диаметром и состоянием каната пневмораскрепителя.

?

Какое устройство должно быть использовано для перемещения труб от подсвечника к устью скважины?

+ Устройство для безопасной подачи свечей бурильных труб от подсвечника к ротору типа УПС-2.

- Пеньковый трос.

?

С помощью какого приспособления разрешается производить подачу свечей на подсвечник и обратно к устью скважины?

+ Крючка, имеющего длину не менее 0,5 м и охватывающего половину окружности трубы.

- Полиспаста.

?

Как следует производить установку ведущей трубы в шурф?

+ С помощью специальных приспособлений (автозатаскивателя, направляющего желоба и др.).

+ Запрещается затаскивать ведущую трубу в шурф вручную или при помощи вспомогательной лебедки.

- Вручную с помощью отводных крючков.

?

Укажите требования к скорости спуска и подъема ведущей трубы.

+ Спуск ведущей трубы в шурф запрещается производить на большой скорости.

+ Подъем ведущей трубы из шурфа необходимо производить на 1-ой скорости буровой лебедки.

- Спуск ведущей трубы в шурф производить на повышенной скорости.

- Подъем ведущей трубы из шурфа производить на повышенной скорости.

?

При установке в шурф ведущей трубы и ее извлечении из шурфа нахождение рабочих на пути движения ведущей трубы...

+ Не допускается.

- Допускается при проведении работы вручную с помощью отводных крючков.

?

Когда необходимо производить вывод крюка из штропа вертлюга?

+После того, как помощник бурильщика откроет предохранительную защелку крюка и отойдет в сторону.

- После установки ведущей трубы с вертлюгом в шурф.

?

С помощью какого устройства необходимо подавать элеватор на стол ротора и снимать его с ротора?

+ С помощью вспомогательной лебедки.

- Вручную с помощью пеньковых тросов.

?

Какие меры предосторожности следует предпринять перед подъемом ведущей трубы из шурфа?

+ Необходимо закрыть стопор, предотвращающий поворот крюка.

- Необходимо снять с крюка штропа элеватора.

?

На каком расстоянии от нижней кромки штропа необходимо браться за штропы при заведении их в проушины элеватора?

+ Не менее 420 мм.

- Не более 200 мм.

?

Какие требования предъявляются к вспомогательному тормозу лебедки при спуске бурильной колонны?

+ Тормоз лебедки должен включаться в работу по достижении веса колонны, указанного в характеристике буровой установки.

+ Работа без вспомогательного тормоза при спуске бурильной колонны запрещается.

+ Включение и выключение кулачковой муфты вспомогательного тормоза буровой лебедки на ходу запрещаются.

- Тормоз должен включаться автоматически при превышении допустимой скорости подъема бурильного инструмента из скважины.

?

Бурильщик должен:

+ Начинать подъем крюка после сигнала помощника о закрытии элеватора.

+ Следить за поднимаемым талевым блоком.

+ При подходе талевого блока к люльке верхнего рабочего снижать скорость подъема.

- Дать звуковой сигнал верхнему рабочему о начале движения талевого блока.

?

При применении утяжеленных бурильных труб (УБТ) необходимо использовать специальные приспособления для:

+ Установки УБТ за "палец" и на подсвечник.

+ Наращивания колонны бурильных труб.

- Спуска свечей УБТ в скважину.

?

Как бурильщик должен производить посадку колонны бурильных труб на ротор?

+ Плавно, не допуская удара элеватора о стол ротора.

+ Так, чтобы замковая муфта находилась от ротора на расстоянии, обеспечивающем свободный подвод трубозажимного устройства АКБ.

- Предварительно удалив помощников бурильщика на подсвечник.

?

Какие действия необходимо произвести после окончания спуска колонны бурильных труб перед очередным долблением?

+ Машинные ключи отвести от устья скважины и зацепить за специальный крючок на ноге вышки.

+ Закрыть доступ воздуха к крану управления автоматическим ключом для бурильных труб.

+ Снизить давление в отключенной части пневмосистемы до атмосферного.

- Продуть пневмосистему буровой установки.

?

Буровой мастер (начальник буровой) должен осуществлять проверку состояния спуско-подъемных механизмов...

+ В соответствии с графиком профилактического осмотра.

- Один раз в квартал.

?

В соответствии с каким документом должна производиться дефектоскопия спуско-подъемного оборудования?

+ Инструкция по дефектоскопии.

- Технические условия завода-изготовителя.

?

Какой контингент работников обязан исполнять требования настоящей инструкции?

+ Работники военизированной службы по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.

+ Рабочие и инженерно-технические работники буровых и нефтегазодобывающих предприятий (организаций), входящие в состав Министерства нефтяной промышленности, Министерства геологии и Министерства газовой промышленности.

- Работники всех сторонних организаций и предприятий, привлекаемых для участия в работах по ликвидации фонтанов.

?

Какие из первоочередных требований правил обязана выполнить буровая бригада при возникновении открытого газового или нефтяного фонтана?

+ Прекратить все работы в загазованной зоне и немедленно покинуть ее.

+ Остановить двигатели внутреннего сгорания.

- Определить направление и силу ветра.

?

При возникновении открытого газового или нефтяного фонтана буровая бригада обязана...

+ Потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи фонтанирующей скважины.

- Подготовить средства индивидуальной защиты.

+ Отключить силовые и осветительные линии, которые могут оказаться в загазованных участках.

?

Какие меры предосторожности должна принять буровая бригада при возникновении открытого газового или нефтяного фонтана?

+ Hа территории, которая может оказаться загазованной прекратить пользование стальными инструментами, курение, сварочные работы и другие, ведущие к возникновению искры.

+ Принять необходимые меры к отключению всех соседних производственных объектов (трансформаторы, станки-качалки и т.д.), которые могут оказаться в опасной зоне.

- Принять меры к вывозу с загазованной территории ценные и пожароопасные материалы.

?

Что обязана выполнить бригада при возникновении открытого фонтана?

+ Запретить всякое движение на территории, прилегающей к скважине, для чего выставить запрещающие знаки, а при необходимости и посты охраны.

+ Увлажнять струю фонтана и металлоконструкции максимально возможным количеством воды.

- Организовать отвод жидкости от устья скважины.

?

Что обязана выполнить бригада при возникновении открытого фонтана?

+ Сообщить о случившемся руководству предприятия и вызвать ВГСЧ, пожарную охрану и скорую помощь.

+ Принять меры к недопущению растекания нефти.

- Организовать контроль за изменением направления ветра.

?

Каким требованиям должна отвечать запорная арматура, устанавливаемая на устье фонтанирующей скважины?

+ Проходное сечение арматуры не должно быть меньше, чем сечение, по которому поступает фонтанирующая струя.

- Иметь дистанционное управление.

?

Что должна обеспечивать запорная арматура?

+ Hадежную герметизацию устья скважины.

+ Возможность спуска в скважину или подъема из скважины труб под давлением или насосно-компрессорных труб.

+ Возможность закачки в скважину расчетного количества промывочной жидкости путем прямой и обратной промывок

- Возможность пропуска геофизических приборов.

?

Что должна обеспечивать запорная арматура?

+ Возможность установки дополнительных герметизирующих устройств.

+ Возможность отвода нефти и газа из скважины через выкидные линии.

+ Возможность осуществления контроля за изменением давления в затрубном пространстве.

- Возможность нормальной работы при высокой температуре.

?

Hа какое давление должна быть опрессована запорная арматура после сборки и до установки ее на устье фонтанирующей скважины?

+ Hа пробное давление, указанное в паспорте.

- Hа полуторакратное пластовое давление.

?

Требуется ли повторная опрессовка запорной арматуры в случае замены одной из деталей или части запорной арматуры?

+Опрессовка запорной арматуры на пробное давление, указанное в паспорте, обязательна.

- При частичном ремонте опрессовка на пробное давление не обязательна.

?

Как должны производиться установка или снятие запорной арматуры с устья скважины при наличии буровой вышки?

+ Ходовой конец талевого каната закрепляется и на нем монтируется ГИВ с регистрирующим прибором.

+ Hеподвижный конец талевого каната делается ходовым, пропускается через оттяжной ролик повышенной грузоподъемности и крепится на барабане трактора-подъемника.

-Талевой канат не должен иметь иголок.

?

Как оборудуется трактор-подъемник?

+ Искрогасителем.

+ Шпилевой катушкой.

+ Hадежно закрепляется на площадке, расположенной с наветренной стороны.

- Двери кабины должны быть открыты.

?

Каким требованиям должна удовлетворять площадка для размещения трактора-подъемника?

+ Быть ровной, размером не менее 3х4 м.

+ Тракторист должен хорошо видеть устье скважины, ответственного исполнителя работ и талевый блок в процессе производства спуско-подъемых работ.

+ Талевый канат не должен касаться деталей вышки.

- Площадка должна иметь уклон до 5-7 градусов для стока жидкости.

?

Допускается ли нахождение обслуживающего персонала в радиусе действия механизированных и машинных буровых ключей и вблизи натяжных канатов в процессе свинчивания и развинчивания бурильного инструмента?

+ Не допускается.

- Допускается.

?

Погрузка, разгрузка и перемещение бурильных труб и инструмента на стеллажах и приемных мостках буровых установок...

+ Должны быть механизированы.

- Должны выполняться под руководством начальника буровой.

?

Как должна осуществляться подача бурильных и обсадных труб в буровую?

+ Поодиночно при помощи двурогого крюка или крюка с предохранительной защелкой.

- Попарно при помощи двух стропов и шпиля буровой лебедки.

?

Бурильные трубы при разборке свечей должны быть уложены в ряды на приемном мосту или на отдельно стоящих стеллажах комплектно по:

+ Типоразмерам.

+ Категориям прочности.

+ Толщинам стенок.

- Партиям.

?

Уложенные при разборке свечей комплекты труб на буровой должны...

+Сдаваться буровым мастером трубной базе (площадке) вместе с выпиской из паспорта на трубы.

- Сдаваться по акту бригаде по испытанию скважин.

?

Что необходимо выполнить после поступления бурильных труб на трубную базу после окончания бурения?

+ Трубы промыть водой.

+ Ниппельные и муфтовые резьбы труб смазать для предохранения от коррозии.

+ Навернуть предохранительные колпаки на ниппели.

?

Как должны проверяться перед ремонтом все бурильные трубы?

+ Визуально.

+ Инструментальным обмером.

+ Методами дефектоскопии.

- Подвергаться гидравлической опрессовке.

?

Каким условиям должны отвечать комплекты бурильных труб с левой резьбой, которые должны иметь буровые организации?

+По длине и прочностным характеристикам комплекты должны соответствовать максимальной глубине скважин данного района.

- Должны иметь соответствующую маркировку.

?

Выполнение требований, каких документов обязательно при бурении скважин легкосплавными бурильными трубами?

+ Типовой инструкции.

+ Инструкции завода-изготовителя.

- Технологического регламента, согласованного с местным органом Ростехнадзора России.

?

Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации труб?

+ Трубы должны быть удалены из бурильной колонны.

+ На трубах должна быть сделана четкая надпись

+ Трубы должны быть уложены на специально отведенной площадке.

- Дефекты по возможности должны устраняться без разборки бурильной колонны.

?

В соответствии с какими документами должны быть смонтированы и опробованы все вспомогательные приспособления и механизмы, применяемые при бурении скважин?

+ Заводские инструкции по их монтажу и эксплуатации.

- Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности.

?

В соответствии с какими документами должна производиться регулировка приспособлений и механизмов буровой установки?

+ Инструкции заводов-изготовителей.

- Отраслевые нормативные документы.

?

Какие меры необходимо принять при монтаже приспособлений буровой установки?

+ Против самоотвинчивания крепежных деталей.

- По предотвращению коррозии крепежных деталей.

?

Кто допускается к самостоятельному управлению автоматическим ключом для бурильных труб?

+Первый помощник бурильщика, прошедший инструктаж по безопасному управлению ключом и освоивший приемы управления.

- Второй помощник бурильщика.

?

Какие меры предосторожности следует предпринять при проведении работ, связанных с ремонтом, регулировкой, устранением неисправностей в механических частях и в пневмолинии?

+ Необходимо перекрыть кран пневматической линии, идущей к коллектору пульта управления.

+ Оставшийся воздух должен выпускаться путем установки рукояток кранов управления в нейтральное положение после их предварительного наклона по прорезям копира пульта.

+ Каждая рукоятка кранов управления должна быть обязательно застопорена с помощью предохранительного стопорного кольца.

+ На пульте нужно вывесить предупредительный плакат: "Не включать - работают люди!".

- Перед началом работ тщательно продуть пневмосистему.

?

Какие меры предосторожности следует предпринять при спуске колонны бурильных труб в скважину?

+ Запрещается производить спуск при не полностью отведенном автоматическом ключе для бурильных труб.

+ Запрещается осуществлять подвод автоматического ключа до посадки труб на клинья или на элеватор.

?

Когда нужно производить вращение трубозажимного устройства и включение зажима нижних челюстей автоматического ключа?

+ Только после полного охвата замка трубы.

- После полной остановки движения трубы.

?

Что необходимо проделать после выполнения каждой операции по свинчиванию-развинчиванию автоматическим ключом?

+ Все рукоятки пульта управления обязательно поставить в нейтральное положение и зафиксировать их в этом положении стопорными пальцами.

- Перекрыть кран на воздухопроводной магистрали автоматического ключа.

?

Что необходимо проделать по окончании работы автоматическим ключом?

+ Перекрыть центральный кран пульта.

+ Выпустить оставшийся воздух.

- Выполнить тщательную продувку пневмосистемы ключа и подводящих воздушных коммуникаций.

?

Какие требования необходимо выполнять при работе с пневмораскрепителем свечей (ПРС) на буровой установке?

+ Не допускается эксплуатация ПРС без направляющего поворотного ролика.

+ Тяговый канат должен крепиться к штоку пневмораскрепителя с помощью канатной втулки, заплетки или тремя зажимами.

+ Запрещается нахождение людей в опасной зоне, возникающей при обрыве тягового каната ПРС.

- Не допускается крепление тягового каната к штоку пневмораскрепителя с помощью заплетки или зажимов.

?

Какие требования необходимо выполнять при использовании пневматического клинового захвата?

+ Не допускать загрязнения конусных поверхностей вкладышей ротора и клиньев.

+ Размер плашек, установленных в клинья, должен соответствовать размеру труб по диаметру.

+ При износе плашек клиньев заменять их следует полным комплектом.

+ Не допускать резкой посадки труб на клинья.

+ Перед установкой в ротор необходимо проверить прямолинейность плоскостей пазов клиньев под плашки опорных сопрягаемых поверхностей клиньев и вкладышей.

+ После окончания работ клинья должны быть сняты и уложены в сторону.

- Не допускается применение пневматического клинового захвата при забое скважины свыше 5000 м.

?

Какие требования необходимо выполнять при использовании машинных ключей?

+ Страховой канат должен быть длиннее натяжного на 15-20 см.

+ Соединять канаты для крепления ключа с помощью отдельных вертлюжков.

+ Надежно закрепить натяжной и страховой канаты к ногам вышки или к специальным приспособлениям, установленным заводом-изготовителем.

+ Подвешивать ключи на металлических канатах диаметром не менее 12 мм в горизонтальном положении и уравновешивать контргрузами или специальной лебедкой с червячной передачей и храповым устройством.

+ Контргрузы располагать под полом буровой.

+ Диаметр страхового каната должен быть не менее 19 мм.

+ Размер челюсти должен соответствовать диаметру трубы.

?

При каких неисправностях запрещается пользоваться машинными ключами?

+ Сухарь неплотно сидит в гнезде.

+ Торец сухаря находится не в одной плоскости с торцевой плоскостью ключей.

+ Сработан зуб сменной челюсти ключа.

+ Имеется люфт в шарнирных соединениях.

+ Трещина в корпусе или рукоятке.

+ Болтовое крепление вертлюжка и шарнирные пальцы не зашплинтованы.

- Люфт челюсти ключа.

?

Что должна исключать конструкция элеватора?

+ Самопроизвольное открытие створок элеватора.

+ Возможность выпадения штропов из проушин элеватора.

- Люфт штропов в проушинах элеватора.

?

При каких дефектах запрещается пользоваться элеваторами?

+ Износ торца под замок бурильных труб более 2 мм.

+ Трещина в корпусе, замке или в выступах замка.

+ Прогнутость нижней торцевой поверхности более 7 мм.

+ Выработка проушин в месте посадки штропов.

+ Люфт в шарнирных соединениях створок, при котором нижний торец створки и торец элеватора под створку находятся не в одной плоскости

+ Заедание в шарнире замка.

+ Деформация или слом пружины.

+ Неисправность фиксирующего устройства.

- Коррозия створок и замка элеватора.

?

Какими должны быть предохранительные шпильки, вставляемые в проушины элеватора?

+ По длине должны быть равны высоте элеватора и соответствовать диаметру отверстия его проушин.

- Должны изготовляться из материала, не дающего искры при ударе (омедненного).

?

Укажите требования безопасности, которые предъявляются к штропам.

+ Штропами нельзя пользоваться, если они имеют выбоины и трещины на поверхности.

+ Штропами нельзя пользоваться, если они имеют неодинаковую длину.

+ Штропа должны подвергаться дефектоскопии согласно графику ППР предприятия.

+ Штропа должны подвергаться отжигу один раз в три года.

- Штропа должны ежегодно испытываться на прочность.

?

В каких случаях производится испытание ограничителя подъема талевого блока?

+ После окончания монтажа и ремонта оборудования буровой установки перед забуриванием скважины.

+ После ремонта тормозной системы лебедки.

+ Перед освоением скважины с бурового блока, если перед началом работ оборудование буровой установки простаивало длительное время.

- После аварии, повлекшей большие нагрузки на буровую вышку и талевую систему.

?

Кто входит в состав комиссии по испытанию ограничителя подъема талевого блока?

+ Механик по эксплуатации бурового оборудования.

+ Буровой мастер или мастер по освоению скважин.

+ Мастер подготовительно-наладочной бригады

- Начальник буровой.

?

Что необходимо выполнить перед испытанием ограничителя подъема талевого блока?

+ Произвести проверку технического состояния и опрессовку пневмосистемы буровой установки

+ Проверить техническое состояние тормозной системы, правильность регулировки тормозных лент, состояние тормозных шкивов и прилегание тормозных колодок к тормозным шкивам.

+ Проверить крепление системы ограничителя подъема, легкость хода рычагов кранов конечного выключателя путем опускания контргрузов контргрузов, действие клапанов-разрядников и тормозного цилиндра.

+ Проверить исправность конечного выключателя электродвигателя привода лебедки.

- Проверить состояние крепления мертвого конца талевого каната.

?

В какое положение должен быть переведен талевой блок перед испытанием ограничителя его подъема?

+ В нижнее.

- В среднее.

?

На какой высоте от пола буровой закрепляется один конец вспомогательного стального каната к ноге вышки при испытании ограничителя подъема талевого блока?

+24 м.

-12 м.

?

Каким должно быть давление воздуха в пневмосистеме при проведении испытания ограничителя подъема талевого блока?

+8 кгс/см.

-4 кгс/см.

?

На какое расстояние необходимо удалить с территории буровой всех людей, непосредственно не производящих испытание ограничителя подъема талевого блока?

+ На расстояние высоты вышки плюс 10 м.

- За пределы технологических блоков буровой установки.

?

Тормозной путь талевого блока при испытании ограничителя подъема талевого блока не должен превышать...

+3,7 м.

-6,5 м.

?

Результаты испытаний ограничителя подъема талевого блока оформляются...

+ Актом.

- Протоколом.

?

С какой целью должно быть обращено особое внимание на предупреждение колебаний гидродинамического давления в скважине при спуске и подъеме бурового инструмента?

+ С целью предупреждения потери устойчивости стенок скважины, гидроразрыва пластов или провоцирования проявлений.

- С целью недопущения разгерметизации затрубного пространства обсадных колонн.

?

С какой целью спуск и подъем бурильной колонны следует производить при пониженных скоростях при вскрытии газоносных и склонных к поглощению бурового раствора пластов?

+ С целью снижения возможности возникновения гидроразрыва проницаемых горизонтов и вызова притока из пласта.

- С целью создания депрессии на пласт.

?

Перед началом спуско-подъемных операций необходимо проверить:

+ Замер износа шеек штропов.

+ Состояние тормозных колодок.

+ Высоту расположения конца тормозной рукоятки от уровня рабочей площадки.

+Исправность ограничителя подъема талевого блока.

- Состояние крепления мертвого и ходового концов талевого каната.

?

Штропы бурильные необходимо отбраковать при обнаружении микротрещин и износа шеек,...

+ Превышающих 5 мм.

- Превышающих 3 мм.

?

Тормозная колодка должна быть заменена при выявлении толщины колодки от набегающего конца ленты...

+8 мм и менее

-10 мм.

?

При спуско-подъемных операциях высота расположения конца тормозной рукоятки от уровня рабочей площадки при полном торможении...

+ Должна быть не меньше 0,8 м и не более 0,9 м.

- Должна быть не меньше 0,5 м и не более 1,0 м.

?

При спуско-подъемных операциях ограничитель подъема талевого блока должен отключать буровую лебедку при достижении талевого блока на расстоянии...

+ Не менее 2,0 м до кронблока.

- Не менее 1,5 м до кронблока.

?

При обнаружении каких из перечисленных ниже дефектов необходимо отбраковать механизированный ключ, применяемый при спуско-подъемных операциях?

+ Плотность посадки сухарей в гнездах.

+ Смещение плотности торца сухаря относительно торцовой плоскости.

+ Наличие трещин в корпусе и рукоятке.

+ Отсутствие шплинтов в шарнирных пальцах.

+ Сработаны зубья в сменной челюсти.

- Коррозия корпуса и рукоятки.

?

Какова периодичность проверок работоспособности предохранительного клапана воздухосборника?

+Не реже одного раза в неделю принудительным открыванием клапана.

+ При минусовых температурах окружающей среды - ежесменно.

- Не реже одного раза в месяц. При минусовых температурах - один раз в неделю.

?

Всякий раз перед началом спуско-подъемных операций бурильщик обязан лично проверить:

+ Исправность замков элеваторов и приспособлений, предотвращающих выпадение шпилек из проушины.

+ Состояние тормозной системы лебедки и кранов ограничителя подъема талевого блока под кронблок.

+ Крепление ограждений.

+ Шплинтовку отдельных частей механизмов и оборудования.

- Состояние мертвого и ходового концов талевого каната.

?

С какой целью используются специальные вкладыши ротора в случае проведения спуско-подъемных операций без клиновых захватов?

+Для предохранения проушин элеваторов от остаточной деформации.

- Для уменьшения износа торцов замков бурильных труб.

?

Чем должна снабжаться буровая установка для проведения работ по спуску, подъему и наращиванию инструмента?

+ Запасными элеваторами для всех размеров используемых труб.

+ Штропами одинаковой длины с прочно прикрепленными к ним шпильками для элеваторов.

+ Пеньковым канатом.

+ Двумя оттяжными крючками для подтаскивания бурильных свечей на подсвечник с концами такой формы, чтобы охватывалось не менее половины окружности трубы.

+ Переводниками и шарнирными клиньями для подъема и установки утяжеленных труб

+ Специальной консистентной смазкой для резьбового соединения замков.

- Комплектом противовыбросового оборудования.

?

В каких случаях запрещается производить спуско-подъемные операции?

+ При неполном составе буровой вахты.

+ При неисправных механизмах, приспособлениях, инструментах.

- Во время грозы.

?

Спуско-подъемные операции разрешается начать только после того, как бурильщик убедится, что второй помощник бурильщика (верхний рабочий):

+ Надел и закрепил предохранительный пояс.

+ Проверил надежность закрепления пеньковым или оцинкованным канатами к перилам люльки отводных крючков и других инструментов.

- Убедился в исправности кронблока и ограничителя подъема талевой системы.

?

Каковы требования безопасности при подъеме-спуске инструмента?

+ Необходимо непрерывно наблюдать за показанием индикатора веса.

+ B случае появления затяжек при расхаживании инструмента не допускать нагрузки свыше максимально допустимой на вышку и на талевую систему.

+ Bышка должна иметь ограничитель грузоподъемности.

- Непрерывно следить за работой канатоукладчика лебедки.

?

Верхнему рабочему снимать пеньковый канат с бурильной свечи до посадки ее в муфту спущенной в скважину колонны труб...

+ Запрещается.

- Разрешается только после сигнала бурильщика.

?

В каких случаях запрещается переключение скоростей лебедки?

+ На ходу.

+ При наличии нагрузки на талевой системе.

- В нижнем положении талевого блока.

?

Какие требования необходимо выполнять при подъеме бурильной колонны из скважины?

+ Долив в скважину бурового раствора должен производиться с теми же параметрами свойств, что и у раствора, находящегося в скважине.

+ Уровень бурового раствора в скважине должен поддерживаться у устья.

+ В случае подъема бурильной колонны в поглощающей скважине руководствоваться проектом на строительство скважины.

- Подъем бурильной колонны из скважины должен производиться на максимальной скорости.

?

Что из перечисленного ниже должно контролироваться и фиксироваться в журнале?

+ Количество вытесняемого из скважины раствора при спуске бурильных труб.

+ Количество доливаемого раствора при подъеме бурильных труб.

- Давление раствора в манифольде.

?

Что необходимо предпринять при первых признаках поршневания во время спуско-подъемных операций?

+ Прекратить подъем.

+ Произвести промывку и проработку скважины.

- Опустить инструмент на забой.

?

При невозможности ликвидировать сифон промывкой и проработкой подъем бурильной колонны следует производить:

+ При пониженных скоростях.

+ При тщательном контроле уровней бурового раствора в скважине, приемных и доливных резервуарах.

- При повышенных скоростях.

?

Укажите последовательность действий, которые необходимо произвести в случае, если во время спуско-подъемных операций начинается перелив промывочного раствора через устье скважины.

+ Допустить колонну труб, остановив элеватор над ротором на 0,3-0,4 м.

+ Закрыть превентор.

+ Навинтить ведущую трубу.

+ Начать промывку с противодавлением

?

Где устанавливается обратный клапан при его отсутствии в бурильной колонне?

+ Перед наворотом ведущей трубы.

- Под вертлюгом.

?

Разрешается ли раскреплять резьбовые соединения свечей бурильных труб и других элементов компоновки бурильной колонны при помощи ротора?

+ Запрещается.

- Разрешается в исключительных случаях.

?

Разрешается ли останавливать вращение колонны бурильных труб включением обратного хода ротора?

+ Запрещается.

- Разрешается в исключительных случаях.

?

Разрешается ли при спуске бурильной колонны включать клиновой захват во время движения колонны?

+ Запрещается.

- Разрешается в конце движения колонны.

?

Что должна обеспечивать конструкция подсвечника?

+ Удаление стекающего с труб бурового раствора.

+ Обогрев нижних концов труб при отрицательных температурах окружающего воздуха.

- Установку на нем ведущей трубы с вертлюгом

?

Какие требования должны выполняться при спуске и подъеме инструмента?

+ Пол буровой вышки необходимо систематически очищать от грязи.

+ На рабочей площадке не должны находиться посторонние предметы.

- Ворота буровой вышки должны быть закрыты

?

Как должна производиться посадка бурильной колонны на ротор во время спуско-подъемных операций?

+ Плавно, без толчков и ударов.

- Резко.

?

Какие меры необходимо предпринимать при появлении посадок более чем на 5 делений во время спуска бурильной колонны?

+ В местах посадок следует производить проработку ствола скважины.

- Произвести длительную промывку скважины.

- Места посадок следует проходить на максимальной скорости.

?

Кто определяет допустимые величины посадок и затяжек бурильной колонны?

+ Техническая служба бурового предприятия.

- Буровой мастер.

?

В соответствии с какой документацией осуществляется эксплуатация Конкретного отечественного бурового оборудования и инструмента?

+в соответствии с руководством и инструкциями, составленными заводами-изготовителями.

- в соответствии с технической документацией фирм-поставщиков.

- в соответствии с технологическим регламентом.

?

В соответствии с какой документацией осуществляется эксплуатация Импортного бурового оборудования и инструмента?

+ в соответствии с технической документацией фирм-поставщиков.

- в соответствии с технологическим регламентом.

- в соответствии с руководством и инструкциями, составленными заводами-изготовителями.

?

Требования каких нормативных актов по безопасности необходимо соблюдать при производстве работ по строительству скважин?

+ Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- Соответствующие стандарты ССБТ.

?

Где должен постоянно находиться комплект заводских инструкций по эксплуатации всего оборудования, механизмов и инструмента?

+На буровой или в отделе инженерно-технологической службы.

- В Управлении буровых работ.

?

Для обеспечения работы оборудования и инструмента в пределах характеристик, определяемых паспортом или инструкцией, они должны...

+ Иметь запасные части и приспособления в объеме, необходимом для производства технического обслуживания.

- Пройти диагностическое обследование специализированной организацией.

?

В соответствии с чем устанавливается объем технического обслуживания оборудования и инструмента?

+ Инструкции завода-изготовителя по эксплуатации и ремонту оборудования.

- Требований соответствующего раздела технического паспорта завода-изготовителя.

?

Кто устанавливает пределы допустимого ресурса (срок службы) бурового оборудования?

+ Изготовитель.

+ Проектная организация.

- Специализированная организация, имеющая лицензию на этот вид деятельности.

?

Допускается ли эксплуатация оборудования и инструмента, отработанного сверх допустимого ресурса (срока службы)?

+ Допускается, при условии подтверждения их работоспособности установленными методами и средствами.

- Категорически запрещается.

- Разрешается в исключительных случаях с разрешения местного органа Госгортехнадзора России.

?

Кто утверждает перечень и количество запаса быстроизнашивающихся деталей и узлов для обеспечения бесперебойной работы оборудования на буровой?

+ Руководитель бурового предприятия.

- Главный механик управления буровых работ.

?

При обнаружении в процессе монтажа эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности...

+ Оно должно быть выведено из эксплуатации.

- Оно подлежит технической диагностике с последующей реновацией.

?

Планово-предупредительный ремонт бурового оборудования и инструмента должен производиться...

+По графику, утвержденному главным инженером предприятия.

- По мере возникновения дефектов, несовместимых с нормами безопасной эксплуатации.

?

В случае аварии с оборудованием или инструментом бурильщик или мастер обязан:

+ Немедленно сообщить об этом руководству организации.

+ Принять меры по предупреждению аварии в скважине.

+ Принять меры по исключению травмирования членов бригады.

+ Принять меры по ремонту оборудования имеющимися средствами.

- Немедленно прекратить буровые работы и ожидать прибытия аварийной бригады.

?

Каким документом оформляются аварии с оборудованием, трубами и инструментом, которые должны расследоваться в соответствии с существующим порядком?

+ Актом.

- Протоколом.

?

Списанное вследствие изношенности оборудование или инструмент должны...

+ Временно до их утилизации храниться в условиях, исключающих возможность их использования в результате ошибки персонала.

- Храниться на складе аварийного запаса.

?

Кому буровой мастер сдает оборудование и инструмент по окончании буровых работ?

+ Механику предприятия.

- Мастеру бригады по испытанию скважин.

?

Оборудование, машины и установки, могущие служить причиной травмирования обслуживающего персонала или вредного воздействия на него,...

+ Ограждаются или экранируются.

- Выводятся из эксплуатации.

?

Какие требования предъявляются к ограждениям и экранам машин и установок, могущих служить причиной травмирования обслуживающего персонала?

+ Обязательное наличие их блокировки с пусковым устройством оборудования.

+ Соответствие назначению и конструктивному исполнению оборудования.

+ Соответствие условиям эксплуатации.

- Наличие соответствующей опознавательной сигнальной окраски.

?

В какие цвета должны быть окрашены элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих?

+В сигнальные цвета.

- В желтый цвет.

?

Допускается ли применение оборудования, не соответствующего по классу климатическим условиям?

+ Не допускается.

- Допускается по согласованию с Ростехнадзором России.

?

В плане ликвидации возможных аварий на буровой должны быть...

+ Четко определены обязанности каждого члена буровой бригады.

- Четко определены права и ответственность руководителя аварийных работ.

?

В соответствии с каким документом должно быть опробовано оборудование, применяемое при бурении скважин?

+ Инструкция завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации.

- Технологический регламент.

?

После окончания монтажа буровой установки все оборудование должно быть опробовано без нагрузки под руководством...

+ Работников служб главного механика и главного энергетика.

- Главного инженера бурового предприятия.

?

В технических паспортах вышки и оборудования должны быть записаны...

+ Основные виды произведенных ремонтных работ.

- Сроки очередных испытаний.

?

Какова периодичность осмотров кронблоков вышек с проверкой всех узлов крепления?

+ Не реже одного раза в два месяца.

- После завершения каждого цикла спуско-подъемных операций.

?

Когда может быть начато бурение скважины на законченной монтажом буровой установке?

+ После приемки ее комиссией, назначенной приказом по предприятию.

- После доставки на буровую бурового инструмента и расходных материалов и утверждения геолого-технического наряда.

?

Где должна храниться пусковая документация?

+ На буровой установке.

- В управлении буровых работ.

?

Когда разрешается подача напряжения на буровые установки для производства буровых работ?

+ После окончания всех строительно-монтажных и электроналадочных работ.

- После утверждения геолого-технического наряда на бурение скважины.

?

В какое время суток должно быть подано напряжение на буровые установки для производства буровых работ?

+ В светлое время суток.

- При недостаточной естественной освещенности в любое время суток.

?

Чем должна быть обеспечена каждая буровая установка?

+ Переносным светильником напряжением не выше 12 В.

+ Аварийным освещением от автономного источника питания.

- Дежурным автотранспортом и трехсуточным запасом продуктов и питьевой воды.

?

В каких случаях на буровой вышке должны устанавливаться светильники во взрывозащищенном исполнении?

+ При бурении газовых и нефтяных скважин с давлением вскрываемого пласта выше гидростатического.

- При возможности прохождения горизонтов с аномально высоким пластовым давлением.

?

Электрическое освещение буровой установки должно быть выполнено...

+ В соответствии с существующими нормами.

- От источника постоянного тока.

?

Чем должна быть обеспечена буровая установка до начала монтажа?

+ Радио- или телефонной связью.

- Дежурным автотранспортом.

?

Чем должна быть укомплектована буровая установка?

+ Щитом с приборами контроля за работой механизмов и выполнением технологических процессов.

- Метеорологическим постом.

?

Разрешается ли производство каких-либо работ, связанных с перемещением талевой системы, без исправного ограничителя подъема талевого блока под кронблок...

+ Запрещается.

- Разрешается в исключительных случаях при обязательном контроле за движением таль-блока с площадки верхового рабочего буровой вышки.

?

Какие требования предъявляются к страховочным канатам для обмотки шланга для нагнетания промывочной жидкости?

+ Канат должен быть изготовлен из мягкой стали.

+ Канат должен быть диаметром 12 мм.

+ Запрещается применять канаты с нарушением целостности и прочности.

- Канат должен быть пеньковым.

?

При выполнении каких условий должно осуществляться вращение ротора?

+ При снятых пневматических клиньевых захватах ротора.

+ При соединенных между собой малых вкладышей болтом соответствующего размера, указанного в конструкторской документации.

+ После снятия с ротора порожнего элеватора и других приспособлений и устройств.

- При отсутствии давления промывочной жидкости в манифольде.

?

Каким образом должен осуществляться подъем элеватора?

+Для подъема порожнего элеватора со стола ротора должны быть использованы стальные канатные стропы.

+ Подъем элеватора должен осуществляться якорем.

- Подъем порожнего элеватора со стола ротора должен осуществляться вручную не менее чем двумя рабочими с соблюдением мер безопасности.

?

Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при эксплуатации бурового оборудования?

+Установка вкладышей ведущей трубы в ротор должна осуществляться при помощи специальных приспособлений.

+В процессе бурения скважины с крюка должны быть сняты штропа.

+После установки на скважине противовыбросового оборудования плашечные превенторы должны периодически проверяться на закрытие и открытие.

+При бурении скважины со вскрытым продуктивным горизонтом над и под ведущей трубой должны быть установлены шаровые краны

- Ежесменно должна осматриваться талевая система буровой.

?

Кто устанавливает периодичность проверки плашечных превенторов противовыбросового оборудования?

+ Буровое предприятие.

- Завод-изготовитель противовыбросового оборудования.

?

До начала и в процессе бурения систематически должна осуществляться проверка блокировки:

+ Включения ротора при поднятых клиньях клинового захвата бурильных труб.

+ Ограничителя подъема талевого блока.

+ Устройств по предотвращению перегрузки насосов.

+ По отключению компрессоров.

- Шинно-пневматических муфт буровой лебедки.

?

Какие операции запрещается выполнять во время работы механизмов?

+ Производить ремонт или крепление каких-либо частей.

+Чистить и смазывать движущиеся части вручную или с помощью приспособлений, не предназначенных для этих целей.

+ Снимать ограждение или отдельные части и проникать за ограждения.

+ Тормозить движущиеся части не предназначенными для этого приспособлениями или предметами.

+ Направлять, надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ременные или цепные передачи.

- Останавливать механизмы без ведома бурового мастера.

?

Какие меры предосторожности следует предпринять после остановки бурового оборудования для смазки, осмотра, регулировки и крепления деталей?

+ На отключающем устройстве необходимо вывесить предупредительный плакат "Не включать - работают люди!".

+ Должно быть исключено самопроизвольное включение оборудования.

+ Давление в пневмосистеме необходимо снизить до атмосферного.

- С буровой должен быть удален персонал, не имеющий отношения к обслуживанию остановленного оборудования.

?

Что должно быть указано на грузоподъемных машинах и механизмах, паровых котлах, сосудах, работающих под давлением?

+ Предельная грузоподъемность.

+ Давление.

+ Температура.

+ Сроки следующего технического освидетельствования.

- Фамилия и должность ответственного за безопасную эксплуатацию.

?

Что необходимо предусматривать для взрывопожароопасных технологических систем, буровое оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации могут подвергаться вибрации?

+ Меры по исключению вибрации.

+ Автоматические системы противоаварийной защиты, предупреждающие образование взрывоопасной среды.

+ Автоматические системы, обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние.

- Периодическую вибродиагностику.

?

При пуске в работу или остановке бурового оборудования должны предусматриваться...

+ Меры по предотвращению образования в технологической системе взрывоопасных смесей.

- Меры по контролю загазованности промплощадки буровой.

?

В каких местах трубопроводов взрывопожароопасных технологических систем допускаются фланцевые или другие разъемные соединения?

+ В местах установки арматуры.

+ В местах подсоединения аппаратов.

- В местах установки фитингов.

?

Разрешается ли во взрывопожароопасных технологических системах применять гибкие шланги?

+ Запрещается.

- Разрешается применение армированных шлангов из бензомаслостойких материалов.

?

Чем должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?

+ Блокировками, исключающими пуск или прекращающими его работу при отсутствии в корпусе насоса перемещаемой жидкости или отклонениях уровней жидкостей в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

+ Средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность.

- Сигнализаторами довзрывной концентрации паров ЛВЖ.

?

Эксплуатация (отработка) буровых долот должна производиться с соблюдением...

+ Рекомендаций заводов-изготовителей и утвержденных инструкций.

- Требований геолого-технического наряда на бурение скважины.

?

Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при эксплуатации буровых долот?

+ Навинчивание и отвинчивание долота должно осуществляться с применением специального устройства.

+ Типы применяемых долот должны соответствовать свойствам проходимых пород и виду привода (высокооборотный, низкооборотный).

+ Количество бурового раствора, закачиваемого в скважину, должно соответствовать системе промывки долота и обеспечивать эффективную очистку забоя от частиц разбуренной породы (шлама).

+ Система очистки бурового раствора должна обеспечивать отсутствие в нем абразивных частиц.

- Долото, отработавшее установленный ресурс, должно списываться.

?

Какой документ определяет режим работы бурового долота?

+ Проект на строительство скважины.

- Геолого-технический наряд.

?

Где должны фиксироваться результаты отработки бурового долота?

+ В буровом журнале.

- В техническом паспорте долота.

?

Что необходимо учитывать при эксплуатации компоновки низа бурильной колонны (КНБК)?

+ Взаимное расположение элементов КНБК.

+ Допустимая степень износа элементов КНБК.

+ Режимы бурения.

- Типоразмер утяжеленных бурильных труб.

?

В соответствии с какими документами производится эксплуатация забойных двигателей?

+ Документация завода-изготовителя и утвержденные инструкции.

- Технологический регламент.

?

При соблюдении каких условий должны производиться транспортировка и перемещение забойного двигателя с приемного моста на буровую?

+ Исключающих повышенный прогиб корпуса забойного двигателя.

- Эти операции должны производиться с помощью шпиля буровой лебедки при условии недопущения ударных нагрузок

?

Требованиям какого документа должны соответствовать качество бурового раствора и режимы его закачки в скважину?

+ Рабочий проект.

- Геолого-технический наряд.

?

Какие подготовительные работы необходимо выполнить на устье перед пуском забойного двигателя в скважину?

+ Проверить работоспособность двигателя.

+ Определить осевые и радиальные зазоры путем вращения вала.

- Опрессовать буровой манифольд на пробное давление.

?

При выявлении каких дефектов грузовой канат должен быть заменен новым?

+ Оборвана одна прядь каната.

+ На шаге свивки каната диаметром до 20 мм число оборванных проволок составляет более 5 %, а каната диаметром свыше 20 мм - более 10 % всего числа проволок в канате.

+ Одна из прядей вдавлена вследствие разрыва сердечника каната.

+ Канат вытянут или сплюснут и его наименьший диаметр составляет 75 % и менее от первоначального.

+ На канате имеется скрутка.

+ При поверхностном износе или коррозии, достигшей 25 % и более первоначального диаметра проволок.

- При поверхностном износе или коррозии, достигшей 10 % и более первоначального диаметра проволок.

?

В соответствии с каким документом должен выполняться процесс замены каната?

+ Инструкция по правилам эксплуатации талевых канатов.

- Нормативы отбраковки талевых канатов.

?

Каким образом следует производить комплектацию, эксплуатацию, ремонт и учет работы труб?

+ В соответствии с инструкцией по комплектации, учету работы и списанию бурильных труб.

+С использованием результатов проверки труб методами дефектоскопии и гидроопрессовки.

- В соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

?

Как должны проверяться в процессе бурения скважины все бурильные трубы и замки к ним?

+ Визуально и калибрами по износу наружной поверхности, резьбовых соединений.

+ Методами неразрушающего контроля в сроки, указанные в технических условиях и действующих инструкциях по эксплуатации.

- Периодическим гидроиспытанием.

?

В зависимости от каких факторов регламентируются нормы отработки бурильных труб?

+ Прочностные характеристики труб.

+ Диаметр труб.

+ Глубина скважин.

+ Геолого-технические условия бурения.

- Состав предполагаемого пластового флюида.

?

Бурильные трубы, входящие в комплект, должны...

+ Иметь маркировку, соответствующую сопроводительной документации завода-изготовителя.

- Иметь инвентарные заглушки.

?

Кто должен заполнять паспорта на комплект бурильных труб?

+ Трубная база (площадка).

- Завод-изготовитель.

?

Паспорта списанных комплектов бурильных труб должны храниться вместе с другими архивными материалами...

+ В течение трех лет.

- В течение семи лет.

- В течение одного года.

?

Какие бурильные трубы не разрешается использовать?

+ Трубы, не обеспечивающие установленный коэффициент запаса прочности.

- Трубы, не прошедшие калибровку по внутреннему диаметру.

?

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перевозке труб?

+ Нельзя допускать прогиба труб.

+ Ведущие трубы необходимо перевозить в защитных кожухах соответствующего диаметра.

+ Все резьбовые соединения должны быть защищены предохранительными кольцами и ниппелями.

- Все резьбовые соединения должны быть смазаны консервационной смазкой.

?

Как виды контроля должны проходить бурильные трубы перед отправкой на буровую?

+ Визуальный осмотр.

+ Обмер замков и труб по наружному диаметру.

+ Опрессовка.

+ Проверка методами дефектоскопии.

- Калибровка по внутреннему диаметру.

?

В каких случаях бурильные трубы должны пройти проверку методами дефектоскопии и опрессовку?

+ Новые трубы перед отправкой на буровую.

+ Перед отправкой труб на буровую после ремонта.

+ При перевозке труб с одной буровой на другую.

- После ликвидации прихвата бурового инструмента.

?

В каком случае ведущая труба должна быть отправлена на ремонт?

+ В случае обнаружения кривизны или спирали, превышающей допуски, предусмотренные в технической документации завода-изготовителя.

- После отработки ресурса, установленного заводом-изготовителем.

?

Каким образом должны быть уложены бурильные трубы до начала бурения?

+ Уложены на приемном мосту или на специально отведенных площадках (стеллажах) по комплектам.

- Установлены на подсвечник буровой вышки.

?

В каких случаях бурильные трубы должны подвергаться опрессовке и проверке методами дефектоскопии и толщинометрии?

+ После испытания трубами критических нагрузок.

+ В процессе бурения скважины в сроки, устанавливаемые для данного района.

- После окончания бурения скважины.

?

В каких случаях под каждым замком бурильной трубы должны быть установлены резиновые кольца (протекторы)?

+ При роторном бурении, а также при бурении газовых скважин забойными двигателями в зоне обсаженной части ствола (но не менее чем на 500 м от устья) на бурильных трубах.

- При бурении турбобуром нефтяных скважин в зоне обсаженной части ствола.

?

В процессе эксплуатации комплекта бурильных труб и замков к ним следует...

+ Проводить учет их физического износа, не допуская его превышения.

- Периодически разбирать и смазывать муфтовые соединения консервационной смазкой.

?

При затаскивании бурильных труб в буровую:

+ Необходимо исключить прогибы и удары труб о ротор и другие металлические предметы.

+ Элеватор должен быть обращен замком вверх.

- Замок элеватора должен быть закрыт.

?

При свинчивании труб и свечей не разрешается...

+ Сталкивание ниппеля замка в муфту в случае упора торца ниппеля в торец муфты.

- Применение ключей УМК.

?

Чем следует докреплять резьбовые соединения при спуске бурильных труб в скважину?

+ Машинными или автоматическими ключами с применением пневмораскрепителей.

- Ротором.

?

Hа каком расстоянии от устья фонтанирующей скважины можно устанавливать трактор-подъемник?

+ В каждом конкретном случае это определяется штабом.

- Hа расстоянии, равном высоте вышки плюс 10 м.

?

Как следует производить установку или снятие запорной аппаратуры при отсутствии вышки на устье фонтанирующей скважины?

+ С помощью специальных приспособлений, смонтированных на танке, имеющем возможность производства таких работ.

- С помощью подъемных кранов большой грузоподъемности, монтажных стрел и др.

?

Какие меры безопасности необходимо принимать при работе в загазованной зоне и возле устья скважины?

+ Работы по ликвидации открытого фонтана необходимо вести только искрообезопасным инструментом.

+ В качестве направляющих и прижимных тросов следует применять стальные оцинкованные канаты.

+ В качестве направляющих и прижимных тросов следует применять стальные оцинкованные канаты.

- Подъемник должен быть заземлен.

?

Какие требования безопасности необходимо выполнять при работе в загазованной зоне и возле устья скважины?

+ Спуско-подъемные работы с использованием стального каната должны производиться на первой скорости

+ Канат, ролик и все контактирующие металлические части должны быть обильно смазаны солидолом.

+ Поднимать и опускать грузы следует плавно.

- Для раскрепления резьб необходимо применять только ручные цепные ключи.

?

Какие меры предосторожности необходимо принять при проведении работ по резке и сварке металла?

+ Резать металл в опасной зоне необходимо механическими труборезками или гидравлическими пескоструйными агрегатами.

+ Проведение сварочных работ должно проводиться только за пределами загазованной зоны.

+ После окончания сварки или резки деталь вносить в опасную зону нельзя до полного остывания.

- Сварочный трансформатор должен быть заземлен.

?

Какие требования безопасности необходимо выполнять в случае ввода в опасную зону спецмашин и других транспортных средств?

+ Въезд спецмашин и других транспортных средств в опасную зону для производства аварийно-спасательных работ допускается только по разрешению начальника штаба.

+ Все трапнспортные средства должны быть оборудованы искрогасителями и исправным электрозажиганием, при работе электродвигателей выхлопные коллекторы непрерывно должны поливаться водой.

- Дверцы кабин должны быть открытыми.

?

Как организуется курение в загазованной зоне?

+ Курение в загазованной зоне котегорически запрещается.

+ Место курения определяется начальником штаба.

+ Hа месте курения устанавливается емкость с водой и указатель "Место курения".

- Hазначается работник, ответственный за соблюдением порядка, исключающего угрозу возгорания.

?

Каким должен быть минимальный разрыв между амбарами для сбора нефти?

+100 м.

-10 м.

-50 м.

-25 м.

?

Как производится перепуск нефти из одного амбара в другой?

+ Перепуск нефти производится по трубам, оборудованным запорными устройствами и гидрозатворами.

- Перепуск нефти можно осуществлять через траншеи, желоба, канавы.

?

Что необходимо обеспечить при проведении работ по ликвидации открытого фонтана у устья скважины и на прилегающей территории?

+ Постоянное дежурство пожарной охраны.

+ Постоянный запас воды для обеспечения непрерывной защиты работающих в опасной зоне водной струей.

+ Постоянное дежурство пожарных машин для подачи воды на фонтан и на окружающие металлоконструкции.

- Запас медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим.

?

Что должно быть предусмотрено на случай загорания одежды работающих?

+ В специально отведенном месте должна находиться кошма или брезент.

- Запасная одежда.

?

Способы защиты людей и техники в зимнее время года определяются...

+ Правилами безопасности.

- Штабом.

?

Чем руководствуюется ответственный исполнитель работ по тушению пожара?

+ Распоряжениями начальника штаба.

+ Специальным планом, разработанным штабом.

- Техническими возможностями имеющихся средств пожаротушения

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток?

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?

- Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+ Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

- Выполняется по желанию заказчика.

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

- Согласно инструкции.

- После инструктажа на рабочем месте.

+ По наряду-допуску.

- По устному распоряжению руководителя работ

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?

- Уклон не менее 65 град, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60 град, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50 град, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60 град, ширина не менее 65 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц?

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 град.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 град.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 град.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 град.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте?

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

+ Доски толщиной не менее 40 мм.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой?

- Не реже одного раза в год.

- Ежемесячно.

+ Не реже двух раз в год.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?

+ Вывести из эксплуатации.

- Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

- Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Госгортехнадзор России.

- Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора?

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Как следует производить резку канатов?

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

?

От чего зависит частота осмотров каната?

+ От характера и условий работы.

- Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

- От требований нормативных документов поставщика.

- От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ?

- Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

- Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+ Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

- Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.