Тест по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2-3 разряда

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Принцип действия генератора постоянного тока:

-	на основе явления проводника с током в магнитном поле;

+  на основе явления электромагнитной индукции;

-   на основе явления самоиндукции.

?

Закон Джоуля - Ленца:

+ Q =  0,24*(величина тока I в квадрате)* R * t ;

-  U = I * R ;

- R = p* L / S.

?

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности:

- 12В  и  50В;

- до 35кВ и выше 35кВ;

+   до 1кВ и выше 1кВ.

?

В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы:

- разрешается применять при фазном напряжении до 220В;

+  не разрешается применять;

-  разрешается применять при линейном напряжении до 220В.

?

Какое сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления:

- 10 кв. мм;

- 16 кв. мм;

+ 4 кв. мм;

- 12 кв. мм.

?

На какой срок разрешается выдавать наряд для работы в электроустановках:

- одни сутки;

- 30 календарных дней;

+  15 календарных дней.

?

Укажите соотношение «дыхание-массаж» если оказывает помощь пострадавшему группа спасателей:

- 1:10;

+ 1: 5;

- 2: 15.

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке:

- сроком годности, обозначенном на указателе напряжения;

- визуальном осмотром;

+ проверкой работы при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

?

В каких единицах измеряется количество электричества:

- ом;

- фарада;

+ кулон;

- генри.

?

Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам:

+  изолирующие клещи;

- средства защиты глаз;

+  лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые;

- средства защиты головы.

?

Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения:

- нет, только после предварительного разрешения руководителя работ;

- нет, только с разрешения выдающего наряд, отдающего распоряжение;

+ да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

?

Какими схемами наиболее удобно пользоваться при проверке электрических цепей:

-  схемы подключения.

+   принципиальные.

- схема сигнализации.

?

Как расширяется предел измерения счетчиков:

- применением диодов;

- применением конденсаторов;

+ применением трансформаторов тока.

?

К средствам индивидуальной защиты относятся:

-  знаки безопасности.

-  осветительные приборы.

+ средства защиты глаз.

?

Сколько токоприемников разрешается подключать к  разделительному трансформатору:

-  не более двух.

-  неограниченное количество, исходя из мощности трансформатора.

+ не более одного.

?

Действующими считаются установки:

+ электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на

которые напряжение может быть подано включением коммутационных  аппаратов.

-  которые полностью или частично находятся под напряжением.

-  которые находятся под напряжением в данный момент.

?

Допускается ли применение электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током класса 1 , при наличии особо неблагоприятных условий:

+  не допускается применять.

- с применением хотя бы одного электрозащитного средства.

- без применения электрозащитных средств.

?

На какие группы подразделяется электротехнический персонал:

-   административно-технический; оперативный; оперативно-ремонтный.

+  административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-ремонтный.

- выдающий наряд; ответственный руководитель; допускающий; производитель работ; наблюдающий.

?

Укажите соотношение "дыхание-массаж" при оказании помощи пострадавшему одним человеком:

+ 2:15.

-  2:5.

-  1:5.

?

Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных  помещениях:

-  Не выше 12 В.

-  Не выше 36 В.

+ Не выше 50В.

?

Что включают в нулевой провод 4-х проводный 3-х фазной сети:

-  Предохранитель.

-  Разрядник.

+ Ничего.

?

Назвать основные требования к релейной защите:

+  чувствительность, надежность, быстродействие, селективность.

-  чувствительность, избирательность, простота.

-  селективность, надежность, экономичность.

- чувствительность, простота, надежность, быстродействие.

?

Единица измерения реактивной мощности:

-    Ватт.

+   ВАр.

- Джоуль.

?

Допуск к работе с измерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В:

-  допускается одному работнику, имеющему группу IV в диэлектрических перчатках.

- допускается двум работникам, имеющим группу III без диэлектрических перчаток.

+ допускается одному работнику, имеющим группу III без диэлектрических  перчаток.

?

Определение термина "Бригада":

- Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего).

-    Группа из двух человек и более.

+   Группа из двух человек и более, включая производителя работ.

?

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В:

+ ОУ, ОП.

- ОХВП, ОВП.

- ОП, ОХП.

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В:

- Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

+ Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

?

Последовательное соединение сопротивлений:

- Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+ Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

- Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

Порядок наложения повязки при проникающем ранении живота :

- Вправить выпавшие органы, прикрыть рану салфеткой, положить холод на живот, транспортировка - "лежа на спине".

+   Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, положить холод на живот, транспортировка - "лежа на спине".

- Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, дать выпить воду, транспортировка - "лежа на спине".

?

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте:

-   На высоте более 1 метра.

+  Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2  м. от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

- На высоте более 1,3 метра.

?

В каких электроустановках производится измерение мегомметром по наряду:

-   до и выше 1000 В;

-   в действующих электроустановках;

+  свыше 1000 В;

-   до 1000 В.

?

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

-  допускается до 220В.

-  допускается до 6,0кВ

+ допускается до 1000В.

?

Каким правилом определяется направление силы, действующий на проводник с током в магнитном поле:

-  Правилом правой руки.

-  Правилом винта.

+ Правилом левой руки.

?

Укажите полный перечень дополнительных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В:

- Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

- Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

+ Диэлектрические галоши; диэлектрические ковры, изолирующие подставки; изолирующие колпаки, покрытия и  накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

?

Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках до 1000 В:

-  Не ниже IV.

-  Не ниже III.

+ III.

?

С помощью какого прибора измеряется напряжение:

- амперметр;

- ваттметр;

+   вольтметр;

- фазометр.

?

Кто допускается к работе с переносным электроинструментом:

-  персонал, имеющий I группу по электробезопасности.

+ персонал, имеющий II группу по электробезопасности.

- персонал, не имеющий группы по электробезопасности.

?

Для чего служит защитное заземление:

-  для нормальной работы электрооборудования.

-  для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

+ для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в

электроустановках.

?

Для чего предназначен медный виток на сердечнике магнитного пускателя :

-    Для снижения вихревых токов.

+  Для снижения вибрации якоря.

- Для предупреждения "залипания" якоря.

?

Порядок оказания помощи пострадавшему, находящемуся без сознания (состояние комы):

-   Повернуть на живот, приложить холод к голове.

- Повернуть на спину, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

+  Повернуть на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток:

-  1 раз в 12 месяцев.

+ 1 раз в 6 месяцев.

- По мере необходимости.

?

Закон Ома:

-  A=QE.

-  P=A/t.

+ U=RI.

?

Какова периодичность испытания предохранительных поясов:

-    Не реже одного раза в год.

+   Не реже двух раз в год.

- Не реже одного раза в месяц.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих:

+   Ежегодно.

-    Ежеквартально.

- Один раз в пять лет.

?

Как подразделяется проверка знаний работников:

-  На первичную и периодическую.

-  На очередную и внеочередную.

+ На первичную, очередную и внеплановую.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты:

-  Руководитель предприятия.

-  Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+ Сам работник.

?

На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации:

-  Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.

+ Только на электроустановки напряжением до 1000 В.

- На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение рабочей смены небольших по объему работ.

?

Какой нормальный режим работы для трансформатора тока:

+  режим к. З.

- режим холостого хода.

- режим номинальной нагрузки;

- режим аварии.

?

Что такое разделительный трансформатор:

-  Любой повышающий трансформатор.

-  Любой трансформатор, питающий только один приемник.

+ Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичной при помощи защитного электрического разделения цепей.

?

Каков порядок действия при пожаре или признаков горения:

-   принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом  назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по сохранению материальных ценностей.