Тест по курсу «Персонал по транспортировке, хранению и обслуживанию баллонов со сжатым, сжиженным и растворенным под давлением газом»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  ПБ 03-576-03.

2. Приказ от 20.04.1996года, №234.  Об утверждении наставления по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России.

?

Укажите объемную долю кислорода в наполняемых баллонах   медицинским кислородом. (Приказ от 20.04.1996года, №234  ГПС МВД РФ, п.1.1.2.)

-  не менее 26 процентов

-  не менее 80 процентов

+  не менее 99,5 процентов

-  не более 90 процентов

?

Укажите требования к атмосферному воздуху баллонов дыхательных аппаратов? (Приказ от 20.04.1996года, №234  ГПС МВД РФ, п.1.2.4.)

+  должен быть чистым

+  содержание углекислого газа не более 0,03 процентов объемных

-  содержание углекислого газа не более 0,03 мг/ куб.дм

+  содержание угарного газа не более 0,03 мг/ куб.дм

?

Кто должен производить окраску и наносить надписи на баллоны? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11.)

+  На вновь изготовленных баллонах - изготовители.

-  При эксплуатации - владелец баллонов.

+  При эксплуатации - наполнительные станции или испытательные пункты.

-  При ремонте- ремонтные организации

?

Каким запахом обладает наполняемый в баллоны атмосферный воздух? (Приказ от 20.04.1996года, №234  ГПС МВД РФ, п.1.2.4.)

+  никаким

-  запахом тухлых яиц

-  запахом озона

-  запахом  дезодоранта

?

Чем опасен наполняемый в баллоны медицинский кислород? (Приказ от 20.04.1996года, №234  ГПС МВД РФ, п.1.2.4.)

-  ничем

+  является сильнейшим окислителем

-  является вредным газом из-за избытка кислорода

-  является взрывоопасным газом

?

Выберете определение для сосуда: (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 42.)

- герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

+ герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

- герметически закрытая емкость, установленная на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенная для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

?

Выберете определение для баллона: (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 3.)

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+ сосуд с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: (ПБ 03-576-03, п.1.1.2.)

-  1атм = 0,1 кгс/см2 = 0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

-  1атм = 1 кгс/см2 = 0, 01МПа = 760мм рт ст= 100м вод ст = 10 КПа.

+  1атм = 1 кгс/см2 = 0, 1МПа = 760мм рт ст= 10м вод ст = 100 КПа.

-  1атм = 1 кгс/см2 =  1МПа = 760мм рт ст = 10м вод ст = 100 КПа.

?

Рабочее давление в сосуде это- (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 42.)

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- давление, на которое производится расчет на прочность.

+ максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при  нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление в сосуде это- (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 34.)

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+ максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

?

Расчетное давление в сосуде это- (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 10.)

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+  давление, на которое производится расчет на прочность.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Пробное давление в сосуде это- (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 8.)

+  давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Выберете правильную строчку по области распространения Правил: (ПБ 03-576-03, п.1.1.2.)

+  баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

-  баллоны, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа.

-  баллоны, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,7 МПа.

+  баллоны для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных  и растворенных под давлением газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,7 МПа;

?

Из каких материалов не изготавливаются баллоны? (ПБ 03-576-03, Приложение 4, таблица 9 )

-  Из стали.

-  Из сплавов.

+  Из углеводородов.

+  Из чугуна.

?

Материалы, применяемые для изготовления баллонов, должны обеспечивать их работу в течение (ПБ 03-576-03, п. 3.1.)

-  эксплуатационного срока службы.

-  необходимого срока службы.

+  расчетного срока службы.

-  до тех пор, пока не выйдет из строя.

?

Каким цветом окрашен баллон с медицинским кислородом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

+  голубым

-  черным

-  белым

-  серым

?

Каким цветом окрашен баллон с воздухом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

+  черным

-  белым

-  серым

?

Каким цветом нанесена надпись на  баллон с воздухом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

-  черным

+  белым

-  серым

?

Каким цветом нанесена надпись на  баллон с медицинским кислородом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

+  черным

-  белым

-  серым

?

Что должны иметь баллоны? (ПБ 03-576-03, п.10.1.2.)

+  вентили, плотно ввернутые в отверстия горловины

-  манометры, плотно ввернутые в расходно- наполнительные штуцера

-  пружинно- предохранительные клапаны

-  сифонные трубки

?

Какое направление резьбы должны иметь боковые штуцеры вентилей для наполняемых баллонов кислородом, воздухом или другим негорючим газом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.6)

- левое.

- не имеет значение направление

- удобное

+ правое.

?

Какие  уплотняющие материалы необходимо для  ввертывания вентилей в баллонах для кислорода? (ПБ 03-576-03, п.10.1.8.)

+  загорание которых в среде кислорода исключено

-  паронитовые

-  пеньковые

-  силиконовые

?

Запорная арматура должна соответствовать: (ПБ 03-576-03, п.5.2.2.)

+  расчетному или рабочему давлению.

+  условному диаметру.

+  требуемому материалу.

-  требуемой температуре

?

Какому давлению должна соответствовать запорная арматура? (ПБ 03-576-03, п.5.2.2.)

- Пробному или условному

+ Расчетному или рабочему.

- Давлению срабатыванию.

- Разрешенному.

?

Какие указатели должны быть на запорной арматуре? (ПБ 03-576-03, п.5.2.4.)

- Дата следующей поверки.

- Дата следующих  поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

+ Направления вращения при открытии и закрытии.

- Давление срабатывния.

?

Какое направление резьбы должны иметь боковые штуцеры вентилей для наполняемых баллонов горючими газами? (ПБ 03-576-03, п.10.1.6.)

+  левое.

-  не имеет значение направление

-  удобное

-  правое.

?

Какие баллоны (кроме вентиля и предохранительного клапана) должны иметь указатель максимального уровня наполнения? (ПБ 03-576-03, п.10.1.5.)

+  Баллоны вместимостью более 100 л, устанавливаемые в качестве расходных ёмкостей для сжиженных газов, которые используются как топливо на транспортных средствах.

-  Баллоны для сжиженных газов вместимостью более 100 л, только в случаях, если эти газы относятся к 1 и 2-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

-  Баллоны для сжиженных газов вместимостью от 250 л и выше.

?

В каких случаях вентиль баллонов должен быть снабжён заглушкой, навёртывающейся на боковой штуцер? (ПБ 03-576-03, п.10.1.7.)

+  Если баллон предназначен для хранения взрывоопасных горючих веществ.

+  Если баллон предназначен для хранения вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

-  Если баллон предназначен для хранения невзрывоопасных горючих веществ.

?

Масса баллонов, согласно данным Правилам, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака (если таковые предусмотрены конструкцией), но без массы вентиля и колпака. Какие баллоны составляют исключение из этого правила (ПБ 03-576-03, п.10.1.9.)

+  Баллоны для ацетилена.

-  Баллоны для кислорода.

-  Баллоны для гелия

-  Баллоны для сероводорода

?

Как должны храниться баллоны с ядовитыми газами? (ПБ 03-576-03, п.10.3.14.)

+  В специальных закрытых помещениях.

-  На открытом воздухе при условии, что они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

-  В помещениях оборудованных аварийной звуковой и световой сигнализацией

?

Какие требования предъявляются к строительным конструкциям складов для хранения баллонов, наполненных газами? (ПБ 03-576-03, п.10.3.17.)

+  Оконные и дверные стёкла складов должны быть матовые или закрашены белой краской, высота помещений должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

+  Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а для складов баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

+  Склады должны быть одноэтажными с покрытиями лёгкого типа и не иметь чердачных помещений.

+  Стены, перегородки, покрытия складов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери должны открываться наружу.

?

Должно ли оснащение складов для баллонов с горючими газами отвечать нормам для помещений, опасных в отношении взрывов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.18.)

+  Да.

-  Нет.

?

В соответствии с требованиями каких документов склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию? (ПБ 03-576-03, п.10.3.20.)

-  Норм Госгортехнадзора России.

+  Санитарных норм проектирования.

-  Постановлений Правительства Российской Федерации

-  отраслевыми стандартами (ГОСТами)

?

Должны ли склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами находиться в зоне молниезащиты? (ПБ 03-576-03, п.10.3.21.)

+  Да, должны.

-  Нет, не должны.

?

Каковы нормы хранения баллонов в каждом отсеке склада? (ПБ 03-576-03, п.10.3.22.)

+  Не более 1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами.

-  Не более 250 баллонов (20 л) с веществами, относящимися к 1-му и 2-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

+  Не более 500 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами.

-  Не более 200 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами

?

Каким цветом окрашен баллон с гелием? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

+  коричневым

-  черным

-  белым

-  серым

?

Какие предъявляются требования к перевозке наполненных газами баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.25.)

+  Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

-  Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в разные стороны в шахматном порядке.

-  Верхний ряд баллонов во время перевозки должен укладываться вентилями в одну сторону, а нижние в противоположную.

-  Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в вниз.

?

Каким цветом окрашен баллон с углекислотой? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

+  черным

-  белым

-  серым

?

В соответствии с какими документами должна производиться перевозка баллонов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом?  (ПБ 03-576-03, п.10.3.27.)

-  Настоящими Правилами.

+  Правилами соответствующих министерств и ведомств.

-  ГОСТов

-  Требованиям санитарных норм и Првил

?

Каким цветом окрашен баллон с кислородом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

+  голубым

-  черным

-  белым

-  серым

?

Должны ли при хранении баллонов на открытом воздухе приниматься меры по их защите от атмосферных осадков и солнечных лучей? (ПБ 03-576-03, п.10.3.3.)

+  Да.

-  Должны приниматься меры только в том случае, если в баллонах хранятся взрывоопасные газы.

-  Нет.

-  Не обязательно

?

Каким цветом окрашен баллон с ацетиленом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

-  черным

+  белым

-  серым

?

Каким цветом окрашен баллон с нефтегазом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

-  голубым

-  черным

-  белым

+  серым

?

Каким цветом окрашен баллон с водородом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., табл.17. )

+  темно- зеленым

-  черным

-  белым

-  серым

?

Где должен устанавливаться обратный клапан ?  (ПБ 03-576-03, п.5.2.5.)

-  на гибких шлангах.

-  на штуцерах наполнения баллонов.

-  на штуцерах, непосредственно присоединенных к раздаточной панели,

+  на подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры? (ПБ 03-576-03, п.5.2.3.)

-  Организацией заказчика.

-  Монтажной организацией.

+  Разработчиком проекта.

-  Заводом- изготовителем.

?

Назначение предохранительных устройств. (ПБ 03-576-03, п.5.5.1.)

-  Для открывания и закрывания трубопроводов.

+  От повышения давления выше допустимого значения.

-  От пропуска потока в обратном направлении.

-  Для регулирования сбрасываемых потоков.

?

Принцип работы предохранительного клапана основан: (ПБ 03-576-03, п.5.5.1.)

-  на открывании предохранительного клапана при повороте штурвала.

+  на открывании клапана при превышении давления выше допустимого, на которое тарируется клапан.

-  на пропуске среды в прямом направлении и запирании в обратном.

-  на изменении проходного сечения клапана при превышении давления.

?

В каком случае установка манометров не разрешается? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.6.)

-  на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения.

-  на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения.

-  от 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения.

+  свыше 3м от уровня площадки наблюдения.

?

В каком случае манометр не допускается к применению? (ПБ 03-576-03,

п. 5.3.10.)

+  отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

-  при отсутствии красной черты.

-  если установлен на высоте более 2м.

-  если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Когда устанавливают приборы для измерения температуры? (ПБ 03-576-03, п. 5.4.1.)

-  когда измеряют температуру.

-  когда есть граница раздела фаз.

+  когда их необходимость определяет разработчик проекта.

-  по решению эксплуатационной организации.

?

Что такое класс точности манометра? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.8.)

-  абсолютная погрешность измерения.

+  процент ошибки показания прибора.

-  диапазон шкалы.

-  истинное значение давления.

?

В каком случае манометр допускается к применению? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.10.)

-  отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

-  просрочен срок поверки.

+  если установлен на высоте более 2м.

-  стрелка не возвращается на ноль.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа?  (ПБ 03-576-03, п. 5.3.8.)

-  не ниже 1,5.

+  не ниже 2,5.

-  3.

-  4.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? (ПБ 03-576-03, п.5.3.8.)

+  не ниже 1,5.

-  не ниже 2,5.

-  3.

-  4.

?

Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было: (ПБ 03-576-03, п. 5.3.3.)

-  в первой трети шкалы.

+  во второй трети шкалы.

-  в третьей трети шкалы.

-  посередине шкалы.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.4.)

-  На стекле.

-  На корпусе.

+  На шкале.

-  На стекле и на корпусе.

?

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.4.)

-  Две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

-  Две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+  Металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра.

-  Красная черта на стекле.

?

Требования к установке манометра.  (ПБ 03-576-03 ,п. 5.3.6.)

-  Шкалой к обходу.

-  На высоте до 2м.

-  В вертикальной плоскости.

+  Чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу.

?

Как часто проводится поверка манометров с опломбированием?

(ПБ 03-576-03, п. 5.3.11.)

-  По графику.

-  Не реже 1 раза в полгода.

+  Не реже 1 раза в 12 месяцев.

-  1 раз в год.

?

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.11.)

-  Дата следующей поверки.

+  Квартал и год проведенной поверки.

-  Квартал и год следующей поверки.

-  Дата проведенной поверки.

?

Баллоны какой вместимости для сжатых, сжиженных и растворённых газов должны быть снабжены паспортом по форме, приведенной в данных Правилах? (ПБ 03-576-03, п.10.1.3.)

+  Более 100 литров

-  Более 50 литров

-  Более 80 литров

-  Более 25 литров

?

На баллоны вместимостью более 100 л должны устанавливаться предохранительные клапаны. При групповом расположении баллонов установка одного предохранительного клапана на всю группу баллонов... (ПБ 03-576-03, п.10.1.4.)

+  Допускается.

-  Не допускается.

-  допускается в исключительных случаях

?

Какие, согласно этим Правилам, данные должны быть выбиты на верхней сферической части каждого баллона? (ПБ 03-576-03, п.10.1.9.)

+  Дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования.

+  Клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л).

+  Номер стандарта - для баллонов вместимостью свыше 55 л.

+  Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/кв.см); вместимость баллона (л).

+  Рабочее давление, МПа (кгс/кв.см).

+  Товарный знак изготовителя, номер баллона.

+  Фактическая масса порожнего баллона (кг).

?

На каких баллонах паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской? (ПБ 03-576-03, п.10.1.9.)

+ На баллонах вместимостью до 5 л или с толщиной стенки менее 5 мм.

- На баллонах вместимостью до 6 л или с толщиной стенки менее 6 мм.

- На баллонах вместимостью до 25 л или толщиной стенки менее 8мм

?

Какие организации могут проводить освидетельствование баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.2.1.)

-  Владельцы баллонов.

+  Испытательные пункты.

+  Наполнительные станции.

-  Имеющие опасные производственные объекты

?

С какой целью проводится осмотр баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.2.14.)

-  Для очистки и в необходимых случаях для промывки соответствующим растворителем.

+  С целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений.

-  С целью определения наличия в баллоне того газа, для наполнения которого он предназначен.

?

В каких случаях баллоны должны выбраковываться? (ПБ 03-576-03, п.10.2.15.)

+  Если при осмотре их наружной и внутренней поверхностей выявлены надрывы и выщербления, износ резьбы горловины.

+  Если при осмотре их наружной и внутренней поверхностей выявлены трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10 % номинальной толщины стенки.

+  При отсутствии некоторых паспортных данных.

-  При увеличении вместимости более чем на 3 % номинальной и снижении веса более чем на 2 % номинального.

?

В каких случаях бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 литров бракуются и изымаются из эксплуатации? (ПБ 03-576-03, п.10.2.18.)

+   При увеличении их вместимости более чем на 1 %.

+   При уменьшении массы на 7,5 % и выше.

-   При уменьшении толщины стенки за счёт коррозии в пределах до 2 % первоначальной.

?

Какие данные должны быть выбиты на баллонах, переведенных на пониженное давление? (ПБ 03-576-03, п.10.2.19.)

+  Дата проведенного и следующего освидетельствования.

+  Клеймо испытательного пункта.

+  Масса.

+  Пробное давление, МПа (кгс/кв.см).

+  Рабочее давление, МПа (кгс/кв.см).

?

Какой должна быть минимальная величина пробного давления при техническом освидетельствовании баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.2.2.)

+  Не менее чем полуторное рабочее давление.

-  Превышающая рабочее в 2 раза.

-  Превышающая рабочее в 2,5 раза.

?

Какими способами могут быть приведены в негодность забракованные баллоны? (ПБ 03-576-03, п.10.2.20.)

+  Путем нанесения насечек на резьбе горловины.

+  Путем просверливания отверстий на корпусе.

-  Путем снятия башмаков.

-  Путем вывинчивания вентилей

?

Какое напряжение электрического освещения допускается применять для внутреннего осмотра баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.2.21.)

+  Не выше 12 В.

-  Не выше 24 В.

-  Не выше 36 В.

-  Не выше 220 В

?

Какой должна быть температура воздуха в помещениях, в которых проводится освидетельствование баллонов? ( ПБ 03-576-03, п.10.2.21.)

-  Не ниже 10 град.С.

+  Не ниже 12 град.С.

-  Не ниже 15 град.С.

-  Не ниже 18 град. С

?

Что включает в себя освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацетилена? (ПБ 03-576-03, п.10.2.7.)

+  Гидравлическое испытание.

+  Осмотр внутренней за исключением баллонов для сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана) вместимостью до 55 л и наружной поверхностей баллона.

+  Проверку массы и вместимости.

?

Какие данные должны быть указаны на баллоне вместимостью до 100 л при удовлетворительных результатах освидетельствования? (ПБ 03-576-03, п.10.2.8.)

+  Организация, в которой проведено освидетельствование, выбивает свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, имеющее шифр, присвоенный Госгортехнадзором России.

+  Указывается дата проведённого освидетельствования.

+  Указывается дата следующего освидетельствования.

-  Указывается масса баллона.

?

В каких случаях запрещается наполнять баллоны газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.11.)

+  Истёк срок назначенного освидетельствования баллона.

+  Истёк срок проверки пористой массы.

+  Неисправны вентили.

+  Отсутствует избыточное давление газа.

+  Отсутствует надлежащая окраска или надписи.

+  Отсутствуют установленные клейма.

-  Повреждён башмак баллона.

+  Повреждён корпус баллона.

?

Допускается ли наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.11.)

-  Да.

+  Допускается только после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией организации, осуществляющей наполнение (наполнительной станции).

-  Нет.

?

Какие организации имеют право выполнять работы по пересадке башмаков и колец для колпаков, замену вентилей на баллонах? (ПБ 03-576-03, п.10.3.12.)

+  Пункты по освидетельствованию баллонов.

-  Только изготовители.

-  Только наполнительные станции.

?

После последовательности выполнения каких условий разрешается насадка башмаков на баллоны? (ПБ 03-576-03, п.10.3.13.)

+  Вывёртывание вентилей.

+  Выпуск газа.

+  Дегазация баллонов.

-  Испытание баллонов на герметичность.

?

Каковы условия хранения наполненных баллонов с насаженными на них башмаками? (ПБ 03-576-03, п.10.3.15.)

+  В вертикальном положении.

+  Должны устанавливаться в специально оборудованные гнёзда, в клетки или ограждаться барьером.

-  В горизонтальном положении вентилями в одну сторону

?

Какие правила должны соблюдаться при хранении баллонов в горизонтальном положении? (ПБ 03-576-03, п.10.3.16.)

+  Они должны располагаться на деревянных рамах или стеллажах.

+  При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м.

+  Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

+  Разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из верёвки, деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами - при хранении на открытых площадках.

?

Могут ли храниться баллоны с газом в горизонтальном положении? (ПБ 03-576-03, п.10.3.16.)

+  Да, если они не имеют башмаков и хранятся на деревянных рамах или стеллажах.

-  Могут, за исключением баллонов, в которых хранятся взрывоопасные газы.

-  Нет.

?

Какими способами должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.24.)

-  Вручную двумя человеками.

+  На специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств.

-  Электрокарами

?

Допускается ли хранение без предохранительных колпаков наполненных баллонов до выдачи их потребителям? (ПБ 03-576-03, п.10.3.26.)

+  Да.

-  Нет.

?

В каких местах могут храниться баллоны с газами? (ПБ 03-576-03, п.10.3.3.)

+  В специальных помещениях.

+  На открытом воздухе, если они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

-  Только в складах.

?

Должны ли при хранении баллонов на открытом воздухе приниматься меры по их защите от атмосферных осадков и солнечных лучей? (ПБ 03-576-03, п.10.3.3.)

+  Да.

-  Должны приниматься меры только в том случае, если в баллонах хранятся взрывоопасные газы.

-  Нет.

?

Разрешается ли складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами? (ПБ 03-576-03, п.10.3.3.)

-  Да, разрешается.

+  Нет, запрещается.

-  Да, разрешается с соблюдением специальных мер безопасности

?

На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны храниться баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

-  Не менее 3 м.

+  Не менее 5 м.

-  Не менее 6 м.

?

На каком расстоянии от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей должны устанавливаться в помещениях баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

-  Не менее 0,8 м.

+  Не менее 1 м.

-  Не менее 1,2 м.

-  Не менее 5 м

?

При эксплуатации запрещается расходовать полностью находящийся в баллонах газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее... (ПБ 03-576-03, п.10.3.5.)

+  0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см).

-  0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

-  0,1 МПа (1 кгс/кв.см).

-  0,5 МПа

?

Какие устройства следует применять при выпуске газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением? (ПБ 03-576-03, п.10.3.6.)

-  Обратный клапан.

+  Редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

-  кран

?

Какие меры должны приниматься при невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на месте потребления газ из баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.7.)

+  Баллоны должны быть возвращены на наполнительную станцию.

-  Производится высверливание сквозных отверстий в стенке баллона, чтобы выпустить газ.

-  С помощью специальных приспособлений производится вывинчивание неисправных вентилей из корпуса баллона, чтобы выпустить газ.

?

Какие сведения должны вноситься в журнал наполнения баллонов на наполнительных станциях? (ПБ 03-576-03, п.10.3.8.)

-  Вес баллона (кг).

+  Вместимость баллона (л).

+  Дата наполнения.

+  Дата освидетельствования.

+  Масса газа (сжиженного) в баллоне (кг).

+  Номер баллона.

+  Подпись лица, наполнившего баллон.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия составляет:  (ПБ 03-576-03, п.6.3.2., табл. 14)

+ 1 раз в 10 лет.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 4 года.

?

Какие виды работ не входят в обязанности обслуживающего персонала?   (ПБ 03-576-03, п.7.1.1.)

- Тщательное наблюдение за оборудованием путем осмотра.

+  Проведение наружного и внутреннего осмотров.

- Проверка действия арматуры и КИП.

- Проверка действия предохранительных и блокировочных устройств.

?

Как называется инженерно-технический работник,  непосредственный руководитель обслуживающего персонала? (ПБ 03-576-03, п.7.1.1.)

- Главный инженер предприятия-владельца сосуда.

+  Ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- Ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

- Ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда? (ПБ 03-576-03, п.7.2.6.)

- По паспорту сосуда.

- По руководству по эксплуатации сосуда.

+ По инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

- По приказу предприятия.

?

Кто допускается к обслуживанию сосудов (баллонов)?  (ПБ 03-576-03, п.7.2.1.)

+ Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов.

- Лица, не моложе 18 лет.

- Лица, прошедшие медицинское освидетельствование.

- Все выше перечисленное.

?

Что указывается в удостоверении?  (ПБ 03-576-03, п.7.2.3.)

- Наименование сосуда.

- Квалификационный разряд.

- Место работы.

+  Наименование сосуда и параметры рабочей среды.

?

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала? (ПБ 03-576-03, п.7.2.4.)

-  1 раз в 5 лет.

-  1 раз в 3 года.

+  1 раз в 12 месяцев.

-  1 раз в 6 месяцев.

?

Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давлением? (ПБ 03-576-03, п.7.4.3.)

-  Проверка исправности предохранительного клапана.

+  Ремонт сосуда и его элементов.

-  Проверка КИП иА.

-  Осмотр корпуса.

?

Какие предъявляются требования к перевозке наполненных газами баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.25.)

+  В качестве прокладок между баллонами могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнёздами для баллонов

+  В качестве прокладок между баллонами могут применяться также верёвочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон)

+  В качестве прокладок между баллонами могут применяться  другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов

- В качестве прокладок между баллонами могут применяться опилки или металлическая стружка

?

Какие предъявляются требования к перевозке наполненных газами баллонов? (ПБ 03-576-03, п.10.3.25.)

+  Перевозка должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами.

+  Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах

+  Разрешается перевозка баллонов без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

-  Перевозка должна производиться на легковом транспорте

?

Какого цвета баллон с пропаном? (ПБ 03-576-03,табл.17, п.10.1.11)

+  красного

-  белого

-  черного

-  голубого

?

Смеси каких газов являются сжиженными газами при повышении их давления

-  ацетилен

+  пропан и бутан

+  бутилен

+  этан

+  этилен

?

Какие газы тяжелее воздуха?

+ аргон

+  пропан

+ бутан

-  гелий

- окись углерода

?

Какие смеси газов особенно взрывоопасны?

+  малые концентрации пропан- бутановой смеси с воздухом

-  смесь аргона и гелия

-  углекислый газ

-  хлор

?

Какими инертными газами заполняются баллоны?

+ аргон

+  гелий

+  смесь аргона и гелия

-  водород

?

Какие сорта аргона бывают?

+  высшего

+  первого

- второго

-  третьего

?

Какие сорта гелия бывают?

+  высокой чистоты

+  технический

-  высшего сорта

-  первого сорта

?

Оптимальный состав аргона и гелия

+  35- 40% аргона

+  60- 65 % гелия

-  12,5 % аргона - 75% -гелия

-   4% аргона – 75% гелия

?

Азот используется только для сварки меди. Выпускается следующих сортов:

+ высшего

+ первого

+  второго

+  третьего

?

Водород – это газ

+  намного легче воздуха

-  тяжелее воздуха

+  бесцветный горючий

-  с запахом тухлых яиц

+  без вкуса и запаха

?

Окись углерода  СО – это газ

+  без запаха и цвета

+ горючий и взрывоопасный

-  инертный

-  с резким запахом, бесцветный газ

+  чрезвычайно ядовит

?

Углекислый газ – это газ

+  без запаха и цвета

-  желто- зеленый ядовитый газ

+ с кисловатым вкусом

-  легче воздуха

+  тяжелее воздуха

?

При выходе из баллона углекислого газа может произойти

+  замерзание углекислого газа

-  взрыв углекислого газа

-  горение

-  образование тумана углекислого газа

?

Сероводород- это газ

+  бесцветный и горючий

+  имеет запах тухлых яиц

+  сильный нервный яд

-  физиологически инертен

?

Аммиак – это газ

+  бесцветный и горючий

+  имеет резкий характерный запах

+  ядовит, раздражает глаза и дыхательные пути

-  физиологически инертен

+   вызывает удушье

?

Хлор – это газ

-  бесцветный и горючий

+  имеет резкий запах

+  сильный  яд

-  физиологически инертен

+  желто- зеленого цвета

?

Что может произойти при длительном вдыхании чистого кислорода при атмосферном давлении?

+ смерть вследствие отека легких

-  отравление

-  наркотическое опьянение

-  раздражение глаз и дыхательных путей

?

Как изменяется скорость горения веществ и материалов в кислороде?

+  увеличивается в 10- 100 раз

-  не изменяется

-  уменьшается

+  увеличивается в несколько раз

?

Ацетилен- это газ

+  бесцветный и взрывоопасный

-  имеет запах тухлых яиц

+  имеет слабый эфирный запах

-  физиологически инертен

?

Ацетиленовые баллоны- это баллоны

+  заполненные специальной высокопористой массой

+  заполненные растворителем – ацетоном

-  заполненные растворителем – бензолом

-  со сжиженным ацетиленом

+  с растворенным под давлением ацетиленом в растворителе

?

Какие заготовки применяются для изготовления баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов?

+  бесшовные трубы углеродистой стали

+  бесшовные трубы легированной стали

-  спиральношовные трубы легированной стали

-  поковки  легированной стали

?

Для каких газов допускается применение сварных баллонов?

+ для сжиженных углеводородных газов при рабочем давлении не выше 16 кгс/квад.см.

-  для сжатых кислорода и аргона при рабочем давлении не выше 16 кгс/квад.см.

-  для сжиженных водорода и аммиака при рабочем давлении не выше 16 кгс/квад.см.

-  для ацетилена при рабочем давлении не выше 16 кгс/квад.см.

?

Как должны храниться порожние ацетиленовые баллоны?

+  с плотно закрытыми вентилями

-  с открытыми вентилями

-  без остаточного давления

-  в вертикальном положении

?

Сколько баллонов допускается находиться на рабочем месте с пропан- бутановой смесью?

+ не более одного

- не более двух

-  не более трех

-  по указанию ответственного за исправное состояние и безопасное действие

?

При перевозке баллонов с газами не допускаются:

+  толчки и резкие торможения

+ транспортировка без предохранительных колпаков

+ оставление автомашины без присмотра

+  нахождение людей в кузове транспортного средства

?

Редуктор какого газового баллона имеет один манометр?

+ пропан- бутановый

-  кислородный

- ацетиленовый

-  гелевый