Вопросы для проверки знаний работников по ПТМ

| № | Вопрос: | Ответ: |
| --- | --- | --- |
| 1. | В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведется на высоте 8 метров. | 12м (ППБ 01-03 п.16.3.8.) |
| 2 | На сколько разрешается продление одного и того же разрешения на производство огневых работ. | Не более чем на одну смену (ППБО –85 п.3.10.) |
| 3 | На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно располагать баллоны с газом. | Не менее 5м (ППБ 01-03 п.16.4.10.) |
| 4 | На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатирующих резервуаров. | Не менее 20м, п.4.1.25. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 5 | На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор | Не ближе 10м (ППБ 01-03 п.16.4.1.) |
| 6 | К какому виду относится огнетушитель ОП-1 | К порошковому |
| 7 | В ходе проведения огневых работ внутри помещений анализ воздушной среды должны проводиться с периодичностью? | Через 0,5 часа, п.4.1.18 (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 8 | Каким слоем песка рекомендуется засыпать места разлива нефтепродуктов? | 5 см |
| 9 | На каком расстоянии друг от друга можно располагать газовые баллоны на месте проведения огневых работ | Не менее 5м |
| 10 | Когда должен предъявляться в ПЧ наряд-допуск на рассмотрение? | Накануне дня проведения огневых работ п.2.10. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 11 | Максимальная длина шлангов при ведении газосварочных и газорезательных на строительных площадках. | Длина шлангов при монтажных работах L=40м п.4.1.42. Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 12 | На какую глубину закапываются остаток карбида, выгружаемые из ацециленового генератора | 0,5 м п.4.1.38 (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 13 | Какая должна быть ширина проходов между уложенными в штабель барабанами карбида кальция? | Не менее 1,5м (ППБ 01-03 п.16.4.5.) |
| 14 | На каком расстоянии следует размещать от места проведения огневых работ ацециленовые генераторы? | Не ближе 10м П.4.1.30. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 15 | На каком расстоянии от места разогрева битума производится приготовление грунтовки? | Не менее 50м П.4.7.11. Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 16 | Электродами какого диаметра необходимо выполнять сварку в вертикальном и потолочном положении? | Не более 4мм (ППБ 01-03 п.16.5.17.) |
| 17 | Какой период времени после окончания огневых работ наряд-допуск хранится на объекте? | В течение 12 месяцев П.2.19. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 18 | Кто имеет право продлить срок действия наряд-допуска на производство огневых работ? | Начальником или заместителем объекта, службы, Но уведомлением пожарной охраны и гл. инженера предприятия. П.2.15. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 19 | Что применяется для закрепления газо-подводящих шлангов на присоединительных ниппелях газовых баллонов? | Хомутики. Допускается вместо хомутиков закреплять шланги не менее, чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженой (вязальной) проволокой П.4.1.36. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 20 | Когда сварщик имеет право приступить к проведению огневых работ? | С разрешения лица, ответственного за их проведение П.2.14. (Ин-ция на пров-ние огн. работ…) |
| 21 | Какое количество запасных баллонов можно иметь на рабочем месте? | Два баллона |
| 22 | В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)? | Только в дневное время П.1.10. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 23 | Кто утверждает наряд-допуск на проведение огневых работ во взрывоопасных производствах? | Главным инженером предприятия П.2.3. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 24 | На какой срок выдается наряд-допуск на проведение огневых работ при реконструкции цехов, установок с полной остановкой производства? | На срок предусмотренный планом ведения работ, но не более чем на один месяц П.2.16. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 25 | На каком расстоянии от сливо-наливных эстакад во время слива и налива нефти запрещается проведение огневых работ не связанные с монтажом или ремонтом оборудования? | Менее 50м запрещается П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 26 | На каком расстоянии от открытых нефтеловушек можно проводить огневые работы? | Более 50м разрешается П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 27 | Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ-5 | 3,5 кг |
| 28 | На каком расстоянии от заправочных станций разрешается проведение огневых работ? | Более 20м разрешается П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 29 | К какому виду относится огнетушитель ОУ-5? | К углекислотным |
| 30 | На какой срок выдается наряд-допуск на проведение огневых работ во взрывопожаропасных помещениях ? | На одну смену (ППБО –85 п.3.10.) |
| 31 | На каком расстоянии от действующих буровых установок допускается проведение огневых работ ? | Не менее 25м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 32 | Какова должна быть высота перегородки ограждения места для проведения электросварочных работ в помещениях ? | H=1,8 м п.4.1.13. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 33 | С кем согласовывается наряд-допуск на проведение огневых работ. | С пожарной охраной п.2.11. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 34 | Какая минимальная допустимая длина шлангов для подачи кислорода и ацетилена ? | не менее 10м и не более 30м п.4.1.42.(Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 35 | Какое количество запасных баллонов с горючим газом можно хранить в сварочном цеху при наличии 10 сварочных постов ? | 10 баллонов (1 пост = 1 баллон) п.16.3.17.(ППБ 01-03) |
| 36 | Какое время должны производиться огневые работы во взрывопожароопасных производствах кроме аварийных ? | Дневное время П.1.10.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 37 | На какое расстояние от групповых установок разрешается проведение огневых работ ? | Не менее 25м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 38 | Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд-допуск на огневые работы ? | Накануне дня проведения огневых работ п.2.10. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 39 | Обязанности лиц ответственных за подготовку огневых работ во взрывопожароопасных производствах | -организовать неукоснительное выполнение всех мероприятий, указанных в наряде-допуске, проверить полноту, последовательность и качество их выполнения; -обеспечить своевременный анализ воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне; -уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т.п. п.2.24.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 40 | Какое время действия огнетушителя ОП-10 | 16 сек. (согласно паспорту) |
| 41 | На какое расстояние от устья скважины на период резки или сварки устьевой арматуры другие работники должны быть удалены ? | На расстояние 25-30м П.4.6.7.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 42 | На каком расстоянии от эксплуатационных скважин можно проводить электросварочные работы не связанные с монтажом и ремонтом оборудования ? | Не менее 25м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 43 | В каком радиусе от проведения огневых работ на устье ремонтируемой скважине крышки нефтяных колодцев засыпаются песком? | 15м п.4.6.4.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 44 | Что можно использовать в качестве обратного провода при электросварочных работах в взрывопожароопасных помещениях? | В качестве обратного проводника могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. П.4.1.75.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 45 | На каком расстоянии можно устанавливать в помещениях газовые баллоны от источника с открытым огнем? | Не мене 5 м от открытого огня; 1м от отопительных батарей. |
| 46 | Куда удаляется по окончании газосварочных работ выгружаемый из ацетиленового генератора остаток карбида кальция и ил? | Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму. Ил закапывается на глубину не менее 0,5 м в безопасном месте. П.4.1.38. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 47 | На каком расстоянии от эксплуатационных скважин разрешается ведение огневых работ? | Не мене 25 м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 48 | Что обязан сделать исполнитель огневых работ по их окончанию ? | После окончания работ устранить все возможные очаги загорания и все сварочное оборудование должно быть убрано в специально отведенное место. П.2.27. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 49 | На сколько дней выдается наряд-допуск на проведение огневых работ ? | Действителен в течение одной смены П.2.15. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 50 | На каком расстоянии от места хранения ила, устанавливаются предупреждающие знаки «разрешается курить» ? | Курение и применение открытого огня в радиусе 10м от мест хранения ила не разрешается (Не менее 10м) П.4.1.39. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 51 | Каким слоем земли должен засыпаться нефтепровод находящийся на поверхности перед проведением сварочных работ на устье ремонтируемой скважины ? | Слоем 300мм П.4.6.4. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 52 | В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ, при проведении работ на высоте 2 метра ? | H= 2 м, расстояние 8м п.4.1.10. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 53 | На каком расстоянии от открытых нефтеловушек разрешается производство огневых работ ? | Не менее 50 м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 54 | На каком расстоянии от буровых установок разрешается проведение огневых работ, не связанных с монтажом и ремонтом оборудования ? | Не менее 25 м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 55 | Место проведения огневых работ очищается от сгораемых материалов в радиусе? | 15м п.4.6.4. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 56 | Что можно использовать в качестве обратного провода при проведении огневых работ, во взрывоопасных помещениях? | При проведении огневых работ в взрывоопасных помещениях обратный провод должен быть таким же , как и провод к электродержателю (изолированным) П.4.1.74.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 57 | На каком расстоянии разрешается производство огневых работ действующих групповых установок ? | Не менее 25м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 58 | На каком расстоянии от канализационных нефтяных колодцев разрешается проведение огневых работ ? | Не менее 20м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 59 | На каком расстоянии должны располагаться электросварочные кабеля от трубопроводов (шлангов) с кислородом ? | Не менее 0,5м п.16.5.5.ППБ 01-03 |
| 60 | В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ, при ведении работ на высоте свыше 10м ? | 14м, п.4.1.10.Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 61 | На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от отдельно стоящих резервуаров ? | Не менее 20м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 62 | На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем можно устанавливать баллоны с газом в помещениях ? | На расстоянии не менее 1м от радиаторов отопления и 5м от баллонов с горючими газами. П.4.1.35. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 63 | Когда сварщик имеет право приступить к работе ? | Исполнители могут приступить к проведению огневых работ только с разрешения лица, ответственного за их проведение. П.2.14. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 64 | Какая предельно-допустимая длина шлангов подачи газа к месту ведения огневых работ ? | не менее 10м и не более 30м п.4.1.42.(Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 65 | В каком радиусе место проведения огневых работ очищается от горючих веществ ? | В радиусе 15м п.4.6.4 (Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 66 | Кто утверждает разрешение на проведение огневых работ во взрывоопасных производствах ? | Главный инженер предприятия П.2.3. (Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 67 | Разрешается ли применять ЛВЖ и ГЖ для топки печей в вагон-домиках ? | Запрещается |
| 68 | Каково должно быть сопротивление сварочных проводов ? | Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 МОМ. П.4.1.73.(Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 69 | Через какой промежуток времени берется анализ воздушной среды при проведении огневых работ внутри помещения ? | Через 0,5 часа П.4.1.18. (Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 70 | Каким слоем песка засыпаются крышки колодцев промышленной канализации при ведении огневых работ ? | Не менее 15см |
| 71 | С кем необходимо согласовать продление огневых работ ? | Продление не согласовывается, но уведомляют пожарную охрану и главного инженера предприятия П.2.15. (Инс-ция на пров-ние огн. работ) |
| 72 | Кто имеет право продлить срок проведения огневых работ ? | Начальником объекта (зам-лем), с уведомлением ПЧ и гл.инженера предприятия П.2.15.(Инс-ция на пров-ние огн. работ |
| 73 | Указать вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ-3 | 2,1 кг |
| 74 | Что обязан сделать сварщик по окончании огневых работ? | После окончания работ устранить все возможные очаги загорания и вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места. П.2.27. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 75 | На какой срок дается наряд-допуск на проведение огневых работ ? | На одну смену П.2.15. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 76 | На каком расстоянии от буровой установки разрешается производство огневых работ ? | Не менее 25 м П.4.1.24. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 77 | Кто несет ответственность за противопожарное состояние предприятия организации в целом ? | Руководитель предприятия п.1.3., (Инструкция на проведение огневых работ…) п.1.1.3. |
| 78 | Каковы требования к пожарным гидрантам в зимнее время ? | В зимнее время пожарные гидранты и подъезды к ним должны очищаться от снега, а крыши колодцев гидрантов –ото льда. Гидранты должны быть утеплены во избежание замерзания. П.1.2.10. |
| 79 | Как сообщить о пожаре с буровых бригад, бригад КРС, ПРС.? | Набрать номер, услышать отзыв, сообщить что и по какому адресу горит и свою фамилию. Трубку вешать после получения от диспетчера подтверждения о пожаре. |
| 80 | Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов ? | Вентиляцией и установить контроль за состоянием воздушной среды. П.4.2.3.Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 81 | Где устанавливаются распределительные щитки и включатели для складских помещений ? | Общий электрорубильник для освещения должен быть расположен вне помещения склада на несгораемой основе. Включатели внутри склада, проходы к рубильникам и выключателям должен быть свободным. |
| 82 | Сколько раз проверяются в течении года пригодность заряда пенных огнетушителей ? | Один раз в год п 12.13 ППБО - 85 |
| 83 | Кто входит в состав добровольной пожарной охраны, создаваемых на промышленных предприятиях ? | Лица работающие на взрывопожароопасных производственных объектах |
| 84 | Что необходимо иметь в автогаражах для правильной расстановки автотехники ? | Специальный план расстановки с описанием очередности и порядка эвакуации автомобилей утв руководителем автопредприятия П.4.4.2.(ППБО –85) Схематический план движения транспортных средств и персонала по территории предприятия, который вывешивается у ворот вместе с надписью «Берегись автомобиля». П.4.2.5.(«Правила по охране труда на автомобильном транспорте») |
| 85 | С кем согласовываются инструкции о мерах пожарной безопасности ? | С пожарным надзором (частью) |
| 86 | На каком расстоянии можно устанавливать газовые баллоны от радиаторов отопления в отопительный сезон ? | Не менее 1 м П.4.1.35.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 87 | Перемотку пожарных рукавов внутренних пожарных кранов необходимо производить ? | 6 мес. |
| 88 | Повседневный контроль за состоянием первичных средств пожаротушения осуществляет… | Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию средств пожаротушения осуществляет лицо, отвественное за пожарную безопасностью. П.12.7.(ППБО 85) |
| 89 | Загорание каких веществ можно тушить углекислотными огнетушителями ? | Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. |
| 90 | При проведении огневых работ разрешается разводить открытый огонь на расстоянии… | Более 5 м П.4.1.41.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 91 | При возгорании электродвигателя от короткого замыкания необходимо… | Применить огнетушители типа ОУ или ОП |
| 92 | На каком расстоянии разрешается производство огневых работ от сливоналивных эстакад ? | На расстоянии не менее 50м П.4.1.24.(Ин-ция на пр-ние огнев. раб-т…) |
| 93 | На каком расстоянии от буровых разрешается проведение огневых работ, не связанных с бурением ? | На расстоянии не менее 25м П.4.1.24.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 94 | Можно ли оставлять без присмотра включенными в сеть эл/нагревательные приборы ? | Запрещено (Все инструкции по ПБ) |
| 95 | Каким документом регламентируется создание добровольной пожарной охраны ? | Приказом по организации и на основание Постановления «О добровольных пожарных дружинах…» утв. МВД СССР от 19.03.1954г. Приложение1 стр 96 (ППБО –85) |
| 96 | Какова должна быть высота перегородки ограждения места проведения эл/сварочных работ в помещении ? | Высота перегородки должна быть не менее 1,8м П.16.3.12. (ППБ 01-03) |
| 97 | Воздушно-механический пеной можно тушить… | Все, кроме оборудования находящегося под напряжением. |
| 98 | Что входит в обязанности члена ДПО ? | -знать, соблюдать и требовать от других исполнения правил противопожарного режима в цехе и на рабочем месте; -знать обязанности по табелю боевого расчета, в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении, -следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения имеющиеся в цехе, при возможности самому устранить неисправности, -повышать пожарно-технические знания путем посещения занятий. п.18 (ППБО-85) |
| 99 | Что относится к огневым работам ? | К огневым работам относятся производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагревом до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (газоэлектросварка и резка, паяльные работы, варка битумов и смол, долбежные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.). П.1.4. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 100 | В каких случаях огневые работы можно проводить без согласования с пожарной охраной ? | При выполнении временных огневых работ в зданиях с огнестойкими конструктивными элементами и высотой не более 5 этажей П.2.12. (Ин-ция на пр-ние огнев. раб-т…) |
| 101 | В каких случаях огневые работы можно проводить без наряда –допуска, но с согласованием с пожарной охраной ? | Огневые работы в аварийных случаях с пожарной охраной не согласовывается, но в обязательном порядке уведомляются о начале и об окончании работ. П.2.13. (Ин-ция на пр-ние огнев. раб-т…) |
| 102 | На каком расстоянии допускается тушить эл/установки под напряжением порошковым огнетушителем ? | Не расстоянии 3м Паспорт ОП –5 (техническая характеристика, п.8) |
| 103 | При варке битума, на какой объем допускается заполнять котел ? | Котел нужно загружать не более чем на ¾ его объема П.4.7.2. (Ин-ция на пр-ние огнев. раб-т…) |
| 104 | На каком расстоянии от линий электропередач разрешается установка битумных котлов ? | На расстоянии не ближе 50м П.4.7.8. (Ин-ция на пр-ние огнев. раб-т…) |
| 105 | Температура битума в момент приготовления не должна превышать ? | Выше температуры их кипения П.4.7.3. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 106 | В каком документе распределены обязанности членов боевого расчета ДПО ? | «Положение о добровольных пожарных дружинах на промышленных предприятиях и других объектах министерств и ведомств» утв. МВД СССР от 19.03.1954г. |
| 107 | При какой температуре окружающей среды необходимо заносить ОХП-10 в отапливаемое помещение ? | Ниже минус 1*С п.12.16. (ППБО-85) |
| 108 | Какими правами обладают члены ДПО ? | -требовать от других исполнения правил противопожарного режима в цехе и на рабочем; -принимать активное участие в тушении пожара в случае его возникновения; -о всех обнаруженных неисправностях докладывать нач. отделения ДПД, а при возможности самому устранить эти неисправности; -повышать пожарно-технические знания п.18 (ППБО-85) |
| 109 | Для каких целей разрешается использование пожарной техники ? | Для ликвидации аварий совместно с военизированным отрядом П.13.1.7.(ППБО-85) |
| 110 | Сколько раз проверяется в течение года пригодность заряда пенных огнетушителей ? | Один раз в год П.12.13. (ППБО-85) |
| 111 | С кем согласовывается инструкции о мерах пожарной безопасности ? | С пожарным надзором (частью) |
| 112 | Через какой промежуток времени берется анализ воздушной среды при проведении огневых работ внутри помещения ? | Через каждые 0,5 часа П.4.1.18. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 113 | Кто имеет право продлить срок проведения огневых работ ? | Начальником объекта (зам-лем), с уведомлением ПЧ и гл.инженера предприятия П.2.15. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 114 | На территорию резервуарных парков разрешается въезд … | Въезд допускается только по специальному пропуску. Весь автотранспорт должен оборудован глушителями с искрогасителями, а также средствами пожаротушения. |
| 115 | Напряжение переносных взрывозащищенных ручных светильников не должно превышать… | 12 В п.4.3.7.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 116 | Расстояние от места проведения огневых (сварочных) работ до баллонов с кислородом (ацетиленом ) должно быть ? | Не расстоянии не менее 10м П.10.3.2.(ППБО-85) |
| 117 | Заряды углекислотных огнетушителей проверяются … | Один раз в 3 месяца взвешиванием с точностью до 20 грамм. П.12.17 ( ППБО-85) |
| 118 | При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать? | Не более 200м 3 П.14.2.2.2.(ППБ 01-03) |
| 119 | Топка печей в вагон-домиках должна прекращаться? | Запрещена |
| 120 | Вагончики для вахтовых бригад должны располагаться на расстоянии от устья скважины? | Не менее чем на 65м ( высота вышки плюс 10м) П.38.7. (Сборник инструкций по ПБ для предприятий ОАО «Татнефть») |
| 121 | Порошковыми огнетушителями допускается тушить возгорание? | ОП предназначены для тушения нефтепродуктов, эл/установок, находящихся под напряжением до 1000В. П.12.16. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 122 | В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут быть? | В качестве обратного проводника соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. П.4.1.75. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 123 | Каким слоем песка рекомендуется засыпать крышки нефтяных колодцев при проведении огневых работ? | Не менее 15см |
| 124 | Разрешается ли хранение какого-либо оборудования в вентиляционных камерах? | Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов запрещается.П.3.4.28. (ППБО-85) |
| 125 | Как часто проверяют углекислотные огнетушители, взвешиванием | Один раз в 3 месяца взвешиванием с точностью до 20 грамм.П.12.17 ( ППБО-85) |
| 126 | На каком расстоянии допускается устанавливать переносной ацетиленовый генератор от места производства сварочных работ? | Не ближе 10м П.4.1.31.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 127 | Сколько разрешается иметь баллонов с кислородом на месте проведения газосварочных работ ? | Два баллона п.10.3.5. ППБО-85 |
| 128 | Сколько времени должна продолжаться паровая продувка резервуара перед ремонтом ? | Продолжительность пропарки устанавливается техническим руководителем (главным инженером) в зависимости от объема нефтепродуктов и грязи. П.4.3.3.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 129 | К какому виду относится огнетушитель ОХП-10 ? | Пенный |
| 130 | При проведении газосварочных работ запрещается разводить открытый огонь и курить ближе ? | Разводить открытый огонь и курить ближе 5м от генератора и баллонов запрещается 4.1.41.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 131 | На сколько дней разрешается продление один и тот же наряд-допуск на одни и те же работы ? | На одну смену и одну и ту же работу П.2.15.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 132 | На какую глубину закапывается карбидный ил, выгружаемый из ацетиленового аппарата ? | Карбидный ил закапывается на глубину не менее 0,3 м в безопасном месте. П.4.1.38. (Инструкция на проведение огневых работ) |
| 133 | Что должен иметь при себе исполнитель огневых работ во время проведения сварочных работ ? | Иметь при себе квалификационное удостоверение о проверке знаний и талон о прохождении техминимума. П.2.27. (Инструкция на проведение огневых работ) |
| 134 | На сколько дней выдается наряд-допуск при проведение огневых работ ? | На одну смену и одну и ту же работу. П.2.15. (Инструкция на проведение огневых работ) |
| 135 | На каком расстоянии от места хранения ила, устанавливаются предупреждающие знаки разрешается курить ? | На расстоянии не менее 10м П.4.1.39.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 136 | В каком радиусе от места проведения огневых работ крышки нефтяных колодцев засыпаются песком ? | 15м п.4.6.4.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 137 | На каком расстоянии необходимо установить баллоны с газом от радиаторов отопления ? | Не менее 1 м П.4.1.35.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 138 | Какое остаточное давление должно быть в газовых баллонах ? | 0,5 до 1,0 кг/см2 |
| 139 | Что можно использовать в качестве обратного провода при электросварочных работ в взрывопожароопасных помещениях ? | Изолированный провод П.4.1.74.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 140 | На каком расстоянии можно устанавливать в помещениях газовые баллоны от источника с открытым огнем ? | Не менее 5м П.4.1.35.(Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 141 | Куда удаляются по окончанию газосварочных работ выгружаемый из генератора ацетилена остаток карбида кальция и ил ? | Известковый ил и карбид кальция, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму. Ил закапывается на глубину не менее 0,5 м в безопасном месте. П.4.1.38. (Инс-ция на пров-ние огнев раб) |
| 142 | Воздушно –механической пеной можно тушить… | Кроме оборудования находящегося под напряжением. |
| 143 | Что входит в обязанности члена ДПО ? | -знать, соблюдать и требовать от других исполнения правил противопожарного режима в цехе и на рабочем месте; -знать обязанности по табелю боевого расчета, в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении, -следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения имеющиеся в цехе, при возможности самому устранить неисправности, -повышать пожарно-технические знания путем посещения занятий. п.18 (ППБО-85) |
| 144 | В каких случаях огневые работы можно проводить без согласования с пожарной охраной ? | При выполнении временных огневых работ в зданиях с огнестойкими конструктивными элементами и высотой не более 5 этажей П.2.12. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 145 | На каком расстоянии допускается тушить электроустановки под напряжением порошковыми огнетушителями ? | Не расстоянии 3м Паспорт ОП –5 (техническая характеристика, п.8) |
| 146 | На каком расстоянии допускается устанавливать переносной ацетиленовый генератор от места производства сварочных работ ? | Не ближе 10м П.4.1.31.(Инструкция на проведение огневых работ) |
| 147 | Загорание, каких веществ и материалов можно тушить углекислотными огнетушителями ? | Углекислотными огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, также элекстроустановок, находящихся под напряжением до 380 В |
| 148 | При проведении огневых работ разрешается разводить открытый огонь на расстоянии ? | Более 5 м П.4.1.41. (Инс-ция на пров-ние огнев раб) |
| 149 | При загорании электродвигателя от короткого замыкания необходимо: | Приступить к тушению с помощью огнетушителе типа ОП или ОУ (если имеется возможность, то обесточить электродвигатель) |
| 150 | На территорию резервуарных парков разрешается въезд ? | Въезд допускается только по специальному пропуску. Весь автотранспорт должен оборудован глушителями с искрогасителями, а также средствами пожаротушения. П.1.2.16. И П.3.1.11. ППБО-85 |
| 151 | При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать ? | 1 барабан п.16.4.6. ППБ 01-03 |
| 152 | За какое время до окончания работы топка печей в вагон-домиках прекращается ? | Топить печи прекращают не менее чем за 2 часа до окончания работы П.3.4.12. ППБО-85 |
| 153 | Вагончики для вахтовых бригад должны располагаться на расстоянии от устья скважины ? | Не менее чем на 65 м (высота вышки плюс 10 м) |
| 154 | Порошковыми огнетушителями допускается тушить возгорания ? | ОП предназначены для тушения нефтепродуктов, эл/установок, находящихся под напряжением до 1000В. П.12.16. (Инструкция на проведение огневых работ…) |
| 155 | В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут быть ? | В качестве обратного проводника соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. П.4.1.75. (Инструкция на пров-ние огн раб) |
| 156 | Требования Правил Российской федерации (ППБ01-03**) обязательны для выполнения на территории РФ | Требования Правил Российской федерации обязательны для выполнения на территории РФ, являющиеся обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности их должностными лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также их объединениями. Нарушение требований пожарной безопасности, в том числе Правил, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодат-твом РФ. п.1.1.1. ППБ 01-03** |
| 157 | Работники предприятий должны проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. | Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. П.1.1.4. ППБ 01-03** |
| 158 | Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре должны быть разработаны и вывешены на видных местах. | Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре должны быть разработаны и вывешены на видных местах. -в зданиях где имеется один эвакуационный выход, допускается проведение мероприятий с количеством людей не более 50 человек; -двери должны открываться по направлению выхода из здания; -в зданиях с пребыванием людей более 50 человек должно быть два эвакуационных выхода. |
| 159 | Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается: | Разрешается от зданий и сооружений на расстоянии более 50м п.1.3.1.6. ППБ 01-03** |
| 160 | Сжигание отходов и тары разрешается: | Разрешается сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала п.1.3.1.6. ППБ 01-03** |
| 161 | Временные строения (вагончики) разрешается располагать: | Не менее 15 м от зданий и сооружений П.1.3.1.4. ППБ 01-03 |
| 162 | Категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ должна быть определена, обозначены на дверях помещений для…. | В случае пожара знать, какое средство (или вид) огнетушителей применить |
| 163 | По окончании рабочего времени под напряжением могут оставаться: | -дежурное освещение; -пожарная и охранная сигнализация; -все что необходимо по технологическому процессу. |
| 164 | По окончании рабочего времени не допускается обесточивать: | дежурное освещение; -пожарная и охранная сигнализация; -все что необходимо по технологическому процессу. |
| 165 | Световые указатели «Эвакуационный (запасной выход)» в административном здании должны включаться: | -при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и ручной пожарной сигнализации. |
| 166 | На каком расстоянии от бытовых газовых приборов допускается устанавливать (размещать ) мебель и другие горючие предметы и материалы ? | Не менее 0,2 м по горизонтали, Не менее 0,7 м по вертикали П.1.6.1. ППБ 01-03 |
| 167 | Как должна проверяться работоспособность сети противопожарного водопровода ? | Должна проверяться на создание требуемого напора путем пуска не реже одного раза в 10 дней. П.6.8 ППБО-85 |
| 168 | Необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку ? | Ежегодно |
| 169 | Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета: | Из расчета одна штанга на 10 единиц техники П.14.1. (Сборник инструкций по ПБ для предприятий ОАО «Татнефть») |
| 170 | Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников ? | Не ближе 0,5 м |
| 171 | Где должны находится аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада ? | Общий электрорубильник для освещения должен быть расположен вне помещения склада на несгораемой основе. Включатели внутри склада, проходы к рубильникам и выключателям должен быть свободным. |
| 172 | В задачи добровольной пожарной дружины предприятия входит: | -контроль за выполнением и соблюдением на объекте противопожарного режима; -проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению противопожарного режима на объекте; -надзор за исправным состоянием первичных средств пожартушения и готовностью их к действию; -вызов пожарных команд и принятие немедленных мер к тушению его имеющимися на объекте средствами пожартушения; -участие в случае необходимости в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также на дежурствах (в исключительных случаях) в цехах и на других объектах. П.6. ППБО-85 |
| 173 | Из членов добровольной пожарной дружины исключают: | -за нарушение противопожарного режима; -за невыполнение указаний начальника дружины; по собственному желанию путем подачи об этом заявления начальнику дружины п.10 ППБО-85 |
| 174 | Члены добровольной пожарной дружины обязаны: | -знать, соблюдать и требовать от других исполнения правил противопожарного режима в цехе и на рабочем месте; -знать обязанности по табелю боевого расчета, в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении, -следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения имеющиеся в цехе, при возможности самому устранить неисправности, -повышать пожарно-технические знания путем посещения занятий. п.18 (ППБО-85) |
| 175 | Первое что необходимо сделать после освобождения конечности от длительного сдавливания ? | В этих случаях перед тем, как снять жгут, необходимо прижать пальцами артерию, по которой идет кровь к ране, и дать пострадавшему отдохнуть от боли, а конечности-получить некоторый приток крови. |
| 176 | На какой срок можно наложить жгут в летнее время ? | Не допускается больше 1,5-2 часов После наложения жгута необходимо написать записку с указанием времени их наложения и вложить ее в повязку под бинт |
| 177 | На какой срок можно наложить жгут в зимнее время ? | Не допускается больше 1 часа После наложения жгута необходимо написать записку с указанием времени их наложения и вложить ее в повязку под бинт |
| 178 | Первое что необходимо сделать при ранении ? | -вымыть руки; -при наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена непосредственно на рану, даже вымытыми руками; -если загрязнена, необходимо срочно обратиться к врачу для введения противостолбнячной сыворотки. |
| 179 | При термическом ожоге на коже образовались пузыри с тканевой жидкостью необходимо: | Нельзя вскрывать пузыри , необходимо наложить на обоженный участок кожи стерильную повязку. |
| 180 | У пострадавшего обширный ожог а области спины. В центре ожоговой поверхности одежда прилипла к обоженной коже, по периферии большие пузырьки. Действия. | Одежду и обувь с обоженного участка нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обоженному участку тела, то поверх их следует наложить стерильную повязку |
| 181 | У пострадавшего обширный ожог а области спины. В центре ожоговой поверхности одежда прилипла к обоженной коже, по периферии большие пузырьки. Ваши действия после наложения повязки ? | После наложения стерильной повязки направить пострадавшего в лечебное учреждение |
| 182 | При попадании концентрированной щелочи на кожу нужно: | Для этого необходимо пораженное место сразу промывать большим количеством проточной холодной водой из-под крана, из резинового шланга или ведра в течение 15-20 минут |
| 183 | Через какое время развивается синдром длительного сдавливания | Не допускается больше одного часа |
| 184 | После оказания первой доврачебной помощи пострадавшего с ожогами необходимо: | Во всех случаях с ожогами после оказания первой доврачебной помощи пострадавшего следует сразу же отправить в лечебное учреждение. |
| 185 | У пострадавшего отсутствует сознание, бледность кожаных покрова. На лице лежит оборванный провод. Первоочередное действие? | Первым действием должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. |
| 186 | Пострадавший от эл/тока, после отсутствия сознания и бледности кожаных покровов, пришел в сознание, жалуется на головную боль. Действия ? | Ждать врача скорой помощи, только может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. |
| 187 | Пострадавший попал под обломки рухнувшей конструкции. Завалена нога. (бедро). Пострадавший находился под обломками несколько часов. Действия ? | -обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или холодной водой; -дать 2-3 таблетки анальгина. Предложить обильное теплое питье; -наложить защитные жгуты на сдавленные конечности; -сразу после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности; -наложить шины; -повторно приложить холод к поврежденным конечностям; -продолжить давать обильное теплое питье до прибытия врачей. Стр 64. (инструкция по оказанию первой помощи при н/с на производстве. РД153-34.0-03.702-99). |
| 188 | Пострадавший бледен, покрыт холодным потом, на вопросы не отвечает. На внутренней поверхности левого бедра зияющая рана 10х8 см загрязненная песком. Какая первоочередная медицинская помощь может быть оказана ?. | -убедиться в наличие пульса; -повернуть на живот и очистить рот; -приложить холод к голове; -на раны наложить повязки; наложить шины. Стр 44. (инструкция по оказанию первой помощи при н/с на производстве. РД153-34.0-03.702-99). |
| 189 | Пострадавший бледен, лежит на животе. В области 9-11 грудных позвонков рваная рана 2х5см с незначительным кровотечением. В ране видны костные обломки. Движения и чувствительность в нижней половине тела отсутствуют. Действия ? | Самым главным моментом в оказании первой помощи (после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), создание покоя поврежденной поверхности. Это значительно уменьшает боль и предотвращает дальнейшее смещение костных обломков. К месту травмы необходимо прикладывать «холод» |
| 190 | К какому классу пожаров относятся пожары твердых веществ и веществ горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага) ? | Класс А |
| 191 | К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ ? | Класс В |
| 192 | К какому классу пожаров относятся пожары газов ? | Класс С |
| 193 | К какому классу пожаров относятся пожары металлов и их сплавов ? | Класс Д |
| 194 | К какому классу пожаров относятся пожары, связанные с горением электроустановок ? | Класс Е |
| 195 | По способу доставки к очагу пожара огнетушители бывают : | Переносные до 20 кг; Передвижные не менее 20 кг, но не более 400 кг |
| 196 | Что запрещается тушить порошковыми огнетушителями? | Запрещается тушить электрообрудование свыше 1000 В |
| 197 | Что запрещается тушить углекислотными огнетушителями? | Запрещается тушить электрообрудование свыше 10 000 В |
| 198 | Что запрещается тушить водяными и пенными огнетушителями? | Все электросустановки находящиеся под напряжением., также нагретые расплавленные вещества вступающие в химическую реакцию с водой, которые сопровождаются сильным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. |