Тестовые задания для проведения аттестации у ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников вышек

Использованная литература:

1. Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений РД 10-08-92 
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?
п.1.2. Выдача каких разрешений (лицензий) предприятиям (организациям) возлагается на органы госгортехнадзора?

+ На изготовление подъемных сооружений, ответственных расчетных металлоконструкций и грузоподъемных механизмов (лебедок грузовых, стреловых, тележечных), а также станций управления и приборов безопасности.

+ На реконструкцию, ремонт, монтаж подъемных сооружений.

- На проектирование подъемных сооружений, обследование предприятий-изготовителей.

?
п.1.2. На органы госгортехнадзора возлагается...

+ Участие в предварительных (заводских) и приемочных испытаниях опытного образца подъемных сооружений.

+ Участие в периодических, типовых и квалификационных испытаниях серийно изготовляемых подъемных сооружений.

+ Контроль за соблюдением Правил и технических условий на изготовление (ремонт, монтаж и реконструкцию) подъемных сооружений предприятиями-изготовителями ремонтными и монтажными предприятиям, осуществляемый путем их периодического обследования.

+ Контроль за устранением предприятиями-изготовителями, ремонтными и монтажными предприятиями выявленных недостатков конструкции подъемных сооружений, дефектов их изготовления ремонта или монтажа.

- Контроль соответствия сложности изделий уровня технологического и технического обеспечения предприятия.

?
 п.1.3. На какой срок, орган госгортехнадзора выдает предприятию разрешение на изготовление или ремонт подъемного сооружения?

- Не более чем на 2 года.

+ Не более чем на 3 года.

- Не более чем на 5 лет.

?
п.1.3. В каком случае предприятию-изготовителю должно быть выдано новое разрешение на изготовление подъемных сооружений?

+ При изменении паспортных характеристик подъемного сооружения или при переходе на выпуск другой модели.

- При истечении срока ранее выданного разрешения.

- При изменении технологических процессов.

?п.1.3. На какой срок может выдаваться специализированным предприятиям разрешение на монтаж подъемных сооружений?

- Не более чем на 2 года.

+ До 3 лет.

- На 5 лет.

?

п.1.3. Разрешение на реконструкцию выдается на...

+ Конкретное подъемное сооружение с учетом его фактического состояния.

- Подъемное сооружение конкретной модели.

- Подъемное сооружение конкретного типа.

?
п.1.5. Допускается ли изготовление подъемных сооружений с отступлениями от требований настоящих Правил?

- Допускается при согласовании отступлений с организацией-разработчиком подъемного сооружения.

+ Только по разрешению Госгортехнадзора России.

- Не допускается.

?

п.1.6. Допускается ли изготовление и ремонт подъемных сооружений, ответственных расчетных конструкций и грузоподъемных механизмов с отступлениями от государственных стандартов или ТУ?

- Допускается при соблюдении требований к качеству изделий, определенных в данных документах.

+ Допускается с разрешения организаций, утвердивших эти документы.

- Не допускается.

?

п.8.1. Разрешение на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений выдается органом госгортехнадзора только предприятиям, имеющим...

+ Технические средства для выполнения указанных работ.

+ Оборудование по контролю качества сварных соединений в соответствии с Правилами.

+ Hеобходимую нормативно-техническую документацию.

+ Подготовленные для выполнения работ кадры.

- Условия для обеспечения и контроля качества расчетных металлоконструкций реконструированного подъемного сооружения.

?

п.8.2. По какому проекту разрешается выполнение реконструкции подъемных сооружений?

- Выполненному организацией, имеющей разрешение Госгортехнадзора России.

+ Разработанному специализированной организацией.

- Выполненному головной организацией отрасли.

?

п.8.5. Разрешение на ремонт (монтаж) подъемных сооружений выдается...

+ Предприятиям, специализированным по ремонту (монтажу) подъемных сооружений.

+ Управлениям механизации или владельцам кранов.

- Предприятию-изготовителю данного вида подъемного сооружения при наличии производственных площадей для этого.

?
п.8.6. Какие сведения о подъемном сооружении должны быть указаны в письме предприятия, на основании которого органом госгортехнадзора выдается разрешение на реконструкцию (ремонт, монтаж)?

+ Тип.

+ Модель (конструктивное исполнение).

+ Содержание намечаемых к выполнению работ.

- Цель реконструкции.

?

п.8.6. Какая техническая документация должна быть приложена к письму предприятия, на основании которого орган госгортехнадзора выдает разрешение на реконструкцию (ремонт, монтаж)?

+ Проект на реконструкцию подъемного сооружения.

+ Технические условия на реконструкцию, ремонт а на монтаж - инструкция по монтажу.

+ Образец содержания записи в паспорте подъемного сооружения, подвергаемого реконструкции (ремонту, монтажу).

- Техническое задание на реконструкцию подъемного сооружения.

?

п.8.6. Какие документы, свидетельствующие о готовности предприятия выполнять реконструкцию подъемного сооружения, должны быть приложены к письму предприятия в орган госгортехнадзора?

+ Справка о наличии разработанных технологических процессов реконструкции (ремонта, монтажа).

+ Сведения о наличии аттестованных сварщиков

+ Справка об укомплектованности штата, обученности и аттестации работников ОТК, обеспеченности их необходимой документацией и средствами контроля.

+ Сведения о проверке знаний Правил и технических условий по реконструкции (ремонту, монтажу) у инженерно-технических работников, связанных с выполнением этих работ и контролем их качества.

- Заключение специализированной организации, подтверждающее готовность предприятия к выполнению реконструкции.

?

п.8.7. Чем руководствуется орган госгортехнадзора при проведении обследования предприятия?

+ Указаниями, содержащимися в Инструкции с учетом характера и объема выполняемых работ.

- Положением о Госгортехнадзоре России

?

п.8.8. Какие сведения о подъемном сооружении указываются в разрешении, выданном органом госгортехнадзора на реконструкцию (ремонт, монтаж)?

+ Hаименование подъемного сооружения.

+ Тип.

+ Модель.

+ Грузоподъемность.

- Дата изготовления.

?

п.10.1. Как осуществляется органом госгортехнадзора контроль за соблюдением предприятием Правил и НТД при изготовлении подъемных сооружений?

- Путем проведения периодических испытаний изготовляемых (реконструируемых) подъемных сооружений.

- Путем анализа представляемой предприятиями технической и организационной документации.

+ Путем периодического обследования этих предприятий.

?

п.10.2. Как проводятся периодические обследования предприятий-изготовителей подъемных сооружений, ремонтных и монтажных предприятий?

- В соответствии с графиком органа госгортехнадзора в зависимости от времени выдачи разрешения.

- В сроки, установленные органом госгортехнадзора при выдаче разрешения.

+ По плану органа госгортехнадзора.

?
п.10.2. Как устанавливаются сроки проведения периодического обследования предприятий-изготовителей подъемных сооружений, ремонтных и монтажных предприятий?

- В зависимости от времени выдачи разрешения и наличия замечаний при обследовании предприятия для выдачи разрешения.

- В зависимости от наличия рекламаций на изготовляемые (ремонтируемые, монтируемые) подъемные сооружения.

+ В зависимости от уровня технологической дисциплины на предприятии.

?
п.10.2. Как часто проводятся периодические обследования предприятия-изготовителя подъемных сооружений, ремонтных и монтажных предприятий?

- В зависимости от наличия рекламаций, но не реже трех раз в год.

+ Не реже двух раз в год.

- Ежегодно.

?

п.10.2. В присутствии каких должностных лиц предприятия проводятся его периодические обследования?

+ Главного инженера.

+ Начальника ОТК.

- Главного технолога.

?

п.10.3. При периодическом обследовании предприятия необходимо обратить внимание на...

+ Наличие рекламаций.

+ Выполнение предписаний органа госгортехнадзора.

+ Осуществление входного контроля металла, сварочных материалов, а также изделий, получаемых по кооперации и соответствие этого контроля нормативно-технической документации, ведение документации по входному контролю.

+ Соблюдение установленных НТД условий хранения металла и сварочных материалов, комплектующих изделий, приборов безопасности.

+ Ведение документации по хранению и выдаче в производство изделий и материалов.

- Организацию проведения контроля качества в процессе изготовления подъемных сооружений.

+ Комплектность подготовленных к отгрузке подъемных сооружений, оснащение их специальным инструментом, запасными частями, приборами и устройствами безопасности.

?

п.10.3. Что необходимо сделать при периодическом обследовании предприятий-изготовителей подъемных сооружений в случае наличия рекламаций?

+ Ознакомиться с содержанием рекламаций, выполнением предприятием мероприятий по устранению недостатков изготовления (ремонта) подъемных сооружений.

+ Убедиться, что разработанные мероприятия по доработке конструкции подъемного сооружения (устранению выявленных в процессе эксплуатации дефектов изготовления) согласованы с органом госгортехнадзора, выдавшим разрешение, направлены владельцам кранов, органам госгортехнадзора и Госгортехнадзору России.

- Проанализировать причины появления рекламаций.

?

п.10.3. При проведении периодических обследований необходимо обратить внимание на соответствие...

+ Изготовляемых (ремонтируемых) подъемных сооружений документации, представленной в орган госгортехнадзора при получении разрешения на выполнение таких работ.

+ Применяемого основного металла и сварочных материалов техническим условиям на изготовление (ремонт, монтаж) и чертежам.

+ Строповки, кантовки и транспортировки металлоконструкций и оборудования утвержденным схемам и технологическим картам.

+ Изложенных в Правилах и настоящей Инструкции требований по организации обучения, проверки знаний инженерно-технических работников и аттестации (проверки знаний) рабочих, связанных с изготовлением или ремонтом подъемных сооружений.

- Изготовленного подъемного сооружения согласованным изменениям в конструкторской документации.

?

п.10.3. На какие стороны производственной деятельности, связанной с организацией и выполнением технологических процессов и качеством выполнения отдельных операций необходимо обратить внимание при периодическом обследовании предприятий-изготовителей подъемных сооружений?

+ Организацию и осуществление контроля за соблюдением установленных конструкторской документацией размеров (с учетом допусков).

+ Ведение документации на сварочные работы, правильность маркировки сварных соединений.

+ Выполнение ОТК возложенных на него функций по оперативному контролю в процессе изготовления (ремонта, монтажа) подъемного сооружения, ведение работниками ОТК документации по техническому контролю.

+ Качество лакокрасочных покрытий принятых ОТК изделий, цветовую и предупреждающую окраску изделий в соответствии с ТУ.

- Ритмичность выполнения технологических операций по изготовлению подъемных сооружений.

?

п.10.4. Во время обследования цехов и участков предприятий-изготовителей подъемных сооружений необходимо проверить...

+ Есть ли у инженерно-технических работников и рабочих удостоверения, нет ли просроченных.

+ Все ли проверенные обучены.

- Правильность ведения учета проверки знаний.

- Дату последней проверки знаний.

?

п.10.8. Что указывается в акте-предписании, составляемом по результатам обследования предприятия-изготовителя подъемных сооружений?

+ Выявленные нарушения и сроки их устранения.

+ Срок, в который предприятие должно письменно сообщить органу госгортехнадзора об устранении выявленных недостатков.

- Рекомендации относительно проведения очередного обследования.

?

п.10.9. Что должно быть сделано на предприятии-изготовителе подъемных сооружений на основании акта-предписания, составленного по результатам обследования?

+ Должен быть издан приказ по устранению выявленных недостатков.

+ Должны быть разработаны мероприятия по недопущению выявленных недостатков в дальнейшем.

- Назначены ответственные лица за выполнение мероприятий по недопущению нарушений.

?
п.10.10. Что должно быть выполнено на предприятии после запрещения или аннулирования ранее выданного разрешения на изготовление (ремонт, монтаж) подъемных сооружений?

+ Должны быть разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, назначены ответственные за их проведение.

+ Наказаны лица, виновные в допущенных нарушениях.

+ Проведена внеочередная проверка знаний Правил комиссией с участием представителя органа госгортехнадзора.

- Тщательно проанализированы причины выявленных нарушений.

?

п.10.10. В каком случае орган госгортехнадзора обязан аннулировать разрешение на изготовление (ремонт, монтаж) подъемных сооружений?

- Если изучение и анализ рекламаций показали наличие серьезных нарушений

- Если предприятие не устранило в установленные сроки причины, вызвавшие нарушения.

+ Если при последующем обследовании вновь будут выявлены аналогичные нарушения.

?

п.10.10. Как может быть возобновлено разрешение на изготовление (ремонт, монтаж) подъемного сооружения в случае его аннулирования?

- Решением органа госгортехнадзора после тщательного обследования и изучения представленных результатов выполнения намеченных мероприятий, направленных на недопущение нарушений.

- По решению органа госгортехнадзора после повторного обследования предприятия.

+ По решению Госгортехнадзора России.

?

п.10.10. Что должно предшествовать выдаче разрешения на изготовление (ремонт, монтаж) подъемных сооружений после аннулирования ранее выданного?

+ Тщательное обследование предприятия.

+ Проверка органом госгортехнадзора знаний Правил у первых руководителей предприятия (директора, главного инженера и начальника ОТК предприятия).

- Проверка организации ведения контроля качества изделий в процессе изготовления, оснащения приборами и нормативной документацией.

?

п.11.1. Что обязан предпринять орган госгортехнадзора, выдавший разрешение, после получения сообщения об обнаружении дефектов изготовления, недостатков конструкции подъемного сооружения?

+ Потребовать от предприятия устранения недостатков.

+ Потребовать от предприятия принятия мер, исключающих повторения нарушений и установить контроль за выполнением этого требования.

- Запретить выпуск изделий, у которых обнаружены дефекты и потребовать устранения дефектов у изделий, находящихся в эксплуатации.

?

п.11.3. Что должно быть определено в тексте информационного письма завода-изготовителя?

+ Возможность проведения работ по устранению недостатков в условиях эксплуатации владельцем подъемного сооружения, при этом должна быть приведена методика проведения таких работ.

+ Необходимость направления владельцам подъемных сооружений соответствующих материалов, заготовок, деталей или узлов для устранения дефектов, а также командирования работников завода-изготовителя.

- Необходимость прекращения эксплуатации подъемного сооружения до устранения дефектов.

?

п.1.2. На какие типы подъемников (вышек) для перемещения людей с инструментами и материалами на высоту распространяются настоящие Правила?

+ Самоходные, в том числе автомобильные; на спецшасси; гусеничные; железнодорожные; пневмоколесные.

+ Прицепные.

+ Передвижные.

+ Мачтового типа на специальном шасси, в том числе самоходные, прицепные, передвижные.

?

п.1.3. Настоящие Правила не распространяются на...

+ Пожарные подъемники.

+ Строительные грузовые подъемники.

+ Грузопассажирские подъемники.

+ Фасадные подъемники.

+ Средства подмащивания (леса, подмости, площадки, вышки).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник»?

+ Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

- Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Вышка»?

- Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

+ Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник мачтового типа на специальном шасси»?

- Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

+ Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник поворотный»?

+ Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника.

- Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол менее 360 град.

- Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол более 360 град.

?
п.1.4. Каково определение термина «Подъемник полноповоротный»?

- Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника.

- Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол менее 360 град.

+ Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол более 360 град.

?

п.1.4. Каково определение термина «Грузоподъемность подъемника» в данных Правилах?

- Масса поднимаемых людей и груза.

- Масса поднимаемого груза и люльки.

- Масса ходовой (подъемной) части подъемника.

+ Наибольшая допускаемая масса груза, на подъем которой рассчитан подъемник (вышка).

?

п.1.4. Каково в данных Правилах определение термина «Высота подъема подъемника»?

+ Наибольшее расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении, плюс 1,5 м.

- Расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении

- Наибольшее расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении, плюс высота люльки.

?
п.1.4. Каково определение термина «Устойчивость подъемника»?

- Способность подъемника обеспечивать возможность работы в люльке.

+ Способность подъемника противодействовать опрокидывающим его факторам.

- Отношение восстанавливающего момента к опрокидывающему.

?

п.2.2.1.1. Какой должна быть максимальная высота от поверхности земли или с посадочной площадки до входа в люльку и на поворотную платформу подъемника?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

?

п.2.2.1.2. Какой минимальной высоты должно быть ограждение люльки (площадки) подъемника?

-500 мм.

-800 мм.

+1000 мм.

-1200 мм.

?

п.2.2.1.2. Верхняя поверхность перил люльки (площадки) подъемника должна быть...

+ Удобна для обхвата рукой.

+ Облицована малотеплопроводным материалом.

- Изготовлена из неэлектропроводного материала.

?

п.2.2.1.2. По периметру настила люльки (площадки) подъемника должна быть непрерывная обшивка высотой не менее...

-50 мм.

-80 мм.

+100 мм.

-120 мм.

?

п.2.2.1.2. На какой высоте от настила должна быть дополнительная ограждающая планка между обшивкой и перилами по всему периметру ограждения?

-200 мм.

-400 мм.

+500 мм.

?

п.2.2.1.2. Какими должны быть минимальные размеры пола люльки подъемника?

+600х600 мм.

-500х500 мм

-400х600 мм.

?

п.2.2.1.2. Каким должен быть минимальный диаметр круглой люльки подъемника?

-500 мм.

-600 мм.

+700 мм.

?

п.2.2.1.2. Какой должна быть минимальная площадь пола люльки подъемника из расчета на одного человека?

-0,25 кв.м.

-0,3 кв.м.

+0,5 кв.м.

?
п.2.2.1.2. Какая должна быть минимальная ширина входа в люльку подъемника?

-300 мм.

-400 мм.

+500 мм.

?

п.2.2.1.2. Какую минимальную гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой должны обеспечивать конструкция и установка люльки для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В?

-0,1 МОм.

-0,3 МОм.

+0,5 МОм.

?

п.2.2.1.3. Какую минимальную концентрированную нагрузку в разных направлениях должны выдерживать элементы ограждения люльки и места крепления карабинов предохранительных поясов рабочих?

-800 Н.

-1000 Н.

+1300 Н.

?
п.2.2.2.1. Допускаются ли к использованию в механизмах подъемника стальные канаты, не имеющие сертификата предприятия-изготовителя об их испытании?

+ Не допускаются, их необходимо испытать в установленном порядке.

- Для получения допуска перед использованием необходимо провести испытания в сокращенном объеме.

?

п.2.2.2.1. Какие мероприятия необходимо выполнять при отсутствии сертификата предприятия-изготовителя об испытании цепи, применяемой на подъемнике?

+ Испытать ее в установленном порядке для определения разрушающей нагрузки.

- Проверить образец цепи одним из методов неразрушающего контроля.

?

п.2.2.2.2. Что должно быть исключено при креплении и расположении канатов на подъемниках?

+ Возможность спадания их с блоков или иных механизмов.

+ Перетирание канатов вследствие соприкосновения с элементами конструкций или друг с другом.

- Возможность быстрой замены пришедших в негодность канатов.

?

п.2.2.2.2. При эксплуатации подъемников зазор между канатом и устройством, исключающим его спадание с блока, должен составлять не более...

+20 % от диаметра каната.

-30% от диаметра каната.

-50% от диаметра каната.

?
п.2.2.2.3. Какое минимальное количество зажимов должно быть установлено при креплении на подъемнике конца каната с применением коуша?

-1.

-2.

+3.

?

п.2.2.2.3. В какой конусной втулке может крепиться конец каната на подъемнике?

+ Стальной.

+ Кованой

+ Штампованной.

+ Литой.

- Сварной

?

п.2.2.2.4. На какой коэффициент необходимо умножить значение суммарного разрывного усилия, указанного в сертификате или свидетельстве об испытании каната, для определения расчетного усилия при замене каната на подъемнике?

-0,38.

-0,57.

+0,83.

?
п.2.2.2.6. По какой формуле при проектировании необходимо проводить расчет на прочность стальных канатов и цепей, применяемых в механизмах подъема колен, телескопических секций и следящей системе ориентации люльки, если принять, что Р - разрывное усилие каната в целом или цепи; S - наибольшее натяжение ветви каната с учетом КПД полиспаста и динамических нагрузок или усилие в цепи; К - коэффициент запаса прочности?

+ P/S >= K.

- PхS >= K.

- S/P >= K.

?

п.2.2.2.6. В следящей системе ориентации люльки подъемника, состоящей из двух параллельных ветвей, имеющих уравнительное устройство, коэффициент запаса прочности цепей для каждой ветви следящей системы должен быть не менее...

+4,5.

-5.

-2.

?
п.2.2.3.1. По какой формуле следует определять минимальный диаметр блока или барабана, огибаемого стальным канатом, применяемым в конструкции подъемника, если принять, что D - диаметр блока или барабана, измеряемый по средней линии каната, мм; d - диаметр каната, мм; h - коэффициент выбора диаметра блока, значение которого равно 16?

+ D >= h.d.

- D <= h.d.

- D >= h/d.

?
п.2.2.3.1. Какое минимальное количество витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством, должно оставаться навитым на барабане при низшем (высшем) возможном положении люльки подъемника?

-0,5.

-1.

+1,5.

?
п.2.2.3.1. Реборды барабана подъемника должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на...

-1,5 его диаметра.

+2 его диаметра.

-3 его диаметра.

?

п.2.2.5.1. Каково максимально допустимое усилие поднятия (выдвижения) вручную опор (или их частей) подъемника?

+200 Н.

-250 Н.

-300 Н.

?
п.2.2.5.2. Должны ли подъемники, не имеющие опор, в обязательном порядке быть оборудованы устройством, исключающим действие упругих подвесок?

+ Должны.

- Не должны.

?

п.2.2.6.1. Тормозами какого типа должны быть оборудованы механизмы подъема подъемников?

+ Нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися при включении.

- Нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися только при движении люльки вверх.

- Ленточного типа.

?
п.2.2.6.1. Привод опорно-поворотного устройства подъемника должен быть самотормозящимся или оборудован тормозом. Каким при этом должен быть минимальный коэффициент запаса торможения?

-1,2.

-1,4.

+1,5.

?

п.2.2.6.2. Требованиям каких правил должны отвечать тормоза на механизме передвижения подъемников, установленных на железнодорожном подвижном составе?

+ Правил МПС Российской Федерации.

- Правил по подъемникам.

- Правил дорожного движения Российской Федерации.

?

п.2.3.1. Чем из перечисленного в обязательном порядке должны быть оборудованы подъемники для безопасного производства работ?

+ Ограничителем предельного груза.

+ Анемометром (для подъемников с высотой подъема более 22 м).

+ Указателем угла наклона подъемника.

+ Системой аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего пульта с кнопками «Стоп».

- Барометром.

?

п.2.3.1. Каким устройствами в обязательном порядке должны быть оборудованы подъемники для безопасного производства работ?

+ Переговорным устройством (для подъемников с высотой подъема более 22 м).

- Ориентации стенок люльки в вертикальном положении.

+ Ориентации пола люльки в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания.

+ Ограничивающими зону обслуживания.

+ Блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную.

+ Блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную.

+ Аварийного опускания люльки и устройством, предназначенным для эвакуации рабочих из люлек, находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник.

+ Предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника.

?

п.2.3.2. При каком увеличении нагрузки ограничитель предельного груза подъемника должен отключать механизмы увеличения вылета и высоты подъема?

-100% номинальной грузоподъемности.

+ Более 110% номинальной грузоподъемности.

-110% номинальной грузоподъемности.

?

п.2.3.2. В зависимости от чего должны обеспечиваться подача звукового предупредительного сигнала и отключение механизмов увеличения вылета и высоты подъема подъемников с двумя люльками, если конструкция предусматривает нагружение каждой люльки нагрузкой, равной номинальной грузоподъемности подъемника?

+ От суммарной нагрузки на две люльки.

- От нагрузки на одну люльку.

?
п.2.4.1. Сколькими пультами управления должны быть оборудованы подъемники?

+ Двумя, один - в люльке, другой - внизу, в удобном месте, или должны иметь дистанционное управление.

- Одним - в люльке.

- Одним - внизу.

?

п.2.4.1. При какой максимальной высоте подъема люльки допускается изготавливать подъемники с одним пультом управления?

+12 м

-22 м.

-16 м.

?
п.2.4.3. Как должны быть устроены пульты управления подъемником при ручном управлении?

+ Рукоятки (кнопки) в пультах управления должны иметь устройства для самовозврата в нулевое положение.

+ Удержание рукояток (кнопок) во включенном положении должно быть возможно только при непрерывном нажатии на них.

+ Кнопки должны иметь обозначение направлений включаемых движений механизмов подъемника.

- Рукоятки (кнопки), относящиеся к перемещению люльки, должны быть сдублированы.

- Положение рукояток (кнопок) должно индицироваться сигнальными лампами.

?

п.2.4.4. Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии у подъемника двух пультов управления?

+ Исключающая возможность управления подъемником одновременно с двух пультов.

- Блокирующая воздействие на подъемник с нулевой отметки при подаче сигнала из люльки.

- При выдаче с обоих пультов команд на перемещение подъемника в противоположных направлениях - пропускающая команду на опускание подъемника.

?

п.2.4.5. Какие устройства должны иметь пульты управления подъемником?

+ Включения звукового сигнала.

+ Аварийной остановки двигателя.

- Ограничения предельного груза.

- Аварийного опускания люльки.

?

п.2.4.6. Какой должна быть минимальная гальваническая развязка изоляции между металлоконструкцией подъемника и его пультом управления?

-0,1 МОм.

-0,3 МОм.

+0,5 МОм.

?

п.2.5.2. Чем должно подтверждаться качество применяемого материала для расчетных элементов подъемника?

+ Сертификатом предприятия-изготовителя.

+ Входным контролем.

- Технологичностью использования материала для аналогичных элементов.

?

п.2.5.2. С учетом каких факторов должен производиться выбор материала для расчетных элементов подъемника?

+ Нижнего предельного значения температуры окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний подъемника

+ Степени нагруженности элементов.

+ Агрессивности окружающей среды.

- Стоимости материала.

?
п.2.5.2. Какие данные о применяемом материале для расчетных элементов подъемника должны быть указаны в его паспорте?

+ Марка применяемого материала.

+ Сертификат.

+ Нижняя предельная температура для рабочего и нерабочего состояния подъемника.

- Показатели старения материала.

?

п.2.5.3. Кто, исходя из условий обеспечения высокого качества и надежности выполняемых сварных соединений, имеет право на разработку документации по технологии сварки расчетных элементов подъемника?

- Предприятие, осуществляющее изготовление или ремонт подъемников.

+ Предприятие, осуществляющее разработку документации подъемника.

+ Специализированная организация.

- Предприятие-собственник подъемника, по согласованию с Госгортехнадзором России.

?

п.2.5.5. Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций подъемников, должны обеспечивать механические свойства металла, шва и сварного соединения...

+ Не ниже нижнего предела указанных свойств основного металла конструкции, установленного для данного материала ГОСТом или ТУ.

- Соответствующие механическим свойствам основного металла конструкции и не ниже более чем на 10 %.

?

п.2.5.7. Кто должен выполнять прихватки элементов сварных соединений при сборке металлоконструкций подъемников?

- Только тот же сварщик, который производит сварку швов.

+ Сварщики той же квалификации с использованием тех же сварочных материалов, что и при выполнении сварных швов.

- Сварщики с использованием любых сварочных материалов.

?

п.2.5.8. Можно ли не удалять прихватки, выполняемые в процессе сборки металлоконструкций подъемника?

+ Да, если при сварке они будут полностью переплавлены основным швом.

- Нет, нельзя в любом случае.

?

п.2.5.9. В каком документе должна быть предусмотрена необходимость термической обработки сварных швов соединений ответственных элементов с учетом технологического процесса предприятия-изготовителя?

+ ТУ на изготовление и ремонт подъемников.

- Технологической картой сварки.

- Паспортом подъемника.

?

п.2.5.9. Вид термической обработки сварных соединений ответственных элементов металлоконструкций подъемников и ее режим устанавливаются...

+ Технологией сварки.

- Паспортом подъемника.

- ТУ на изготовление и ремонт подъемников.

?

п.2.5.10. Где следует производить сварку металлоконструкций подъемника?

+ В помещениях, исключающих неблагоприятное влияние атмосферы на качество сварных соединений.

+ На открытом воздухе - по специальной технологии с применением приспособлений для защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.

- В специальных боксах с контролируемой воздушной средой (по химическому составу, влажности, температуре).

?

п.2.5.11. В каких документах должны быть указаны метод и место маркировки, позволяющей установить фамилию сварщика?

+ На чертежах.

- В паспорте подъемника.

?
п.2.5.12. Какие методы контроля качества швов сварных соединений должен использовать ОТК при изготовлении, реконструкции и ремонте подъемников?

+ Внешний осмотр и измерение.

+ Методы неразрушающего контроля, предусмотренные ГОСТами и нормативными документами.

+ Механические испытания, предусмотренные ГОСТами и нормативными документами.

- В определенных случаях достаточно только провести внешний осмотр.

?

п.2.5.14. Какие дефекты следует выявить при внешнем осмотре и измерении всех сварных соединений подъемников?

- Местные наплывы общей длиной более 20 мм на участке шва 1000 мм.

+ Трещины всех видов, размеров и направлений; незаваренные кратеры, прожоги и свищи.

+ Подрезы глубиной 0,5 мм на металле толщиной до 20 мм, но не более 3 % от толщины металла.

+ Поры диаметром более 1 мм при толщине металла свыше 20 мм в количестве более четырех на длине шага 100 мм с расстоянием между смежными дефектами менее 50 мм, а также поры, расположенные в виде сплошной сетки.

+ Излом или неперпендикулярность осей соединяющих элементов.

+ Смещение кромок соединяющих элементов, отступление размеров и формы швов от чертежей.

?
п.2.5.14. На каком минимальном расстоянии в обе стороны от сварного шва поверхность прилегающих к нему участков основного металла (как и его поверхность) должна быть зачищена от шлака, брызг, потеков металла и других загрязнений перед внешним осмотром сварных соединений подъемников (при изготовлении, реконструкции и ремонте)?

-5 мм.

-10 мм.

+20 мм.

?

п.2.5.15. Какая минимальная часть длины стыкового шва контролируемого сварного соединения должна подвергаться просвечиванию?

-10 %.

-20 %.

+25 %.

?
п.2.5.15. Дополнительные места контроля сварных соединений просвечиванием должны устанавливаться...

- Нормативными документами.

+ ОТК.

?
п.2.5.16. Каким методом необходимо проводить контроль швов сварных соединений для проверки 100 % ответственных стыковых швов, а также швов металлоконструкций при неудовлетворительных результатах механических испытаний контрольных образцов?

+ Ультразвуковым.

- Просвечиванием.

?

п.2.6.1. Когда на поверхность изготовленных подъемников сборочных единиц и деталей следует наносить покрытия для защиты от коррозии?

+ После окончательной приемки ОТК.

- После изготовления и сборки.

- Перед сборкой на поверхности, недоступные для нанесения покрытий после сборки.

?

п.2.6.4. В каких случаях все обработанные, но не подлежащие окраске, поверхности подъемника должны быть покрыты смазкой или другим защитным покрытием?

+ Всегда.

- Необходимость нанесения покрытия определяется в технологической документации, разрабатываемой предприятием-изготовителем.

- Если подъемник предназначен для работы в агрессивной среде.

?
п.2.6.5. Какой должна быть толщина лакокрасочного покрытия поверхностей подъемников, сборочных единиц и деталей?

+0,04-0,08 мм.

-0,02-0,06 мм.

?

п.2.6.6. Как должны быть окрашены точки смазки, сливные и заливные пробки подъемников?

- Не окрашиваются.

+ В яркие цвета, отличающиеся от цвета изделия.

- В белый цвет.

- Только в красный цвет.

?

п.2.6.7. Какими красками необходимо окрашивать поверхности деревянных изделий подъемников?

+ Теми же, что и наружные металлические поверхности.

- Определенными в технологической документации, независимо от выбора материалов для окраски металлических поверхностей.

?

п.2.7.1. Какие элементы гидросистемы подъемников должны иметь документ, удостоверяющий их качество?

+ Гидросистема и комплектующее ее гидрооборудование.

+ Рабочая жидкость.

+ Трубы.

+ Рукава.

?

п.2.7.2. Конструкция гидросистемы подъемника должна исключать возможность...

+ Повреждения гидравлического оборудования.

+ Повреждения трубопроводов, рукавов и их соединений, а также повреждения их от соприкосновения с металлоконструкцией.

- Внезапного отключения привода гидронасоса.

?

пп.2.7.3-2.7.5. Какие требования предъявляются к гидросистеме подъемников?

+ Соединение трубопроводов, в том числе рукавов, места соединения механизмов и приборов должны быть герметичными.

+ На линии напора для каждого насоса должны быть установлены предохранительные клапаны. Слив жидкости от предохранительных клапанов должен производиться в гидробак.

+ Должно быть предусмотрено полное удаление рабочей жидкости при ремонте и загрязнении.

+ Должна быть предусмотрена возможность удобного и безопасного заполнения и слива рабочей жидкости без попадания ее на землю и возможность удаления воздуха из гидросистемы.

- Между насосом и предохранительным гидроклапаном должна быть установлена запорная арматура.

- Слив жидкости от предохранительного клапана гидросистемы должен производиться в линию слива, где установлен фильтр.

?

п.2.7.7. На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан гидравлического контура подъемника?

+ Допустимое.

- Рабочее.

- Равное 1,25 Рраб.

?

п.2.7.10. При выключенном гидроприводе подъемника рабочее оборудование...

+ Должно надежно фиксироваться.

- Не должно фиксироваться.

?

п.2.7.11. Можно ли на подъемнике устанавливать запорную арматуру между насосом и предохранительным гидроклапаном?

- Да, можно.

+ Не допускается.

- Возможность установки определяется разработчиком документации.

?

п.2.7.11. Фильтр, установленный на линии слива гидросистемы подъемника должен иметь клапан. Какой именно?

- Отсечной

+ Перепускной.

- Предохранительный.

?

п.2.7.11. Каким должно быть максимальное давление открытия перепускного клапана того фильтра, который установлен на линии слива гидросистемы подъемника?

+0,4 МПа.

-0,5 МПа.

-0,6 МПа.

?

п.2.7.13. Какие уровни рабочей жидкости должны быть указаны на гидробаке подъемника?

+ Минимальный

+ Максимальный.

- Рабочий.

?
п.2.7.13. Как необходимо контролировать уровень рабочей жидкости в гидробаке подъемника?

+ При помощи масломерного стекла.

- Щупом.

- Показывающим прибором.

?
пп.2.7.14,2.7.15. Каким требованиям должны удовлетворять гибкие рукава гидросистемы подъемника?

+ Рукава, находящиеся в непосредственной близости от рабочего места машиниста гидроподъемника, должны быть защищены предохранительным кожухом или экраном.

+ Должны быть испытаны на прочность в соответствии с нормативными документами.

- На всем своем протяжении должны быть заключены в предохранительный кожух.

?

п.2.7.16. С помощью каких мер можно предотвратить возникновение опасных колебаний (вибраций) трубопроводов гидросистемы подъемника, а также нарушение герметичности их соединений?

+ Надежного их закрепления

- Демпфирования.

- Конструктивных решений по выбору конфигурации трубопроводов.

п.2.7.17. Допускаются ли сварочные работы при удлинении напорных трубопроводов подъемника?

- Да.

+ Нет.

?

п.2.7.18. Элементы управления подъемником, не включенные постоянно, после прекращения воздействия на них должны возвратиться в исходное положение. Какое действие на механизмы подъемника они должны при этом оказывать?

+ Вызвать остановку или отключение механизмов.

- Движение люльки вверх должно блокироваться, вниз - продолжаться до крайнего нижнего положения.

?

п.2.7.19. Какие раздельные приводы должна иметь система управления гидроподъемника?

+ Рабочего движения люльки.

+ Опор.

+ Механизмов передвижения подъемника.

- Колена (стрелы) до положения, в котором подъемник будет находиться в безопасном состоянии.

?

п.2.7.20. Какой должна быть максимальная скорость аварийного опускания люльки при отказе гидропривода подъемника?

-0,3 м/с.

+0,2 м/с.

-0,5 м/с.

?

п.2.7.20. Что следует обеспечить при отказе гидропривода подъемника?

+ Аварийное опускание люльки.

- Исключение возможности преднамеренного пуска механизмов.

+ Возможность управления коленом (стрелой) до положения, при котором подъемник будет находиться в безопасном состоянии.

?

п.2.8.1.1. Каким должно быть максимальное напряжение питания подъемников?

+400 В переменного тока.

+220 В постоянного тока.

-1000 В переменного тока.

?

п.2.8.2.1. Какие электропровода следует применять на подъемниках?

+ С медными жилами.

- С алюминиевыми жилами.

?
п.2.8.2.1. Каким должно быть минимальное сечение жил проводов и кабелей цепей электрооборудования подъемника?

-0,5 кв.мм.

-1,0 кв.мм.

+1,5 кв.мм.

?
п.2.8.2.1. При каких условиях для цепей электрооборудования подъемника напряжением до 42 В разрешается применение проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением не менее 0,5 кв.мм?

+ Присоединение жил выполнено пайкой.

+ Провода не несут механической нагрузки.

- Сечение провода (кабеля) должно быть не менее 0,8 кв.мм.

?

п.2.8.2.2. Разрешается ли применять в электрооборудовании подъемника провода и кабели с немаслостойкой изоляцией в местах, где изоляция и оболочка могут подвергаться воздействию масла?

- Разрешается безусловно.

- Не разрешается.

+ Допускается применение немаслостойких проводов и кабелей, при условии их прокладки в трубах с герметичными вводами их в аппараты.

?

п.2.8.3.1. Каково минимально допустимое напряжение системы управления подъемника?

-110 В.

+42 В.

-220 В.

?

п.2.8.4.1. Каково максимальное напряжение рабочего и ремонтного освещения для подъемников на базе автомобилей и тракторов?

-36 В.

+24 В.

-42 В

?

п.2.8.4.2. Каково максимальное напряжение ремонтного освещения подъемников (кроме смонтированных на базе автомобилей и тракторов)?

-127 В.

-220 В.

+42 В.

?
п.2.8.5.1. Для защиты людей от поражения электрическим током, при повреждении изоляции необходимо выполнить заземление или зануление электрооборудования В подъемниках, имеющих напряжение переменного тока выше...

-36 В.

+42 В.

-24 В.

?

п.2.8.5.1. Для защиты людей от поражения электротоком, при повреждении изоляции необходимо выполнить заземление или зануление электрооборудования, имеющих напряжение постоянного тока выше...

+110 В.

-42 В.

-36 В.

?

п.2.8.5.2. Как должно осуществляться зануление подъемника, питающегося от передвижных или стационарных источников питания электроэнергией с глухозаземленной нейтралью?

+ Через нулевой рабочий проводник, подсоединенный к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части подъемника.

+ Так, чтобы подсоединение проводника к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части, было доступно для осмотра.

- Отдельным проводником, подсоединенный к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части подъемника.

?

п.2.8.5.3. Каким минимальным количеством проводников должен быть заземлен (занулен) корпус выносного пульта (при управлении подъемником с земли), если он выполнен не из изоляционного материала?

- Одним.

+ Двумя.

- Тремя.

?

п.2.8.5.4. Требуется ли преднамеренно выполнять защитное заземление электроприемников подъемника, если они имеют надежный контакт с заземленной или зануленной металлоконструкцией подъемника?

+ Не требуется.

- Требуется в любых случаях.

- Требуется для подъемников, имеющих напряжение выше 42 В переменного тока.

?

п.3.2. Разрешение на изготовление подъемников, механизмов, отдельных металлоконструкций, приборов и устройств безопасности может быть выдано организации-изготовителю, располагающей:

+ Техническими средствами для производства, сварки и контроля ее качества.

+ Квалифицированными специалистами

?
п.3.3. Какие материалы должно представить предприятие-изготовитель для получения разрешения на изготовление подъемников?

+ Сборочный чертеж подъемника и его основных сборочных единиц (при необходимости).

+ Акт приемочных испытаний опытного образца.

+ Технические условия на изготовление, утвержденные в установленном порядке.

+ Паспорт.

+ Руководство по эксплуатации.

+ Справку, подтверждающую наличие на предприятии технологических процессов изготовления подъемников.

- Краткую характеристику предприятия.

?

п.3.4. Какие документы должно представить в органы Госгортехнадзора предприятие-изготовитель для получения разрешения на изготовление отдельных сборочных единиц подъемников?

+ Сборочные чертежи.

+ Принципиальную электрическую, гидравлическую и кинематическую схемы

+ Технические условия на изготовление подъемника, утвержденные в установленном порядке.

- Техническое описание сборочной единицы.

?

п.3.5. За что несет ответственность предприятие-изготовитель, комплектующее подъемник из сборочных единиц и деталей, изготовленных несколькими предприятиями?

+ За качество изготовления подъемников в целом.

+ За соответствие подъемников Правилам по подъемникам и стандартам.

+ За оформление технической документации.

?

п.3.8. В каком документе должна быть указана периодичность осмотра и смазки сборочных единиц подъемника?

+ В руководстве по эксплуатации подъемника.

- В ТУ на изготовление.

- В паспорте подъемника.

?

п.3.8. Кто должен разрабатывать и согласовывать программу приемочных испытаний опытного образца подъемника?

+ Разрабатывает – разработчик проекта, согласовывает - Госгортехнадзор России.

- Разрабатывает - специализированная организация, согласовывает - территориальный орган Госгортехнадзора России.

- Разрабатывает - предприятие-изготовитель, согласовывает - специализированная организация.

?

п.3.9. Какой документацией должен быть укомплектован каждый изготовленный подъемник?

+ Паспортом.

+ Руководством по эксплуатации.

+ Документацией, предусмотренной стандартом или техническими условиями на изготовление.

+ Копией сертификата соответствия.

- Программой и актом приемочных испытаний.

+ Копией разрешения на применение (изготовление).

?

п.3.10. Какие данные должна содержать металлическая табличка, которой предприятие-изготовитель должно снабдить каждый вновь изготовленный подъемник?

+ Наименование предприятия-изготовителя.

+ Грузоподъемность.

- Рабочая высота подъема.

+ Дата выпуска.

+ Порядковый номер.

- Давление рабочей жидкости для гидроподъемников.

?

п.3.11. Что должно быть приведено в технических условиях, которые должно иметь предприятие, осуществляющее реконструкцию и ремонт металлоконструкций подъемников?

+ Указания о применяемых металлах и сварочных материалах.

+ Способы контроля качества сварки.

+ Нормы браковки сварных соединений.

+ Порядок приемки отдельных сборочных единиц и подъемника в целом.

+ Порядок оформления документации.

- Программа приемочных испытаний.

?

п.3.13. Какие предприятия могут проводить ремонт расчетных металлоконструкций подъемников с применением сварки?

- Предприятие-владелец подъемника при наличии ТУ на ремонт подъемников

+ Предприятие-владелец подъемника по согласованию со специализированной организацией и с разрешения органов Госгортехнадзора.

?
п.4.1.2. Какие подъемники подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу?

+ Самоходные, в том числе автомобильные, на спецшасси, пневмоколесные, гусеничные, железнодорожные.

+ Прицепные.

+ Передвижные.

- Строительные грузовые.

+ Мачтового типа на специальном шасси, в том числе самоходные, прицепные, передвижные.

- Пожарные с высотой подъема более 10 м.

- Подъемники с высотой подъема до 6 м включительно.

?

п.4.1.3. Не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора:

+ Пожарные подъемники.

+ Строительные грузовые подъемники.

+ Грузопассажирские подъемники.

+ Средства подмащивания (леса, подмости, площадки, вышки).

+ Подъемники с высотой подъема до 6 м включительно

+ Фасадные подъемники.

- Прицепные подъемники.

?
п.4.1.4. Какая информация должна содержаться в письменном заявлении владельца с просьбой о регистрации подъемника в органах Госгортехнадзора?

+ Наличие в организации специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил, для ведения надзора за безопасной эксплуатацией подъемников.

+ Наличие персонала для обслуживания подъемника.

+ Подтверждение о том, что техническое состояние подъемника допускает его безопасную эксплуатацию.

- Данные последних испытаний подъемника.

?

п.4.1.4. Какой документ при регистрации подъемника должен представить владелец подъемника при отсутствии у него необходимых специалистов по надзору и обслуживанию?

+ Договор с организацией, имеющей необходимый персонал, который будет осуществлять надзор и обслуживание.

- Гарантийное письмо о проведении обучения специалистов по надзору и обслуживанию.

?
п.4.1.4. Какой документ должен представить владелец при регистрации подъемника, отработавшего нормативный срок службы?

+ Заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, составленное в установленном порядке.

- Договор со специализированной организацией о проведении обследования подъемника.

- Заключение специалиста по надзору.

?

п.4.1.4. Какой документ необходимо представить при регистрации подъемника, изготовленного за рубежом?

+ Сертификат соответствия или акт экспертизы промышленной безопасности на соответствие подъемника настоящим Правилам, выданное органом по сертификации.

- Заключение специализированной организации о возможности эксплуатации подъемника.

- Заключение специалиста по надзору владельца о возможности эксплуатации подъемника.

?

п.4.1.5. Какие дополнительные сведения по сравнению с паспортом, выданным предприятием-изготовителем, должен содержать дубликат паспорта подъемника для проведения регистрации в органах Госгортехнадзора?

+ Заключение с указанием расчетной грузоподъемности подъемника.

+ Свидетельство лаборатории о химическом анализе металлоконструкций подъемника.

+ Акт проверки металлоконструкций и качества сварки.

+ Акт обследования технических характеристик и работоспособности подъемника.

- Акт о результатах испытания подъемника.

?

п.4.1.6. В каких случаях подъемник подлежит перерегистрации?

+ После ремонта, если на него был выдан новый паспорт.

- Только после ремонта.

+ После передачи его новому владельцу.

+ После реконструкции.

?

п.4.1.7. Какие документы должны быть приложены к старому паспорту подъемника, подвергнутого реконструкции, при его регистрации?

+ Справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, составившей проект реконструкции.

+ Новые документы - чертежи подъемника с указанием основных размеров; принципиальные электрическую, гидравлическую и кинематическую схемы; схему запасовки канатов, схемы зоны обслуживания.

- Акт проведения испытаний подъемника.

?
п.4.1.8. Какой максимальный срок ответа владельцу на заявление о регистрации со дня получения документов органами Госгортехнадзора?

- Месячный

+ Пятидневный.

- Десятидневный.

?
п.4.1.9. Какой орган Госгортехнадзора обязан поставить в известность владелец подъемника, если подъемник направляется для работы в другой регион на срок более 3 месяцев?

- Только орган Госгортехнадзора, в котором зарегистрирован подъемник.

- Только орган Госгортехнадзора, на территории которого будут проводиться работы.

+ Перед отправкой - орган Госгортехнадзора, в котором зарегистрированы подъемники, а по прибытию - орган Госгортехнадзора, на территории которого будут проводиться работы.

?
п.4.1.10. В каком порядке осуществляется регистрация подъемника, оборудованного на автомобиле или прицепе?

+ Регистрация в органах Госгортехнадзора.

+ Регистрация в органах ГИБДД МВД.

?
п.4.1.11. В каких случаях подъемники подлежат снятию с регистрации в органах Госгортехнадзора?

+ При списании.

+ При направлении в капитальный ремонт.

+ При передаче на баланс другому владельцу.

- При направлении для работы в другой регион на срок более 3 мес.

?

п.4.2.1. В каких случаях от органов Госгортехнадзора должно быть получено разрешение на пуск в работу подъемника, подлежащего регистрации в этих органах?

+ Перед пуском в работу вновь зарегистрированного подъемника.

+ После ремонта металлоконструкций подъемника с заменой расчетных элементов, сборочных единиц и ограничителя предельного груза.

+ После реконструкции подъемника.

- После аварии с данным подъемником.

?

п.4.2.1. О предстоящем пуске в работу подъемника владелец обязан уведомить орган Госгортехнадзора (инспектора) не менее чем за...

+5 дней.

-10 дней.

-15 дней.

?
п.4.2.2. Какое должностное лицо должно давать разрешение на пуск в работу подъемников, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора?

+ Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника на предприятии или специалист, выполняющий его обязанности.

- Технический руководитель предприятия.

- Начальник цеха, в ведении которого находится подъемник.

?

п.4.2.3. Разрешение на работу подъемников, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, записывается в их паспорт...

+ Инспектором Госгортехнадзора.

- Специалистом, осуществляющим надзор за подъемниками.

?

п.4.3.3. Когда следует проводить внеочередное полное техническое освидетельствование подъемника?

+ После его реконструкции.

+ После ремонта его металлоконструкций с заменой расчетных элементов или сборочных единиц с применением сварки.

+ После его капитального ремонта.

+ После замены колен стрелы или полностью стрелы.

+ После замены ограничителя предельного груза.

+ После отработки нормативного срока службы, если подъемник находится в эксплуатации.

- После аварии или несчастного случая, происшедшего на подъемнике.

?

п.4.3.4. Что необходимо сделать после замены изношенных канатов и цепей подъемника, а также в случаях их перепасовки?

+ Проверить правильность запасовки и надежность крепления концов каната.

+ Произвести вытяжку канатов номинальным грузом в люльке.

+ Сделать запись в паспорте подъемника специалисту, ответственному за его исправность, о выполненных работах и операциях.

- Провести частичное освидетельствование подъемника.

?
п.4.3.5. Как должно быть проведено техническое освидетельствование (ТО) подъемника владельцем?

+ Организация и подготовка подъемника к ТО должны быть возложены на специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

+ Организация и подготовка подъемника к ТО должны осуществляться при участии специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии.

- При участии инспектора Госгортехнадзора.

+ Допускается проведение ТО поручить специализированной организации.

?

п.4.3.6. Кто должен проводить полное первичное техническое свидетельствование подъемников, которые выпускают с предприятия-изготовителя, а также прошедших ремонт на специализированном ремонтном предприятии?

+ ОТК - перед отправкой их владельцу.

- Инспектор Госгортехнадзора.

- Специалист по надзору предприятия-владельца.

?
п.4.3.7. Техническое освидетельствование подъемника осуществляется с целью установления...

+ Его соответствия настоящим Правилам, паспортным данным и технической документации.

+ Его исправного состояния, обеспечивающего безопасную работу.

+ Исправного состояния приборов и устройств безопасности.

+ Соответствия требованиям настоящим Правилам организации надзора и обслуживания подъемника.

- Остаточного ресурса подъемника.

?

п.4.3.8. При каком виде технического освидетельствования подъемника должны проводиться статические испытания?

+ При полном.

- При частичном.

?

п.4.3.9. Что должно быть проверено при техническом освидетельствовании подъемника?

+ Состояние металлоконструкций и их сварных соединений.

+ Состояние люльки (площадки), крепление осей и пальцев, ограждение.

+ Состояние канатов (цепей) и их крепление.

+ Состояние электрического заземления подъемника.

- Соответствие массы подъемника значениям, указанным в паспорте.

?

п.4.3.10. Статическое испытание подъемника должно быть проведено нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на...

-10 %.

-25 %.

+50 %.

?

п.4.3.11. Статическое испытание подъемника проводят при установке его на горизонтальной площадке. Какой расчетной устойчивости должно при этом отвечать положение подъемника?

+ Наименьшей.

- Наибольшей.

- Средней.

?

п.4.3.11. Как должен быть распределен груз определенной массы при статических испытаниях подъемника, оборудованного люлькой?

+ Груз располагают в люльке - если масса груза равна 110 % номинальной грузоподъемности.

+ Груз подвешивают к люльке на гибкой подвеске на высоте 100-200 мм от земли с последующей выдержкой 10 мин - если масса груза равна 40 % номинальной грузоподъемности

-Груз располагают в люльке - если масса груза равна 190 % номинальной грузоподъемности.

- Груз подвешивают к люльке на гибкой подвеске на высоте 100-200 мм от земли с последующей выдержкой 10 мин - если масса груза равна 80 % номинальной грузоподъемности

?
п.4.3.11. Подъемник считается выдержавшим статическое испытание, если в металлоконструкциях не обнаружены повреждения, а поднятый груз не опустился в течение...

-5 мин.

+10 мин.

-20 мин.

?
пп.4.3.11,4.3.12. При каком виде испытаний отрыв от земли одной из опор подъемника не считается признаком потери устойчивости?

+ При статическом.

+ При динамическом.

?

п.4.3.12. С целью проверки действия механизмов подъемника и их тормозов, динамическое испытание подъемника проводят грузом, превышающим его грузоподъемность на...

-5 %.

+10 %.

-20 %.

?
п.4.3.12. Какое минимальное количество циклов всех возможных движений люльки должно быть произведено при динамических испытаниях подъемника?

-2.

+3.

-5.

?

п.4.3.13. Когда необходимо проводить испытание ограничителя предельного груза подъемника?

+ В период технического освидетельствования или технического обслуживания, но не реже одного раза в 6 мес.

- По предписанию инспектора Госгортехнадзора, но не реже одного раза в год.

?
п.4.3.13. Проверку срабатывания ограничителя предельного груза подъемника проводят грузом, превышающим номинальный не более чем на...

-5 %.

+10 %.

-20 %.

?

п.4.3.15. Какие данные после проведения технического освидетельствования (ТО) специалист, проводивший ТО, должен занести в паспорт подъемника?

+ Результаты ТО.

+ Срок следующего ТО.

- Выявленные недостатки и неисправности с указанием сроков их устранения.

- Разрешение на дальнейшую работу.

?
п.4.3.17. Как часто необходимо проводить периодический осмотр, техническое обслуживание и ремонт подъемников?

+ В сроки, установленные графиками, согласно руководству по эксплуатации.

- В зависимости от фактического состояния подъемника, но не реже 1 раза в месяц.

- Не реже 1 раза в 3 месяца.

?

п.4.3.20. Кому владелец подъемника, обнаружив недостатки в его конструкции или изготовлении, должен направить рекламацию?

+ Предприятию-изготовителю.

+ Предприятию-изготовителю через соответствующую организацию - по подъемникам, приобретенным за рубежом.

+ В орган Госгортехнадзора, выдавший разрешение (лицензию) на изготовление машины – копию акта-рекламации.

- Разработчику технической документации.

?

п.4.3.21. Какие действия должно предпринять предприятие-изготовитель подъемника при выявлении недостатков, которые могут отразиться на безопасности пользования подъемником?

+ Информировать организации, эксплуатирующие подъемники, о выявленных недостатках и способах их устранения

+ Выслать владельцам подъемников техническую документацию, необходимые материалы, детали, узлы, подлежащие замене.

- Направить представителей для оказания технической помощи по устранению недостатков.

?

п.4.4.2. Что необходимо предпринять руководству предприятия-владельца для обеспечения содержания в исправном состоянии подъемников и создании безопасных условий для их работы?

+ Назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками.

+ Создать ремонтную службу и установить порядок выполнения профилактических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов.

+ Установить порядок обучения и периодической проверки знаний настоящих Правил у обслуживающего подъемники персонала, машинистов подъемников и рабочих люльки, а также проверки знаний Правил у специалистов.

+ Разработать производственные инструкции, журналы, проекты производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасной эксплуатации подъемника для лиц, ответственных за безопасное производство работ.

+ Обеспечить снабжение специалистов правилами, должностными инструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации подъемников, а обслуживающий персонал - производственными инструкциями.

+ Обеспечить выполнение ИТР настоящих Правил, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций.

?

п.4.4.4. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника?

+1 раз в 3 года.

-1 раз в год.

-1 раз в 2 года.

?

п.4.4.5. Каковы обязанности (из приведенных) специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника?

+ Осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемников и грузозахватных устройств (при их наличии), принимать меры по устранению нарушений правил безопасности.

+ Проверять правильность выполнения работ и установки подъемника при работе, а также соблюдения системы нарядов-допусков в соответствующих случаях.

+ Проводить ТО подъемников и выдавать разрешение на их эксплуатацию в случаях, предусмотренных данными Правилами, вести учет и проводить ТО подъемников, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, если эти обязанности не возложены на других лиц.

+ Контролировать выполнение выданных органами Госгортехнадзора предписаний, а также выполнение графиков периодического осмотра и ремонта подъемников.

- Проводить обучение, аттестацию и периодическую проверку знаний машинистов и обслуживающего персонала подъемников.

?

п.4.4.5. Каковы обязанности (из приведенных) специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника?

- Разрабатывать производственные инструкции, проекты производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасной эксплуатации подъемников.

+ Контролировать наличие и выполнение производственных инструкций машинистами, рабочими люльки, обслуживающим персоналом и специалистами, ответственными за содержание подъемников в исправном состоянии.

+ Проверять соблюдение установленного настоящими Правилами порядка допуска машинистов к управлению и рабочих к обслуживанию подъемников, участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний обслуживающего, ремонтного персонала и специалистов, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии.

+ Проверять выполнение правил безопасности, проектов производства работ, технологических карт и других регламентов при производстве работ подъемниками.

+ Контролировать соблюдение установленного владельцем порядка выделения и направления подъемников на объекты.

?

п.4.4.6. В каких случаях подъемник не допускается к эксплуатации?

+ При выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей и их креплений, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также при несоответствии электросхемы и гидросхемы имеющимся в паспорте.

+ При наличии трещин и деформаций в металлоконструциях.

+ При обслуживании его неаттестованным машинистом, а также если не назначены специалисты, ответственные за содержание подъемника в исправном состоянии и за безопасное производство работ подъемником.

+ При истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы подъемника.

+ При отсутствии паспорта и сведений о регистрации подъемника в органах Госгортехнадзора, а также невыполнении предписаний этих органов.

- При отсутствии на рабочем месте проекта производства работ, технологической карты и других регламентов по безопасной эксплуатации подъемника.

?

п.4.4.7. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии?

+1 раз в 3 года.

-1 раз в год.

-1 раз в 2 года.

?

п.4.4.7. Какие сведения должны быть занесены в паспорт подъемника?

+ Номер и дата приказа о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии.

+ Должность, Ф.И.О. и подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии.

- Номер и дата приказа о назначении специалиста по надзору за подъемниками, его Ф.И.О. и подпись.

- Номер и дата приказа о назначении работника, заменяющего специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии, на время его отсутствия, а также его Ф.И.О. и подпись.

?

п.4.4.8. Что обязан обеспечить специалист, ответственный за содержание подъемника в исправном состоянии?

+ Содержание в исправном состоянии подъемников и грузозахватных приспособлений (при их наличии), проведение периодических осмотров, ТО и ремонтов в установленные графиком сроки, систематический контроль за правильным ведением журнала периодических осмотров и устранением выявленных неисправностей.

+ Обслуживание и ремонт подъемников обученным и аттестованным персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки, а также проведение периодической проверки знаний обслуживающего персонала.

+ Выполнение машинистами и ремонтным персоналом производственных инструкций по обслуживанию подъемников.

+ Своевременную подготовку к ТО подъемников, а также к техническому диагностированию и экспертному обследованию подъемников, отработавших нормативный срок службы; вывод в ремонт подъемников согласно графику.

+ Хранение паспортов и технической документации на подъемники и грузозахватные устройства (при их наличии), а также ведение журналов периодической проверки знаний персонала.

+ Выполнение предписаний органов Госгортехнадзора и специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

?

п.4.4.9. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+ Не реже 1 раза в 3 года.

- Обязательно каждый год.

- Не реже 1 раза в 2 года.

?
п.4.4.10. Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+ Организовать ведение работ подъемниками в соответствии с правилами безопасности, проектом производства работ и технологическими картами; не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

+ Инструктировать машинистов, рабочих люльки и стропальщиков (при их наличии) по безопасному выполнению предстоящей работы; не допускать к работе необученный и неаттестованный персонал, определять необходимость назначения сигнальщиков.

+ Не допускать использования немаркированных, неисправных или не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособлений.

+ Указывать машинистам место установки подъемников для работы вблизи ЛЭП и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале.

+ Обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного выполнения работ, проверять выполнение машинистами и рабочими люльки производственных инструкций, проектов производства работ, технологических карт и других регламентов.

- Обеспечивать хранение паспортов и технической документации на подъемники и грузозахватные устройства, а также ведение журналов периодической проверки знаний персонала.

?
п.4.4.11. При наличии суммы каких условий обязанности лиц, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии и за безопасное производство работ подъемниками может быть возложено на одного специалиста или (по договору) на аттестованного работника другой организации?

+ При количестве подъемников на предприятии до трех единиц.

- При количестве подъемников на предприятии до пяти единиц.

+ Когда невозможно назначить всех ответственных работников, предусмотренных настоящими Правилами

+ По согласованию с органом Госгортехнадзора.

?

п.4.4.13. Кого владелец обязан назначить для управления подъемниками и их обслуживания?

+ Машинистов.

+ Слесарей.

+ Электриков.

+ Гидравликов.

+ Рабочих люльки.

- Сигнальщиков.

?

п.4.4.16. В каких случаях для связи между машинистом подъемника и рабочим в люльке должен быть назначен сигнальщик?

- При высоте подъема люльки выше 12 м.

- При высоте подъема люльки выше 20 м.

+ Когда зона обслуживания подъемником не просматривается с поста управления машиниста.

+ Когда нет радио- или телефонной связи между машинистом и находящимися в люльке рабочими.

?
п.4.4.17. Для выполнения обязанностей машиниста подъемника можно назначать рабочих не моложе...

-16 лет.

+18 лет.

-21 года.

?

п.4.4.20. В каком случае машинист при переводе с одного подъемника на другой должен быть обучен и аттестован в порядке, установленном настоящими Правилами?

+ При переводе на подъемник другого типа.

- При переводе с одного подъемника на другой того же типа, но другой модели, индекса или с другим приводом.

- При любом факте переводе с одного подъемника на другой.

?
п.4.4.20. При выполнении каких условий машинист может быть допущен к самостоятельной работе после перевода с одного подъемника на другой такого же типа, но другой модели, индекса или с другим приводом?

+ После ознакомления с особенностями устройства и обслуживания подъемника.

+ После прохождения стажировки.

+ После проверки знаний и практических навыков.

- После медицинского осмотра.

?

п.4.4.21. После какого перерыва в работе по специальности комиссия, назначенная владельцем подъемника, должна проверить знания машиниста перед допуском к стажировке?

+ Более 1 года.

- Более 6 месяцев.

?
п.4.4.22. Как часто квалификационная комиссия предприятия должна проводить повторную проверку знаний обслуживающего персонала подъемников в объеме производственных инструкций?

- Периодически, не реже 1 раза в 3 года.

+ Периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев.

+ При переходе работника на другое место работы.

+ По требованию инспектора Госгортехнадзора или специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.

?
п.4.4.24. О дате проведения аттестации машинистов подъемников орган Госгортехнадзора (инспектор) должен быть уведомлен не позднее чем за...

+10 дней.

-1 месяц.

-20 дней.

?
п.4.4.25. Что должно быть в удостоверении машиниста подъемника?

+ Указан тип подъемника, к управлению которым он допущен

+ Вклеена фотокарточка.

- Указана группа по электробезопасности.

?

п.4.4.26. Как должен осуществляться допуск к работе машинистов подъемников?

- Приказом по цеху (подразделению).

+ Приказом (распоряжением) владельца подъемника.

?

п.4.4.28. Машинисты подъемников перед началом работы обязаны...

+ Производить осмотры механизмов, металлоконструкций подъемников.

+ Производить осмотры приборов и устройств безопасности подъемников.

- Проверить наличие удостоверений у рабочих люльки, стропальщиков.

+ Записать результаты осмотра и проверки в вахтенный журнал.

?

п.4.5.1. При выполнении каких условий подъемник может быть допущен к работе?

+ Если поднимаемая масса груза не превышает его грузоподъемность.

- Если поднимаемый груз не более чем на 10 % превышает грузоподъемность.

+ Если подъемник установлен на опоры (при их применении).

?

п.4.5.5. Кому владелец подъемника, оснащенного крюком, должен выдать на руки графическое изображение (схему) способов строповки и зацепки грузов (если оно не вывешено в местах производства работ)?

+ Машинисту.

+ Стропальщикам.

- Лицу, ответственному за исправное состояние подъемника.

?

п.4.5.6. Что должны сделать владельцы подъемников совместно с эксплуатирующими организациями?

+ Разработать и выдать на места ведения работ подъемниками проекты производства работ, технологические карты и ознакомить (под расписку) с ними ответственных за безопасное производство работ, машинистов, рабочих люльки и при необходимости стропальщиков.

+ Обеспечить при необходимости стропальщиков соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой.

+ Обеспечить проведение периодических испытаний ограничителя предельного груза контрольным грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации или в паспорте, установить порядок пломбирования ограничителей предельного груза.

+ Определить порядок выделения и направления подъемников на объекты по заявкам установленной формы и обеспечить его соблюдение.

- Установить порядок обучения и проверки знаний ответственных специалистов, машинистов и обслуживающего персонала подъемников.

?

п.4.5.8. На каком расстояния от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением свыше 42 В установка и работа подъемников должна осуществляться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы?

+ Менее 30 м.

-50 м.

- Менее 100 м.

?

п.4.5.8. Порядок организации производства работ вблизи ЛЭП, выдачи наряда-допуска и инструктажа должна устанавливаться приказами...

+ Владельца подъемника.

+ Производителя работ.

- Организации, эксплуатирующей ЛЭП.

?

п.4.5.8. Под непосредственным руководством должна производиться работа подъемника вблизи ЛЭП?

+ Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

- Представителя организации, эксплуатирующей ЛЭП.

- Владельца подъемника.

?

п.4.5.8. При каком условии может быть выдан наряд-допуск на производство работ в охранной зоне ЛЭП или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей?

- После уведомления организации, эксплуатирующей ЛЭП, о предстоящем проведении работ и о сроках их проведения.

+ Только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП.

- Только по разрешению специалиста по надзору за подъемниками.

?
п.4.5.8. При выполнении работ с применением подъемника вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем,...

- Обязательно должен быть оформлен наряд-допуск.

+ Порядок выполнения работ определяет владелец линии.

?

п.4.5.9. Соблюдение каких требований обязаны обеспечить владелец подъемника и организация, осуществляющая работы?

+ На месте производства работ не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе.

+ При необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования, осмотра и ремонта металлоконструкций у подъемника должен быть отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его наличии).

+ Строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ подъемниками.

- Строительно-монтажные работы с применением подъемников должны выполняться по наряду-допуску.

?

п.4.5.9. При проведении строительно-монтажных работ подъемниками в ППР должно быть предусмотрено:

+ Соответствие устанавливаемых подъемников условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема.

+ Обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных ЛЭП, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения подъемников к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.

+ Условия установки и работы подъемников вблизи откосов котлованов или канав, а также условия безопасной работы нескольких подъемников.

+ Перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов для подъемников, оборудованных крюком.

+ Места и габариты складирования грузов, подъездные пути.

+ Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник.

- Уровень освещения в темное время суток не менее 15 лк.

?

п.4.5.10. Какие требования необходимо выполнять при перемещении люльки подъемника?

+ Вход и выход из люльки должны осуществляться только через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

+ Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте; работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки. Машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быть в каске.

- Машинист подъемника должен иметь допуск к работе на высоте.

+ Рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки.

+ Масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

?

п.4.5.10. В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?

+ Запрещено во всех случаях.

- Разрешается, если люлька находится в крайнем нижнем положении.

- Разрешается, если скорость движения подъемника не превышает 5 км/час.

?

п.4.5.10. При каких условиях должна быть прекращена работа подъемника?

+ При скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м.

- При скорости ветра 9 м/с на высоте 10 м.

+ При грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когла видимость затруднена

+ При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника.

- При влажности воздуха ниже указанной в паспорте подъемника

?

п.4.5.10. При каком подъеме люльки работающего подъемника между рабочими, находящимися в ней, и машинистом должна непрерывно поддерживаться знаковая сигнализация?

- Более 22 м.

+ Более 10 м.

- Более 6 м.

?
п.4.5.11. Какие требования предъявляются к площадке, на которой будет производиться работа подъемником?

+ Наличие подъездного пути.

+ Уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте.

+ Свеженасыпанный неутрамбованный грунт должен быть уплотнен.

+ Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте - на подкладки с шипами.

- На площадке не должно допускаться движение любых других машин и механизмов.

?

п.4.5.12. Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной частью работающего подъемника, при любом его положении, и строениями, штабелями грузов, другими предметами (оборудованием)?

+1 м.

-0,8 м.

-0,5 м.