Тестовые задания  для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

Использованная литература:

1.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00

2. Сборник "ПБ". Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?
На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Тракторные.

-Краны-трубоукладчики.

-Краны-манипуляторы.

-Подъемники (вышки).

-Автопогрузчики.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате, или электромагнитом.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером.

-Краны, установленные на морских и речных судах.

-Краны с ручным приводом.

-Монтажные полиспасты.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Электрические тали.

-Ручные тали.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером

-Электропогрузчики.

-Путе- и мостоукладчики.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны полукозловые

-Пневмоколесные краны.

+Автопогрузчики.

-Краны мостовые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны гусеничные.

-Краны башенные грузоподъемностью до 1 т.

+Краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками, буровым оборудованием и т.п.).

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

-Краны автомобильные грузоподъемностью до 1 т.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Тракторные краны грузоподъемностью до 1 т.

-Пневмоколесные краны.

+Краны-трубоукладчики.

-Электрические тали.

-Краны козловые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

?

Определение крана мостового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

?

Определение крана стрелового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный).

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

?

Определение крана стрелового?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

+Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

?

По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны?

+По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода.

?

Каково значение минимально допустимого усилия, требующегося для поднятия (выдвижения) выносных опор стреловых кранов, выше которого ручной привод опор должен быть заменен на гидравлический или механический привод?

-100 Н.

-150 Н.

+200 Н.

-250 Н.

-300 Н.

?
Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент?

-Шлицевые.

-Шпоночные.

-Болтовые.

+Сварные.

?

Какие минимальные коэффициенты запаса торможения допустимы для каждого из двух тормозов механизма подъема стрелы крана и как должно производиться наложение этих тормозов?

-У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производится одновременно.

+У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,4; у второго - 1,45. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

?

Какой минимальный коэффициент запаса торможения допустим для тормоза каждого привода механизма подъема стрелы крана с двумя одновременно включаемыми приводами?

-1,1.

-1,2.

+1,25.

-1,3.

-1,35.

?
Выше какой минимальной скорости перемещения крана, предназначенного для работы в помещении на крановом пути, на механизмах его передвижения должны устанавливаться тормоза?

-15 м/мин.

-24 м/мин.

+32 м/мин.

-35 м/мин.

-40 м/мин.

?

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности крана выше которого крюки кранов (за исключением крюков специального назначения) должны устанавливаться на упорных подшипниках качения?

-2 т.

-2,5 т.

+3 т.

-3,5 т.

-4 т.

?
Каково минимально допустимое значение грузоподъемности кованного и (или) штампованного крюка выше которого гайки крепления крюков, с целью исключения их самопроизвольного свинчивания, укрепляются стопорной планкой?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

-4,5 т.

+5 т.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром до 15 мм?

-3.

+4

-5.

-6.

-7.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 15 мм до 28 мм?

-4

+5

-6

-7

-8

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 28 мм до 60 мм?

-3

-4

-5

+6

-7

?

Каково значение допустимой минимальной длины свободного конца каната при его креплении на барабане, измеренной от прижимной планки на барабане?

-Минимальная длина свободного конца каната равна одному диаметру каната.

+Минимальная длина свободного конца каната равна двум диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна трем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна четырем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна пяти диаметрам каната.

?

Каково значение минимально допустимого расстояния конца петли каната от прижимной планки?

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно одному диаметру каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно двум диаметрам каната.

+Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно трем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно четырем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно пяти диаметрам каната.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-3 % по отношению к его номинальному диаметру.

-4 % по отношению к его номинальному диаметру.

-5 % по отношению к его номинальному диаметру.

-6 % по отношению к его номинальному диаметру.

+7 % по отношению к его номинальному диаметру.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

+3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов

-5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

-7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов

-8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов

?
При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии канат крана подлежит браковке?

-20 %.

-30 %.

+40 %.

-50 %.

-55 %.

?
При какой минимальной потери сечения металла проволок канат крана подлежит браковке?

-12 %.

-15 %.

+17,5 %.

-20,5 %.

-25 %.

?

При каком минимальном диаметре спирали волнистости (в случае несовпадения направления волнистости и свивки каната, а также неравенства шагов спирали волнистости и свивки каната) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

+4/3 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-5/4 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

-6/5 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-7/6 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

-8/7 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната

?

Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах?

-12 В.

-24 В

-36 В.

+42 В.

-65 В.

?

Какое минимальное число ступеней изоляции допускается при изоляции незаземленных корпусов электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, от заземленных частей крана?

-2

+3

-4

-5

-6

?

Каково значение минимально допустимого сопротивления каждой ступени изоляции между незаземленными корпусами электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, и заземленными частями вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана?

-5 МОм.

-7 МОм.

-9 МОм.

+10 МОм.

-12 МОм.

?

Что должна исключать гидравлическая система кранов?

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

+Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов, рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов и рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

?

Что должна предусматривать гидравлическая система кранов?

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при ремонте без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при ремонте без попадания жидкости на землю.

+Полное и безопасное удаление рабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

?

Что должна обеспечивать конструкция гидравлической системы?

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране со сливом рабочей жидкости из гидробака.

+Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и трубопроводов на кране без слива рабочей жидкости из гидробака

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

?

Каково значение допустимой минимальной скорости подъема груза при которой на кране должен быть установлен дополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя и переключающий схему на пониженную скорость подъема?

-20 м/мин.

-25 м/мин.

-30 м/мин.

-35 м/мин.

+40 м/мин.

?

Какой минимальный зазор между упором и грузозахватным органом при его остановке в случае подъема без груза должен обеспечить ограничитель механизма подъема груза или стрелы крана (кроме электрических талей)?

-150 мм.

+200 мм.

-250 мм.

-300 мм.

-350 мм.

?

На каком минимальном расстоянии до упора ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей?

-На расстоянии, равном 0,5 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 0,75 полного пути торможения.

+На расстоянии, равном полному пути торможения

-На расстоянии, равном 1,25 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,5 полного пути торможения.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности башенных (с грузовым моментом до 20 тм включительно) и портальных кранов должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

-10 %.

-12 %.

+15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана (кроме башенных с грузовым моментом до 20 тм включительно и портальных) должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

+10 %.

-12 %.

-15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана ограничитель грузоподъемности мостового крана и крана кабельного типа должен отключить механизм подъема груза?

-10 %.

-15 %.

-20 %.

+25 %.

-30 %.

?

Каково значение максимально допустимой грузоподъемности башенных кранов, при превышении которой краны должны оборудоваться регистраторами параметров их работы?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?

Какова максимально допустимая грузоподъемность башенных кранов, до значения которой включительно краны должны оснащаться устройствами для учета наработки в моточасах?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?
Какие краны должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте для рабочего состояния крана?

-Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м и мостовые краны-перегружатели.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и портальные краны.

+Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны и мостовые краны-перегружатели.

-Мостовые краны-перегружатели и козловые краны с пролетом более 16 м.

?

На каком максимальном расстоянии от рельсов допускается устанавливать опорные детали на случай поломки колес и осей ходовых устройств кранов, передвигающихся по крановому пути?

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-25 мм.

-30 мм.

?

При каком максимальном значении угла между горизонталью и стрелой башенного крана при ее минимальном вылете должны быть установлены упоры и другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы?

-40°.

-45°.

-50°.

-60°.

+70°.

?

При какой минимальной частоте вращения вала механизма передвижения крана мостового типа этот вал должен быть закрыт прочно укрепленным металлическим съемным ограждением, допускающим удобный осмотр и смазку механизма?

-30 об/мин.

-40 об/мин.

+50 об/мин.

-60 об/мин.

-70 об/мин.

?

Какая минимальная ширина свободного прохода по галерее допускается у кранов мостового типа и передвижных консольных кранов в случае наличия галереи, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов?

-У механизмов передвижения с центральным приводом - 350 мм; с раздельным приводом - 500 мм.

-У механизмов передвижения с центральным приводом - 450 мм; с раздельным приводом - 450 мм.

+У механизмов передвижения с центральным приводом - 500 мм; с раздельным приводом - 400 мм.

-У механизмов передвижения с центральным приводом - 550 мм; с раздельным приводом - 350 мм.

-У механизмов передвижения с центральным приводом - 500 мм; с раздельным приводом - 350 мм.

?

Каково значение допустимого максимального расстояния от пола ремонтной площадки до нижних частей крана, при котором дверь для входа на ремонтную площадку должна быть оборудована запором и автоматической электроблокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонтного участка?

-1500 мм.

-1600 мм.

-1700 мм.

+1800 мм.

-1900 мм.

?

Какую минимальную высоту должны иметь перила ограждения кабины для обслуживания главных троллеев, которыми должны быть оборудованы мостовые краны, управляемые из кабины, в случае, если троллеи расположены ниже настила галереи крана?

-800 мм.

-900 мм.

+1000 мм.

-1100 мм.

-1200 мм

?

Какой минимальный размер должен иметь люк для входа, устраиваемый в настилах проходных галерей ремонтных и других площадок?

-400х400 мм.

-450х450 мм.

+500х500 мм.

-550х550 мм.

-600х600 мм.

?

Каково значение допустимого максимального угла между крышкой люка для входа в открытом положении и настилом проходных галерей ремонтных и других площадок?

-45°.

-60°.

+75°.

-90°.

-120°.

?

Какой минимальный зазор допускается между порогом двери кабины управления мостового и передвижного консольного крана и посадочной площадкой для входа в кабину при остановке крана возле нее (в случае, когда расстояние от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций не менее 1800 мм)?

-40 мм.

-50 мм.

+60 мм.

-70 мм

-80 мм.

?

Какой максимальный зазор допускается между порогом двери кабины управления мостового и передвижного консольного крана и посадочной площадкой для входа в кабину при остановке крана возле нее (в случае, когда расстояние от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций не менее 1800 мм)?

-140 мм.

+150 мм.

-160 мм.

-170 мм.

-180 мм.

?

Какой максимальный зазор допускается между порогом двери кабины управления мостового и передвижного консольного крана и посадочной площадкой для входа в кабину при остановке крана возле нее (в случае, когда при расположении посадочной площадки на одном уровне с полом кабины не может быть выдержан габарит по высоте от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций, равный 1800 мм, а также при расположении посадочной площадки в торце здания)?

-150 мм.

-200 мм.

+250 мм.

-300 мм.

-350 мм

?

Какая максимальная величина наезда кабины управления мостового и передвижного консольного крана на посадочную площадку допускается в случае устройства посадочной площадки в конце кранового (рельсового) пути ниже уровня пола кабины?

-300 мм.

-330 мм.

+400 мм.

-430 мм.

-450 мм.

?

Какую минимальную высоту должны иметь перила ограждения площадок и галерей, предназначенных для доступа и обслуживания мостовых кранов, а также концевые балки кранов мостового типа в случае нормальных габаритов здания?

-850 мм.

-900 мм.

+1000 мм.

-1100 мм.

-1200 мм.

?

Какую минимальную высоту могут иметь перила ограждения на концевой балке мостового или передвижного консольного крана в случае, если габариты здания не позволяют установить перила высотой 1000 мм?

-650 мм.

-700 мм.

-750 мм.

+800 мм.

-850 мм

?
Какая минимальная ширина лестницы для доступа с пола на площадки и галереи допускается для кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-400 мм.

-450 мм.

-500 мм

-550 мм

+600 мм.

?

Какая минимальная ширина лестниц (за исключением лестниц высотой не более 1500 мм), расположенных на кране, допускается для кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-400 мм.

-450 мм.

+500 мм

-550 мм

-600 мм

?

Какое максимальное расстояние между ступенями допускается для крутонаклонных лестниц кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-250 мм.

+300 мм.

-350 мм.

-400 мм.

-450 мм.

?

Какое максимальное расстояние между ступенями допускается для наклонных посадочных лестниц (кроме лестниц башенных кранов)?

+250 мм.

-300 мм.

-350 мм.

-400 мм.

-450 мм.

?

Какое максимальное расстояние между ступенями допускается для наклонных посадочных лестниц башенных кранов?

+200 мм.

-300 мм.

-350 мм.

-400 мм.

-450 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между ступенями крутонаклонных лестниц и металлоконструкцией кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-100 мм.

+150 мм.

-200 мм.

-250 мм.

-300 мм.

?

Какая минимальная высота двусторонних перил относительно ступеней допускается для наклонных лестниц кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-700 мм.

-800 мм.

-900 мм.

+1000 мм.

-1100 мм.

?

Какая минимальная ширина ступеней допускается для наклонных лестниц кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

-100 мм.

+150 мм.

-200 мм

-250 мм.

-300 мм.

?

На какой высоте от основания крутонаклонной лестницы кранов мостового типа, башенных и портальных кранов должны быть устроены ограждения в виде дуг?

-1900 мм

-2200 мм.

+2500 мм.

-2800 мм.

-3100 мм.

?

Какой должна быть конструкция ограждения крутонаклонных лестниц кранов мостового типа, башенных и портальных кранов?

+Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.

-Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.

-Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем двумя продольными полосами.

-Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем двумя продольными полосами.

-Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 650 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем двумя продольными полосами.

?
В каком случае на крутонаклонных лестницах кранов мостового типа, башенных и портальных кранов не требуется ограждение в виде дуг?

+Если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 900 мм на 900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм.

-Если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 1000 мм на 1000 мм или трубчатой башни диаметром не более 1100 мм.

-Если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 1100 мм на 1100 мм или трубчатой башни диаметром не более 1200 мм.

-Если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 1200 мм на 1200 мм или трубчатой башни диаметром не более 1300 мм.

-Если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 1300 мм на 1300 мм или трубчатой башни диаметром не более 1400 мм.

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-1100 мм.

-900 мм.

+500 мм.

-700 мм.

-300 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от верхней точки крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше?

+100 мм.

-200 мм.

-300 мм.

-400 мм.

-500 мм.

?
Каково значение допустимого минимального расстояния от настила площадок и галереи опорного крана, передвигающегося по надземному крановому пути, (за исключением настила концевых балок и тележек) до сплошного перекрытия или подшивки крыши, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше?

-1000 мм.

-1200 мм.

-1400 мм.

-1600 мм.

+1800 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей торцов крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до колонн, стен здания и перил проходных галерей при условии симметричного расположения колес крана относительно рельса?

+60 мм.

-80 мм.

-100 мм.

-120 мм.

-140 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы могут быть люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?

+2000 мм.

-1700 мм.

-1500 мм.

-1300 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

-600 мм

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей кабины управления крана, передвигающегося по надземному крановому пути, и кабины для обслуживания троллеев до предметов, относительно которых кабина передвигается?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

-600 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-400 мм.

-600 мм.

+700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+400 мм.

-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?
Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-1500 мм.

-1200 мм.

+1000 мм.

-800 мм.

-600 мм.

?
Какова периодичность сертификационных испытаний изготовленных кранов?

-Один раз в год.

-Один раз в два года.

+Один раз в три года.

-Один раз в четыре года.

-Один раз в пять лет.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации башенного крана?

+Схемы складирования грузов

-Способы регулировки тормозов

-Перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ.

-Порядок проведения технического освидетельствования

-Срок службы крана.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации козлового крана?

-Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии

-Требования безопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращения энергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза на крюке).

-Нормы браковки канатов

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации мостового крана?

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт

-Срок службы крана и указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его конструкции

-Регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске

+Устройство грузозахватных органов.

-Порядок проведения технического освидетельствования.

?

Какие из перечисленных документов не требуются для получения разрешения на ремонт, реконструкцию и монтаж кранов с применением сварки?

-Паспорт.

-Технические условия, содержащие указания о способах контроля качества сварки, нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий.

-Руководство по эксплуатации крана.

-Справку о наличии аттестованных сварщиков.

+Кинематические, гидравлические и электрические схемы.

?

Какие требования предъявляются к прихваткам, выполненным в процессе сборки металлоконструкции крана?

-Прихватки должны удалятся.

-Прихватки не удаляются.

-Прихватки могут не удаляться и не очищаться от шлака, если при сварке они полностью или частично переплавляются.

-Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью или частично переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

+Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

?

Какие из перечисленных эксплуатационных документов не требуется поставлять с кранами, их узлами, механизмами и приборами безопасности, приобретаемыми за рубежом?

-Паспорт

-Инструкция по монтажу.

-Руководство по эксплуатации

-Ведомость запасных частей, инструменты и приспособления

+Технические условия на изготовление

?

Кто принимает решение о возможности применения крана, механизмов крана и приборов безопасности, приобретаемых за рубежом?

-Организация, заключающая контракт на поставку.

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом экспертного заключения специализированной организации.

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом заключения экспертизы промышленной безопасности.

-Территориальный орган Госгортехнадзора России.

+Госгортехнадзор России

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России до пуска их в работу?

+Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

-Краны, установленные на технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин

-Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

-Краны автомобильные с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

-Краны башенные, используемые в учебных целях.

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска их в работу?

-Краны тракторные грузоподъемностью до 1 т включительно.

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом

-Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

-Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

-Электрические тали.

?

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

-После передачи крана другому владельцу.

-После реконструкции

-После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт.

-После перестановки крана мостового типа на новое место.

+После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности.

?

При выполнении каких требований органы Госгортехнадзора России выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана.

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе.

+На основании частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе.

-На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведенного специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя

-На основании технического освидетельствования крана, проведенного инспектором Госгортехнадзора России.

?

Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между частичными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-18 месяцев.

-6 месяцев.

+12 месяцев.

-2 года.

-2,5 года.

?
Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между полными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-1 год.

-18 месяцев.

+3 года.

-4 года.

-5 лет.

?

Какой нагрузкой проводятся статические испытания крана?

-На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

+На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

?
Какой нагрузкой проводятся динамические испытания крана?

+На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность.

?

Какова предельная разность диаметров ходовых колес кранов, связанных между собой кинематически, выше которой указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,2 %.

-0,3 %.

-0,4 %.

+0,5 %.

-0,6 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности реборды ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 %.

-30 %.

-40 %.

+50 %.

-55 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности катания ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 0,5 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,5 %.

+Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,5 %.

?

Каково значение предельного износа ручьев блоков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначального радиуса ручья.

-30 % от первоначального радиуса ручья.

-35 % от первоначального радиуса ручья.

+40 % от первоначального радиуса ручья.

-45 % от первоначального радиуса ручья.

?

Каково значение предельного износа ручьев барабанов по профилю, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,5 мм.

-1,0 мм.

-1,5 мм.

+2,0 мм.

-2,5 мм.

?

Каково значение предельного износа зева крюков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

+10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

-12 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.

?

Каково значение предельного износа рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-10 % от первоначальной толщины.

-15 % от первоначальной толщины.

-20 % от первоначальной толщины.

+25 % от первоначальной толщины.

-30 % от первоначальной толщины.

?

Каково значение предельного износа тормозной накладки, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-35 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-40 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

+50 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

-55 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок.

?

Какова предельная величина разности высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути башенных кранов?

-20 мм.

-30 мм.

+40 мм.

-50 мм.

-60 мм.

?
Какова предельная величина допустимого износа головки рельса рельсового пути опорных грузоподъемных кранов?

+15 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-18 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-20 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-22 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-25 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

?

Требования при назначении лица, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии:

-Ответственным за содержание кранов в исправном состоянии назначается специалист, в подчинении которого будет находиться обслуживающий грузоподъемный кран, включая стропальщиков.

+На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за содержание крана в исправном состоянии, исполнение его обязанностей должно быть возложено на другого работника в порядке, установленном Правилами.

-Периодическая проверка знаний ответственного за содержание кранов в исправном состоянии проводится не реже одного раза в три года. Участие в аттестационной комиссии инспектора Госгортехнадзора России не обязательно.

-Если владелец грузоподъемного крана не имеет соответствующих специалистов, то по согласованию с органами Госгортехнадзора России ответственность за содержание кранов в исправном состоянии может быть возложена на технического руководителя предприятия.

?

Какие документы не обязан знать ответственный за содержание кранов в исправном состоянии?

-Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

+Инструкцию для ответственного за безопасное производство работ кранами.

-Требования руководств (инструкций) по эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

?

Что не обязан знать ответственный за содержание кранов в исправном состоянии?

-Порядок регистрации и снятия с учета грузоподъемных кранов.

-Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты.

-Нормы браковки стальных канатов.

+Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами.

?

У кого хранятся паспорта и техническая документация на грузоподъемные краны и съемные грузозахватные приспособления?

-У ответственного по надзору за технической эксплуатацией грузоподъемных кранов

+У ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

-У ответственного за безопасное производство работ кранами.

-У главного технического руководителя организации.

?

Какие элементы крана проверяются в работе инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, при подготовке крана к техническому освидетельствованию?

-Механизмы и электрооборудование, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение, сигнализация.

-Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, аппараты управления, освещение, сигнализация.

-Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение.

+Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, освещение, сигнализация.

-Механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза, ходовые колеса, аппараты управления, сигнализация.

?

Какова максимальная продолжительность перерыва между проверками инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, вахтенного журнала, содержащего результаты осмотра и проверки крана?

-1 месяц.

-2 месяца.

+3 месяца.

-4 месяца.

-6 месяцев.