Вопросы для тестирования по профессии: «Машинист подъёмника»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1.  ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

2. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов между отдельными механизмами? (ПНГП п.1.4.14)

-    Не менее 0,5 м.

-    Не более 1 м.

+    0,75 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПНГП п.1.4.15)

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-    До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-    До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+    До 0,75 м - ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП п.1.4.16)

-    Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

-    Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-    Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+    Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

-    Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП п.1.4.16)

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

-    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+    Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП п.1.4.18)

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения, или доски толщиной не менее 40 мм

-  Доски толщиной не менее 50 мм

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-  Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (ПНГП п.1.4.18)

-    Допускается, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора

-    Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-    Нет, категорически запрещено.

+ Допускается, если они выполнены до выхода ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

-    Нет, рекомендации Пожнадзора и Минэнерго России.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (ПНГП п.1.5.9)

+    Вывести из эксплуатации.

-    Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-    Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

-    Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-    Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования? (ПНГП п.1.5.26)

+   Разработчиком или организацией-изготовителем.

-    Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-    Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

-    Поставщиком

-    Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

Какая организация имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? (ПНГП п.1.5.27)

-     Поставщик.

+    Экспертная организация.

-     Разработчик.

-     Организация-изготовитель.

-     Ростехнадзор  или его территориальный орган.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП п.1.5.36)

-   С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

-   С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-   С использованием разрывной машины.

-   С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната? (ПНГП п.1.5.33)

+    От характера и условий работы.

-    Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-    От требований нормативных документов поставщика.

-    От требований территориального органа Ростехнадзора.

-    От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (ПНГП п.1.6.1.11)

-     Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-     Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

-  Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора России.

+    Нет, ни при каких обстоятельствах.

-     Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

-    Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-    Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-    Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+  Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-    Произвольные, в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПНГП п.1.7.2)

+  Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-     Не реже одного раза в год по желанию.

-     Не чаще одного раза в три года согласно Закону о труде.

-     Периодичность устанавливает работодатель.

-     Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП п.1.7.6)

-     Больше одной недели.

-     Менее срока проверки знаний.

+    Менее двух недель.

-     Менее одного месяца.

-     Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-    Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПНГП п.3.1.7)

-    Проведения первичного инструктажа.

-    Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-    Аттестации в органах Ростехнадзора.

+  Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП п.3.5.1.2)

-    Вредных веществ в воздухе.

-    Уровни шума.

-    Вибраций.

-    Других вредных факторов.

+   Всех перечисленных.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП п.3.5.1.6)

-    Санитарными постами.

-    Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

-    Комнатами отдыха.

-    Местами для курения.

+    Всем перечисленным.

?

В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий: (ПНГП п.3.5.1.7)

+    За функционирование системы управления промышленной безопасности.

-     За охрану окружающей среды.

-     За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

-     За экологическую обстановку на производственном объекте.

-  За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП п.3.5.1.14)

+  Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-    Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-    Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-    Иметь свидетельство Энергонадзора России.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться: (ПНГП п.3.5.1.17)

-    В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

-  По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

-   По графику согласованному с Госстандартом России и утвержденным техническим руководителем организации.

-     Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+  По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно: (ПНГП п.3.5.1.20)

-    Обезвожен.

+   Осушен.

-    Подогрет.

-    Очищен.

-    Все перечисленное.

?

При наличии каких устройств на устье допускается производить спуск глубинных приборов и инструментов канатной техники? (ПНГП п.3.5.2.60)

-    Перфорационная задвижка.

-    Специальный устьевой герметизатор.

+   Лубрикатор с герметизирующим сальниковым устройством.

-    Температурный компенсатор.

-    Превентор с разъемным желобом.

?

Спуско-подъёмные операции следует проводить с использованием гидрофицированной лебедки, позволяющей обеспечить... (ПНГП п.3.5.2.61)

-    Торможение барабана с канатом на любой скорости и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

-    Расправление скруток при фиксированной нагрузке на канат (проволоку).

-    Разхаживание каната (проволоки) под фиксированной нагрузкой.

-    Фиксированную нагрузку на канат (проволоку) при проведении аварийных работ.

+  Вращение барабана с канатом в любых диапазонах скоростей и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

?

На какое давление должен опрессовываться лубрикатор перед установкой на скважину? (п.3.5.2.62)

-    На паспортное давление.

-    На ожидаемое давление при эксплуатации.

+   На давление, ожидаемое на устье скважины.

-    На пробное давление при эксплуатации.

-    На 50 % превышающее ожидаемое давление при эксплуатации.

?

В чём должен убедиться руководитель работ перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов? (ПНГП п.3.5.3.5)

-    В наличии прямой видимости до агрегатов.

-    В наличии средств световой сигнализации.

+   В наличии двусторонней переговорной связи.

-    В наличии средств звуковой сигнализации.

-    В наличии средств контроля давления и температуры.

?

На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...(ПНГП п.3.5.3.8)

+    50 м.

-    100 м.

-    30 м.

-    20 м.

-    75 м.

?

Что должно быть на рабочих местах? (ПНГП п.3.8.9)

-   Перечень имеющихся на рабочем месте СИЗОД.

-   Методические указания по проведению дезинфекции СИЗОД.

+  Инструкция по применению соответствующих СИЗОД, определению исправности их отдельных частей, а также по уходу, хранению и дезинфекции.

-   Список ответственных за хранение и комплектацию СИЗОД.

-   Все перечисленное.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПНГП п.3.8.14)

-     Ежесменно.

-     Раз в неделю.

+    Не реже одного раза в месяц.

-     Не реже одного раза в пол года.

-     Не реже одного раза в год.

?

Бытовые помещения при ремонте скважины должны располагаться от устья скважины на расстоянии: (ПНГП п.4.4.3.)

-   30 м.

-   50 м.

-   Не менее высоты мачты.

+  Не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.

-   25 м.

?

Работы на высоте при монтаже и ремонте вышек запрещается:  (ПНГП п.4.4.6.)

-   При скорости ветра более 15 м/с.

-   Во время грозы, ливня.

-   Во время снегопада и при гололедице.

-   В темное время суток без искусственного освещения.

+  Всё перечисленное.

?

Оттяжки подъемных агрегатов должны иметь натяжение: (ПНГП п.4.4.7.)

-   не менее 400-450 кгс

+  не менее 400-500 кгс

-   не менее 500-550 кгс

-   не менее 500-600 кгс

-   не менее 450-550 кгс

?

Рабочая площадка для ремонта скважины должна иметь размеры: (ПНГП п.4.4.10.)

-     не менее 2х4м.

+    не менее 3х4 м.

-     не менее 3,5х4,5м.

-     не менее 4х5м.

?

Освещённость рабочих мест на устье скважины должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14)

-  75 лк.

-  25 лк.

-  50 лк.

+ 100 лк.

-  15 лк.

?

Агрегаты (установки) для ремонта скважин грузоподъёмностью свыше 40тс должны отвечать следующим дополнительным требованиям: (ПНГП п.4.5.3.)

+  Агрегат должен иметь автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока.

-   Должен устанавливаться на горизонтальную площадку.

-   Агрегат должен иметь балкон верхового рабочего.

-   Монтироваться на расстоянии не менее 2 м от устья скважины.

-   Иметь освещение.

?

Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена: (ПНГП п. 4.6.1.)

-  С возможными осложнениями и авариями в процессе работ.

-  С планом работы.

-  С планом ликвидации аварии.

-  С возможными осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ.

+ С возможным осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ, с планом локализации и ликвидации аварии.

?

На время прострелочных работ вокруг устья скважины устанавливается опасная зона радиусом: (ПНГП п.4.6.21)

-   Не менее 50м.

-   Не менее 25м.

+  Не менее 10м.

-   Не менее 5м.

-   Не менее 20м.

?

Приёмные мостки-стеллажи устанавливаются  горизонтально или с уклоном не более (ПНГП п.4.4.11)

-   1:30

+  1:25

-   1:10

-   1:15

-   1:35

?

Промывочный шланг должен быть обмотан стальным мягким канатом диаметром: (ПНГП п.4.4.9)

+  Не менее 8 мм

-   Не менее 10 мм.

-   Не менее 12 мм.

-   Не менее 14 мм.

-   Не менее 6 мм.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину проводится под руководством: (ПНГП п.4.4.1.)

-  Мастера бригады.

-  Начальника цеха.

+ Ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-  Бурильщика или старшего оператора.

-  Машиниста подъёмного агрегата.

?

Транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы могут быть начаты при выполнении следующих условий: (ПНГП п.4.1.5)

-   Наличие планов работ.

-   Проверки  готовности трассы передвижения агрегатов.

-   Заключении  договоров на производство работ с подрядчиками.

-   При наличии проектов

+  Все перечисленное.

?

Применять сращенные канаты для оснастки талевой системы агрегатов:

(ПНГП п.1.5.35)

-   Разрешается.

-   Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

-   Разрешается при  наличии сертификата на канат.

+  Запрещается.

-   Разрешается в исключительных случаях.

?

Выбраковка и замена канатов производятся в соответствии с критериями, установленными: (ПНГП п.1.5.33)

-   Заводом поставщиком.

-   Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности

+  Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-   Техническими условиями.

-   Согласно инструкции.

?

Запрещается использование канатов (ПНГП п.1.5.33)

+  Одна из прядей оборвана.

-  Число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 20 мм составляет более 10%.

-   Канат замазучен.

- Число оборванных проволок на шаге свивки каната, диаметром  свыше 20 мм составляет более 5%.

-   Не соответствует климатическим условиям.

?

К типовым канатам должны прикладываться: (ПНГП п1.5.30)

-  Паспорт.

-  Инструкции по эксплуатации.

-  Разрешение Ростехнадзора России.

+ Сертификат.

-  Договор на покупку.

?

План работы по текущему и капитальному ремонту скважин должен содержать

(ПНГП п.4.3.2)

+  Сведения о конструкции и состоянии скважины.

-   Сведения об оснащении агрегата.

-   Замеры уровня освещённости.

-   Схему подземных коммуникаций.

-   Акт приёма-сдачи скважин на ремонт.

?

Запрещается передвижение оборудования: (ПНГП п.4.4.1)

-   При видимости менее 50м.

-   При скорости ветра более 20м/с.

-   При видимости менее 40м.

-   При видимости менее 50м и скорости ветра более 15 м/с.

+  При видимости менее 50 м и скорости ветра более 30 м/с.

?

Проведение спуско-подъёмных операций без исправного индикатора веса: (ПНГП п.4.6.11)

-   Разрешается при аварийных работах.

-   Разрешается в присутствии мастера бригады.

-   Разрешается при глубине скважин до 1000 м.

+  Запрещается.

-   Разрешается при наличии ограничителя грузоподъемности.

?

В каких случаях запрещается проводить СПО? ( ПНГП п.2.7.2.10)

-   неполном составе вахты;

-   неисправности оборудования, инструмента;

-   неисправности ограничителя подъёма талевого блока.

-   неисправности ограничителя грузоподъёмности лебёдки

+   во всех перечисленных случаях.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих? (ПНГП п.1.7.3)

-   Ежесменно.

-   Ежеквартально.

+  Ежегодно.

-   Один раз в пять лет.

-   Один раз в три года.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПНГП п.1.8.5)

-   Руководитель предприятия.

-   Буровой мастер и его помощник.

+  Должностное лицо, назначенное руководителем предприятия.

-   Сам работник.

-   Помощник руководителя предприятия.

?

Норма освещённости превенторной установки: (ПНГП п.2.5.10)

-    30 лк;

+   75 лк;

-   10 лк;

-   100 лк.

-   50 лк;

?

Периодичность проверки состояния ограничителя грузоподъёмности лебёдки и ограничителя подъёма талевого блока? ( ПНГП п.2.6.19)

-   Через каждые 2 часа;

-   Через каждые 4 часа;

+  Перед началом работы каждой вахты;

-   Не реже одного раза в сутки.

-   Через каждые 3 часа;

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность? (ПНГП п.1.2.17.)

-   Согласно инструкции.

-   После инструктажа на рабочем месте.

+  По наряду-допуску.

-   Ростехнадзором России или его территориальным органом.

-   Разрешается в присутствии мастера бригады.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты? ( ПНГП п.1.7.14)

-   Руководитель предприятия.

-   Мастер.

-   Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+  Сам работник.

?

При каком уменьшении диаметра талевого каната от первоначального, в результате  поверхностного  износа  или коррозии, он  должен  быть отбракован?

(ПНГП п.1.5.33.)

-   более 5%;

+   на 7% и более;

-    на 15%;

-    на 20%;

-    на 25%.

?

Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин должны находиться от воздушных линий электропередачи на расстоянии: (ПНГП п.4.1.4.)

-   охранная зона ЛЭП.

-   не менее 10 м.

-   не менее 25 м.

-   не менее высоты мачты.

+  не менее высоты мачты плюс охранная зона ЛЭП.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должно проводиться под руководством: (ПНГП п.4.4.1.)

-   машиниста подъёмника.

-   оператора.

+  ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-   мастера.

-  бурильщика.

?

Какое минимальное расстояние должно быть между винтовыми зажимами соединения канатов? ( ПНГП 1.5.32)

-  Не менее двух диаметров каната.

-  Не менее четырех диаметров каната.

+ Не менее шести диаметров каната.

-  Не менее восьми диаметров каната.

-  Не менее трёх диаметров каната.

?

По какому документу проводятся работы по реконструкции скважины?

(ПНГП п.4.1.1.)

-   С разрешения Ростехнадзора.

-   По плану работ.

+  По проектной документации.

-   В присутствии мастера.

-   По геолого-технической документации.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением до 1 кВ? (ПНГП п.4.1.4.)

-    1м.

-    3м.

+   2м.

-    4м.

-   10м.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением от 1кВ до 20кВ? (ПНГП п.4.1.4.)

+   10м.

-    15м.

-    20м.

-    25м.

-    30м.

?

Освещённость лебёдки должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

+  75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

-   15 лк.

?

Освещённость люльки верхового рабочего должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

-   75 лк.

+  25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

-   15 лк.

?

Освещённость приёмных мостков должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+  10 лк.

?

Освещённость автонаматывателя должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+  15 лк.

?

Освещённость шкалы КИП должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

-   75 лк.

-   25 лк.

+  50 лк.

-  100 лк.

-  15 лк.

?

Освещённость площадки для производства погрузочно – разгрузочных работ должна быть не менее: (ПНГП п.4.4.14.)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+  10 лк.

?

К какой классификационной группе зон относится зона, в которой маловероятно появление взрывоопасных смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени?

(ПНГП п.1.6.2.1.)

-  зона 1.

-  зона 3.

+ зона 2.

-  зона 4.

-  зона 5.

?

Действия вахты в случае возникновения ГНВП? (ПНГП п.4.6.14.)

-   устье скважины должно быть загерметизировано.

-   бригада должна действовать в соответствии с планом работ.

-   приступить к ликвидации аварии.

+  устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

?

При каком силе ветра запрещается производить спуско - подъёмные операции? (ПНГП п.4.6.13.)

-  25 м/сек и более.

-  35 м/сек и более.

+ 15 м/сек и более. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-  Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-  Следует руководствоваться паспортной величиной.

?

В каких случаях запрещается монтаж подъёмного агрегата? (ПНГП п.4.4.6.)

-   при скорости ветра более 15 м/ сек.

-   во время грозы, ливня.

-   снегопада и гололедице.

-   в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

+  всё перечисленное.

?

Каким должен быть диаметр каната для подвешивания машинных ключей? (ПНГП п.4.5.3.)

-  12 мм.

-  13 мм.

+ 10 мм.

-  14 мм.

-  15 мм.

?

Каким должен быть диаметр каната для подвешивания гидравлического ключа? (ПНГП п.4.5.3.)

+  10 мм.

-   13 мм.

-   11 мм.

-   14 мм.

-   15 мм.

?

Каким должен быть диаметр каната для вспомогательной лебёдки? (ПНГП п.4.5.3.)

-   10 мм.

+  13 мм.

-   11 мм.

-   14 мм.

-   15 мм.

?

При каких перерывах в работе по спуску и подъему труб устье скважины должно быть загерметизировано? (ПНГП п.4.6.13.)

-   на 30 минут.

-   в обеденный перерыв.

+  при перерывах в работе независимо от их продолжительности запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

-   в начале смены.

-   в конце рабочего дня.

?

Когда не допускается проведение работ по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт? (ПНГП п.4.4.6.)

-   при скорости ветра более 15 м/ сек.,

-   во время грозы, ливня.

-   снегопада и при гололедице.

-   темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

+  всё перечисленное.

?

Каким должно быть расстояние между винтовыми зажимами при соединении канатов? (ПНГП п.1.5.32.)

+  не менее 6 (шести) диаметров каната.

-   не менее 7 (семи) диаметров каната.

-   не менее 8 (восьми) диаметров каната.

-   не менее 9 (девяти) диаметров каната.

-   не менее 5 (пяти) диаметров каната.

?

Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе? (ПНГП п.1.7.10.)

-   стаж работы.

-   стажировку на рабочем месте.

-   удостоверение.

-   должны пройти аттестацию.

+  должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

?

При каких условиях рабочие основных профессий допускаются к самостоятельной работе? (ПНГП п.1.7.6.)

-   после обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ.

-   стажировки на рабочем месте.

-   проверки знаний и практических навыков.

-   проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ.

+  всё перечисленное.

?

Когда должен проводиться ремонт оборудования? (ПНГП п.1.5.25.)

-   только после его отключения.

-   сброса давления.

-   остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов.

-   на пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди».

+  всё перечисленное.

?

Каким диаметром троса должна осуществляться страховка кабельного ролика? (ПНГП п.3.5.2.38.)

-   11-12 мм.

-   12-13 мм.

+  8 -10 мм.

-   13-14мм.

-   15-16 мм.

?

Какой должна быть высота сетчатого ограждения движущихся элементов оборудования? (ПНГП п. 1.4.24.)

-   должна быть не менее 1,5 м.

-   должна быть не менее 1,6 м.

-   должна быть не менее 1,7 м.

-   должна быть не менее 1,4 м.

+  должна быть не менее 1,8 м.

?

Механизмы высотой менее …. м., ограждают полностью? (ПНГП п. 1.4.24.)

-   1,2м.

-   1,3 м.

+  1,8м.

-   1,9м.

-   1,5 м.

?

С какой скоростью должен производится спуск ЭЦН в наклонно-направленной скважине с кривизной 1,5 ° на 10 метров? (ПНГП п.3.5.2.41.)

-   не должна превышать 0,25м/сек.

-   не должна превышать 0,15 м/сек.

-   не должна превышать 0,1 см/сек.

-   не должна превышать 0,1 мм/сек.

+  не должна превышать 0,1 м/сек.

?

При  какой силе ветра запрещается производить  спуско-подъёмные операции? (ПНГП п. 4.6.13.)

-   25 м/сек.

-   30 м/сек.

+ 15 м / сек. (7 баллов)  и более (если меньшая скорость ветра не предусмотрена  инструкцией по эксплуатации подъёмного агрегата

-   15 м/сек. и менее.

-   11 м/сек.

?

Как  должен  крепиться  кабельный  ролик  на  мачте  подъёмного  агрегата? (ПНГП п. 4.5.2.)

+ подвешивается  при  помощи  цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется тросом диаметром 8 - 10 мм.

-   подвешивается  при  помощи  цепи.

-   страхуется тросом диаметром 8 - 10 мм.

-   страхуется тросом.

-   всё перечисленное.

?

Сколько витков каната должно оставаться на барабане лебедки при самом нижнем положении талевого блока? (ПНГП п.4.5.4.)

-   не менее 1-го.

-   не менее 5-ти.

+  не менее 3-х.

-   не менее 4-х.

-   не менее 2-х.

?

Какое оборудование подлежит заземлению: (ПНГП п.4.4.21.)

- культбудка, корпус  ключей,  светильников,  раций  и  т.п.

- инструментальная  тележка.

- передвижной  агрегат.

- приёмные  мостки,  желобная система.

+   всё перечисленное.

?

Запрещается  ли  проведение  работ  на  высоте по  ремонту  мачты  в  тёмное  время  суток: (ПНГП п. 4.4.6.)

-  Разрешается.

-  Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

-  Разрешается при  наличии сертификата.

+ Запрещается без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

-   Разрешается в исключительных случаях.

?

На  каком  расстоянии  от  мачты  агрегата  могут  находиться  воздушные  линии  электропередач? (ПНГП п. 4.1.4.)

+  на расстоянии не менее высоты мачты плюс охранная зона линии электропередач.

-   на расстоянии  не  менее  высоты  мачты.

-   на расстоянии  не  менее 25 м. плюс охранная зона линии электропередач.

-   на расстоянии  не  менее 50 м. плюс охранная зона линии электропередач.

-   на расстоянии  не  менее 35 м. плюс охранная зона линии электропередач.

?

Минимальный диаметр каната для страховки промывочного (грязевого) шланга? (ПНГП п.4.4.9.)

+  не менее 8 мм.

-   не менее 6 мм.

-   не менее 7 мм.

-   не менее 9 мм.

-   не менее 10 мм.

?

Деревянный настил мостков и рабочей площадки не должен быть сработан: (ПНГП п.4.4.11.)

-   более 11% первоначальной толщины.

-   более 12% первоначальной толщины.

-   более 13% первоначальной толщины.

-   более 14% первоначальной толщины.

+  более 15% первоначальной толщины.

?

Руководство работами по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин должно осуществляться лицами, получившими: (ПНГП п.4.8.1.)

+ соответствующее право в установленном порядке.

-  высшее образование.

-  техническое образование.

-  диплом.

-  горный допуск.

?

При производстве работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых ответвлений (стволов), в том числе с горизонтальным проложением, работники специализированных бригад по текущему и капитальному ремонту  скважин должны: (ПНГП п.4.8.3.)

-   пройти дополнительное обучение.

-   проверку знаний.

-   получить горный допуск.

-   получить допуск к ведению таких работ.

+ пройти дополнительное обучение, проверку знаний и получить допуск к ведению таких работ.

?

Работники, осуществляющие работы по реконструкции скважин, должны:(ПНГП п.4.8.4.)

-  пройти дополнительное обучение.

-  получить горный допуск.

+ быть обучены и пройти проверку знаний в порядке, установленном для подготовки и аттестации персонала буровых бригад.

-  получить допуск к ведению таких работ.

-  высшее образование.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.