Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Геодезия (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.4):

+ наука об измерениях на земной поверхности, проводимых для определения формы и размеров Земли, изображения земной поверхности в виде планов, карт, профилей и создания инженерных сооружений.

- наука об изменениях земной поверхности, происходящих в результате тектонических движений и измерении показаний колебаний земной коры.

- наука о движении земной коры и измерении отклонений от первоначальных величин.

?

Топография занимается (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.4):

+ измерениями на земной поверхности, математической и графической обработкой измерений с целью ее изображения на картах и планах.

- измерением сейсмологических показателей изменения движения земной поверхности при землетрясениях.

- измерением наивысших точек земной поверхности, разбивкой по секторам.

?

Геодезия (топография) изучает (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.4):

+ методы съемки для изображения сравнительно небольших участков земной поверхности на планах и картах.

- геометрические соотношения между точками земной поверхности с помощью искусственных спутников Земли.

- крупномасштабные планы и профили для проектирования инженерных сооружений.

?

Инженерная геодезия – это (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.4):

+ Построение опорной геодезической основы для проведения съемочных и разбивочных работ

+ Составление крупномасштабных планов и профилей для проектирования инженерных сооружений

+ Производство разбивочных работ в плане и по высоте при строительстве зданий и сооружений

+ Текущее обслуживание строительно-монтажных операций

+ Составление исполнительных чертежей возведенных объектов и исследование деформаций в процессе строительства и эксплуатации объектов

?

Геодезические работы ведутся при (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ планировке, озеленении, благоустройстве населенных мест, при лесоустройстве

+ строительно-монтажных операциях

- эксплуатации сооружений

?

При проектировании вертикальной планировки строительной площадки и подготовке выноса проектов зданий и сооружений в натуру составляют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ специальные разбивочные чертежи

- технические чертежи и планы

- эскизы

?

На разбивочных чертежах указывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ линейные и угловые величины, определяющие положение на местности зданий и сооружений

- исходные и определяемые точки, располагаемые в горизонтальной плоскости

- относительные высоты точек земной поверхности

?

Геодезические разбивочные работы должны предусматриваться (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ в технологических схемах возведения зданий и сооружений

- в планах работ на строительство зданий и сооружений

- в технических чертежах

?

В процессе возведения объектов выполняю (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5)т:

+ контрольные геодезические измерения

- исполнительную съемку

- измерения поверхности

?

После окончания строительства объектов производят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ исполнительную съемку законченных объектов

- контрольные геодезические измерения

- измерения поверхности

?

После окончания строительства зданий и сооружений составляют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

+ исполнительный генеральный план, используемый при эксплуатации зданий и сооружений

- мероприятия по дальнейшей эксплуатации возведенного здания или сооружения

- план, используемый при введении в эксплуатацию объекта

?

При эксплуатации зданий и сооружений ведут (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.5):

- наблюдения за усадкой зданий и сооружений

+ систематические геодезические наблюдения за устойчивостью и прочностью

- съемки местности, где возведены здания и сооружения

?

Инженерно-геодезические измерения выполняют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.6):

+ непосредственно на местности

- только с помощью искусственных спутников Земли.

- статистически

?

Положение точек на земной поверхности может быть определено (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.8):

+ в различных системах координат

- в географической системе координат

- только в зональной системе координат

?

Отметки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.12):

+ числовые значения высот точек

- места высот точек

- замеряемые точки на земной поверхности

?

Типы высот (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.12):

+ геодезические

+ гипсометрические

- эллипсоидные

?

Виды геодезических измерений в геодезии (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ линейные

+ угловые

+ высотные (нивелирование)

?

При линейных измерениях определяются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ расстояния между заданными точками

- значения горизонтальных и вертикальных углов между направлениями на заданные точки

- разности высот отдельных точек

?

При угловых измерениях определяются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ значения горизонтальных и вертикальных углов между направлениями на заданные точки

- расстояния между заданными точками

- разности высот отдельных точек

?

При высотных измерениях определяются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ разности высот отдельных точек

- значения горизонтальных и вертикальных углов между направлениями на заданные точки

- расстояния между заданными точками

?

За единицу линейных и высотных измерений принимают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ метр

- сантиметр

- миллиметр

?

Единицей измерения углов является (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.19):

+ градус

- град мин

- угловая минута

?

Прямые измерения (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.20):

+ измерения, которые выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу

- вычисления на основе полученных результатов приборов

?

Косвенные измерения (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.20):

+ вычисления на основе результатов прямых измерений

- измерения, которые выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу

?

Обозначенные на местности точки, от которых выполняют геодезические измерения, называются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.20):

+  исходными

- определяемыми

- первоначальными

- основными

?

Точки, положение которых на местности надо определить, называются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.20):

+ определяемыми

- исходными

- первоначальными

?

Исходные и определяемые точки могут располагаться (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.20):

+ в горизонтальной плоскости в плане (плановые точки)

+ в вертикальной плоскости (высотные точки)

?

План местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.22):

+ чертеж, представляющий собой уменьшенное и подобное изображение ее проекции на горизонтальную плоскость

- эскиз участков местности в горизонтальной плоскости

- изображение участков местности в горизонтальной и вертикальной плоскостях

?

На плане длины линий, углы и площади контуров местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.22):

+ не искажаются

- искажаются

?

Планы, на которых изображена ситуация местности, называются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.22):

+ ситуационными

+ контурными

- топографическими

?

Планы с изображением местности и рельефом, называются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.22):

+ топографическими

- ситуационными

- контурными

?

Карта (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.22):

+ построенное по определенным математическим законам уменьшенное обобщенное изображение на плоскости Земли с учетом кривизны уровенной поверхности

- обобщенное изображение на плоскости рельефа Земли и высотных точек неровностей ее поверхности

?

Карты делятся на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ крупномасштабные

+ среднемасштабные

+ мелкомасштабные

?

Крупномасштабные карты (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ 1:100 000 и крупнее

-  1:200 000

- 1:1000 000

?

Среднемасштабные карты (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ от 1:200 000 до 1:1000 000

- от 1:50000 до 1:100 000

- 1:100 000

?

Мелкомасштабные карты (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ мельче 1:1000 000

- от 1:50000 до 1:100 000

- 1:100 000

?

При выполнении геодезических работ при строительно-монтажном производстве применяются масштабы (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

- 1:100

+ 1:200

+ 1:500

+ 1:1000

+ 1:2000 и 1:5000

?

Картографическая сетка (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ сетка меридианов и параллелей

- таблица вычисленных значений меридианов и параллелей

?

Профиль местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ изображенное в уменьшенном виде сечение вертикальной плоскостью поверхности Земли по заданному направлению

- рассеченное изображение рельефа местности по заданному направлению

?

Профили местности используют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ для строительства объектов

- для капитального ремонта объектов

- для ликвидации объектов

?

Топографические планы применяют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ для строительного проектирования

- для капитального проектирования

- для ликвидирования

?

На топографическом плане изображают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ весь комплекс подземных и надземных сооружений

- комплекс подземных сооружений

- комплекс наземных сооружений

?

Рабочий проект строительства сооружений составляют в масштабе (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ 1:500 – 1:1000

+ 1:200 и крупнее (на отдельные объекты)

- 1:1500

?

Масштаб (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ отношение длины линии на плане к соответствующей проекции этой линии на местности

- отношение расстояния на местности к расстоянию на плане

- отношение длины на плане к длине этой линии на местности

?

Типы условных знаков (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.29):

+ контурные

+ масштабные

+ внемасштабные

- пространственные

?

Масштабные условные знаки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.29):

+ предметы местности изображают с соблюдением масштаба карты или плана

- предметы местности изображают без соблюдения масштаба карты или плана

- предметы местности не изображают, изображают только расстояния

?

Масштабные условные знаки показывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.29):

+ местоположение предмета и его размеры

- местоположение предмета

- размеры предмета

?

Внемасштабные условные знаки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.32):

+ предметы местности изображают без соблюдения масштаба карты или плана

- предметы местности изображают с соблюдением масштаба карты или плана

- предметы местности изображают в произвольном виде

?

Рельеф местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.32):

+ совокупность неровностей физической поверхности земли

- равнины и возвышенности на земной поверхности

?

Местность делят на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.32):

+ горную

+ холмистую

+ равнинную

- низменную или возвышенную

?

Формы рельефа местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.32):

+ гора

+ котловина

+ хребет

+ лощина

+ седловина

- низменность или возвышенность

?

Способы изображения местности (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.33):

+ перспективное изображение

+ штриховка

+ отмывка

+ горизонтали

?

Горизонталь (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.33):

+ замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над поверхностью, принятой за начальную

- количество кривых линий, все точки которых имеют одну высоту над земной поверхностью

- волнистые линии, соединенные между собой, имеющие разные высоты земной поверхности

?

Котловина (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.33):

+ чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление

- вытянутое в одном направлении желобообразное углубление с наклоном в одну сторону

- понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышенностями

?

Лощина (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.33):

+ вытянутое в одном направлении желобообразное углубление с наклоном в одну сторону

- чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление

- понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышенностями

?

Седловина (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.33):

+ понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышенностями

- вытянутое в одном направлении желобообразное углубление с наклоном в одну сторону

- чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление

?

Высота сечения рельефа (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ разность высот двух соседних горизонталей

- сумма высот нижней и верхней точек горизонталей

- расстояние между двумя соседними точками

?

Заложение (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ расстояние между двумя смежными горизонталями на плоскости

- разность между двумя соседними точками

?

Свойства горизонталей (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ одинаковая высота у точек у одной горизонтали

+ непрерывные

+ не могут пересекаться и раздваиваться

?

Расстояния между горизонталями в плане характеризуют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ крутизну ската

- пологость ската

- вытянутость ската

?

Чем меньше расстояние (заложение), тем (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ круче скат

- сильнее вытянут скат

- выше скат

?

Кратчайшее расстояние между горизонталями соответствует (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ направлению наибольшей крутизны ската

- минимальной длине между горизонталями

?

Водоразделительные линии оси лощин пересекаются горизонталями (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34) :

+ под прямыми углами

- под измеренными углами

- под установленными углами по справочнику

?

Горизонтали, изображающие наклонную поверхность имеют вид (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ параллельных прямых

- пересекающихся прямых

- соединенных прямых

?

Полугоризонтали изображаются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ штрихпунктирными линиями

- пунктирными линиями

- соединенными линиями

?

Дополнительные горизонтали (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.34):

+ полугоризонтали

- соединенные горизонтали

- необходимые линии

?

В геодезических инструментах применяются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.56-61):

+ зрительная труба

+ цилиндрический уровень

+ круглый уровень

+ теодолиты

?

Теодолиты применяются при (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.61) :

+ строительстве

+ изыскательских работах

+ монтаже машин, оборудования, конструкций

?

Теодолиты эксплуатируются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.61):

+ при температуре  + 50? С.. – 40? С

- при температуре + 55? С.. – 50? С

?

Теодолитом измеряют в вертикальной плоскости (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.72):

+ углы наклона

+ зенитные расстояния

- прямые углы

?

Углы наклона бывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.72):

+ положительные

+ отрицательные

?

Экер применяют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.56-74):

+ для построения на местности прямых углов

- для построения на местности различных углов

?

Экеры бывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.56-74):

+ зеркальные

+ призменные

- плоскостные

?

Линии измеряют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.76):

+ на горизонтальной плоскости

+ наклонной плоскости

+ вертикальной плоскости

?

Линии производят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.76):

+ землемерными метрами

+ землемерными шкаловыми метрами

+ рулетками

+ электронными дальномерами

+ нитяными дальномерами

+ инварными проволоками

?

Компарирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.79):

+ сравнение мерных приборов с эталонами

- обработка результатов измерений

?

Концы створа линии фиксируют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.81):

+ кольями

+ штырями

+ обрезками труб

- лентами

?

Дальномеры (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.85):

+ геодезические приборы, с помощью которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом

- приборы для измерения длины между двумя объектами

?

Дальномеры бывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.85):

+ оптические

+ электронные

- дистанционные

?

Оптические дальномеры бывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.85):

+ с постоянным параллактическим углом

+ с постоянным базисом

- с непостоянным углом

?

Электронные дальномеры делятся на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.85):

+ электронно-оптические (светодальномеры)

+ радиоэлектронные (радиодальномеры)

- высокочастотные дальномеры

?

Светодальномеры выполняются (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.88):

+ во взрывобезопасном исполнении

- в защищенном исполнении

- в высокоточном исполнении

?

Нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.56-91):

+ измерения, проводимые для определения отметок точек местности или их разностей

- измерения, проводимые для определения возвышенностей на местности

?

Методы нивелирования (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ геометрическое

+ тригонометрическое

+ физическое

+ механическое

+ стереофотограмметрическое

?

Геометрическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ непосредственное определение разности высот двух точек с помощью горизонтального визирования луча

- определение превышений между точками по измеренному между ними расстоянию и углу наклона

?

Тригонометрическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ определение превышений между точками по измеренному между ними расстоянию и углу наклона

- определение расстояний, высот точек с помощью специальных приборов, устанавливаемых на велосипедных рамах, автомобилях

?

Механическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ определение расстояний, высот точек с помощью специальных приборов, устанавливаемых на велосипедных рамах, автомобилях

- определение превышений по паре фотоснимков одной и той же местности

?

Стереофотограмметрическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ определение превышений по паре фотоснимков одной и той же местности

- определение превышений между точками по измеренному между ними расстоянию и углу наклона

?

Физическое нивелирование делится на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ барометрическое

+ гидростатическое

+ радиолокационное

- механическое

?

Барометрическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ основано на зависимости между величиной атмосферного давления на точке местности и ее высотой

- основано на использовании отражения электромагнитных волн

?

Гидростатическое нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ основано на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающих сосудах всегда находиться на одинаковом уровне независимо от превышения точек

- основано на зависимости между величиной атмосферного давления на точке местности и ее высотой

?

Радиолокационное нивелирование (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ основано на использовании отражения электромагнитных волн

- основано на использовании источника излучения

?

Горизонт прибора (инструмента) (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.92):

+ высота визирного луча над исходной уровенной поверхностью

- прямая линия, проходящая по измеряемой поверхности

?

Расшифровка буквы К и П в маркировке нивелира Н-3КП (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.94):

+ К - труба нивелира снабжена компенсатором, П – прямое изображение

- К - труба нивелира калибрована, П – промысловый

?

Расшифровка буквы Л в маркировке нивелира 2Н-3Л (стр. 5 паспорт Нивелира 2Н-3Л Изюмского приборостроительного завода им. Дзержинского):

+ с лимбом

- с лубрикатором

- корпус из легированной стали

?

Применяют ли нивелир при резких перепадах температур (стр. 21 паспорт Нивелира 2Н-3Л Изюмского приборостроительного завода им. Дзержинского):

+ нет

- да

- перепад температур не имеет значения

?

Межповерочный интервал  для нивелира (паспорт стр. 17 Нивелира 2Н-3Л Изюмского приборостроительного завода им. Дзержинского):

+ зависит от интенсивности эксплуатации, но не реже 1 раза в 2 года

- не реже 1 раза в полгода

- не реже 1 раза в год

?

Периодическая поверка нивелира (паспорт стр. 17 Нивелира 2Н-3Л Изюмского приборостроительного завода им. Дзержинского):

+ не реже 1 раза в полгода

- не реже 1 раза в 3 года

- не реже 1 раза в год

?

Теодолит предназначен (паспорт стр. 3 Теодолита 3Т5КП Новосибирского приборостроительного завода):

+ для измерения углов в геодезических сетях сгущения, съемочных сетях, для теодолитных съемок, проведения изыскательных работ, измерения в прикладной геодезии и определения магнитных азимутов

- для измерения неровностей поверхности при изыскательных работах

?

Температурный диапазон эксплуатации теодолита (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.61):

+ от - 40 до + 50 ?С

- от -10 до + 30 ?С

- не установлен

?

Периодическая поверка теодолита (паспорт стр. 45 Теодолита 3Т5КП Новосибирского приборостроительного завода):

+ не реже 1 раза в 2 года

- 1 раза в год

- 1 раз в 3 года

?

При проведении поверки теодолита выполняется (паспорт стр. 45 Теодолита 3Т5КП Новосибирского приборостроительного завода):

+ внешний осмотр

+ опробование

+ определение метрологических параметров

?

Трассоискатель предназначен (паспорт стр.1 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ для определения местоположения и глубины залегания подземных стальных и чугунных трубопроводов и энергосиловых кабелей, позволяет определить повреждение изоляции трубопроводов

- для нахождения трасс и путей залегания промысловых трубопроводов

- для определения залегания энергосиловых кабелей и их соединений

?

Глубина обнаружения объекта трассоискателем (паспорт стр.1 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ не менее 10 м

- не менее 1,5 м

- не более 5 м

?

Трассоискатель состоит (паспорт стр. 1 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ из генератора и приемника

- из аккумулятора и приемника

- из блока питания и основного элемента

?

Работа генератора, не подключенного к контуру защитного заземления (паспорт стр. 2 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ запрещается

- разрешается

?

К работе трассоискателем допускаются лица (паспорт стр. 2 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ прошедшие инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В

- прошедшие обучение по безопасности труда

?

Диапазон эксплуатации трассоискателя (паспорт стр. 2 Трассоискатель ИК-50 Новосибирского приборостроительного завода):

+ от – 40 до + 50 ?С

- от  - 20 до +60 ?С

?

Расшифровка нивелирной рейки РН-10П-3000С (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.98):

+ рейка нивелирная, со шкалой деления 10 мм, подписью цифр «прямо», длиной 3000 мм, складная

- рейка нивелирная, модель 10, с погрешностью 0,01, длиной 3000 мм, складная

?

Тахеометр предназначен для определения (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.109):

+ горизонтальных углов, зенитных расстояний, наклонных дальностей с погрешностью, горизонтальных проложений, превышения или высоты точек визирования, приращения координат или координаты точек визирования

- зенитных расстояний, превышения точек визирования и их координат

?

Тахеометр подлежит поверке (паспорт стр. 9 Тахеометры электронные 3Та5, 3Та5с Екатеринбургского приборостроительного завода):

+ не реже 1 раза в год

- не реже 1 раза в 2 года

?

Геодезические сети (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.114):

+ совокупность закрепляемых на местности или зданиях точек (пунктов), положение которых определено в единой системе координат

- пересекающиеся линии на местности, положение которых постоянно в единой системе

?

Геодезические сети делятся на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.114):

+ плановые

+ высотные

- горизонтальные

?

Геодезические сети подразделяют на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.115):

+ государственные

+ сгущения

+ съемочные

+ специальные

?

Государственные плановые геодезические сети разделяют на (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.115):

+ 1 , 2 , 3 , 4 классы

- 1 , 2 , 3 классы

- 1 , 2 , 3 , наивысший классы

?

Для построения государственных геодезических сетей используют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.115):

+ спутниковые методы измерений

- различные методы измерений

- математические и геометрические методы измерений

?

Съемочные сети (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.115):

+ съемка предметов местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов

- разметка предметов местности, определение их положения

?

Специальные геодезические сети (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.116):

+ для обеспечения геодезического строительства сооружений

- для специального выбора точек, необходимых для строительства

?

Деятельность маркшейдерской службы осуществляется в соответствии (Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр п. I. 6.):

+ с условиями лицензии на производство маркшейдерских работ

+ с Положением о маркшейдерской службе

+ нормативно-правовыми актами, связанными с пользованием недрами

?

Лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ предоставляется сроком (Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03)):

+ на 5 лет

- на 1 год

- неограниченно

?

Топографо-геодезичекие и маркшейдерские работы осуществляются в соответствии (Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03)):

+ с проектной документацией

- с регламентом

- с соглашением

?

Маркшейдерской службой ведется журнал (Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03):

+ учета состояния геодезической и маркшейдерской опорной сети

+ картограммы соответствия топографических планов современному состоянию местности

- учета проведенных маркшейдерских работ в организации

?

В соответствии с каким документом выбирается место размещения площадок для строительства горных выработок, скважин или объектов пользования недрами (Правила охраны недр п.15):

+ лицензии на пользование недрами

- земельным кодексом

- положением о порядке выдачи разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых

?

Топографо-геодезические и маркшейдерские работы осуществляются в соответствии (п.9 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03):

+ с проектной документацией

- с регламентом

- с соглашением

?

Маркшейдерской службой ведется журнал (п.18 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03):

+ учета состояния геодезической и маркшейдерской опорной сети и картограммы соответствия топографических планов современному состоянию местности

- учета измерений и вычислений

- учета проведенных маркшейдерских работ в организации

?

Организация на территории своей хозяйственной деятельности создает в дополнение к геодезической сети (п.23 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03):

+ маркшейдерскую опорную сеть

- тригонометрическую сеть

- подземную сеть

?

Максимально допустимые периметры полигонов нивелирования 3 класса на земной поверхности (п.29 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ 150 км

- 100 км

- 50 км

?

Максимально допустимая длина линий нивелирования 4 класса на земной поверхности (п.29 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не более 50 км

- не менее 100 км

?

Плотность плановой маркшейдерской опорной сети всех классов и разрядов для топографической съемки текущих изменений в застроенной части на 1 кв. км земной поверхности (п.31 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не менее 4 пунктов на 1 кв.км

- не более 2 пунктов на 1 кв.км

?

Плотность плановой маркшейдерской опорной сети всех классов и разрядов для топографической съемки текущих изменений в незастроенной части на 1 кв. км земной поверхности (п.31 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не менее 1 пункта на 1 кв.км

- более 4 пунктов на 1 кв.км.

?

Плотность высотной маркшейдерской опорной сети на земной поверхности при съемке незастроенных территорий в масштабе 1: 5000 (п.31 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не менее 1 репера на 10-15 кв.км

- не менее 1 репера на 5-7 кв.км

?

Плотность высотной маркшейдерской опорной сети на земной поверхности при съемке незастроенных территорий в масштабе 1: 2000 и крупнее (п.31 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не менее 1 репера на 5-7 кв.км

- 1 репер на 5 кв.км

?

Границы, которые наносятся на топографические планы (п.41 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ горного отвода

+ земельного отвода

- промышленного отвода

?

Периодичность обновления топографических планов в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа местности (п.44 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ не реже 1 раза в 5 лет

- 1 раз в год

?

Маркшейдерские работы при рекультивации земель, нарушенных горными разработками, включают (п.53 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ подготовку графической документации для проектирования этапа рекультивации

+ маркшейдерское обеспечение работ по рекультивации

+ исполнительную съемку рекультивированных территорий

?

Расстояния от теодолита до пикета при съемке четких контуров здания (сооружения) (п.112 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03):

+ не более 80 м в масштабе 1:1000

+ не более 100 м в масштабе 1:2000

+ не более 150 м в масштабе 1:5000

?

Текущие изменения, происшедшие на месторождениях вносятся в маркшейдерско-геодезические планы (п.234 Инструкция по производству маркшейдерских работ РД 07-603-03)::

+ ежеквартально

- ежемесячно

- 1 раз в полгода

?

Топографическая съемка (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.120):

+ комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов

- работы в точке местности, выполняемые с помощью специального оборудования

?

Точки, определяющие на плане положение контуров объектов (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.120):

+ твердые

+ нетвердые

- четкие

?

Твердые точки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.56-120):

+ четкие контуры сооружений

- контуры леса, луга, пашни

?

Нетвердые точки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.120):

+ контуры леса, луга, пашни

- контуры зданий и сооружений

?

На топографические планы наносят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.120) :

+ пункты плановых и высотных геодезических сетей

+ точки, с которых производят съемку, если они закреплены постоянными знаками

- все установленные точки

?

Виды съемочного планового обоснования (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.121):

+ теодолитные ходы

+ системы теодолитных ходов

- плановые ходы

?

Длины теодолитных ходов зависят от (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.121):

+ масштаба съемки

+ условий снимаемой местности

- количества съемок

?

Длины линий в съемочных теодолитных ходах должны быть (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.121):

+ не более 350 м и не менее 20 м

- не более 500 м и не менее 10 м

?

Полевой журнал заполняется (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.122):

+ для контроля и оценки пригодности результатов линейных и угловых измерений

+ для последующих вычислений

- для контроля проведенных работ

?

Виды масштабов (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ численный

+ линейный

+ поперечный

- продольный

?

Основание масштаба (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.23):

+ один и тот же отрезок, откладываемый на прямой несколько раз

- отрезки разной длины, откладываемые на прямой

?

Поперечный масштаб служит для определения (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.24):

+ длин отрезков

- отложенных линий на прямой

- количества отрезков

?

Основание масштаба делят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.24):

+ на 10 равных частей

- на 100 отрезков

- по усмотрению

?

Номенклатура в геодезии (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.25):

+ система обозначений (нумераций) отдельных листов топографических карт (планов)

- порядковое обозначение условных топографических знаков

- шифры нормативных документов

?

Способы измерения площадей на планах (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.36):

+ аналитический

+ геометрический

+ механический

- визуальный

?

Механический способ измерения площадей на планах основан (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.37):

+ на применении полярного планиметра

- на разбивке на плане (карте) фигуры на простейшие фигуры

- измерении с помощью специальных рулеток

?

В комплектацию теодолита входит (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.61):

+ буссоль, линзовая насадка на объектив, окулярная насадка на зрительную трубу, микроскоп, визирная вешка, штатив

- линзовая насадка на объектив, окулярная насадка на зрительную трубу, микроскоп

?

Метод создания высотного съемочного обоснования (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.126):

+ техническое нивелирование

- тригонометрическое нивелирование

?

Системы нивелирных ходов должны опираться (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.126):

+ не менее чем на 2 исходных репера нивелирования сети I, II, III, IV классов

- на один исходный репер нивелирования сети IV класса

?

Горизонтальную съемку выполняют в масштабах (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.128):

+ 1:2000, 1:1000, 1:500

- 1: 2500, 1:1500

?

Горизонтальной съемке подлежат (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.128):

+ фасады зданий и ситуация проездов, внутриквартальная застройка и ситуация

- любые здания и сооружения, внутризаводская застройка и ситуация

?

При тахеометрической съемке снимают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.131):

+ ситуацию и рельеф одновременно

- здания и сооружения поочередно, без рельефа местности

?

Тахеометрическая съемка предназначена (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.131):

+ для создания планов небольших незастроенных и малозастроенных участков, узких полос местности вдоль линий будущих дорог, трубопроводов, коммуникаций

- для создания схем дорог, трубопроводов, коммуникаций и определения их местоположения

?

Предельная ошибка визирования равна (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.58):

+ 60 ??

- 30 ??

- 90 ??

?

Поле зрения трубы (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.58):

+ пространство, видимое в трубу при неподвижном ее положении

- расстояние, укладывающееся в окуляр трубы

?

Вешение «на глаз» производится (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.58):

+ «от себя»

+ «на себя»

- измерением

?

Нивелирами производят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.91):

+ геометрическое нивелирование

- пространственное измерение

?

Главное условие нивелира (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.99):

+ визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня

- визирная ось зрительной трубы должна быть под углом 10? к оси уровня

?

Лазерный нивелир предназначен (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.108):

+ для измерения превышений и передачи высотных отметок

- для измерения превышений и отклонений от установленных отметок

?

Для вертикального проектирования при строительстве, проходке горных выработок применяют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.111):

+ оптические и лазерные зенит- и надир-приборы

- только лазерные приборы

- любые оптические приборы

?

Привязка горной выработки (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.347):

+ определение плановых и высотных координат горной выработки с большей точностью

- определение проектных координат горной выработки по выносу ее в натуру

?

Уклоны трубопровода проектируют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.352):

+ параллельно рельефу местности

- по наклонной плоскости

?

Высотную привязку горных выработок выполняют (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.347):

+ геометрическим нивелированием

+ тригонометрическим нивелированием

- гравиметрическим нивелированием

?

Съемку площадок сооружений производят в масштабе (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.353):

+ 1:500

- 1:1000

-1:1500

?

План трассы трубопровода составляется в масштабе (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.353):

+ 1:5000 – 1:10000

- 1:1000 – 1:2500

?

По окончании укладки трубопровода производят (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.354):

+ исполнительную съемку

- плановое положение траншеи

- высотную выверку дна траншеи

?

В исполнительном продольном профиле показывают (М.И. Киселев., Д.Ш. Михелев «Основы геодезии» стр.354):

+ фактические отметки верха насыпи и верха трубопровода

+ отметки дна траншеи

+ диаметры уложенных труб