Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Компрессорщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ПБ 08-624-03;

2. Френкель, М.И. Поршневые компрессоры;

3. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры;

4. Михайлов А.К. Компрессорные машины;

5. Вяхирев Р.И. Разработка и эксплуатация газовых месторождений;

6. ПБ 03-581-03.

?

С какой целью применяется передвижной  компрессор на нефтепромысле?

-Для регулирования уровня  воды в скважине;

-Для регулирования процессом подачи воды в скважину;

+Для газлифтной эксплуатации скважины;

?

Виды смазочных материалов, применяемых  для  смазки  компрессоров

- Твердые и жидкие;

+Цилиндровые и компрессорные;

-Моторные и турбинные;

?

Классификация  природных газов, в зависимости от месторождения:

-Кислые, жирные, сухие;

-Попутный, инертный, тяжелый;

+Сухой, смесь сухого газа и конденсата, попутный;

?

Назовите условия для образования кристаллогидратов газа в трубопроводах?

-Низкое давление, низкая температура и влага ;

-Высокая температура, влага и высокое давление;

+ Влага, высокое давление и низкая температура;

?

Виды контрольно – измерительных  приборов, применяемых  на  компрессорах.

+Показывающие;

-Самопишущие;

-Дифференциальные;

?

Принцип  работы  поршневых  компрессоров   двойного  действия.

-Сжатие за 1ход поршня в одну сторону;

-Сжатие за 2хода поршня в одну сторону;

+Сжатие за 1ход поршня в обе стороны;

?

Виды  приводов  поршневого  компрессора.

+Двигателями внутреннего сгорания;

+Электродвигателями

?

Какой вид  компрессора не чувствителен к изменениям плотности газа?

-Роторный;

-Центробежный;

+Поршневой;

?

Как  расшифровывается  компрессорный клапан марки ПИК-250А?

+ Прямоточный, индивидуальный, круглый, посадочный диаметр 250мм;

- Плоский, изогнутый под углом клапан с посадочным диаметром 250мм;

-Пластинчатый, индивидуальный, клапан, давление максимальн. 250 МПа;

?

В чем  основное различие  оппозитного компрессора?

+ Встречно противоположное движение поршней;

- Одностороннее вертикальное движение поршней;

-Реверсивное направление вращения коленвала;

?

Виды  систем охлаждения, применяемых на компрессорах?

+Воздушные;

+Жидкостные;

?

Способы регулирования производительности поршневых   компрессоров.

+Отжатием всасывающего клапана;

+Специальными устройствами;

?

Основное назначение   абсорберов на компрессорных станциях?

-Очистка  воды;

-Очистка  газа;

+Осушка  газа;

?

Как расшифровывается буква «М» в обозначении марки компрессора 2ВМ- 4 – 9 / 101 ?

+Оппозитный;

-Малогабаритный,

-Маслозаполненный;

?

До какой температуры нагревается газ при сжатии в компрессорах сухого сжатия?

- 100 градусов;

- 120 градусов;

+180 градусов;

?

Виды системы охлаждения  поршневых  компрессорных установок

+Открытая;

+Циркуляционная;

?

Что такое   крейцкопф  поршневого  компрессора?

-Это газовый сальник  штока  поршня;

+ Это механизм  для передачи движения;

-Это деталь клапана  маслонасоса;

?

Назначение   электроконтактных  манометров?

-Для получения точных показаний  давления;

-Для выключения компрессора при авариях;

+Для включения и выключения эл.двигателя;

?

Какие марки передвижных компрессорных станций применяются при освоении нефтяных  скважин?

+УКП-80;  УКС- 80;  СД-9/101; ДКС-3,5/400 Б;

- ВКУ-5;  КПУ-80; ДСМ 5,5 /600;

-К-5М; 302ВП-5/70; 4М-25; ВУ-6/4;

?

Приборы для измерения электрических величин ?

-Вольтметр, амперметр, динамометр;

+Амперметр, вольтметр, гальванометр;

- Вольтметр, амперметр, пьезометр;

?

Основные части передвижных компрессорных станций:

-Компрессор; прицеп; двигатель;

- Шасси, компрессор, станция управления;

+Компрессор, двигатель, вспомогательные устройства, рама шасси или прицепа;

?

Основные виды термодинамических процессов:

+Изобарический, изохорный, изотермический, адиабатический, политропический;

-Изобарический, теоретический, динамический, адиабатический, политропический;

-Изоциклический, изохордовый, изотермический, адиабатический, изотропический;

?

Назначение   предохранительных  клапанов  ППК ?

-Предотвращение повышения рабочего давления;

+Предотвращение разрушения оборудования;

?

Принцип работы двигателя внутреннего  сгорания:

-Всасывание, сжатие, выхлоп, рабочий ход;

+Всасывание, сжатие, рабочий ход, выхлоп;

-Всасывание, воспламенение, сжатие, рабочий ход;

?

Устройство  винтового компрессора типа 5 В К Г- 10 \ 6:

+Корпус, мультипликатор, роторы, масляный насос;

-Корпус, муфта, сальники, клапаны, ротор, масляный насос;

-Корпус, роторы, клапаны, масляный насос, редуктор;

?

Требования каких документов необходимо учитывать при эксплуатации компрессоров?

-Проекта, инструкций, письменных разрешений гл. механика;

+Инструкций завода-изготовителя;

-Возможны оба варианта;

?

Если в паспорте компрессора не указано название газа, то можно ли его компримировать?

- Можно;

-Можно по согласованию с технологом;

+Нельзя;

?

Компрессоры должны быть снабжены исправными арматурой, КИПи А, системами защиты и блокировками согласно:

+Паспорта завода-изготовителя и требованиям проекта;

-Инструкций на рабочих местах;

-Возможны оба варианта;

?

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах компрессора должна быть установлена:

+Максимально приближенной к компрессору и находиться в зоне удобной для обслуживания;

-Согласно  монтажной документации и по указаниям гл. механика;

- Максимально удалена от компрессора;

?

Соединения компрессоров и их газопроводы необходимо проверять систематически на    герметичность в соответствии со сроками, установленными:

-Технологическим регламентом  и  графиком ППР;

-По специальным графикам, утвержденным гл. инженером;

+Согласно инструкции завода-изготовителя и технологического регламента;

?

Помещение компрессорной станции должно иметь:

-Постоянно действующую систему приточной вентиляции;

-Постоянно действующую систему вытяжной вентиляции;

+Постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции;

?

Чем должны быть оборудованы отделители жидкости (сепараторы):

+ Световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, производящей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе;

- блокировкой, производящей остановку компрессора;

- звуковой сигнализацией при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе;

?

В каких случаях необходимо немедленно остановить компрессор для выявления неисправностей и устранения их причин?

- Нарушение в системе питания, превышения рабочих параметров и стуков;

-Нарушения в работе системы смазки, появления вибрации и стуков;

+Нарушения в работе системы смазки, появления вибрации и стуков,                                                                                    превышения предельно допустимых значений рабочих параметров;

?

Эксплуатация воздушных компрессоров должна производиться в соответствии с :

- Инструкциями завода –изготовителя и требованиями потребителя;

-Рабочими инструкциями и требованиями технологического регламента;

+Инструкциями завода–изготовителя и требованиями установленными Ростехнадзором;

?

Забор воздуха компрессором должен производиться вне помещения в зоне:

- Не содержащей пыли и влаги;

- Не содержащей газов и механических примесей;

+Не содержащей примеси горючих газов и пыли;

?

Что должно быть установлено при работе нескольких компрессоров в общую сеть на каждом воздухопроводе?

-Обратный клапан и регулятор давления;

+Обратный клапан и отсекающая задвижка или вентиль;

-Отсекающая  арматура и манометр;

?

При достижении какой  концентрации углеводородных газов в помещении компрессорной станции должны автоматически отключаться компрессоры?

+ 50% от  нижнего предела взрываемости;

-50% от верхнего предела взрываемости;

-30% от нижнего предела  взрываемости;

?

Что должна иметь воздушная компрессорная станция?

- Резервные компрессоры и электродвигатели;

-Резервный запас сжатого воздуха на 1час;

+Резервное питание электроэнергией и резервные компрессоры;

?

Компрессоры, находящиеся в резерве, должны быть отключены чем и как?

- Автоматическими вентилями как по линии приема, так по линии нагнетания;

+Запорной арматурой  как по линии приема, так по линии нагнетания;

-Обратными клапанами только по линии нагнетания;

?

При применении запорных кранов со съемными рукоятками на квадратном хвостовике должны быть вырезаны:

+ Указатели  направления прохода в пробках;

-Указатели  направления движения воздуха;

-Указатели  положения рукоятки;

?

С какой целью применяется  фильтр на всасывающей линии компрессора?

- Для осушки от  влаги;

+Для очистки от механических примесей;

-Для очистки от других газов;

?

Когда необходимо осматривать недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали компрессора и  что нужно предпринять?

+ После каждой остановки, обращать внимание на места нагрева и немедленно их устранять;

-После каждой остановки, обращать внимание на зазоры и их регулировать;

- Не нужно осматривать

?

Разрешается соединение трубопроводов подачи воздуха для КИПиА с трубопроводами подачи воздуха для технических целей?

- Разрешается на короткое время во время аварии;

+Запрещается;

-Разрешается, если воздух очищен и осушен;

?

При ликвидации гидратных пробок, чем разрешается подогрев участков труб:

+ Паром;

- Горячим воздухом;

-Возможны оба варианта;

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование компрессорной установки?

- Дежурным электриком, имеющим допуск;

-Машинистом компрессора, имеющим допуск;

+Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе;

?

Масло для смазки компрессора может применяться только  при наличии  на него:

- Наклейки на сосуде заводского названия;

+ Заводской документации (паспорт, сертификат);

-Разрешения лаборатории качества;

?

Что должно быть нанесено на трубопроводы в компрессорной станции?

- Давление и температура газа или воздуха;

-Название продукта и давление предельное;

+Стрелки, указывающие направление движения газа или воздуха;

?

В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо:

- Прекратить работу на компрессоре  и  остановить его;

-Принять меры по устранению источника загазованности;

+Незамедлительно предупредить обслуживаюший персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности;

?

Когда запрещается эксплуатация компрессоров:

- При неисправности маслонасоса и приемного фильтра;

+При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода- изготовителя и инструкции по эксплуатации;

-При отсутствии и неисправном  состоянии резервных компрессоров;

?

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных факторов?

-Ограждения с предупредительными надписями;

-Заземления с указанием символов;

+Предупредительные знаки и надписи;

?

Какое расстояние допускается Правилами безопасности между отдельными механизмами и для рабочих проходов?

-Не менее 1,25м  и  1,0м;

+Не менее  1,0м  и  0,75м;

- Не менее  0,75м  и  0,5м;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

Компрессорщик?

+Тот, кто работает на компрессоре или на компрессорной установке.

- Тот, кто ремонтирует компрессор или компрессорную установку

- Тот, кто собирает компрессора или компрессорные установки

?

В каких помещениях не допускается размещение компрессоров?

+ если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека.

- в подвальных помещениях

+ под бытовыми, административными и подобными им помещениями

?

Как должны открываться двери и окна помещения компрессорной установки?

+ должны открываться наружу

- должны открываться вовнутрь

- в помещении компрессорной установки не должно быть окон, а дверь должна быть всегда открыта

?

Проходы в машинном зале должны обеспечивать возможность монтажа и обслуживания компрессора и электродвигателя и должны быть не менее … м?

+1,5

-2,0

-1,0

?

Расстояние между оборудованием и стенами зданий в машинном зале должно быть не менее … м?

+1,0

-1,5

-0,5

?

Из какого материала следует выполнять полы помещения компрессорной установки?

+несгораемого

+износоустойчивого

+с нескользящей поверхностью

+маслоустойчивого

?

Манометры не допускаются к применению в случаях, когда:

+отсутствует пломба или клеймо;

+просрочен срок проверки манометра;

+стрелка манометра при его выключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

+разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

?

Каждая поступающая партия компрессорного масла должна иметь?

+паспорт-сертификат с указанием физико-химических свойств масла

-инструкцию по использованию

- гигиенический сертификат с указанием физико-химических свойств масла

- свидетельство об испытании

?

Сроки очистки масляных фильтров в системе принудительной смазки и приемной сетки масляного насоса?

+в сроки, предусмотренные графиком

+не реже одного раза в два месяца

- не реже одного раза в месяц

- согласно инструкции завода изготовителя

?

Во время работы компрессорной установки следует контролировать:

+давление и температуру сжатого газа после каждой ступени сжатия;

+температуру сжатого газа после холодильников;

+непрерывность поступления в компрессоры и холодильники охлаждающей воды;

+температуру охлаждающей воды, поступающей и выходящей из системы охлаждения по точкам;

+давление и температуру масла в системе смазки;

+величину тока статора, а при синхронном электроприводе - тока ротора электродвигателя;

+правильность действия лубрикаторов и уровень масла в них

?

Какой технической документацией оснащается компрессорная установка или группа однородных компрессорных установок?

+паспортом (формуляром) на компрессорную установку;

+схемой трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла) с указанием мест установок задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов, а также схемы электрокабелей, автоматики;

+инструкцией (руководством) по безопасному обслуживанию компрессорной установки;

+журналом учета работы компрессора;

+журналом (формуляром) учета ремонтов компрессорной установки;

+паспортами-сертификатами компрессорного масла и результатами его лабораторного анализа;

+паспортами всех сосудов, работающих под давлением;

+графиком ремонтов компрессорной установки;

+журналом проверки знаний обслуживающего персонала.

?

Очистку воздухосборников, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников и нагнетательных воздухопроводов всех ступеней от масляных отложений следует производить по инструкции не реже одного раза за …  ч работы компрессора?

+5000

-3000

-4500

-5500

?

Кто разрешает пуск компрессора после аварийной остановки?

+лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию компрессорной установки

-главный механик предприятия

- главный инженер

- инспектор Ростехнадзора