Тест  по профессии «Аппаратчик синтеза »

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

ФЗ о ПБ: Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ с изменениями от 24.12.02года.

ФЗ об охране труда: Федеральный закон «Об охране труда» от 17.07.99, № 181-ФЗ

ПНГП:  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03.

Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче, подготовки нефти, содержащей сероводород не более 6%об. НИС ОТН. 1995г.

К: Каштанов А.А., Жуков С.С. «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», М, Недра, 1985.

ПБ 09-540-03: Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-540-03.

Сосуды: Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-573-03.

ПБ 09-563-03: Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-563-03.

ПЛАС: Методические указания о порядке разработке плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико- технологических объектах (РД 09-536-03).

СУГ: Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением (ПБ 09-566-03).

?

В зависимости отчего выбирается  место хранения ХВ ( на открытых, хорошо проветриваемых площадках, или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции освещения)? ( ПНГП, п.3.8.35)

-От количества ХВ.

+ От физико- химических свойств ХВ.

-От сроков хранения ХВ

-От назначения ХВ

?

Чем должны быть  оснащены полы помещений или площадок для хранения  химических веществ? ( ПНГП, п.3.8.40)

-Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

-Дренажными желобами.

+  Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

- Поддонами

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?(ФЗ о ПБ)

-Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

-Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. ФЗ о ПБ, ст. 1

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все перечисленное верно.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ ст.1)

-отказ технических устройств;

-отклонение от режима технологического процесса;

+  разрушение технических устройств;

-повреждение технических устройств.

?

Что относится к инциденту?  ФЗ о ПБ, ст. 1

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

-разрушение технических устройств;

-выброс опасных веществ;

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ ст.3)

+  это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

-это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: ФЗ о ПБ, ст. 1

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор? (ФЗ об ОТ , ст.1)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? ФЗ об охране труда, ст.1

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (п.1.4.12) ПНГП

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (п.1.4.15) ПНГП

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (п.1.4.16) ПНГП

- Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (п.1.4.16) ПНГП

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПНГП п.1.4.17.) ПНГП

+ не более 35 см

-не более  25 см

-не более 30 см

-не более 40 см

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (п.1.4.18) ПНГП

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

+ Доски толщиной не менее 40 мм.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? (ПНГП п.1.4.21)

-При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

-Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

-При ликвидации утечек опасных жидкостей.

-Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПНГП, п.14.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м

-  При высоте механизма менее 1,3 м

-  При высоте механизма менее 2 м

-  При высоте механизма менее 0,8 м

?

Как следует производить резку канатов? (п.1.5.36) ПНГП

-С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-С использованием разрывной машины.

-С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (п.1.7.2) ПНГП

-Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (п.1.7.2) ПНГП

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-Не реже одного раза в год по желанию.

-Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-Периодичность устанавливает работодатель.

-Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (п.1.7.6) ПНГП

-Больше одной недели.

-Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-Менее одного месяца.

-Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12) ПНГП

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-Смывающими и обезвреживающими средствами.

-Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7) ПНГП

-Проведения первичного инструктажа.

-Проведения очередного инструктажа.

-Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-Аттестации в органах Ростехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: (п.3.1.8) ПНГП

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

-Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

-Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

-Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

-Все перечисленные средства.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность: (п.3.1.9) ПНГП

-Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+ Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

-Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

-Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

-Выполнения всех перечисленных мероприятий.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (п.3.5.1.8) ПНГП

-Прочности.

-Коррозионной стойкости.

-Надежности с учетом условий эксплуатации.

-Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10) ПНГП

+Не реже одного раза в месяц.

-Не реже двух раз в месяц.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

-Не реже одного раза в год.

-Перед каждой вахтой.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (п.3.5.1.11) ПНГП

-Обратный и шаровой клапаны.

-Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

-Запорный и шаровой клапаны.

-Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (п.3.5.1.11) ПНГП

+  Обратный клапан.

-Предохранительный клапан.

-Запорный клапан.

-Шаровой клапан.

-Двухходовой клапан.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (п.3.5.1.12) ПНГП

-Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

-Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

-Должны иметь международное признание.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (п.3.5.1.13) ПНГП

-Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

-Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

-Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

-Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (п.3.5.1.14) ПНГП

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-Иметь свидетельство Энергонадзора России.

-Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28) ПНГП

- Допускается.

+   Не допускается.

-Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

-Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

-Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33) ПНГП

-Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

-Отключению трубопровода от общей системы.

-Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

-Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (п.3.5.1.34) ПНГП

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

-Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

-Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

-Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

-Любым из перечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (п.3.5.1.35) ПНГП

-Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

-Пневмоприводами.

-Гидроприводами.

-Электроприводами.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12) ПНГП

-Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование установки? (п.3.5.4.18) ПНГП

+ Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе.

-Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

-Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

-Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

-Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (п.3.5.4.19) ПНГП

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (п.3.5.4.24) ПНГП

-Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

-Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

-Еженедельно для отчета руководству.

-По решению технического руководителя предприятия.

?

Какие требования предъявляются к резервным насосам на насосных станциях? (п.3.5.4.29) ПНГП

-  Количество резервных насосов должно быть не менее двух.

+ Должны находиться в постоянной готовности к пуску.

-  Должны быть заполнены нейтральной жидкостью.

-  Должны находиться в отдельном помещении.

-  Должны быть выкрашены в желтый цвет.

?

Напряжение на установку должно подаваться: (п.3.5.4.43)  ПНГП

+ Дежурным электроперсоналом по указанию начальника установки или лица, его заменяющего.

-  Начальником установки или лицом, его заменяющим.

-  Дежурным электроперсоналом.

-  Эксплуатационным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

-  Рабочим персоналом, обслуживающим установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

?

Что разрешается производить сменному технологическому персоналу в порядке, установленном производственными инструкциями? (п.3.5.4.73) ПНГП

-Работы по предупреждению аварийных ситуаций, в случае обнаружения утечек.

+  Аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации.

-Ремонтные работы, определенные регламентом.

-Профилактический ремонт систем, согласно графика.

-Подать сигнал на пульт аварийной службы.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (п.3.6.1) ПНГП

-Вводный инструктаж.

-Первичный инструктаж.

-Внеочередной инструктаж.

-Инструктаж на рабочем месте.

+ Разовый инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (п.3.6.17) ПНГП

-Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

-Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

-Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

-Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

+   Все перечисленное верно.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.18) ПНГП

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

-Два человека.

-Один работающий и один наблюдающий.

-Два работающих и один наблюдающий.

-Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20) ПНГП

-Один наблюдающий.

+  Не менее двух наблюдающих.

-Один наблюдающий и руководитель работ.

-Два наблюдающих и руководитель работ.

-Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21) ПНГП

-Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

-Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

-Держать в готовности дыхательные аппараты.

-Все перечисленное.

+  Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (п.3.6.24) ПНГП

-Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

-Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

-Работы продолжить после извещения руководителя работ.

-Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (п.3.8.14) ПНГП

-Ежесменно.

-Раз в неделю.

+    Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в пол года.

-Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (п.3.8.19)  ПНГП

+Проведения соответствующего инструктажа.

+Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (п.3.8.24) ПНГП

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25) ПНГП

-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+  30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29) ПНГП

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-   Резервный комплект спецодежды.

-   Резервный комплект защитных очков.

-   Резервный комплект резиновых перчаток.

-   Резервный комплект резиновых ботов.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (п.3.8.40) ПНГП

-   От попадания влаги.

+  От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

-   От действия отрицательных температур.

-   От хищения.

-   От всего перечисленного.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (п.3.8.46) ПНГП

-  Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

-  Любым из перечисленных.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (п.3.8.47) ПНГП

-Разрешается.

-Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

-Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

-Разрешается при аварийных ситуациях.

+Запрещается.

?

Как следует принимать категорию взрывоопасности блоков? (ПБ 09-540-03, п. 2.3.)

- Категорию взрывоопасности блоков, определяют расчетом;

+   Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, следует принимать на одну выше, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности или обладают механизмом остронаправленного действия;

- Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, следует принимать на одну ниже, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности;

- Категорию взрывоопасности блоков, определяют расчетом, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности или обладают механизмом остронаправленного действия;

?

Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03, п.2.12.)

-Допускать к самостоятельной работе не ранее, чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

-Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала.

-Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления.

+  Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средств управления.

?

Каких тренингов не бывает при обучении персонала? (ПБ 09-540-03, п. 2.12.)

-Начального;

+Специального;

-Повторного;

-Периодического.

?

Чем должны быть оборудованы печи с открытым огневым процессом  для их изоляции  от газовой среды при авариях ? (ПБ 09-540-03, п. 4.5.8.3.)

+паровой завесой

-сигнализацией

-паровой завесой и сигнализацией

-аварийным отключением печи

?

Как  происходит срабатывание автоматических систем ПАЗ? (ПБ 09-540-03, п.4.6.3.)

-по заданным параметрам и программам

+  по заданным программам

-по заданным параметрам

-по регламентированным программам

?

В каких случаях допускается применение для нагнетания ЛВЖ и ГЖ поршневые насосы? (ПБ 09-540-03, п. 5.4.7.)

-При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

-При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

-При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

+  В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

?

Разрешается ли применять во взрывоопасных технологических системах гибкие шланги в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки горючих сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ? (ПБ 09-540-03, п. 5.5.2.)

+ Не рекомендуется.

-Разрешается.

-Разрешается по указанию главного инженера.

?

В каких случаях допускается применение трубопроводов из неметаллических коррозионностойких материалов? (ПБ 09-540-03, п. 5.3.3.)

+На установках с технологическими блоками 3 категории взрывоопасности.

-На установках с технологическими блоками 2 категории взрывоопасности.

-На установках с технологическими блоками 1 категории взрывоопасности.

-На установках всех категорий взрывоопасности

?

Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития? (ПБ 09-540-03, п.5.6.1.)

-Все устройства, задействованные в системе ПАЗ, включая исполнительные механизмы.

-Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

+  Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекатели и другие отсекающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

-Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

?

Какова должна быть скорость срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для технологических блоков II и III категории взрывоопасности? (Пб 09-540-03, П.3.21.3. 3 абз.)

-Не менее 12 секунд.

+Не более120 секунд.

-Не менее 300 секунд.

-Для блоков II категории взрывоопасности 12 секунд, для блоков III категории 120 секунд.

?

Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, ЛВЖ и ГЖ? (Пб 09-540-03, П.4.1.5.)

-Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

-Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости.

-Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

+  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

?

В массообменных процессах при отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений. Как в таком случае должно осуществляться регулирование этих параметров? (ПБ 09-540-03, п. 4.3.1.)

- Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

+  Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности автоматически, для установок III категории взрывоопасности допускается управление в ручную при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений.

- Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности автоматически, с технологическими блоками II категории взрывоопасности ручное дистанционное при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

- Для установок с технологическими блоками I, II и III категории взрывоопасности автоматически, а при Qв меньше или равно 10 допускается ручное дистанционное.

?

Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих СГ, ЛВЖ и ГЖ на сливо-наливных эстакадах? (ПБ 09-540-03, п. 4.7.19.)

-Управление по месту.

-Управление дистанционно (из безопасного места).

+  Управление по месту и дистанционно (из безопасного места).

-Определяется разработчиком проекта.

?

Каковы требования к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы? (ПБ 09-540-03, п. 5.2.4.)

-Оборудование должно быть изолировано от действующей системы и, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено.

+  Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем.

-Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем.

-Оборудование должно быть демонтировано.

?

Где устанавливаются средства защиты от распространения пламени? (ПБ 09-540-03, п.5.6.9.)

+на дыхательных и стравливающих линиях;

+на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ;

+на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализатором;

?

На чем основаны оптимальные методы и средства ПАЗ (противоаварийной защиты)? (ПБ 09-540-03, п. 6.3.)

-На сценариях возможных аварийных ситуаций и способах перевода объекта в безопасное состояние.

-На алгоритмах, разработанных по сценариям всех возможных аварий и их развития.

-На методиках и программных продуктах, применяемых для моделирования аварийных ситуаций, утвержденных (согласованных) Ростехнадзором России.

+   На основе анализа опасностей технологического объекта, условий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратурного оформления.

?

Как должен осуществляться возврат объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? (ПБ 09-540-03, п. 6.3.5.)

-Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

+   Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

-Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

-Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию ПАЗ.

?

Каковы требования к обозначению средств автоматики, используемой по плану локализации аварийных ситуаций? (ПБ 09-540-03, п. 6.16.)

+  Должны быть обозначены по месту их размещения, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Должны быть обозначены по месту их размещения, на мнемосхемах и инструкциях.

-   Должны быть обозначены на мнемосхемах, в технологическом регламенте и инструкциях.

-   Требования к обозначению определяются при разработке ПЛАС.

?

Чем обеспечивается надежность контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса на объектах с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03, п.6.3.11.)

-Установкой на каждый прибор двух независимых датчиков с раздельными точками отбора и сопоставлением значений технологически связанных параметров.

-Дублированием систем контроля параметров с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

+   Дублированием систем контроля параметров, наличием систем самодиагностики с индикацией рабочего состояния, с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

-Технические решения по обеспечению надежности контроля параметров разрабатываются и обосновываются разработчиком проекта.

?

Что понимается под предупредительным значением параметра? (ПБ 09-540-03, приложение 3.)

-    Значение параметра, вышедшее за пределы регламентированного и приближающееся к предельно допустимому значению.

+     Значение параметра на границе регламентированных (допустимых) значений параметра технологического процесса.

-Значение параметра в середине допустимых значений.

-Значения взрывопожароопасной среды, отличающиеся от критического значения параметра на величину, равную сумме ошибки его эксперементального или расчётного определения  погрешности измерения, средств контроля, регулирования параметров и ПАЗ в технологическом процессе.

?

Что проверяется перед пуском установки? (ПБ 09-563-03. п.2.16.)

+работоспособность систем энерго-, тепло-, водоснабжение;

+снабжение инертными газами;

+систем отопления и вентиляции;

?

В каких состояниях  запрещается выгрузка из реактора катализатора? (ПБ 09-563-03, п.3.3.)

-в не регенерированном

-в не пассивированном.

-в  обоих состояниях разрешается

+  запрещается в обоих состояниях

?

Что не относится к мерам борьбы с пирофорными соединениями? (ПБ 09-563-03. п.3.17.)

-Аппараты и трубопроводы после вывода оборудования из работы и их освобождения от продуктов должны быть пропарены водяным паром.

+  Аппараты и трубопроводы после пропарки водяным паром должны быть заполнены инертным газом.

-После освобождения аппарата от конденсата должен быть вскрыт нижний штуцер или люк и взята проба воздуха для анализа на содержание в нем опасных концентраций паров продукта \не более 20% от НКПВ\.

-Во время чистки аппаратов необходимо смачивать отложения находящие на стенках аппарата.

-При чистке аппаратов должны применяться инструменты не дающие искр.

-Пирофорные отложения извлеченные из оборудования должны поддерживаться во влажном состоянии до их захоронения в землю или удаления в специально отведенное безопасное в пожарном отношении

?

На каком расстоянии от трубчатых печей нефтеперерабатывающего  завода должны находиться запорные органы установленные на общих трубопроводах: (ПБ 09-563-03, п.5.3.)

-3 метра от печи

+не ближе 10 метров от печи

-не ближе 5 метров от печи

-15 метров от печи

?

Какие насосы следует применять для перемещения жидкостей I и II класса опасности: (ПБ 09-563-03. п.5.4.1.)

-Герметичные

-Мембранные

-Мембранные и центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением

+  Герметичные, мембранные и центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением.

?

Рабочее давление в линии 12 кгс/см2. Какой манометр должен быть установлен? (Сосуды: п.5.3.1.)

-На 1,2 МПа

+На 2,5 МПа

-На 40 кгс/см2

-На 100 кгс/см2

?

Какой размер шлем маски №4? 4: (п.1.3.7.).

-95-99см.

-93-95см.

-99-103 см.

+Свыше 103 см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? 4: (п.1.1.7.).

-100мг/м3

+1000мг/м3

-10 мг/м3

-200- 280мг/м3.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

-3мг/м3

+10 мг/м3

-0,008 мг/м3.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

+3мг/м3

-10 мг/м3

-0,008 мг/м3

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

-3мг/м3

-10 мг/м3

+0,008 мг/м3.

?

Как разрешается отогревать замерзший продукт в дренажном трубопроводе? (4: п. 2.5.50.)

+при закрытой задвижке аппарата.

-при открытой задвижке аппарата.

-открыта или закрыта задвижка не имеет значения.

-при работающем автоматическом дренажном клапане.

?

На какой высоте от уровня пола или площадка находится рабочая зона- места постоянного или временного пребывания рабочих? (4: п.2.6.4.).

+ 2м

-1,5 м

-2,5 м

-3м

?

Первое действие при повышенной загазованности: (4: п.3.10.)

-Сообщить руководству

-Выйти из загазованной зоны

-Оказать первую помощь пострадавшему

+Одеть противогаз

?

Как будете выходить из загазованной зоны? Укажите универсальный ответ. (4: п.3.4.)

-Против ветра

+Перпендикулярно направлению ветра

-Быстрыми шагами с перебежками

-По указателю

?

Каким огнетушителем нельзя пользовать при загорании электрооборудования?

+Пенным

- Углекислотным

- Порошковым

- Никаким

?

Каким огнетушителем нельзя тушить человека? Инструкции к огнетушителям.

- порошковым

- пенным

- углекислотным

+ никаким

?

Каким огнетушителем можно тушить ЛВЖ? (Инструкции к огнетушителям)

- пенным

- углекислотным

- порошковым

+ всеми

?

Чем опасны пирофорные отложения? (5: стр.266, 3 абз.)

-они очень токсичны.

-они взрывоопасны.

+они способны самовозгораться.

-они обладают неприятным запахом.

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти (К:, стр. 254, 3 абз. снизу)

-10 мг/м3

-100 мг/м3

+300 мг/м3

-350 мг/м3

?

Первичный инструктаж проводится (К:, стр. 251, 5 абз.)

- один раз в год

- один раз в 6 месяцев

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в? (К:, стр. 254, 5 абз.)

-диэлектрические галоши.

+  диэлектрические перчатки.

-диэлектрические резиновые коврики.

-изолирующие подставки.

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится (К:, стр. 251, 5 абз.)

-один раз в 6 месяцев

-один раз в год

+один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев

-один раз в квартал

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте? (К: стр.251, 2 абз.)

-для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы

-с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-с целью обучения для получения разряда

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (К: стр.272, таблица 19)

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

При какой минимальной толщине пирофорные отложения способны самовозгораться? (К: стр. 266, 4 абз.)

-  Более 2 мм.

+  Более 1 мм.

-  Более 1 см.

-  Более 2 см.

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД?  (К:, стр. 272, табл.19)

-кислых газов, сернистого газа

+  сероводорода и аммиака

-всех газов

-сероводорода и сернистого газа

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости (К:, стр. 268, 2 абз.)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с     воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха

?

Сопротивление заземления установок должно быть не более: (К:, стр 263, абз3)

- 20  Ом

- 10 Ом

+ 4-10 Ом

-  36 вольт

?

Безопасное напряжение постоянного тока в сухих помещениях составляет: (К:, стр 263, абз. 4)

+ до 36 вольт

- до 36 ватт

- до 12 вольт

- до 40 вольт

?

Какие приняты способы хранения сжиженных углеводородных газов? (СУГ: п.3.4.)

+  Под давлением насыщенных паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха; изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление); комбинированный (сочетающий каждый из способов).

-Под давлением насыщенных паров, соответствующем температурным условиям наружного воздуха; изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному.

-Изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление); комбинированный (сочетающий каждый из способов).

-Изотермический при постоянной температуре, обеспечивающей избыточное давление насыщенных паров в резервуаре близкое к атмосферному; полуизотермический (условия хранения изотермические, резервуар рассчитан на давление).

?

Как часто в цехах по одной или нескольким позициям оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "Б" должны проводиться учебные тревоги? (ПЛАС: п.3.14)

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в квартал.

+Не реже одного раза в год.

-После аварии или инцидента.

?

Чем характеризуется аварийная ситуация на уровне А? (ПЛАС: 3.1.) 7/7

+развитием аварийной ситуации в пределах одного блока объекта;

-аварийная ситуация переходит а пределы одного блока;

-аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории организации;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метров

- 7 метров

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами