Тест  по профессии «Машинист кустовой насосной станции»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1. Богатиков О.А. Магматические горные породы;

2. РД 153-39-007-96 Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений;

3. НПАОН 11.10-1.01-70 Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений;

4. ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции;

5. Тронов В.П. Очистка вод различных типов для использования в системе ППД;

6. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин;

7. Юрчук А.М. Расчеты в добыче нефти;

8. Бухаленко Е.И. Справочник по нефтепромысловому оборудованию.

Залежь – это:

- заполнение пласта нефтью, газом

+ скопление нефти, газа в пласте

- наличие нефти, газа в пласте

- разделение жидкости на нефть, газ

?

Залежь может образоваться:

- в магматических породах

+осадочных породах

- в метаморфических породах

- в любых породах

?

Породы бывают:

- магматические, изверженные, осадочные

- метаморфические, глинистые, осадочные

+магматические, метаморфические, осадочные

- магматические, изверженные, метаморфические

?

Магматические породы – это породы, образованные

- при выветривании пород

+при застывании магмы в породе или на поверхности

- при воздействии на породу высоких давлений и температур

- при застывании магмы в породе

?

Метаморфические породы – это породы, образованные

- при выветривании пород

- при застывании магмы в породе или на поверхности

+при воздействии на породу высоких давлений и температур

- при застывании магмы в породе

?

Осадочные породы – это породы, образованные

+при выветривании пород

- при застывании магмы в породе или на поверхности

- при воздействии на породу высоких давлений и температур

- при застывании магмы в породе

?

Условия образования залежи:

- наличие непроницаемых кровли и подошвы, наличие ловушек

- пористость, проницаемость породы, наличие ловушек

+пористость, проницаемость породы, наличие непроницаемых кровли и подошвы

- пористость, проницаемость породы, наличие непроницаемых кровли и подошвы наличие ловушек

?

Основные свойства горных пород

- пористость, проницаемость,

- пористость, проницаемость, механические свойства

+пористость, проницаемость, гранулометрический состав, механические свойства

- проницаемость, гранулометрический состав, механические свойства

?

Пористость горной породы – это

+наличие в породе пор, трещин, каверн, способных вмещать в себя нефть, газ

- способность породы пропускать через себя нефть, газ, воду

- наличие в горной породе зерен разной величины

- способность породы сопротивляться механическим воздействиям, не разрушаясь

?

Проницаемость горной породы – это

- наличие в породе пор, трещин, каверн, способных вмещать в себя нефть, газ

+способность породы пропускать через себя нефть, газ, воду

- наличие в горной породе зерен разной величины

- способность породы сопротивляться механическим воздействиям, не разрушаясь

?

Гранулометрический состав горной породы – это

- наличие в породе пор, трещин, каверн, способных вмещать в себя нефть, газ

- способность породы пропускать через себя нефть, газ, воду

+наличие в горной породе зерен разной величины

- способность породы сопротивляться механическим воздействиям, не разрушаясь

?

Прочность горной породы – это

- наличие в породе пор, трещин, каверн, способных вмещать в себя нефть, газ

- способность породы пропускать через себя нефть, газ, воду

- наличие в горной породе зерен разной величины

+способность породы сопротивляться механическим воздействиям, не разрушаясь

?

Пластичность горной породы – это

- способность породы сопротивляться механическим воздействиям, не разрушаясь

- способность породы изменять форму под нагрузкой и восстанавливать ее после снятия нагрузки

+способность породы изменять форму под нагрузкой, не разрушаясь

- способность породы изменять форму

?

Расположение нефти, газа, воды в пласте:

- вода, газ, нефть;

- нефть, газ, вода;

+ газ, нефть, вода;

- вода, нефть, газ.

?

Возникновение пластового давления в пласте

+Сверху давит толща пород своим весом, снизу магма, а также идут химические процессы внутри пласта с выделением газа;

- Пласт давит сверху своим весом на воду и нефть;

- Из - за закачки воды в продуктивные пласты;

- Из – за внутрипластового горения

?

Что происходит с пластовым давлением с течение времени при разработке месторождения?

- Оно не изменяется;

- Оно увеличивается;

+ Оно снижается;

- Оно может как увеличиваться, так и снижаться.

?

Поддержание пластового давления – это

- Закачка в пласт воды;

-Обработка призабойной зоны пласта;

-Закачка в пласт ПАВ;

+Закачка в пласт воды, газа

?

Какое заводнение называется законтурным?

- Нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  всей площади залежи;

+  Нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  периметру залежи;

-  Нагнетательные скважины располагаются  в  геометрически  правильном  порядке по всей площади;

- Внутри  контура нефтеносности располагают  группу  или  очаг  нагнетательных  скважин.

?

Какое заводнение называется внутриконтурным?

- Нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  всей площади залежи;

-  Нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  периметру залежи;

- Нагнетательные скважины располагаются  в  геометрически  правильном  порядке по всей площади;

+ Нагнетательные скважины располагаются  в виде разрезающих рядов или кольца.

?

Какое заводнение называется площадным?

- нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  всей площади залежи;

- нагнетательные  скважины  располагаются  за  внешним  контуром  нефтеносности  по  периметру залежи;

+на  месторождении,  где  давление  сильно  упало,  но  запасы нефти еще  есть,  нагнетательные скважины располагаются  в  геометрически  правильном  порядке;

-нагнетание  воды  внутри  контура  нефтеносности  для  залежей  с плохой  проницаемостью

?

К какому виду заводнений относится линейное заводнение?

+ к внутриконтурному;

- к законтурному;

- к площадному;

- к избирательному.

?

Какая тенденция в режиме закачки характерна  для  4-й стадии разработки месторождения?

+Уменьшение объемов закачки;

- Увеличение объемов закачки;

- Закачка сточной воды;

- Закачка пресной воды.

?

Обработка призабойной зоны пласта кислотами применяется для:

+ Увеличения приемистости скважины;

- Поддержания пластового давления;

- Увеличения дебита скважины;

- Проведения последующего исследования скважин.

?

Что  называется давлением?

- Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу.

+ Сила, действующая на единицу площади;

- Гидростатическое давление;

- Вес единицы объема;

?

Что  называется напором?

+ Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу.

- Сила, действующая на единицу площади;

- Гидростатическое давление;

- Вес единицы объема;

?

Напор насоса 1900 м вод ст, какое давление будет на выкиде насоса?

- 190 МПа;

- 19 атм;

+190 кгс/см2

- 1900 КПа.

?

Давление по манометру 20 кгс/см2,  сколько будет в других единицах?

- 2 МПа = 2 атм. = 200 м вод.ст.=200 КПа;

- 0,2 МПа = 20 атм = 2 м вод. ст. = 2000 КПа;

+ 2 МПа = 20 атм = 200 м вод. ст.  = 2000 КПА;

- 2 МПа = 20 атм = 2000 м вод.ст. = 200 КПа.

?

Что называется подачей или производительностью насоса?

+  Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени;

- Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу;

- Отношение полезной мощности к потребляемой мощности;

- Мощность, потребляемая электродвигателем.

?

Что называется коэффициентом полезного действия насосного агрегата?

- Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени;

- Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять жидкость, работая на вертикальную трубу;

+ Отношение полезной мощности к потребляемой мощности электродвигателем;

- Мощность, потребляемая электродвигателем.

?

В каких единицах измеряется подача горизонтальной насосной установки?

- м3/час;

- м. вод. Ст.

+ м3/сут.;

- л/час;

?

В каких единицах измеряется подача насоса типа ЦНС?

+ м3/час;

- м. вод. Ст.

- м3/сут.;

- л/час;

?

Какое давление называется избыточным?

- Гидростатическое давление;

+Давление больше атмосферного;

- Давление меньше атмосферного;

- Атмосферное давление

?

Какое давление называется барометрическим?

- Гидростатическое давление;

- Давление больше атмосферного;

- Давление меньше атмосферного;

+Атмосферное давление.

?

Скважиной называется:

+ Горная выработка, у которой диаметр неизмеримо меньше ее глубины;

- Вертикальная и горизонтальная выработка для добычи нефти и газа;

- Шурф;

- Горная выработка большого диаметра и малой глубины.

?

Нагнетательная скважина должная обладать:

+ Устойчивостью стенок, герметичностью и приемистостью;

- Устойчивостью стенок, герметичностью;

- Пористостью, проницаемостью;

- Пористостью, приемистостью.

?

На какую глубину спускается направление нагнетательных скважин:

-20-60 м

-30-50 м

+20-50 м

?

На какую глубину спускается кондуктор нагнетательных скважин:

-150-350 м

+170-350 м

-150-370 м

?

Конструкция скважины включает в себя:

- Направление, кондуктор, эксплуатационные колонны;

+ Направление, кондуктор, эксплуатационные колонны, оборудование забоя;

- Обсадные колонны, устьевая арматура;

- Направление, кондуктор, эксплуатационные колонны, устьевая арматура.

?

Устьевая арматура предназначена:

- Для герметизации устья;

- Для герметизации устья, подвески НКТ;

- Для герметизации устья, подвески НКТ, проведения исследовательских работ;

+ Для герметизации устья, подвески НКТ, проведения исследовательских и технологических работ.

?

Маркировка нагнетательной арматуры:

+ АН-65х21

- АНТ- 65х210

- УКВН-65х21

- АНУ -65х21

?

В маркировке нагнетательной арматуры (АН-65х21) первая цифра    означает:

- вес;

- высоту;

- давление;

+ диаметр проходного сечения.

?

В маркировке нагнетательной арматуры вторая цифра означает АНК - 65х21:

- Вес;

- Высоту;

+ Давление;

- Диаметр проходного сечения.

?

В нагнетательной арматуре применяется запорная арматура:

+ Задвижки поворотные и дисковые;

- Задвижки, вентили, краны;

- Задвижки, вентили;

- Задвижки поворотные.

?

В марке арматуры АНК-65х21 третья буква означает:

- Крановая;

+ Коррозионностойкая;

- Колонная;

- Обозначение завода-изготовителя.

?

Объемная доля свободного газа в закачиваемой ЦНС80-1000…1900 среде не более:

-2%

+3%

-4%

?

Допустимый размер ТВЧ в закачиваемой в пласт пресной воде высшего:

+0,8 мкм

-1 мкм

-1,3 мкм

?

Концентрация ТВЧ в приготовленной для заводнения пресной воде высшего не более;

-4 мг/л

+5 мг/л

-6 мг/л

?

Для сточных вод сульфида натриевого  типа минимальное присутствие сероводорода:

-20 мг/л

-40 мг/л

+80 мг/л

?

Какой допустимый размер частиц механических примесей при закачке сточной вод

-Не менее  4 мкм

+Не более  5 мкм

-Не более  6 мкм

?

Какое значение водородного показателя (рН) должно  быть в закачиваемых в пласт сточных водах?

-3,5 …6,5

-5,6 …8,5

+4,5 …8,5

?

При каком снижении  коэффициента  приемистости нагнетательных скважин следует проводить работы по восстановлению фильтрационной характеристики призабойной зоны?

-10%

+20%

-30%

?

Требования к закачиваемой пласт воде по содержанию нефтепродуктов составляет:

- не более 2-3 мг/л;

+ не более 60 мг/л;

- не более 1%;

- не более 1г/л.

?

Требования к закачиваемой  в пласт  сточной воде по коэффициенту взвешенных частиц составляет:

- не более 2-3 мг/л;

- не более 60 мг/л;

- не более 1%;

+ не более 50 мг/л.

?

Какое значение водородного показателя (рН) у пластовых вод  месторождений

- 4,5 ….8,5

- 4,5 ….6,5

+ 5,7 ….6,9

?

Для сточных вод хлоркальциевого типа минимальное содержание ионов двухвалентного железа (закисное железа):

+ 20 мг/л

- 40 мг/л

- 80 мг/л

?

Какого вида трубы преимущественно применяются в качестве разводящих водоводов  в настоящее время?

+ МПТ – металлопластмассовые трубы;

- НКТ – насосно- компрессорные трубы;

- СТ – стальные трубы;

- ГПТ – гибкие пластмассовые трубы.

?

Какой водовод называется подводящим?

- Водяные магистральные трубопроводы  с КНС на  насосные водоочистительных станций или очистные сооружения;

+ Водяные магистральные трубопроводы  с насосных водоочистительных станций или очистных сооружений на КНС;

- Водопроводы высокого давления от блока- гребенки  до скважин;

- Водопроводы высокого давления от скважин до блока- гребенки.

?

Какой водовод называется разводящим?

- Водяные магистральные трубопроводы  с КНС на  насосные водоочистительные станции или очистные сооружения;

- Водяные магистральные трубопроводы  с насосных водоочистительных станций или очистных сооружений на КНС;

+ Водяные трубопроводы высокого давления от блока- гребенки  до скважин ;

- Водопроводы высокого давления от  1 водоподъема до очистных сооружений .

?

Категория подводящего водовода сточной воды?

-2

+3

-4

?

Категория подводящего водовода пресной воды?

-2

-3

+4

?

Категория разводящего водовода соленой воды?

+2

-3

-4

?

Категория разводящего водовода пресной воды?

-2

+3

-4

?

На пахотных и орошаемых землях глубина заложения трубопроводов должна быть:

-0,5 м

-0,6 м

+1,0 м

?

Сколько можно прокладывать высоконапорных водоводов в одной траншее :

-Не более 2 водоводов

+Не более 3 водоводов

-Не более 4 водоводов

?

Назначение штуцера на скважине?

-Для предотвращения гидравлического удара после запуска скважины в работу

+Для регулирования объемов закачки в скважину

-Для поддержания оптимального давление в скважине

?

Расстояние между трубопроводами в одной траншее должно быть в свету:

-Не более 0,5 м

-Не более 1,5 м

+Не менее 0,5 м

?

Замер потенциалов при протекторной защите трубопроводов должен производиться:

-Один раз в год

-Один раз в месяц

+Один раз в квартал

?

При какой коррозионной активности сточной воды необходимо предусматривать мероприятия по анти коррозионной защите трубопроводов и оборудования ?

-Менее 0,1мм/год

+Более 0,1 мм/год

-Более 0,2 мм/год

?

Насосный агрегат ЦНС80-1000..1800 предназначен для закачки пресных, пластовых и сточных вод с содержанием  механических  примесей по массе:

+Не более 0.1 %

-Не менее 0.1 %

-0.1 %

?

Разрезы сальниковой набивки  в насосах ЦНС 80-1000…1900 следует располагать через:

-90"

-120"

+180"

?

Допустимое количество пусков в год  насосного агрегата ЦНС80-1000…1900 с двигателем СТДМ - 800 - 2Р УХЛ4:

+100

-200

-300

?

Допустимое количество пусков в год насосного агрегата ЦНС80-1000…1900 с двигателем 4 АРМ - 800 / 6000 УХЛ4:

-100

-300

+500

?

Установленный ресурс насосов ЦНС80-1000…1900 до капитального ремонта не менее:

-16000 ч.

-17000 ч.

+18000 ч.

?

Срок службы до списания ЦНС 80-1000-1900 не менее:

+5 лет

-6 лет

-8 лет

?

Насосный агрегат ЦНС 80-1000…1900 предназначен для закачки пресных, пластовых и сточных вод с содержанием механических. примесей по размерам ТВЧ:

-Не более 0.01 мм

-Не менее 0.1 мм

+Не более 0.1 мм

?

Точность установки насосного агрегата

+0,1 мм на 1м.

-0,2 мм на 1 м.

-0,3 мм на 1 м.

?

Интервал между пусками насосного агрегата ЦНС 80-1000..1900 во время пуска из холодного состояния (для двигателя ВАО2- 560 - 800-2У2 УХЛ4) должен быть:

+15 мин.

-16 мин.

-18 мин.

?

Температура среды на входе ЦНС 80 - 1000…1800 должна быть:

-Не более 40"С

+Не более 45"С

-Не более 50"С

?

Продолжительность работы ЦНС80-1000..1900 на закрытую выкидную задвижку  должно быть не более:

-15 сек

+25 сек

-35 сек

?

Когда примерно наступает холодное состояние эл.двигателя: насосного агрегата ЦНС 80-1000..1900 через:

-10 ч

+12 ч

-15 ч

Второй пуск эл.двигателя насосного агрегата ЦНС 80-1000..1900 из горячего состояния возможен по истечении:

-2 ч

+3 ч

-4 ч

?

Рабочее давление в любой точке системы сбора продукции скважин, как правило, не должно превышать:

-40 МПа

-14 МПа

+4 МПа

?

Время обкатки ЦНС 80-1000…1800 на номинальном режиме не менее:

-4 часов

-3 часов

+2 часов

?

Надо  производить пробный пуск резервного насосного агрегата ЦНС 80-1000…1800 не реже:

-1 раз в 10 дней

+1 раз  в 15 дней

-1 раз в 25 дней

?

Давление на выходе насоса ЦНС 80 - 1000…1900 должно быть не более:

+25.9 МПа

-26.2 кгс/см3

-26.8 МПа

?

Температура жидкости на выходе из камеры гидроразгрузки ЦНС 80-1000..1800 должна быть не более

+353 К

-363 К

-373 К

?

Через сколько часов регистрируются данные о расходе воды по КНС в диспетчерско-технологической службе цеха ППД по каналам телемеханики новой модификации

+2 часа

-3 часа

-4 часа

?

Насосный агрегат ЦНС80-1000..1800 предназначен для закачки пресных, пластовых и сточных вод с плотностью?

-1000-1200 кг/м3

+1000-1120 кг/ м3

-1000-1100 кг/м3

?

Температура вкладышей подшипников насоса ЦНС 80-1000…1900 не должна превышать

-70 градусов

-75 градусов

+80 градусов

?

Периодичность проведения ТО насосного агрегата ЦНС80-1000..1900 через:

-500 - 550 ч. работы

+700 - 750 ч.работы

-800 - 850 ч. работы

?

Качество масла насосного агрегата ЦНС80-1000..1900 необходимо проверять не реже:

+1 раз в месяц

-1 раз в квартал

-1 раз в год

?

Полная замена масла производится у вновь вводимых в эксплуатацию насосов ЦНС 80-1000…1900 через:

-700 - 750 часов

-750 - 15000 часов

+24 часа

?

Давление в камере разгрузочного устройства ЦНС80-1000..1800 не должно превышать давления на входе более чем на:

-0.3 МПа

+0.4 МПа

-5 кгс/см2

?

Насосный агрегат ЦНС80-1000..1800 предназначен для закачки пресных, пластовых и сточных вод с содержанием ионов хлора?

+не более 80000 мг/дм3

-не более 50000 мг/дм3

-не менее 11000 мг/дм3

?

При каких температурах воздействия можно проводить обработку призабойной зоны скважины, со стеклопластиковыми трубами, высокоэффективными химическими реагентами:

-До +100С

+До +90С

-До +80С

?

Перепад давления на сетке фильтра входного трубопровода ЦНС 80-1000..1800 не должно быть более:

-0.3  МПа

+0.03 МПа

-0.3 кгс/см3

?

В каком случае необходимо останавливать насосный агрегат в аварийном порядке?

+При нарушении герметичности насоса и фланцевых соединений

-При утечке через сальниковые уплотнения

-При уменьшение давление воды на приеме насоса

?

При установке на насос ЦНС80-1000..1900 уплотнений сальникового типа утечка перекачиваемой воды через каждое уплотнение должна составлять:

-2 - 5 дм3/ч

-3 - 5 дм3/ч

+3 - 10 дм3/ч

?

Состояние эл. двигателя насосного агрегата считается горячим если температура любой из активных частей двигателя отличается от температуря окружающей среды больше чем на?

-2 градуса

+3 градуса

-4 градуса

?

Греются подшипники насоса ЦНС80-1000..1900. Вероятные причины:

-Выработка масляных зазоров во вкладышах подшипника

+Малы масляные зазоры

-Нарушена балансировка ротора

?

Чем воспринимается осевая нагрузка в насосе ЦНС-80?

-Дистанционной втулкой

-Рабочими колесами

+Гидропятой

?

Расположение визуального указателя осевого сдвига ротора насоса ЦНС-80

-На крышке подшипника

-На напорной крышке насоса

+На валу ротора

?

Повышенная вибрация насоса ЦНС80-1000..1800. Вероятная причина

-Недостаточное количество охлаждающей жидкости в маслоохладителях

-Перекос колец пары трения

+Выработка масляных зазоров во вкладышах подшипника

?

Для чего предназначен манометр, установленный на боковом отводе трубной головки арматуры :

-Для определения рабочего давления

-Для определения давления закачиваемой жидкости.

+Для контроля за давлением в межтрубном пространстве.

?

Через сколько часов регистрируются данные о расходе воды по КНС в диспетчерско-технологической службе цеха ППД по каналам телемеханики новой модификации ?

+2 часа

-3 часа

-4 часа

?

Допустимое радиальное биение при центровке насоса ЦНС80-1000..1800 и электродвигателя

+0.05 мм

-0.03 мм

-0.06 мм

?

Обслуживающий насосный агрегат ЦНС80-1000…1900 персонал должен в свободное время находится  в звукоизолированной кабине или малошумном помещении с уровнем звука не  более:

-70 ДБ

+75 ДБ

-75.5 ДБ

?

Повышенные утечки через торцевые уплотнения насосного агрегата. Вероятные причины

-Повышенное биение ротора

-Повышенное давление в камере гидропяты

+Отложение солей продуктов коррозии и износа

?

Пресные воды содержат растворенный О2 в количестве:

+4,3-10,0 мг/л

-4,3-9,0 мг/л

-5,3-10,0 мг/л

?

Минимальная подача ЦНС 80 - 1000 ..1800 не менее:

+55 м3/ч

-80 м3/ч

-65 м3/ч

?

Максимальная подача ЦНС 80 - 1000 ..1800 не менее:

-55 м3/ч

+80 м3/ч

-65 м3/ч

?

Все контрольные приборы насосного агрегата ЦНС80-1000..1800 должны проходить госповерку не реже:

-1 раз в квартал

-1 раз в пол года

+1 раз в год

?

Обслуживающий персонал может находиться вблизи насосного агрегата ЦНС 80-1000..1800 на расстоянии 1м от его контура не более:

+15 минут

-25 минут

-35 минут

?

Какая частота вращения ЦНС 80 - 1000 - 1800:

-3000 об/час

-3500 об/мин

+3000 об/мин

?

В процессе эксплуатации насоса ЦНС 80-1000..1900 допускаемая интенсивность вибрации не более:

-7.1 мм/с

-10 мм/с

+11.2 мм/с

?

Допускаемый кавитационный запас ЦНС 80-1000-1900 не более:

+5 м

-6 м

-7 м