Вопросы для тестирования по профессии: «Машинист агрегатов по обслуживанию нефтепромыслового оборудования»

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. ПБ 08-624-03;

2. ГОСТ Р 51161-2002 Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним;

3. ГОСТ 12.2.136-98 Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности;

4. ГОСТ 12.4.121—83 Противогазы промышленные фильтрующие;

5. Устав Аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ;

6. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела;

7. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве;

8. Архипов К.И. "Справочник по станкам-качалкам";

9. Паспорт и инструкция по эксплуатации насоса-дозатора.

?

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.11)

-предупредительные знаки;

-надписи;

+и то и другое;

?

Какое расстояние должно быть между отдельными механизмами? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.14)

-0,75;

+1;

-0,5;

?

Маршевые лестницы должны быть с двух сторон оборудованы перилами высотой? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.16)

-0,9 м;

-1,2 м;

+ 1 м;

?

Регулировка тормоза должна обеспечивать запас хода при торможении?

-на 3 – 4 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

-на 1 – 2 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

+на 2 – 3 зуба фиксатора и отсутствия нагрева диска;

?

Какое расстояние должно быть при крайнем нижнем положении головки балансира?

- 300 мм;

+ 200 мм;

- 15 см;

?

Какое расстояние между зажимами на канате подвески устьевого штока должно быть?

- не менее шести диаметров каната;

+ не менее трёх диаметров каната;

- не менее десяти диаметров каната;

?

Число зажимов на каждом канате подвески устьевого штока должно быть не менее: (ПБ 08-624-03 п. 1.4.32)

+ трёх;

- шести;

- двух;

?

Какой должен быть диаметр каната штанговращателя?

+ 9-10 мм;

- 6-8 мм;

- 3-4 мм;

?

Рабочие площадки должны иметь настил (ПБ 08-624-03 п. 1.4.18):

+ из досок толщиной не менее 40 мм;

+ из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения;

- из арматуры диаметром 20 мм с размером ячеек 100х100 мм;

- из нержавеющей стали с гладкой поверхностью;

?

Высота перильчатого ограждения у станка-качалки должна быть не менее

+ 2,5 м;

- 1 м;

- 1,5 м;

- 2 м;

?

Кондуктор должен быть связан с рамой станка-качалки (ПБ 08-624-03 п. 3.5.2.33):

- одним заземляющим стальным проводником;

+ двумя заземляющими стальными проводниками;

?

Расстояние от нижней точки кривошипа станка-качалки до земли должно быть не менее

- 100 мм;

- 150 мм;

+ 200 мм;

?

Гравийно-песчаное основание при монтаже фундамента и монтаже привода на фундамент, выполняемое в грунте должно быть толщиной:

- 0,05 м;

+ 0,2 м;

- 0,1 м;

?

Запрещается использование канатов, если (ПБ 08-624-03 п. 1.5.33):

- в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 5 процентов и более;

- в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 6 процентов и более;

+ в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7 процентов и более;

?

Резку стального каната следует производить с использованием (ПБ 08-624-03 п. 1.5.36):

- электросварки с применением защитной маски;

- газосварки с применением защитных очков;

+ специальных приспособлений с применением защитных очков (масок);

?

Срок стажировки установленный работодателем, дающий право допуска к работам на опасных производственных объектах не может быть менее (ПБ 08-624-03 п. 1.7.6):

- десяти дней;

- трёх дней;

+ двух недель;

?

На напорном трубопроводе центробежного насоса должен быть установлен (ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.78):

- фильтр;

- дренажное устройство;

+ обратный клапан;

- пружинно-предохранительный клапан;

?

Ремонт насоса после его остановки следует начинать когда температура насоса не будет превышать в градусах Цельсия (ПБ 08-624-03 п. 3.6.83):

+30 градусов;

- 45 градусов;

- 60 градусов;

?

Фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.22):

- не ниже 15 процентов;

- ниже 16 процентов;

+ не ниже 16 процентов;

?

Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.25):

- не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут;

- не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут;

+ не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне должен производиться не реже

- одного раза в смену;

- одного раза в 30 минут;

+ одного раза в час;

?

Очистить место проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами от горючих материалов в радиусе не менее

- 3 м;

- 2 м;

- 4 м;

+ 5 м;

?

К огневым работам относятся производственные операции с применением работ?

- долбёжные работы;

+ газоэлектросварка и резка;

- паяльные работы;

- варка битумов и смол;

- механическая обработка металла с выделением искр;

- все эти работы;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны:

- 300 мг/куб.м;

- 3 мг/куб.м;

+ 10 мг/куб.м;

?

Мгновенное отравление, судороги и потеря сознания, сопровождающиеся быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича сердца может наступить при концентрации:

- 200-280 мг/куб.м;

+ 1000 мг/куб.м;

- 300 мг/куб.м;

?

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих, по высоте

- 2 м;

- 2,5 м;

+ 3 м;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе рабочей зоны составляет:

- 10 мг/куб.м;

- 0,008 мг/куб.м;

+ 3 мг/куб.м;

?

Противогазы применяют при температуре окружающей среды?

+от минус 30 градусов С до плюс 50 градусов С

- от минус 20 градусов С до плюс 60 градусов С

- от минус 30 градусов С до плюс 60 градусов С

?

Для подбора шлем маски противогаза, необходимо произвести два измерения головы сантиметровой линейкой.

+ длины (в см.) круговой линии, проходящей по краю подбородка,  щекам и через высшую точку головы (макушку);

+ длины (в см.) окружности, проходящей по лбу через бровные дуги до  затылка;

- длины (в см.) полуокружности, соединяющей ушные отверстия по лбу  через бровные дуги;

?

При отсутствии принудительной подачи воздуха длина шланга у шлангового противогаза не должна превышать: ( ИБТВ 084-02 пункт 3.31.)

+ 20 м.

- 15 м.

- 25 м.

?

Что означает пять сигналов (звуковых, световых, или поданных сигнально-спасательной верёвкой? (Устав Аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ п. 80)

- "НАЗАД"

- "Стой, прекрати работу"

- "Уходи от опасности"

+ "Помогите в работе"

?

Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть: (Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела стр.59)

- 60 градусов

+ 45 градусов

- 35 градусов

?

Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: (Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела стр.62)

- расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем;

+ расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки;

- не расклинивается;

- может не расклиниваться в зависимости от древесины из которой сделана рукоятка;

?

С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс? (Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела стр.62)

- зенкерования;

+ зенкования;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой: (СНИП 12-03-99 часть I пункт 8.2.4.)

+ 20 кг;

- 40 кг;

- 50 кг;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (СНИП 12-03-99 часть I пункт 8.2.4.)

-1,5 м.

+ 2,0 м.

-1,8 м.

?

Нарушение соединения кривошипа с валом редуктора возникает в результате: (Архипов К.И. "Справочник по станкам-качалкам" таблица 14)

+ повреждения шпоночного паза на валу;

- смятия шпонки;

- ослабления болтов корпуса подшипника;

- износа пальца и втулки;

?

Чрезмерный нагрев корпуса редуктора происходит в результате: (Архипов К.И. "Справочник по станкам-качалкам" таблица 14)

- ослабления натяжения ремней;

+ недостатка масла в редукторе;

- избытка масла в редукторе;

?

Корпус верхнего подшипника червяка насоса-дозатора, типа НД, заполняется консистентной тугоплавкой смазкой на:

- 1/2 свободного объёма;

+ 2/3 свободного объёма;

- на полный объём;

?

Замена масла, заливаемого в корпус редуктора насоса-дозатора, типа НД, производится через:

- 1500 часов работы;

- 2000 часов работы;

+ 2500 часов работы;

?

Агрегат электронасосный, дозировочный, одноплунжерный, типа НД, запускается на:

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

+ открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

?

После заливки уровень масла в редукторе насоса-дозатора, типа НД, должен закрывать:

+ половину глазка маслоуказателя;

- глазок маслоуказателя должен быть закрыт маслом полностью;

- на глазке маслоуказателя масло должно быть слегка заметно;

?

Несоосность осей валов насоса и электродвигателя не должна превышать:

+ 0,05 мм.

-0,10 мм.

-0,15 мм.

?

На напорном трубопроводе насоса ЦНС должен быть:

+ обратный клапан;

- задвижка;

- предохранительный клапан;

- манометр;

- фильтр;

?

Пуск насоса ЦНС производится на:

+ открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

- открытую запорную арматуру на всасывающем и нагнетательном трубопроводе;

?

Температура нагрева подшипников у насоса типа ЦНС не должна превышать:

+ 80 градусов С

- 30 градусов С

- 90 градусов С

?

Уравновешенность станка-качалки удовлетворительная если разность между показаниями амперметра при ходах вверх и вниз не превышает:

+ отклонение (+/-) 10 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

-отклонение (+/-) 15 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

-отклонение (+/-) 20 % от полусуммы двух максимальных значений силы тока за цикл;

?

На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должен быть установлен: (ПБ 08-624-03 пункт 3.5.1.11)

- обратный клапан;

+ предохранительный клапан;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

-  Бегом.

+ Гусиным шагом.

-  Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

Балансирные противовесы должны быть массой не более:

+ 40 кг

- 30 кг

- 60 кг

- 50 кг

?

При установке электродвигателя на поворотных салазках он должен быть заземлен на раму установки гибким стальным проводником сечением не менее:

+ 35 мм

-45 мм

-25 мм

-20 мм

?

У скважины, оснащенной станком-качалкой, должна быть оборудована площадка для обслуживания электропривода и тормозного устройства. Ширина площадки не менее:

+750 мм

-650 мм

-800 мм

-600 мм

-850 мм

?

Ведущий шкив клиноременной передачи должен иметь:

+ сплошное легкосъемное ограждение

- сетчатое ограждение

- быстросъемное ограждение