Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Аккумуляторщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1.Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. М., ФОРУМ - ИНФРА- М, 2004.

2. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2004.

3. Герасименко А.И.  Автослесарь. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2003.

4.Селифанов В.В.  Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М., «Академия», 2007.

5. Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов. М., «Академия», 2005.

6. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. М., «Академия», 2003.

7. РД 34-.50.502- 91  Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово- кислотных аккумуляторных батарей.

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое издание.

9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание.

?

Назначение сепараторов в банках АКБ?    (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.11)

-Для регулирования давления газов в банке;

-Для удерживания активной массы пластин;

+Для исключения замыканий пластин;

-Для исключения короблений пластин.

?

Виды применяемых активных веществ? (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр. 134)

-Пластмассы;

+Металлы и их окислы;

-Композитные материалы;

-Сплавы.

?

Способы получения электротока в АКБ. (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр.135)

-Сепарационный;

-Инерционный;

-Электрический;

+Химический.

?

Последовательность работы кислотного аккумулятора. (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр.134)

-Разрядка, зарядка, сульфатация;

+Зарядка, разрядка, зарядка;

-Зарядка, сульфатация, зарядка.

?

Виды электролитов для аккумуляторных батарей. (Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. стр.457)

-Электролит соляной кислоты;

-Электролит азотной кислоты;

+Электролит серной кислоты.

?

Устойчивость пластин к разрушению придается за счет добавления. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 14)

-Серебра;

+Кадмия;

+Кальция;

-Кремния.

?

Виды применяемых пластмасс для изготовления сепараторов. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр12)

+Мипора;

-Полипропилен;

-Полиэстер;

-Фибра.

?

Виды  пластмасс, применяемых для изготовления корпусов АКБ. (Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. стр.265)

-Текстолит;

+Полипропилен;

- Капрон;

+Эбонит.

?

Основные неисправности аккумуляторных батарей? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 18)

-Перегревания;

- Падение уровня электролита;

+Коррозия клемм;

-Загрязнения.

?

Через сколько месяцев необходимо заменять электролит. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 20)

- 1 раз в 24 месяца;

- 1 раз в 12 месяцев;

+ После ремонтов.

?

Какой величины зарядный ток устанавливают при десульфатации пластин. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 35)

- 0,1 ампера от емкости;

+0,01 ампера от емкости;

-0,005 ампера от емкости;

-1,55 ампера.

?

Виды клеев, применяемых для склеивания аккумуляторных банок? . (Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. стр. 296)

-Целлюлозный;

-Пропиленовый;

+Целлулоидный;

-Метиловый.

?

Назначение активной массы в АКБ? (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр. 134)

-Для получения серной кислоты;

-Для увеличения скорости реакции;

+Для получения химической реакции;

-Для поглощения вредных газов.

?

Устройство моноблочного АКБ? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 10)

-Корпус, 2 банки, 3 крышки, 2клеммы;

+Корпус, 6 банок, 1 крышка, 2 клеммы;

-Корпус, 4 банки, 2 крышки, 2 клеммы.

?

Какое напряжение выдает каждая банка АКБ? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 9)

- 4,5 – 5,5 в;

+2,0 – 2,2 в;

- 3,0 – 3,5 в;

- 1,2 – 1,8 в.

?

Какие виды химических реакций происходят при зарядке АКБ?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 22)

+Восстановительные;

-Переводные;

+Окислительные;

-Электрические.

?

Почему нельзя заменять пластины по отдельности (без пары) во время ремонтов?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 35 )

-Уменьшается прочность самих пластин;

+Возникают уравнительные токи;

-Все варианты правильные;

-Падает емкость банки.

?

Как правильно припаять новые пластины при ремонтах АКБ?  (Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов. стр.202)

-С помощью флюса и припоя;

+Свинцом без флюса;

-Свинцом с помощью флюса;

-Специальным составом.

?

На положительном электроде АКБ выделяется.. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр13)

+Кислород;

-Водород;

-Сероводород;

-Озон.

?

При погружении свинца в раствор серной кислоты происходит отщепление..? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 23)

-Электронов;

+Ионов;

-Возможны все варианты;

-Атомов.

?

Какие процессы обмена материалов происходят в АКБ при разряде? (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр.135)

-Образуется кислота;

-Образуется свинец;

+Расходуется  кислота;

-Расходуется свинец.

?

В какой последовательности проводится процесс десульфатации? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 35)

+Мойка пластин, зарядка слабым током, разрядка, мойка, зарядка;

-Мойка пластин, разрядка, зарядка, разрядка, мойка, зарядка;

-Разрядка, мойка, заливка электролита и зарядка;

-Мойка, разрядка, мойка, зарядка, мойка, зарядка.

?

Какие материалы используются для изготовления корпусов АКБ… (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр.136)

+Полиэтилен;

-Фторопласт;

+Термопласт;

-Полихлорвинил.

?

Какую роль играют поры в сепараторах АКБ: (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.11)

+пропускают электролит;

- пропускают тепло;

- пропускают газы;

- все варианты правильные;

?

Как расшифровывается марка АКБ: 6СТ-75ЭМ? (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр.241)

- 12в, стартерные, 75А, эбонит, мипор;

- 12в, стартерные, 75А, эбонит, мипласт;

+ 12в, стартерные, 75А/ч, эбонит, мипласт;

- 12в, стартерные, 75Ч, эбонит, мипласт.

?

Нормальная плотность электролитов при заливке в новую АКБ зимой   (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 16)

- 1,18;

- 1,29;

+1,28;

- 1,25.

?

Что происходит с удельным сопротивлением электролита при температуре – 40 градусов? (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр.239)

- уменьшается в 2 раза;

- увеличивается в 2 раза;

+увеличивается в 8 раз;

- увеличивается в 3 раза.

?

До какой величины плотности электролита нельзя разряжать АКБ? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 48)

- 2,0;

+1,18;

-1,15;

-1,12.

?

Во сколько этапов происходит заряд АКБ? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 46)

+четыре;

-два;

-пять;

-один.

?

Чем объясняется непостоянство напряжения в процессе разряда АКБ?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 36)

-Падением плотности электролита;

-Уменьшением емкости;

+Изменением внутреннего сопротивления;

-Уменьшением коэффициента отдачи тока.

?

Сколько основных способов заряда АКБ применяют на практике? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 30)

-2;

+3;

-1;

-4.

?

Для уменьшения химической активности электролита применяют..?  (Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. стр. 135)

+Пониженной плотности электролит;

-Повышенной плотности электролит;

-Повышение уровня электролита;

-Понижение зарядного тока.

?

Саморазряд АКБ можно уменьшить при хранении в условиях..?  (Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов. стр. 89)

-Нормальных температур;

+Пониженных температур;

-Любых минусовых температурах;

-Любых плюсовых температурах.

?

Для оценки способности АКБ к холодному пуску берется минусовая температура..?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  44)

-20 градусов;

-15 градусов;

+18 градусов;

-12 градусов.

?

Для очистки АКБ от пыли и грязи применяют чистую тряпку, смоченную..?  (Набоких В.А.  Эксплуатация и ремонт  электрооборудования автомобилей и тракторов. стр. 200)

- в 5% растворе каустической соды;

+в 10% растворе нашатырного спирта;

- в 10% растворе борной кислоты;

- все варианты правильные;

?

При какой плотности электролита внутреннее сопротивление АКБ возрастет в 2 раза?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  46)

-1,23;

+1,10;

-1,18;

-1,25.

?

Из-за чего ограничивается повышенное применение активных материалов в АКБ?  (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 21)

-Большого веса и габаритов банок;

+Отложения сульфата свинца;

-Все варианты;

-Большой плотности электролита.

?

При достижении какой температуры электролита следует прекратить заряд АКБ? (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  31)

+35 градусов;

-45 градусов;

-50 градусов;

-40 градусов.

?

Сколько человек должны переносить серную кислоту вручную? (РД 34.50.502-91 п.1.6)

-1;

-3;

+2;

-4.

?

В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо:  (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.12)

-Прекратить работу;

-Принять меры по устранению источника загазованности;

+Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Как нужно вливать кислоту при приготовлении электролита? (РД 34.50.502-91 п.1.7)

-Тонкой струей воду в кислоту;

+Тонкой струей кислоту в воду;

-Можно любым способом.

?

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных факторов? (ПБ 08-624-03 п.1.4.11.)

-Ограждения с предупредительными надписями;

-Заземления с указанием символов;

+Предупредительные знаки и надписи.

?

Какое расстояние допускается Правилами безопасности между отдельными механизмами и для рабочих проходов? (ПБ 08-624-03 п.1.4.14)

-Не менее 1,25м  и  1,0м;

+Не менее  1,0м  и  0,75м;

-Не менее  0,75м  и  0,5м.

?

В режиме постоянного подзаряда АКБ в помещениях должна осуществляться вентиляция, обеспечивающая не менее …….кратный обмен воздуха. (РД 34.50.502-91п.1.4)

- двух;

+ одно;

- трех;

- четырех;

?

При попадании брызг кислоты или электролита на кожу необходимо немедленно промыть …%-ным раствором питьевой соды. (РД 34.50.502-91п.1.11)

- 3-х;

- 2-х;

+ 5-и;

-10-и;

?

Для приведения АКБ в полностью заряженное состояние и для предотвращения сульфатации пластин должны проводиться….  (РД 34.50.502-91п.2.5)

- нормальные заряды;

- заряды при повышенных токах;

+ уравнительные заряды;

- контрольные заряды;

?

Пролитый на пол электролит должен немедленно удаляться с помощью…. (РД 34.50.502-91п.2.11)

- сухой тряпки;

+ сухих опилок;

- сухого песка;

- химикатов;

?

Кислота, попавшая на одежду должна нейтрализоваться … процентным раствором кальцинированной соды. (РД 34.50.502-91п.1.13)

- 5-ти;

+10-ти;

- 3-х;

-15-ти;

?

Какова частота проведения уравнительных зарядов для аккумуляторов?(РД 34.50.502-91п.4.3.3)

- один раз в полгода;

-два раза в полгода;

+один раз в год;

- три раза в год;

?

Доливку воды производят при снижении уровня электролита над предохранительным щитком пластин до …(РД 34.50.502-91п.4.3.4)

-15мм;

+ 20мм;

-10мм;

- 8мм;

?

До какого минимального напряжения в одной банке аккумулятора проводится контрольный разряд (РД 34.50.502-91п.4.5.7)

- 1,4в;

+ 1,8в;

- 1,2в;

- 1,1в;

?

Электролит приобретает малиновый оттенок, если присутствует в виде вредных примесей ….(РД 34.50.502-91п.5.3.5)

- хлор;

+марганец;

-железо;

- медь;

?

При зарядке засульфатированного АКБ что происходит с напряжением заряда (РД 34.50.502-91п.5.4.3)

- не увеличивается;

- плавно увеличивается;

+резко увеличивается;

- резко падает;

?

При запущенной сульфатации пластин АКБ рекомендуется режим заряда с применением электролита плотностью….(РД 34.50.502-91п.5.4.6)

- 1,28;

+1,02;

- 1,18;

- 1,12;

?

Какой признак является окончанием растворения сульфатов на пластинах…….(РД 34.50.502-91п.5.4.6)

+сильное газовыделение;

-сильное нагревание;

-уменьшение плотности;

+увеличение плотности;

?

По какому признаку определяется короткое замыкание пластин через шлам в аккумуляторной банке….(РД 34.50.502-91п.5.4.9)

- по пониженной плотности электролита;

- по темному цвету электролита;

+ по напряжению;

- по нагреву пластин;

?

Что приводит к искривлению положительных пластин АКБ…(РД 34.50.502-91п.5.4.12)

- большая плотность электролита;

- большой ток заряда;

+ большой ток разряда;

- низкая температура электролита;

?

Если цвет электролита темно-коричневый, то он указывает на наличие в составе электролита…(РД 34.50.502-91п.5.4.18)

- марганца;

- железа;

- меди;

+ органических веществ;

?

Для удаления загрязнений марганцем АКБ разряжают, заливают свежий электролит и АКБ заряжают … током зарядки   (РД 34.50.502-91п.5.4.23)

- повышенным;

+нормальным;

- пониженным;

- знакопеременным;

?

Для удаления загрязнений медью АКБ заряжают и после зарядки…(РД 34.50.502-91п.5.4.24)

- заменяются положительные пластины;

+ заменяются отрицательные пластины;

- заменяется электролит на свежий;

- заменяются все сепараторы;

?

Переполюсовка пластин АКБ может происходить из-за…(РД 34.50.502-91п.5.4.31)

- пониженной плотности электролита;

- повышенной плотности электролита;

+ глубокого разряда;

- низкого заряда;

?

Перед сливом электролита из АКБ рекомендуется…(РД 34.50.502-91п.5.5.2)

- заряжать до плотности 1,28;

- заряжать до плотности 1,21;

+ разряжать до напряжения 1,8 в;

- разряжать до напряжения 1,4 в;

?

При нормальной эксплуатации и своевременном уходе аккумуляторные батареи служат… (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 504)

- 3 года;

+4 года;

- 5 лет;

- 8 лет;

?

При длительном хранении в АКБ происходит повышенный саморазряд вследствие ... (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 505)

- усталости ионов кислоты;

- окисления пластин;

+ расслоения электролита;

- увеличения внутреннего сопротивления;

?

Нормальный саморазряд исправной и полностью заряженной необслуживаемой АКБ в сутки составляет … (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 505)

- 0,1 %;

- 0,01 %;

+ 0,3 %;

- 0,5%;

?

Критическая величина напряжения в АКБ, при которой возникает сульфатация …(Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 505)

-8,5 в;

-9,5 в;

+10,5 в;

- при любом напряжении;

?

Для определения напряжения АКБ под нагрузкой применяют пробник Э-107, который надо удерживать на клеммах в течение … секунд  (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр.511)

- 2 сек. ;

- 3 сек. ;

- 4 сек. ;

+5 сек. ;

?

При работе с электролитом следует применять кислотоустойчивую спецодежду из следующих тканей … (РД 34.50.502-91 п.1.5)

- грубошерстной;

- полиэтиленовой;

- резиновой;

+ все перечисленные;

?

При хранении в помещении аккумуляторной бутыли с кислотой должны находиться в отдельном помещении и стоять на полу в ….. таре (РД 34.50.502-91п.1.8)

- стеклянной;

- эбонитовой;

+ пластиковой;

- деревянной;

?

К обслуживанию АКБ может допускаться только специально обученный  работник по профессии …(РД 34.50.502-91п.2.1)

- электрослесарь;

- медник;

+ аккумуляторщик;

+ электромонтер;

?

В аккумуляторах типа СК положительные электроды изготовлены из чистого свинца. Из какого материала они у АКБ типа СН? РД 34.50.502-91п.3.2.1)

- серебра;

+свинцового сплава;

- кадмия;

- серебряного сплава;

?

Во время формировочного заряда происходит изменение цвета активной массы положительных электродов, они становятся ….. (РД 34.50.502-91п.6.14.2)

- розовато- красными;

- светло- желтыми;

- темно- красными;

+ темно- коричневыми;

?

Заряд АКБ ведут до достижения постоянных значений напряжения и плотности электролита в течение ….часов  (РД 34.50.502-91 п.6.15.2)

- 4-х;

- 3-х;

+ 2-х;

- 1-ого;

?

Уравнительные токи на пластинах АКБ появляются из- за разности потенциалов, которые возникают от … (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 505)

- неполного заряда батареи;

- перегрева электролита;

- переохлаждения электролита;

+ расслоения электролита;

?

При плотности электролита 1,1 г/см3 температура замерзания составляет… (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 513)

- 10 градусов;

+ 7 градусов;

- 15 градусов;

- 5 градусов;

?

Непригодной  к дальнейшей эксплуатации считаются  АКБ при фактической емкости …%    (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 513)

- 25;

- 50;

+ 40;

- 30;

?

Положительные пластины АКБ имеют красный цветовой оттенок из- за содержания в них от 5% до 7% … (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  13)

- висмута;

+ сурьмы;

- кадмия;

- мышьяка;

?

Введение в состав активной массы положительных пластин 0,2% мышьяка повышает …(Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  13)

- химическую активность;

- механическую прочность;

+ коррозионную стойкость;

- хладостойкость;

?

Содержание кальция в виде добавки на пластинах АКБ технологически затруднено из-за … при литье. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  14)

- химической реакции;

+ выгорания;

- несовместимости;

- все варианты правильные;

?

Необслуживаемые АКБ имеют большой срок службы и не боятся глубоких разрядов, т.к. их пластины дополнительно содержат …(Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  14)

- барий;

- сурик;

+ кальций;

+ олово;

?

Снижение плотности электролита в банках АКБ  на 0,01 г/см3 соответствует разрядке на …%. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 21)

- 10;

- 8;

+ 6;

- 4;

?

Короткое замыкание между пластинами препятствует увеличению плотности электролита во время зарядки и она не повышается более чем …г/см3. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 24)

- 1,18;

- 1,21;

- 1,15;

+1,10;

?

Максимальная температура замерзания электролита – 68 градусов при плотности … г/см3. (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр.  28)

- 1,25;

- 1,27;

- 1,31;

+ 1,29;

?

При определении  напряжения под нагрузкой пробником Э-107 вольтметр при полностью заряженном АКБ должен показывать не менее … вольт. (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 511)

- 10;

+ 9;

- 8;

- 11;

?

Запрещается эксплуатировать АКБ, разряженную летом более, чем на …%, а зимой более, чем на …%. (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 511)

- 40 и 20;

- 45 и 25;

+ 50 и 25;

- 30 и 15;

?

При проведении ремонтных работ технический персонал подвергается воздействию вредных факторов производства, наиболее опасными из них являются … (Набоких В.А.  Эксплуатация и ремонт  электрооборудования автомобилей и тракторов. стр. 202)

- общетоксические;

- раздражающие;

- электромагнитные;

+ канцерогенные;

?

На техническую учебу рабочие, служащие и ИТР должны направляться…(Набоких В.А.  Эксплуатация и ремонт  электрооборудования автомобилей и тракторов. стр. 204)

- один раз в три года;

- один раз в пять лет;

+ один раз в год;

- по графику;

?

На дверях помещений, где ведутся ремонтные и зарядные работы с АКБ должны быть… (РД 34.50.502-91 п.1.3)

- специальная окраска;

- надпись «вход запрещен»;

- знак о запрещении курения;

+ надписи и знаки безопасности;

?

Примеси меди в электролите могут вызвать…(РД 34.50.502-91 п.5.3.5)

- повышенное окисление пластин;

+ ускоренный саморазряд;

- замыкание пластин на сепаратор;

- снижение зарядного тока;

?

Для измерения напряжения в банках АКБ применяют вольтметры с классом точности…(РД 34.50.502-91 приложение №1)

- 0,25;

+ 0,5;

- 0,1;

- 0,75;

?

В помещениях с повышенной опасностью выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например … (Правила устройства электроустановок, седьмое изд. п. 1.7.53)

- 6в переменного и 10в постоянного;

-12в переменного и 20в постоянного;

+ 25в переменного и 60в постоянного;

+ 12в переменного и 30в постоянного;

?

В отношении опасности поражения людей электрическим током различают помещения на … группы  (Правила устройства электроустановок, седьмое изд. п. 1.1.13)

- две;

- пять;

- три;

+ четыре;

?

Проводники защитного заземления во всех электроустановках до 1кв. должны иметь цветовые обозначения, состоящие из чередующихся… цветов  (Правила устройства электроустановок, седьмое изд. п. 1.1.29)

- зеленого и черного;

- желтого и черного;

+ желтого и зеленого;

- желтого и красного;

?

Минимальное расстояние между электрооборудованием и заряжаемыми АКБ не должно быть менее … метров  (Правила устройства электроустановок, шестое изд. п. 4.4.19)

- 0,8;

+ 1,0;

- 1,2;

- 0,5;

?

В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 в.  в проходах для обслуживания должны устанавливаться … (Правила устройства электроустановок, шестое изд. п. 4.4.38)

- перильные ограждения;

- настил из резиновых ковриков;

+ деревянные решетки;

- аварийные выключатели;

?

В помещениях аккумуляторных батарей должны быть установлены водопроводный кран и раковина, а над раковиной надпись … (Правила устройства электроустановок, шестое изд. п. 4.4.46)

- кислоту и электролит сливать здесь;

+ кислоту и электролит не сливать;

- сливать только после отстаивания;

- после слива промывать сильной струей воды;

?

Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее … (Правила устройства электроустановок, шестое изд. п. 4.4.18)

- 1,0м;

- 0,85м;

+0,75м;

- 0,5м;

?

Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока через … трансформатор  (Правила устройства электроустановок, шестое изд. п. 4.4.10)

- понижающий;

- разделяющий;

+ разделительный;

- выпрямительный;

?

Фактическая емкость аккумуляторной батареи определяется умножением времени ее разряда в часах на величину разрядного тока в амперах, численно равную …часть приведенной емкости   (Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. стр. 512)

- 0,01;

- 0,1;

- 0,5;

+ 0,05;

?

Зарядку аккумуляторной батареи рекомендуется производить электрическим зарядом, равным … ее емкости (Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. стр. 47)

- 1/5;

+1/10;

- 1/4;

- 1/15.