Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Наполнитель баллонов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Назначение электроконтактных  манометров

-Для получения точных показаний  давления;

-Для выключения компрессора при авариях;

+Для включения и выключения эл.двигателя;

?

Что должно быть нанесено на трубопроводы наполнительной станции

-Давление и температура газа или воздуха;

-Название продукта и давление предельное;

+Стрелки, указывающие направление движения газа или воздуха;

?

Разрешается ли производить работы  в помещении наполнения баллонов СУГ при неисправной вентиляции

+запрещается;

­разрешается;

­иногда  разрешается;

­иногда запрещается;

?

В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы

-красный;

+жёлтый;

-защитного цвета;

-чёрный;

?

Где должны находиться инструкции по безопасности по всем видам работ , проводимым на наполнительной станции

-у старшего инженера;

-у руководителя  лаборатории;

+на рабочих местах;

-у инженера по технике безопасности;

?

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных факторов

-Ограждения с предупредительными надписями;

-Заземления с указанием символов;

+Предупредительные знаки и надписи;

?

Правила применения огнетушителя ОПУ-5:

-Выдернуть чеку, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь

+Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг и через 5 секунд  направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

-Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь

-Сорвать пломбу,  поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

-Проведения первичного инструктажа.

-Проведения очередного инструктажа.

-Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Когда проверяется знание ПЛВА

+во время учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта;

-при проведении планового инструктажа на рабочем месте;

-во время экзаменов по проверке знаний;

-при приеме на работу.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм:

+Вредных веществ в воздухе.

+Уровни шума.

+Вибраций.

+Других вредных факторов.

?

Что такое опасный производственный фактор (ФЗ об охране труда, ст.1)

-Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

-Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

-Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ после проверки знаний рабочий должен пройти  стажировку  в течение:

-одного месяца;

-одной недели;

+первых десяти рабочих смен;

-первых шести рабочих смен;

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения

-Бегом.

+Гусиным шагом.

-Перекатыванием.

-Обычным шагом.

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение

-3 метра

-5 метра

-7 метра

+10 метров

-15 метров

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в

-диэлектрические галоши.

+диэлектрические перчатки.

-диэлектрические резиновые коврики.

-изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится

-один раз в год

-один раз в 6 месяцев

-с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца

+перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится

-один раз в 6 месяцев

-один раз в год

+один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев

-один раз в квартал

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте

-для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы

-с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-с целью обучения для получения разряда

?

ПДК это предельно допустимая концентрация вредных газов в воздухе рабочей зоны:

+которая не оказывает вредного влияния на организм человека.

-которая оказывает вредное влияния на организм человека.

-выше которой запрещено работать.

-которая не способна взорваться.

?

Чему равна ПДК углеводородных газов рабочей зоны

-100 мг/куб. м

-3 мг/куб м

+300 мг/куб м

-10 мг/куб м.

?

Пределы взрываемости горючих газов - это концентрации газа в воздухе:

-при которых газ не способен взорваться.

+при которых газ способен взорваться.

?

Может ли взорваться газ при концентрации в воздухе меньше нижнего предела взрываемости

-может

+не может

?

Может ли взорваться газ при концентрации в воздухе больше верхнего предела взрываемости

-может

+не может

?

Какие из углеводородных газов хранятся в сжиженном виде

-метан

+пропан

-этан

+бутан

?

Какой из углеводородных газов самый тяжелый

-метан

-этан

-пропан

+бутан

?

В каком виде храниться в баллонах ацетилен

-в сжатом.

-в сжиженном

+в растворенном под давлением.

?

В каком виде храниться в баллонах метан

+в сжатом.

-в сжиженном

-в растворенном под давлением.

?

В каком виде храниться в баллонах пропан-бутановая смесь

-в сжатом.

+в сжиженном

-в растворенном под давлением.

?

В каком виде храниться в баллонах воздух

+в сжатом.

-в сжиженном

-в растворенном под давлением.

?

Какие из газов являются не горючими

+кислород

+углекислый

-пропан

-метан

+гелий

-ацетилен

?

Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах

-никакое.

-не более 0,05МПа.

+не менее 0,5 кгс/см2.

-не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны

-на расстоянии не менее 5м.

-на расстоянии не менее 3 м.

+на расстоянии не менее 1м.

-на расстоянии не менее 3,25м.

?

Какого цвета баллон с пропаном

+красного.

-голубого.

-белого.

-серого

?

При какой концентрации природного газа в смеси с воздухом образуется  взрывоопасная смесь

-3-10%

+2,5-15%

-5-10%

-1-5%

?

Вентили для ацетиленовых баллонов изготавливают:

-из латуни с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны.

-из чугуна с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны.

+из стали с особенной резьбой для исключения его установки на другие баллоны.

?

Вентили для кислородных баллонов изготавливают:

+из латуни, потому, что сталь сильно корродирует в среде сжатого кислорода.

-из стали, потому, что латунь сильно корродирует в среде сжатого кислорода.

-из чугуна, потому, что сталь и латунь сильно корродируют в среде сжатого кислорода.

?

Какие вещества относятся к ЛВЖ

-Этан и ацетилен

+Бензин и керосин

-Сероводород и углекислота

-Метан и азот

?

На каком расстоянии запрещается хранить баллоны  с газами  от отопительных приборов

+0,5 м

+ближе 1м

-ближе 1,5м

-ближе 2м

?

Баллоны, содержащие  сжиженные  и  растворенные под давлением газы при перевозке и хранении должны иметь:

-Вентиля

-Задвижки

-Заглушки

-Гайки

+Предохранительные колпаки

?

От чего необходимо беречь баллон  во избегании от взрыва

+От нагрева солнечных лучей

-От попадания воды

-От попадания земли

-От механических повреждений

?

Как необходимо производить  отбор газа из баллона

+Через редуктор, предназначенный для данного газа

-Компрессор, предназначенный для данного газа

-Вентиль, предназначенный для данного газа

-Задвижку, предназначенный для данного газа

-Двигатель, предназначенный для данного газа

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе

-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой

-Не реже одного раза в год.

-Не реже двух раз в полгода.

-Один раз в год.

-Ежемесячно.

+Не реже двух раз в год.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется:

+Не реже одного раза в месяц.

-Не реже двух раз в месяц.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

-Не реже одного раза в год.

-Перед каждой вахтой.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

-Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Возможна ли эксплуатация наполнительной станции с неисправными приборами пожарной защиты

+Нет.

-Да.

-Да, при наличии средств ручного пожаротушения.

-Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении ответственного лица.

-Да, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов

-Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

-При отсутствии средств пожаротушения.

-При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

-При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата, колодца, котлована

+В светлое время суток.

-В темное время суток.

-В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

-В темное время суток только в аварийных ситуациях.

-В любое время суток.

?

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата, колодца, котлована

+Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

+Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

+Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

+Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества

-Предохранительными клапанами.

-Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+Заземлением.

-Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

-Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство

+Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

+Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве

+Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

-Два человека.

-Один работающий и один наблюдающий.

-Два работающих и один наблюдающий.

-Не менее двух человек.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие

-Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

-Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

-Держать в готовности дыхательные аппараты.

-Все перечисленное.

+Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов

-Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+Работы должны быть немедленно прекращены.

-Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

-Работы продолжить после извещения руководителя работ.

-Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха

+При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе

-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Выберете определение для баллона:

-сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

-передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

-сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+сосуд с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Рабочее давление в сосуде это-

-максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

-давление, при котором производят испытание сосуда.

-давление, на которое производится расчет на прочность.

+максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при  нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление в сосуде это-

-максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

-давление, при котором производят испытание сосуда.

-расчетное давление при Т= 20оС.

?

Расчетное давление в сосуде это-

-максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

-максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+давление, на которое производится расчет на прочность.

-давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Пробное давление в сосуде это-

+давление, при котором производят испытание сосуда.

-расчетное давление при Т= 20оС.

-максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

-максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Где должны устанавливаться обратные клапана

-На трубопроводах.

-На штуцерах.

-На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

+На подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Запорная арматура должна соответствовать:

-расчетному или рабочему давлению.

-условному диаметру.

-требуемому материалу.

+всему выше перечисленному.

?

Что не указывается в маркировке задвижки

+Направление среды.

-Условное давление.

-Клеймо завода- изготовителя.

-Диаметр условного прохода.

?

Какие указатели должны быть на запорной арматуре

-Дата следующей поверки.

-Дата следующих  поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

+Направления вращения при открытии и закрытии.

-Давление срабатывания.

?

Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек

-Монтировкой или трубой.

+Ключом-усилителем.

-Руками.

-Щипцами.

?

В каком случае установка манометров не разрешается

-на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения.

-на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения.

-от 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения.

+свыше 3м от уровня площадки наблюдения.

?

В каком случае манометр не допускается к применению

+отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

-при отсутствии красной черты.

-если установлен на высоте более 2м.

-если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Что такое класс точности манометра

-абсолютная погрешность измерения.

+процент ошибки показания прибора.

-диапазон шкалы.

-истинное значение давления.

?

В каком случае манометр допускается к применению

-отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

-просрочен срок поверки.

+если установлен на высоте более 2м.

-стрелка не возвращается на ноль.

?

Что не требуется при установке указателя уровня

-указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосуда и продувки.

-должна быть хорошая видимость уровня.

+на значении рабочего уровня должна быть красная черта.

-должны быть отмечены верхний и нижний уровни.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление

-на стекле.

-на корпусе.

+на шкале.

-на стекле и на корпусе.

?

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты

-две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

-две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра.

-красная черта на стекле.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки

+не менее 100мм.

-не менее 160 мм.

-не менее 250 мм.

-должна быть дополнительная площадка для обслуживания.

?

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра

-дата следующей поверки.

+квартал и год поверки.

-квартал и год следующей поверки.

-дата поверки.

?

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала.

-1 раз в 5 лет.

-1 раз в 3 года.

+1 раз в 12 месяцев.

-1 раз в 6 месяцев.

?

Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда

-взрывобезопасные светильники на напряжение не выше 36 вольт.

-взрывобезопасЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ

ные светильники на напряжение не выше 24 вольт.

+взрывобезопасные светильники на напряжение не выше 12 вольт.

-взрывобезопасные светильники на напряжение не выше 9 вольт.

?

Какой документ необходим для работы внутри сосуда

-специальной разрешение.

-режимный лист.

-сменный журнал.

+наряд - допуск.

?

Сроки госповерки контрольно-измерительных приборов:

-не реже 2 раз в год;

+не реже 1 раза в 12 месяцев;

-один раз в пол года;

-один раз в три года;

?

На какой отметке шкалы манометра устанавливается красная черта

+на давление, соответствующее максимальному  рабочему давлению;

-на давление, соответствующее расчетному давлению;

-на давление, соответствующее пробному давлению;

-на давлении, соответствующее условному давлению;

?

Жидкостные, U-образные манометры, измеряют давление:

-по выпрямлению полой пружины (трубки Бордо).

-по перемещению поршня в цилиндре, заполненном маслом.

+по высоте уравновешенного столба рабочей жидкости, заливаемой в прибор.

-по перемещению поплавка на уровне жидкости.

?

Пружинные манометры измеряют давление:

+по выпрямлению полой пружины (трубки Бордо).

-по перемещению поршня в цилиндре, заполненном маслом.

-по высоте уравновешенного столба рабочей жидкости, заливаемой в прибор.

-по перемещению поплавка на уровне жидкости.

?

Пружинные трубчатые манометры по назначению делятся на:

-аварийные

+образцовые

-резервные

+контрольные

-проверочные

+технические

?

Образцовые манометры служат:

-для проверки технических (рабочих) манометров, на месте их установки.

-для технических измерений в трубопроводах и аппаратах на месте установки.

+для проверки контрольных и технических манометров, а так же для точных измерений.

-для точных измерений.

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного:

-не реже одного раза в неделю;

-не реже одного раза в месяц;

-не реже одного раза в квартал;

+не реже одного раза в 6 месяцев

?

Пределы измерения ртутных термометров:

-от -200? до + 500?С;

-от -30? до + 1500?С;

+от -30? до + 500?С;

-от +30? до + 200?С;

?

Принцип действия термоэлектрического пирометра основан:

+возникновении ЭДС в замкнутой цепи, при отличии температуры горячего спая от температуры холодного спая термопары.

-на свойстве жидкости /ртути, этилового спирта и др./ увеличивать свой объем с изменением температуры.

-на  возрастании сопротивления платиновой или медной проволоки 50-80 мкм, намотанной на каркас и заключенной в защитную арматуру при изменении температуры.

-на измерении яркости цвета замеряемого тела.

?

Принцип действия термометра сопротивления основан:

-на возникновении ЭДС в замкнутой цепи, при отличии температуры горячего спая от температуры холодного спая термопары.

-на свойстве жидкости /ртути, этилового спирта и др./ увеличивать свой объем с изменением температуры.

+на  возрастании сопротивления платиновой или медной проволоки 50-80 мкм, намотанной на каркас и заключенной в защитную арматуру при изменении температуры.

-на измерении яркости цвета замеряемого тела.

?

Принцип действия диафрагменного расходомера основан:

-на изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера.

-на изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую среду.

-на изменении электропроводности измеряемой среды.

+на измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в трубопроводе через сужающее устройство.

?

При обслуживании ртутных термометров необходимо следить за:

-уровнем ртути в термокармане.

+уровнем масла в термокармане.

-наличием красной черты на шкале термометра.

-за целостностью пломбы госповерителя.

?

Принцип действия расходомера типа «Норд» основан:

+на изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера.

-на изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую среду.

-на изменении электропроводности измеряемой среды.

-на измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в трубопроводе через сужающее устройство.

?

Принцип действия расходомера « Взлет» основан:

-на изменении количества импульсов ЭДС при вращении турбинки расходомера.

+на изменении времени прохождения ультразвукового сигнала через измеряемую среду.

-на изменении электропроводности измеряемой среды.

-на измерении перепада давления, при движении потока измеряемого вещества в трубопроводе через сужающее устройство.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора

+На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-В любом месте по желанию заказчика.

?

Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом

-манометр.

-прокладки фланцев с хвостовиком.

+заглушка с хвостовиком.

-табличка «Не открывать,  работают люди!»

?

Запорным органом крана является:

-клапан с седлом

-плашка с седлами

+пробка притертая к корпусу

-двухседельная конструкция клапана

?

Запорным органом задвижки является:

-клапан с седлом

+плашка с седлами

-пробка притертая к корпусу

-двухседельная конструкция клапана

?

Запорным органом вентиля является:

+клапан с седлом

-плашка с седлами

-пробка притертая к корпусу

-двухседельная конструкция клапана

?

Запорным органом клапана-регулятора является:

-клапан с седлом

-плашка с седлами

-пробка притертая к корпусу

+двухседельная конструкция клапана

?

Какая арматура имеет на маркировке стрелку

-задвижка

+вентиль

-кран

+клапан-регулятор

+обратный клапан

?

Назначение   предохранительных  клапанов  ППК

-Предотвращение повышения рабочего давления;

+Предотвращение разрушения оборудования;

?

Исправность действия ППК необходимо проверять:

-не реже раза в сутки

-не реже раза в месяц

+не реже раза в смену

-каждые два часа

?

Какие детали имеет ППК

+пружина;

+клапан с седлом;

-резиновую мембрану;

+регулирующий винт;

+рычаг для подрыва.

?

Назовите марку фильтрующей коробки противогаза для защиты от углеводородных газов.

+А

-КД

-СО

+М

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров органических веществ

+Коричневая

-Серая

-Белая

-Красная с белой полосой

-Желтые и черные полосы

-Красная

?

В каких условиях применяется фильтрующий противогаз

+при содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода не менее 18 %.

-при содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода менее 18 %.

-при содержании вредных газов не более 5 % и кислорода не менее 24 %.

-в любых в условиях.

?

В каких условиях применяется шланговый противогаз

-при содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода не менее 18 %.

-при содержании вредных газов не более 0,5 % и кислорода менее 18 %.

-при содержании вредных газов не более 5 % и кислорода не менее 24 %.

+в любых в условиях.

?

Как часто проверяется фильтрующий противогоаз

+перед началом смены осмотром;

+перед использованием на герметичность;

-после ипользования на герметичность;

-раз в месяц осмотром;

+раз в квартал на герметичность;

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ:

-внешним осмотром;

+зажатием конца гофрированной дыхательной трубки

-внутренним осмотром

-любым удобным методом;

?

Как часто проверяется шланговый противогаз

-перед началом смены осмотром;

+перед использованием на герметичность;

-после использования на герметичность;

+раз в 10 дней осмотром;

-раз в квартал на герметичность;

?

При хранении не сумку фильтрующего противогаза пришивается табличка с надписями:

+фамилия;

-срок следующей проверки;

-вид газа;

+марка фильтрующей коробки;

+размер маски.

?

ПШ-1 имеет шланг длиной:

+10 м.

-15 м

-20 м

-25 м.

?

ПШ-2 имеет шланг длиной:

-10 м.

-15 м

+20 м

-25 м.

?

ПШ-1 имеет веревку длиной:

-10 м.

+15 м

-20 м

-25 м.

?

ПШ-2 имеет веревку длиной:

-10 м.

-15 м

-20 м

+25 м.