Тест по профессии «Оператор обессоливающих обезвоживающих установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?(ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-  Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. ФЗ о ПБ, ст. 1

+ Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО.

+ Неконтролируемые взрыв.

+ Выброс опасных веществ.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ ст.1)

- отказ технических устройств;

- отклонение от режима технологического процесса;

+  разрушение технических устройств;

-  повреждение технических устройств.

?

Что относится к инциденту?  ФЗ о ПБ, ст. 1

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? ФЗ о ПБ, ст. 1

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+  отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

- состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

- разрушение технических устройств;

- выброс опасных веществ;

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ ст.3)

+  это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

- это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: ФЗ о ПБ, ст. 1

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор? (ФЗ об ОТ , ст.1)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? ФЗ об охране труда, ст.1

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам к ним в темное время суток? (п.1.4.12) ПНГП

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (п.1.4.14) ПНГП

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (п.1.4.14) ПНГП

- Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+ 0,75 м и не менее 0,5 м соответственно.

- Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

- Выполняется по желанию заказчика.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (п.1.4.16) ПНГП

- Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПНГП п.1.4.17.) ПНГП

+    не более 35 см

- не более  25 см

- не более 30 см

- не более 40 см

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (п.1.4.18) ПНГП

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

- Доски толщиной не менее 35 мм.

-    Перечисленное выше.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (п.1.4.15) ПНГП - До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (п.1.4.16) ПНГП

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (п.1.4.20) ПНГП

- Не реже одного раза в год.

- Не реже двух раз в полгода.

- Один раз в год.

- Ежемесячно.

+ Не реже двух раз в год.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? (ПНГП п.1.4.21)

- При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

- Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

- При ликвидации утечек опасных жидкостей.

- Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПНГП, п.14.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м

-  При высоте механизма менее 1,3 м

-  При высоте механизма менее 2 м

-  При высоте механизма менее 0,8 м

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (п.1.5.17) ПНГП

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Как следует производить резку канатов? (п.1.5.36) ПНГП

-  С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+  С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

-  С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-  С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (п.1.7.2) ПНГП

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (п.1.7.2) ПНГП

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (п.1.7.6) ПНГП

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12) ПНГП

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7) ПНГП

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: (п.3.1.8) ПНГП

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

- Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

- Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

- Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

- Все перечисленные средства.

?

Когда проверяется знание ПЛВА? (п.3.1.7.) ПНГП

+  во время учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта;

- при проведении планового инструктажа на рабочем месте;

- во время экзаменов по проверке знаний;

- при приеме на работу.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность: (ПНГП п.3.1.9)

- Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+  Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

- Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

- Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

- Выполнения всех перечисленных мероприятий.

?

Установки подготовки нефти и газа не следует размещать: (п. 3.3.9.) ПНГП

-  В районах с преобладающими ветрами со скоростью менее 5 м/с.

-  В районах с преобладающими ветрами со скоростью более 5 м/с.

+  На пониженных участках рельефа местности.

-  На возвышенных участках рельефа местности.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (п.3.5.1.2) ПНГП

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровни шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (п.3.5.1.6) ПНГП

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (п.3.5.1.8) ПНГП

- Прочности.

- Коррозионной стойкости.

- Надежности с учетом условий эксплуатации.

- Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Куда должна иметь выход система контроля и защиты стационарных установок: (п.3.1.5.9) ПНГП

-  На диспетчерский пульт.

+  На пункт управления.

-  На диспетчерский пульт и пункт управления.

-  В общую систему управления, автоматизации и контроля за производственными процессами.

- На систему аварийного останова технологического процесса.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10) ПНГП

+    Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (п.3.5.1.11) ПНГП

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (п.3.5.1.11) ПНГП

+  Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (п.3.5.1.12) ПНГП

- Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

- Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

- Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

- Должны иметь международное признание.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (п.3.5.1.13) ПНГП

- Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (п.3.5.1.14) ПНГП

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

- Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

- Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

С  какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (п.3.5.1.19) ПНГП

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно: (п.3.5.1.20) ПНГП

- Обезвожен.

+ Осушен.

- Подогрет.

- Очищен.

- Все перечисленное.

?

На какое время работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики должен иметь запас сжатого воздуха ресивер: (п.3.5.1.21) ПНГП

- Для работы в течении не менее 30 минут.

+ Для работы в течение не менее 1 часа.

- Для работы в течение не менее 1,5 часов.

- Для работы в течение не менее 2 часов.

- Для работы в течение не менее 3 часов.

?

Что должны иметь расположенные на щитах управления диспетчерского пункта, а также отдельных технологических процессов и оборудования контрольно-измерительные приборы: (п.3.5.1.23) ПНГП

- Обозначения и градуировку.

- Штамп свидетельствующий о калибровке.

- Дату проведения калибровки.

+ Надписи с указанием определяемых параметров.

- Все перечисленное.

?

Какие мероприятия должны быть проведены на трубопроводах: (п.3.5.1.27) ПНГП

+ Проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

-  Проверена гидроизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены.

- Проверена катодная защита и теплоизоляция, все изношенные аноды заменены

- Проведен контрольный осмотр с устранением обнаруженных дефектов в покрытии.

-  Проведены контрольный осмотр трубопровода с устранением обнаруженных дефектов в покрытии и профилактический ремонт вентилей с их утеплением.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28) ПНГП

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

Какие мероприятия должны предусматриваться при эксплуатации установок с застывающими нефтями по подготовке с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов: (п.3.5.1.31) ПНГП

-  Мероприятия по недопущению снижения температуры нефти в трубопроводах и аппаратуре.

-  Мероприятия по постоянному обогреву трубопроводов.

-  Мероприятия по непрерывной перекачке нефти.

+  Все указанные мероприятия верны

?

Каким образом должны быть промыты трубопроводы по окончании перекачки по ним высоковязкой или парафинистой нефти: (п.3.5.1.32) ПНГП

+  Путем прокачки маловязкого незастывающего нефтепродукта.

-  Путем продувки инертным газом.

-  Путем промывки дизельным топливом.

-  Путем слива оставшегося продукта через дренажный слив.

-  Любым из перечисленных способов.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33) ПНГП

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (п.3.5.1.34) ПНГП

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (п.3.5.1.35) ПНГП

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Каковы требования к системе контроля состояния воздушной среды для закрытых помещений объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? (п.3.5.4.2) ПНГП

- В системе должно быть предусмотрено дублирование датчиков аварийного включения оборудования и систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку для включения оборудования, все помещения должны иметь постоянно действующую противопожарную систему.

- Система должна быть сблокирована с системой выключения оборудования, включая перекрытие клапанов, все помещения должны иметь постоянно действующую систему оповещения и сигнализации.

+ Система должна быть сблокирована с системой звуковой и световой аварийной сигнализации, все помещения должны иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку от выключения оборудования, включая перекрытие запорной арматуры, все помещения должны иметь постоянно действующую систему вытяжной вентиляции.

?

Какие сведения должны быть выведены на пункт управления? (п.3.5.4.2) ПНГП

- Основные данные замеров на объектах сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о состоянии воздушной среды.

- Основные технологические данные получаемые с объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о нарушениях в работе.

- Основные технологические параметры объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о состоянии оборудования и механизмов.

+ Основные технологические параметры объектов и данные о состоянии воздушной среды в закрытых помещениях.

- Данные о состоянии воздушной среды на территории промысловой установки

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта? (п.3.5.4.4) ПНГП

-  Пожарный щит и аварийный запас воды.

-  Систему аварийной эвакуации.

+  Ручное управление.

-  Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

-  Спутниковую аварийную связь.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС) должны быть: (п.3.5.4.6) ПНГП

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+ Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной технологической схеме.

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Все вышеперечисленное.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? (п.3.5.4.9)  ПНГП

+ При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

- Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

-  В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

-  Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Согласно, какому документу должна устанавливаться скорость изменения технологических параметров? (п.3.5.4.10) ПНГП

+  Инструкций по пуску, эксплуатации и остановке установок, утвержденными техническим руководителем организации в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей.

-  Инструкций по пуску, эксплуатации и остановке установок завода изготовителя.

-  Инструкций по пуску, эксплуатации и остановке установок, согласованными с Госгортехнадзором России.

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- Планом проведения работ, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с Госгортехнадзором России.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12) ПНГП

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Возможна ли эксплуатация установки с неисправными приборами пожарной защиты? (п.3.5.4.14) ПНГП

+  Нет.

- Да.

-  Да, при наличии средств ручного пожаротушения.

-  Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении ответственного лица.

- Да, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России.

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование установки? (п.3.5.4.18) ПНГП

+ Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе.

- Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (п.3.5.4.19) ПНГП

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (п.3.5.4.24) ПНГП

-  Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

-  Ежесуточно с оформлением акта.

+ По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (п.3.5.4.24) ПНГП

- Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

- Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Насосы, перекачивающие сернистую нефть, должны быть: (п.3.5.4.29) ПНГП

- Освобождены от перекачиваемой жидкости во избежание возможного застывания.

+  Заполнены перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений.

- Промыты и заполнены водой.

- Промыты и заполнены нейтральной жидкостью.

- Промыты и продуты инертным газом.

?

Какие требования предъявляются к резервным насосам на насосных станциях? (п.3.5.4.29) ПНГП

-  Количество резервных насосов должно быть не менее двух.

+ Должны находиться в постоянной готовности к пуску.

-  Должны быть заполнены нейтральной жидкостью.

-  Должны находиться в отдельном помещении.

-  Должны быть выкрашены в желтый цвет.

?

Кем из специалистов должна обслуживаться электрическая часть установки? (п.3.5.4.35) ПНГП

+  Электротехническим персоналом, имеющим допуск на проведение работ с электроустановками напряжением выше 1000 В.

-  Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Что должно иметь ограждение площадки электродегидратора? (п.3.5.4.38) ПНГП

- Предупреждающие надписи.

+  Блокировку, снимающую напряжение при открывании дверцы ограждения.

- Заземление.

- Запорное устройство.

- Все перечисленное.

?

Во время работы электродегидратора на лестнице подъема на него должна быть вывешена предупреждающая надпись? (п.3.5.4.40) ПНГП

-  «Сероводород»;

+  «Не влезай – убьет»;

-  «Входить здесь»;

-  «Высокое напряжение – опасно для жизни».

?

Какое устройство должен иметь электродегидратор? (п.3.5.4.41) ПНГП

- Сигнализирующее при понижении уровня продукта в аппарате.

- Предохраняющее от превышения давления.

- Регулирующее уровень продукта в аппарате.

- Отключающее подачу продукта в аппарат при отключении электроэнергии.

+  Отключающее напряжение при понижении уровня продукта в аппарате.

?

После заполнения электродегидратора продуктом, перед подачей напряжения, должны быть: (п.3.5.4.42) ПНГП

-  Проверена герметичность соединений.

+  Удалены скопившиеся в нём газы и пары.

-  Проверено заземляющее устройство.

-  Проверена блокировка ограждений.

-  Все перечисленное.

?

Напряжение на установку должно подаваться: (п.3.5.4.43)  ПНГП

+ Дежурным электроперсоналом по указанию начальника установки или лица, его заменяющего.

-  Начальником установки или лицом, его заменяющим.

-  Дежурным электроперсоналом.

-  Эксплуатационным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

-  Рабочим персоналом, обслуживающим установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

?

Дренирование воды из электродегидраторов и отстойников должно быть: (п.3.5.4.45) ПНГП

+ Автоматизированным и осуществляться закрытым способом.

- Автоматизированным и осуществляться открытым способом.

- С ручным управлением и осуществляться закрытым способом.

- С ручным управлением и осуществляться открытым способом.

- Регулярным.

?

Что разрешается производить сменному технологическому персоналу в порядке, установленном производственными инструкциями? (п.3.5.4.73) ПНГП

- Работы по предупреждению аварийных ситуаций, в случае обнаружения утечек.

+  Аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации.

- Ремонтные работы, определенные регламентом.

- Профилактический ремонт систем, согласно графика.

- Подать сигнал на пульт аварийной службы.

?

Какое управление и установка, какого оборудования должны предусматриваться для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты? (п.3.5.4.75) ПНГП

- Ручное управление и установка на линии нагнетания предохранительного клапана.

+ Дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, как правило, с дистанционным управлением.

- Дистанционное отключение и установка на линии нагнетания предохранительного клапана.

- Дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания обратных клапанов.

- Установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств, как правило, с ручным управлением.

?

На насосе, подающем масло на торцевые уплотнения, должно быть предусмотрено: (п.3.5.4.77) ПНГП

+ Блокировочное устройство, включающее резервный масляный насос при падении давления масла.

- Контактный манометр, включающий предупредительный сигнал о падении давления масла.

- Дифференциальный преобразователь давления, подающий сигнал о падении давления масла на диспетчерский пульт.

- Блокировочное устройство, отключающее основное устройство при падении давления масла.

- Предохранительное устройство предотвращающее превышение давления масла сверх установленного заводом изготовителем.

?

Какие насосы как правило применяются для нагнетания легковоспламеняющихся жидкостей? (п.3.5.4.76) ПНГП

- Центробежные бессальниковые насосы, с одинарным торцевым уплотнением.

- Центробежные насосы, с двойным торцевым.

+  Центробежные бессальниковые насосы, с двойным торцевым, а в обоснованных случаях - с одинарным торцевым дополнительным уплотнением.

- Плунжерные насосы с сальниковыми уплотнениями из бензостойкой резины.

- Поршневые насосы.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (п.3.6.1) ПНГП

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (п.3.6.3) ПНГП

+ В светлое время суток.

- В темное время суток.

- В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

- В темное время суток только в аварийных ситуациях.

- В любое время суток.

?

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата (резервуара) (п.3.6.7) ПНГП

+ Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

+ Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

+ Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

+ Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (п.3.6.8) ПНГП

- Предохранительными клапанами.

- Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+  Заземлением.

- Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

- Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Должна ли продолжать работу механическая вентиляционная система после того, как замкнутое пространство очищено и проветрено? (п.3.6.11) ПНГП

+  Должна продолжать работать, чтобы исключить случайное попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, возникающих в результате выполняемых работ.

- Должна до полного проветривания.

- Должна в течение 1 часа после начала проветривания.

- Должна в течение 2 часов после начала проветривания.

- Не должна.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (п.3.6.12) ПНГП

- Проведен инструктаж.

+  Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Что должны использовать лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха? (п.3.6.14) ПНГП

- Средства страховки.

+  Дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз.

- Светильник во взрывозащищенном исполнении.

- Спецодежду.

- Радиосвязь.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (п.3.6.17) ПНГП

+ Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

+ Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+ Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+ Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.18) ПНГП

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20) ПНГП

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21) ПНГП

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все перечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (п.3.6.22) ПНГП

- Спецодежду.

- Противогазы.

- Прорезиненные перчатки.

- Все перечисленное.

+  Спасательные пояса с лямками.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (п.3.6.24) ПНГП

- Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

- Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

- Работы продолжить после извещения руководителя работ.

- Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (п.3.8.14) ПНГП

- Ежесменно.

- Раз в неделю.

+    Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в пол года.

- Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (п.3.8.19)  ПНГП

+ Проведения соответствующего инструктажа.

+ Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (п.3.8.24) ПНГП

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25) ПНГП

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+  30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29) ПНГП

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

- Резервный комплект спецодежды.

- Резервный комплект защитных очков.

- Резервный комплект резиновых перчаток.

- Резервный комплект резиновых ботов.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (п.3.8.40) ПНГП

-   От попадания влаги.

+  От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

-   От действия отрицательных температур.

-   От хищения.

-   От всего перечисленного.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (п.3.8.46) ПНГП

-  Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

-  Любым из вышеперечисленных.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (п.3.8.47) ПНГП

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+  Запрещается.

?

Чем должны быть смочены узлы и детали технологического оборудования во избежания самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах? (п. 6.5.3.6.) ПНГП

-  Водой.

+  Техническими моющими средствами.

-  Нефтью.

-  Поверхностно-активными веществами.

?

Чем опасны пирофорные отложения? (5: стр.266, 3 абз.)

- они очень токсичны.

- они взрывоопасны.

+  они способны самовозгораться.

- они обладают неприятным запахом.

?

Как разрешается отогревать замерзший продукт в дренажном трубопроводе? (4: п. 2.5.50.)

+  при закрытой задвижке аппарата.

- при открытой задвижке аппарата.

- открыта или закрыта задвижка не имеет значения.

- при работающем автоматическом дренажном клапане.

?

За сколько минут перед входом в производственное помещение объектов с временным пребыванием обслуживающего персонала необходимо включить вентиляцию и проветрить помещение? (4: п.2.5.10.).

- 15 мин.

+  20 мин.

- 30 мин.

- 10 мин.

?

Какой размер шлем маски №2? (4: п.1.3.7.).

+  95-99см.

- 93-95см.

- 99-103 см.

- 96-100см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? (4: п.1.1.7.).

- 100мг/куб. м

+  1000мг/куб. м

- 10 мг/куб. м

- 200- 280мг/куб. м.

?

Чему равна ПДК углеводородов нефти рабочей зоны? (4: п.1.1.9.).

- 100 мг/куб. м

- 3 мг/ куб м

+  300 мг/ куб м

- 10 мг/ куб м.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? (4: п.1.1.9.).

- 100 мг/ куб м

+    3  мг/ куб м

-  10 мг/ куб м

-  0,008 мг/ куб м.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? (4: п.1.1.9.).

- 100 мг/куб. м.

- 3 мг/куб. м .

+  10 мг/куб. м.

- 0,008 мг/куб. м.

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах? (4: п.1.1.9.).

- 100 мг/куб..м.

- 3 мг/куб. м.

-  10 мг/куб.м .

+   0,008 мг/куб. м..

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в? (К:, стр. 254, 5 абз.)

- диэлектрические галоши.

+  диэлектрические перчатки.

- диэлектрические резиновые коврики.

- изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится (К:, стр. 251, 5 абз.)

- один раз в год

- один раз в 6 месяцев

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится (К:, стр. 251, 5 абз.)

- один раз в 6 месяцев

- один раз в год

+       один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев

- один раз в квартал

?

Как часто вахтовый персонал должен проверять наличие и исправность противогазов при обслуживании установок по подготовке нефти (Б-75, с.289)

- 1 раз в год

- 2 раза в год

+ каждый раз при приеме вахты

-  каждый раз перед использованием

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД (К:, стр. 272, табл.19)

- кислых газов, сернистого газа

+  сероводорода и аммиака

- всех газов

- сероводорода и сернистого газа

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости (К:, стр. 268, 2 абз.)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с     воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха

?

На какой высоте от уровня пола или площадка находится рабочая зона- места постоянного или временного пребывания рабочих? (4: п.2.6.4.).

+     2м

- 1,5 м

- 2,5 м

- 3м

?

Какова скорость снижения уровня воды при подготовительных работах в емкостях и резервуарах из под сероводородсодержащей нефти?(4: п. 2.5.72.).

- не должна превышать 0,5 м/час .

- не должна быть ниже 0,5 м/час.

- не должна быть ниже 1 м/час.

+  не должна превышать 1 м/час .

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте? (К: стр.251, 2 абз.)

-  для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приема   ми работы

-  с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-  с целью обучения для получения разряда

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (К: стр.272, таблица 19)

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

При какой минимальной толщине пирофорные отложения способны самовозгораться? (К: стр. 266, 4 абз.)

-  Более 2 мм.

+  Более 1 мм.

-  Более 1 см.

-  Более 2 см.

?

Сопротивление заземления установок должно быть не более: (К:, стр 263, абз3)

- 20  Ом

- 10 Ом

+ 4-10 Ом

-  36 вольт

?

Безопасное напряжение постоянного тока в сухих помещениях составляет: (К:, стр 263, абз. 4)

+ до 36 вольт

- до 36 ватт

- до 12 вольт

- до 40 вольт

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (К: стр.272, таблица 19)

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами