Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Обмотчик элементов электрических машин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какие катушки электрических машин называются « мягкие»: ( Виноградов Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

+    намотанные из круглого провода;

- намотанные из прямоугольного провода;

-    намотанные из алюминиевого провода;

?

Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.1.5.)

+  изолирующие клещи;

-   средства защиты глаз;

+  лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые;

-   средства защиты головы.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  Y: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

-    115? С.

+   90? С.

-    95? С.

?

Многоскоростные электродвигатели могут быть выполнены на: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.147)

+   2; 3 или 4 скорости.

- 5 скорости.

- 2; 3 скорости.

?

Обмотки, в которых сторона катушки занимает весь паз, называются: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7 )

- объемными;

- односторонними;

+   однолинейными.

?

В каких единицах измеряется электрический заряд ( Р.А. Кисаримов «Справочник электрика» стр.17)

- ом;

- фарада;

+   кулон;

-   генри.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  В: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

-    180? С.

-   120? С.

+   130? С.

?

Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения: (ПОТРМ-016-2003. п.1.3.13.)

- нет, только после предварительного разрешения руководителя работ;

- нет, только с разрешения выдающего наряд, отдающего распоряжение;

+   да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

?

Фазные обмотки роторов асинхронных двигателей состоят: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

- из изолированных катушек;

+   из изолированных катушек или стержней;

-    из изолированных обмоток.

?

Если обмотка выполнена на два полюса, то при частоте 50 гц ротор должен вращатся со скоростью: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.146)

- 1400 об/мин.

- 970  об/мин.

+    3000 об/мин.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса Е: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

-    100? С.

+   120? С.

-    95? С.

?

Какими схемами наиболее удобно пользоваться при проверке электрических цепей: («ПТЭЭП» стр.9)

-   Схемы подключения.

+  Принципиальные.

-   Схема сигнализации.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  А: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

-    90? С.

- 130? С.

+   105? С.

?

Кто, как правило, проводит инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады: (ПОТРМ-016-2001. п.2. 7. 7.)

-    Выдающий наряд- допуск.

- Допускающий.

+   Производитель работ (наблюдающий).

?

Какие катушки электрических машин называются «жесткие»: ( Виноградов Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7 )

-   намотанные из медного провода.

+  намотанные из прямоугольного провода.

-    намотанные из алюминиевого провода.

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность: (ПБ 08-624-03, п. 1. 2. 17.)

-  После инструктажа на рабочем месте.

-  По устному распоряжению  руководителя работ.

+ По наряду-допуску.

?

Обмотки, лежащие в пазах в два слоя называются: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

+  двухслойными;

-   двухрядными;

-   многослойными.

?

К средствам индивидуальной защиты относятся: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.1.8.)

- Знаки безопасности.

- Осветительные приборы.

+ Средства защиты глаз.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  F: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

+    155? С.

- 140? С.

-    180? С.

?

Сколько токоприемников разрешается подключать к  разделительному трансформатору: (ПОТРМ-016-2001. п.10.10.)

-  Не более двух.

-  Неограниченное количество, исходя из мощности трансформатора.

+ Не более одного.

?

Пути получения короткозамкнутых обмоток роторов асинхронных двигателей: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

+  путем забивки в пазы голых медных стержней или путем заливки пазов ротора алюминием;

- путем заливки  пазов ротора оловом;

-   путем забивки в пазы голых медных стержней.

?

Действующими считаются установки: («ПТЭЭП» стр.12)

+ Электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

-  Которые полностью или частично находятся под напряжением.

- Которые находятся под напряжением в данный момент.

?

Какие обмотки называются компенсационными: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

+  вкладываемые в пазы полюсных сердечников машин постоянного тока

- вкладываемые в пазы статоров машин переменного тока.

- вкладываемые в пазы синхронных машин.

?

Допускается ли применение электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током класса 1 , при наличии особо неблагоприятных условий: (ПОТРМ-016-2001. Стр. 124. Таблица 10.1.)

+   Не допускается применять.

-   С применением хотя бы одного электрозащитного средства.

Без применения электрозащитных средств.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  Н: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.8)

-    160? С.

- 190? С.

+    180? С.

?

Элементы стержневой обмотки ротора: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.205)

+   голые неизолированные стержни, соединенные между собой кольцами на торцах       ротора.

-    изолированные стержни, соединенные между собой кольцами на торцах  ротора.

-    контактные кольца, щеткодержатели и щетки.

?

На какие группы подразделяется электротехнический персонал: («ПТЭЭП» п.1.4.1.)

-   Административно-технический; оперативный; оперативно-ремонтный.

+  Административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-

ремонтный.

- Выдающий наряд; ответственный руководитель; допускающий;

производитель работ; наблюдающий.

?

Какие обмотки называются демпферными или успокоительными: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

+  вкладываемые в пазы полюсных сердечников синхронных машин.

-  вкладываемые в пазы полюсных сердечников машин постоянного тока.

-  вкладываемые в пазы статоров машин переменного тока.

?

У машин трехфазного тока скорость вращения зависит: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.146)

- от мощности машины.

- от подаваемого напряжения.

+    от числа полюсов.

?

По нагревостойкости электроизоляционные материалы разделяются: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.7)

-     на пять классов.

+    на семь классов.

- на восемь классов.

?

Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных  помещениях: (ПОТРМ-016-2001. п.10.4.)

-  Не выше 12 В.

-  Не выше 36 В.

+ Не выше 50В.

?

Предельно допустимая температура электроизоляционного материала класса  С: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.9)

-    допускаемая температура более 170? С.

- допускаемая температура более 160? С.

+    допускаемая температура более 180? С.

?

Что включают в нулевой провод 4-х проводной 3-х фазной сети (ПУЭ стр. 103)

-  Предохранитель.

-  Разрядник.

+ Ничего.

?

К какому классу изоляции относятся: слюда, стекло и стекловолокнистые материалы, электротехническая керамика, кварц: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.9)

-    к классу В.

+   к классу С.

- к классу Н.

?

Назвать основные требования к релейной защите: (С.Г.Блантер, И.И.Суд «Электрооборудование нефтяной промышленности» стр.59)

+  чувствительность, надежность, быстродействие, селективность.

-  чувствительность, избирательность, простота.

-  селективность, надежность, экономичность.

- чувствительность, простота, надежность, быстродействие.

?

Что понимается под влагостойкостью изоляции: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.9)

-   Сохранять свои свойства при нахождении в атмосфере (около 100% относительной влажности воздуха при 18? С.)

+  Сохранять свои свойства при нахождении в атмосфере (около 98% относительной влажности воздуха при 20? С.)

- Сохранять свои свойства при нахождении в атмосфере (около 88% относительной влажности воздуха при 25? С.)

?

Единица измерения реактивной мощности: (Р.А.Кисаримов «Справочник электрика» стр.17)

-    Ватт.

+   ВАр.

- Джоуль.

?

В низковольтных электрических машинах роль междувитковой изоляции играет: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.9)

- лакоткани хлопчатобумажные и шелковые.

+   изоляция самого провода.

-    асбестовая изоляция.

?

Допуск к работе с измерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В: (ПОТРМ-016-2001. п.5.2.2.)

-  допускается одному работнику, имеющему группу IV в диэлектрических перчатках.

- допускается двум работникам, имеющим группу III без диэлектрических перчаток.

+ допускается одному работнику, имеющим группу III без диэлектрических перчаток.

?

Для чего применяется обматывание лентой «вразбежку»: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.10)

- для создания изоляционного слоя.

- для защиты лежащих под ней слоев изоляции.

+    для стягивания витков катушки или  для удерживания ранее намотанных слоев изоляции.

?

Определение термина "Бригада":(ПОТРМ-016-2001. стр.5)

- Группа из двух человек и более, включая производителя работ

(наблюдающего).

-  Группа из двух человек и более.

+ Группа из двух человек и более, включая производителя работ.

?

Какие дополнительные изоляционные прокладки применяются в обмотках: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.11)

- прокладки на дно паза.

- между слоями обмоток.

- изоляция между слоями лобовых частей.

- изоляция обмоткодержателей.

+    все вышеперечисленное.

?

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В (“Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий” Раздел К. Глава 27)

+ ОУ, ОП.

-  ОХВП, ОВП.

- ОП, ОХП.

?

Для чего применяется обматывание лентой «встык»: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.10)

- для создания изоляционного слоя.

+   для защиты лежащих под ней слоев изоляции.

-    для стягивания витков катушки или  для удерживания ранее намотанных слоев изоляции.

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.1.6.)

- Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

+ Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

?

Конструкция корпусной изоляции электрических машин  зависит: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.10)

+    от формы паза и напряжения обмотки.

- от толщины проводов.

- от величины статора.

?

Последовательное соединение сопротивлений: (В.В.Москаленко «Справочник электромонтера» стр.14)

- Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+   Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

- Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

Содержание примесей для обмоточных проводников из электролитической меди: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.18)

-    не должна превышать 0,2 %

-   не должна превышать 0,3 %

+   не должна превышать 0,1 %.

?

Самые распространенные обмотки в статорах машин переменного тока: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.129)

- однослойные.

+   двухслойные.

-    трехслойные.

?

Голые провода идут только для изготовления обмоток: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.19)

+  крупных электрических машин.

- не применяются.

- мелких электрических машин.

?

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте: (ПОТРМ-016-2001. стр.12)

-  На высоте более 3 метров.

+ Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

- На высоте более 1,3 метра.

?

Всыпные катушечные обмотки якоря применяют в машинах с полузакрытыми пазами  мощностью: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.29)

+   примерно до 15 КВТ.

- примерно до 10 КВТ.

- примерно до 30 КВТ.

-

?

В каких электроустановках производится измерение мегомметром по наряду: (ПОТРМ-016-2001. п.5.4.1.)

-   до и выше 1000 В;

-   в действующих электроустановках;

+  свыше 1000 В;

- до 1000 В.

?

Стержневые обмотки применяют: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.57)

- в мелких генераторах.

-    в мелких асинхронных двигателях.

+   в крупных генераторах.

?

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением: (“Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий” Раздел К. Глава 27)

-  допускается до 220В.

-  допускается до 6,0кВ

+ допускается до 1000В.

?

При мощностях генераторов свыше 100 тыс. КВТ обмотки выполняют: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.57)

+   из полых проводов.

-   из круглых проводов.

- из прямоугольных проводов.

?

Предельно - допустимая концентрация паров углеводородов в рабочей зоне (Э.А.Арустамов “Безопасность жизнедеятельности” стр.655, Приложение 2)

+   3 мг/м?.

-    30 мг/м?.

- до 300 мг/м?.

?

Чем отличаются стержневые обмотки якоря от катушечных: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.66)

- имеют множество витков.

- имеют два витка.

+   имеют один виток.

?

Каким правилом определяется направление силы, действующий на проводник с током в магнитном поле:  (М.И.Кузнецов «Основы электротехники» стр. 117)

-  правилом правой руки.

-  правилом винта.

+ правилом левой руки.

?

Разрезные обмотки применяют только: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.66)

+   в крупных машинах.

- в асинхронных двигателях.

- В мелких машинах.

?

Укажите полный перечень дополнительных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.1.6.)

- Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные

клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные

изоляторы, изолирующие лестницы.

- Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи,

указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный

инструмент.

+ Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и

накладки, изолирующие колпаки.

?

Стержневой обмотке из медной шины не относится: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.66)

+   многовитковая обмотка.

-   неразрезная обмотка.

- разрезная обмотка.

?

Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках до 1000 В: (ПОТРМ-016-2001. п.2.1.6.)

-  Не ниже IV.

-  Не ниже III.

+ III.

?

Обмотки возбуждения называются: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.72)

-   катушками якорей.

+  катушками полюсов.

- катушками статоров.

?

В каких единицах измеряется световой поток: (Р.А.Кисаримов «Справочник электрика» стр.15, Таблица 1.3)

+   люмен

- люкс.

- генри.

?

Для полюсных катушек применяют изолированные провода круглого сечения: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.72)

- до 9 мм2.

-    до 5 мм2.

+   до 7 мм2.

?

Что такое фазировка: (ПУЭ п. 1.8.16)

- проверка сопротивления системы;

- проверка величины напряжения;

- проверка рода тока;

+   проверка совпадения фаз.

?

Для полюсных катушек применяют изолированные провода прямоугольного сечения: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.72)

-  до 20 мм2.

+    до 16 мм2.

-     до 14 мм2.

?

С помощью какого прибора измеряется напряжение: (М.И.Кузнецов «Основы электротехники» стр. 33)

- амперметр;

- ваттметр;

+   вольтметр;

- фазометр.

?

При сечении провода более 20 мм2 полюсные катушки наматывают: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.72)

- из медных проводов.

+   из голых медных и алюминиевых шин.

-    из алюминиевых круглых  проводов.

?

Кто допускается к работе с переносным электроинструментом: (ПОТРМ-016-2001. п.10.2.)

-    персонал, имеющий I квалификационную группу по электробезопасности.

+   персонал, имеющий II квалификационную группу по электробезопасности.

- персонал, не имеющий квалификационной группы по электробезопасности.

?

В полюсных катушках, намотанных на ребро, изоляцию между витками: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.72)

+   вставляют в виде прокладок.

- наматывают на станке.

- Производят компаундированием.

?

Для чего служит защитное заземление: (ПОТРМ-016-2001. Стр.6)

-  для нормальной работы электрооборудования.

-  для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

+ для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в

электроустановках.

?

На главных полюсах машин постоянного тока с последовательным возбуждением применяют шинные катушки: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.80)

- намотанные на ребро.

+   намотанные плашмя.

-   намотанные на ребро и плашмя.

?

Для чего предназначен медный виток на сердечнике электромагнитного реле переменного тока: (С.И.Бак, С.П.Читипаховян «Электромонтер по обслуживанию буровых установок» стр. 107)

-    Для снижения вихревых токов.

+  Для снижения вибрации якоря.

- Для предупреждения "залипания" реле.

?

На дополнительных полюсах машин постоянного тока и в синхронных генераторах с явно выраженными полюсами применяют шинные катушки: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.83)

+   намотанные на ребро.

-   намотанные плашмя.

-   намотанные на ребро и плашмя.

?

Типы  сварочных соединений в обмотках: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.267)

- контактная.

- дуговая.

+    как контактная, так и дуговая.

?

В каких машинах вкладываются компенсационные обмотки: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.90)

- синхронных машинах.

+   машинах постоянного тока.

-    асинхронных машинах.

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 7)

-    1 раз в 12 месяцев.

+   1 раз в 6 месяцев.

- По мере необходимости.

?

В каких машинах вкладываются демпферные или успокоительные обмотки: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.90)

+   синхронных машинах.

-   машинах постоянного тока.

-    асинхронных машинах.

?

.Закон Ома: (М.И.Кузнецов «Основы электротехники» стр. 36)

-  A=QE.

-  P=A/t.

+ U=RI.

?

Серией называется ряд машин возрастающей мощности: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.93)

- одинакового скорости вращения.

+   одинакового конструктивного исполнения.

-    одинакового рабочего напряжения.

?

Какова периодичность испытания предохранительных поясов: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 6)

-  Не реже одного раза в год.

+ Не реже двух раз в год.

- Не реже одного раза в месяц.

?

Ценным свойством двигателей постоянного тока является: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.94)

+   плавная регулировка скорости вращения в широких пределах.

- маленькие габариты.

- простота в обслуживании.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у электротехнического персонала: (ПТЭЭП, п. 1.4.20.)

+   Ежегодно.

-    Ежеквартально.

- Один раз в пять лет.

?

Каким не может быть схема обмоток: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.101)

- торцевым.

- Развернутым.

+   принципиальным или однолинейным.

?

Как подразделяется проверка знаний работников: (ПТЭЭП, п. 1.4.19.)

-  На первичную и периодическую.

-  На очередную и внеочередную.

+ На первичную, очередную и внеочередную.

?

На торцевых схемах пазы сердечников изображают: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.101)

+   кружками с написанными на них номерами пазов.

- квадратами с написанными на них номерами пазов.

- рядом пишутся цифры.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты: («Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» стр.8 )

-  Руководитель предприятия.

-  Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+ Сам работник.

?

Допускается ли применять обозначения выводных концов разноцветными проводами: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.103)

- не допускается.

+   допускается в малых машинах.

-    допускается только в больших машинах.

?

На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации: (ПОТРМ-016-2001. П. 2.4.1.)

-    Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.

+   Только на электроустановки напряжением до 1000 В.

- На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение рабочей смены небольших по объему работ.

?

В трехфазных асинхронных машинах при соединении обмотки в звезду начало первой фазы обозначается: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.103)

- красным цветом, второй- желтым, третьей-зеленом, нулевая точка- черным.

- Зеленым цветом, второй- желтым, третьей-красным, нулевая точка- синим.

+   желтым цветом, второй- зеленом, третьей-красным, нулевая точка- черным.

?

Какой нормальный режим работы для трансформатора тока: (М.И.Кузнецов «Основы электротехники» стр. 247)

+  режим к. З.

- режим х.х.

- режим номинальной нагрузки;

- режим аварии.

?

В однофазных асинхронных машинах при четырех выводах начало главной обмотки обозначается: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.103)

- белым цветом, начало вспомогательной обмотки- зеленым. Концы обмоток обозначаются тем же цветом, что и начало, но с добавлением черного цвета.

+    красным цветом, начало вспомогательной обмотки- синим. Концы обмоток                                      обозначаются тем же цветом, что и начало, но с добавлением черного цвета.

-     зеленым цветом, начало вспомогательной обмотки- синим. Концы обмоток обозначаются тем же цветом, что и начало, но с добавлением красного цвета.

?

Что такое разделительный трансформатор: (ПУЭ, п.1.7.44.)

-  Любой повышающий трансформатор.

-  Любой трансформатор, питающий только один приемник.

+ Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичной при помощи защитного электрического разделения цепей.

?

В трехфазных асинхронных машинах при соединении обмотки в треугольник первый зажим обозначается: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.103)

+    желтым цветом, второй- зеленом, третьей-красным.

- красным цветом, второй- желтым, третьей-зеленом.

- Зеленым цветом, второй- желтым, третьей-красным.

?

В чем измеряется энергия магнитного поля: (В.В.Москаленко «Справочник электромонтера» стр.6)

- в ОМ  ах;

+   в джоулях;

- в веберах;

- в Ккалориях.

?

Равнокатушечными называют обмотки, состоящие из катушек: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.116)

- с одинаковыми формами.

- с одноименными выводами.

+    с одинаковым шагом.

?

Концентрические обмотки асинхронных двигателей выполняются: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.123)

+   однослойными и двухслойными.

- трехслойными.

- однослойными.

?

Для низковольтных машин применяют мегомметр напряжением: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.300)

- на 300 В.

- на 1000 В.

+    на 500 В.

?

В чем измеряется напряженность магнитного поля (Р.А. Кисаримов «Справочник электрика» стр.18)

- 1 / Дж  с;

+   А / м;

- Вт  с.

?

Обмотки предназначенные для работы при повышенной влажности или ионизации воздуха: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.274)

- пропитывают покровным лаком.

- Покрывают эмалью.

+    компаундируют битумным компаундом.

?

Каков порядок действия при пожаре или признаков горения: (“Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий” Раздел А. Глава 1, п.1.5.6.)

-   принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по сохранению материальных ценностей.

?

Для высоковольтных машин применяют мегомметр напряжением: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.300)

- на 1000 В.

- на 500 В.

+    на 1000 или 2500 В.

?

Основное внимание при контроле и испытаниях электрических машин должно быть обращено: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.296)

+   на проверку электрической прочности изоляции обмоток.

- на покраску электрической машины.

- на крепление бандажных колец.

?

Сопротивление изоляции для обмоток проверяют специальным прибором: (Виноградов  Н.В. «Обмотчик электрических машин » стр.300)

- вольтметром.

- фазометром.

+    мегомметром.