Тест  по профессии «Слесарь по обслуживанию буровых установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (п.1.4.12)

-Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-  Должны иметь надежную охрану.

+    Должны быть освещены.

-    Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (п.1.4.14)

+    Не менее 1 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Не менее 0,75 м.

-    Не более 0,5 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (п.1.4.14)

-    Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

-    Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+    Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

-    Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (п.1.4.15)

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-    До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

+    До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (п.1.4.16)

-    Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

-    Уклон не более 60°, ширина 65 см.

-    Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+    Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (п.1.4.16)

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (п.1.4.18)

-    Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-    Доски толщиной не менее 40 мм.

+    Перечисленное выше.

-   Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (п.1.4.18)

-    Допускается, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России.

-    Нет, категорически запрещено.

+    Допускается если они выполнены до выхода настоящих Правил.

-    Нет, рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (п.1.4.20)

-    Не реже одного раза в год.

-    Не реже двух раз в полгода.

-    Ежемесячно.

+    Не реже двух раз в год.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (п.1.5.9)

+    Вывести из эксплуатации.

-    Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-    Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Госгортехнадзор России.

-    Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (п.1.5.17)

+    На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-    На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-    На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-    В любом месте по желанию заказчика.

?

Как следует производить резку канатов? (п.1.5.36)

-    С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+    С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-    С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-    С использованием разрывной машины.

?

От чего зависит частота осмотров каната? (п.1.5.33)

+    От характера и условий работы.

-    Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-    От требований нормативных документов поставщика.

-    От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ? (п.1.6.1.9)

-    Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+  Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (п.3.5.1.19)

-    Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+    Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-    Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-    Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Минимальное остаточное давление газа в баллонах для хранения сжатых газов перед их повторным наполнением.

+0,5 кг/см?;

-1,0 кг/см?;

-1,5 кг/см?;

-5 кг/см?;

?

При подъеме на какую высоту для обслуживания объекта, последний оборудуется лестницами с перилами?

- до 0,5м;

- до 0,6м;

- до 0,75м;

+ более 0,75м.

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в смеси с углеводородами.

+3 мг/м?

-30 мг/м?

-300 мг/м?

-1000 мг/м?

?

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

-допускается до 220В;

+допускается до 1000В;

-допускается до 3,5кВ;

-допускается до 6,0кВ.

?

На каком минимальном расстоянии должен располагаться блок ГСМ от устья скважины?

-20м;

-30м;

-40м;

+50м.

?

Предельно – допустимая концентрация паров углеводородов в рабочей зоне:

+3 мг/м?

-30 мг/м?

-до 300 мг/м?

-300 мг/м?

?

Буровая установка обеспечивается переносными светильниками во взрывозащищенном исполнении напряжением не более:

+12В;

-24В;

-36В;

-42В;

?

ПДК сероводорода в воздухе населенных мест:

+0,008 мг/м?

-0,08 мг/м?

-0,8 мг/м?

-8,0 мг/м?

?

Вид инструктажа, проводимый с вновь поступившим работником:

-разовый;

-специальный;

+вводный;

-внеочередной;

?

В какой зоне запрещено находиться рабочему персоналу при работе с

АКБ-3М2 во время СПО?

-между лебедкой и ротором;

-между ротором и подсвечником;

-между ротором и пультом управления АКБ-3М2;

+между ротором и ключом АКБ-3М2.

?

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В?

-ОП, ОХП;

-ОХВП, ОВП;

+ОУ, ОП;

-ОП, ОХП, ОВП.

?

На каком минимальном расстоянии от кислородных баллонов допускается проводить работы с применением открытого огня?

-не менее 2 м;

-не менее 15м;

-не менее 5 м;

+не менее 10 м;

?

Манометр допускается к эксплуатации, если имеется:

+пломба или клеймо Госповерки, красная метка на рабочее давление;

-клеймо Госповерки, красная метка на допустимое давление;

-красная метка на рабочее давление;

-пломба Госповерки, регистрационный номер, дата следующей Госповерки;

?

Высота перил для рабочих площадок расположенных на высоте:

+1,25м;

-1,5м;

-1,75м;

-не ограничивается;

?

Допустимое содержание кислорода в воздухе при использовании фильтрующих  противогазов:

-не менее 21%;

+не менее 18%;

-не менее 15%;

-не имеет значения.

?

Что указывается на бирке грузового стропа?

-дата изготовления стропа, грузоподъемность;

-грузоподъемность, диаметр каната (мм), длина стропа (м);

+номер стропа, грузоподъемность, дата испытания стропа;

-вес и длина стропа, заводской номер, дата испытания.

?

Каким канатом обматывается буровой шланг?

-стальным канатом диаметром 12,5мм;

+мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5мм;

-стальным канатом диаметром более 12,5мм;

-капроновым фалом диаметром не менее 20мм;

?

На какую длину страховой канат больше рабочего для машинного ключа УМК-1?

+на 5-10см;

-на 10-15см;

-на 20-25 см;

-имеют одинаковую длину.

?

Первоочередные действия при пожаре.

-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место пожара, свою фамилию);

-немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

-принять меры по сохранности материальных ценностей

?

Какой вид заземления выполняется в целях защиты рабочего персонала?

+защитное заземление;

-рабочее заземление;

-заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-заземление от действия атмосферного электричества.

?

Кто допускается к работе с переносным электроинструментом?

-персонал, имеющий I квалификационную группу по электробезопасности;

+персонал, имеющий II квалификационную группу по электробезопасности;

-персонал, имеющий не ниже III квалификационной группы по электробезопасности;

-   персонал, не имеющий квалификационной группы по электробезопасности.

?

Для чего служит защитное заземление?

-для нормальной работы электрооборудования;

+для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

-для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

-для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

Какова периодичность испытания предохранительных поясов?

-Не реже одного раза в месяц;

-Не реже одного раза в год;

+Не реже двух раз в год;

-С периодичностью указанной в инструкции по эксплуатации предохранительных поясов.

?

На какое давление срабатывания рассчитывается предохранительное устройство буровых насосов при соответствующем диаметре цилиндровых втулок?

-на 5-10% превышающее рабочее давление;

+на 10-15% превышающее рабочее давление;

-на 15-20% превышающее рабочее давление;

-на давление, равное давлению опрессовки нагнетательного трубопровода.

?

Какое минимальное расстояние должно быть между винтовыми зажимами соединения канатов?

- Не менее двух диаметров каната.

- Не менее четырех диаметров каната.

+ Не менее шести диаметров каната.

- Не менее восьми диаметров каната.

?

В какие сроки проводится проверка знаний по безопасному ведению работ у рабочих?

-Ежесменно.

-Ежеквартально.

+ Ежегодно.

- Один раз в пять лет.

?

Какое наибольшее расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок?

-Не более 15 см.

- Не более 25 см.

+ Не более 35 см.

- Не более 40 см.

?

Какой должен быть минимальный диаметр стального каната, на котором подвешиваются машинные ключи?

- Не менее 9 мм.

+ Не менее 12,5 мм.

- Не менее 15 мм.

- Не менее 18 мм.

?

Допускается к работе по обслуживанию электроприводов буровых установок персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности?

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается под руководством бурового мастера.

- Допускается по разрешению главного энергетика предприятия.

?

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты?

- Руководитель предприятия.

- Буровой мастер и его помощник.

- Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+ Сам работник.

?

Какой должен быть диаметр стального каната, применяемый для обмотки бурового шланга?

+ Не менее 12,5 мм.

- Не более 12,5 мм.

- Не менее 18 мм.

- Не более 18 мм.

?

Какова периодичность перемотки льняных пожарных рукавов на новую складку?

- Не реже одного раза в три месяца.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

+ Ежегодно.

- С периодичностью, указанной в инструкции изготовителя по эксплуатации рукава.

?

Какова периодичность проверки манометров на воздухосборниках с их  опломбированием (или клеймением)?

- Не реже одного раза в квартал.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

+ Не реже одного раза в один год.

-Не реже одного раза в месяц

?

На какую величину должен быть длиннее страховочный канат по отношению к рабочему канату машинного ключа?

+ На 5-10 см.

-На 10-15 см.

-На 15-20 см.

-На 20-25 см.

?

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

- Согласно инструкции.

- После инструктажа на рабочем месте.

+ По наряду-допуску.

- По устному распоряжению  руководителя работ

?

Какие работы относится к работам на высоте?   (п. 1.1.1.  ПОТ РМ 012-2000)

+работы, когда работник находится на расстоянии не менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более;

-все виды работ на высоте более 1 метра, требующие применения предохранительных поясов;

-работы на неогражденной поверхности, находящейся на высоте более 0,75 метра;

-рабочая поверхность находится на высоте, она не ограждена перилами высотой 1,25 метра и бортовой доской по периметру.

?

Что необходимо выполнить при ведении верхолазных работ, где возникли опасные производственные факторы, не предусмотренные нарядом-допуском?

(п. 1.18.  ПОТ РМ 012-2000)

-работы приостанавливаются и возобновляются после доработки мероприятий в наряде-допуске;

-составляется дополнение к ранее составленному наряду-допуску;

-составляются дополнительные мероприятия, и проводится с членами бригады дополнительный инструктаж;

+работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновляется после выдачи нового наряда-допуска.

?

Каков порядок производства работ на высоте, если в зоне работы проходят электрические и другие коммуникации? (п. 1.35.  ПОТ РМ 012-2000)

-коммуникации должны быть отключены, на отключающей аппаратуре вывешены запрещающие плакаты;

-разрабатываются мероприятия по обеспечению работ в опасной зоне;

+разрешается по наряду-допуску согласованному с организацией, в чьем ведении находятся коммуникации;

-разрабатывается план мероприятий, который утверждается техническим руководителем.

?

Какую динамическую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс?

П. 4.1.9.  ПОТ РМ 012-2000)

-нагрузку, возникшую при падении груза с высоты 2 метра массой 125кг.;

+нагрузку, возникшую при падении груза массой 100кг. с высоты, равной двум длинам фала;

-груз массой 150кг. сбрасывается с высоты равной длине 1 фала;

-динамическая нагрузка определяется паспортом завода изготовителя.

?

Какие меры должны быть предусмотрены в проекте производства работ для предупреждения опасности падения работников с высоты?   (п. 1.26.  ПОТ РМ 012-2000)

-сокращение объемов верхолазных работ;

-первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций, средств подмащивания;

-временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям техники безопасности, места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов;

-пути и средства подъема к рабочим местам;

+все перечисленные меры.