Вопросы для тестирования по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей»

(Литература: Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. Стр. 345-473)

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

По своему назначению автомобили различают:

- Тягачи, пассажирские, легковые.

+ Грузовые, пассажирские, специальные.

- Пожарные, санитарные, соамосвалы.

?

Основные части автомобиля:

+шасси, кузов, двигатель.

-кабина, двигатель, рама

?

Шасси включает в себя:

-сцепление, коробка передач, ходовая часть, колеса и шины.

+трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления,

-трансмиссия, сцепление, коробка передач, ходовая часть, механизмы управления.

?

Трансмиссия состоит из:

-сцепления, коробки передач, дифференциала, колес.

+сцепления, коробки передач, карданной передачи, одного или нескольких ведущих мостов,

-коробки передач, ходовой части.

?

Составляющие ходовой части

- передняя и задняя оси, рессоры, колеса.

- рама, рессоры, амортизаторы, колеса и шины.

- рама, передняя и задняя оси.

+ рама, передняя и задняя оси, рессоры, амортизаторы, колеса и шины.

?

Колесная формула «6х4»  означает:

- общее количество мостов – 6, из них 4 – ведущих

- общее количество колес – 6 и они посажены на 4 моста.

+ общее количество колес – 6, из них 4 – ведущих.

?

По способу образования горючей смеси и виду используемого топлива различают двигатели:

+с внешним смесеобразованием.

+с внутренним смесеобразованием.

?

Воспламенение рабочей смеси в двигателях  осуществляется с помощью:

+электрического разряда.

+высокой степени сжатия.

-вакуума.

?

Крайние положения, в которых поршень меняет направление движения, называются:

-МТ1, МТ2

+НМТ, ВМТ.

-ПМТ, ЛМТ.

-МТ1, МТ2

?

Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ:

-литражем двигателя;

-полный объем цилиндра;

-объем камеры сгорания;

+рабочий объем цилиндра.

?

Литраж двигателя, это -

+ сумма рабочих объемов всех цилиндров в см3;

- сумма объемов камер сгорания всех цилиндров в см3

- весь объем двигателя в см3

?

Степень сжатия двигателя означает:

- отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;

+ отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;

- отношение полного объема цилиндра к рабочему объему цилиндра.

?

Двигатели внутреннего сгорания бывают типов:

+ бензиновые

- дизельные

- газовые

- коленчатые

?

Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется

- длиной хода,

- рабочим ходом,

+ ходом поршня.

?

Степень сжатия у бензинового двигателя  равна

+8…10,

-1..4,

-10…20.

?

Степень сжатия у дизельного двигателя  равна

-8…10,

-1..4,

-10…20,

+20…30.

?

Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует

+ техническое состояние (степень изношенности) двигателя.

- долговечность двигателя.

- состояние коленчатого вала и поршней двигателя.

?

Состояние двигателя можно считать нормальным,  если:

+ компрессия больше степени сжатия,

+ компрессия численно равна степени сжатия,

- компрессия меньше степени сжатия.

?

Величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени, называется:

+ Мощностью двигателя.

- Максимальным крутящим моментом.

?

Мощность измеряется:

+ в киловаттах (кВт) лошадиных силах (л. с),

+ в лошадиных силах (л. с),

- в киловатт/часах (кВт/ч).

?

Крутящий момент двигателя:

+ определяет силу тяги на колесах автомобиля;

+ равен произведению силы, действующей на поршень во время расширения газов в цилиндре, на плечо ее действия;

+ чем его больше, тем лучше динамика разгона автомобиля.

?

Такт - процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре

- за четыре хода поршня.

- за два хода поршня.

+ за один ход поршня.

?

Что в одном цилиндре четырехтактного карбюраторного двигателя протекает в последовательности: впуск, сжатие, рабочий ход или расширение, выпуск?

- Такт.

+ Рабочий цикл.

?

Какой порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят?

+1-3-4-2

-1-2-3-4;

-1-2-4-3

?

Какие бывают поршневые кольца?

+ компрессионные

- маслосъемные

- промежуточные

?

Наиболее экономичный двигатель:

-двухтактный;

+четырехтактный.

?

Основными деталями механизма газораспределения (ГРМ) являются:

+ распределительный вал,

+ впускные и выпускные клапаны,

+ механизм  привода;

- выпускной коллектор.

?

Какой клапан в головке цилиндров чаще всего выходит из строя:

- впускной

+ выпускной

- нейтральный.

?

Смазочная система служит для, а также

- для очищения деталей от пригара,

+ уменьшения трения движущихся деталей двигателя,

+ для охлаждения движущихся деталей при нагревании во время работы.

?

Маркировка аккумуляторной батареи, применяемой на автомобилях (например 6СТ-55ЭМ) показывает:

-число аккумуляторов, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию батареи.

-напряжение батареи, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию батареи.

+число аккумуляторов, назначение, номинальную емкость батареи в ампер-часах, материал корпуса батареи, материал сепараторов.

?

Генератор автомобиля (выбрать правильные) -

+ преобразует механическую энергию в электрическую.

+ служит для питания всех потребителей и заряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

+ в основном  он трехфазный переменного тока с выпрямителем.

- питает стартер при пуске двигателя.

+ вырабатываемое им напряжение зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

+ снабжен регулятором напряжения для поддержания напряжения на постоянном уровне.

?

Признаки неисправности генератора:

+ при работающем двигателе постоянно горит контрольная лампа на панели приборов.

+ быстрый разряд аккумуляторной батареи.

- двигатель работает при отключении аккумуляторной батареи.

?

Ускоренный разряд аккумуляторной батареи при работающем двигателе может быть вследствие:

+буксования ремня привода генератора.

+сгорел втроенный регулятор напряжения генератора.

-изношены подшипники генератора;

+окислились клеммы в электрической цепи аккумулятор-генератор.

?

Неправильная регулировка натяжения ремня генератора может привести

- к повышению напряжения бортовой сети;

+ к нагреву генератора из-за проскальзывать на шкивах ремня;

+ к недозарядке аккумуляторной батареи;

+ к быстрому износу приводного ремня генератора;

+ к выходу из строя подшипников из-за повышенных нагрузок на вала генератора.

?

Если не заводится двигатель бензинового двигателя, то сначала проверяют:

-давление в шинах;

+наличие горючего в системе;

+наличие искрообразования;

-зарядку аккумуляторной батареи.

?

Срок службы аккумуляторной батареи примерно составляет

-1 год.

+3…6 лет.

-10 лет.

-20 лет.

?

Колебание стрелки спидометра возникает при случаях

- неправильного вождения.

+ плохого закрепления гибкого вала.

+ наличия изгибов гибкого вала радиусом менее 150 мм.

+ отсутствии смазки в оболочке гибкого вала.

+ отсутствии продольного перемещения гибкого вала.

?

Техническое обслуживание (ТО) автомобиля — это

- комплекс мероприятий, которые проводятся с целью предупреждения  неисправностей.

+ комплекс технических мероприятий, которые проводятся с целью поддержания автомобиля в технически исправном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей и предупреждения неисправностей.

- комплекс мероприятий, которые проводятся с целью частичного ремонта автомобиля.

?

Виды технического обслуживания (ТО)

+ второе (ТО-2).

+ ежедневное обслуживание (ЕТО)

- ежемесячное обслуживание (ЕТО).

+ первое (ТО-1).

+ сезонное (СТО).

?

Пневмосистема тормозов герметична при случае, если

+давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при выключенных потребителях уменьшается не более, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15 минут.

-давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при включенных потребителях уменьшается не менее, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15 минут.

+давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при включенных потребителях уменьшается не более, чем на 0,30 кгс.см2 в течение 15 минут.

-герметичность проверяется не по показаниям приборов.

?

Причины увеличения люфта рулевого колеса:

+ослабление болтов крепления.

+увеличение зазора в подшипниках ступиц направляющих колес.

-зазор всегда постоянный и не регулируется.

?

Причины тугого вращения рулевого колеса

+ низкое давление в шинах.

+ отсутствует масло в картере червячного типа.

- высокое давление в шинах.

+ неправильная регулировка рулевого механизма.

?

Причины притормаживания одного из колес:

+поломка стяжных пружинок колодок.

-протекание тормозной жидкости.

-в тормозной системе имеются воздушные пробки.

+заклинил поршень в цилиндре тормозного механизма.

?

Причины заноса или увода автомобиля в сторону при торможении:

+разное давление в шинах.

+утечка тормозной жидкости из одного тормозного цилиндра.

-отсутствует свободный ход педали тормоза.

+загрязнение или замасливание дисков, колодок.

?

Причины перегрева двигателя:

+мало жидкости в системе охлаждения.

-некачественное топливо.

-в систему залита вода вместо тосола

+слабо натянут ремень вентилятора.

+замаслен ремень вентилятора.

+перегрузка двигателя.

?

Причины перегрева двигателя:

-некачественное топливо.

+пробуксовка ремня вентилятора.

-в систему залита вода вместо тосола

+наличие накипи в системе охлаждения.

-износ вентилятора.

?

Причины низкого давления масла в системе смазки:

+пониженный уровень масла в картере.

+масло разжижено топливом.

?

Причины появления голубого дыма отработавших газов:

+ в камеру сгорания попадает масло из-за избытка в картере.

+ изношены маслосъемные колпачки.

- перегрев двигателя.

- изношены поршневые кольца.

?

Причины появления белого дыма отработавших газов:

-в камеру сгорания попадает масло.

-изношены поршневые кольца.

+двигатель не прогрет.

+в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость.

?

Причины появления черного дыма отработавших газов:

+ неполное сгорание топлива.

- в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость.

?

Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи для центральных районов должна быть:

-1,07 г/см3

+1,27 г/см3.

-1,72 г/см3

-1,17 г/см3

?

По мере разряда аккумулятора плотность электролита:

+ уменьшается.

- увеличивается.

?

Величина зазора между электродами свечей на карбюраторном двигателе должна составлять:

- 1,0...1,3 мм.

+ 0,6...0,7 мм.

- 0,2...0,3 мм.

?

Величина зазора между электродами свечей на двигателе с системой впрыска топлива должна составлять:

- 0,6...0,7 мм.

+ 1,0... 1,1 мм.

?

Свечи рекомендуется заменить новыми через:

-10... 15 тыс. км пробега.

+20... 25 тыс. км пробега.

-только после обнаружения её неисправности.

?

Датчик, неисправность которого повлечет остановку двигателя  с системой впрыска топлива и невозможность вновь пустить его:

+ датчик положения коленчатого вала.

- датчик температуры охлаждающей жидкости.

- датчик массового расхода воздуха.

- любой из датчиков.

?

Контрольная лампа CHECK ENGINE («Проверьте двигатель») указывает:

-о работе двигателя с улучшенными характеристиками.

+о наличии неисправности в системе впрыска топлива.

-о необходимости проверки уровня масла в картере.

?

Причины появления стуков в двигателе:

+увеличены зазоры в приводе клапанов.

+изношены детали КШМ.

-недостаточно смазывается поршень.

?

Признаки несоответствующего состава горючей смеси, приготовляемой карбюратором:

+неравномерная (вплоть до остановки) работа двигателя на холостом ходу.

+провалы и перебои при нажатии на педаль акселератора (подачи горючей смеси) во время разгона автомобиля.

+«выстрелы» во впускном трубопроводе или в глушителе.

?

Причины затрудненного пуска двигателя:

+выход из строя одной из свечей зажигания.

+замыкание на «массу» наконечника свечи зажигания или высоковольтного провода.

-слишком охлажден двигатель.

?

Причины затрудненного пуска двигателя:

+повреждение крышки распределителя.

+нарушенный зазором между контактами прерывателя.

-выпали провода высокого напряжения.

+неисправен стартер.

?

Основными системами, «отвечающими» за пуск и работу двигателя, являются:

+ система питания.

- система охлаждения.

+ система зажигания.

- система смазки.

?

Каковы наиболее вероятные причины  увеличенного люфта рулевого колеса?

+ увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

+ люфт в шарнирах рулевых тяг.

?

Наиболее вероятная причина отсутствия самовозврата рулевого колеса при выходе автомобиля из поворота:

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- люфт в шарнирах рулевых тяг.

- повышенный дисбаланс колес.

+ отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

?

Причина неравномерного усилия на рулевом колесе при повороте:

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- люфт в шарнирах рулевых тяг.

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

+ повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

?

Каковы наиболее вероятные причины  пятнистого износа шин?

+ люфт в шарнирах рулевых тяг.

+ повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

+ увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

?

Наиболее вероятными причинами вибрации рулевого колеса во время движения автомобиля являются:

+ увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

+ повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

+ люфт в шарнирах рулевых тяг.

?

Перед измерением и регулировкой люфта рулевого колеса необходимо проверить и подтянуть места креплений ...

+картера рулевого механизма,

+поворотных рычагов и сошки,

+кронштейна маятникового рычага,

+рулевого колеса к валу,

+поперечных и продольных тяг

?

Перед проверкой люфта управляемые колеса должны быть поставлены в положение,...

+соответствующее движению по прямой,

-при котором колеса вывернуты до отказа влево,

-при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений.

?

Люфт рулевого управления определяют по перемещению рулевого колеса между двумя крайними положениями.Начало измерения люфта характеризуется тем, что ...

-уменьшается усилие на рулевом колесе,

+начинают поворачиваться передние колеса,

-увеличивается усилие на рулевом колесе,

+имеет место любой из указанных признаков.

?

При измерении люфта передние колеса, как правило,...

- поддомкрачивают,

+ не поддомкрачивают.

?

Общую силу трения в рулевом управлении проверяют при ... передних колесах.

+ полностью вывешенных,

- не вывешенных.

?

Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых тяг?

- выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой.

- обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо.

- наблюдают за шарниром во время резкого поворота рублевого колеса.

+ используют любой из перечисленных способов.

?

Как надо действовать, если выявлен большой люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг?

+ при износе деталей в допустимых пределах подтянуть резьбовую пробку и установить шплинт.

- заменить шаровой палец либо сухарики, при необходимости поджать резьбовой пробкой пружину.

+ при большом износе заменить шарнир в сборе на новый.

- использовать любой из указанных способов.

?

При эксплуатации автомобиля в обычных дорожных усло¬виях шарниры рулевых тяг следует обслуживать через ... тыс. км пробега.

-20-40,

-40-60,

+60-80,

-80-100.

?

Какие требования предъявляются к техническому состоянию рабочих тормозных систем?

- при нажатии на тормозную педаль тормозные механизмы одной оси должны срабатывать одновременно.

- эффективность торможения (определяемая длиной тормозного пути) не должна превышать установленного значения.

- при полностью отпущенной тормозной педали не должно быть подтормаживающихся колес.

+ должны выполняться все перечисленные требования.

?

Какие параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы, проверяют при ходовых испытаниях?

- свободный ход педали.

+ замедление.

- давление в приводе.

+ тормозной путь.

- тормозной момент на колесах.

- все перечисленные параметры.

?

Ходовые испытания тормозных систем проводятся на участке дороги, который должен ...

- быть горизонтальным,

- быть ровным и сухим,

- иметь коэффициент сцепления не менее 0,6,

+ отвечать всем перечисленным требованиям?

?

Каковы наиболее вероятные причины плохого растормаживания тормозов с гидравлическим приводом?

+ отсутствие свободного хода тормозной педали.

- негерметичность гидравлического привода.

+ ослабление или поломка стяжных пружин тормозных колодок.

- снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.

?

Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов?

+ удлинение тормозного пути.

- подтормаживание при отпущенной педали.

+ неравномерное затормаживание колес.

- слабое торможение.

- отказ в работе тормозов.

?

Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов?

+ удлинение тормозного пути.

- подтормаживание при отпущенной педали.

?

Проверку герметичности манжеты поршня и шарикового клапана усилителя тормозов автомобиля ГАЗ-53 осуществляют, удерживая педаль в нажатом положении в течение 2-3 мин при работающем двигателе. Если педаль перемещается к полу в течение названного времени, то это указывает на ....

+ негерметичность клапана,

- герметичность клапана,

+ негерметичность манжеты,

- герметичность манжеты.

?

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозов определяется по...

+ перемещению тормозной педали без ощутимого сопротивления,

- по увеличению «жесткости» педали,

+ по удлинению тормозного пути,

- подтормаживанию колес при отпущенной педали.

?

Какую из перечисленных операций, связанных с удалением воздуха из гидропривода, выполняют в первую очередь?

- снятие резинового колпачка с клапана рабочего (колесного) тормозного цилиндра.

+ проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

- отворачивание клапана, установленного на колесном цилиндре.удлинение тормозного пути.

?

По какому признаку определяют момент окончания прокачки?

- снижение уровня тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра наполовину относительно номинального уровня.

- ощутимое возрастание усилия, необходимого для пере¬мещения тормозной педали.

+ прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, ко¬нец которого опущен в банку с тормозной жидкостью.

?

Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед пуском дизельного двигателя?

- проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой.

+ возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса.

- проворачивая коленчатый вал двигателя стартером.

?

Какое назначение имеет турбокомпрессор, применяемый в системе питания дизеля?

+ повышение мощности двигателя.

- увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала.

- облегчение пуска дизельного двигателя.

?

Вал турбокомпрессора, устанавливаемый в системе питания дизеля автомобиля КамАЗ, приводится во вращение...

+ с помощью механической передачи от коленчатого вала,

- от распределительного вала двигателя,

- за счет использования энергии отработавших газов,

- от кулачкового вала насоса высокого давления.

?

Каковы наиболее вероятные последствия снижения давления впрыска топлива?

+ трудность пуска двигателя.

- работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

?

Каковы наиболее вероятные последствия снижения давления впрыска топлива?

+ трудность пуска двигателя.

- работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

?

Каковы наиболее вероятные последствия неравномерной подачи топлива форсункам секциями насоса?

- трудность пуска двигателя.

+ работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

?

Каковы наиболее вероятные последствия неплотного прилегания крышек топливных фильтров, сопровождающееся попаданием воздуха в топливопроводы?

- трудность пуска двигателя.

+ работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

?

Какая из перечисленных неисправностей не может быть причиной снижения давления впрыска топлива?

- износ плунжера.

- износ гильзы.

- ослабление пружины форсунки.

+ увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа

?

При уменьшении упругости пружины форсунки давление впрыска топлива...

+ уменьшается,

- увеличивается,

- не изменяется.

?

Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора...

+ остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости,

- прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится холодным.

?

Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса охлаждающей жидкости?

- измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве.

- измерением обшей фактической длины ремня и сравне¬нием ее с номинальным значением.

+ измерением прогиба ветви ремня в средней части.

- любым из перечисленных способов.

?

Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет?

- быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону.

- отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять.

+ накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от ожога.

- снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40°С

?

Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о...

- неплотности соединения крышки и корпуса насоса,

+ изнашивании или повреждении деталей сальника,

- ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса,

- возникновении любой из перечисленных неисправностей.

?

При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных веществ. При значительном отложении накипи ее удаление производят путем промывки...

+ отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя,

- вместе одним и тем же раствором для всех приборов,

- раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя.

?

Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы?

- уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей.

- вынос продуктов износа из зоны трения.

+ снижение ударных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы.

- частичный отвод тепла от трущихся поверхностей.

+ обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.

- защита деталей от коррозии.

?

Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением?

+ шейки коленчатого вала.

- распределительные шестерни.

+ втулки коромысел.

- гильзы.

+ опорные шейки распределительного вала.

- толкатели.

- верхние наконечники штанг.

- кулачки распределительного вала.

?

Наиболее опасные последствия возникают, если давление масла в смазочной системе становится слишком...

- большим,

+ малым.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами