Тест  по профессии «Бурильщик капитального ремонта скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ08-624-03.

2. Булатов А.И. Освоение скважин: Справочное пособие.

3. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб РД 39-0147014-217-86.

4. Правила ведения ремонтных работ в скважинах. РД 153-39-023-975.

5. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»

?

При каких перерывах в работе по спуску и подъему труб устье скважины должно быть загерметизировано? (1, п.4.6.13.)

+  при перерывах в работе независимо от их продолжительности запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным

-  при перерывах в работе не менее 1часа

-  при перерывах в работе не менее 2часов

-  при перерывах в работе не менее 1,5 часа

?

Какой минимальный момент свинчивания для труб диаметром 89 мм (Н м)?

(3, табл. 17)

-  1250 Нм.

-  1200 Нм.

+  1300 Нм.

-  1350 Нм.

?

Какой минимальный момент свинчивания для труб диаметром 60 мм (Н м)?

(3, табл. 17)

-  550 Нм.

-  575 Нм.

+  800 Нм.

-  850 Нм.

?

Охранная зона для линий напряжением 35 кВ составляет? (1, п.4.1.4.)

- 10 м.

+ 15 м.

- 20 м.

- 25 м.

?

Что обязан сделать мастер КРС перед переездом на новую скважину?

(4, п.9.2.1.)

+   Проверить трассу передвижения и составить уточненную схему маршрута      передвижения агрегата и вспомогательного оборудования на скважину;

определить опасные участки движения;

принять, при необходимости меры по очистке снега или неровностей;

назначить ответственного за передвижение по намеченной трассе;

ознакомить под роспись операторов (бурильщиков), водителей и машинистов транспортных средств, участвующих в переезде с маршрутом движения и опасными участками маршрута.

-    Проверить трассу передвижения и составить уточненную схему маршрута передвижения агрегата и вспомогательного оборудования на скважину;

принять, при необходимости меры по очистке снега или неровностей;

назначить ответственного за передвижение по намеченной трассе;

ознакомить под роспись операторов (бурильщиков), машинистов транспортных средств, участвующих в переезде с маршрутом движения и опасными участками маршрута.

-    Проверить трассу передвижения и составить уточненную схему маршрута передвижения агрегата и вспомогательного оборудования на скважину;

определить опасные участки движения;

принять, при необходимости меры по очистке снега или неровностей;

назначить ответственного за передвижение по намеченной трассе;

ознакомить под роспись операторов (бурильщиков), водителей транспортных средств, участвующих в переезде с маршрутом движения.

-    Проверить трассу передвижения и составить уточненную схему маршрута передвижения агрегата и вспомогательного оборудования на скважину;

определить опасные участки движения;

принять, при необходимости меры по очистке снега или неровностей;

ознакомить под роспись операторов (бурильщиков), водителей транспортных средств, участвующих в переезде с маршрутом движения.

?

Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе?

(1, п.1.7.10.)

-  должны пройти стажировку на рабочем месте с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  должны пройти обучение с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

+  должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  все перечисленное

?

При разобщенности осваиваемого пласта непроницаемым пропластком и находящегося сверху или снизу от него невскрытого перфорацией водоносного пласта перепад давления на 1 м высоты цементного кольца должен быть?

(2, гл.3., стр.14)

-  не более 3,5 МПа.

-  не менее 2,5 МПа.

+  не более 2,5 МПа.

-  не менее 3,5 МПа.

?

Если при освоении скважины не удается сразу получить стабильную минерализацию флюида, то в этом случае необходимо извлечь из скважины?

(2, гл.3., стр.33)

-  один объем жидкости.

-  два объема жидкости.

+  три объема жидкости.

-  полтора объема жидкости.

?

Когда необходимо производить замер пластового давления в особо опасных зонах (линии нагнетания)? (5, п.2.7., стр.62)

-  не менее чем за трое суток перед ремонтом скважины.

-  не менее чем за сутки перед ремонтом скважины.

+  непосредственно перед ремонтом скважины.

-  не менее чем за двое суток перед ремонтом скважины.

?

Когда должен проводиться ремонт оборудования? (1, п.1.5.25.)

-  после его отключения, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов. На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди»

-  только после его отключения, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов. На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди»

+  только после его отключения, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов. На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди»

-  только после его отключения, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести. На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди»

?

Какой инструктаж проводится перед началом работ на скважинах I и II категории опасности? (5, гл.5, п.2.13., стр.63)

+  дополнительный инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

-  разовый инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

-  инструктаж на рабочем месте по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

- первичный инструктаж на рабочем месте по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

?

Какой уклон должны иметь маршевые лестницы? (1, п.1.4.16.).

-  не более 50 град, (у резервуаров - не более 50 град)

-  не более 60 град, (у резервуаров - не более 60 град)

+  не более 60 град, (у резервуаров - не более 50 град)

-  не более 50 град, (у резервуаров - не более 60 град)

?

Каким диаметром троса должна осуществляться страховка кабельного ролика?

(1, п.3.5.2.38.)

-  10 -12 мм.

+   8 -10  мм.

-   8 -12 мм.

-   12.5 мм.

?

До какой глубины необходимо прошаблонировать эксплуатационную колонну перед спуском труб оборудованных специальными приспособлениями (пакером, пусковыми клапанами и т.д.)? (3,п.6.3.,стр.68)

-  выше перфорационных отверстий

-  ниже перфорационных отверстий

+  до забоя

-  ниже перфорационных отверстий на1м.

?

Как должна устанавливаться от устья скважины емкость с горячим нефтепродуктом? (1, п.3.5.3.41., стр.135)

+  не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны.

-  не менее 15 м от устья скважины с подветренной стороны.

-  не менее 20 м от устья скважины с подветренной стороны.

-  не менее 25 м от устья скважины с подветренной стороны

?

Какая величина крутящего момента при свинчивании НКТ диаметром 48 мм. отечественного производства? (3, таб.17)

+  500- 750 Нм.

-  300- 500 Нм.

-  350- 550 Нм.

-  450- 700 Нм.

?

Каким должен быть ориентировочный расход смазки для труб диаметром 89 мм (в граммах на 1 трубу)? (3, п.8.4.)

-  10 грамм.

-  20 грамм.

-  25 грамм.

+  30 грамм.

?

Какова должна быть концентрация ПАВ для приготовления пенообразующей жидкости при освоении скважины бустерной установкой? (2, гл.3., стр.44)

-  0,1- 0,2 %.

-  0,2- 0,3 %.

+  0,1- 0,3 %.

-  0,2- 0,4 %.

?

Какая величина крутящего момента при свинчивании НКТ диаметром 60 мм. отечественного производства? (3, таб.17)

+  800- 1100 Нм.

-  580- 980 Нм.

-  600- 1000 Нм.

-  700- 1200 Нм.

?

На сколько % в процессе испытания колонн избыточное давление на устье должно превышать максимальные давления, возникающие в процессе освоения и эксплуатации скважины? (1, п.2.7.5.3.)

-   не менее чем на 15%

-   не менее чем на 20%

+  не менее чем на 10%

-   не менее чем на 5%

?

Какая цена деления должна быть на шкале манометра при опрессовке э/к?

+ 0,02МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 30-50% шкалы

- 0,03МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

- 0,1МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

- 0,05МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

?

Какова периодичность замера уровня при испытании колонн способом снижения уровня?  -   первый - через 1 час после снижения, второй – через 12 часов

-   первый - через 2 часа после снижения, второй – через 24 часа

+   первый - через 3 часа после снижения, второй – через 24 часа

-   первый - через 4 часа после снижения, второй – через 24 часа

?

При испытании способом снижения уровня э/к диаметром 168 мм считается герметичной в том случае, если повышение уровня, сниженного до 400 м, за 24 часа не превысит?

-   1,4м.

+   2,4м.

-   3,4м.

-   3,5м.

?

При испытании способом снижения уровня э/к диаметром 114 мм считается герметичной в том случае, если повышение уровня, сниженного до 500 м, за 24 часа не превысит?

-   1,3м.

-   2,3м.

+   3,3м.

-    3,4м.

?

При испытании способом снижения уровня э/к диаметром 168 мм считается герметичной в том случае, если повышение уровня, сниженного до 900 м, за 24 часа не превысит?

+   5,1м.

-   4,1м.

-   3,1м.

-   3 м.

?

При испытании способом снижения уровня э/к диаметром 146 мм считается герметичной в том случае, если повышение уровня, сниженного до 1100 м, за 24 часа не превысит?

-   5,9м.

+   6,0м.

-   6,1м.

-   6,2м.

?

При каких условиях рекомендуется применять герметизацию э/к металлическими пластырями (с толщиной стенки 3 мм)?

-    где при их эксплуатации существует небольшой перепад внешнего давления на пластырь, при длине нарушения колонны не более 3 м.(максимальная длина пластыря – 9 м.). При ремонте колонны металлическим пластырем внутреннее сечение колонны уменьшается на 5 мм., что обеспечивает достаточную проходимость технологического и эксплуатационного оборудования через пластырь.

-   где при их эксплуатации существует небольшой перепад внешнего давления на пластырь, при длине нарушения колонны не более 3 м.(максимальная длина пластыря – 9 м.). При ремонте колонны металлическим пластырем внутреннее сечение колонны уменьшается на 6 мм., что обеспечивает достаточную проходимость технологического и эксплуатационного оборудования через пластырь.

+   где при их эксплуатации существует небольшой перепад внешнего давления на пластырь, при длине нарушения колонны не более 2 м.(максимальная длина пластыря – 8 м.). При ремонте колонны металлическим пластырем внутреннее сечение колонны уменьшается на 6 мм, что обеспечивает достаточную проходимость технологического и эксплуатационного оборудования через пластырь.

-   где при их эксплуатации существует небольшой перепад внешнего давления на пластырь, при длине нарушения колонны не более 2 м.(максимальная длина пластыря – 9 м.). При ремонте колонны металлическим пластырем внутреннее сечение колонны уменьшается на 6 мм., что обеспечивает достаточную проходимость технологического и эксплуатационного оборудования через пластырь.

?

При каких условиях рекомендуется применять герметизацию э/к профильными перекрывателями?

-   с интервалом нарушения большой длины (более 15 м.);в нагнетательных скважинах для перекрытия интервалов колонны  в добывающих скважинах для перекрытя больших интервалов колонны с внешней коррозией

-   с интервалом нарушения большой длины (более 10 м.); в нагнетательных скважинах для перекрытия интервалов колонны   в добывающих скважинах для перекрытя больших интервалов колонны с внешней коррозией

+   с интервалом нарушения большой длины (более 10 м.); в нагнетательных скважинах для перекрытия интервалов колонны с внутренней коррозией;  в добывающих скважинах для перекрытя больших интервалов колонны с внешней коррозией

-   с интервалом нарушения большой длины (более 20 м.); в нагнетательных скважинах для перекрытия интервалов колонны   в добывающих скважинах для перекрытя больших интервалов колонны с внешней коррозией

?

Когда не допускается проведение работ по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт? (1, п.4.4.6.)

-   при скорости ветра более 15 м/ сек,  во время ливня, снегопада и при гололедице, а также в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

+    при скорости ветра более 15 м/ сек,  во время грозы, ливня, снегопада и при гололедице, а также в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

-   при скорости ветра более 15 м/ сек,  во время грозы, ливня, снегопада и при гололедице, а также в темное время суток без искусственного освещения.

-   при скорости ветра более 20м/ сек,  во время грозы, ливня, снегопада и при гололедице, а также в темное время суток без искусственного освещения.

?

С каким уклоном устанавливаются стеллажи и приемные мостки подъёмного агрегата?

(4, п.9.3.5.)

+ уклон не более 1:25.

- уклон не менее 1:25.

- уклон не более 1:20.

- уклон не более 1:35.

?

Каким должно быть расстояние между винтовыми зажимами при соединении канатов? (1,  п.1.5.32.)

-   не менее 7 (семи) диаметров каната.

-   не менее 5 (пяти) диаметров каната.

+   не менее 6 (шести) диаметров каната.

-    не менее 4(четырех) диаметров каната.

?

Каким должно быть расстояние между насосными установками (агрегатами) при расстановке на скважине? (1, п.3.5.3.9.)

+   не менее 1 м.  Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

-    не менее 2 м.  Агрегаты устанавливаются с подветренной стороны.

-    не менее 3 м.  Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

-    не менее 3 м.  Агрегаты устанавливаются с подветренной стороны.

?

Кто допускается к руководству работами по бурению, освоению и ремонту скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа? (1, п.1.7.9.)

-   имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-   имеющие профессиональное образование по специальности, прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения по специальности.

+   имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-   имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения по специальности.

?

Какая периодичность проверки знаний у руководящих работников и специалистов? (1, п.1.7.3.)

-   не реже одного раза в год.

-   не реже одного раза в два года.

+   не реже одного раза в три года.

-    не реже одного раза в пять лет.

?

Когда разрешается переезд агрегатов через замерзшие реки и другие водоемы? (4, п.9.2.6.)

-   только при наличии дорожных знаков, указывающих:

направление, допускаемые к переездам виды транспорта, при отсутствии тумана, поземки, снегопада.

+   только при наличии дорожных знаков, указывающих:

направление, допускаемые к переездам виды транспорта и скорости

-   при наличии дорожных знаков, указывающих: направление, допускаемые

к переездам виды транспорта и скорости переезда, при отсутствии тумана, поземки, снегопада.

-   при наличии дорожных знаков, указывающих:

направление, допускаемые к переездам виды транспорта, при отсутствии тумана, поземки, снегопада.

?

Какая должна быть скорость подхода и ввода сваба в лубрикатор после окончания свабирования? (2, гл.3., стр.42)

-   предельно максимальной.

+   предельно минимальной.

-   предельно осторожно.

-    средней.

?

Где запрещается применение деревянных настилов? (1, п.1.4.21.)

+   для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте до 0,5 м. (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте до 0,8 м. (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

?

Какие объекты оборудуются лестницами с перилами? (1, п.1.4.15.)

-  объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,5 м.

-  объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,65 м.

+ объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,75 м.

- объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,85 м.

?

На каком расстоянии от ЛЭП должна находиться монтируемая мачта? (1, п.4.1.4.)

-   на расстоянии не менее высоты вышки, плюс охранная зона линии электропередачи, с наветренной стороны.

+   на расстоянии не менее высоты вышки, плюс охранная зона линии электропередачи.

-   на расстоянии не менее высоты вышки, плюс 10м., плюс охранная зона линии электропередачи.

-   на расстоянии не менее высоты вышки, плюс 15м., плюс охранная зона линии электропередачи.

?

При использовании механизмов для свинчивания и развинчивания труб и штанг высота устьевого фланца или катушки от пола площадки не должна превышать? (4, п.9.6.1.)

+   более 0,5 м.

-    не более 0,5 м.

-    не менее 0,5 м.

-    не менее 0,4 м.

?

Какой статической нагрузкой и периодичностью испытываются предохранительные пояса? (1, п.1.4.20.)

-    не реже одного раза в год статической нагрузкой, указанный в инструкции по эксплуатации завода - изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта. При отсутствии таких данных в инструкции по эксплуатации испытание следует проводить статической нагрузкой 225 кг.с. в течении 5 мин.

-   не реже одного раза в год статической нагрузкой, указанный в инструкции по эксплуатации завода - изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта. При отсутствии таких данных в инструкции по эксплуатации испытание следует проводить статической нагрузкой 225 кг.с. в течении 5 мин.

+   не реже двух раз в год статической нагрузкой, указанный в инструкции по эксплуатации завода - изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта. При отсутствии таких данных в инструкции по эксплуатации испытание следует проводить статической нагрузкой 225 кг.с. в течении 5 мин.

-   не реже двух раз в год статической нагрузкой, указанный в инструкции по эксплуатации завода - изготовителя, специальной комиссией с оформлением акта. При отсутствии таких данных в инструкции по эксплуатации испытание следует проводить статической нагрузкой 205 кг.с. в течении 15 мин.

?

На каком расстояниии распологаются бытовые помещения от устья скважины? (1,п.4.4.3.)

-   не менее высоты мачты плюс 5 м.

+   не менее высоты мачты плюс 10 м.

-    не менее высоты мачты плюс 10 м., плюс охранная зона ВЛ.

-    не менее высоты мачты плюс 15 м.

?

На каком расстоянии от устья скважины должны располагаться помещения для приготовления и приема пищи, отдыха вахты, узла связи на месторождениях с высоким содержанием сероводорода? (1, п.6.3.10.)

-   не менее 150 м.

-   не менее 200 м., с наветренной стороны, плюс охранная зона ВЛ.

-   не менее 200 м., с наветренной стороны.

+   не менее 200 м.

?

Что должны иметь исполнители и руководитель работ при работе в дыхательном аппарате на устье скважины или у другого источника выделения сероводорода?

(1, п.6.3.9.)

+   должны быть обеспечены надёжной двусторонней телефонной или радиосвязью ( с постоянным вызовом ) с диспетчером организации,

а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены надёжной двусторонней телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены двусторонней телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации.

?

На каком расстоянии от устья скважины запрещаются работы во время проведения прострелочных работ? (1, п.5.6.14.)

+   менее 50м.

-   более 50м.

-   менее 25м.

-   менее 45м

?

Разрешается ли резка талевого каната электросваркой? (1, п.1.5.36.)

-   разрешается с разрешения руководителя работ.

-   разрешается в исключительных случаях, с разрешения руководителя работ.

+   запрещается.

-    разрешается с разрешения главного инженера.

?

Какой должна быть высота сетчатого ограждения движущихся элементов оборудования? (1, п. 1.4.24.)

-   должна быть не менее 1,6 м. Механизмы высотой менее 1,6 м., ограждают полностью.

+   должна быть не менее 1,8 м. Механизмы высотой менее 1,8 м., ограждают полностью.

-   должна быть не менее 1,7 м. Механизмы высотой менее 1,7 м., ограждают полностью.

-   должна быть не менее 1,7 5м. Механизмы высотой менее 1,75 м., ограждают полностью.

?

Какой сигнал передаётся машинисту подъёмного агрегата при движении, если обе руки вытянуты вверх? (4, гл.1, п.1.15., стр.7)

+   «Внимание».

-    «Стоп».

-    «Ускорить движение».

-    «Вперед».

?

С какой скоростью должен производится спуск ЭЦН в наклонно-направленной скважине с кривизной 1,5 ° на 10 метров? (1, п.3.5.2.41.)

-   не менее 0,2 м/сек.

-   не должна превышать 0,25 м/сек.

+  не должна превышать 0,1 м/сек.

-   не менее 0,15 м/сек.

?

На какое расстояние от устья скважины должен быть выведен пульт управления превентором? (1.п2.7.6.10.)

+ не менее 10 м.

- не менее 15 м.

-не менее 20 м.

- не более 12 м.

?

Каким диаметром троса страхуется промывочный (грязевый) шланг? (1,п.4.4.9.)

+не менее  8  мм.

- не менее 10 мм

- не менее 12 мм

- не менее 13 мм

?

Какое натяжение имеют оттяжки А-50 при затяжке гайки рычагом длиной 800мм и усилием 25кгс? (4, гл.5, п.5.1.24., стр.42)

- одинаковое натяжение 300-400  кг.с.

-натяжение 400- 500 кг.с.

+одинаковое натяжение 400- 500 кг.с.

-натяжение 450-550 кг.с.

?

Угол наклона мачты А-50 в рабочем положении? (4, гл.5, п.5.1.4., стр.29)

+не более 6 град

- не менее 6 град

- не более 10 град

-не менее 6,5град

?

Каким должен быть размер рабочей площадки для ремонта или освоения скважин? (1, п.4.1.10.)

-не менее 2 на 2 м.

- не менее 3 на 3 м.

+не менее 3 на 4 м.

- не менее 4 на 4 м.

?

Какую группу должен иметь электротехнологический персонал, производящий включение и отключение электрофицированных агрегатов? (4, гл.13, п.13.8.10.)

+ не ниже 2-ой группы

- не ниже 3-ей группы

-2-ю группу

- 3-ю группу

?

При срыве пакера или освобождения колонны НКТ от прихвата какие резьбовые соединения следует докрепить? (3, п.6.20.)

- резьбовые заводские соединения

- все резьбовые соединения

+ все резьбовые заводские соединения

- все перечисленное выше

?

На каком расстоянии от поверхности земли допускается прокладка кабеля с помощью тросовой подвески с устройством ворот? (4, гл.13, п.13.6.1., стр.108)

- не менее 3,0 м.

+ не менее 3,5 м.

- не менее 4,5 м.

- не менее 5,5 м.

?

Какой максимальный момент свинчивания отечественной трубы диаметром 73мм с высаженными наружу концами? (3, таб. 17)

- 3000 Нм

+ 2700 Нм

- 3200 Нм

- 3220 Нм

?

До какой температуры на устье скважины можно применять смазку Р-402? (3, п.6.6., стр.69)

- до - 15град С.

- до - 20град С.

+ до - 30град С.

- до - 35градС.

?

Размеры оправки для шаблонирования НКТ условного диаметра 114мм (толщина стенки 7мм)? (3, таб.15)

+ D наружн. -  97,1 мм., длина – 1250 мм.

- D наружн. -  98,1 мм., длина – 1240 мм.

- D наружн. -  99,1 мм., длина – 1250 мм.

- D наружн. -  99,5 мм., длина – 1250 мм.

?

Для свинчивания и развинчивания каких диаметров труб предназначен ключ КТД?

(3, п.6.7.)

- от 33 до 115 мм.

+ от 33 до 114 мм.

- от 34 до 114 мм.

- от 35 до 114 мм.

?

Для свинчивания и развинчивания каких диаметров труб предназначен ключ КТГУ?

(3, п.6.7.)

+ от 33 до 89 мм.

- от 34 до 89 мм.

- от 33 до 88 мм.

- от 34 до 88 мм.

?

Какая должна быть ширина маршевых лестниц? (1, п.1.4.16.)

- не менее 65 см., у лестницы для переноса тяжестей – не менее 0,5 м.

+ не менее 65 см., у лестницы для переноса тяжестей – не менее 1 м.

- не менее 60 см., у лестницы для переноса тяжестей – не менее 1 м.

?

Какая должна быть высота перильных ограждений ? (1, п. 1.4.23.)

- не менее 1,25 м. (для приводных ремней не менее 1,5 м.), высота нижнего пояса ограждения должна равняться 10 см., промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 35 см., а расстояние между осями смежных стоек – не более 2,5 м .

- не менее 1,25 м. высота нижнего пояса ограждения должна равняться 15 см., промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 40 см., а расстояние между осями смежных стоек – не более 2,5 м .

+ не менее 1,25 м. (для приводных ремней не менее 1,5 м.), высота нижнего пояса ограждения должна равняться 15 см., промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 40 см., а расстояние между осями смежных стоек – не более 2,5 м .

- не менее 1,3 м. высота нижнего пояса ограждения должна равняться 15 см., промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 40 см., а расстояние между осями смежных стоек – не более 2,5 м

?

К какой классификационной группе зон относится зона, в которой маловероятно появление взрывоопасных смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени? (1, п.1.6.2.1.)

-  зона 1.

+ зона 2.

-  зона 3.

-  зона 4.

?

На какую высоту устанавливается индикатор веса? (4, п.5.1.31.)

-  не более 3,0 м.

+  не более 3,5 м.

-  не более 4,5 м.

-  не более 5 м.

?

Каким сечением должен быть заземляющий проводник? (ПУЭ, п.1.7.117.)

-  не менее  8 мм кв.

+  не менее 16 мм кв.

-  не менее 10 мм кв.

-  не менее 12 мм кв.

?

Какой длины должна быть жесткая сцепка при буксировке грузов на санях, гусеничных прицепах и других транспортных средствах? (4, п.9.2.3.)

-  3,5- 4,0 м.

-  2,5- 4,5 м.

+  2,5- 4,0 м.

-  2,5- 5 м.

?

При перевозке грузов боковой уклон не должен превышать? (4, п.9.2.5.)

-  8 град

+ 10 град

- 12 град

- 12,5 град

?

Каким должно быть максимальное тяговое усилие тартальной лебедки для эффективного проведения работ комплексом оборудования для свабирования скважин? (2, гл.3., стр.36)

-  не менее 60 кН.

+  не менее 70 кН.

-  не менее 80 кН.

-  не менее 85 кН.

?

Какая должна быть реализуемая при свабировании производительность по воде? (2, гл.3., стр.36)

-  до 60 м 3/сут.

-  до 70 м 3/сут.

+  до 80 м 3/сут.

-  до 85 м 3/сут.

?

Какая должна быть скорость спуска сваба перед погружением в жидкость и прохождения суженых участков подъемного лифта? (2, гл.3., стр.39)

-  не более 2-3 м/сек.

+ 2-3 м/сек.

-  не менее 3-4 м/сек.

- 3-4 м/сек

?

На каких скоростях проводится свабирование при очистке забоя скважин от механических примесей? (2,гл.3., стр.38)

-  на возможных скоростях

-  на минимально возможных скоростях

+  на максимально возможных скоростях

-  на средних скоростях

?

На какую глубину необходимо спустить НКТ перед гидросвабированием? (2, гл.3., стр.46)

-  выше перфорационных отверстий

+  ниже перфорационных отверстий

-  до забоя

-  не доходя до забоя 2м.

?

Каким должно быть давление закачки на устье для первого цикла при идросвабировании? (2, гл.З., стр.47)

-  около 3,0 Мпа

-  около 4,0 Мпа

+  около 5,0 Мпа

?

Когда разрешается ремонт скважин с аномально высоким пластовым давлением?

-  после снижения давления

-  через 1 час после глушения скважины

+  только после снижения давления

-  через 2 часа после глушения скважины

?

На каком расстоянии от устья скважины должна устанавливаться ППУ при пропарке труб и штанг на мостках?

-  не менее 15 м.

-  не менее 20 м.

+  не менее 25 м.

-  не менее 28 м.

?

Какой объем жидкости необходимо удалить из скважины после кислотной обработки методом свабирования? (2, гл.3., стр.38)

-  не менее объема скважины плюс половина объема всей закаченной рабочей жидкости

+  не менее объема скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

-  не менее двух объемов скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

-  не более двух объемов скважины плюс полтора объема всей закаченной рабочей жидкости

?

Какие размеры должна иметь оправка для шаблонирования НКТ условного диаметра 73мм (толщина стенки 5,5 мм)? (2, гл.3., стр.38)

-  D наружн. -  59,7 мм., длина – 1250 мм.

+  D наружн. -  59,6 мм., длина – 1250 мм.

-  D наружн. -  59,8 мм., длина – 1250 мм.

-  D наружн. -  60 мм., длина – 1250 мм.

?

При каком силе ветра запрещается производить спуско - подъемные операции? (1, п.4.6.13., стр.222.)

+  15 м/сек и более. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-  20 м/сек

-  22 м/сек

-  25 м/сек

?

Какие надписи должны быть на щите перфорационной задвижки? (5, гл.5, п.3.25., стр.69)

+ направление вращения («открыто», «закрыто»);

число оборотов штурвала, необходимое для полного закрытия задвижки;

давление опрессовки задвижки на устье скважины.

-  направление вращения («открыто», «закрыто»)

-  число оборотов штурвала, необходимое для полного закрытия задвижки

-  давление опрессовки задвижки на устье скважины

?

При каких условиях разрешается проведение текущих и капитальных ремонтов скважин без их предварительного глушения? (1, п.4.6.6., стр.220)

-  на скважинах, оборудованных глубинными клапанами, и на месторождениях с горно - геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины. Перечень таких месторождений (или их отдельных участков) согласовывается с территориальными органами Ростехнадзора России.

+  допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами – отсекателями, и на месторождениях с геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины. Перечень таких месторождений (или их отдельных участков) согласовывается с территориальными органами Ростехнадзора России и противофонтанной службой.

-  допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами – отсекателями, и на месторождениях с горно - геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины. Перечень таких месторождений (или их отдельных участков) согласовывается с территориальными органами Госгортехнадзора 1. только после снижения давления.

-  допускается на скважинах, оборудованных глубинными клапанами – отсекателями. Перечень таких месторождений (или их отдельных участков) согласовывается с территориальными органами Ростехнадзора.

?

Сколько участников должно производить сцепку-расцепку транспортного средства и прицепа? (4, гл.1, п. 1.14., стр.7)

-  1 человек, с разрешения руководителя работ.

-  2 человека, с разрешения руководителя работ.

- 2 человека

+ 3 человека.

?

Какой из перечисленных моментов свинчивания допустим при СПО НКТ условного диаметра 73мм: (3, п.6.10., стр.71)

-  800- 1500 Нм.

-  900- 1600 Нм.

+  900- 1500 Нм.

-  900- 1550 Нм.

?

С какой скоростью должен спускаться сваб в скважину? (2, стр.39)

-  не более 2 м/сек.

-  не более 3 м/сек.

+  не более 4 м/сек.

-  не более 4,5 м/сек.

?

Что необходимо сделать, если резьба ниппеля НКТ 60мм свободно (с моментом 400 Нм) ввинчивается в муфту до последнего витка? (3, п. 6.10., стр.71)

-  следует забраковать обе трубы: спущенную в скважину и следующую за ней с пометкой на теле трубы и отправить в трубное подразделение.

-  следует забраковать все трубы: спущенную в скважину и следующую за ней с пометкой на теле трубы «брак по резьбе» и отправить в трубное подразделение.

+  следует забраковать обе трубы: спущенную в скважину и следующую за ней с пометкой на теле трубы «брак по резьбе» и отправить в трубное подразделение.

- все перечисленное.

?

На каком расстоянии от крайнего провода линии эл. передач напряжением до 1000 В должен устанавливаться подъёмный агрегат? (4, гл.5,п.5.1.5., стр.29)

-  на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 3 м.

-  на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2 м., с наветренной стороны.

+ на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2 м.

- на расстоянии не менее высоты мачты, плюс охранная зона ВЛ; охранная зона до 1000 В- 2,5м.

?

С какой скоростью разрешается передвижение агрегата А-50 под линиями электропередач? (4, гл.1, п.1.11., стр.6)

+   не более 10 км/час

-  не более 12 км/час

-  не более 15 км/час

-  не более 20 км/час

?

Периодичность опрессовки плашечных превенторов? (1,п.4.6.12.,стр.221)

+   гидравлическая опрессовка через 6 месяцев; дефектоскопия – один раз в год.

-  гидравлическая опрессовка через 4месяца; дефектоскопия – один раз в полгода

-  гидравлическая опрессовка через 6 месяцев; дефектоскопия – один раз в полгода

-  гидравлическая опрессовка через 8 месяцев; дефектоскопия – один раз в год

?

Каким должен быть диаметр каната для подвешивания машинных ключей?

(1, п.4.5.3., стр.217)

-   8 мм.

+  10 мм.

-  12 мм.

-  12,5 мм.

?

Какая должна быть освещённость талевого блока? (1, п.4.5.3., стр.216)

-  20 люкс

-  25 люкс

+  30 люкс

-  35 люкс

?

Кто допускается к работе на объектах с высоким содержанием сероводорода?

(1, п.6.8.2., стр. 264)

+  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний пользования средствами защиты органов дыхания.

-  все перечисленное

?

Разборка устьевой арматуры скважины оборудованной забойным клапаном - отсекателем без проведения предварительного глушения производится?

(1. п.4.6.7.,стр.220)

-  Необходимо стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов.Разборка устьевой арматуры производится после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня жидкости в ней.

-  Необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов.Разборка устьевой арматуры производится после визуально установленного прекращения выделения газа и проверки постоянства уровня жидкости в ней.

+  Необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов.Разборка устьевой арматуры производится после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня жидкости в ней.

-  Необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее двух часов.Разборка устьевой арматуры производится после визуально установленного прекращения выделения газа и проверки постоянства уровня жидкости в ней.

?

Способы освоения скважины? (2, гл.3., стр.10)

+  желонирование, свабирование, замена скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-  желонирование, свабирование, замена жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-  свабирование, замена скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, откачка глубинными насосами.

-   все перечисленное

?

Что производится перед началом работ на скважинах I и II категории

опасности по ГНВП?

-  инструктаж на рабочем месте по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

-  разовый инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

+  дополнительный инструктаж по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

?

3а какое время до ремонта скважины мастер КРС должен быть обеспечен планом работ?

-  за двое суток, с указанием номеров скважин, подлежащих ремонту.

+  за трое суток, с указанием номеров скважин, подлежащих ремонту.

-  за четверо суток, с указанием номеров скважин, подлежащих ремонту.

-  за пятеро суток, с указанием номеров скважин, подлежащих ремонту.

?

Перед проведением работ на скважине бригада должна быть ознакомлена?

-  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

+  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию.

?

При каком минимальном расстоянии между центрами устьев соседняя скважина должна быть остановлена и заглушена? (1, п.4.6.24., стр.224)

-  2,5 м. и менее.

-  1,5 м. и более.

+  1,5 м. и менее.

-  2 м. и менее.

?

Каким должен быть ориентировочный расход смазки для труб диаметром 73 мм (в граммах на 1 трубу)? (3, п.6.6., стр.69)

-  10 гр.

+  20 гр.

-  30 гр.

-  25 гр.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метров

- 7 метров

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами