Тест  по курсу «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Выберете определение для сосуда:

- герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

+ герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

- герметически закрытая емкость, установленная на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенная для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов жидких, газообразных и других веществ. Граница – входящие и выходящие штуцера.

?

Выберете определение для баллона:

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+  сосуд с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Выберете определение для цистерны:

+  передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- передвижной сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

?

Выберете определение для бочки:

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

+  сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

- сосуд с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Выберете правильное соотношение единиц измерения давления:

- 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа.

+  1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =  1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

?

Рабочее давление в сосуде это-

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- давление, на которое производится расчет на прочность.

+ максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при  нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление в сосуде это-

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+ максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

?

Расчетное давление в сосуде это-

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+  давление, на которое производится расчет на прочность.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Пробное давление в сосуде это-

+  давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Условное давление это-

+  расчетное давление при Т= 20оС.

- расчетное давление при Т= 15оС.

- расчетное давление при Т= 0оС.

- расчетное давление при Т= 25оС.

?

Выберете неправильную строчку по области распространения Правил:

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

+  сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа.

- цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

?

Выберете неправильную строчку по области распространения Правил:

+  сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- барокамеры.

?

Выберете правильную строчку по области распространения Правил:

* сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

-  сосуды, работающие под давлением пара, газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

+ сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 кгс/см2.

?

Выберете правильную строчку по области распространения Правил:

- сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,7 МПа.

-   сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,7 МПа.

+ сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- баллоны, цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных газов (а для баллонов и растворенных газов), давление паров которых при температуре до 50°С превышает давление 0,7 МПа;

?

Правила распространяются на:

- сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа.

+ сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

- приборы парового и водяного отопления.

- сосуды, работающие под вакуумом.

?

Какое устройство предусматривается на сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?

- Манометр.

- Предохранительный клапан.

- Обратный клапан.

+  Вентиль или кран.

?

Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам должны быть:

- надежными.

- приварными.

+  съемными.

- прочными.

?

Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь люки диаметром:

- не более 400мм.

+  не менее 400мм.

- не менее 325мм.

- не менее 80мм.

?

Сосуды с внутренним диаметром менее 800 мм должны иметь лючки диаметром:

- не более 400мм.

- не менее 400мм.

+  не менее 80мм

- не менее 325мм.

?

При каком весе крышек люков должны быть подъемно- поворотные или другие устройства для их открывания и закрывания?

- при массе более 10 кг.

- при массе более 15 кг.

+  при массе более 20кг.

- при массе более 25 кг.

?

Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение

- эксплуатационного срока службы.

- необходимого срока службы.

+  расчетного срока службы.

- до тех пор, пока не выйдет из строя.

?

Из каких материалов не изготавливаются сосуды?

- из стали.

- из цветных металлов и сплавов.

+  из углеводородов.

- из чугуна.

?

Для чего оснащаются сосуды запорной, запорно- регулирующей, предохранительной арматурой и КИП иА?

+  для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации.

- для открывания и закрывания трубопроводов.

- для измерения давления.

- для предохранения сосуда от разрыва.

?

Где должна устанавливаться   запорная и запорно- регулирующая арматура?

- на трубопроводах.

-  на штуцерах.

+ на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

- на подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Где должны устанавливаться обратные клапана?

- На трубопроводах.

-  На штуцерах.

- На штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду.

+  На подводящей линии от насоса или компрессора.

?

Запорная арматура должна соответствовать:

- расчетному или рабочему давлению.

- условному диаметру.

- требуемому материалу.

+  всему выше перечисленному.

?

Какому давлению должна соответствовать запорная арматура?

- Пробному или условному

+  Расчетному или рабочему.

- Давлению срабатыванию.

- Разрешенному.

?

Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды должны быть оснащены. Укажите неправильный ответ.

+  Люками и лючками.

- Предохранительными устройствами.

- Запорной и запорно- регулирующей арматурой.

- Приборами для измерения давления.

?

Какой организацией определяется количество, тип и место установки запорной арматуры?

- Организацией заказчика.

- Монтажной организацией.

+  Разработчиком проекта.

-  Заводом- изготовителем.

?

Что не указывается в маркировке задвижки?

+  Направление среды.

- Условное давление.

- Клеймо завода- изготовителя.

- Диаметр условного прохода.

?

Какие указатели должны быть на запорной арматуре?

- Дата следующей поверки.

- Дата следующих  поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

+  Направления вращения при открытии и закрытии.

- Давление срабатывния.

?

Требование к сальниковым уплотнениям запорной арматуры?

- Чтобы были из пеньковой набивки.

+  Чтобы не было течи.

- Чтобы чуть пропускали для смазки шпинделя.

- Чтобы были дешевыми.

?

Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек?

- Монтировкой или трубой.

+  Ключем- усилителем.

- Руками.

- Щипцами.

?

При каком условном проходе арматура из легированной стали должна иметь паспорт?

- более 10мм.

+  более 20мм.

- более 30мм.

- более 40мм.

?

Назначение предохранительных устройств.

- Для открывания и закрывания трубопроводов.

+  От повышения давления выше допустимого значения.

- От пропуска потока в обратном направлении.

- Для регулирования сбрасываемых потоков.

?

Принцип работы предохранительного клапана основан:

- на открывании предохранительного клапана при повороте штурвала.

+  на открывании клапана при превышении давления выше допустимого, на которое тарируется клапан.

- на пропуске среды в прямом направлении и запирании в обратном.

- на изменении проходного сечения клапана при превышении давления.

?

От чего зависит давление срабатывания предохранительных устройств?

- От максимально рабочего давления.

- От  разрешенного давления.

+  От расчетного давления.

- От пробного давления.

?

Расчетное давление в сосуде 2 кгс/см2. При каком давлении сработает предохранительное устройство?

- 2кгс/см2.

+  0,25 МПа.

- 2,2 кгс/см2.

- 0,23 МПа.

?

Расчетное давление в сосуде 1 МПа. При каком давлении сработает предохранительное устройство?

- 1,5 МПа.

+  11,5 кгс/см2.

- 1,1 кгс/см2.

- 11 МПа.

?

Какие предохранительные устройства не бывают?

- Пружинный предохранительный клапан.

- Рычажно- грузовой предохранительный клапан.

+  Электромагнитный предохранительный клапан.

- Предохранительное устройство с разрушающейся мембраной.

?

Куда записываются персоналом сведения по результатам проверки и настройки предохранительного устройства?

- В паспорт предохранительного устройства.

- В режимный лист.

+  В сменный журнал.

- В паспорт сосуда.

?

В каком случае установка манометров не разрешается?

- на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения.

- на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения.

- от 2 до 5 м от уровня площадки наблюдения.

+  свыше 3м от уровня площадки наблюдения.

?

В каком случае манометр не допускается к применению?

+ отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- при отсутствии красной черты.

- если установлен на высоте более 2м.

- если установлен на штуцере или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

?

Когда устанавливают приборы для измерения температуры?

- когда измеряют температуру.

- когда есть граница раздела фаз.

+  когда их необходимость определяет разработчик проекта.

- по решению эксплуатационной организации.

?

Что такое класс точности манометра?

- абсолютная погрешность измерения.

+  процент ошибки показания прибора.

- диапазон шкалы.

- истинное значение давления.

?

В каком случае манометр допускается к применению?

- отсутствует пломба или клеймо о проведенной поверке.

- просрочен срок поверки.

+  если установлен на высоте более 2м.

- стрелка не возвращается на ноль.

?

Что такое реперы?

- реперы – это указатели давления в сосуде.

+  реперы- это указатели тепловых перемещений корпуса сосуда.

-  реперы- это указатели уровня в сосуде.

-  реперы- это указатели номеров запорной арматуры.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа?

- не ниже 1,5.

+  не ниже 2,5.

- 3.

- 4.

?

Где должен устанавливаться манометр?

- на видном месте.

- на трубопроводе.

+  на штуцере сосуда, или трубопроводе между сосудом и запорной арматуры.

- на сосуде.

?

Каким может быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа?

+  1.

- 3.

- 3,5.

- 4.

?

Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром?

- для продувки манометра.

- для поверки манометра с опломбированием.

- для контроля.

+  для проверки манометра с помощью контрольного.

?

Что не требуется при установке указателя уровня?

- Указатели уровня должны быть снабжены арматурой для их отключения от сосуда и продувки.

- должна быть хорошая видимость уровня.

+  на значении рабочего уровня должна быть красная черта.

- должны быть отмечены верхний и нижний уровни.

?

Манометр подбирается так, чтобы рабочее давление было:

- в первой трети шкалы.

+  во второй трети шкалы.

- в третьей трети шкалы.

- посередине шкалы.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа?

+ не ниже 1,5.

- не ниже 2,5.

- 3.

- 4.

?

Для чего снабжается манометр масляным буфером или сифонной трубкой?

- чтобы лучше измерял.

+  от воздействия агрессивной среды

- для удобства обслуживания.

- для контрольной проверки.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление?

- на стекле.

- на корпусе.

+  на шкале.

- на стекле и на корпусе.

?

Что допускается на шкале манометра взамен красной черты?

- две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

- две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+  металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и прилегающую к стеклу манометра.

- красная черта на стекле.

?

Требования к установке манометра.

- шкалой к обходу.

- на высоте до 2м.

- в вертикальной плоскости.

+  чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу.

?

Как часто проводится поверка манометров с опломбированием?

- по графику.

- не реже 1 раза в полгода.

+  не реже 1 раза в 12 месяцев.

- 1 раз в год.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки?

+  не менее 100мм.

- не менее 160 мм.

- не менее 250 мм.

- должна быть дополнительная площадка для обслуживания.

?

Какие данные должны быть на клейме после опломбирования манометра?

- дата следующей поверки.

+  квартал и год поверки.

- квартал и год следующей поверки.

- дата поверки.

?

Какое давление не указывается в табличке изготовителя?

- рабочее.

+  разрешенное.

- расчетное.

- пробное.

?

Что не указывается в табличке изготовителя?

+   вместимость.

-  масса.

-  допустимая максимальная и минимальная температуры.

-  наименование.

?

Что указывается в табличке изготовителя?

- вместимость.

- разрешенное давление.

- температура окружающего воздуха.

+  порядковый номер.

?

Каждый сосуд изготовителем поставляется

- с инструкцией по безопасному обслуживанию.

- с инструкцией для ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- со схемой источника давления.

+  с паспортом сосуда и руководством по эксплуатации.

?

Когда проводится регистрация сосудов?

+  до пуска их в работу.

- после технического освидетельствования.

- при получении до монтажа.

- в течение всего времени эксплуатации.

?

Какие сведения заносятся в паспорт сосуда эксплуатирующей организацией?

- данные о штуцерах, фланцах, крышках, крепежных деталях.

- данные об арматуре, КИПиА.

+  данные о ремонтах и техническом освидетельствовании.

- заводской номер.

?

Какие данные заносит в паспорт изготовитель?

+  давление, температуру, рабочую среду, вместимость.

- регистрационный номер.

- место установки.

- сведения о ремонте и техническом освидетельствовании.

?

У кого регистрируются сосуды, включенные в закрытую систему сбора нефти, газа и воды?

- у ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- у главного инженера предприятия-владельца сосуда.

- у инспектора Ростехнадзора.

+  у ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Какой документ не представляют в Ростехнадзор для регистрации сосуда?

- паспорт.

- удостоверение о качестве монтажа.

+  руководство по эксплуатации.

- схема.

?

Где регистрируются сосуды с углеводородными газами у которых давление составляет 1 МПа, вместимость 100мз?

- у ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- у главного инженера предприятия-владельца сосуда.

+  у инспектора Ростехнадзора.

- у ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Где допускается устанавливать сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре?

+  на открытой площадке в местах, исключающих скопление людей.

- в жилых помещениях.

- в бытовых зданиях.

- в помещениях, примыкающих к административному корпусу.

?

Где не должны устанавливаться сосуды, регистрируемые в Ростехнадзоре?

- на открытых площадках, исключающих скопление людей.

- в отдельно стоящих зданиях.

+ в жилищно-общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.

-  с заглублением в грунт при условии обеспечен доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от коррозии.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов.

- 1 раз в 12 мес.

+  1 раз в 4 года.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 8 лет.

?

Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов.

- 1 раз в 12 мес.

- 1 раз в 4 года.

- 1 раз в 2 года.

+  1 раз в 8 лет.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год.

- 1 раз в 12 мес.

- 1 раз в 4 года.

+  1 раз в 2 года.

- 1 раз в 8 лет.

?

Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых ответственным за производственный контроль для сред со скоростью разрушения металла свыше 0,1мм в год.

+  1 раз в 12 мес.

- 1 раз в 4 года.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 8 лет.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год.

-  1 раз в 10 лет.

-  1 раз в 2 года.

+  1 раз в 5 лет.

-   1 раз в 4 года.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, регистрируемых в Ростехнадзоре, для сжатого воздуха, кислорода, азота, аргона, гелия:

+  1 раз в 10 лет.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 4 года.

?

Время выдержки под пробным давлением сосуда при периодическом гидравлическом испытании.

+  не менее 5 мин.

- не менее 10 мин.

- в зависимости от толщины стенки, но не менее 10 мин.

- не менее 20 мин.

?

В каких случаях не проводится внеочередное техническое освидетельствование?

+  если сосуд не эксплуатировался более 6 месяцев.

-  если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте;.

-  после ремонта, если по объему восстановительных работ это необходимо.

-  по требованию Ростехнадзора или ответственного за производственный контроль.

Тема №7. Разрешение на ввод в эксплуатацию.

Надзор, содержание, обслуживание и ремонт.

?

Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда выдается инспектором Ростехнадзора после:

- после его регистрации.

- на основании технического освидетельствования.

- проверки организации обслуживания и надзора.

+  всего выше перечисленного.

?

Кем выдается разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, не подлежащего регистрации в Ростехнадзоре?

- ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- главным инженера предприятия-владельца сосуда.

- инспектором Ростехнадзора.

+  ответственным за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Где записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию?

- В паспорт предохранительного устройства.

- В режимный лист.

- В сменный журнал.

+  В паспорт сосуда.

?

Какого требования нет в правилах по табличке после выдачи разрешения на эксплуатацию?

- регистрационный номер

- разрешенное давление

- число, месяц и год следующего наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания

+  наименование сосуда.

?

Какие обязанности не должны выполняться обслуживающим персоналом?

- тщательное наблюдение за оборудованием путем осмотра.

+  проведение наружного и внутреннего осмотров.

- проверка действия арматуры и КИП.

- проверка действия предохранительных и блокировочных устройств.

?

Как называется инженерно-технический работник,  непосредственный руководитель обслуживающего персонала?

- главный инженер предприятия-владельца сосуда.

+  ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

- ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

По какому документу персонал выполняет свои обязанности по обслуживанию сосуда?

- по паспорту сосуда.

- по руководству по эксплуатации сосуда.

+  по инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

- по приказу предприятия.

?

Кто проводит техническое освидетельствование нерегистрируемых в Ростехнадзоре сосудов?

- главный инженер предприятия-владельца сосуда.

- ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

+  ответственный за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

Кто допускается к обслуживанию сосудов?

+  лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов.

- лица, не моложе 18 лет.

- лица, прошедшие медицинское освидетельствование.

- все выше перечисленное.

?

Что указывается в удостоверении?

- наименование сосуда.

- квалификационный разряд.

- место работы.

+  наименование сосуда и параметры рабочей среды.

?

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала?.

- 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 3 года.

+  1 раз в 12 месяцев.

- 1 раз в 6 месяцев.

?

В каком случае аварийно останавливать сосуд не нужно?

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом.

- при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления.

- при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок.

+ при неисправности манометра, но возможности определить давление по другим приборам.

?

Куда записывается причины аварийной остановки сосуда?

- В паспорт предохранительного устройства.

- В режимный лист.

+  В сменный журнал.

- В паспорт сосуда.

?

Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давление.

- проверка исправности предохранительного клапана.

+  ремонт сосуда и его элементов.

- проверка КИП иА.

- осмотр корпуса.

?

Что должно быть установлено между запорной арматурой и трубопроводом перед ремонтом?

- манометр.

- прокладки фланцев с хвостовиком.

+  заглушка с хвостовиком.

- табличка «Не открывать,  работают люди!»

?

Какие должны применяться светильники при работе внутри сосуда?

- безопасные светильники на напряжение не выше 36 вольт.

- безопасные светильники на напряжение не выше 24 вольт.

+  безопасные светильники на напряжение не выше 12 вольт.

-  безопасные светильники на напряжение не выше 9 вольт.

?

Какой документ необходим для работы внутри сосуда?

- специальной разрешение.

- режимный лист.

- сменный журнал.

+  наряд - допуск.

?

Какое остаточное давление газа должно быть в баллонах и цистернах?

- никакое.

- не более 0,05МПа.

+  не менее 0,5 кгс/см2.

- не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны?

- на расстоянии не менее 5м.

- на расстоянии не менее 3 м.

+  на расстоянии не менее 1м.

- на расстоянии не менее 3,25м.

?

Какого цвета баллон с пропаном?

+  красного.

- голубого.

- белого.

- серого